陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于大西安区域医学检验中心项目环境影响报告表的批复

西安区域医学检验中心有限公司：

你单位报来《大西安区域医学检验中心项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城协同创新港1号楼，占地面积2870m2，建设一个核心医学检验中心。主要建设内容包括样本分拣区、生化免疫检测区、样本库、试剂耗材库、分子及遗传检测区、分子免疫病理检测区以及微生物检测区等。项目总投资9000万元，其中环保投资387万元。项目运营后主要对人源血清、血浆、全血及新鲜组织、石蜡组织、粪便、毛发，各种体液标本、呼吸道标本、泌尿生殖道标本、消化道标本、各种组织标本、脓液和分泌物标本、植入物体标本等进行免疫学、病理等医学检测。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）实验废气经活性炭吸附（酸性气体经酸雾吸收器吸收）处理后通过24米高排气筒排放。污水处理设施采用密闭加盖设计。

（三）生活垃圾和一般固废应分类收集处置。医疗废物、过期药品、废弃样品（含病原体样品需高温高压灭活）分类收集后暂存于符合标准的医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。污水处理设施污泥由有资质单位进行清掏、消毒，密闭封装后外运处置。废活性炭由有资质单位处置。

危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（四）实验室废水经一体化污水处理设施（处理能力：2.5t/h，处理工艺：酸碱中和+絮凝沉淀+二氧化氯消毒+多介质过滤）处理后和生活污水一起经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年12月20日

抄送 ：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局，中国轻工业西安设计工程有限责任公司。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 2021年12月20日印发