# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         西安贝欧泰克实验室项目

建设单位（盖章）：西安贝欧泰克生物技术有限公司

编制日期：                2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安贝欧泰克实验室项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2202-611203-04-01-262197 |
| 建设单位联系人 | 屈华锋 | 联系方式 | 13028568108 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园B区6号楼A栋三层 |
| 地理坐标 | （E108度45分37.36秒，N34度15分48.00秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7452科学研究和技术服务业 | 建设项目 行业类别 | 45研究和试验发展--98专业实验室、研发(试验)基地 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2202-611203-04-01-262197 |
| 总投资（万元） | 88.0 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 400 |
| 专项评价设置情况 | （1）本项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标； （2）本项目新增废水为间接排放； （3）本项目有毒有害和易燃易爆物质存储量均低于临界量。 综上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020） |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）文件名称：西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书 审查机关：西安市环境保护局（2014年3月31日） 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函[2014]20号） （2）文件名称：西安中兴深蓝科技产业园项目环境影响报告表 审查机关：西安市环保局沣渭新区分局 审查文件名称及文号：西安市环保局沣渭新区分局关于《西安中兴海蓝节能环保科技有限公司西安中兴深蓝科技产业园项目环境影响报告表的批复》（市环沣渭批复〔2017〕10号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 与本项目有关的环保规划符合性分析 规划文件 要求 项目的相关分析 符合性 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目为对食品、保健品原料提取物进行分析检测的实验室，不属于“三高一低”企业。 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目正在办理环评手续，项目为植物原料提取物进行分析的实验室，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。 符合 《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020） 沣东新城定位为：区域统筹科技资源示范基地，高新技术研发和体育会展中心，大西安建设国际化都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 本项目为植物原料提取物进行分析的实验室，属于高新技术。 符合 对沣东新城而言，渭河生态廊道和沣河生态廊道是重点要进行生态保护和建设的区域。 本项目运营期产生的“三废”在落实环评中要求的相关环保措施后，对外环境影响较小。 符合 加强节能减排，建立“绿色CDP”的政绩评估机制，加强再生资源回收交换和综合利用，建设可再生废旧物资回收系统，推进再生资源回收利用。形成一般工业废物回收、加工、利用的产业链条，提高工业废物资源化利用的规模。 项目运营期产生的一般固废为未沾染化学品和废包装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，分类收集后定期外售，属于一般工业废物回收利用。 符合 《西安中兴海蓝节能环保科技有限公司西安中兴深蓝科技产业园项目环境影响报告表的批复》 园区入驻企业应依法另行办理环保手续。 本项目正在进行环境影响评价，要求企业后期按时依法进行环保竣工验收、突发环境事件应急预案等手续的办理。 符合 对于国家淘汰类、限制类、高耗能、高污染项目，产生难降解的生产废水项目以及不符合西咸新区总体规划、沣东新城总体规划要求的项目，应禁止其入驻。 本项目为植物原料提取物检测分析实验室，不属于国家淘汰类、限制类、高耗能、高污染项目，不产生难降解的生产废水，不属于禁止入驻的项目。 符合 为防止入驻企业降低区域环境质量，所有入驻企业产生的废水、废气、噪声、固废必须做到达标排放。 本项目产生的废水、废气、噪声、固废在按照环评提出的环保措施要求的前提下可达标排放。 符合 |
| 其他符合性分析 | 环境影响评价类别确定 本项目主要开展植物提取物分析服务，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“M7452科学研究和技术服务业—专业技术服务—检测服务”。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） “四十五、研究和试验发展--98专业实验室、研发(试验)基地-其他”，环境影响评价类别为报告表。 2、建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析 （1）与“生态保护红线”相符性分析 根据现场调查及收集的相关资料，本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园，项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等特殊生态保护目标，本项目选址不在陕西省西安市生态保护红线划定范围内。因此，本项目符合当地生态保护红线的要求。见附图5。 （2）与“环境质量底线”符合性分析 环境质量底线的工作要求为：对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化，对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准。 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》、《地下水质量标准》、《陕西省水功能区划》等，项目所在地NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度均高于国家环境空气质量二级标准，但项目不排放NO2、PM10、PM2.5相关特征污染物。本项目废气经过通风柜收集后，用专用管道引至楼顶经活性炭吸附装置处理后排放，对周围环境影响较小。本项目清洗废水经废水中和絮凝沉淀后，再与生活污水、纯水制备废水、纯水制备冲洗废水一同排入园区化粪池，处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，由市政污水管网排至西安市第六污水处理厂进一步处理。本项目产生的废水、废气、固废等均得到合理处置，噪声对周围环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）与“资源利用上线”符合性分析 本项目为植物提取物检测实验室项目，供水由当地市政供水管网供给，供电依托当地电网供电。项目建设用地不涉及基本农田，土地资源符合当地用地规划，因此本项目符合资源利用上限要求。 （4）与“环境准入清单”的对照 根据《市场准入负面清单（发改经体[2020]1880号）》，本项目属于检验实验室项目， 不在环境准入负面清单中。 综上所述，本项目符合“三线一单”及生态保护的要求。 3、与产业政策相符性分析 本项目为检验实验室项目，根据《产业结构调整指导目录（2021年本）》，本项目属于其中规定的鼓励类第三十一条“工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”，且不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改 产业[2007]97 号）中，不在《市场准入负面清单（2020 年版）》 的禁止准入类之列。因此，本项目建设符合国家及地方现行的产业政策。 4、选址合理性 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园B区6号楼A栋。为租赁现有办公楼，租赁协议见附件4,。项目地东北侧为西安沣硕齿科技术有限公司，西北侧为陕西华研检测技术有限责任公司，西南侧为站前一路，东南侧为科源四路，四邻关系见附图2。本项目地理位置优越，交通便利。本项目地理位置见附图1。 项目区域的供水、排水、供电、通讯等基础设施完善，能保障检验工作的顺利开展，可满足项目运营要求。 本项目的实施对周围环境影响较小，周围环境没有对本项目建设的制约因素。项目的建设不会改变当地环境功能，项目区周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等环境敏感目标。 本项目清洗废水经中和絮凝沉淀后，再与生活污水、纯水制备废水、纯水制备冲洗废水一同排入园区化粪池，处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，由市政污水管网排至西安市第六污水处理厂进一步处理；运营期风机选用低噪声通风设备，采取隔声、减振等措施；危险废物分类收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行无害化处置；生活垃圾交由当地环卫部门处置。各类污染物均可做到达标排放或合理处置，污染物对环境影响较小。 综上所述，项目的建设和运行对外环境影响较小，从环保角度分析，项目选址可行。 5、项目相关规划政策判定分析情况见表1-2。 表1-2 项目相关规划政策判定分析情况结果表 规划 名称 规划内容 本项目与规划的关系 结论 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，局部气体收集措施，输送管道应密闭，收集系统应在负压下运行。 本项目采用通风柜收集有机废气，收集效率90%，风机位于楼顶，管道为密闭，处于负压状态。 符合 加强危险废物收集处理处置；强化危险废物全过程监管，依法将危险废物纳入排污许可管理 新建2m2危险废物暂存间，建立管理台账，验收前依法办理排污许可 符合 强化土壤污染源头控制 本项目位于5层办公楼，加强化学试剂机危废的管理，杜绝人为带出。 符合 加强地下水污染源头预防 符合 《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》 做优生产性服务业。围绕制造业产业布局，聚焦产业链对接、价值链提升和服务模式创新，加快先进制造业和现代服务业深度融合。推动现代金融、现代物流、研发设计、检验检测认证、软件和信息服务、会议会展6大生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动各类市场主体参与供给，加快培育引进一批核心竞争力强、辐射带动力大的服务型企业，促进现代服务业扩大规模、拓展空间、优质高效发展，形成优质专业、集约高效、竞争有力的现代产业服务体系，打造一批具有标志性的生产性服务业聚集区，提升支撑服务实体经济发展的能力水平。到2025年，生产性服务业总收入超过5000亿元。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园B区6号楼A栋，属于检验实验室项目，属于《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》中的检验检测认证生产性服务业。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 项目涉及挥发性试剂实验产生的有机废气（以非甲烷总烃计），经通风柜收集，由专用管道引至活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒（DA001）排放 符合 《“十三五”挥发性有机物污染工作防治方案》 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80% 项目有机废气经通风柜收集处理，集气效率为90% 符合 新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施 实验试剂中VOCs 含量低。通风柜收集有机废气收集效率为90%，活性炭吸附装置的净化效率为80% 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气 [2019]53号） 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量 项目涉及挥发性试剂实验在通风柜中进行。废气经通风柜收集，将无组织排放转变为有组织排放。通风柜相较于实验室常压状态下为负压状态。通风柜设计风量为15000m3/h 符合 建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年 项目设置台账，记录废气治污设施运行的关键参数，台账至少保存三年 符合 低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理 项目运营期产生的有机废气属于低浓度VOCs废气，采用活性炭吸附装置处理后排放 符合 重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度， 除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80% 项目属于重点区域，本项目VOCs初始排放速率为0.015kg/h，项目活性炭吸附装置的净化效率为80% 符合 《陕西省2021年蓝天保卫战工作方案》 持续推进挥发性有机物（VOCs）综合整治，包装印刷、工业涂装等行业为重点 项目不属于包装印刷、工业涂装等重点行业 符合 加快推进家具制造、整车制造、机械装备制造，汽修等行业含VOCs产品源头替代；加大低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂源头替代力度。 项目不属于家具、汽修、印刷等行业；不使用涂料、油墨、胶粘剂； 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号） 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求 检验过程产生的极少量非甲烷总烃，经实验室窗户无组织排放，可满足《挥发性有机物无组织排放控制标》（GB37822-2019）要求 符合 《西咸新区铁腕 治霾打赢蓝天保 卫战三年行动实 施方案 （2018-2020年） （修订版） 实施 VOCs 专项整治方案。2018年底前，制定石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等 VOCs 排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复 项目不属于重点高 VOCs排放建设项目 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目主要工程组成 项目名称：西安贝欧泰克生物实验室项目； 项目性质：新建； 建设地点：陕西省西咸新区沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园B区6号楼A栋 建设单位：西安贝欧泰克生物技术有限公司； 主要建设内容：项目租用陕西省西咸新区沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园B区6号楼A栋三层进行建设，总建筑面积400m2，主要建设内容包括办公区、食品研发室、植物提取研发室、理化检验室、高效液相室、气相室、食品微生物室、库房等。采购高效液相色谱仪、气相色谱仪、旋转蒸发仪、超净工作台、生物安全柜等仪器设备15台（套），用于是食品、植物提取物的研发和检验等。项目主要建设情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 项目 建设内容 备注 主体工程 实验室 项目租用陕西省西咸新区沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园B区6号楼A栋三层进行建设，总建筑面积400m2。主要建设内容包括办公区、食品研发室、植物提取研发室、理化检验室、高效液相室、气相室、食品微生物室、库房等，购置各类检测仪器设备15台（套）。 新建 辅助工程 洗手间 洗手间位于项目西部。 新建 依托工程 给水 项目用水由园区市政管网供给。 依托 排水 项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目实验器皿第二清洗废水经中和絮凝沉淀后，再与生活污水、纯水制备废水、纯水制备冲洗废水一同排入园区化粪池，处理后由市政污水管网排至西安市第六污水处理厂进一步处理。 依托 供电 供电电源由园区电网供给。 依托 公用工程 制冷 夏季制冷采用中央空调。 新建 供暖 冬季供暖采用中央空调。 新建 环保工程 废气处理 本项目检测废气采用通风柜收集后，用专用管道引至楼顶经活性炭吸附装置处理后排放。 新建 污水处理 项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目清洗废水经中和絮凝沉淀后，再与生活污水、纯水制备废水、纯水制备冲洗废水一同排入园区化粪池，处理后由市政污水管网排至西安市第六污水处理厂进一步处理。 新建 噪声治理 风机噪声 选用低噪声通风设备、隔声、减振等。 新建 固废 生活垃圾 生活垃圾设置垃圾桶集中收集，由环卫部门每日收集清运。 新建 危险废物 本项目设置危险废物暂存间（面积2m2），实验器皿第一次清洗废水、废活性炭、废药品、沾染化学试剂的包装物等作为危险废物在危废暂存间暂存，并定期交由有危废资质单位处置。 新建 2、主要生产设施及参数 本项目主要实验设备见下表所示。 表2-2 项目主要设备清单 设备类型 设备名称 规格型号 数量（台/套） 实验设备 高效液相色谱仪 LC-16 2 真空干燥箱 DZF-6090 2 鼓风干燥箱 DHG-9240A 2 旋转蒸发仪 R1005 2 箱式恒温电阻炉 SX2-5-12N 2 水浴锅 DK-S24、DK-S28 2 真空泵 SHZ-95B 1 超声清洗机 1 超纯机 UPT-I-30 1 3、主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料用量及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料用量及能源消耗表 序号 名称 单位 年用量 备注 一、主要原辅材料 1 固体饮料（粉末） 千克（kg） 25 送检 2 甲醇 升（L） 50 购买 3 乙腈 升（L） 16 购买 4 乙醇 升（L） 10 购买 5 乙酸乙酯 升（L） 1 购买 6 甲酸 升（L） 0.5 购买 7 丙酮 升（L） 2 购买 8 盐酸 升（L） 1 购买 9 硫酸 升（L） 1 购买 10 磷酸 升（L） 0.5 购买 1 乙酸 升（L） 0.5 购买 12 二氯甲烷 升（L） 1 购买 13 三氯甲烷 升（L） 1 购买 14 甲苯 升（L） 0.5 购买 15 活性炭 千克（kg） 500 购买 二、主要能源消耗 1 电 万kW·h/a 0.4 市政供电 2 水 m3/a 155 市政供水 表2-4 常用化学试剂理化性质一览表 序号 化学试剂 理化性质 1 盐酸 有酸味，无色有刺激性气味的液体；易溶于水，溶于乙醇、乙醚。不燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤；接触蒸汽或烟雾可引起急性中毒，误服可引起消化道灼伤、溃疡形成。 2 硫酸 纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84g/cm³，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾；属中等毒性，急性毒性：LD50 2140mg/kg(大鼠经口)，LC50 510mg/m3 (大鼠吸入2小时)，315mg/m3 (小鼠吸入2小时)。 3 磷酸 白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体；熔点为42℃，密度为1.874g/mL，可与水以任意比互溶，261℃分解，磷酸受热逐渐脱水，因此没有自身的沸点；磷酸无强氧化性，无强腐蚀性，属于中强酸，属低毒类，有刺激性；LD50 1530mg/kg（大鼠经口），2740mg/kg（兔经皮） 4 无水乙醇 无色澄清液体，有特殊香味，易流动，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶， 能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点 78.15℃；熔点-114.1℃，沸点 78.5℃；易燃，蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%～18.0%（体积）；LD50 7060 mg/kg(兔经口)，7430 mg/kg(兔经皮)，LC50 37620 mg/m3 (大鼠吸入10小时) 5 甲醇 分子式为 CH3OH，分子量32.04，无色透明液体，熔点：-98 °C(lit)， 密度：0.791 g/mL at 25 ℃，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧分解一氧化碳、二氧化碳。有剧毒。 6 丙酮 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发，熔点－94．6℃，沸点（56.5℃），密度0．79，相对蒸汽密度限1.59，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多种有机溶剂；爆炸上限13．0％（V/V），爆炸下限2.5%（V/V），闪点-20℃ 7 乙酸乙酯 无色澄清液体，有强烈的醚似的气味，微带果香的酒香，易燃，熔点-83.6℃，沸点77.2℃，密度0.9，可溶于水，与石油醚，二氯甲烷，乙醇等多数有机溶剂任意比例混溶。爆炸上限11.5%（V/V），爆炸下限2.0%（V/V），闪点7.2， 8 甲酸 无色有刺激性气味液体，易燃，能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶，熔点8.6℃，沸点100.8℃密度1.22，爆炸上限57.0%（V/V），爆炸下限18.0%（V/V） 9 乙酸 无色透明液体、有刺激性酸臭，沸点118．1℃，熔点16．7℃，蒸汽密度2.07,溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳；闪点39℃ 10 二氯甲烷 CH2Cl2。无色透明液体，有具有类似醚的刺激性气味。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。是不可燃低沸点溶剂，常用来代替易燃的石油醚、乙醚等。纯二氯甲烷无闪点，含等体积的二氯甲烷和汽油、溶剂石脑油或甲苯的溶剂混合物是不易燃的，然而当二氯甲烷与丙酮或甲醇液体以10 :1比例混合时，其混合液具有闪点，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限6.2%~15.0%（体积）。 11 甲苯 无色，带特殊芳香味的易挥发液体。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿和冰乙酸混溶，极微溶与水，易燃，熔点-94.9℃，沸点110.6℃，密度0.87爆炸上限7.1%（V/V），爆炸下限1.1%（V/V），闪点4℃。 12 活性炭 是一种黑色多孔的固体炭质，由煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500～1700m²/g间。具有很强的吸附性能，在许多吸附过程中伴有催化反应，表现出催化剂的活性，由于活性炭具有发达的细孔结构、巨大的内表面积和很好的耐热性、耐酸性、耐碱性，可作为催化剂的载体。 4、产品方案 本项目主要对客户提供的植物提取物进行营养成分检测，给出检测数据供客户调整生产参数，调配产品营养物质比例，检测数据仅对客户内部使用，不对外发布。 5、给排水 本项目用水主要为生活用水、实验室仪器器具清洗用水。废水主要是生活污水、清洗废水和纯水制备废水及反冲洗废水。 生活用水：项目定员6人，按照《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）规定，“行政办公及科研院所”生活用水定额为：25m3/（人·a），本项目行政办公生活用水约150m3/a（0.625 m3/d），均为自来水，由市政管网提供，可以满足本项目需求。产污系数按80%计，则生活污水产生量约为120m3/a（0.5m3/d）。 实验室用水：项目实验室用水主要包括实验前后对仪器器皿的冲洗、实验中用水，用水种类包括自来水、纯水，其中自来水由市政管网提供、纯水由超纯机制取。根据企业的其他相同工艺的分公司提供资料，实验室用水量、废水量如下： ①实验前干净仪器器皿冲洗所用为纯水，纯水用量约为0.001t/d（0.24 t/a），产污系数按80%计，则实验室清洗废水产生量约为0.0008t/d（0.192t/a）。实验前对干净仪器器皿的冲洗产生的废水属于低浓度废水，经化粪池后进入市政管网； ②实验后仪器器皿清洗所用自来水用量为0.0166t/d（3.984t/a），纯水用量约为0.001t/d（0.24t/a），总用水为0.0176t/d（4.224t/a）。产污系数按80%计，则实验室首次清洗废液产生量约为0.00128t/d（0.3072t/a），后续清洗废水产生量约为0.0128t/d（3.072t/a）。首次清洗废水属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品……”，因此实验后首次清洗废水作为危废集中收集暂存于危废暂存间，后交资质单位处置；后续清洗废水中主要污染因子为低浓度的阴离子表面活性剂等，属于低浓度废水，经化粪池后进入市政管网。 ③实验中用水为纯水，纯水用量约为0.0005t/d（0.12t/a），主要用于试剂配制、实验中添加等，最终会进入实验废液，产污系数按80%计，则实验中用水产生的试验废液产生量约为0.0004t/d（0.096t/a），实验中用水会进入实验废液，作为危废集中收集暂存于危废暂存间，后交资质单位处置。 ④实验室制取纯水：本实验室用纯水，采用RO反渗透制取纯水，额定制水量为25L/d,制备和冲洗废水量约8L/d，为含高盐的清净下水，随生活污水排入化粪池。本项目纯水用量为0.0025L/d，产生的反冲洗废水量约0.0008L/d. （3）综上，项目总用水量为0.6449t/d（154.176m3/a）。水平衡见图1-1。 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 项目用水情况见表2-5。 表2-5 项目用水情况表 m3/d 用水项目 自来水用量 纯水用量 损耗量 废水产生量 废液产生量 办公生活用水 0.625 / 0.125 0.5 / 实验后首次清洗用水 0.0016 / 0.00032 / 0.00128 实验后后续清洗用水 0.015 0.003 0.012 / 超纯水机 (0.0033) 实验前清洗用水 / 0.001 0.0002 0.0008 / 实验后后续清洗用水 / 0.001 0.0002 0.0008 / 实验中用水 / 0.0005 0.0001 / 0.0004 制备、膜冲洗(浓水) 0.0008 / / 0.0008 合计 0.6449 0.1288 0.5144 0.0017 （3）供电 本项目供电采用市政供电管网供电，可满足项目用电需求。 （4）供热及制冷 本项目冬季供暖和夏季制冷均采用中央空调。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，不提供食宿。全年工作240天，采取每天1班、8小时工作制度。 7、平面布置 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园B区6号楼A栋，总建筑面积400m2。自东向西主要布置有：食品研发室、植物提取研发室、理化检验室、高效液相室、气相室、食品微生物室、库房等。危废暂存间位于项目西部。项目总图布置功能分区明确。本项目平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁中兴深蓝科技产业园B区6号楼A栋现有空置厂房，施工期主要是简单装修、设备安装、调试等。 本项目施工期的基本工艺流程及排污节点见图2-2。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图 施工期装修安装人员约10人，主要污染包括： 1、废水：厂房内清扫产生的废水和安装人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS等。 2、噪声：装修、设备安装、调试过程中产生的噪声。 3、固废：主要是装修过程产生的装修垃圾、施工人员产生的生活垃圾等 二、营运期 本项目运营期工艺流程及产污环节见图2-3所示。 图2-3 运营期工作流程及产污环节图 工艺流程及产污环节简述： 工艺流程简述： （1）纯水冲洗 实验前需要用纯水对仪器、器皿进行冲洗，产生的废水属于低浓度废水，通过园区化粪池进入市政污水管网。 （2）检测流程 接收外部送检的植物提取物粉料样本，添加水及酸进行溶解，振荡溶解后进行固液分离，加入相应的反应试剂（酸或有机溶剂），按分析仪器检出限要求稀释定容，再放入相应的仪器内进行分析，得到具体检验数据后，对实验废液及废弃物统一收集，并统一清洗实验器皿。 产污环节简述： ①溶解：产生含有机废气、酸雾。 ②稀释溶液：产生有机废气。 ③定容：产生有机废气 ④清洗器具、统一收集废弃物：主要产生清洗废水、检测废液 ⑤员工工作：主要产生生活污水和生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园闲置的标准厂房进行项目建设。 根据现场勘察，项目所在厂房目前为空置，无环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本项目空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室于2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中沣东新城数据，对区域环境空气质量现状进行分析，见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状分析 点位 名称 监测 项目 年评价指标 现状浓度 µg/m3 标准值 µg/m3 浓度占标率/% 达标 情况 超标 倍数 沣东 新城 PM2.5 年均质量浓度 54 35 154.3 超标 1.543 PM10 年均质量浓度 94 85 134.3 超标 1.343 SO2 年均质量浓度 8 60 13.3 达标 -- NO2 年均质量浓度 40 40 100.0 达标 -- CO 第 95 百分位数质量浓度 1500 4000 37.5 达标 -- O3 第 90 百分位数质量浓度 136 160 85.0 达标 -- 根据上表可知，本项目所在区域2020年的空气质量状况未达标，其中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域属于不达标区。 2、补充监测 项目特征因子为非甲烷总烃，建设项目所在区域非甲烷总烃质量进行实测，监测报告（№：BRX2202011）（见附件3）。 （1）监测点位：西安贝欧泰克生物技术有限公司的下风向5m处。 （2）监测时间：2022年2月11日-2022年2月13日 非甲烷总烃质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 非甲烷总烃环境质量现状表 监测点位 监测点坐标（°） 污染物 平均时间 评价标准（ug/m3） 监测浓度范围（ug/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 经度 纬度 项目地附近 108.755701117 34.264437113 非甲烷总烃 连续采样3天，每天采样1次 2000 200~400 20% 0 达标 根据表3-2，项目所在区域非甲烷总烃浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。 2、声环境质量现状 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园B区6号楼A栋，属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 为了解项目建设地的声环境现状，本项目委托陕西博润检测服务有限公司于2022年2月11日-2022年2月12日进行监测。 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则 声环境》及《建设项目环境影响报告表 污染影响类》（2021年版）的要求，通过对项目厂界四周声环境调查和监测，分析项目所在区域声环境质量状况，在厂界四周各设1个监测点位，共4个监测点位，监测点位图见附图3。 （2）监测时间 2022年1月11日-2022年1月12日，监测2天，昼、夜各监测一次。 （3）监测因子 等效连续A声级。 （4）监测结果 本次监测结果详见下表： 表3-3 声环境质量监测结果统计表 单位dB（A） 监测点位 监测时间 标准限值 2022年2月11日 2022年2月12日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东1# 50 44 51 44 65 55 厂界南2# 49 43 48 44 厂界西3# 49 43 48 43 厂界北4# 48 42 49 41 从上表可知，项目厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区等人群较集中的区域，有一处居民区，大气环境保护目标为沣东旺城。 表3-4 主要环境保护目标 保护 内容 名称 坐标/° 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 环境 空气 沣东旺城 108.76257182 34.26007497 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SE 209 沣东旺城 2、声环境保护目标 项目声环境质量控制目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。无地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 5、项目周边情况 本项目东南侧 本项目西南侧 本项目东北侧 本项目西北侧 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 实验废气VOCs（本项目VOCs参照非甲烷总烃执行）、颗粒物（酸雾）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“表2”二级标准要求。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排放高度（m） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 颗粒物（酸雾） 1.0 15 3.5 120 2、水污染物排放标准 运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。 表3-6 废水排放标准 执行标准 单位 pH COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 GB8978-1996 mg/L 6~9 500 300 400 / / / GB/T31962-2015 mg/L / / / / 45 70 8 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-7 噪声排放标准 执行标准 标准值dB（A） 3类GB12348-2008 昼间 夜间 65 55 4、固体废物排放标准 危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制指标以地方生态环境主管部门核定的为准，结合本项目特点，本项目废水排至西安市第六污水处理厂处置，故将其总量纳入西安市第六污水处理厂总量控制指标，因此不单独申请废水总量控制指标；废气主要为酸性废气、非甲烷总烃，因此建议总量控制如下以供参考： VOCs：22.4kg/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目不进行土建施工，仅在现有厂房内进行厂房装修、设备安装和调试，施工期主要污染源为装修废气、施工噪声、施工废水、施工固废等。 1、废气 （1）装修废气 装修废气因采用的材料种类不同而异，其中，如甲醛、氨等废气将在运营期仍在缓慢释放，由于装修时的油漆耗量、油漆品牌等无法确定，该部分废气较难定量预测分析，本评价着重提出原则性的要求及措施： ①采用优质的建筑材料，达到相应国家标准； ②装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，建议采用符合环保要求的环保漆，以减少环境污染； ③装修后的房间不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右； ④保持室内的空气流通或选用室内空气净化器清除室内的有害气体； ⑤在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 综上所述，项目施工期间对大气环境的影响较小。 2、废水 施工期废水来自施工人员的生活污水。根据建设单位提供资料，现场施工人员最多为10人，则施工期间的废水量为0.15t/d，主要污染物为COD、BOD5和SS等，可直接依托园区现有的厕所和化粪池进行处理，不会对水环境产生影响。 3、噪声 本项目施工期噪声主要来自厂房隔断、设备安装及调试过程，主要噪声源为切割机、电钻等施工机械的钻、切等工序。项目位于园区内，周边200m内无噪声敏感点，不会对周围声环境产生影响。 4、固体废弃物 施工阶段产生的固体废物主要是设备包装垃圾、废涂料桶及施工人员产生的生活垃圾，其中生活垃圾和废包装垃圾可直接交由环卫部门处理；施工期装修阶段会使用涂料，使用过程中会产生废涂料桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中规定，废涂料桶应属于危险废物，废物类别为“HW49 其他废物 900-041-49”，建设单位应将其委托有资质单位进行处理。 总之，施工期有时间期限，施工结束后，所有污染随之消失，对外环境无明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营过程产生的废气主要为非甲烷总烃、酸雾；废水主要为生活污水、清洗废水、制水废水及冲洗废水；固体废物主要有实验残渣、实验废液、实验器皿第一次清洗废水、原辅料废包装袋、调配样品（包括合格的和不合格的）、废活性炭和生活垃圾。本项目主要污染物类型及其产生来源见下表。 表4-1 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别 产污环节 污染源类型 污染因子 废气 实验分析 非甲烷总烃、酸雾 甲醇、乙醇、丙酮、盐酸、硫酸等 调配 非甲烷总烃、酸雾 甲醇、乙醇、丙酮、盐酸、硫酸等 废水 员工 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 实验分析、产品开发 二次清洗废水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮 纯水机产生的浓水 Ca2+、Mg2+ 噪声 设备运行 设备噪声 固废 实验废物 危险废物：实验残渣、实验废液、一次清洗废水、废活性炭、废试剂瓶 一般固废：原辅料废包装袋 员工日常生活 生活垃圾 1.废气 1、污染源排放分析 本项目租赁已有建筑，内部不设食堂。项目运营期产生的废气主要为实验溶剂配制和实验过程产生的废气，主要为酸性废气（以硫酸雾、氯化氢计）和挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）有机废气 本项目有机废气主要来源于实验室有机溶剂的挥发，有机溶剂主要包括甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、甲酸等，有机溶剂在样品进行萃取（提取）等前处理及仪器分析过程中少量挥发，项目产生的有机废气总量以非甲烷总烃计。项目共使用有机溶剂总量为80.0kg/a，实验过程中间断性挥发产生的有机废气按最不利影响考虑，即100%挥发，通风柜收集效率按90%计，则项目有组织有机废气的产生量约为72.0kg/a。项目年工作240天，每天使用有机溶剂的有效时间合计约为4h，产生速率为0.075kg/h，浓度为5.0mg/m3，活性炭吸附效率为80%计，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为1.0mg/m3。无组织有机废气通过实验室窗户散逸到室外，排放速率8.3g/h。实验废气VOCs（本项目VOCs参照非甲烷总烃执行）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“表2”二级标准要求。 （2）硫酸雾 实验所使用的硫酸为98%浓硫酸，通常情况下保存在密封容器中，除取样产生的少量挥发外，主要产生环节为实验过程挥发的硫酸雾，项目硫酸使用平均浓度为30%，加热温度一般为140℃左右。由于本项目无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，故本项目参考《环境统计手册》中公式计算硫酸雾产生情况： Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—液体的蒸发量，g/h； M—液体的分子量，98； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风柜内的空气流速一般可 0.6~0.8，拟建项目取最大值0.8； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。查表当液体重量浓度30%时，140℃下的蒸汽分压力为108.3mmHg； F—液体蒸发面的表面积，最大约0.1m2； 根据计算可知，硫酸每小时产生的蒸发量为1.04g/h。项目年工作240天，涉酸实验时间按每日最多2h计，则硫酸雾产生量为0.499kg/a。通风柜收集效率按90%计，则项目有组织硫酸雾产生量0.936g/h，活性炭吸附效率为60%计，排放速率为0.374g/h，排放浓度为0.025mg/m3。无组织硫酸雾通过实验室窗户散逸到室外，排放速率0.104g/h。 （3）氯化氢 实验室使用的盐酸一般是浓盐酸，通常保存在密封容器中，仅在使用时配置成为较低浓度的盐酸，项目盐酸一般使用最大浓度为30%，使用温度最高在40℃。由于本项目无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，参考《环境统计手册》中公式计算氯化氢产生情况： Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—液体的蒸发量，g/h； M—液体的分子量，36.5； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风柜内的空气流速一般可0.6~0.8，拟建项目取最大值0.8； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。查表当液体重量浓度30%时，40℃下的蒸汽分压力为51.2mmHg； F—液体蒸发面的表面积，最大约0.1m2； 根据计算可知，每小时产生的蒸发量为0.18g/h。项目年工作240天，涉酸实验时间按每日最多2h计，则氯化氢产生量为0.0864kg/a。通风柜收集效率按90%计，则项目有组织氯化氢产生量0.162g/h，活性炭吸附效率为60%计，排放速率为0.065g/h，排放浓度为0.004mg/m3。无组织硫酸雾通过实验室窗户散逸到室外，排放速率0.018g/h。 硫酸雾、盐酸雾有组织合计产生速率1.098g/h，产生浓度0.073mg/m3，无组织合计排放速率0.439g/h，排放浓度0.029mg/m3，无组织硫酸雾、氯化氢通过实验室窗户散逸到室外，排放速率0.122g/h。 项目废气产排污情况见下表。 表4-2 项目实验工序废气产排污情况一览表 污染源 污染物 处理前 处理措施 处理后 标准限值 产生量kg/a 产生速率kg/h 产生 浓度mg/m3 排放量kg/a 排放速率kg/h 排放 浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放 浓度mg/m3 检验分析 非甲烷总烃 72.0 0.075 5.0 经通风柜收集，由专用管道引至活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒（DA001）排放 14.4 0.015 1.0 5 （50%） 120 非甲烷总烃 8.0 8.3 / 经实验室窗户，室外无组织排放 8.0 8.3 / 4.0（无组织厂界） 颗粒物（酸雾） 0.527 0.001098 0.073 经通风柜收集，由专用管道引至活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒（DA001）排放 0.211 0.000439 0.029 1.75（50%） 120 颗粒物（酸雾） 0.0585 0.122 / 经实验室窗户，室外无组织排放 0.0585 0.122 / 1.0（无组织厂界） 非甲烷总烃、颗粒物（酸雾）有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“表2”二级标准要求，检验过程产生的极少量非甲烷总烃、酸雾，经实验室窗户无组织排放，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“表2”二级标准要求。 2、排放口基本情况及监测要求 表4-3 排放口基本情况 排放口编号 地理坐标（°） 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 类型 排放标准 DA001 108.76483012 34.25593820 15 0.6 25 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表4-4 运营期监测计划明细表 监测点位 监测因子 监测频次 DA001 非甲烷总烃、硫酸、氯化氢 一年一次 厂界上风向1个点，下风向3个点 非甲烷总烃、硫酸、氯化氢 一年一次 3、废气处理设施可行性 （1）酸性废气、有机废气处理措施 实验过程中产生的酸雾产生量较小，产生浓度低，项目氯化氢、硫酸雾排放浓度及排放速率仅为标准限值的0.58%和0.008%，废气达标排放且排放强度低，通风柜收集后与有机废气一起通过专用烟道经活性炭吸附后一同排放。排气筒高20m，设计风量15000m3/h，活性炭是一种广谱吸附剂，对绝大多数有机废气都具有良好的吸附作用，同时对产生的酸雾也有一定的吸附作用。 图4-1 通风柜废气处理示意图 根据《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》，采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。废活性炭作为危险废物暂存危废暂存间后交由有资质单位处置。因此废气处理措施可行。 （2）排气筒位置、高度合理性分析 项目实验室位于5楼，实验室废气处理设施拟设施于楼顶，由于地方的局限性，排气筒只能设置在楼顶，从废气治理设施上方伸出高出楼顶2m，排放口距离地面20m。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。由于本项目北侧有高层建筑物，高度约35m，主要功能为检测实验室，园区方从园区容貌、及安全角度考虑，规定排气筒不宜设置过高，且本项目污染物排放速率较小，故按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。因此项目排气筒高度设置为高出楼顶2m，共20m高。经计算项目排放废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％的标准限值，因此排气筒布设合理。 （3）达标排放及影响评价分析 根据前文分析：实验过程中产生的有机废气、酸雾（硫酸雾、氯化氢）通过通风柜收集后引至楼顶采用活性炭吸附装置进行处理，处理后通过20m高排气筒排放。项目采取措施属于可行技术，采取上述措施后非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢排放浓度、排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“表2”二级标准要求及无组织排放要求。对周边环境影响较小，措施可行。 综上所述，项目处于环境空气质量不达标区，项目采取上述措施后，各项废气污染物能够达标排放，对环境有一定影响，但是在环境可接受范围内。 2.废水 项目废水主要为生活污水、清洗废水、纯水机产生的浓水。 （1）污水产排情况 根据水平衡分析，项目产生废水主要分为二类： 生活污水、纯水机浓水 本项目生活污水和纯水机浓水水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，其中生活废水来源于项目卫生间，其废水性质可参照生活污水质。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，本项目所在区域生活污水水质主要污染物为COD 475mg/L、BOD5 226mg/L、NH3-N 43.5mg/L，一般生活污水中SS浓度为150mg/L。 上述废水以生活+纯水机浓水统称。 化学实验器皿清洗废水 本项目化学实验过程中废液和第一次器皿清洗废水作为危废处置，废液和废水中的有机物、F-、高浓度H+均进入危废中，仅产生少量器皿清洗废水，主要为可沉降颗粒物，以SS表示，其浓度约为500mg/L；H+浓度较高，pH偏低，经中和沉淀池对该类可沉降颗粒物的去除效率较高，约为70%，经沉淀处理后的SS浓度为150mg/L，经中和沉淀池处理至中性后排入园区化粪池内。 上述二类废水一起经园区化粪池处理后排入市政污水管网，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率约为15% 、15%、0%、30%。则本项目废水产排情况见表4-5。 表4-5 项目废水产排情况一览表 污染物名称 处理前产生浓度及产生量 预测排放浓度及排放量 废水类别 / 综合废水 / 废水量 生活+纯水机浓水 120.192t/a 123.456t/a 123.456t/a 化学实验废水 3.264t/a COD 生活+纯水机浓水 475mg/L，0.0570t/a 401.0mg/L 0.0495t/a 340.8mg/L 0.0420t/a 化学实验废水 / BOD5 生活+纯水机浓水 226mg/L，0.0272t/a 190.8mg/L 0.0235t/a 162.1mg/L 0.0200t/a 化学实验废水 / 氨氮 生活+纯水机浓水 43.5mg/L，0.0082t/a 36.8mg/L 0.0045t/a 36.8mg/L 0.0045t/a 化学实验废水 / SS 生活+纯水机浓水 150mg/L，0.0185t/a 163mg/L 0.0201t/a 114.1mg/L 0.0141t/a 化学实验废水 500mg/L，0.0016t/a （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 废水类别 污染物种类 污染治理设施 排放口编号 排放方式 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 综合废水 pH、COD、BOD5、氨氮、SS 100t/d 中和沉淀池（实验废水）、园区化粪池（综合废水） 中和沉淀池：70%、pH调节至中性；化粪池：0-30% 是 DW001 间接排放 （3）监测要求 本项目运营后应定期委托有资质环境监测单位对废水开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。根据项目排污特点及排污规律，项目运营期环境监测计划见下表。 表4-7 废水监测内容及计划一览表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 控制标准 废水 清洗废水 pH值、COD、BOD5、SS、氨氮 中和池排口 1次/每年 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 注：废水常规监测可以纳入中兴深蓝科技产业园日常监测中。 （4）污水处理厂依托可行 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北三环六村堡立交西北角，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验[2016]10号）。二期工程剩余5×104m3/d 已建成并完成调试，于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准。 本项目外排废水量约为0.5144m3/d，仅占污水处理厂现有日处理量的0.00010%。从处理能力上分析，西安净水处理有限责任公司第六再生水厂可接受本项目全部外排废水。故本项目外排废水不会对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的水质、水量及处理能力造成较大影响，因此，本项目排放废水进入该污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目废水依托中兴深蓝科技产业园化粪池预处理后水质满足西安市第六污水处理厂的进水水质，西安市第六污水处理厂有余量接纳本项目废水，且项目在西安市第六污水处理厂的污水接收范围内。因此，项目废水进入西安市第六污水处理厂可行。 综上，本项目废水环保措施可行，不会对区域水环境造成影响。 3、噪声 （1）噪声源、产生强度、降噪措施、排放强度、持续时间 本项目运营期噪声主要由通鼓风干燥箱、真空泵等产生，声源强度在70-75dB（A）。本项目通过采取设备放于室内、合理布局、墙体隔声等处理措施，通过采取措施后，可将噪声减少10-15dB（A）。本项目主要噪声源源强见表4-8。 表4-8 主要噪声源及源强 噪声源 数量 设备声级dB(A) 持续时间 降噪措施 处理后噪声强度dB(A) 与厂界的距离（m） 东 南 西 北 鼓风干燥箱 2台 75 间歇 合理布置、采用低噪声设备、基础减震、墙壁隔声等 58 3.5 11 16 10 真空泵 1台 75 间歇 55 3 15 15 12 （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测。 （3）预测点的布置 预测点位为项目厂房边界。 （4）预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： ①室内声源 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： LA（r）=Lp0-TL-20lgr/r0 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A），混凝土墙隔声量按25dB（A），钢筋水泥房隔声量按20dB（A）计算，本项目厂房为钢筋水泥房，因此隔声量为20dB（A）。 r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ②合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； （5）预测结果 本次评价对项目设备采取降噪措施后的噪声进行预测。噪声级预测结果见表4-9。 表4-9 项目评价范围内噪声预测结果单位：dB(A) 分类 贡献值 标准值（昼间） 达标情况 实验室 东厂界 49.6 65 达标 南厂界 37.2 达标 西厂界 35.3 达标 北厂界 36.2 达标 由表4-9预测结果可知，项目运营期间厂界噪声贡献值昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求；夜间不生产，对周围环境影响较小。 为降低项目对周围环境的噪声影响，本项目采取以下噪声防治措施： a.设备安装布置时进行合理安排； b.设备的选型选用噪声低、震动小的设备； c.实验室采用密闭隔音设计； d.加强设备的维护； 通过以上措施，项目运营期噪声对周围环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测要求见表4-10。 表4-10 运营期噪声监测计划表 污染源 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频次 控制指标 噪声 Leq(A) 厂界四周 4个 每季一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）3类 4、固体废弃物 本项目运营期固废主要包括生活垃圾、未沾染化学品的废包装材料、实验室废液、沾染化学品的废包装材料、实验后第一次清洗废水和一次性耗材等。 （1）生活垃圾 项目运营期产生的生活垃圾，主要为员工办公生活产生的果皮、纸屑等垃圾，本项目共约6人，年运营时间约240天，人均日产生垃圾按0.5kg/人·日计，年产生量为0.72t/a，收集后交环卫部门处置。 （2）一般固废 项目运营期产生的一般固废为未沾染化学品废包装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，年产生量约0.1t/a，分类收集后定期交环卫部门处置。 （3）危险废物 根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目运营期产生的危险废物包括实验室废液（包括实验后首次清洗废水、实验中产生的废液、废试剂等）、沾染化学品的废包装材料（危废类别为HW49其它废物，代码为900-047-49）、废活性炭。 沾染化学品的废包装材料约0.1t/a；检测过程中产生的实验室废液，根据前文源强核算得知实验后首次清洗废水年产生量约0.31t/a，废活性炭0.54t/a。 沾染化学品的废包装材料以及实验室废液分类收集后暂存于危废暂存间，统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 项目运营区所产生的危废详情见表4-11。 表4-11 项目运营区所产生的危废详情 序号 名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量/t 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 实验室废液 HW49 900-047-49 0.31 实验室 液态 实验废液 化学试剂 / T/C/I/R 沾染化学品的废包装材料、实验室废液、废活性炭分类暂存于危废间，交资质单位处理 2 沾染化学品的废包装材料 HW49 900-047-49 0.1 固态 纸箱、塑料、橡胶、有害成分等 / T/C/I/R 3 废活性炭 HW49 900-041-49 0.54 固态 有机物 / T/C/I/R （3）项目固体废物产排情况 项目固体废物产生排放情况见表4-12。 表4-12 固体废物污染源源强核算表 固体废物名称 产生源 固废属性 产生量t/a 生活垃圾 职工生活办公 一般固废 0.72 未沾染化学品的废包装材料 实验室 一般工业固废 0.1 实验室废液 实验室 危险废物 0.31 沾染化学品的废包装材料 实验室 危险废物 0.1 废活性炭 专用烟道 危险废物 0.54 （4）固体废弃物的处置方式 ①项目运营期产生的生活垃圾用垃圾桶分类收集，后依托园区分类垃圾箱暂存，最终交环卫部门清理。 ②项目运营期产生的一般固废为废包装，主要包括原辅料的包装塑料袋，未沾染化学品的包装物，集中收集后交环卫部门处置。 ③本项目危险废物中沾染化学品的废包装材料、实验室废液分类收集后暂存于危废暂存间，统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定。 危废暂存间的基本情况见表4-13。 表4-13 危废暂存间基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 实验室废液 HW49 900-047-49 西侧 2m2 分类桶装 项目一年产生的危废量 不定期 废活性炭 HW49 900-041-49 沾染化学品的废包装材料 HW49 900-047-49 本项目要求危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)及2013年修改单（公告2013年第36号）中的规定设置，具体见表4-14： 表4-14 危废间设置要求一览表 《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)及修改单中的规定 设计原则 地面与裙角用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容 用以存放装在液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙 不相容的危险废物分开存放 危险废物的堆放 做好基础防渗 衬里材料与堆放危险废物相容 危险废物堆放防风、防雨、防晒 不相容的危险废物分开堆放 对装有危废的容器进行定期检查 所有包装桶均贴有危险废物标签 设置安全照明设施、通风设施、双人双锁 设置泄漏液体收集装置 （5）危险废弃物暂存间的管理要求： ①危险废物在项目地暂存期间，在将危险废物收集、向危废间转移等过程中，需要对盛载容器做好密封、平稳小心转移等，以防废液等出现滴漏等现象，在危废间内采用专用容器分类暂存，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中的相关规定执行； ②按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息； ③与有资质的单位签订处置协议，定期委托资质单位采用专用车辆和容器集中运走处置，并开具危废转移联单，报环保管理部门备案。 综上，本项目运营期的生活垃圾分类收集于园区垃圾桶交环卫部门清理，一般工业固废集中收集后定期外售，危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关要求进行集中收集暂存，并交资质单位处置。因此，经以上处置措施后，项目产生的固体废物对环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目为专业实验室项目，不属于P3、P4生物安全实验室和转基因实验室，项目类型属于报告表，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016）6.2小节，本项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》( HJ964—2018)，参考附录A可知本项目属于“社会事业与服务业”中“其他”，属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 项目所在地为工业园区内标准厂房，对地下水和土壤的主要污染源和污染途径是危废间危险废物渗漏和废水漫流渗漏，因此，主要从防止措施上提出相关要求。本项目按照环评要求切实落实各种污染控制措施，包括： （1）项目废水应集中先进入园区化粪池处理后再进入市政污水管网； （2）实验室废液等危险废物应分类收集后暂存于危废暂存间； （3）项目危险废物等暂存应按照相关规范进行建设，做好防渗等防护措施。 由于项目租赁的厂房为5楼，不与地面直接接触，危废和废水等几乎不会渗漏至土壤和地下水，因此，项目运营期对区域地下水和土壤环境影响较小。 6、环境风险 （1）危险物质和风险源分布情况 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中确定的突发环境事件风险物质，本项目涉及到的突发环境事件风险物质主要为甲醇、乙腈、乙醇等。 （2）环境风险潜势初判 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——各种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目主要风险源为次氯酸钠。若次氯酸钠泄露会对地表水、土壤、地下水造成污染。项目Q值确定见表4-15。 表4-15 Q值计算一览表 危险物质名称 临界量（t） 项目厂区存在量（t） Q 甲醇 10 0.05 0.005 乙腈 10 0.0016 0.00016 乙醇 500 0.01 0.00002 由上表可知，本项目Q=0.00518＜1，故该项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分见表4-16。 表4-16 风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目Q=0.00518＜1，本项目风险潜势为Ⅰ。因此，最终确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （4）影响途径 由于化学品管理失误，或者实验操作人员操作不当，致使药品泄漏。 （5）环境风险防范措施 本项目针对化学试剂的储存及使用过程存在的风险拟采取如下措施： ①储存少量化学试剂，遵循量少、次数多的原则，减少储存量。 ②建设单位在储存库独立设置试剂柜及冰箱专门用于化学试剂的储存。 ③设置灭火器材，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志。 ④地面均进行硬化。 ⑤项目所使用的有机化学试剂必须与其它试剂隔离开，尽量放在通风良好的地面靠墙处以保证存放安全。 ⑥建设单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，加强员工风险防范意识。 针对本项目新建的危废暂存间，提出以下风险防范措施： ①危废暂存间设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定进行。危废间配套消防灭火设备。化学试剂在厂区运输、贮存过程中均要有完善的安全防范措施。针对危废暂存间要设置安全标识，对需要迅速发现并引起注意、以防止发生事故的场所和部位涂有安全色。危废暂存间内以及周边的电器设备均应选用相应的防爆电器，如防爆插座按钮，防爆照明灯等，危废暂存间进出口处配备事故照明设施。 ②危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料，表面用耐腐蚀材料硬化，同时，危险废物堆放间配置堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的最大容积为最大储存量或总储存量的五分之一，防止渗滤液流出。 本项目涉及的化学试剂及药物量较少，对环境风险较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 有机废气、酸性的体 | 通风柜收集后通过20m高专用管道引至楼顶经活性炭吸附后排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“表2”二级标准要求 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、BOD5 氨氮、SS、 | 本项目清洗废水经中和沉淀后，再与生活污水一同排入园区化粪池，处理后由市政污水管网排至西安市第六污水处理厂进一步处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准； |
| 声环境 | / | 鼓风干燥箱 | 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | / | 真空泵 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾采取分类垃圾桶收集，由环卫部门每日清运； ②危险废物采取分类收集，暂存于2m2危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间应做好防渗，可有效防止对土壤及地下水的不利影响。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门及时清运及处理。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①储存少量化学试剂，遵循量少、次数多的原则，减少储存量。 ②建设单位在储存库独立设置试剂柜及冰箱专门用于化学试剂的储存。 ③设置灭火器材，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志。 ④地面均进行硬化。 ⑤项目所使用的有机化学试剂必须与其它试剂隔离开，尽量放在通风良好的地面靠墙处以保证存放安全。 ⑥建设单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，加强员工风险防范意识。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 ①要求建设单位根据环评报告提出的污染治理措施，积极进行整改，并及时组织竣工环保验收，做好运营期间的污染治理及达标排放管理工作。 ②注意对实验后第一次清洗废水的收集，不得将第一次清洗废水排入化粪池。 ③项目危险废物转移前应密闭封装，避免对其它部位的污染。 ④不得在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。 ⑤危险废物的收集、贮存、处置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定实行。 2、环保投资 表5-1 环保投资一览表 项目 污染种类 设施名称 规格 数量 投资 （万元） 环境保护措施和设施 废气 集气系统（通风柜） / 配套 10 活性炭吸附装置+1根20m高排气筒 / 1套 废水 中和沉淀池 1m3 1套 2.5 化粪池 100m3 1座 依托园区 噪声 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施 / 配套 2 固废 危险废物 危废收集桶 / 配套 3 危废暂存间 / 1个 合计 17.5 3、环保验收 项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，及时向环评审批部门申请，对项目进行环境保护竣工验收。营运期环保设施验收建议清单见下表。 表5-2 环境保护设施验收清单（建议） 类别 治理项目 污染防治设施 名称 数量 验收标准 废气 实验废气 通风柜+实验楼专用排气通道+ +活性炭吸附装置+排气筒 4套通风柜+5层楼顶1根2m（总高度20m）高排气筒排放。 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“表2”二级标准要求 废水 生活污水 经园区化粪池处理后排入西安市第六污水处理厂 依托 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 实验室纯水制备浓水 经中和沉淀（1m3）处理后排入园区化粪池，再通过污水管网排入西安市第六污水处理厂 1个 实验清洗废水（非首次） 噪声 实验设备噪声、排风系统噪声及采样人员乘用车辆进出噪声 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施 配套 项目厂区厂界噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-20008）中3类标准 固废 生活垃圾 生活垃圾 生活垃圾收集桶 若干 处置率100%，《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求 危险 废物 废活性炭、实验室废液、沾染化学品的废包装材料 经专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理 1座 经专用容器收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间做防渗处理，定期交由有资质的单位进行处理 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度，西安贝欧泰克生物实验室项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0244t/a | / | / | / | 0 | 0.0144t/a | 0 |
|  | 颗粒物（酸雾） | 0.269t/a |  |  |  | 0 | 0.2691t/a |  |
| 废水 | 综合废水 | 123.456t/a | / | / | / | 0 | 123.456t/a | 0 |
|  | COD | 0.040t/a | / | / | / | 0 | 0.040t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.0037t/a | / | / | / | 0 | 0.0037t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0.72t/a | / | / | / | 0 | 0.72t/a | 0 |
|  | 未沾染化学品废包装材料 | 0.1t/a | / | / | / | 0 | 0.1t/a | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 危险废物 | 实验室废液 | 0.31t/a | / | / | / | 0 | 0.31t/a | 0 |
|  | 沾染化学品废包装材料 | 0.1t/a | / | / | / | 0 | 0.1t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.54t/a | / | / | / | 0 | 0.54t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①