建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   西安市太平河生态综合治理工程

建设单位（盖章）：陕西省西咸新区沣东新城土地

储备中心

编制日期：            2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 12 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 63 -

四、生态环境影响分析	- 75 -

五、主要生态环境保护措施	- 100 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 115 -

七、结论	- 121 -

附件：

附件1：环评委托书

附件2：监测报告

附件3：标准申请

附件4：其他河段环评批复

附件5：土地手续

附件6：剿劣水方案

附件7：规划审查意见及同意书

附件8：专项规划批复

附图：

附图一 项目地理位置图

附图二 敏感点分布图

附图三 评价河段与太平河专项规划及沿河污水处理厂位置关系图

附图四 建设项目与文物保护区位置关系图

附图五 丰镐遗址保护区规划图

附图六 建设项目平面布置图

附图七 镐京片区规划图

附图八 太平河水系图

附图九 水质提升站总平面布置图

附图十 地下箱体平面布置图

附图十一 监测点位布置图

附图十二 土地利用现状图

附图十三 植被类型图

附图十四 植被覆盖图

附图十五 土壤侵蚀强度图

附图十六 本次生态综合治理工程范围图

附图十七 遥感影像图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安市太平河生态综合治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 方珂 | 联系方式 | 18829291777 |
| 建设地点 | 太平河沿线（桩号K0+000至K24+057.5河段，不包含已批复的桩号K8+768至K11+400河段和设计完成的沣皂河水源地段K11+400~K13+255河段及能源经贸区K18+783.6~K20+800河段） |
| 地理坐标 | 起点：N34°21'28.22"，E108°50'48.87" 终点：N34°12'36.19"，E108°50'7.07" |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 128河湖整治（不含农村塘堰、水渠） 其他 | 用地面积 （m2）/长度（km） | 治理长度为18.23km |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 282394.34 | 环保投资（万元） | 21643.34 |
| 环保投资占比（%） | 7.66 | 施工工期 | 34个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《太平河水系专项规划》 审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室 审批文号及批复：陕西咸办字〔2020〕59号 规划名称：《西咸新区城市水系专项规划（2017-2030）》、《“八水绕长安”规划》、《镐京遗址保护规划》 审批机关：/ 审批文号及批复：/ |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 相关规划符合性分析： 表1-1 本工程与相关规划对比分析 规划名称 要求 本工程情况 符合性 西咸新区城市水系专项规划（2017-2030） 太平河定位为“新水岸生活风情河”，是皂河的一级河流，大部分流经沣东新城，主要功能是接纳沿途地区的雨洪水排泄。 功能：生态景观、绿道观光、调配水。 长度：23.84公里。 价值分析：发挥水量调配、防洪等基本功能。 规划引导：将现有相对封闭的河道转变为面向都市打开的景观河道，引导市民走向水岸，建设成为城水融合发展的典范。 功能：主要功能为生态景观、调配水量。 本次评价长度：本次评价范围为太平河流经沣东新城范围内部分河段18.23km。 工程任务：首先使太平河达到防洪排涝标准，满足防洪安全的需要；其次对太平河进行全线生态整治；最后提升河道水质，使其成为一条生态河道，满足人们的环境需求。 | 符合 《太平河水系专项规划》（陕西咸办字〔2020〕59号） 规划目标：以城中河为功能打造重点，延续上位规划理念提高防洪标准和营造沿河景观，将太平河打造为新区生态系统修复的“水绿共生空间”、新城二级绿道的“多元风情水岸”、新中心新轴线的“开放活力水脉”、海绵城市建设的“创新生态廊道”。 规划长度：31.56公里。 规划主要内容： 河道生态整治提出的水污染防治措施包括外源污染控制、设三处水质提升站、内源污染控制、分区生态综合治理及生态修复方案等； 河道生态整治包括水利管理设施、液压坝规划、地下停车设施、水系生态湿地修复及生态修复方案； 海绵城市水系生态治理包括水体综合治理、采用海绵体系滨水绿地设计； 水安全保障包括排洪防涝规划，针对不同河段采用不同河道断面设计； 岸线利用及景观营造包括根据周边环境，用地性质和绿带规模的差异性，将太平河岸线全段划分为生态性、居住性、综合性三类滨水岸线。河道驳岸分段设计，建筑风貌分段控制，植物种植设计模式主要以本次规划的水体功能为基础，依据不同的水体功能即行洪蓄洪、生态调节和保育、景观游憩等来进行分类规划，划分为人文历史展示段昆明池节点、人文历史展示段镐京大道与太平河交叉口节点、生活休闲亲水段沣科花园节点生活休闲亲水段1号生态湖节点田园风光展示段田园水景节点分别进行景观规划。 依据《太平河水系专项规划》，确定本次设计太平河生态综合治理工程总体布置维持现状河道轴线，河道总体布置符合规划要求，采用开放式横断面，将河道与城市绿化及建设融为一体。 本次评价长度：本次评价范围为太平河流经沣东新城范围内部分河段18.23km。 工程内容：本次太平河治理采用生态河堤及绿化林带结合型式，打造生态河道，与城市建设协调发展。水利工程部分包括将河道断面改造为复式横断面，设置绿化带，绿化以植草绿化为主，配合种植常青树木及乔木，并配备相应的监控监测系统；陆生态工程包括对太平河沿线进行生态提升，通过植物、绿化的设置，提升河道的生态性；本次工程于连霍高速与太平河交叉口的西南角设置水质提升站一处，为改善水质打好基础。 符合 “八水绕长安”规划 西安市委市政府提出实现“一三五”治水目标，再现“八水绕长安”盛景，以“泾、渭、浐、灞、潏、滈、沣、涝”八条河流为基本轮廓，西起黑河，东至灞河，南起秦岭北麓峪口，北到渭河、泾河。通过实施“八水绕长安”——水系保护、利用、整治、开发及提升工程，打造西安城市“库、河、湖、池、渠”连通的水系网络体系、防洪安全体系、水生态修复体系、水资源保障体系、水景观文化体系，支撑具有历史文化特色的国际大都市建设，提升城市品位，传承历史文化，建设美丽西安。 太平河是皂河的重要支流之一，属于“八水绕长安”规划中的一部分，太平河综合整治规划符合“八水绕长安”总体规划，是总体规划的体现。 符合 阿旁宫遗址保护规划 阿房宫遗址保护范围： 阿房宫前殿遗址：考古确定范围的四周边界北面外扩300m，南面外扩200m，东、西各外扩200m；周边上林苑建筑遗址：考古确定范围的四周边界外扩50m。保护范围面积198.40公顷。 阿房宫遗址建设控制地带： 一类建设控制地带范围：阿房宫前殿遗址与上林苑四、五号建筑遗址南、北至保护范围外扩200m，西至保护范围外扩300m，东至规划车城十路，面积260.53公顷；二类建设控制地带范围：阿房宫前殿遗址与上林苑四、五号建筑遗址北至天台三路，西至车城西路，南至一类建控外扩200m，东至车城十一路，面积307.42公顷。 阿房宫遗址景观协调区： 景观协调区东至西三环路为界，西至西安绕城高速路为界，南至昆明路南侧10米，北至东西方向的九道渠为界，面积约852.97公顷。本项目建设区域位于西三环西侧，距离阿房宫遗址景观协调区西边界460m。 本项目不在阿房宫遗址保护区和景观协调区范围内，不违背《阿房宫遗址保护规划》的相关要求。 不在规划范围内 《丰镐遗址保护规划》（2016-2035） 镐京遗址重点保护范围： 东：北起落水村东北，经白家庄村东600m，到尚家村西北500m；南：东起尚家村西北500m，沿西户铁路线，西到斗门镇西南；西：南起斗门镇西南，经新庄村东，上泉北村，东到落水村西北；北：落水村北。 镐京遗址一般保护范围： 东：落水村东北到尚家庄；南：尚家庄到新庄村南400m；西：南起新庄村南400m，北至沣滨村北300m；北：西起沣滨村北300m，经下泉村北到落水村东北。 建设控制地带：同遗址的一般保护范围。 本项目位于太平河沿线，桩号K5+410.6至K8+768河段约3.36km紧邻一般保护范围东侧边界，属于建设控制地带。该河段仅进行堤坝修建、堤防加固及河堤景观生态修复，无大规模工程建设，符合《丰镐遗址保护规划》的相关要求。本项目与镐京遗址保护区位置关系见附图4。 符合 《国家文物局关于丰镐遗址保护规划编制立项的批复》（文物保函〔2013〕781号） 西咸新区沣东新城镐京片区控制性详细规划 规划区位于西咸新区的沣东新城南部，东临太平河，西至沣河，北至西宝高速新线，南至西余铁路，总用地面积17.46平方公里 本项目位于该片区东边界，不在该规划片区内。本项目与镐京片区规划关系见附图5 不在规划范围内 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”第二类“水利”第1条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”；本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中的禁止准入类或许可准入类项目。符合国家产业政策。 2.“三线一单”符合性 本项目与“三线一单”符合性分析内容见表1-2。 表1-2 本项目与“三线一单”符合性分析表 三线一单 分析内容 符合情况 生态保护红线 本项目影响范围内无水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，因此项目占地不触及生态保护红线 符合 环境质量底线 本项目所在区域为环境空气质量不达标区，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。本项目施工过程中配套完善的环保设施，污染物均可达标排放，符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 本次评价河段河道及蓝线线位（10m）共计占用基本农田15.39公顷：其中河道占约7.97公顷，蓝线占约7.42公顷。《太平河水系专项规划》已经陕西省西咸新区管委会同意（见附件），根据《太平河水系专项规划》要求，需优化调整河道，充分保障基本农田；可考虑在临近农林用地进行等量置换，协商自然资源部门进行国土空间层面纳入；受线位转弯、防洪段面要求等影响较难调整时，需与相关部门协调、统筹各方要素，选取最优线位纳入国土空间规划。农林水复合研究、占用基本农田区段蓝线范围内保障绿化，确保零开发。 符合 负面清单 项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程属于“鼓励类”第二类“水利”第1条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”，已经获得陕西咸沣东审服准字[2018]69号对本项目可行性研究报告进行了批复，因此符合国家产业政策。 符合 3.项目与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 本次评价河段位于西安市西咸新区沣东新城，根据陕西省生态环境管控单元分布图，项目所在区域属于生态重点管控单元。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。 本项目属于生态水利项目，项目的实施将对太平河两岸区域进行堤坝修建、堤防加固及河堤景观生态修复等，减少水土流失，提升太平河水质，使生态环境处于良好水平。项目的建设将改善区域生态环境、提高了区域生物多样性，解决了太平河河道大面积呈干滩面、杂草丛生、植被覆盖面低等突出的生态环境问题。 因此，项目建设符合《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求。 4.与相关法律法规的符合性分析 （1）与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析 本项目与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性见下表1-3。 表1-3 项目与河道管理条例符合性分析 序号 文件内容 本项目情况 符合性 1 在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外），设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。 本次评价范围内主要建设内容包括①水利工程：改建设计范围内的河道堤防，新建下堤坡道5处，新建沉淀池4处；拆除太平河原有工作桥梁44座，沿线布置监控系统1项；②陆生态工程：对太平河沿岸进行生态治理，主要为绿化措施；③水质提升工程：新建水质提升站1处；不存在禁止修建的内容。 符合 2 在河道管理范围内弃置砂石或者淤泥，在河道滩地存放物料、修建、建筑设施必须报经河道主管机关批准，涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准。 环评要求施工期不得在河道管理范围内放置砂石，施工期临时道路、施工机械停放、临时堆料场等主要利用河道沿岸未利用地（荒地）。 符合 3 加强河道滩地、堤防和河岸的水土保持工作，防止水土流失、河道淤积。 | 本工程改建设计范围内的河道堤防，有利于防止水土流失、河道淤积。 符合 4 在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。 本工程施工期加强管理，严禁在河道管理范围内堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体，严禁在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。 符合 本项目建设完成后将提高太平河流域防洪标准，与《中华人民共和国河道管理条例》要求相符。 （2）与《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号）符合性 本项目与环境影响评价管理工作的符合性见下表1-4。 表1-4 项目与环境影响评价管理工作的符合性分析 序号 文件内容 本项目情况 符合性 1 一、统筹规划，落实生态环境保护措施 （一）科学决策，落实区域空间评价管理。各级生态环境部门要结合我省区域空间生态评价 “三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）工作，落实“三线一单”管控要求，加强涉水建设项目环境管理工作。 （二）强化规划环评和项目环评联动性，以规划引领项目建设。各级生态环境部门在审批项目环评文件前，应认真分析项目涉及的规划及其环评情况，并将与规划环评结论及审查意见的符合性作为项目环评审批的重要依据。 （三）落实“生态优先，统筹规划、适度开发、确保底线”的环境保护要求。统筹区域生态环境保护工作，科学确定生态环境敏感保护目标及保护范围，建设项目选址选线应统筹规划，充分避让自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感目标。 （四）保障生态用水，提高中水回用率。结合“调蓄地表水、涵养地下水、留住雨洪水、调剂生态水、用足再生水”的治水理念，优化水资源配置，落实生态环境用水；加快城市中水处理措施及回用设施的建设，提高中水回用率；加大破解水资源短缺瓶颈、解决水资源供需矛盾，因地制宜合理适度开发。 | （一）根据表1-2本项目符合“三线一单”要求。 （二）经分析本项目符合《太平河水系专项规划》内容要求。 （三）本项目建设内容以改建设计范围内的河道堤防为主，选址符合《太平河水系专项规划》要求，评价段河道不涉及自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感目标。 （四）本项目为河道生态综合治理项目，不涉及用水工程。 符合 2 （二）河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目建设内容依据《太平河水系专项规划》，以改建设计范围内的河道堤防为主，不涉及滨河公园、湿地公园，不建设橡胶坝等景观设施建设。对部分被河流切割破碎地块，进行改线整治。 符合 本项目建设内容主要为改建堤防及附属工程，与《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号）中相关要求相符。 （3）与《沣东新城剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案的通知》相符性 《沣东新城剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案的通知》中指出，“到2020年底，全面消除区境内劣V类水体，水生态系统功能基本恢复。渭河沣东段出境断面水质稳定达到IV类，沣河水质达到相应水环境功能区划要求；太平河（排水河渠）水质达到V类以上，力争达到IV类；昆明湖（斗门水库）水质达到III类”。本项目为太平河生态综合整治项目，于连霍高速与太平河交叉口的西南角设置水质提升站一处，整改目标为水质达到V类以上，远期目标为IV类以上，符合规划要求。 （4）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）相符性 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）中指出，“重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。”本项目施工过程中采取有效的环保措施，做到“六个百分百”要求，符合政策要求。 （5）与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）相符性 方案指出：优化调整用地结构，推进面源污染治理“（三十二）严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。” 本项目施工过程中采取有效的环保措施，做到“六个百分百”要求，符合政策要求。 （6）与《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案(2018-2020年)（修订版）》相符性 《西成新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案(2018-2020年)修订版》提出：牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以创新城市发展方式为统领，全面推动绿色发展，深入推进宜居环境、营商环境和生态环境建设，强化铁腕治霾、科学治霾、协同治霾，以增强联防联控为主线，以细颗粒物(PM2.5)治理为重点，大力调整产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，狠抓重污染天气应对。本项目施工期设置若干雾炮车，另配备洒水车对场内进行洒水降尘， 且在施工场地车辆出入口设置车辆冲洗台，可有效起到治污降霾作用。 5.与流域规划的协调性分析 本项目属于渭河流域，根据《国务院关于渭河流域重点治理规划的批复》国函〔2005〕99号，本项目的建设符合“通过重点治理，用10年左右时间初步建成渭河流域防洪减淤体系，确保重点河段和地区的防洪安全，缓解水资源短缺状况，改善渭河干流及支流水质，遏制人为造成新的水土流失。”符合流域治理规划要求。 根据西安市《全域治水碧水兴城西安市河湖水系保护治理三年行动方案》，本项目属于规划中“重点工程包括，实施渭河、泾河、灞河、浐河、潏河、滈河、沣河、涝河“长安八水”，黑河、新河、皂河、清河、石川河五条重点河流全流域治理”中的渭河流域治理。本项目的建设能够推进规划内“三年治理将刷新西安河湖水系保护治理数据的目标，本项目的建设符合流域治理规划。 根据《陕西省渭河流域生态环境保护办法》及《陕西省渭河生态区建设总体规划》规定，本项目符合渭河流域“在保证渭河沿岸段防洪安全的前提下，按照滩涂面貌自然绿色通透的原则，去高不去低，取近不取远，对已种植农作物的滩地实施科学退耕绿化，对高低不平、荒草丛生滩地实施整平、绿化美化，在条件适当的区域吸引群众进入滩面休闲健身和享受绿色景观。”的要求。 根据《全域治水碧水兴城西咸新区河湖水系保护治理三年实施方案（2019-2021）年》 “（二）全域治理，综合施策按照“控源截污治水、集约节约用水、一河一策保水、河湖连通引水、河湖长制管水”的总思路，坚持“流域为整体、区域为单元，保护和修复并举”的总要求，兼顾上下游、左右岸，统筹山水林田湖草生命共同体，突出水和林两个生态要素，把留住水放在突出位置，扩大湖泊、湿地面积，涵养水源，不断增强生态系统综合服务能力，努力实现水生态工程可持续运行，再现河道清水长流，两岸碧绿自然。” 本项目为河道治理项目，本次设计太平河生态综合治理工程总体布置维持现状河道轴线，采用开放式横断面，将河道与城市绿化及建设融为一体。本次太平河治理采用生态河堤及绿化林带结合型式，打造生态河道，与城市建设协调发展。水利工程部分包括将河道断面改造为复式横断面，绿化以植草绿化为主，配合种植常青树木及乔木，并配备相应的监控监测系统；陆生态工程包括对太平河沿线进行生态提升，通过植物、绿化设置，提升河道的生态性；于连霍高速与太平河交叉口的西南角设置水质提升站一处，为改善水质打好基础，满足《国务院关于渭河流域重点治理规划的批复》的同时符合《全域治水碧水兴城西安市河湖水系保护治理三年行动方案》、《全域治水碧水兴城西咸新区河湖水系保护治理三年实施方案（2019-2021）年》要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 太平河位于西安市西北郊，是皂河的一级支流，自高新区市政箱涵出水口至入皂河口，为西安市城市排水系统中皂河排水系统的重要组成部分。太平河原沟道汇流长度27.08km，总汇流面积为108.59km2。2008年综合治理后，由于河道局部改线，河道长度调整为24.92km，其中高新区段长0.42km，沣东新城段长24.5km。主要接纳西高新二次创业区域及沣东新城内沿途的雨洪水排放，规划总汇流面积为100.1km2。 本次太平河生态综合治理工程治理范围设计起点（0+000）位于太平河入沣东口（太平河下穿沣一干处），终点位于太平河入皂河口（24+057.5）。本次设计治理河道总长度为24.058km，有堤防河段堤防背水坡坡脚线外延30米；无堤防河段河道上口线外延50m；特殊地段蓝线可与道路红线相重合。由于本项目为分段设计，分段建设，本次评价仅针对设计完成的部分，评价长度为18.23km，不包含已取得批复河段桩号K8+768至K11+400河段、未设计完成的沣皂河水源地段K11+400~K13+255河段及能源经贸区K18+783.6~K20+800河段。 由于设计院根据《太平河水系专项规划》于2021年2月底对《西安市太平河生态综合治理工程可行性研究报告》进行了修编，修编前河段桩号K9+260~K12+300，全长为3.2km河段已于2019年12月30日由陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局批复，修编后该河段桩号为K8+022.5~K11+400，与原可研不一致。由于桩号K8+768附近新设计水质提升站，因此本次评价不包含已取得批复河段中桩号K8+768至K11+400河段。 项目地理位置见附图一。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.工程任务 太平河位于西安市西部，是皂河的一级支流，为西安市城市排水系统中皂河排水系统的重要组成部分，其主要接纳西高新二次创业区域及沣东新城的雨洪水排放。 太平河0+000～24+057.5 段P=50 年设计雨洪流量为75～286m3/s，本次设计任务首先使太平河达到防洪排涝标准，满足防洪安全的需要；其次对太平河进行全线生态整治，提升周边环境服务人民群众；最后提升河道水质，使其成为一条生态河道，满足人们的环境需求。 西安市太平河生态综合治理工程总投资282394.34万元，主要建设内容包括①水利工程：改建设计范围内的河道堤防，新建下堤坡道5处，新建沉淀池4处；拆除太平河原有工作桥梁44座，沿线布置监控系统1项；②陆生态工程：对太平河沿岸进行生态治理，主要包括植物、绿道、硬质铺装等；③水质提升工程：新建水质提升站1处；④地下空间工程：新建地下空间1处；⑤房屋改造：对现状太平河沿线管理站房进行改造，改造面积1598㎡。 本次工程包含其中三部分：①水利工程：改建设计范围内的河道堤防，新建下堤坡道5处，新建沉淀池4处；拆除太平河原有工作桥梁44座，沿线布置监控系统1项；②陆生态工程：对太平河沿岸进行生态治理，主要为绿化措施；③水质提升工程：新建水质提升站1处。 2.项目组成及建设内容 （1）工程规模 总设计及本次评价所包含的工程规模见表2-1。 表2-1 工程规模一览表 项目 可研设计内容 本次评价内容 水利工程 本次治理太平河河道长度 24.058km，改建设计范围内的河道堤防，新建溢流坝 9 座，新建液压坝4座，新建可研8处，新建沉淀池4处；拆除太平河原有工作桥梁44座，沿线布置监控系统1项 本次评价区域太平河河道长度为18.23km，改建设计范围内的河道堤防，新建下堤坡道5处，新建沉淀池4处；拆除太平河原有工作桥梁44 座，沿线布置监控系统1项 陆生态工程 对太平河沿岸进行生态治理，本次景观结构划分为“三区段、九节点”。其中“三区段”是指丝路风光展示区段、中央生活亲水区段、都市人文历史区段， “九节点”包括郊野江流绿道、能源金贸丝路绿道 、古今丝路绿道、如意绿道、生态绿地道、休闲运动道、礼乐之河绿道、池畔汉风绿道、休闲体验绿道九个生态节点。 本次评价包含对太平河沿岸进行生态治理，主要为绿化措施 水质提升工程 本次设计新建水质提升站1处，位于连霍高速与太平河交叉口的西南角，紧邻太平河，面积1.84ha 新建水质提升站1处，位于连霍高速与太平河交叉口的西南角，紧邻太平河，1.84ha 地下空间工程 新建地下空间1 处，位于沣东国际医院段，面积 65.77 亩 / 桥梁工程 改建桥梁 2 座，分别为科统三路改建桥和绕城高速改建桥 / 房屋改造 对现状太平河沿线管理站房 进行改造，改造面积1598 ㎡ / 经调查，太平河清淤工程已于2018年由太平河管理中心实施完毕，本次评价不含清淤。项目整体组成见表2-2 表2-2 项目整体组成一览表 项目 工程类别 工程内容 备注 主 体 工 程 水利工程 本次评价区太平河河道长度18.23km，在充分考虑现有地形条件，充分考虑已成及规划市政排水口高程的前提下，确定尽量维持原河底高程及河道设计水位；水利工程部分包括将河道断面拓宽，评价段P=50年设计雨洪流量为75～286m3/s；新建下堤坡道5处，新建沉淀池4处；拆除太平河原有桥梁44座，沿线布置监控系统1项。 / 附 属 工 程 陆生态工程 对太平河沿岸进行生态治理，主要为绿化措施 / 水质提升工程 本工程位于陕西省西安市连霍高速与太平河交叉口的西南角，紧邻太平河，总占地面积1.84ha，水质提升站规模为10万m3/d。主要建设内容主要包括：水质提升系统——粗格栅、细格栅、活性炭混合池及接触池、高效沉淀池、好氧V型生物滤池、紫外消毒池、出水泵房等。 | / 临 时 工 程 临时施工道路 场内施工道路布设在渠道一侧，由推土机平整，5m宽临时道路40km。为保证现状道路的通行共布设18 座临时钢架桥。 / 临时房屋 临时房屋是为现场管理和施工人员修建的建筑，包括办公室、宿舍、食堂、厕所和工人休息室等，为了利于生产，便于生活，临时房屋应设置在离施工区较近的位置，房屋为彩钢结构。该工程共需搭建临时房屋650m2。 / 临时仓库 根据保管材料的要求，设置在便于交通的滩地上设置封闭式仓库和露天仓库。封闭式仓库用于储存水泥、五金、电气电力等贵重材料和易损坏或失散的材料。露天仓库则用于堆放不因自然气候而损坏质量的材料。本次设置现场钢筋加工棚及材料堆放场地及仓库2000m2。 / 其他 信息系统 配备防汛监测、水位监测、流量测量、自动化系统、视频监视系统等。 / 公用工程 供水 施工期施工用水来源于就近河道取水，施工生活用水来源于附近村庄；运营期太平河4座污水处理厂退水、斗门水库及降雨产生雨洪水作为太平河水源补给污水厂位置见附图三。 依托 供电 市政电网供给 依托 环保工程 废气 采取场地洒水、物料遮盖措施等 / 废水 营地设置移动环保厕所，设置位置应尽量远离地表水体，并要求做到及时清运；基坑排水回用于护岸建设，施工机械和车辆冲洗废水经临时隔油池+沉淀池处理后回用于生产和降尘 / 噪声 选用低噪声设备、加强设备维护与保养；合理安排运输时间，禁止夜间施工；振动较大的机械设备采取基座减振 / 固废 施工土方全部回填；生活垃圾分类收集后定期由环卫部门运至指定地点处置；水质提升站栅渣收集后定期运至指定地点处置；水质提升站污泥经浓缩一体机浓缩后运至有处理能力的单位进行处理；水质提升站产生的废UV灯管及废UV灯管等危废暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位进行处置 / |
| 总平面及现场布置 | 1.工程总体布局 1.1水利工程 1.1.1堤防工程 （1）堤线布置 本次设计太平河生态综合治理工程总体布置维持现状河道轴线，局部根据建设情况进行调整，本次评价太平河生态综合治理工程治理范围设计起点（0+000）位于太平河入沣东口，终点位于太平河入皂河口（24+057.5），不包含桩号K8+768至K11+400河段、沣皂河水源地段K11+400~K13+255河段及K18+783.6~K20+800河段。评价范围内设计治理河道总长度为18.23km。 本次评价共分为两部分，其中桩号K0+000至K8+768河段平面布置由工程起点穿越沣惠渠向西南方向布置，至绕城高速东侧转向西北方向，沿西绕城东侧布线至第一次穿越西绕城高速，向西南方向延伸横穿西余铁路至落水村转向东北方向至连霍高速，期间穿越镐京大道，昆明二路，昆明一路等现状及规划道路；K13+255至K24+057.5河段向东北方向布置下穿天台八路后向北布置至西宝客运专线后沿其北侧向东，最终进入皂河，期间穿越天台八路、连霍高速、西成高铁、西咸路、陇海铁路、第三次穿越绕城高速、西宝客运专线、机场高速等桥梁。本次工程全段拆除现状太平河跨河桥44 座。 按照堤距确定原则，依据《太平河水系专项规划》，根据太平河50年一遇洪水流量及生态景观建设要求，结合太平河现状两岸实际情况，并结合场地用地限制，确定本次太平河设计堤距为27-42m，绝大部分段落堤距为40m，局部因地形限制堤距较小。 （2）堤防纵断面设计 ①河底纵断 本次设计太平河河底纵断为起点（桩号K0+000 处）设计河底高程为397.25m，太平河终点处（桩号K24+057.5 处）设计河底高程为374.81m，全段平均纵坡为0.933‰，与原河底高程保持一致。 ②堤顶纵断 设计堤顶依据设计洪水加超高，在保证防洪安全的前提下，结合景观专项设计需求确定。 （3）堤防横断面设计 按照生态自然、经济实用、满足城市发展等要求，结合新建拦水坝蓄水范围及高程，同时达到景观生态效果，以及现状河堤两侧现状道路和建筑的不同情况，共划分十四段断面形式，本次评价范围内共有十二段断面形式。 ①第一段：标准横断面Ⅰ型 本断面将河道向两侧扩建，本断面适用于桩号0+000.00～3+393.00，长度为3393m，0+000处位于太平河下穿沣一干处。设计保留可满足导流部分河道，导流水深1m，将导流水位+0.5cm以上河道拆除，然后在两侧新建30cm厚C20砼底板（新建砼底板高程为设计（现状）河底高程以上150cm），与现状保留部分河道砌护衔接。 河道两侧采用C25砼仰斜式挡墙，墙高为3.50m，顶宽1.0m。前趾宽0.8m，厚1.0m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，墙底坡度为0.1：1。挡墙顶至设计堤顶采用草皮护坡，坡比不大于1：2.5。挡墙底50cm范围内原土翻夯，压实度不小于0.95。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-1标准横断面Ⅰ ②第二段：标准横断面Ⅱ型 本断面将河道向两侧扩建，本断面适用于桩号3+393.00～5+294.00，长度为1901m。设计河底新建30cm厚C20砼底板，设计河底宽13~15m，C20砼底板左侧为C20砼基础，尺寸为50cm×100cm，右侧设置0.6m深、1.5m宽种植槽，槽底为30cm厚C20砼。 设计左岸河堤为三级挡墙结构，自设计河底向上依次为：1.1m高C20砼台阶，台阶接滨河路，滨河路后接一级C25砼仰斜式挡墙，墙高为1.90m，顶宽0.50m，前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.26m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，挡墙顶后接2.3m宽土工固袋（1*1*0.5m）绿化带及人行道，人行道后接二级C25砼仰斜式挡墙，墙高为2.20m，顶宽0.50m。前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.34m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，挡墙顶后为绿化带，绿化带后接三级C30钢筋砼悬臂式挡墙，顶宽0.4m。前趾宽1.2m，厚0.5m，墙踵宽2.2m，端部厚0.5m，跟部厚0.6m，挡墙迎水侧坡比1：0，背水侧坡比1:0.05。C30钢筋砼悬臂式挡墙顶高程即为设计堤顶高程，堤顶临水侧为1.6m绿化带，背水侧为6m宽堤顶道路，堤防背坡为1：2草皮护坡与现状地面相接。其中绿化带由景观单位进行专项设计。 设计右岸河堤为四级挡墙结构，自种植槽向上依次为：一级C25砼仰斜式挡墙，墙高为2.10m，顶宽0.50m，前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.32m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，挡墙顶接滨河路，滨河路后接二级C25砼仰斜式挡墙，墙高为1.90m，顶宽0.50m，前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.28m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，二级挡墙顶后接2.3m宽土工固袋（1*1*0.5m）绿化带及人行道，人行道后接三级C25砼仰斜式挡墙，墙高为2.20m，顶宽0.50m。前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.34m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，挡墙顶后为绿化带，绿化带后接四级C30钢筋砼悬臂式挡墙，顶宽0.4m。前趾宽1.2m，厚0.5m，墙踵宽2.2m，端部厚0.5m，跟部厚0.6m，挡墙迎水侧坡比1：0，背水侧坡比1:0.05。C30钢筋砼悬臂式挡墙顶高程即为设计堤顶高程，堤顶临水侧为1.6m绿化带，背水侧为6m宽堤顶道路，堤防背坡为1：2草皮护坡与现状地面相接。其中绿化带由景观单位进行专项设计。 挡墙底50cm范围内原土翻夯，压实度不小于0.95。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-2标准横断面Ⅱ ③第三段：标准横断面Ⅲ型 本断面将河道向两侧扩建，本断面适用于桩号5+294.00～6+073.00，长度为779m。设计河底新建30cm厚C20砼底板，设计河底宽15m。 设计左右两岸河堤均为四级挡墙结构，自设计河底向上依次为：一级C25砼仰斜式挡墙，墙高为2.15m，顶宽0.50m，前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.33m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，挡墙后接二级C25砼仰斜式挡墙，墙高为2.80m，顶宽1.0m，前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.96m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，一级挡墙与二级挡墙之间为种植区，二级挡墙顶后接滨水路及绿化带，绿化带后接三级C25砼仰斜式挡墙，墙高为2.80m，顶宽1.0m，前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.96m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，挡墙顶后为人行步道及绿化带，绿化带后接四级C25砼仰斜式挡墙，顶宽1.30m，前趾宽0.8m，厚1.0m，底宽2.70m，墙底坡度为0.1：1，挡墙迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙。四级C25砼仰斜式挡墙顶高程即为设计堤顶高程，挡墙顶接6m宽（含1.3m墙顶宽度）堤顶道路，堤防背坡为1：2草皮护坡与现状地面相接。其中绿化带由景观单位进行专项设计。 挡墙底50cm范围内原土翻夯，压实度不小于0.95。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-3标准横断面Ⅲ ④第四段：标准横断面Ⅳ型 本段将河道进行改线，本断面适用于桩号6+073.00～6+805.00，长度为732m。设计河底新建30cm厚C20砼底板，设计河底宽15m。 设计左右两岸河堤均为三级挡墙结构，自设计河底向上依次为：一级C25砼仰斜式挡墙，墙高为3.75m，顶宽1.0m，前趾宽0.8m，厚1.0m，底宽2.35m，墙底坡度为0.1：1，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，挡墙后接二级C25砼仰斜式挡墙，墙高为2.70m，顶宽0.5m，前趾宽0.28m，厚1.0m，底宽1.00m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，一级挡墙与二级挡墙之间为种植区，二级挡墙顶后左岸为“滨水路+景观微地形+滨水路+绿化带”，右岸为“木平台+台阶+滨水路+绿化带”，绿化带后接三级C25砼仰斜式挡墙，顶宽1.30m，前趾宽0.8m，厚1.0m，底宽2.66m，墙底坡度为0.1：1，挡墙迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙。三级C25砼仰斜式挡墙顶高程即为设计堤顶高程，挡墙顶接6m宽堤顶道路，堤防背坡为1：2草皮护坡与现状地面相接。其中绿化带由景观单位进行专项设计。 挡墙底50cm范围内原土翻夯，压实度不小于0.95。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-4标准横断面Ⅳ ⑤第五段：标准横断面Ⅴ型 本段将河道进行改线，本断面适用于桩号6+805.00～7+200.00，长度为732m。设计河底新建30cm厚C20砼底板，设计河底宽15m。 设计左右两岸河堤均为三级挡墙结构，自设计河底向上依次为：一级C25砼仰斜式挡墙，墙高为4.26m，顶宽1.0m，前趾宽0.8m，厚1.0m，底宽2.75m，墙底坡度为0.1：1，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，挡墙后为种植区，种植区后接二级C25砼仰斜式挡墙，墙高为2.60m，顶宽1.0m，前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.92m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，二级挡墙顶后接滨水路及绿化带，绿化带后接三级C25砼仰斜式挡墙，顶宽0.5m，前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.36m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙。三级C25砼仰斜式挡墙顶高程即为设计堤顶高程，挡墙顶接6m宽堤顶道路，堤防背坡为1：2草皮护坡与现状地面相接。其中绿化带由景观单位进行专项设计。 挡墙底50cm范围内原土翻夯，压实度不小于0.95。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-5标准横断面Ⅴ ⑥第六段：标准横断面Ⅵ型 本段将河道进行改线，本断面适用于桩号7+200.00～8+022.50，长度为822.5m。设计河底新建30cm厚C20砼底板，设计河底宽15m。 设计左右两岸河堤均为二级挡墙结构，自设计河底向上依次为：一级C25砼仰斜式挡墙，墙高为3.44m，顶宽1.0m，前趾宽0.8m，厚1.0m，底宽2.29m，墙底坡度为0.1：1，挡墙迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，一级挡墙后接二级C25砼仰斜式挡墙，墙高为2.60m，顶宽1.0m，前趾宽0.68m，厚1.0m，底宽2.00m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，一级挡墙与二级挡墙之间为种植区，其中左岸二级挡墙顶后接滨水路及绿化带，绿化带至设计堤顶高程采用1：2草皮护坡，右岸二级挡墙顶后接木平台、台阶及景观地形，设计堤顶为6m宽堤顶道路，堤防背坡为1：2草皮护坡与现状地面相接。其中绿化带由景观单位进行专项设计。 挡墙底50cm范围内原土翻夯，压实度不小于0.95。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-6标准横断面Ⅵ （7）第七段：标准横断面Ⅶ型 本段将河道进行改线，本断面适用于桩号8+022.50～8+768.00，长度为745.5m。设计河底新建30cm厚C20砼底板，设计河底宽28m。 设计左右两岸河堤均为三级挡墙结构，自设计河底向上依次为：一级C25砼仰斜式挡墙，墙高为3.65m，顶宽1.0m，前趾宽0.8m，厚1.0m，底宽2.33m，墙底坡度为0.1：1，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，挡墙后为绿化带，绿化带后接二级C25砼仰斜式挡墙，墙高为3.0m，顶宽1.0m，前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽2.0m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，二级挡墙顶后接绿化带，绿化带后接三级C25砼仰斜式挡墙，墙顶宽0.5m，前趾宽0.6m，厚1.0m，底宽1.36m，迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙。三级C25砼仰斜式挡墙顶高程即为设计堤顶高程，挡墙顶接6m宽堤顶道路，堤防背坡为1：2草皮护坡与现状地面相接。其中绿化带由景观单位进行专项设计。 挡墙底50cm范围内原土翻夯，压实度不小于0.95。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-7标准横断面Ⅶ ⑧第八段：标准断面Ⅷ型 本断面将河道向两侧扩建，本断面适用于桩号8+925.9~9+750，长度为824.1m，设计河道底宽范围是27~78m。设计河底新建30cm厚C20砼底板，对底板下现状土进行原状压实，压实度为0.93。 设计左岸采用20cm厚蜂巢约束系统防护，底部铺设土工布反滤层（300g/m2），砌护顶高程为设计50年一遇洪水位以上50cm。正常蓄水位以下护坡坡比为1：2.5，蓄水位以上坡比根据景观设计确定，范围在1：5.8~1：16.9之间。正常蓄水位为386.72m。设计基础底至设计蓄水位采用粘土防渗，粘土防渗层（厚100cm，压实度不小于0.93），对粘土防渗层下现状土进行原状压实。护坡基础采用C20砼基础，矩形断面宽0.5m，高1m。 设计右岸采用20cm厚蜂巢约束系统防护，底部铺设土工布反滤层（300g/m2），砌护顶高程为设计50年一遇洪水位以上50cm，护岸坡比为1：2.5。设计基础底至设计蓄水位采用粘土防渗，粘土防渗层（厚100cm，压实度不小于0.93），对粘土防渗层下现状土进行原状压实。护坡基础采用C20砼基础，矩形断面宽0.5m，高1m。 图2-8标准横断面Ⅷ ⑨第九段：标准断面ⅩⅠ型 本段主要是对现状河道的改扩建，适用范围为13+255~15+600，长度为2345m。 ⅰ标准横断面ⅩⅠ-Ⅰ型 本断面将河道向两侧扩建，适用范围为13+255~13+711，长度为456m。设计保留可满足导流部分河道，导流水深1m，将导流水位+0.5cm以上河道拆除，然后在两侧新建30cm 厚C25 砼底板（新建砼底板高程为设计（现状）河底高程以上150cm，与现状保留部分河道砌护衔接。 河道两侧采用C30钢筋砼悬臂式挡墙，挡墙顶宽0.35m，前趾长80cm，后趾长140cm，趾厚30cm，挡墙埋深1m。挡墙顶即为设计堤顶高程，墙顶高程不低于设计洪水位以上100cm，为了保持堤顶平顺并与现状地面相结合，挡墙总高度设计为3.8m固定值。挡墙背坡倾斜坡度1：0.1。 挡墙底50cm范围内原土翻夯，压实度不小于0.95。堤身回填土压实度≥0.93。 ⅱ标准横断面ⅩⅠ-Ⅱ型 本断面设计保留现状左侧挡墙，将河道向右侧扩建，适用范围为13+711~14+711，长度为1000m。设计保留现状左侧河底，沿现状河底最右侧沉降缝拆除右侧河道，新建50cm厚C25砼底板与现状左侧河底相接，新建砼底板高程与原河道底高程保持一致。 右岸新建C25钢筋砼悬臂式挡墙，挡墙顶宽0.4m，前趾长120cm，后趾长230cm，趾厚35cm，挡墙埋深1m，挡墙顶即为设计堤顶高程，墙顶高程不低于设计洪水位以上100cm，现状右岸地势较高，为了保持堤顶平顺并与现状地面相结合，挡墙总高度设计为5.8m固定值。挡墙背坡倾斜坡度1：0.1。 挡墙底50cm范围内原土翻夯，压实度不小于0.95。堤身回填土压实度≥0.93。 ⅲ标准横断面ⅩⅠ-Ⅲ型 本断面设计保留现状双孔箱涵，在箱涵右侧扩建河道，适用范围为14+711~15+600段河道，长度为889m。新建45cm厚C25砼底板与现状箱涵相接，新建砼底板高程与箱涵底高程保持一致。现状箱涵顶覆土右侧采用1m高植生袋堆叠拦挡。 右岸新建C25钢筋砼悬臂式挡墙，挡墙顶宽0.4m，前趾长120cm，后趾长230cm，趾厚35cm，挡墙埋深1m，挡墙顶即为设计堤顶高程，墙顶高程不低于设计洪水位以上100cm，现状右岸地势较高，为了保持堤顶平顺并与现状地面相结合，挡墙总高度设计为5.8m固定值。挡墙背坡倾斜坡度1：0.1。 挡墙底50cm范围内原土翻夯，压实度不小于0.95。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-9标准横断面Ⅺ ⑩第十段：标准横断面ⅩⅡ 本段将河道进行改线，本断面适用于桩号15+600.00～17+077.70，长度为1477.7m。设计河底新建30cm厚C20砼底板，设计河底宽40m。 河道两侧采用C30钢筋砼悬臂式挡墙，挡墙顶宽0.4m，前趾长150cm，厚1m，墙踵宽350cm，趾厚50cm，挡墙埋深1m。挡墙顶即为设计堤顶高程，墙顶高程不低于设计洪水位以上100cm。挡墙背坡倾斜坡度1：0.05。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-10标准横断面Ⅻ ⑪第十一段：标准横断面ⅩⅢ 本段将现状河道向右扩建，本次评价范围内本断面适用于桩号17+077.7～18+783.6和20+800～22+367.0，长度为3272.9m。设计河底新建30cm厚C25砼底板，设计河底宽29.2m。 设计左右两岸河堤为二级挡墙结构，自设计河底向上依次为：一级C25砼仰斜式挡墙，墙高为3.0m，顶宽0.5m，前趾宽0.8m，厚1.0m，底宽1.7m，挡墙迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，一级挡墙后接1.5m宽景观园路，园路两侧为土工固袋（1*1*0.5）防护，园路后接二级C25砼仰斜式挡墙，墙高为3.70m，顶宽1.0m，前趾宽0.8m，厚1.0m，底宽2.34m，墙底坡度为0.1：1，挡墙迎水侧坡比1：0.2，背水侧为直墙，二级挡墙顶即为设计堤顶高程，后接6m宽堤顶道路，堤防背坡为1：2草皮护坡与现状地面相接。其中景观园路及堤顶道路均由景观单位进行专项设计。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-11标准横断面ⅩⅢ ⑫第十二段：标准横断面ⅩⅣ 本段将河道向两侧扩建，本断面适用于桩号19+100～19+500段和22+428.00～24+057.5段，长度为2029.5m。设计河底新建30cm厚C20砼底板，设计河底宽40m。 河道两侧采用C30钢筋砼悬臂式挡墙，挡墙高6.63m，挡墙顶宽0.4m，前趾长150cm，厚1m，后趾长350cm，趾厚50cm，挡墙埋深1m。挡墙顶即为设计堤顶高程，墙顶高程不低于设计洪水位以上100cm。挡墙背坡倾斜坡度1：0.05。墙顶接6m宽堤顶道路，堤防背坡为1：2草皮护坡与现状地面相接。其中堤顶道路由景观单位进行专项设计。堤身回填土压实度≥0.93。 图2-12标准横断面ⅩⅣ 1.1.2下堤坡道及沉砂池 为便于河道管理、淤泥清运，结合现状已有下堤坡道，可研在河道左右岸共设置8处下堤坡道，下堤坡道位置原则结合两岸现状路网及规划道路合理布置，本次评价范围内下地坡道有5处，分别位于左岸3+000、17+100、22+000，右岸6+000、14+300，下堤坡道比降不大于8%。下堤坡道上接设计堤顶路，下接设计河底。 下堤坡道坡道宽5m，其中路面宽3m，两侧为C20 砼路缘石（0.5m宽×1m 高），最外侧为 0.5m 土路肩。清淤坡道两侧采用 1：2 坡比格宾石笼与设计坡面相接，结构与设计坡面保持一致。路面结构层自上而下为：22cm 厚C30 混凝土路面，20cm 厚水泥稳定碎石，20cm 厚水泥稳定砂砾，素土夯实，压实度要求与大堤一致。 本次于河道中新建4 处沉砂池，深1m，长度为20m，沉砂池宽度为该处河道宽度，本次评价范围内沉砂池为3处，分别位于3+050 处、17+150 处、22+050 处，沉砂池上游50m 处设有下堤坡道，便于日后河道清理淤泥沉淀。 1.1.3监控 设计建设监控管理中心1处、监控站4处，监控管理中心建议布设太平河管理中心内，沿线设置4处监控站。监控管理中心机房面积不小于30m2，监控站机房面积应不小于15m2。 1.2陆生态工程 本次评价陆生态工程仅包含对太平河沿岸进行生态治理，主要为绿化措施。其中涉及基本农田河段主要包括三段： （1）K15+661.5~K17+077段 本河段与基本农田冲突，冲突面积为总计5.35公顷，其中河道2.33公顷，蓝线3.02公顷，根据《太平河水系专项规划》要求，需优化调整河道，充分保障基本农田；可考虑在临近农林用地进行等量置换，协商自然资源部门进行国土空间层面纳入；受线位转弯、防洪段面要求等影响较难调整时，需与相关部门协调、统筹各方要素，选取最优线位纳入国土空间规划。农林水复合研究、占用基本农田区段蓝线范围内保障绿化，确保零开发。 图2-13 K15+661.5~K17+077段基本农田 （2）K5+410.6~K8+768段 本河段与基本农田冲突，冲突面积为总计8.49公顷，其中河道4.77公顷，蓝线3.72公顷，根据《太平河水系专项规划》要求，需优化调整河道，充分保障基本农田；可考虑在临近农林用地进行等量置换，协商自然资源部门进行国土空间层面纳入；受线位转弯、防洪段面要求等影响较难调整时，需与相关部门协调、统筹各方要素，选取最优线位纳入国土空间规划。农林水复合研究、占用基本农田区段蓝线范围内保障绿化，确保零开发。 图2-14 K5+410.6~K8+768段基本农田 （3）K3+393~K5+410段 本河段与基本农田冲突，冲突面积为总计1.55公顷，其中河道0.87公顷，蓝线0.68公顷，根据《太平河水系专项规划》要求，需优化调整河道，充分保障基本农田；可考虑在临近农林用地进行等量置换，协商自然资源部门进行国土空间层面纳入；受线位转弯、防洪段面要求等影响较难调整时，需与相关部门协调、统筹各方要素，选取最优线位纳入国土空间规划。农林水复合研究、占用基本农田区段蓝线范围内保障绿化，确保零开发。 图2-15 K5+410.6~K8+768段基本农田 1.3水质提升工程 1.3.1项目组成 水质提升站设计规模为10万m3/d，占地面积约18372m2，其中太平河河道管理中心用地面积约3809m2，用于水质提升站面积约14563m2（远期预留再生水设施用地约2574m2）。现状地面需要拆除厂房面积约12811m2。 （1）项目组成表 项目组成见表2-3。 表2-3 项目建设内容一览表 类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 水质提升站地下箱体 地下箱体地下一层：水处理辅助建筑物区，建筑面积5467.47m2，主要建设内容包括低压配电室、仪表监测间、离子除臭间、加药间、曝气风机及反冲洗风机房、送排风机房、楼梯 地面需要拆除现有厂房面积约12811m2 地下箱体地下二层：水处理构筑物区，建筑面积3618.06m2，主要建设内容包括粗格栅、细格栅、活性炭混合/接触池、高效沉淀池、好氧V型生物滤池、紫外消毒池、出水泵房、反冲洗水池、再生水池（兼消防水池）、反冲洗废水池、储泥池 活性炭投加间 建筑面积61.44m2，由料仓、计量系统、水射器投加系统组成 预留用地 远期预留再生水设施用地约2574m2 辅助工程 机修间（兼综合楼） 用于水质提升站设备检修、物资存贮，工作人员办公。为单层结构，层高4.50m，内设机修间、仓库、中控室、实验室、会议室、办公室等。 / 河道管理中心办公楼 办公楼占地面积328.64m2，用于河道管理中心工作人员办公，两层机构，单层层高3.60m，内设会议室、办公室、厨房、餐厅等用房 / 停车场 建地面停车场，设车位24个。 / 公用工程 给水 市政给水管网 / 排水 生活污水经化粪池处理达标后就近排入市政污水管网，最终进入沣东南污水处理厂处理 / 供电 由市政供电 / 供暖、制冷 综合楼、河道管理中心大楼、门卫室拟采用市政供暖，夏季采用空气源热泵系统供冷 / 环保工程 臭气 为减少水质提升站恶臭气体对周边大气环境的影响，设计采用离子除臭工艺，产生的恶臭气体负压收集后经除臭系统净化后经15m高排气筒排放 / 废水 经化粪池处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中要求后就近排入市政污水管网，最终进入沣东南污水处理厂处理 / 噪声 选用低噪声设备，并采取厂房建筑隔声、基础减振等降噪措施 | / 固废 栅渣定期送填埋场进行卫生填埋，浓缩后的污泥需送至有处理能力的单位处理，生活垃圾交由环卫部门处置 / （2）主要设备及建构筑物 本项目主要设备及建构筑物清单见表2-4。 表2-4 主要设备及建构筑物清单 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 钢制拦污栅 1000×1000 2个 2 球墨铸铁管 DN800 2根 3 手动闸阀 DN800 2个 4 电动闸阀 DN800 2个 5 进水闸阀井 Φ4000，H=5.5m 1座 6 进水电磁流量计 DN800 2个 7 进水电磁流量计井 Φ4000，H=5.5m 1座 8 进水活塞调流阀 DN800 2个 9 进水活塞调流阀井 Φ4000，H=5.5m 1座 10 出水钢管 DN1400 1根 11 出水电磁流量计 DN1400 1个 12 出水电磁流量计井 Φ3000，H=5.5m 1座 13 出水手动蝶阀 DN1400 1个 14 出水蝶阀井 Φ3000，H=5.5m 1座 15 进水前池 1座 L×B=25.25m×4.30m 16 粗格栅 GH1400型回转式格栅除污机（含冲洗系统），功率7.5kW，重量约2吨 2组 L×B=11.69m×4.30m 17 细格栅 ZG2200型转鼓式格栅除污机（含冲洗系统），功率2kW，重量约1.4吨 2组 L×B=6.70m×4.80m 18 活性炭混合池 1台立式搅拌器，搅拌器额定功率5.5kw/台， 2组 L×B=31.56m×32.04m 19 活性炭接触池 2格机械搅拌活性炭接触池安装2台立式搅拌器（额定功率5.5kw/台，变频调节）和2台导流筒；2格气体搅拌活性炭接触池安装2套微孔曝气器 2组 每组包括串联运行的2格机械搅拌活性炭接触池和2格气体搅拌活性炭接触池（兼做预曝气池） 20 高效沉淀池 混凝池 1台立式搅拌器，搅拌器额定功率11kw/台 2组 絮凝池 1台立式搅拌器（额定功率7.5kw/台，变频调节）和1台导流筒 2组 斜管沉淀区 每组斜管面积100m2，每组水力负荷20.8 m3/m2 h，每组出水槽数量12个，每座出水渠出口设有叠梁闸用于停池检修。 2组 污泥浓缩区 1台浓缩刮泥机，额定功率0.55kw/台，变频调节； 每组污泥浓缩区池壁上设有1个水样采样口和3个泥样采样口； 每组污泥浓缩区设有1台污泥界面计，用于检测污泥泥位； 每组污泥浓缩区排泥浓度：≥20g/L 每组污泥浓缩区的污泥泵数量为3台转子泵，即1台循环污泥泵（Q=100m3/h，H=20m，N=15 kW，变频调节）、1台排泥泵（Q=100m3/h，H=20m，N=15 kW，定速调节）、1台备用泵（Q=100m3/h，H=20m，N=15 kW，变频调节） 2组 21 好氧V型生物滤池 每组滤池面积：79.4m2 每组设计滤速（N）：6.6m/h 每组强制设计滤速（N-1）7.5m/h 每组滤料：1套球形生物滤料1.35mm，滤料粒径1.35mm 每组滤床厚度：1.5m 每组滤床上液位：1.2 m 8组 每组双排布置L×B=40.24m×32.04m 22 反冲洗水池 反冲洗水池容积360m3，其中约168m3利用滤池出水混凝土槽容积。 反冲洗水泵：3台（2用1备），流量595m3/h，扬程8m，功率18.5kW 1座 L×B=10.27m×4.50m 23 紫外消毒池 紫外线设计穿透率：≥65%。 消毒指标：粪大肠菌群＜1000个/L 2组 L×B=10.77m×4.45m 24 出水泵房 潜水排污泵3台，2用1备，型号500QW2300-10-90，流量2300m3/h，扬程10m，功率90kw 1座 L×B=9.45m×7.50m 25 再生水池 潜水排污泵2台，1用1备，型号150WQ200-20-18.5，流量200m3/h，扬程20m，功率18.5kw 立式长轴深井消防泵2台，1用1备，Q=30L/s，H=44m，N=30kW 自喷立式长轴深井消防泵2台，1用1备，Q=40L/s，H=60m，N=45kW 消防稳压设备1台，XH(L)-II-1.5-30-ADL 1座 L×B=12.30m×11.37m 约3500m3/d 26 反冲洗废水池 反冲洗废水提升泵：2台，1用1备，流量240m3/h，扬程12m，功率18.5kW 潜水搅拌机1台，功率5.5kW 1座 L×B=16.00m×8.00m 27 贮泥池 潜水排污泵2台，1用1备，型号150WQ200-20-18.5，流量200m3/h，扬程20m，功率18.5kw 潜水搅拌机1台，功率5.5kW 1座 L×B=12.30m×11.37m 28 离子除臭间 净化部分 紫外灯管10支，长810mm，单根功率为150W，每排紫外灯管间都加有一块光触媒棉催化剂，风量5400m3/h 1套 L2100×W1210×H1320mm 进风口一层V字过滤棉，出风口一层活性炭棉 离心风机部分 型号4-72-4A-5.5KW，风量6500m3/h 1台 29 加药间 前混凝剂投加泵 机械隔膜计量泵，Q=160L/h，H=30m，N=0.37kW 3台，2用1备 L×B=18.44m×7.73m 后混凝剂投加泵 机械隔膜计量泵，Q=30L/h，H=30m，N=0.37kW 2台，1用1备 卸料泵 型号CQB40-40-100F，流量6m3/h，扬程11m，功率0.55kw，重量20kg 2台，1用1备 PAC储液罐 规格PT-10000L，直径2270mm，总高2760mm，垂直高度2400mm，加药口580mm 2个 聚合物溶液自动制备系统 V=3m3，液体聚合物制备浓度2g/L 1台 絮凝剂溶液投加泵 偏心螺杆泵，Q=800L/h，H=20m，N=5kW 3台（2用1备） 次氯酸钠投加泵 机械隔膜计量泵，Q=24L/h，H=1Mpa，N=0.04kW 2台，1用1备 卸料泵 型号CQB40-40-100F，流量6m3/h，扬程11m，功率0.55kw，重量20kg 2台，1用1备 次氯酸钠储液罐 产品规格MC-6000L，直径1480mm，总高1640mm，垂直高度1430mm，加药口400mm。 1个 30 曝气风机及反冲洗风机房 曝气风机 罗茨风机 ，单台风量1092Nm3/h，出口风压700mbar，功率37kw，配套隔音罩、空气过滤器、进口消音器、出口消音器、柔性接头、出口止回阀和安全阀，压力表及隔离阀 2 台 L×B=19.92m×7.73m 反冲洗风机 罗茨风机，单台风量2183 Nm3/h，出口风压500 mbar，功率55kW，配套隔音罩、空气过滤器、进口消音器、出口消音器、柔性接头、出口止回阀和安全阀，压力表及隔离阀 2 台 反冲洗气洗和曝气公用备用风机 罗茨风机 Q=2183Nm3/h，P=700mbar， 75kw，每套包含隔音罩、空气过滤器、进口消音器、出口消音器、柔性接头、出口止回阀，安全阀，变频启动。 1台 31 粉末活性炭投加间 粉末活性炭料仓 有效容积25m3，含有进料系统，栏杆，喷淋管等附件，碳钢防腐 1座 L×B=9.60m×6.40m 活性炭投加螺旋 200kg/h，长度5m，变频 1台 润湿罐和水射器 与系统配套，粉末量200kg/h 1台 （3）主要原辅材料 本项目主要原辅材料表2-5，主要原辅材料理化性质见表2-6。 表2-5 主要原辅材料清单 序号 名称 消耗量 储存量 储存位置 来源 备注 1 液体聚合氯化铝 3.3 t/a 1 t/a 加药间 外购 Al2O3浓度10% 2 粉末阴离子聚丙烯酰胺（PAM） 0.03t/a 0.01t/a 加药间 外购 絮凝剂，袋装 3 次氯酸钠 3t/a 1t/a 加药间 外购 10%的商品次氯酸钠溶液,消毒，灌装 4 粉末活性炭 5t/a 2t/a 加药间 外购 除水中难降解COD 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 名称 成分/ 化学式 理化特性 危险特性 毒理毒性 次氯酸钠 NaClO 微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味，溶于水。水溶液呈碱性反应。能逐渐分解为氯化钠、氯酸钠和氧，是强氧化剂。在光的作用下或加热分，分解特别迅速。水溶液在真空中蒸发时，能析出不稳定的五水物NaClO·5H2O，极易变为一水物NaClO·H2O。后者加热到70℃时即分解并爆炸。 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。 聚丙烯酰胺（PAM） （CH2CHCONH2）r 白色或者微黄色粉末，是一种线型高分子聚合物，易溶于书，几乎不容于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，其水溶液几近透明的粘稠液体，无毒，无腐蚀性。 / / 聚合氯化铝（PAC） Al2Cln(OH)6-n 是一种无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC,由于氢氧根离子的架桥作用和名价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种，而固体按颜色不同又分为棕褐色、黄色和白色，不同颜色的聚合氯化铝(聚氯化铝)在应用及生产技术上也有较大的区别。能除菌、除臭、除氟、铝、铬、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物、在净化各种水源过程中具有广泛的用途。 / 聚合氯化铝稳定性差。有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要穿工作服，戴口罩、手套，穿长筒胶靴。生产设备要密闭，车间通风应良好。加热至110℃以上时分解，放出氯化氢气体，最后分解为氧化铝；与酸反应发生解聚作用， 使聚合度和碱度降低，最后变为正铝盐。与碱作用可使聚合度和碱度提高，最终可形成氢氧化铝沉淀或铝酸盐；与硫酸铝或其他多价酸盐混合时易生成沉淀，可降低或完全失去混凝性能。 （4）公用工程 ①给水 本项目生活用水由市政供水管网供给。 水质提升站编制20人，参照《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020） “表58行政机关”先进值为27L/（人·d），则该项目员工用水量为0.54m3/d，197.1m3/a。 ②排水 污水处理站设置雨污分流。职工生活污水经化粪池处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中要求后就近排入市政污水管网，最终进入沣东南污水处理厂处理。雨水排入雨水管网。 ③供电 本项目由市政电网供给。 ④供暖和制冷 综合楼、河道管理中心大楼、门卫室拟采用市政供暖，夏季采用空气源热泵系统供冷。 （5）工作制度及劳动定员 水质提升站编制20人，全年工作365天，三班制，每天24小时。 （6）总平面布置 水质提升站用地地块面积约18372m2，其中属于太平河道管理中心面积约3809m2，属于水质提升站面积约14563 m2。用地地块呈不规则形状，东侧为太平河左岸堤顶路，南侧和北侧为现状混凝土道路，北侧为连霍高速辅路。 本次水质提升站设置两个出入口，主入口位于水质提升站的西北角，方向朝北，与连霍高速辅路衔接；次入口位于水质提升站的东南角，方向朝东，与太平河左岸堤顶路衔接。 为便于工程建设和生产运营的管理，并达到内部整体生产环境优美协调的目的，本次水质提升站按照不同的功能分区划分为：地面办公区和地下生产区。 ①地面办公区平面布置 本次水质提升站用地地块呈不规则形状，东侧为太平河左岸堤顶路，南侧和北侧为现状混凝土道路，北侧为连霍高速辅路。 本次水质提升站设置两个出入口，主入口位于水质提升站的西北角，方向朝北，与连霍高速辅路衔接；次入口位于水质提升站的东南角，方向朝东，与太平河左岸堤顶路衔接。 ②地下生产区平面布置 本次水质提升站地下箱体面积约5517 m2，划分为水处理构筑物区（粗格栅、细格栅、活性炭混合/接触池、高效沉淀池、好氧V型生物滤池、紫外消毒池、出水泵房、反冲洗水池、再生水池（兼消防水池）、反冲洗废水池、储泥池）和水处理辅助建筑物区（低压配电室、仪表监测间、离子除臭间、加药间、曝气风机及反冲洗风机房、送排风机房、楼梯）。 地上总平面布置见附图九，地下箱体平面布置见附图十。 1.3.2工程概况 本工程位于西安市连霍高速与太平河交叉口的西南角，紧邻太平河，总占地面积约1.84ha（10 万 m3/d）。主要建设内容主要包括： 水质提升系统——粗格栅、细格栅、活性炭混合池及接触池、高效沉淀池、好氧V 型生物滤池、紫外消毒池、出水泵房等。 近期： 太平河来水主要为西安市第七污水处理厂尾水，目前西安市第七污水处理厂的平均处理规模约10万m3/d，运营率为71%，未达到满负荷运营。雨天短时来水增加且不超过14 万m3/d，且水质满足进水要求时，水质提升站可以按照14 万m3/d 短时运行；当大雨天时，进水量超过设计规模14万m3/d时，多余水超越排放至太平河。 远期： 本次水质提升站（10 万 m3/d）与上游 1#水质提升站（10 万 m3/d）及下游3#水质提升站（20 万m3/d）协同运行， 3 座水质提升站处理后的出水均达到准III 类标准，继而实现未来太平河水质稳定达到准III 类标准。目前1#、3#尚未设计，不在本次评价范围。 1.3.3水质提升工艺流程 （1）水质提升方案：粗格栅、细格栅、活性炭混合/接触池、高效沉淀池、好氧V型生物滤池、紫外消毒、出水提升工艺。工艺流程及产物节点见图2-16。 工艺流程简介： ①粗格栅 粗格栅是第一道预处理设施，可去除大尺寸的漂浮物和悬浮物，以保护后续构筑物的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。本次水质提升站采用回转式格栅除污机，截留物经皮带输送机送入垃圾车外运出厂。 ②细格栅 细格栅进一步去除污水中较小的悬浮颗粒、漂浮物，减少后续处理设备的堵塞和维修量。细格栅主要有回转式、阶梯式和转鼓格栅。回转式格栅简单、方便，自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好，在无人看管的情况下可保证连续稳定工作；阶梯式格栅处理效果较好，但是长期运行时维修率高；转鼓格栅较其他格栅过水面积大，截污效果好，栅后浮渣少，但设备价格及运行维护费用较高；综合比较分析，本次水质提升站采用回转式格栅。 ③活性炭混合/接触池、 针对进水中的溶解性不可生物降解CODCr，本次水质提升站采用活性炭吸附法，活性炭混合池和接触池分为2组，每组包括1格活性炭混合池和2格串联机械搅拌活性炭接触池和2格气体搅拌活性炭接触池（兼做预曝气池）。粉末活性炭投加在活性炭混合池中。活性炭混合池内设立式搅拌器，用于快速混合进水和活性炭。机械搅拌活性炭接触池进行机械混合，气体搅拌活性炭接触池内进行充氧和搅拌，保证活性炭和水充分接触。 ④高效沉淀池 高效沉淀池分为2组，每组高密度沉淀池设有： 混凝池：混凝剂（聚合氯化铝）投加在混凝池，混凝池内设1台立式搅拌器，快速混合进水和混凝剂。 絮凝池：絮凝池设在混凝池下游，内设导流筒和絮凝搅拌器。导流筒外侧设有分隔板，内侧进水端设有絮凝剂投加环管。絮凝池进水管伸入到投加环管下面。絮凝池内设1台立式搅拌器，搅拌器向上提升水流。絮凝剂和循环污泥均投加至絮凝池。絮凝剂投加在导流筒入口，一部分通过投加环管投加至絮凝池，另一部分投加至循环污泥管随同循环污泥投加至絮凝池。絮凝剂与进水、循环污泥（回流污泥）经过絮凝搅拌机搅拌后在导流筒内充分接触。循环污泥投加至絮凝池进水管和进水混合。絮凝为机械絮凝，絮凝剂采用高分子聚合物，不添加其他助凝剂。絮凝池搅拌器通过叶轮的低速旋转进行絮凝反应，使进水中的悬浮物、非溶解性有机物在电介质和聚合物的作用下形成较大絮状体，在后续的沉淀区得到很好的沉淀。 斜管沉淀池沉淀区：沉淀区采用斜管进行泥水分离，形式为泥水逆向流。斜管材质采用乙丙共聚物，水力直径50mm，斜长750mm，安装角度60°。斜管表面光滑，利于污泥顺利下滑并不会造成堵塞。斜管具有很好的机械强度，不会受压变形下陷。斜管配有支撑及其紧固螺栓。斜管支撑材质采用SS304不锈钢，形成一个刚性支架。支撑足够承受斜管自重与堆积的污泥重量。 斜管上部清水区采用集水槽收集澄清水。清水区的集水槽分布均匀，集水槽下部设有分隔板，采用橡胶材质。分割板和均匀分布的集水槽保证澄清水均匀分配至集水槽，避免出现短流和配水不均匀导致细小絮体外溢。集水槽采用上部敞开的U 型结构形式，采用3mm的SS 304 不锈钢板折板加工而成。 集水槽出水汇入混凝土出水渠。每座高密度沉淀池出水渠出口设有叠梁闸，在不影响其他沉淀池运行的情况下进行停池检修。 斜管沉淀池污泥浓缩区：絮凝池出水进入高效沉淀池沉淀区进行泥水分离。絮凝区形成的絮体在沉淀区得到很好的沉淀。沉淀区下层为浓缩区，在这里污泥得到浓缩。一部分污泥通过循环污泥泵回流至絮凝池，剩余污泥通过排泥泵外排至厂区浓缩池，排出的污泥浓度不小于20g/l（即含水率小于98％）。循环污泥泵出口管上安装电磁流量计用于统计循环污泥量。浓缩区设有1台污泥界面计，用于检测污泥泥位。 通过配置浓缩刮泥机，用于经沉淀浓缩后污泥的收集。刮泥机驱动器采用变频调节，通过调节频率调节刮泥机转速。浓缩刮泥机采用中心传动悬挂结构形式，在污泥浓缩的同时有效将沉淀污泥刮至泥斗。底部污泥刮板应连续将刮集的污泥由池周刮向池中心排泥斗，通过排泥泵排出池外。 浓缩区池壁上设有1个水样采样口和3个泥样采样口。 ⑤好氧V型生物滤池 高效沉淀池出水进入好氧V型生物滤池。好氧V型生物滤池为下向流滤池，采用恒水位运行，使用出水调节阀控制滤池水位。好氧V型生物滤池采用陶粒滤料。通过陶粒生物滤料上生长的生物膜和水中溶解氧，好氧V型生物滤池可以去除1~2mg/L的BOD5和0.5~1mg/L的氨氮。同时好氧V型生物滤池具有过滤作用，通过过滤去除SS和TP。 在好氧V型生物滤池进水闸门处设置后混凝投加点，聚合氯化铝在此投加。后混凝的作用是消除因投加PAM引起的滤池堵塞。 好氧V型生物滤池主要包括： 平行运行的一组相同的混凝土滤池；待处理水配水系统；通向自动阀和管道系统、至滤池底部、排水管等的入口廊道；气动阀门和气动闸门，用于控制进水、出水、反冲洗水、反冲洗气及反冲洗废水排放；一个相邻的操作间，用于反冲洗水泵和反冲洗风机；一套压缩空气系统，向滤池气动阀门提供压缩空气；一个滤后水池；滤池本体，包括滤板，用于承托生物滤料，Biolite生物滤料，滤板滤头，均匀分配冲洗水和冲洗气，一台液位计和一个阻塞指示计将安装在每一个滤池内。 ⑥紫外消毒渠 由于本次水质提升站出水采用紫外消毒工艺，故采用矩形紫外消毒渠道。 （2）进、出水质 太平河来水主要为西安市第七污水处理厂尾水，其一期工程规模为8万m3/d已从一级A提标改造到准IV类；二期规模12万m3/d（近期6万m3/d，远期6万m3/d），近期6万m3/d出水基本达到准IV类标准，二期工艺无须进行调整优化，最终一期出水（8万m3/d）和二期出水（近期6万m3/d）混合后的出水达到准IV类标准。 本次太平河生态综合治理工程项目水质提升站（G108 国道段）进水水质如下： 表2-7 设计进水水质一览表 项目 COD （mg/L） BOD5 （mg/L） SS （mg/L） NH3-N （mg/L） TN （mg/L） TP （mg/L） 设计进水水质 30 6 10 1.5 12 0.3 结合《沣东新城碧水保卫战2020 工作方案》及未来太平河水质的进一步提高，并考虑适当的超前性和高标准要求，本次太平河生态综合治理工程项目水质提升站出水水质如下： 表2-8 设计出水水质一览表 项目 COD （mg/L） BOD5 （mg/L） SS （mg/L） NH3-N （mg/L） TN （mg/L） TP （mg/L） 设计出水水质 20 4 6 1.0 12 0.2 1.3.4污泥处理处置方案：污泥经浓缩后由处理能力的单位处理，不可随意排放。 （1）污泥工艺流程 废水 废气 噪声 固废 图2-17 叠螺式污泥脱水系统工艺流程图 （2）工艺流程说明 本项目采用叠螺式污泥脱水机进行污泥脱水处理，具体工艺流程如图2-10。污泥池中的待处理污泥经进泥泵输送到叠螺式污泥脱水机的絮凝混合槽，同时，加药泵将制备好的絮凝剂溶液输送到叠螺式污泥脱水机的絮凝混合槽，污泥和絮凝剂溶液在絮凝混合槽中充分反应形成矾花，溢流进入脱水机本体。絮凝污泥在脱水机本体中经浓缩脱水、脱水后形成泥饼，而滤液在脱水机絮凝槽收集后排回到污水处理系统进行处理。经叠螺机处理后，污泥含水率为80%左右，环评要求污泥不得随意排放，必须运至有处理能力的单位进行处理。 （3）主要设备技术参数 本项目所采用的叠螺式污泥脱水机设备型号为YHJH-404M-W，专用于河道等无机污泥的处理。单机处理干泥量达360-600kg-DS/h；过滤本体为4组，每组可单独开启或停止运行，且相互之间不影响各自的正常工作。设备自带控制柜，元器件采用德力西，变频器采用AMB。 项目采用的加药装置为三厢式全自动加药装置，是一种连续制备和投加聚合物溶液的自动化设备，型号为TCZB-3000，每小时的制备量为3000L，满足本项目叠螺机的用药量。 项目所用的进泥泵和加药泵均采用单螺杆泵。进泥螺杆泵型号为NM063BY01L06B，流量为15~42m³/h，功率为7.5kW，定子丁晴橡胶，转子工具钢，可变频调速。加药螺杆泵型号为NM031BY01P06B，流量为1.3~4m³/h，功率为1.5kW，定子丁晴橡胶，转子SS316，可变频调速。 污泥脱水系统采用的系统控制柜为就地按钮柜，柜体材质碳钢喷塑，元器件正泰，变频器AMB。主要为2台叠螺机控制柜供电、为1台全自动加药装置供电，为2台进泥螺杆泵和2台加药螺杆泵提供控制和供电。 1.3.5除臭方案：采用离子除臭。 功能：对预处理系统（进水前池、粗格栅、细格栅、曝气）及污泥产生、贮存的区域产生的臭气进行净化。 工艺：离子除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，除臭效率高。其原理为离子辐射直接活化臭气分子发生分解的直接反应与辐射活化其它气体分子再分解臭气分子的间接反应相结合的一种高级氧化技术，综合利用了高强辐照场离子对恶臭物质的破坏作用和氧对恶臭物质的氧化去除作用来去除恶臭气体中硫化氢、氨、甲硫醇等VOC（挥发性有机物），并利用了水与氧在强辐照下分解所产生的活泼的次生氧化剂（OH自由基）来氧化分解恶臭气体，改变臭气分子的物化特性，最终污染物质被活性氧分解成CO2、水和其他小分子化合物以达到除臭目的。高强辐射场和氧一道，存在一个协同作用，这种协同作用使该技术对恶臭去除臭的速率得到7至9个数量级的增加，即反应速度增加千万至十亿倍。整个除臭过程中受外界影响少，所有的产物对人体及空气无影响，不产生二次污染物。 离子除臭技术特点： （1）离子除臭技术是一种经济有效的实用技术：通常处理的恶臭气体具有量大、浓度低的特点，极适合离子除臭这一低耗高效的处理技术。 （2）反应速度快，除臭效果优良：辐照场和氧存在着一个协同作用，试验表明这种协同作用使该技术对恶臭去除的速率得到7至9个数量级的增加，这样设备的体积小，占地和空间小，尤其对于改造，增设的情况。 （3）模块化的产品构造，可以灵活搭配使用，适合臭气源分块、分期独立处理。 （4）设备运行稳定：设备内部无高温高压等特殊部件，耐腐蚀，运行安全稳定，开启后无需特别的保养管理。 （5）设备的维护工作量小：光/氧反应过程受外部环境影响甚小，除臭效果可以较持续稳定，管路维护工作简单。 （6）设备风阻小，运行费用低，操作简单方便。 （7）设备的核心部件-反射管采用顶级品质的进口光源，可稳定、高效的输出反应所需的短波光子能量，使用寿命长。 （8）设备可设定就地手动控制、PLC自动控制；设定设备的正常运行、经济运行模式；提供远程传递运行信息与故障等信号。 除臭标准：水质提升站恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。 换气次数：12次/h， 通风量：5400m3/h。 表2-9 离子除臭设备 净化部分 风量 5400m3/h 尺寸 L2100*W1210*H1320mm | 法兰尺寸 940*1090mm，可根据需要做好变径 材质 304不锈钢厚度1.2mm 紫外灯管 10支，长810mm，单根功率为150W，紫外灯管的寿命高达10000小时，每排紫外灯管间都加有一块光触媒棉催化剂 离子灯管 2个模块，每模块5支离子管，单根功率为20W 进风口、出风口 进风口一层V字过滤棉，出风口一层活性炭棉 功率 1.7kw 离心风机部分 型号 4-72-4A-5.5KW 风量 6500m3/h 转数 2900r/min 全压 2000pa 1.3.6选址比选 根据太平河的位置、高程、规划和用地综合考虑，本次太平河生态综合治理工程项目水质提升站（G108 国道段）选址在太平河和连霍高速交叉口附近，拟选位置有 3 处。 厂址一：昆明一路以北，连霍高速以南，太平河以西。 厂址二：昆明一路以北，连霍高速以南，太平河以东。 厂址三：连霍高速以北，太平河以东，绕城高速以西。 表2-10 厂址比选表 序号 项目 选址一 选址二 选址三 1 位置 昆明一路以北，连霍高速以南，太平河以西。 昆明一路以北，连霍高速以南，太平河以东。 连霍高速以北，太平河以东，绕城高速以西。 2 | 交通 北侧靠近连霍高速辅路，南侧紧挨昆明一路，交通方便。 北侧靠近连霍高速辅路 南侧紧挨昆明一路，交通方便。 东侧靠近绕城高速辅路，交通较方便。 3 配套设施 北侧规划有自东向西敷设d600~d1000 雨水管网，南侧规划有自东向西敷设d800 雨水管网和 d600 污水管网。排水设施完善。 南侧规划有自东向西敷设的 d2400 雨水管网和d600 污水管网。排水设施完善。 周边无规划雨水管网和污水管网。排水设施不完善。 4 土地性质 约 1.68ha 土地性质属于生态绿地，0.16ha 土地性质属于规划河道蓝线范围。 | 约 0.83ha 土地性质属于生态绿地，0.37ha 土地性质属于规划河道蓝线范围，0.62ha 土地性质属于道路红线范围。 约 0.8ha 土地性质属于基本农田，0.68ha 土地性质属于规划河道蓝线范围，0.23ha 土地性质属于排水用地， 0.89ha 土地性质属于城镇村建设用地区（允许建设区）。 5 现状情况 约 1.3ha 是现状厂房属于地铁 500-1000m 经济圈内。北侧有国 防电缆。 ，约 0.18ha 是现状厂房， 属于地铁 500-1000m 经济圈内。北侧有国防电缆 横穿而过。 约2.46ha属现状厂房 6 场地面积 /ha 1.84 1.82 2.60 7 拆迁面积 /ha 1.3 0.18 0.45 8 优势 周边交通便利、排水设施完善。 周边交通便利、排水设施完善。 周边交通便利。 10 劣势 拆迁量大；属于地铁站 1km 经济圈，土地价值高。 国防电缆横穿厂区；属于地铁站 1km 经济圈，土地价值高。 拆迁量较大；部分面积土地为基本农田，建设 难度较大；周边排水设施不完善。 11 推荐排序 1 2 3 图2-18 厂址比选现状地块示意图 综上所述，选址一周边交通和排水设施完善，土地性质为生态绿地和规划河道蓝线，建设条件充足，故本次推荐选址一。 2.施工条件 工程位于西安市西郊的西咸新区，工程范围内地域开阔，属暖温带大陆性季风区气候，四季分明，多年平均气温为14℃，平均风速2.2m/s，土壤冰冻深度约为60cm。降雨量极度不均匀，历年平均降水量为597.2mm，雨季集中在七、八、九三个月份，约占全年降水的53%，在雨季常发生暴雨。 工程区域对内、对外交通运输便利，临时道路设在两岸绿化带内，宽度为5m，可由推土机平整。场区内水、电供应充足，对外联络便利。工程所需钢材、木料、水泥等建筑材料可就近采购，所用填筑材料可就地取材，砂石料在外采购。 3.施工布置 根据工程建设规模和项目分布情况，计划施工分为9个工区，分别为2个项目部，7个施工营地及场地，用地来源为租用民房及自建营地。具体临建工程统计见下表，临建工程位置见附图十六。 表2-12 临建工程情况统计表 序号 河道段落 临建工程 位置 占地面积 占地类型 备注 1 项目部 办公及生活营地 沣东新城王寺中心街一号嘉欣花园临街房三、四层 800m2 住宅 租用民宅 2 入沣东口至绕城高速段 现场办公营地 | 沣东新城斗门街道办八一村河道管理中心东侧 350m2 水浇地 临时占用 3 绕城高速至西余铁路段 现场钢筋加工棚及材料堆放场地及仓库 沣东新城斗门街道办梦白店村 1000m2 其他草地 临时占用 现场办公营地 沣东新城斗门街办镐五路 2000m2 住宅 租用民宅 4 西余铁路至阿房宫立交段 现场办公营地 沣东新城斗门街办落水村 300m2 水浇地 自建营地 5 108国道至沣东大道段 现场办公营地、材料加工堆放场地及仓库 沣东新城王寺街办消防中队北侧 900m2 工业用地 自建营地 6 | 项目部 2#湖出口办公营地 沣东新城王寺街道办太平路与征和四路交叉口西侧 5600m2 水浇地 自建营地 7 太祥路至太平路段 现场钢筋加工棚及材料堆放场地及仓库 沣东新城三桥街道中南上悦城西侧 600m2 其他草地 临时占用 8 丰业大道至西宝客运专线段 材料堆放场地及仓库 沣东新城科贸路 400m2 其他草地 自建营地 现场办公营地 沣东新城科贸路 600m2 住宅 租用民宅 9 西宝客运专线段至入皂河口段 现场办公营地 西安市未央区沙河摊村 500m2 住宅 租用民宅 注：其中5、6临时工程为沣皂河水源地段K11+400~K13+255河段配套临建，不在本次评价范围 （1）临时施工道路 场内施工道路布设在渠道一侧，由推土机平整，5m宽临时道路40km。为保证现状道路的通行共布设18座临时钢架桥。 （2）临时房屋 临时房屋是为现场管理和施工人员修建的建筑，包括办公室、宿舍、食堂、厕所和工人休息室等，为了利于生产，便于生活，临时房屋应设置在离施工区较近的位置，房屋为彩钢结构。该工程共需搭建临时房屋650m2。 ①西余铁路至阿房宫立交段于沣东新城斗门街办落水村设现场办公营地，用地类型为水浇地，不属于基本农田，位于河道蓝线内，用地面积300m2。用地区域东南临太平河，南、西、北均为厂房，最近敏感点为北侧325m处的西安市公安局沣东新城分局。 ②入沣东口至绕城高速段于沣东新城斗门街道办八一村河道管理中心东侧设现场办公营地，用地类型为水浇地，不属于基本农田，位于河道蓝线内，用地面积350m2。用地区域东南临太平河，西侧为西安绕城高速，南、北两侧均为空地，最近敏感点为东北侧337m处的刘旗寨和西南215m处的万村。 （3）临时仓库 根据保管材料的要求，设置在便于交通的滩地上设置封闭式仓库和露天仓库。封闭式仓库用于储存水泥、五金、电气电力等贵重材料和易损坏或失散的材料。露天仓库则用于堆放不因自然气候而损坏质量的材料。本次设置现场钢筋加工棚及材料堆放场地及仓库2000m2。 根据施工需要，本次评价河段设置3处临时材料堆放场地及仓库，分别为绕城高速至西余铁路段、太祥路至太平路段、丰业大道至西宝客运专线段服务。 ①绕城高速至西余铁路段于沣东新城斗门街道办梦白店村设现场钢筋加工棚及材料堆放场地及仓库，用地类型为其他草地，位于河道蓝线内，用地面积1000m2。用地区域西南临太平河，北侧为工业厂房，东侧为绕城高速。最近敏感点为东南侧450m处的刘旗寨和东北侧400m处的西曹村。 ②太祥路至太平路段于沣东新城三桥街道中南上悦城西侧设现场钢筋加工棚及材料堆放场地及仓库，用地类型为其他草地，位于河道蓝线内，用地面积600m2。用地区域西临太平河，北侧为西安高架快速干道，东侧为空地，南侧为中南上悦城。最近敏感点为东北侧110m处的沣东新城新店小学及新店村、东南侧430m处的段家村和西北侧370m处的胡家村。 ③丰业大道至西宝客运专线段于沣东新城科贸路设材料堆放场地及仓库，用地类型为其他草地，位于河道蓝线内，用地面积400m2。用地区域东临科贸路，南、西、北三侧为空地。最近敏感点为东北侧285m处的西贺村、西南侧330m处的汪家庄和西北侧440m处的阳光城西西里。 4、施工导流 为保证渠道工程的顺利实施，必须进行施工导流。导流采用常流量，导流流量为13.9m³/s，本次评价段施工主工期32个月，总工期34个月。 施工导流分两期导流。一期导流先围住渠道的右侧，从左侧进行导流，导流宽度5~20m，围堰高度3m，顶宽2m，坡比1:2，待右侧施工完以后，将水导至右侧，围住左侧渠道，施工左侧。一、二期导流围堰需土方200万m³。 |
| 施工方案 | 1、堤防开挖 由于本工程堤防设计是在现状太平河岸线基础上进行堤防建设，原渠道开挖主要采用挖掘机辅助人工开挖的形式，原堤临背水侧边坡及边脚处的杂质、植物根系、杂物彻底清除，对开挖、清除的弃土、杂物、废渣均应临时堆放在项目区各标段场内空地。 为保证整个防洪排涝体系的完整及安全，根据《太平河水系专项规划》桩号0+000.00~6+073.00、桩号8+925.9~10+838、桩号13+255~15+600、桩号19+100～19+500段和22+428.00～24+057.5段均向两侧扩建，桩号17+077.7～18+783.6和20+800～22+367.0段向右扩建，桩号6+073.00～6+805.00、桩号10+838~13+229.2、桩号15+600.00～17+077.70段为改线河段，扩建、改线部分均位于《太平河水系专项规划》河道蓝线内。本次评价河段河道占地类型见表2-13。 表 2-13 本次评价河段河道占地类型表 序号 河道桩号 整治类型 长度（m） 占地类型 1 0+000.00~6+073.00 两侧拓宽 6073 河流水面、水浇地、其他草地农村宅季度、灌木林地 2 6+073.00～8+768.00 改线 3032 灌木林地、其他草地、水浇地、农村宅基地、工业用地 3 13+255~15+600 两侧拓宽 2345 河流水面、其他草地 4 15+600.00～17+077.70 改线 1477.7 轨道交通用地、乔木林地 5 17+077.7～18+783.6 向右扩建 3672.9 河流水面、其他草地、工业用地、水浇地 20+800～22+367.0 向右扩建 河流水面、农村宅基地、其他草地、灌木林地、水浇地、乔木林地 6 22+428.00～24+057.5 两侧拓宽 1629.5 河流水面、乔木林地、其他草地、水浇地、 扩建过程需先清除扩建一侧底部和侧壁底泥，后根据堤防横断面设计尺寸进行施工。清除的底泥临时堆放在项目区各标段场内空地，自然晾干后按要求拉运至政府制定的弃土场。 2、堤身填筑、碾压、削坡 堤身填筑采用粘性土料筑堤，筑堤土料回填碾压是本次工程中技术要求最严的部分。施工中应符合下列要求： （1）填筑作业可分段施工。 作业面应分层统一铺料，统一碾压，铺料厚 25～30cm，碾压采用机械碾压，辅以人工夯实。 （2）相邻作业面宜均衡上升，各段间若有高差，应用 1:3 的斜坡相接。 （3）在新铺筑料时，应对压光层作刨毛处理。 （4）按设计要求将筑料铺至规定部位。 （5）筑料采用后退法卸料。 （6）铺料至堤边时，应在设计边线外侧超填 30cm 余量。 （7）压实前应先做羊脚碾碾压试验，回填压实度不小于 0.94。 （8）碾压机械行驶方向平行堤轴线，分段、分层碾压相邻作业面的搭接压实，平行堤轴线方向为 0.5m，垂直堤轴线方向为 3m。 （9）碾压时采用进退错距法。碾迹搭压宽度为 15cm，碾压机的行车速度不超过 2km/h。碾压机械、遍数等参数按现场碾压试验结果确定。 （10）碾压机械压不到的部位，应用蛙式打夯机夯实，夯实时采用连环打法，夯迹双向套压，夯压夯 1/3，行压行 1/3。 （11）大堤回填碾压到设计标高以后，对两侧边坡进行削坡，削至设计几何尺寸线处，并检查回填压实的质量，对局部达不到设计压实度的，采取措施处理。 （12）每层工作面的质量检查，按100m2取1～2个土样，进行压实度试验，并现场做好原始记录。对于压实度达不到设计要求 0.94 的要进行返工。 3、砼工程 砼主要应用于堤防及桥梁建设。砼工程施工按现行的《水工砼施工规范》，《水工砼外加剂技术标准》等相关技术规范执行。 （1）模 板： ①根据各部位砼结构的特点，尽可能采用技术先进、经济合理的模板型式。 ②保证砼浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计规定。 ③模板表面应光洁平整，接缝严密，不漏浆，以保证砼表面质量。 ④模板安装中，要保持足够的临时固定设施，以防倾覆，支架必须支承在坚实的地基上，并应有足够的支承面积，斜撑应防止滑动。 ⑤模板拆除的期限，应严格遵守规范要求。 （2）钢 筋： ①钢筋必须按不同等级、牌号、规格分批验收，分别堆存，不得混杂。在运输、贮存过程中应避免锈蚀和污染。 ②按规范要求对钢筋分批进行必要的质量检查和试验。 ③施工中，以另一种钢筋或直径的钢筋代替设计文件规定的钢筋时， 必须征得设计单位的同意。 ④钢筋的弯钩、接头长度设计中未注明者按施工规范要求。加工后钢筋的允许偏差不得超过规范要求。 ⑤钢筋的安装位置、间距、保护层厚及各部分钢筋的大小尺寸，均应符合设计图纸的规定，其偏差不得超过规范规定值。 ⑥现场焊接或绑扎的钢筋网，其钢筋交叉点的连接按施工规范规定要求进行。 ⑦为保证砼保护层的必要厚度，应在钢筋与模板之间设置强度不低于设计强度的砼垫块。 ⑧在两层钢筋网之间，应有短钢筋支撑以保证位置准确。 ⑨在钢筋架设完毕，未浇筑砼之前，须按照设计图纸和规范进行详细检查，并作出检查记录，合格后方能浇筑砼。 （3）砼 ①商品砼制造厂家加入外加剂的使用和掺量按砼性能要求和相关规定；运至工地的商品砼，应有制造厂的品质试验报告，试验室须按现行国家标准进行复检。 ②建筑物地基必须验收合格后，方可进行砼浇筑的准备工作。浇筑砼前，应详细检查有关准备工作：地基处理情况、模板、钢筋、预埋件及止水设施等是否符合设计要求，并应做好记录。 ⑥雨季施工必须严格按照雨季施工技术要求办理。 ⑦高温季节施工时，砼最高浇筑温度不得超过 28℃；低温季节，浇筑温度不宜低于 5℃。 ⑧在砼浇筑中，为了提高工作效率，可以采用泵送砼法施工，砼中加入泵送剂。 ⑨冬季施工中商品砼中应加入防冻剂，或泵送型防冻剂，使用方法及用量见产品说明。 未尽事宜，按《水工砼施工规范》要求执行。 4、迎水坡护坡砌筑 本次设计迎水坡采用蜂巢约束系统、格宾石笼护坡、自嵌式挡墙， 并采用土工布（300g/㎡）防渗。 （一）蜂巢铺设 a.施工现场准备 清理铲平坡面，使之适合施工。在施工地点附近准备好回填物料。 b.土工垫层铺设 安装土工垫层土工布，则将土工布安装在制定的坡面上。 土工垫层铺设的范围一定要超出防护坡面。固定土工布的边缘，防止移动。 c.安装巢室组块 由坡顶到坡脚的施工顺序，预先确定好单片巢室的铺设中心线位置（放样）再行施工。使用长 800mm 的螺纹锚钎来固定展开的巢室组块四周及制定部位，锚钎通过限制帽固定在巢室壁上，锚钎长度可根据现场垫层情况而加长。 将巢室块顺坡向下拉展到指定长度。将相邻两片格室组块侧边搭接纵向对齐，并确保坡顶表面对齐。将相邻两片格室组块侧边搭接部位用专用的连键通过巢室槽孔进行连接。 d.放置填料 选用挖掘机或铲车放置填料，要保证填料的落地势能高度不超过 0.5 米。放置填料作业遵循从坡顶到坡脚的施工顺序。 填料放置要均匀并且超出巢室 5cm，以便表面加固和填充压实。选用挖掘机轻度压实平整，压实不可过度。 e.植 被 喷播（或其他种植方法）的草种应为多种草种混合，喷播后的前 7-12 天为发芽、生根成长期，应有保护措施，避免雨水或径流直接冲刷，并做好适当养护。 （二）土工布 ①铺土工布前，应将布下基面修平。 ②土工布拼接采用尼龙线缝合，接缝宽度不小于 10cm，缝合三道。 ③施工中须注意对土工布的保护，不得造成对土工布的刺破等破坏。 5、绿化施工 （一）苗木种植 （1）施工顺序： 地形细整—→定点放线—→乔木栽植—→灌木种植—→地被草坪栽植—→施工期养护—→养护管理期养护 （2）施工要求 ①选材 表土、肥料、水等应符合本工程要求；所选植物应考虑当地气候特点，选择在西安市及周边地区定植三年以上且符合本工程设计要求效果的苗木，带冠种植；适合于当地气候条件易于生长的、并有丰满干枝体系和苗壮的根系。 植物应无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害或其他损伤，植物外观应显示出正常健康状态，能承受上部及根部适当的修剪。无特殊规定或图纸标明，所有植物应在苗圃采集。 ②地形细整 应使整个地形的坡面曲线与四周道路、广场的标高合理衔接，使绿地排水通畅。 微地形粗整形完成后，人工细做覆盖面层，保持表面土质疏松，并清理杂物。 回填土的含水率应控制在 23%左右，不允许含有粒径超过 10cm 的石块。若施工场地有垃圾、渣土、建筑垃圾等要进行清理。 雨天停止作业，雨后及时修整和拍实边坡。 种植场地种植土最低厚度必须符合下列要求。 表2-14 园林植物种植必需的最低土层厚度 植被类型 草本花卉 草坪地被 小灌木 大灌木 浅根乔木 深根乔木 土层厚度(cm) 30 30 45 60 | 90 150 ③树穴开挖 挖坑挖槽的位置要准确，坑应根据根系、土球大小、土质情况而定，刨坑刨槽要直上直下桶形，不得上大下小或上小下大，不然造成窝根或填土不实。 坑径一般可按规定的根系或土球直径大30-40cm。 表2-15 常绿乔木类种植规格（cm） 树高 土球直径 种植穴深度 种植穴直径 150 40—50 50—60 80—90 150—250 70—80 80—90 100—110 250—400 80—100 90—110 120—130 400 以上 140 以上 120 以上 180 以上 表2-16 落叶乔木类种植穴规格（cm） 胸径 种植穴深度 种植穴直径 胸径 种植穴深度 种植穴直径 2—3 30—40 40—60 5—6 60—70 80—90 3—4 40—50 60—70 6—7 70—80 90—100 4—5 50—60 70—80 7—8 80—90 100—110 表2-17 花灌木类种植穴规格（cm） 冠 径 种植穴深度 种植穴直径 200 70—90 90—110 100 60—70 70—90 ④苗木栽植 苗木栽植前 2 天，对比较干旱的树穴先灌穴，待水全部渗下去后方可栽植，同时为提高成活率，可使用一定浓度的ABT 生根粉以促进新根的萌发。注意先把土球上的包扎物打开，再将稀释后的溶液喷施或浇灌根部，并适量施用植保粉。 栽后 24 小时内必须及时浇上第一遍透水，第二遍水要连续进行，第 三遍水在第二遍水 5—10 天后进行。灌水量要充足（注意第一次浇水后将树穴下陷部位及时回填种植土并捣实）。浇完第三次透水后，进行苗木的扶直整理工作，要对苗木支撑进行修整和修改，之后根据树种性质分别确定浇水时间。 待第三遍水渗下后及时进行中耕扶植或封穴，并在树干周围堆成30cm 高的土堆，以保持土壤中的水分和防止风吹树干造成空隙而影响成活，中耕封穴的同时，应将土填实并将树木扶直。 ⑤养护管理 根据天气情况和土壤水分状况以及植被本身的需水量，适时浇水。缓苗过程结束后苗木开始生长，适当追施肥料，中耕除草。 根据病虫害发生情况，适时对苗木进行病虫害防治。 冬季封冻前浇足冻水，并清理苗木附近杂草防火灾毁苗。 （二）土建铺装 （1）高程控制 整个施工过程中，严格按设计高程进行施工，避免因高程测设失误而造成路面积水现象的发生。 （2）技术要求 ①园路定桩放线应依据设计的路面中线，宜每隔 20m 设置一中心桩，开挖基槽应按设计路面宽度，槽底平整度的误差不得大于 2m。 ②铺装按设计坡度要求做，不产生积水现象。 ③铺装各种预制砖块、石材应轻轻放平，宜用橡胶锤敲打、稳定，不得损伤边角。安装安全牢固，美观大方。及时清洁保养，维护保持 良 好的观赏效果。 （三）园林小品 园林小品（如景亭、步桥、桌椅等）的施工应组织相关专业人员， 组建具有丰富经验的施工队伍，安装安全牢固，美观大方，及时清洁保养，保持良好的观赏效果。 6、施工进度安排 参考类似工程的施工经验，结合工程特点，地形条件，施工以机械为主，人工为辅的原则。确定施工总工期为 34 个月，本次评价段主工期 32 个月。 根据工程特点将工期划分为七个阶段，相邻两个阶段可交错进行， 工期有重合部分。 第一阶段：施工准备期。 施工准备期为 1 个月，包括场地平整、施工道路、临时房建和辅助设施等。 第二阶段：水利工程施工安排在非汛期，当年 10 月到次年 5月，共三个枯水期，共计 24 个月。 第三阶段：水质提升工程施工期安排在第二年与第三年的 6~9月份，共计 8 个月。 第四阶段：水生态工程施工期安排在第三年的 5 月至第四年的4 月，共计 12 个月。 第五阶段：地下空间工程施工期安排在第一年的 9 月至第二年的 3 月，共计 7 个月。 第六阶段：桥梁工程施工期安排在第一年的 10 月至第二年的 5月，共计 8 个月。 第七阶段：房屋改建工程安排在第二年的 1 月至第一年的 9 月，共计 9 个月。 第八阶段：工程完建及竣工验收期,共计 1 个月，主要完成管理设施、附属工程及工程验收等。 7、分期施工内容 根据“从上至下，先易后难，尽快实施”的建设原则，由于工程规模大、工程内容多，如果局部建设有难度时，可以采用近远期结合的方式实施，待建设条件成熟后实施，以实现更合理的治理效果。 表2-18 分期实施项目内容 桩号 长度（m） 范围 一期建设内容 二期建设内容 K0+000~K3+393 3393 入沣东口—绕城高速 保持原河道，进行生态绿化提升 拆除原河道绿化，新建河道，并进行生态绿化提升 K3+393~K5+410.6 2017.6 绕城高速-西余铁路 将原河道改扩建，进行生态绿化提升 K5+410.6~K8+768 3357.4 西余铁路-1连霍高速 保持原河道，进行生态绿化提升 河道改线，原河道景观绿化不拆除 K13+255~K15+600 1184.5 征和五路-世纪大道 保持原河道，进行生态绿化提升 K15+600~K17+077.7 1477.7 世纪大道-丰业大道 保持原河道，进行生态绿化提升 拆除原河道绿化，新建河道，并进行生态绿化提升 K17+077.7~K19+933.7 2856 丰业大道-西宝客运专线 保持原河道，进行生态绿化提升 K19+933.7~K24+057.5 4123.8 西宝客运专线-入皂河口 河道改线，原河道景观绿化不拆除 其它 新建水质提升工程1 项、桥梁两座、底下空间1处、现状管理站房改建 8、土方平衡分析 本工程挖方517.29万m3，填方218.4万m3（其中夯填195.3万m3），余土298.89万m3。余土按要求拉运至政府制定的弃土场。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.环境空气质量现状 （1）基本污染物与区域达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气质量现状调查要求，建设项目区域内基本污染物评价用陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日公布的《环保快报2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2021-4号）数据。具体如下： 根据《环保快报》中2020年1~12月西咸新区沣东新城空气质量状况统计结果见表3-1。 表3-1 2020年西咸新区沣东新城污染物年均值统计表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率/% 达标 情况 PM10 年平均质量 浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 54 35 154.3 不达标 SO2 8 60 13.3 达标 NO2 40 40 100 达标 CO 第95 百分位浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 第90 百分位浓度 136 160 85 达标 根据上表环境空气常规六项指标统计数据可知，评价区域内除O3 第90 百分位数24 小时平均浓度、CO 第95 百分位数24 小时平均浓度及SO2 、NO2年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10年平均质量浓度监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 （2）特征因子 为了解本项目所在区域特征污染物（H2S、NH3）环境质量现状，特委托陕西国源检测技术有限公司于2021年7月28日~7月30日连续3天下风向小区进行了监测，监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物监测结果统计表 序号 监测时间 监测项目 1小时平均浓度（mg/m3） 标准值（mg/m3） 超标率（%） 达标情况 1 2021-7-28 氨 0.080~0.090 0.2 0 达标 硫化氢 0.001ND 0.01 0 达标 2 2021-7-29 氨 0.080~0.098 0.2 0 达标 硫化氢 0.001ND 0.01 0 达标 3 2021-7-30 氨 0.077~0.092 0.2 0 达标 硫化氢 0.001ND 0.01 0 达标 由上表可知，项目所在区NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中1h平均限值。 2.地表水环境质量现状 西安普惠环境检测技术有限公司于2019年1月19日~20日对太平河进行了最新一次现状监测，分别在1#太平河小桥（17号桥）、2#太平河入皂河口的太平河上游500米处、3#太平河入皂河口的皂河上游500米处、4#太平河入皂河口的皂河下游1500米处进行了地表水现状监测，具体见表3-3。 表3-3 太平河水质监测结果统计表 单位：mg/L (pH除外) 分析项目 2019年1月19日 2019年1月20日 超标率 最大超标倍数 (GB3838-2002) V类标准 1# 2# 3# 4# 1# 2# 3# 4# pH值 7.36 7.58 7.64 7.82 7.39 7.54 7.66 7.85 / / 6-9 COD 32 36 39 38 31 33 41 40 25% 0.025 40 BOD5 9.2 9.3 9.7 9.8 9.8 9.7 10.4 10.2 25% 0.04 10 氨氮 1.846 1.827 2.086 2.094 1.945 2.005 2.097 2.048 62.5% 0.049 2.0 总磷 0.39 0.40 0.43 0.44 0.41 0.44 0.44 0.45 87.5% 0.125 0.4 六价铬 ND（0.004） ND（0.004） / / 0.1 锌 ND（0.05） ND（0.05） / / 2.0 铅 ND（0.025） ND（0.025） / / 0.1 镉 ND（0.0005） ND（0.0005） / / 0.01 铜 ND（0.005） ND（0.005） / / 1.0 镍 ND（0.005） ND（0.005） / / -- 石油类 0.08 0.09 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 / / 1.0 由监测结果，太平河各监测断面的污染物浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，太平河目前水质符合V类标准。太平河入皂河口的上游500m处和下游断面1500m处COD、BOD5、氨氮、总磷有不同程度的超标，其中COD超标率为25%，最大超标倍数为0.025，BOD5超标率为25%，最大超标倍数为0.04，氨氮超标率为62.5%，最大超标倍数为0.049，总磷超标率为87.5%，最大超标倍数为0.125。 3.声环境质量现状 为了解项目区域的声环境质量现状，本次评价对项目1#先锋村、2#太平庄、3#中隆寨村、4#黄堆潭村、5#西贺村、6#郑家村、7#郭里村，共7个监测点位进行了现状噪声监测，监测因子为等效连续A声级，监测时间为2021年7月28日，监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位 2021年7月28日 昼间（Leq） 夜间（Leq） 1# 52 46 2# 50 45 3# 51 44 4# 46 42 5# 55 48 6# 50 45 7# 53 46 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 60 50 项目七个监测点位的昼、夜间噪声测值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，声环境质量良好。 4.生态环境现状 本次生态环境现状调查采用现场调查和遥感影像调查相结合的方法。 （1）现场调查 项目为太平河生态综合治理工程，根据现场踏勘，项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位，不属于生态敏感与脆弱区。评价河段无饮用水取水口，评价范围内无地下水敏感点。经现场踏勘调查，场地内未发现珍稀动植物、名木古树等，无国家和地方保护性动植物和珍稀濒危动物分布，由于受人工活动影响，生物多样性较单一，也没有特殊生境及特有物种。 本项目生态现状采取现场踏勘、引用已有资料、当地居民调查进行现状评价。 ①陆生植物 经现场踏勘调查，所在区域植被以荒草地、农田及人工景观植物为主，太平河蓝线范围内景观植物主要有常绿植物、观叶植物、开花植物，如金叶女贞（Ligustrum × vicaryi Hort）、金桂（Osmanthus sp.）、五角枫（Acer elegantulum Fang et P. L. Chiu）、金焰绣线菊（Spiraea x bumaldacv.Gold Flame）、黄刺玫、红王子锦带（Weigela florida cv.Red Prince）等。。 ②陆生动物 本工程段未见国家和省级保护的野生动物和珍稀野生动物。项目区域野生动物种类较少，主要为傍人生活的种类，鸟类则多为傍人生活的鸣禽，如家燕（Hirundorustica）、麻雀（Passer montanus）、灰喜鹊（Cyanopica cyana）、乌鸫（Turdusmerula）等；兽类以部分半地下生活型种类（主要为小型啮齿动物，如：小家鼠、黄胸鼠（Rattus flavipectus）等）、及岩洞栖息型种类（如：普通伏翼（Pipistrelluspipistrellus））为主。 ③水生动植物 本工程段现状无河流湿地、滩涂，因此无两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类动物，河水中也少见鱼类和贝类。工程区域及下游无鱼类三场分布。 ④景观 项目区域为农田、耕地、荒地。工程沿线地表植被稀疏，植被覆盖率约20%，自然景观单一。 （2）遥感影像 本次遥感工作采用3S技术结合的方法进行环境影响项目区生态环境信息的获取，全色空间分辨率2.1m，以2020年5月的影像数据作为基本信息源，该时段是植物生长旺盛及动物活动频繁阶段，植被和土地利用类型分异明显，也可以间接的反映土壤侵蚀的空间差异。 ①土地利用类型 本次评价段治理河道总长度为18.23km，按照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）进行土地类型划分，总设计区域土地利用类型及面积见表3-5，土地利用现状图见附图12。 表3-5 设计治理河道（两侧200m）土地利用类型及面积统计表 一级类 二级类 面积（km2） 比例（%） 地类代码 地类名称 耕地 0102 水浇地 2.6893 29.49 园地 0201 果园 0.1241 1.36 林地 0301 乔木林地 0.6285 6.89 0305 灌木林地 0.4287 4.70 草地 0404 其它草地 2.1293 23.35 工矿用地 0601 工业用地 0.6767 7.42 住宅用地 0701 城镇住宅用地 0.3105 3.40 0702 农村宅基地 1.2302 13.49 公共用地 0801 机关团体用地 0.0277 0.30 0803 教育用地 0.0471 0.52 交通用地 1001 轨道交通用地 0.0635 0.70 1002 铁路用地 0.0101 0.11 1003 公路用地 0.1501 1.65 水域 1101 河流水面 0.5503 6.03 其他土地 1206 裸土地 0.0529 0.58 合计 9.119 100 由上表可以看出，本项目评价区内土地利用类型以水浇地和其他草地为主。 ②植被类型及植被覆盖 本项目植被类型现状统计结果见表3-6，植被类型图见附图13。 表3-6 设计治理河道（两侧200m）植被类型及面积统计表 大类 名称 面积(km2) 比例(%) 乔木 杨树、柳树阔叶林 0.6285 6.89 灌丛 胡枝子、黄栌灌丛 0.4287 4.70 草丛 披针苔、野青茅杂类草丛 1.7252 18.92 牛尾蒿、牡蒿杂类草丛 0.4041 4.43 栽培植被 农作物 2.6893 29.49 果树 0.1241 1.36 非植被区 居民区等 3.1191 34.20 合计 9.119 100 由上表可以看出，本项目评价区内植被类型以农田栽培植被和灌草丛植被为主。 本项目植被覆盖度现状统计结果见表3-7，植被覆盖图见附图14。 表3-7 设计治理河道（两侧200m）植被覆盖度及面积统计表 覆盖度 面积（km2） 比例（%） 高覆盖：>70% 0.6285 6.89 中高覆盖：50-70% 0.5001 5.48 中覆盖：30-50% 1.8898 20.72 低覆盖：<30% 0.2922 3.20 耕地 2.6893 29.49 非植被区(居民区等) 3.1191 34.20 合计 9.119 100 ③土壤侵蚀强度与类型 本项目评价区土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》、《土壤侵蚀分类分级技术标准》（SL190-2007）的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，以土地利用类型、植被覆盖和地面坡度等间接指标进行综合分析而实现，将项目区土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈度侵蚀4个级别。 土壤侵蚀强度分级见表3-8。 表3-8 土壤水力侵蚀强度分级方法 级别 侵蚀模数 （t/ km2·a） 遥感影像特征 微度 ＜1000 遥感影像上呈浅绿色、灰白色色彩，色彩均匀，表面光滑，地貌类型为河流阶地，地形平坦，土地利用方式为耕地，呈条带状分布。 轻度 1000～2500 遥感影像上呈浅绿色、灰白色色彩，色彩均匀，土地利用方式为耕地、草地时表面光滑，林地时表面粗糙，地貌类型为黄土梁、峁，土地利用方式为耕地，或退耕的草地、林地，地形为梯田或缓坡，冲沟不发育，在黄土斜梁下部发育少量切沟。呈有规则的片状。 中度 2500～5000 遥感影像由于土地利用方式不同其色彩差异较大，植被覆盖度较高的林地一般呈深绿色，色彩较为均匀，表面粗糙；草地一般呈浅绿色，色彩均匀，表面光滑；主要分布在沟沿线一下，地貌类型黄土斜梁及黄土沟谷，黄土斜梁地貌地形坡度较小，黄土沟谷区地形坡度大，但植被覆盖度高，切沟、冲沟较发育，一般呈平行状排列，遥感影像上呈片状分布。 强烈 5000～8000 遥感影像上色彩不太均匀，表面较粗糙，分布于黄土沟谷地貌，土地利用方式为其他草地，植被覆盖度低，地形坡度大，冲沟、切沟发育，地形破碎，呈片状分布。 本项目土壤侵蚀强度统计结果见表3-9，项目所在区域土壤侵蚀强度图见附图15。 表3-9 设计治理河道（两侧200m）土壤侵蚀强度统计表 侵蚀强度 面积（km2） 比例（%） 微度侵蚀 1.5673 17.19 轻度侵蚀 4.1992 46.05 中度侵蚀 2.7987 30.69 强度侵蚀 0.5538 6.07 合计 9.119 100 由上表可以看出，本项目评价区土壤侵蚀以轻度、中度侵蚀为主，土壤侵蚀方式以水力侵蚀为主。 本次河道遥感影像见附图16。 5.底泥现状 由于本次评价河段涉及拓宽工程，特委托陕西国源检测技术有限公司于2021年10月25日对下游河段底泥进行了监测，监测结果见表3-10。 表3-10 底泥现状监测结果一览表（单位：mg/kg） 监测点位 监测项目 太平河沿线终点区域（0.2m） （E108°49′42.8″N34°21′06.9″） 标准限值 风险筛选值 pH 7.01 6.5＜pH≤7.5 水溶性盐 2.6（g/kg） / 铜 50 100 镍 40 100 铅 34.9 120 镉 0.52 0.3 汞 0.713 2.4 砷 5.63 30 铬 82 200 锌 152 250 根据监测结果显示，项目所在地底泥现状质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1标准。说明项目所在地土壤环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、清淤工程 太平河河道淤泥清理疏浚工程由太平河管理中心负责实施，于2017年开始施工，以机械清淤为主，人工清淤为辅。通过胶轮装载机在渠底进行集中推运，再用挖掘机进行装车外运，对不能直接外运的淤泥先在堤顶进行晾晒，后采用机械装车运至临时弃土场，对跨河桥梁、渠道坡脚等机械不能到达区域采用人工清淤，人工清运出建筑物范围以外，再采用机械外运。对渠道双孔箱涵段（K15+427~K16~574段）采用编织袋与土工膜围堰进行导流，利用一孔箱涵过水，另一孔清淤。箱涵内清淤时采用人工清淤，小型机械外运的方式。对车城西路箱涵（桩号K14+701）与桩号23+100处的箱涵也采用一孔箱涵过水，另一孔清淤的方式进行清淤。对太平河K20+300处有一段约30m长的河底进行砌护。本次清运淤泥量共计71124m3，渠道清淤弃土装车运输至就近的斗门街道办、王寺街道办和三桥街道办的垃圾消纳场进行填埋。清淤疏浚工程完成后，对施工现场和边坡进行冲洗。 根据现场勘查，清淤工程已实施完毕，河岸沿线无明显恶臭，未发现淤泥堆积现象。 2、截污工程 太平河截污工程由沣东新城市政交通局负责实施，于2017年4月开始施工。由于河流沿线有大量生活污水及生产废水直接排入，对河流水质影响较大，故将现状太平河由南向北分为A、B、C、D四段进行整治。A段为“沣东十一路～富裕路”段，总长度约8.8公里，共计108个排污口，截污工程设置DN300~600mm截污管道，污水最终进入沣东南污水处理厂。B段为“富裕路～绕城高速”段，总长度约4.6公里，共计135个排污口，通过现状截污管道及新增DN500mm截污管道，污水最终排入富裕路现状d1800mm污水干管。C段为“绕城高速～超越北路”段，总长度约4.3公里，共计30个排污口，截流的污水通过车城西路现状及已设计污水干管，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。D段为“超越北路～福银高速”段，总长度约7.1公里，共计46个排污口，截流的污水通过尚航路现状污水干管，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 根据现场勘查，截污工程已于2017年11月实施完毕，排污口已经全部封堵不存在原有污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据本项目建设特点，确定本项目环境保护对象和主要保护目标为以下几个方面： 1.环境空气：本项目位于环境空气质量功能区的二类区内，应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2.地表水环境：本项目治理河段使其维持或优于水环境功能区划目标，不因本工程的建设破坏地表水环境功能。太平河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3.声环境：评价区内的居民区环境噪声应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4.生态环境：应维持评价区域生态环境完整性，采取环境管理措施，将工程对土地资源、地表植被的占压影响减少到最低，对水生生物的影响降到最低。 根据对项目区周边的环境调查，本项目工程沿线评价范围内涉及的保护目标见表3-10和附图2。 表3-10 工程沿线环境保护目标及保护级别 内容 敏感点 方位 距离施工场地边界的距离（m） 规模（人） 保护级别 河道 声环境 湖光山色 E 31 910 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 中隆寨村 E 19 2200 中南上悦城 E 40 2000 恒大都市广场 W 40 900 地表水环境 太平河 / / / 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类水域标准 生态环境 水土保持、植被 拟建堤防工程沿线外延200m的区域内 减少水土流失、保护周边的植被、动植物等不受项目生产过程产生污染物的影响，从保护生态功能角度对工程建设方案提出建议、措施，不破坏评价范围内原有生物的多样性和完整性 水质提升站 大气环境 西安市公安局沣东新城分局 NW 150m 100 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 沣东消防中队 N 360m 50 西安市公安局交警支队车辆管理所西区分所 NE 270m 200 地表水环境 太平河 / / / 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类水域标准 |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）环境空气 本项目所在地属于二类地区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3和H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。标准限值见表3-11。 表3-11 环境空气质量标准 标准 污染物 项目 平均时间 浓度限值 单位 二级 《环境空气质量标准》二级标准 SO2 24小时平均 150 μg/m3 1小时平均 500 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 24小时平均 150 TSP 24小时平均 300 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录 D H2S 1小时平均 10.0 μg/m3 NH3 1小时平均 200 μg/m3 （2）地表水 本项目附近的地表水体为太平河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，标准限值见表3-12。 表3-12 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH COD BOD5 氨氮 总磷 六价铬 锌 铅 镉 铜 镍 石油类 标准值 6～9 ≤40 ≤10 ≤2.0 ≤0.4 ≤0.1 ≤2.0 ≤0.1 ≤0.01 ≤1.0 — ≤1.0 （3）地下水质量标准 地下水执行GB/T14848-2017《地下水环境质量标准》中Ⅲ类标准，其限值见表3-13。 表3-13 地下水质量标准 单位：mg/m3（pH值除外） PH值 高锰酸盐指数 氨氮 氟化物 氯化物 总硬度 6.5—8.5 3.0 0.5 1.0 250 450 （4）环境噪声 本项目所在区噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值见表3-14。 表3-14 声环境质量标准 声环境功能区类别 标准限值（dB（A）） 昼间 夜间 2类 60 50 2.污染物排放标准 （1）施工废水综合利用，不外排；水质提升站出水执行设计出水标准，其浓度限值见表3-15。 表3-15 出水设计标准 单位：mg/L 项目 COD （mg/L） BOD5 （mg/L） SS （mg/L） NH3-N （mg/L） TN （mg/L） TP （mg/L） 设计出水水质 20 4 6 1.0 12 0.2 （2）施工机械废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB20891-2014）中的相关规定；施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值；水质提升站恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。 表3-16 施工场界扬尘浓度限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 施工扬尘（TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单元周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 表3-17 恶臭污染物排放标准 污染物 排气筒高度m 执行标准 浓度mg/m3 速率kg/h 氨 15 / 4.9 硫化氢 / 0.33 臭气浓度（无量纲） / 2000 （3）施工噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-18 施工期噪声排放标准 标准 标准限值（dB（A）） 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 60 50 （4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工主要包括水利工程、陆生态工程、水质提升工程、地下空间工程及房屋改造，项目河道治理工程施工期工艺流程以及产污节点详见图4-1，水质提升站施工期工艺流程以及产污节点详见图4-2，运营期工艺流程见图4-3。 图4-1 河道治理工程施工期工艺流程图 图4-2 水质提升站施工期工艺流程以及产污节点图 1.大气环境影响分析 本项目施工期大气污染源主要来自地表清理、堤身土方开挖、填筑、焊接、交通运输及河道拓宽过程底泥产生的恶臭等。排放的主要大气污染物为粉尘、扬尘、焊接废气、车辆尾气、爆破废气和底泥产地的NH3和H2S，将对施工区局部区域，特别是环境敏感目标产生不利影响。 （1）扬尘 大气污染源主要来自河道边坡及部分桥梁拆除、护坡修建、基础工程施工等建设期间，以及土石方和建筑材料运输、作业时所产生的扬尘。主要来自以下几个方面：①边坡及部分桥梁拆除、路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；③物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。在道路施工中产生的扬尘对周围环境污染会有一定影响，并可导致周围空气中TSP的浓度超标。 在施工过程中产生较大影响的是开挖、拉运和卸载土石方。施工过程中在严格落实环评提出的抑尘措施前提下，施工扬尘对当地大气环境影响较小。 （2）汽车尾气 施工车辆基本为载重车、柴油动力机械等燃油机械，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 （3）焊接工序废气 项目焊接过程中使用各类焊材共计13t，根据《焊接工作的劳动保护》推荐的经验排放系数最大值6.5g/kg 估算，则焊接过程烟尘产生量约0.085t/a，由于是野外施工作业，焊接烟尘经扩散后对周围大气环境影响轻微。 （4）爆破废气 项目对河道原有护坡和不满足要求的桥梁进行拆除时，产生粉尘、CO、NOx 等有害气体， 其中爆破产生的粉尘浓度为30-40mg/m3，最高可达1000mg/m3，爆破粉尘的粒径较大，扩散范围有限，下风向影响距离一般在50m以内，且随距离的增加粉尘浓度迅速下降。爆破扬尘浓度大，但持续时间短，约5-6分钟后散失，若及时采取对爆堆洒水等措施，可降低扬尘影响。CO、NOx 等有害气体浓度可满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）相关限值要求。爆破废气产生的影响随爆破拆除工程结束而消失，对环境空气影响较小。 （5）弃土堆场恶臭 由于太平河清淤工程已于2018年由太平河管理中心实施完毕，本次拓宽施工过程多为挖出的弃土，发臭淤泥产生量较少，在堆放点30 米以外基本不能嗅出异味，对周围大气环境影响轻微。评价要求堆存点应远离居民区且位于敏感点下风向， 2.地表水环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表“河湖整治涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目”需设置地表水专项评价。本项目为河湖整治类项目，虽不涉及清淤但根据防洪要求需对河道进行拓宽，施工过程包含底部及侧壁的挖方；根据对太平河下游底泥监测结果可知，项目所在地底泥现状质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1标准。说明项目所在地土壤环境质量现状良好。因此不需要进行地表水专项评价。 施工期的废水主要由建筑施工废水和施工人员日常生活污水二部分组成。 （1）施工废水 由于该项目采用商品混凝土，所以不产生混凝土搅拌废水，废水部分包括施工期的工程废水、混凝土保养废水以及施工过程堤防材料、挖方、填方在遇暴雨冲刷后进入水体的废水。施工废水中的主要污染因子是SS，其用水量与地质情况及天气状况有关，其排放量均难以估算。 （2）生活污水 现场施工人员生活污水为项目建设期主要水污染源，建设期阶段不同施工人数也不同，施工高峰期，施工人员人数可达50人，按50L/人.d计，生活用水量约2.5t/d，生活污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为2.0t/d。生活污水中主要污染物浓度COD为350mg/L，NH3-N为35mg/L，产生量分别为0.789kg/d、0.079kg/d。 工地应设移动环保厕所，河道治理工程施工人员的生活污水就地洒水抑尘。水质提升站施工人员生活污水应排入市政管网，最终进入污水处理厂进行处理。 由于河道清淤疏浚工程及截污工程目前已施工完毕，不属于本次评价范围，项目施工仅在修建河堤岸坡过程中产生因降水、渗水、施工用水汇集的基坑废水，该部分废水经沉淀后可用于施工场地洒水抑尘。 施工过程在落实各项废水治理措施后，对当地水环境的影响轻微。 3.噪声影响分析 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中产生交通噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 （1）施工过程噪声源 本项目在施工期间施工机械会产生噪声，对沿线的附近居民区产生影响。施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、平地机、压路机等，运输车辆包括卡车、自卸车。经类比调查，其噪声源的源强为70～95dB(A)，主要设备的运行噪声如表4-1所示。 表4-1 施工期噪声影响范围表 施工机械 距声源10m处噪声级[dBA)] 评价标[dB(A)] 超标距离（m） 昼间 夜间 昼间 夜间 推土机 83 75 55 25 251 挖掘机 82 22 224 装载机 70 - 56 钻孔机 100 56 - 搅拌车 80 32 178 输送泵 83 45 251 振捣棒 83 45 251 （2）声环境影响简要分析 由表可以看出，各种施工机械单独作业时，昼间最大超标距离为56m，夜间最大超标距离达251m。本工程主要在河道内及堤岸两侧进行施工作业。根据现状调查结果，距离治理河段两岸距离较近的小区分别有湖光山色、中隆寨村、中南上悦城、恒大都市广场等部分居民住宅位于最大超标范围内，因此为了减轻本建设项目施工期噪声对敏感点的环境影响，环评提出了相应预防与治理措施，工程在采取了以上措施后，施工期的噪声污染将会得到有效治理，噪声影响将会降到最低。 （3）运输车辆噪声源 本项目在施工期间运输车辆主要为载重自卸货车、混凝土搅拌车及弃渣车，这些设备的运行噪声为80~85dB（A），车辆在行驶过程中鸣笛则可能对路两侧的住宅造成瞬时影响。为此项目应严格控制高噪声设备运行时段，必须按照《建筑施工场界噪声限值》要求和《西安市人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》意见，严禁夜间22：00～06：00施工，避免产生扰民现象。同时要求车辆经过村庄、学校等环境敏感点时减速慢行且禁止鸣笛。由于本工程为线性工程，且施工期较短，运输车辆对周围环境的影响是短暂的，随着施工期的结束将不复存。 4.固体废物影响分析 项目施工过程临时营地内均未临时建筑，施工结束后可搬离重复利用，无建筑垃圾产生。 主体工程建设施工过程中会产生弃土、建筑垃圾、河道垃圾及生活垃圾等固体废物。 （1）弃土 根据防洪及规划需要，本项目需对河道进行拓宽和改线，工程土石方开挖量约517.29 万m3，填方218.4万m3（其中夯填195.3万m3），其中拓宽过程清除的底泥临时堆放在项目区各标段场内空地，自然晾干后与余土一同作为弃方按要求拉运至政府制定的弃土场，根据核算项目弃方共计298.89万m3。 （2）建筑垃圾 项目施工前准备工程及施工过程将产生建筑垃圾，根据设计方提供资料本项目建筑垃圾产生量约为40.2万t，运往西安市指定的建筑垃圾场处置； （3）河道垃圾 本项目采取人工清理河道内的垃圾，根据现场调查，垃圾量约为2.0t，采用密闭车辆运至就近垃圾填埋场处置。 （4）生活垃圾 本项目施工高峰期施工人员约50人，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计算，生活垃圾产生量为25kg/d。施工期约2个月，则施工期生活垃圾产生量为1.5t，生活垃圾在施工场地定点分类收集后定期清运至环卫部门指定地点处置，对环境影响较小。 5.土壤环境影响分析 本项目为水利Ⅲ类项目，根据监测结果可知本项目底泥pH为7.01，敏感程度为“不敏感”，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 项目施工期对土壤的影响主要是占压造成的土壤压实和由于土方开挖、回填造成的土壤层结构扰乱以及对土壤肥力的破坏，使占地区土壤失去其原有的植物生长和农业生产能力。施工期会使局部土壤环境受到影响，且仅影响施工区域土壤环境，环评要求施工合理安排施工场地，施工场地土方开挖前对优质的地表土进行剥离存放用于后续的绿化覆土，当施工结束后，临时占地采取植被恢复措施，采取以上措施后将使本工程施工活动对土壤环境影响降至最小。 6.生态环境影响分析 本项目在施工过程中，对沿岸原有地表进行一定程度的扰动，对地表植被造成破坏。对河道的扰动、施工过程中产生的噪声、人类活动的增加惊扰周边的动物。对场地原有植被进行剥离，造成地表植被破坏，地表结构破坏，使施工地表裸露并失去保护，遇暴雨易产生径流冲刷，从而使土壤不断遭受侵蚀，造成水土流失。 （1）对地表植被的影响分析 本项目建设中影响地表植被的主要工程环节是：永久性占地、施工期临时占地和施工作业等。 但本项目占地多处在河道管理范围内，植被为草地、灌木丛等，不占用大片林地，因此对项目整个周围区域的生物量的影响不大。项目施工需要拆迁部分房屋，使用一次性补偿的方式进行补偿。 （2）对动物生境的影响 水生生物：根据调查，项目水体中的鱼类资源主要为常见鱼类，不涉及受国家保护的珍稀鱼类。本项目在施工时对该河段产生较大的扰动，但本项目的扰动范围仅限于本项目建设范围，河中的鱼类等水生生物在受到惊扰后会迁移到其他河段。待施工期结束后，随着环境的恢复，这些水生生物可能再迁移回来。因此，本项目建设对水生生物影响不大。 陆地动物：本项目所在区域为人类频繁活动区，经调查访问和沿途观察，附近的野生动物主要是适合栖息于旱地、居民点周边的种类，如蛇、青蛙、田鼠及其他常见的啮齿类、两栖类、爬行类和麻雀等常见鸟类，无大型野生动物，也无国家保护的珍稀野生动物。工程施工机械、施工人员进入工地，原材料的堆放破环其生境，施工期噪声迫使这些动物逃离施工区，但施工期结束后，随着环境的恢复，这些动物可能再迁移回来，重新成为该区域生态系统的一员。因此，本项目建设对陆生生物影响也是较小的。 水生生物：河道治理完成后，原河道的防洪标准将提高，两侧建设的绿化林带将提高沿线生态系统防御自然灾害和生态破坏的能力，太平河流域的径流量没有发生改变，生态系统不会受到影响，河流水文情势将发生变化，泥沙减少，水质逐渐好转，生物的生存环境得到改善，动物、湿生植物演替，植被、浮游生物、鱼类的种类和种群数量将增多，生物多样性趋于复杂和丰富，这对于新河流域生态系统的稳定具有长期的、十分重要的影响。 施工过程应做到文明施工，减少施工阶段由于人工活动对动植物的影响。 （3）对景观环境影响分析 项目对景观的不利影响主要表现在施工期占地、取土弃土、植被破坏、水土流失等。工程施工期对景观的影响程度分析见表4-2。 表4-2 施工期景观影响分析表 项 目 景观影响 施工占地 工程占地包括建设占地、施工场地占地、施工材料堆放占地、施工人员生活临时占地等，工程临时占地对景观的影响有几个方面： ·道路建设、配套用房建设破坏原有植被造成的景观影响 ·临时占地清除植被造成植被连续性破坏的景观影响 ·材料堆放造成的景观凌乱感 ·临时建筑造成与景观不协调 土方开挖、取土弃土、建筑垃圾 由于工程大量土方开挖、取土弃土、建筑垃圾堆放对景观的影响有几个方面： ·土方开挖破坏植被，造成植被连续性破坏 ·弃土堆存覆盖植被，造成生态改变及景观破坏 ·弃土、建筑垃圾堆存从视觉上给人景观凌乱感 植被破坏、 水土流失 施工期造成植被破坏及因之产生的水土流失对景观影响，主要原因包括： ·主体工程开挖； ·临时占地面积失控、大规模施工作业； ·临时堆土堆料场遇雨水、施工废水冲刷。 由于本工程施工期34个月，施工期对景观的影响是暂时的，在采取一定的防范措施后，可以减小工程施工对城市景观造成的影响。 （4）水土流失影响分析 在工程的建设过程中，土方开挖、填筑等使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。评价要求建设单位应加强施工期环境管理，对回填土方应采取围挡、覆盖等临时防护措施，施工结束后，及时恢复临时占地范围内原有植被。采取以上措施后，可有效控制水土流失量，使工程建设对水土流失影响降低到最小。 综上所述，施工期间对环境存在一定的影响，但是这些环境影响具有时效性，施工期间产生，施工完成消除。只要工程在施工期做好上述基本要求、实现文明施工，采取必要的防尘、降噪、生态防护、水土保持措施，避免出现扰民现象，可以使施工期的环境影响降至最小程度。施工期结束，其施工环境影响即可消除。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程为河道综合治理工程，主要环境影响在施工期。运营期主要环境影响如下： 1、地表水环境影响分析 （1）生活污水影响分析 本项目营运期产生的生活污水主要为水质提升在工作人员生活污水。 水质提升站编制20人，参照《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020） “表58行政机关”先进值为27L/（人·d），则该项目员工用水量为0.54m3/d，197.1m3/a。产污系数按0.80取，则生活污水排放量0.43m3/d（157.7m3/a）。 项目排放的生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷和总氮，项目污水经化粪池处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中要求后就近排入市政污水管网，最终进入沣东南污水处理厂处理。项目运营期水污染物产生和排放情况见表4-3~4-5。 表4-3 本项目营运期水污染物产生及排放情况一览表 污染物 COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 产生浓度（mg/L） 450 250 200 40 2.5 70 产生量（t/a） 0.07 0.04 0.03 0.006 0.0004 0.01 排放浓度（mg/L） 400 200 120 40 2.5 70 排放量（t/a） 0.06 0.03 0.02 0.006 0.0004 0.01 评价标准 500 300 400 45 8 70 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定 TW001 化粪池 无 DW001 (是 □否 企业总排 表4-5 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L) 1 DW001 E108.781946251 N34.251581496 0.016 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定 / 沣东南污水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 5 总氮 15 总磷 0.5 （2）水质提升站对太平河水质的影响 ①设计进出水水质 结合《沣东新城碧水保卫战2020 工作方案》及未来太平河水质的进一步提高，并考虑适当的超前性和高标准要求，本次太平河生态综合治理工程项目水质提升站进、出水水质如下： 表4-6 设计进、出水水质一览表 项 目 进水 出水 去除率 水量（m3/d） 10 万 10 万 / COD（mg/L） 30 20 33.3% BOD5（mg/L） 6 4 33.3% SS（mg/L） 10 6 40% NH3-N（mg/L） 1.5 1.0 33.3% TN（mg/L） 12 12 0 TP（mg/L） 0.3 0.2 33.3% 由上表可知，水质提升工程建成正常运行情况下，处理后出水水质较进水水质有明显提升。 ②污染物排放量 水质提升站建成后水污染排放削减量见表4-7。 表4-7 水质工程实施前后水污染源强变化情况 序号 污染因子 单位 现有排放量 水质提升工程完成后排放量 排放增减量 1 废水量 m3/a 3.65×107 3.65×107 0 2 COD t/a 1095 730 -365 3 BOD5 t/a 219 146 -73 4 SS t/a 365 219 -146 5 NH3-N t/a 54.75 36.5 -18.25 6 TP t/a 10.95 7.3 -3.65 7 TN t/a 438 438 0 由表4-7可知，水质提升站实施后，尾水排放量为10万m3/d，各项污染因子的排放量均得到削减，对太平河水环境质量具有一定的改善作用。 ③主体工艺可行性 污水处理方法大致可分为物化法和生化法两大类，其中生化法由于更经济、更环保的原因成为规模较大的污水处理厂首选方法，但采用生化法需要满足以下条件： 1）BOD5/CODCr BOD5/CODCr是判定污水可生化性是否可行的最简便易行和最常用的方法。一般认为BOD5/CODCr>0.45时可生化性较好，BOD5/CODCr>0.3可生化，BOD5/CODCr<0.3较难生化，BOD5/CODCr<0.25不易生化。 2）BOD5/TN（即C/N） C/N比值是判别能否有效生物脱氮的重要指标。从理论上讲，C/N≥2.86就能进行生物脱氮，但一般认为C/N≥3.0才能有较高的生物脱氮效率。 3）BOD5/TP BOD5/TP是比值判别能否生物除磷的主要指标。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质，故BOD5/TP是衡量能否达到生物除磷的重要指标，一般认为该值要大于20，比值越大，生物除磷效果越明显。 表4-8 设计进水水质可生化判别表 序号 进水水质 判别指标 判别结果 1 BOD5=6mg/L CODcr=30mg/L BOD5/CODCr 进水：0.2 不易生化 标准：<0.25 2 TN=12mg/L BOD5/TN 进水：0.5 不满足条件 标准：≥3.0 3 TP=0.3mg/L BOD5/TP 进水：20 恰好满足条件 标准：≥20 根据上表数据，本次水质提升站已不具有选用生化法的条件，应选用物化法。 常用的物化法主要包括混凝沉淀法、过滤法、活性炭吸附法、臭氧氧化法等，视处理目的和要求的不同，可以为以上工艺中的一种或几种组合。 表4-9 不同处理工艺去除对象和所采用的处理技术 去除对象 有关指标 采用的主要处理技术 有机物 悬浮状态 SS、VSS 过滤、混凝沉淀 溶解状态 BOD5、COD TOC、TOD 混凝沉淀、活性炭吸附、臭氧氧化 植物性营养盐类 氮 T-N、K-N NH3-N、NO2-N NO3-N 吹脱、折点氯化、生物脱氮 生物脱氮 磷 PO4-P、T-P 金属盐混凝沉淀、石灰混凝沉淀、晶析法、生物除磷 微量成分 溶解性无机物、无机盐类 电导度 Na、Ca、Cl离子 反渗透、电渗析、离子交换 微生物 细菌、病毒 臭氧氧化、消毒（氯气、次氯酸钠、紫外线） 本项目所选处理工艺为：粗格栅、细格栅、活性炭混合/接触池、高效沉淀池、好氧生物滤池、紫外消毒渠，由上表可知，水质提升站针对污染物特点选择了相应的处理工艺，处理措施可行。 综上，由于工程不仅没有改变该河段内的水文情势，并且减少了沿河污染物排放，故对该段内河流水质改善有着积极作用。 （3）生态综合治理工程对防洪、排涝的影响 本工程主要在工程范围内河岸新建堤防，对非洪水期水情势没有影响；洪水期由于修筑堤防后，各堤段均达到相应的防洪标准。因此，洪水位抬高不会影响下游防洪，但为太平河两岸的防洪创造了有利条件。 本工程建成后，防护区防洪标准从原有的暴雨重现期P=3年到设计暴雨重现期P=50年，较大程度上改变河道两岸的防洪面貌，减轻两岸的防洪压力，遭遇设计洪水标准以下的洪水时，水灾直接经济损失将得到减免，避免了市政设施破坏。同时工程建成后，将改善沿河村镇的生产、生活、卫生及投资环境，加速产业升级，促进当地社会经济持续、快速、健康发展，社会效益显著。 （4）生态综合治理工程对沿线村镇排水及农田排涝的影响 本工程的实施，将使防洪标准以下的洪水归槽，减免了洪水对防护区内城镇、农田的危害，减少了排水量。 （5）富营养化防治措施 根据项目建设特点，项目建设对占用基本农田部分不进行整治，由于以上原因则可能导致建设过程中及建成后，未进行整治的断面均有可能发生水体的富营养化现象，根据目前我国对水体富营养化的防治与治理工作，可采取水网藻和有效微生物群等重建水生生态环境。 水网藻在生长中能大量吸收氨氮、无机磷，降低富营养化水体中的氮磷，达到以藻治藻的目的。水网藻对营养物质的吸收能力随其生长而增强，对氮磷的去除能力也随之增强。 有效微生物群使用特定方法培养的微生物复合体系，可有效降低水体表面及水面下0.5m处叶绿素a含量、总氮、总磷及高锰酸盐指数，而水中溶解氧含量和水体透明度随之上升，由此可见，应用有效微生物群，对藻型富营养化水体有明显效果。 在水中种植一些高等植物，可形成好痒环境，刺激有机物质的分解和硝化细菌的生长，因此选择运送氧气到根区能力强的水生植物净化水体是很重要的。 本项目在太平河岸边带种植一些水网藻和高等植物，如芦苇、香蒲等挺水性和沉水性植物，不仅可以吸收水中污染物质，过滤调节由陆地生态系统向河、溪的有机物和无机物，如泥石流、各种养分等进而影响河水中泥沙、化学物质、营养元素的含量及时空分布。还可起到修复污水厂排水水质的功能，并加强水体交换流动，改善水体水质，防止出现水体死角，可有效防止富营养化问题。 太平河河道治理属于分段建设，其中K11+400~K13+255河段在沣皂地下饮用水源地二级保护区及控制范围内，根据项目建设情况，现阶段不进行施工建设，不在本次评价范围，但在该段上游本项目工程段施工过程，在水流较大时期，保护区区域内及部分没有施工断面水流有明显的增大，造成水流量激增，上游大体积漂浮物向下游堆积，造成下游水体污染。环评要求，在下游区域多安排人员定期对河道水体中漂浮物质进行打捞，并多种植水网藻等植物。 2、地下水环境影响分析 根据建设项目运营期的工程特征，识别其正常运行情况下的地下水环境影响。 （1）地下水污染途径识别 识别可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在运营期可能的地下水污染途径。 表4-10 建设项目的地下水污染途径识别 时期 位置 规模 材质 污染方式 影响对象 运营期 河道 18.23km 设计河道河道底部采用砼底板，边坡及湖岸边坡均采用1m 厚黏土防渗 河道中的河水在流动过程中，污染物渗入包气带污染地下水 潜水含水层 公厕化粪池 3座 / 化粪池及管线泄露 潜水含水层 水质提升站 1.84ha / 水质提升站、管线发生泄露 潜水含水层 （2）地下水污染特征因子识别 识别建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分、液体物料成分、固体浸出液成分等确定。结合当地的地下水环境特征及本项目的污染特征，地下水特征评价因子如下： 本项目产生的废水主要是水质提升在工作人员生活污水及游客及河道管理人员使用公厕产生的粪便水及盥洗等洗涤生活污水。 建设项目可能对地下水产生影响的因子为COD、氨氮等。 （3）地下水环境现状概述 区域内地下水类型主要为第四系松散堆积层孔隙潜水，埋藏于冲洪积中粗砂及粉质粘土中，地下水位埋深1.00～12.00m。区内地下水流方向与地形基本一致。基岩裂隙水流向随地形变化而变化，具有多向性或多样性，多以渗流的形式向河、沟谷排泄。第四系孔隙潜水径流方向由高向低运移，又由后缘向前缘运移，最终以地下潜流的形式排入清河河床。河谷两岸地下水补给河水。河水位受季节影响明显，丰水期为4月～10月，枯水期10月～来年1月，一个水文年河水位变幅为1.0m～2.0m。 项目所在区域位于斗门水库内湖饮用水源地保护区外，因此不属于生活供水水源地保护区，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区；不属于生态脆弱区重点保护区域、地质灾害易发区；同时不属于生活供水水源地保护区以外的补给径流区，特殊地下水资源保护区以外的分布区及分散居民饮用水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，因此，项目场地地下水敏感程度为不敏感。 （4）项目采取的防渗措施 ①水质提升站防渗 污水处理构筑物四周及地面、进排水管道等输送系统，采用高承载、耐腐蚀砂浆地坪做防腐、防渗漏处理；污泥池用防渗混凝土及防渗砂浆防护，排水管采用聚丙烯塑料管。管道连接处必须采取措施密封牢固，不能渗漏；管道置于管道沟内，定期检查有无渗漏。 该项目重点防渗区应采取的防渗措施为：各构筑物采用防渗钢筋混凝土整体浇筑。各区域地面防渗层混凝土厚度不小于15cm，各构筑物池体均建设为配筋防渗水泥池，基础采用三合土夯实，池底及四壁采用防渗混凝土构筑，厚度不小于15cm，并采用防渗砂浆进行防腐处理。 ②河道整治工程防渗 太平河治理工程拟采用粘土防渗层作为坝底，厚1.0m，通过分层碾压，使其压实度不小于0.96，形成柔性防渗体。防渗层渗透系数小于10-6cm/s，粘土层上铺设300g/m2土工布，满足河底防渗要求，可以保证景观水面的水质水量。 在落实好防渗、防污措施，同时采取有效防治措施避免出现富营养化问题后，工程的实施将减小现状对地下水的影响。 3、大气环境影响分析 水质提升站运营期产生恶臭，臭气污染源源强参照环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》（P326），每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。由此可计算出水质提升站的臭气污染源强。水质提升站恶臭物质产生源强见表4-11。 表4-11 水质提升站氨和硫化氢产生量 BOD5去除量 污染源产生系数* NH3源强（t/a） H2S源强（t/a） 73t/a 0.0031g（NH3）/1g（BOD5）；0.00012g（H2S）/1g（BOD5） 0.23 0.0088 为减少水质提升站恶臭气体对周边大气环境的影响，设计采用离子除臭工艺，产生的恶臭气体负压收集后经除臭系统净化后经15m高排气筒排放，风机风量5400m3/h，除臭处理效率可达85﹪，经处理后恶臭污染物源强情况，见表4-12。 表4-12 本项目污水处理站恶臭污染物产、排放情况一览表 污染源 污染物名称 排放方式 处理前产生浓度、产生速率及产生量（单位） 排放浓度、排放速率及排放量（单位） 水质提升站 排气筒 NH3 有组织 4.86mg/m3，0.026kg/h，0.23t/a 0.74mg/m3，0.004kg/h，0.035t/a H2S 0.19mg/m3，0.001kg/h，0.0088t/a 0.03mg/m3，0.0001kg/h，0.0013t/a 由分析可知，经处理后NH3、H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求，对环境影响较小。 项目建成后，增加周边的绿化种植面积，故项目的建设有利于周围空气的净化。 4、声环境影响分析 本工程运营后产生的主要污染为水质提升站水泵产生的噪声污染，由于噪声源少、采用低噪声设备，且均布置于地下，因此对环境影响较小。 本项目形成的绿色屏障有利于降低噪声对附近居民的影响。因此，本项目的建设有利于降低周围噪声影响。 5、固体废弃物 工程建成后产生的固废主要为水质提升站栅渣、污泥、废活性炭、废紫外线灯管和管理人员产生的生活垃圾。 （1）栅渣 水质提升站来水为太平河上游河水，粗格栅和细格栅栅渣成分主要为杂草、枯枝落叶及吹落入河的生活垃圾等。最大栅渣量按1t/d（365t/a）计，栅渣含水率一般为80%，定期送填埋场进行卫生填埋。 （2）污泥 根据初步设计资料，项目污泥浓缩使用2台浓缩一体机，浓缩后污泥含水率为80%，产生量为54m3/d，环评要求浓缩后的污泥需送至有处理能力的单位处理，不可随意排放。 （3）生活垃圾 根据生产规模和工艺要求，水质提升站编制20人，项目厂区内不设置食堂，生活垃圾以每人每天1kg，则营运期生活垃圾产生量为20kg/d，年产生量为7.3t/a。 （4）危险废物 水质提升站紫外消毒渠、离子除臭设备检修过程会产生少量废紫外线灯管，离子除臭设备出风口活性炭定期更换产生的废活性炭。废UV光管每年产生量较少约30kg，废活性炭产生量约为2.0t/a。 项目主要固废处置情况一览表见表4-13。 表4-13 固废处置情况一览表 序号 固废名称 主要成份 产生量 处置方式 危废代码 1 栅渣 杂草、枯枝落叶及吹落入河的生活垃圾 365t/a 定期送填埋场进行卫生填埋 / 2 污泥 水质提升站污泥 19710m3/a 送至有处理能力的单位处理 / 3 水质提升站生活垃圾 食品、纸张、包装物、玻璃瓶、易拉罐 7.3t/a 环卫部门定期清运 / 4 危险 废物 废活性炭 2.0t/a 委托有资质的单位进行处置 HW49 900-041-49 废UV灯管 30kg/a HW29 900-023-29 环评要求水质提升站设置危险废物暂存间，对其应进行防渗处理，及遮盖措施，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，防止发生意外事故，同时厂区范围内必须完善消防措施及加强管理。 危险废物的收集、暂存和保管均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求： a、危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； b、贮存容器保证完好无损并具有明显标志； c、不相容的危险废物均分开存放； d、储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 e、禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。收集后的危废必须委托有危废处置资质的单位进行回收处置。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过采取以上处理处置措施后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。同时，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 6、生态环境影响分析 （1）生态系统完整性影响分析 本工程主要在现状为河道内和村庄的耕地内施工，工程建设将扰动耕地原地貌，导致植被生境的破碎化甚至完全破坏，生物量会大大降低，区域范围内的野生动物将会迁徙，造成区域范围内生物量的减少，使生态环境遭到破坏。 工程完工后将建设水系、陆生景观把原来的生态系统改变成人工生态系统，随着绿化措施的实施及动植物的引进，区域的生物多样性将逐渐恢复，预计将会招引一些动物来此栖息、繁衍，从而使该区域的生物多样性增加。 总体上看，工程运行后区域生物多样性会在一定程度上逐渐得到恢复和加强，项目的建设对该区域生物多样性和生态系统完整性的影响不大。 （2） 生物连通性影响分析 连通性指一个地域空间成分具有的隔离其他成分的物理屏障能力和具有的适宜物种流动通道的能力。原有的自然生态系统主要为农作物及部分杂草、灌木、林木，虽然覆盖度不均，但没有大的阻隔物，物种之间可进行某种程度的交流，其生境具有一定的自然连通性。工程建设期间，由于工程土方开挖、施工场内活动、临时建筑物修建等将阻断生境的连通性，从而阻隔生物之间的交流，但这些影响只是暂时的。工程建成后，可恢复一定生境连通性。 （3）土地利用影响分析 ①永久占地影响分析 项目占地面积2661.44亩，现状主要以其它草地、耕地、住宅用地，其中其它草地占总面积百分比最大，占总面积的28.54%；耕地占总面积的28.33%，农村宅基地占总面积的10.32%。 从以上土地利用现状和项目用地类型的比较来看，西安市太平河生态综合治理工程土地利用将从现状的以其它草地、耕地、住宅用地为主的用地方式，转变为以绿地、水域与公共等旅游区建设用地。这种改变将使项目转变为生态特色的区域。项目将由基本的农田生态系统转变为河流生态系统，对区域土地利用结构影响较大。 ②临时占地影响分析 建设期对土地利用的影响主要为各种工程建设的临时性占地，临时用地包括临时建筑、临时仓库、临时堆料场等。所占土地类型为项目区域内耕地，临时性占地在施工结束后恢复为公园绿地等规划用地，对土地利用功能影响较大。 ③生态系统结构影响 目前，项目范围内的常住人口以现存的村庄为主，密度不大；项目建成后，河道基础设施的建设逐步完善，各种原材料等物质输入，电能等能量输入以及各种旅游产品、人类消费产生的垃圾等物质输出都将大大增强，改变原来的能流和物流过程，所有的过程由人类控制增强，产生的各种生活垃圾、生活污水不是由自然过程消解，必须由专门的处理设施进行处理，能量的消耗大大增加。 （4）土壤环境影响分析 从项目对土壤环境影响主要集中于建设期，项目在建设阶段进行的地表开挖、植被清理、弃土堆放、回填，人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，对土壤的影响最大。 土壤是岩石经过长期风化和成土过程形成的，其在垂直方向有明显的分异，项目区土壤以塿土、黄绵土为主，属于轻度侵蚀区域。从土壤环境的特征来看，项目开发对土壤环境的影响主要体现在土壤层次、结构、性质、肥力以及土壤的可恢复性等方面。 土壤占压主要集中于临时占地，包括施工机械及交通工具碾压、材料堆放占压和施工人员踩踏等方面，土壤占压的结果，使土壤更为紧实，比重及密度增大，土壤原有孔隙系统及结构破坏，协调水、肥、气、热的能力下降。这些占压区的植被生产力恢复需要一定的年限，预计服务期满后要完全恢复原有植物生产能力，至少需要1~2年时间。 在表土填挖、水土保持方案实施及后期生态恢复过程中，不可避免的发生土壤层次扰乱问题，使心土层及底土层出露于地表，而出露于地表的心土层和底土层无论在孔隙、结构，还是肥力方面，均与原表土层有很大的差异，因此，预计服务期满后土壤层次扰乱区植物的生产能力恢复将需要3~5年时间。根据《土壤污染防治法》中相关规定，表土剥离后应单独收集、存放，在覆土过程中用于覆盖表层，作为土壤改良，首先用于造地和绿化等。 河道改造建设等施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾和污水，包括泥浆、施工人员的一次性餐具、饮料瓶等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，改变土壤表层组分，影响绿化植被的生长。因此，施工时必须对固体废物实施严格的管理措施，进行统一回收和专门处理，不得随意抛撒。 总之，项目在建设期对拟建地内现有土壤环境在土壤层次、结构、性质、肥力以及土壤的可恢复性等方面均有不同程度的影响。将降低拟建地土壤的育林性能，影响植物的生长，最终导致植被覆盖量下降。因此在施工过程中，应尽量实施分层堆放和按原层序回填，以维持土壤原有性状；物料堆存、施工营地、沙石料场等应设置在永久占地的范围内；在施工结束后及时对临时用地进行生态恢复，尽快提高植被覆盖率和生物量，减少植物生产损失，尽量减少水土流失。 （5）对陆生生态系统的影响分析 ①影响分析 评价区域植被主要以挺水植物、水网藻为主，无国家或地区保护种类。项目施工期道路工程路基填挖、配套用房的建设、施工临时占地、运输便道的建设等都将导致建设区域植被的破碎化及破坏、植物资源量减少，由于生境的破坏使动物外迁，数量减少，区域生物量减少、生物多样性下降，同时影响区域景观质量。 河堤生态修复、绿化工程的实施以及施工结束后临时占地的生态恢复将在一定程度上补偿造成的生态损失，有利于提高区域的生态环境及景观环境质量。随着植被的逐渐恢复和水生态环境的改善，部分迁走的动物将逐渐返回，区域生物量将逐年增加，基本可以恢复到建设前的水平。同时，与工程建设前相比，污染的水面被挺水植物、观赏性绿化带代替，区域生物量将增加，鸟类增多，景观环境质量有所改善。同时，由于绿化工程多数为乔、灌木、草相结合，区域生态服务功能也相对原来的草灌有所增加。 工程建成后应加强管理，规范游人的行为，吸引一些季节性的水鸟来此栖息、繁衍，以增加该区域的动物种类、数量和生物多样性。 ②生物量估算 本项目施工过程中会造成自然植被减少，局部区域的生态系统功能降低，其中以对农业损失为主。在综合治理完成后，可改善现有的自然生态现状。项目实施后的生态系统生物量不会低于项目实施前。由于本项目生活环境，会大幅增加城镇绿化，将会使实际总的生物量也大大增加。 （6）对水生生态系统的影响分析 本项目对太平河河道进行提防工程、水利工程建设，建设完工后，区域环境改善，上游泄洪使得区域内过水能力大大增加，将有利于河道对污染物的降解能力，水质明显改善，水生态环境大为改观，适宜本地生长的鱼类如鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、草鱼等、虾及浮游植物等水生生物数量、种类将大大增加，新的水生生态系统和生态平衡将会重新形成。 施工生产废水及施工人员生活污水处理不当可能会对工程区域水环境产生污染，进而影响水生生物的生存。本项目通过对施工废水和生活污水采取处理措施后，不会对区域水环境造成污染。 （7）对河流水文、水流形态影响分析 项目水利工程的建设使得河道过流能力加大，原有桥梁由于高程限制，无法满足泄洪需求。本项目对原有部分桥梁进行拆除，不新增桥梁，建设完成后，对河流水文、水流形态影响较小。项目建设完成后，上游泄洪加大了太平河河道的水量，保证水体具有充分的流动性，水动力条件得到改善，也有利于污染物的迁移和转化。 （8）对防洪、行洪影响分析 本项目修复河道行洪断面，保证洪水下泄；通过堤防建设工程，减少洪水对两岸高坎的冲刷破坏，同时提高河床两岸滩地的使用率。太平河河道过流能力加大，防洪、行洪能力大大提高，对防洪抢险是有利的。 项目建成后，因工程施工而遭到破坏的地形、植被，将随河堤防护工程、景观工程以及绿化工程、河道清淤后水域恢复工程的竣工而消除，由于河水水系的连通，景观破碎度也降小，由于绿化工程、景观工程的完成，区域生物多样性也随之增加，同时由于精心规划了区域的景观环境，项目区域的景观环境将变得更加优美。由于绿化面积增大，其景观比例和景观优势度都有所增加，荒地的景观优势度有所降低，因此，项目建成后对原区域生态系统的完整性具有积极的影响。随着时间的推移，景观生态更趋稳定，更具有艺术性；而绿地的增加，也在一定程度上改善了原有的生态结构，对其生态功能的发挥更加有利。 （9）对区域气候影响分析 项目集生态、水利、观光为一体。项目以防洪工程为依托，结合河道两侧景观绿化工程构筑太平河沿河两岸绿色文化生态长廊。项目建成后，可有效改善空气质量，调节区域气候，使环境更加舒适、优美；项目建成后可大大改善区域的生态环境，给人们提供天然氧吧，提高区域内人们的生产生活质量。项目水利工程提高了区域水面面积，可改善区域生态景观、提升区域空气湿度，调节小气候；通过对该地区生态环境的人工修复,可增加生态系统的稳定性和景观多样性，保护生物多样性，缓解环境压力。 综上，本项目对生态环境的影响有正、负两方面，负影响主要在施工期，正影响主要在运营期，项目施工期对生态环境的负影响可通过采取水土保持、植被恢复、绿化等措施、加强施工管理得到减缓。工营程建设完成后将使西安市太平河河道区域的生态系统得到改善，生物量和生物多样性会得到恢复和提高，景观环境将更加优美，从长远角度来说，本项目营运期对生态环境影响是有利的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.选线合理性分析 本项目为生态综合治理工程，依据原有河道走势进行布设，堤线基本沿现状岸坎线布置，不侵占河道、不占用行洪断面，降低了对工程区域及周边环境的影响；河道范围包括桩号K0+000至K24+057.5河段，其中K11+400~K13+255河段在沣皂地下饮用水源地二级保护区及控制范围内，位于河道中段，本次评价不包含该段内容；水质提升站选址周边交通和排水设施完善，土地性质为生态绿地和规划河道蓝线，建设条件充足。从环境保护角度来看，本项目选线、选址布置合理可行。 2.施工布置环境合理性分析 根据工程建设规模和项目分布情况，计划施工分为9个工区，分别为2个项目部，7个施工营地及场地；本次评价段涉及7个工区，其中项目部、西宝客运专线段至入皂河口段现场办公营地和绕城高速至西余铁路段现场办公营地均租用民宅无临时占地，其余入沣东口至绕城高速段现场办公营地、绕城高速至西余铁路段现场钢筋加工棚及材料堆放场地及仓库、西余铁路至阿房宫立交段现场办公营地、太祥路至太平路段现场钢筋加工棚及材料堆放场地及仓库和丰业大道至西宝客运专线段材料堆放场地及仓库共计5处为临时占用蓝线内用地。 施工总体布置为按照各标段分别进行施工放线征地、然后施工导流渠开挖，渠道土方开挖及砌护，渠系建筑物的施工，最后进行堤顶道路、绿化林带及房建施工。 综上，本项目施工布置合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.大气环境保护措施 施工期大气污染主要是扬尘污染，主要来自施工过程中土石方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料运输、装卸、堆放，以及车辆运输等都会产生大量扬尘，污染大气环境；另外还有各种施工机械设备所排放的尾气也会对大气环境造成一定影响。本项目依据《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省大气污染防治条例》的相关要求，为了减轻项目建设对周围环境的影响，环评要求建设单位应采取如下措施，减轻施工扬尘对周边环境的影响。 1）建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。 2）建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付施工单位。 3）在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，按当地政府要求停止施工的，建设单位不得强令施工单位进行施工，停工时间不得计算在合同工期内。 4）施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 5）施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。 6）扬尘专项治理期间，各施工企业要制定自查方案，按月对本企业所有在建项目扬尘治理情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。 7）项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。施工中监理企业应当将建筑施工扬尘治理纳入工程监理范围，督促施工单位加强建筑施工扬尘治理措施的落实，并对发生的扬尘污染行为及时进行纠正。监理单位在实施监理过程中，发现施工产生扬尘污染的行为，应当要求施工单位立即改正，情节严重时可采取停工措施；施工单位拒不整改或整改不认真的，应及时报告建设单位及相关管理部门 8）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 9）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 10）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 11）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 12）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。 13）工程开工前施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。 14）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 15）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 16）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 17）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 18）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 19）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 20）施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 21）施工工地及时洒水降尘，工地道路及时洒水清扫； 22）拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。 23）所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段要求的柴油机。禁止使用不符合国Ⅲ标准要求的挖掘机、装载机、叉车、压路机、平地机、推土机等非道路移动机械。 根据《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61／1078-2017）中的扬尘排放控制要求，城市建成区、规划区施工场界内施工扬尘浓度在周界外浓度最高点拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度限值控制在不大于0.8mg/m3，在周界外浓度最高点基础、主体结构及装饰工程小时平均浓度限值控制在不大于0.7mg/m3。 为落实以上要求，严格落实“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，尽量减缓施工扬尘对周围环境的影响。 采取如上措施后施工期扬尘对周围环境影响不大，且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。 2.水污染防治措施 施工期污水主要有施工废水、施工人员生活污水、施工机械车辆冲洗废水等。工程施工期间产生的各类废水若不采取相应的污染防治措施，对当地环境会产生一定的污染影响，但是随着施工的结束也将逐渐消失。环评要求施工期间应按照如下的要求实施，以便减少对当地水环境的影响。 （1）建设过程中施工单位需加强管理，完善施工期间各类排水系统，严格控制工程施工废水排放对环境的影响。 （2）施工时避开雨天，防止降雨形成泥水横流；施工场地废水泥沙含量大，且易于沉淀处理，在场内设置沉淀池，废水经沉淀处理后循环利用。 （3）开展施工场所和营地的水环境保护教育，让施工人员理解水资源保护的重要性；施工尽量安排在旱季进行，减少雨水冲刷造成的水土流失；应加强施工管理和工程监理工作，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏。施工材料不宜随地堆放，尽量远离沟谷等地，并应备有临时遮挡的帆布；采取必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞沟渠等。 （4）施工营地生活污水排放，对水体的影响程度与施工人员数量有关，施工生活污水严禁直接排入地表水体。建议施工单位在修建施工营地时尽量租用当地民房，生活污水利用现有设施处理。若确实需要建设施工临时住房，应将施工营地尽量安排在永久征地范围内，设置环保厕所，生活污水经隔油沉淀处理后，回用于工程。 （5）施工期施工废水如果直接排放将会污染水体，特别是在泵站施工时，遇雨水冲刷对环境产生一定的影响，建议采取临时沉淀池处理后回用。 （6）进入施工现场的机械和车辆要加强检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”。施工机械修理场所应设置简易的隔油沉淀池，对施工机械冲洗及维修产生的油污水进行收集处理，降低废水排放对环境的污染影响。 综上所述，工程在严格落实上述污染防治措施的前提下，施工期的水污染将得到有效防治，污染防治措施可行。 3.声环境保护措施 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，环评要求本工程在施工期应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准要求；在工程开工之五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报本工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的噪声污染防治措施的情况；在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或其有关主管部门的证明，并将批准的夜间作业公告附近居民。 由于施工机械移动性大，难以采取具体降噪措施，结合本工程实际情况，现就施工期噪声控制提出以下防治措施和建议： （1）优化施工方案，合理安排工期及时间，将施工噪声危害降到最低程度，在施工招投标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在签订的合同中予以明确。施工时尽量避免高噪声设备同时施工，并避免高噪声设备夜间施工，无法避免时须提前向当地环境保护行政管理部门申请批准，提前公示通知受影响人群。 （2）合理布置施工场地，采取适宜的施工方式，噪声较大的机械尽量布置在偏僻处，并远离居民区等声环境敏感点，难以选择合理地点的，应采取封闭隔噪措施，并对机械定期保养维护，严格操作规程。 （3）打桩等高噪声工程机械设备的使用要尽量安排在昼间进行，若因特殊原因需连续施工的，必须事前得到有关部门的批准、并同时做好居民的沟通工作；夜间尽量不进行施工作业或安排低噪声施工作业。 （4）对位置相对固定的机械设备如搅拌机、切割机等，尽量置于室内操作，不能入操作间的可适当建立简易声屏障。 （5）降低施工设备噪声，及时对动力机械、设备定期检修、养护。 （6）运输车辆进出施工场地应安排在远离住宅区的一侧。 （7）加强对施工人员的环保教育和管理，降低人为噪声，尽量减少碰撞和敲打声音。 综上所述，工程在采取了以上措施后，施工期的噪声污染将会得到有效治理，噪声影响将会降到最低，污染防治措施可行。 4.固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要来源于两个方面，一是施工废物主要包括工程弃土等；二是生活垃圾，易招引蚊蝇如不及时清运，将对周围环境造成一定影响，环评要求项目施工期固体废物防治应采取如下措施： （1）施工废物应加强管理，从产生、运输、堆弃等各环节减少撒落，及时清运、合理处置，能回用于工程的注意回收利用，对无法利用的及时送当地建筑垃圾填埋场统一处置，表层覆土绿化种植适合当地生长的乡土树种及花草，采取拦渣坝和护坡等措施，降低水土流失，防止对环境景观、水体和土壤的影响，由于本项目弃土大部分来自水保地灾防护工程。针对弃渣主要采取项目内部消化方式将弃渣尽量用于施工作业场地平整，考虑水保地灾防护工程施工区域周边沟壑较多，多出弃渣部分可就近铺平。但在回填或外运作业前，其对施工弃土需要采取具体措施如下： ① 采取临时拦挡、覆盖措施 本项目弃土临时堆放在项目区各标段场内空地，并采用编织袋装土挡护坡脚和防尘网压护堆面等临时防护措施。参考同类工程，建议本项目将编织袋装土堆砌成顶宽0.6m，高0.6m，底宽1.2m的梯形断面，围在表土堆放场四周，与表土的坡比顺接，形成一个挡土埂；堆面采用防尘网苫盖，同时了保证施工期内的表土不被雨水冲刷而流失，应在苫盖防尘网的同时在表土上撒播草种葎草进行防护。 ② 设置临时排水沟、沉沙池 为防止施工期降雨冲刷地表及保证地表径流的有序排放，各项目工段必须对其临时弃土区域布设临时排水沟，并在排水沟出口设置一组蓄水兼沉砂的沉沙池。参考同类项目，建议排水沟采用梯形断面，断面尺寸为底宽 30cm、口宽 90cm、深 30cm，坡比为 1：1，用素土夯实。 ③ 覆土回填后，采取植被措施 对于部分临时用地，工程完建后，在土地清理、平整的基础上，环评要求项目建设单位结合施工迹地立地条件分析，除部分耕地复垦外，对其他用地采取灌草结合的绿化防护措施，改善生态环境。 （2）生活垃圾在施工场地定点分类收集后定期清运至环卫部门指定地点处置，对环境影响较小。 综上所述，施工期固体废物在加强管理、定点堆放、及时清运的前提下，对环境的影响可以得到有效控制和治理，对环境影响较小，污染防治措施可行。 5.生态保护措施 （1）陆生生态保护措施 ①工程建设中，取弃土要综合考虑，填控应相互结合，以减少施工中的弃土量。合理布置弃土区的位置、范围等，尽可能减少破坏地貌植被的面积，保持原有生态环境； ②临时占地应采取相应的防护措施，弃土石渣应指定地点堆放，分层夯实，及时种上树草，避免松散的弃石渣产生新的水土流失。 ③施工结束后及时清除施工垃圾和平整场地，对压实的的表土进行深翻处理，恢复植被，宜耕复耕、宜林植林、宜草种草； ④做好临时占地的复耕工作，尽快恢复原土地利用类型，尤其是恢复农田、林草地，以涵养水土资源，保持水土，优化生态环境。 （2）水生生态保护措施 ①尽量保护原来水生植物的种类多样性，在水域中尽量避免和减少对原来植物的破坏； ②对施工人员进行生态环境保护宣传教育，提高施工人员生态环境保护意识，一旦发现保护级动植物，应立即向上级报告，禁止私自处理。上级部门应联系林业等部门，及时提出处理意见并立即采取移栽、捕捉放生等保护措施； ③为减少水上工程的实施对水生生物，尤其是鱼类资源的影响，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作，水上工程的实施应避开水生生物繁殖季节。加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。 （3）生态恢复措施 ①植物和植被影响的防护与恢复 在工程建设期间，为减免工程施工对周边植物和植被造成的不利影响，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复，这是影响区生态恢复的关键。 ②临时占地恢复 在所有建筑设施完工后，应立即进行裸露区的植被恢复 包括：a.临时道路、临时（或永久）水、电、汽等输送线路区域；b.临时仓库、临时堆料场；c.暂时闲置地；d.受施工等影响的永久性林地；e.裸地。施工迹地的绿化恢复过程中将尽量采用当地树种、草种，最好是利用原自然植被的建群种进行恢复。建群种在整个植被中盖度最大，生物量最大，占有空间也最大，并在建造群落、改造环境以及物质与能量交换中作用最突出。 ③临时占地迹地（包括临时便道）恢复 施工结束后与本建设无关的临时设施和道路将全面拆除和封闭，应根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。 ④保留工程占地的表层土壤 施工区植被在施工一开始就将因为开挖而遭到破坏。在开挖时，就应该保留所有被破坏植被地方的表层土壤，施工完成后用于临时性占地的植被恢复用土。工程竣工后，应及时撤除施工临时建筑物和收集废弃杂物，整治施工开挖裸露面，清理和再塑施工迹地。植物恢复采取恢复施工前植被的方式，尽量使其与周围景观协调一致。各临时堆渣场所在工程结束后应立即将渣场平整，使渣场边界与周围地形自然连接，减少人工痕迹。渣场平整后，地面上进行覆土、翻松，采取当地原生种植物进行绿化。 （4）水土流失防治措施 ①加大水土保持法律法规的宣传力度和保持预防监督力度，入区建设项目依法编制土保持方案，并严格按照水土保持方案施工，以防止项目域内产生新的水土流失； ②项目基础设施建设中应按规范要求进行水土保护工程措施和绿化措施的建设。在施工过程中，选择好临时取弃土场，作好临时取弃土场的水土保持防护工程在破土开挖段应采用水土流失防护栏（网），以防止水土流入河道和随机械设备带入道路，进而污染区域大气环境； ③严格执行审批制度和“三同时”制度。水土保持方案必须经行政主管部门审批后，才能执行实施。水土保持措施应和主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收。 （5）其他生态环境保护措施 评价要求项目施工需采取以下污染防治措施： 1）在施工过程中，应严格按照规划界限施工建设，施工完毕后及时进行水生植物的复植及绿化，以减小对河流的水文形势和生态状况可能产生的影响； 2）加强园区环境管理，加强对游客的生态环境保护宣传教育； 3）加强对区域内现有生物的研究掌握，以便为引进物种提供参考，注重引进物种与现有物种的共生，以免造成生态破坏； 4）注重施工期外迁物种的回迁，做好保护动物的保护工作； 5）合理控制旅客流量，使其保持在合理的客流量与极限容量之间，使生态系统得以休养生息； |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、 环境空气污染防治措施 为减少水质提升站恶臭气体对周边大气环境的影响，设计采用离子除臭工艺除臭，产生的恶臭气体负压收集后经除臭系统净化后经15m高排气筒排放，风机风量5400m3/h，除臭处理效率可达85﹪，由分析可知，经处理后NH3、H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求，对环境影响较小。 2、水污染防治措施 （1）节水措施 采用节水措施，选用优质管材，减小管道漏损率，绿地灌溉实现喷灌，采用节水型喷洒设施；园林绿化尽可能采用雨水或中水。 建议在大规模绿地中设置截流沟等方式将绿地和路面雨水收集于雨水蓄水池中，经过沉淀过滤等措施处理后，再通过喷灌系统用于绿地灌溉。如蓄水池雨水量不满足绿化用水要求，可利用河流水解决绿化用水问题。 （2）太平河水质提升工程 本项目水质提升工程位于西安市连霍高速与太平河交叉口的西南角，紧邻太平河，总占地面积约1.84ha。主要建设内容主要包括： 水质提升系统——粗格栅、细格栅、活性炭混合池及接触池、高效沉淀池、好氧V 型生物滤池、紫外消毒池、出水泵房等。 经分析可知，水质提升工程建成正常运行情况下，处理后出水水质较进水水质有明显提升。 （3）生活污水治理 项目水质提升站产生的生活污水经化粪池处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后就近排入市政污水管网，最终进入西安市城市污水处理厂处理。 （4）中水回用 项目将建设绿化工程，为了节约水资源，本评价要求待污水处理厂市政中水管网铺设至项目附近且有市政中水后可改用市政中水作为绿化用水。 （5）地下水环境保护措施 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水网管。 太平河治理工程拟采用粘土防渗层作为坝底，厚1.0m，通过分层碾压，使其压实度不小于0.96，形成柔性防渗体。防渗层渗透系数小于10-6cm/s，粘土层上铺设300g/m2土工布，满足河底防渗要求，可以保证景观水面的水质水量。 3、噪声污染防治措施可行性论证 运营期声环境影响主要为水质提升站水泵产生的噪声污染。 水质提升站由于噪声源少、采用低噪声设备，且均布置于地下，因此对环境影响较小。 4、 固废污染防治措施可行性论证 本次评价对固废提出防治要求： （1）水质提升站污泥经浓缩后交由有回收能力的单位处理，水质提升站生活垃圾经分类收集后定期交由环卫部门处置。在项目地办公区放置分类垃圾桶分类收集，生活垃圾定期交由环卫部门处置，建设单位不得随意倾倒、抛撒、堆放生活垃圾。 （2）建立专职的清洁队伍，及时清理散落在项目区域内的零散生活垃圾，减少垃圾的存放时间。 （3）加强管理，制定管理办法、采用教育和处罚并重等手段，减少人为乱丢食物和包装材料，污染环境。 （4）工程建成后，设立明显标志，严禁在河道及两侧范围内倾倒垃圾，防止造成水质污染和阻塞河道行洪。 5、生态保护与恢复措施可行性论证 项目所在区域植被覆盖度较低，气候干燥，水土流失严重，自然生态环境较为脆弱。环境绿化有利于保持水土，净化空气，降低噪声，改善局部生态环境，是一项重要的环境保护措施。 （1）加强对区域内现有生物的研究掌握，以便为引进物种提供参考，注重引进物种与现有物种的共生，以免造成生态破坏。 （2）项目绿化、动物招引时，应注重生态安全。引进物种要经过生态安全论证，防止物种入侵造成生态破坏。 （3）水生生态 ①重建水生生态系统要注意合理安排投放的生物种类，应投放本地区常见的淡水水生生物。 ②注重恢复水生生态系统结构和组成的完整性，优化群落结构，根据各种水生生物的栖息、生活规律合理安排放养。根据各种水生生物之间捕食关系，建设完整而复杂的生物网，从最低营养级的浮游藻类和水生植物，到营养级别较高的肉食性鱼类都应合理安排。不同生物的生境也各不相同，按照不同的生境，可分别建设不同的水生群落。提高物种和空间结构复杂性和完整性，有利于提高水生生态系统的稳定性，从而能阻止或缓解外来环境恶化造成的不利影响。 （4）陆生生态 ①营运初期，应按工程绿化美化设计，实施征地范围内的绿化工程。当地政府和项目建设者要加强河道沿岸、岸坡植被建设，增加绿地面积，以补偿由于项目建成造成生态系统功能的损失，同时保持与城市景观的协调性，达到较好的景观效果。 ②绿地建设要注意要以乔木、灌木、草本相结合，形成多层立体结构，具有良好生态功能的绿地系统，并且要采用多种植物进行绿化，注意不同种植物之间的生态关系，多采用土著种绿化，维护区域的生物多样性和生态系统的稳定性。 （5）加强管理 建立区域景观管理机构，以加强对项目区域景观的保护、治理和开发利用的组织管理。 综上所述，项目区应加强恢复植被的日常维护管理工作，保证植被成活率，定期巡查沿线植被的恢复情况，对于恢复不良的地段应采取洒水施肥，清理杂草、及时补种等相应的补救措施。项目在积极采取绿化，可以消除对生态环境产生的不利影响或将不利影响降到最低程度，能有效地保护和改善项目所在地及其周边地区的生态环境状况。 |
| 其他 | 环境管理实行是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 施工期的环境管理主要通过施工单位进行，实行专职或兼职环保人员负责制，并由地方环保部门监督，建设单位配合。施工期应设立公示牌，明确施工区域范围，对开挖土方和易起尘物料采取苫盖和洒水降尘等控制措施，同时施工期间应做好防护措施，防止雨水冲刷等作用造成水土流失加剧的情况。 建立必要的环境管理制度有利于保证施工单位施工期间污染物合理处置，能够避免事故性排放的发生。环境管理具体要求如下： （1）把环境保护措施包括在各种施工承包合同中，以便施工单位落实环保措施。 （2）禁止柴油发电机放置在河道内，施工机械加注柴油时应远离河道。 （3）禁止损毁水文监测和测量设施。 （4）禁止在河道内堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。 （5）加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。 |
| 环保投资 | 环保投资主要包括预防和减缓项目不利环境影响采取的各项生态保护、污染治理等生态环境保护措施和设施的建设费用、运行维护费用，直接为项目服务的环境管理与监测费用等。根据环境保护措施估算本项目环保投资为21643.34万元，本项目总投资282394.34万元，环保投资占总投资的7.66%，环保投资估算及各项措施见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 项目 工程或工作内容 投资金额（万元） 水环境保护措施 施工期雨污水、打桩泥浆水、场地积水沉淀池 20 移动环保厕所 10 水质提升站 19540.34 投放水生态植物 150 大气环境保护措施 物料堆放点应覆盖蓬布或洒水 3 洒水车 10 临时堆土覆盖措施 10 主要施工道路临时硬化 400 施工现场设置围挡 20 水质提升站离子除臭 50 噪声防 治措施 临时隔音屏障 10 施工机械减震基座 10 固废处置 固废及时清运 20 施工人员的生活垃圾桶 5 水质提升站污泥处置 25 生态保护 临时占地植被恢复 1300 环境管理 施工期引入环境监理机制 60 合计 21643.34 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①工程建设中，取弃土要综合考虑，填控应相互结合，以减少施工中的弃土量。合理布置弃土区的位置、范围等，尽可能减少破坏地貌植被的面积，保持原有生态环境； ②临时占地应采取相应的防护措施，弃土石渣应指定地点堆放，分层夯实，及时种上树草，避免松散的弃石渣产生新的水土流失。 ③施工结束后及时清除施工垃圾和平整场地，对压实的的表土进行深翻处理，恢复植被，宜耕复耕、宜林植林、宜草种草； ④做好临时占地的复耕工作，尽快恢复原土地利用类型，尤其是恢复农田、林草地，以涵养水土资源，保持水土，优化生态环境。 | 临时占地均恢复原有土地类型、采取植被恢复措施 | ①营运初期，应按工程绿化美化设计，实施征地范围内的绿化工程。当地政府和项目建设者要加强河道沿岸、岸坡植被建设，增加绿地面积，以补偿由于项目建成造成生态系统功能的损失，同时保持与城市景观的协调性，达到较好的景观效果。 ②绿地建设要注意要以乔木、灌木、草本相结合，形成多层立体结构，具有良好生态功能的绿地系统，并且要采用多种植物进行绿化，注意不同种植物之间的生态关系，多采用土著种绿化，维护区域的生物多样性和生态系统的稳定性。 | / |
| 水生生态 | ①尽量保护原来水生植物的种类多样性，尽量避免和减少对原来植物的破坏； ②对施工人员进行生态环境保护宣传教育，提高施工人员生态环境保护意识，一旦发现保护级动植物，应立即向上级报告，禁止私自处理。上级部门应联系林业等部门，及时提出处理意见并立即采取移栽、捕捉放生等保护措施。 | 按环评要求落实 | ①重建水生生态系统要注意合理安排投放的生物种类，应投放本地区常见的淡水水生生物。 ②注重恢复水生生态系统结构和组成的完整性，优化群落结构，根据各种水生生物的栖息、生活规律合理安排放养。根据各种水生生物之间捕食关系，建设完整而复杂的生物网，从最低营养级的浮游藻类和水生植物，到营养级别较高的肉食性鱼类都应合理安排。不同生物的生境也各不相同，按照不同的生境，可分别建设不同的水生群落。提高物种和空间结构复杂性和完整性，有利于提高水生生态系统的稳定性，从而能阻止或缓解外来环境恶化造成的不利影响。 | / |
| 地表水环境 | （1）建设过程中施工单位需加强管理，完善施工期间各类排水系统，严格控制工程施工废水排放对环境的影响。 （2）施工时避开雨天，防止降雨形成泥水横流；施工场地废水泥沙含量大，且易于沉淀处理，在场内设置沉淀池，废水经沉淀处理后循环利用。 （3）开展施工场所和营地的水环境保护教育，让施工人员理解水资源保护的重要性；施工尽量安排在旱季进行，减少雨水冲刷造成的水土流失；应加强施工管理和工程监理工作，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏。施工材料不宜随地堆放，尽量远离沟谷等地，并应备有临时遮挡的帆布；采取必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞沟渠等。 （4）施工生活污水严禁直接排入地表水体。建议施工单位在修建施工营地时尽量租用当地民房，生活污水利用现有设施处理。若确实需要建设施工临时住房，应将施工营地尽量安排在永久征地范围内，设置环保厕所，生活污水经隔油沉淀处理后，回用于工程。 （5）施工期施工废水建议采取临时沉淀池处理后回用。 （6）进入施工现场的机械和车辆要加强检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”。施工机械修理场所应设置简易的隔油沉淀池，对施工机械冲洗及维修产生的油污水进行收集处理，降低废水排放对环境的污染影响。 | 污水不外排 | ①水质提升站 ②水质提升站产生的生活污水经化粪池处理后排入市政管网 ③待污水处理厂市政中水管网铺设至项目附近且有市政中水后可改用市政中水作为绿化用水 | 按环评要求满足出水指标 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | ①水质提升站防渗 污水处理构筑物四周及地面、进排水管道等输送系统，采用高承载、耐腐蚀砂浆地坪做防腐、防渗漏处理；污泥池用防渗混凝土及防渗砂浆防护，排水管采用聚丙烯塑料管。管道连接处必须采取措施密封牢固，不能渗漏；管道置于管道沟内，定期检查有无渗漏。 该项目重点防渗区应采取的防渗措施为：各构筑物采用防渗钢筋混凝土整体浇筑。各区域地面防渗层混凝土厚度不小于15cm，各构筑物池体均建设为配筋防渗水泥池，基础采用三合土夯实，池底及四壁采用防渗混凝土构筑，厚度不小于15cm，并采用防渗砂浆进行防腐处理。 ②河道整治工程防渗 太平河治理工程拟采用粘土防渗层作为坝底，厚1.0m，通过分层碾压，使其压实度不小于0.96，形成柔性防渗体。防渗层渗透系数小于10-6cm/s，粘土层上铺设300g/m2土工布，满足河底防渗要求。 | / |
| 声环境 | （1）优化施工方案，合理安排工期及时间，将施工噪声危害降到最低程度，在施工招投标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在签订的合同中予以明确。施工时尽量避免高噪声设备同时施工，并避免高噪声设备夜间施工，无法避免时须提前向当地环境保护行政管理部门申请批准，提前公示通知受影响人群。 （2）合理布置施工场地，采取适宜的施工方式，噪声较大的机械尽量布置在偏僻处，并远离居民区等声环境敏感点，难以选择合理地点的，应采取封闭隔噪措施，并对机械定期保养维护，严格操作规程。 （3）高噪声工程机械设备的使用要尽量安排在昼间进行，若因特殊原因需连续施工的，必须事前得到有关部门的批准、并同时做好居民的沟通工作；夜间尽量不进行施工作业或安排低噪声施工作业。 （4）对位置相对固定的机械设备，尽量置于室内操作，不能入操作间的可适当建立简易声屏障。 （5）降低施工设备噪声，及时对动力机械、设备定期检修、养护。 （6）运输车辆进出施工场地应安排在远离住宅区的一侧。 （7）加强对施工人员的环保教育和管理，降低人为噪声，尽量减少碰撞和敲打声音。 | 厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），环境敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1）建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。 2）建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任。 3）在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，按当地政府要求停止施工的，建设单位不得强令施工单位进行施工。 4）施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 5）施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。 6）扬尘专项治理期间，各施工企业要制定自查方案，按月对本企业所有在建项目扬尘治理情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。 7）应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。施工中监理企业应当将建筑施工扬尘治理纳入工程监理范围，督促施工单位加强建筑施工扬尘治理措施的落实，并对发生的扬尘污染行为及时进行纠正。监理单位在实施监理过程中，发现施工产生扬尘污染的行为，应当要求施工单位立即改正，情节严重时可采取停工措施；施工单位拒不整改或整改不认真的，应及时报告建设单位及相关管理部门 8）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 9）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 10）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 11）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 12）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。 13）工程开工前施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。 14）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 15）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 16）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 17）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 18）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 19）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 20）施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 21）施工工地及时洒水降尘，工地道路及时洒水清扫； 22）拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。 23）所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段要求的柴油机。禁止使用不符合国Ⅲ标准要求的挖掘机、装载机、叉车、压路机、平地机、推土机等非道路移动机械。 | 施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值 | 水质提升站恶臭气体设计采用离子除臭工艺除臭。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准 |
| 固体废物 | （1）施工废物应加强管理，从产生、运输、堆弃等各环节减少撒落，及时清运、合理处置，能回用于工程的注意回收利用，对无法利用的及时送当地建筑垃圾填埋场统一处置，表层覆土绿化种植适合当地生长的乡土树种及花草，采取拦渣坝和护坡等措施，降低水土流失，防止对环境景观、水体和土壤的影响。针对弃渣主要采取项目内部消化方式将弃渣尽量用于施工作业场地平整，考虑水保地灾防护工程施工区域周边沟壑较多，多出弃渣部分可就近铺平。 （2）生活垃圾应定点堆放，及时清运，送往垃圾填埋场填埋处理，对环境影响较小。 | 安全、合理处置 | （1）建立专职的清洁队伍，及时清理散落在项目区域内的零散生活垃圾，减少垃圾的存放时间。 （2）工程建成后，设立明显标志，严禁在河道及两侧范围内倾倒垃圾，防止造成水质污染和阻塞河道行洪。 | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目选址合理，符合国家产业政策，项目建成后提高了太平河流域水质及防洪标准，有利于改善太平河流域河道及河岸生态环境。从环境保护角度看，工程在严格落实污染防治措施、生态保护和恢复措施后，建设项目环境影响可以接受，工程建设是可行的。

# Text boxes

加药泵

絮凝剂制备装置

泥饼外运

叠螺式污泥脱水机

进泥泵

污泥池

滤液外排提升站水处理系统

产生情况