# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：          陕西数字医药产业园

建设单位（盖章）：陕西数字医药产业园有限公司

编制日期：           2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	12

四、生态环境影响分析	17

五、主要生态环境保护措施	28

六、生态环境保护措施监督检查清单	35

七、结论	38

附件

附件1 项目环评委托书

附件2 不动产权证

附件3 环境监测报告

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 规划相符性分析图

附图3 项目四邻关系图

附图4 项目平面布置图

附图5 生态环境保护分布及位置图

附图6 施工总布置图

附图7 现状环境监测布点图

附图8 监测计划布点图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西数字医药产业园 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-611203-04-01-166844 |
| 建设单位联系人 | 安建丁 | 联系方式 | 13379568787 |
| 建设地点 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城六村堡街道沣东新城现代产业园天章一路以东，天章大道以西，西绕城东辅道以南，丰产路以北。 |
| 地理坐标 | 经度：108度48分57.151秒，纬度：34度20分7.596秒 |
| 建设项目 行业类别 | 97.房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 70182.00 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 60000 | 环保投资（万元） | 344.02 |
| 环保投资占比（%） | 0.57% | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 文件名称：西咸新区总体规划（2010-2020） 规划审批机关：陕西省人民政府（2011年6月10日） 审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函[2011]110号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书 规划审批机关：西安市环境保护局（2014年3月31日） 审查文件名称文号：西安市环境保护局关于《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函[2014]20号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-1。 表1-1 规划及规划环境影响评价符合性分析 序号 名称 规划内容 本项目情况 符合性 1 《西咸新区沣东新城分区规划》(2010-2020) 沣东新城空间布局为“两带、七板块”，其中六村堡现代产业板块：依托现有现代产业发展基础，整合区域内小型工业园，秉持“科技创新、绿色文明”的开发理念，优化综合环境，提升服务水平，以“建设国内一流、国际先进的专业化、特色化生态产业园”的目标为宗旨。重点发展高端制造产业、新材料、高技术研发业、精细化工业、仓储物流等产业为主的现代产业园区。加快发展高端服务业和高科技产业，结合大型交通基础设施密集的优势，发展现代服务业。 本项目位于沣东新城六村堡现代产业板块，项目类型属于仓储物流产业，用地性质属于工业用地。 符合 2 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘、沥青烟尘、车辆尾气、装修废气及焊接烟尘。为了避免扬尘的影响，要注意洒水降尘，不允许车辆带土驶出工地现场等。拟入驻企业均应根据具体生产项目，按照环境保护法规要求进行环境影响评价，另行办理环评手续，严格按环评批复要求落实环保措施，确保不发生大气环境污染事故。 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 施工期水污染物主要为施工废水及施工人员生活污水。施工废水经沉淀后回用，沉淀泥沙与回填土一起用于基础回填；施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。拟入驻企业均应根据具体生产项目，按照环境保护法规要求进行环境影响评价，另行办理环评手续，严格按环评批复要求落实环保措施，确保废水达标排放，不发生水环境污染事故。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源管理。 本项目施工期的噪声主要为各种施工设备的运行噪声、运输车辆产生的噪声，以及设备设施安装、管线连接、钢筋、工件构件布设现场施焊产生的焊接噪声。施工期间应合理放置施工机械；合理安排施工作业时间；以液压工具代替气压工具等。拟入驻企业均应根据生产项目，按照环境保护法规要求进行环境影响评价，另行办理环评手续，严格按环评批复要求落实环保措施，确保厂界噪声不会对周围环境产生明显不良影响。本项目设置有地上及地下停车位，应加强停车场进出机动车辆的管理，设置禁鸣标志，禁止夜间运输，以减小交通噪声对周围环境的影响。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。 本项目施工期产生的固体废弃物主要为生活垃圾、各种土石方及建筑垃圾。弃土弃渣尽量回填，回填不完应运至指定地点处置，严禁随意堆置，防止水土流失；生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门及时进行统一处理。所有拟入驻企业均应根据具体生产项目，按照环境保护法规要求进行环境影响评价，另行办理环评手续，若项目后期入驻企业有危险物料，则需进行专项环评，严格按环评批复及相关法规要求落实相应环保措施，确保不发生环境风险事故。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析见下表。 表1-2 与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 序号 选址因素 选址条件 1 生态保护红线 本项目所在地位于沣东新城，不触及生态保护红线。 2 环境质量底线 本项目所在区域为环境空气质量不达标区，项目污染影响主要发生在施工期，由于本项目工程量相对较小，且本项目施工期短，在采取环评要求的治理措施后，对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。 3 资源利用上线 本项目不属于“两高一资”型企业，本项目涉及的资源消耗主要为工业建筑施工所需的钢材、木材、水泥、沥青、石灰等原材料以及施工期间的临时用水、用电、施工材料使用过程中消耗的一定数量的汽柴油等燃料，均为工程常规材料、就近取材；本项目运营期资源利用为水和电，其水及电力年消耗量均较小，资源消耗总量相对于区域利用资源总量较少，本项目不触及资源利用上线。 4 环境准入负面清单 本项目为标准厂房建设项目，符合相关的产生政策及相关规划，属于生态类项目，未列入环境保护准入负面清单。 2、与生态环境保护规划的符合性分析 ①《陕西省主体功能区划》 根据《陕西省主体功能区划》，本工程位于西咸新区，属于国家层面的重点开发区域中的关中—天水重点开发区域的关中地区，工程建设符合区域功能定位和发展方向要求，本项目与《陕西省主体功能区划》符合性分析见表1-3。 表1-3 与陕西省主体功能区划的符合性分析 地区 功能定位 发展方向 符合性分析 关中地区 功能定位：西部地区重要的经济中心和科技创新基地。全国内陆型经济开发开放战略高地，重要的先进制造业基地、高新技术产业基地、现代农业产业基地、历史文化基地、科技教育与商贸中心和综合交通枢纽。 着力打造西安国际化大都市，高水平建设西咸新区，推进西咸一体化，强化科技、教育、商贸、金融、文化和交通枢纽功能，建设全国重要的教育和科技研发中心、区域性商贸物流会展中心，区域性金融中心、国际一流旅游目的地，以及全国重要的高新技术产业和先进制造业基地，提升国际化水平。 本项目属于工业园区标准化厂房建设项目，项目建设符合区域功能定位和发展方向要求。 ②《陕西省生态功能区划》 根据《陕西省生态功能区划》，陕西省划分了4个生态区、10个生态功能区、35个小区，本项目位于陕西省生态环境功能区划中渭河谷地农业生态区一级区，关中平原城乡一体化生态亚区二级区，关中平原城镇及农业区生态区划三级区。 关中平原城乡一体化生态功能区亚区主要环境问题是城市地区人口密集，土地紧缺，水资源问题突出；渭河及其主要支流水体污染严重，制约经济发展；渭河下游泥沙淤积，河床抬高，导致土壤盐渍化问题突出，同时也使防洪防汛的工作更为艰巨。该区域进一步调整产业结构，优化布局，发展高新技术产业，综合治理渭河流域水污染是今后的重点工作。 本项目位于西咸新区沣东新城，属于工业园区标准化厂房建设项目，本项目的建设，对于调整产业结构，优化布局，发展高新技术产业有一定的促进作用，同时，本次评价在报告中提出了工程建设和运营期相应的保护措施，做好环境保护和生态恢复措施，控制水土流失，减少对周围环境和生态的污染和破坏。在满足评价要求的情况下，本项目与《陕西省生态功能区规划》相符合。 3、产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，视为“允许类”；本项目不在《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入及许可准入事项之列；同时本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划 [2018]213号）之内。本项目占地属工业用地，不涉及基本农田，项目符合国家和地方产业政策。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 陕西数字医药产业园位于陕西省西安市西咸新区沣东新城六村堡街道沣东新城现代产业园天章一路以东，天章大道以西，西绕城东辅道以南，丰产路以北，地理坐标为：经度：108度48分57.151秒，纬度：34度20分7.596秒。地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 项目名称：陕西数字医药产业园 建设单位：陕西数字医药产业园有限公司 建设性质：新建 建设地点：沣东新城现代产业园天章一路以东，天章大道以西，西绕城东辅道以南，丰产路以北。 投资规模：总投资60000.00万元，来源为银行融资和建设单位自筹。 项目工期：项目建设工期为18个月。 2、建设内容及规模 项目规划占地面积70183.85㎡（合105.28亩），主要建设厂房、办公服务中心、职工倒班轮休宿舍等。总建筑面积173991.98㎡，其中地上建筑面积160581.98㎡（计容建筑面积169369.18㎡），包括厂房122637.99㎡、办公服务中心19148.60㎡、职工倒班轮休宿舍18460.68㎡，车库、地库出入口270.71㎡；地下建筑面积13410.00㎡。建筑容积率2.41，建筑密度47.24%，绿地率1.10%。共设置停车位714个，其中装卸车位17个，小车车位697个。 3、项目组成 拟建项目组成具体见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别 工程名称 主要建设内容 主体工程 厂房 厂房建筑共3栋，其中1#厂房建筑面积99238.49㎡，位于场地西北侧，地上5层，建筑高度为23.95m；2#厂房建筑面积18246.88㎡，位于场地南侧，地上4层，建筑高度为19.80m；3#厂房建筑面积5152.62㎡，位于场地中部，地上2层，地下1层，建筑高度为13.10m。 辅助工程 办公楼 办公楼建筑面积19148.60㎡，位于场地东北侧，地上17层，地下1层，建筑高度为73.98m。 宿舍楼 宿舍楼建筑面积18460.68㎡，位于场地东南侧，地上16层，地下1层，建筑高度为71.80m。 门卫室 门卫室共3个，分别位于场地东侧厂区主出入口南北两端，建筑面积均为32.00㎡，建筑高度均为3.45m。 地库出口 地块出口位于场地东北侧，建筑面积为70.71㎡，建筑高度均为3.45m。 地块出入口 地块出入口位于分别位于场地东侧厂区主出入口南北两端，建筑面积为200㎡，建筑高度均为3.45m。 地下建筑 地下建筑位于场地东侧，兼做地下车库、设备用房及人防。建筑面积13410.00㎡，地下1层，层高5.1m，深度6.9m，其中地下车库建筑面积13358.77㎡，管道夹层51.23㎡。 公用工程 供水 场区的用水由市政供水统一供给，目前给水管道已铺至项目区，可满足场区内的用水需求，场区内根据情况铺设DN150-DN200给水管道，在场区内部形成支状管道供水。满足入驻企业的用水需求。 排水 生活污水经场区化粪池处理后排入市政污水官网；厂房屋面及雨棚采用虹吸雨水排水，其余各栋建筑采用重力式雨水排水的方式，屋面雨水及场地雨水经管道收集后有组织排入市政雨水系统。 供电 沣渭热电厂和西郊热电厂为沣东新城的建设发展提供电力，供应充足，场区内的供电由场区外10KV供电网接入，经场区内的开闭所送到各用户，由入驻企业自建相应变配电设备。场区内采用双回路供电，满足项目用电量、用电可靠性要求。 供气 项目供气主要由市政天然气管网自场地西侧天章一路引入，主要用于职工食堂餐饮用气。 环保工程 废气 施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘、沥青烟尘、车辆尾气、装修废气及焊接施工产生的焊接烟尘等。为了避免扬尘的影响，应避免材料运输过程中散落，布设洗车台防止扬尘污染，需要定期洒水降尘，不允许车辆带土驶出工地现场。 运营期对大气环境的影响主要为食堂油烟废气及地下车库车辆尾气，项目食堂配套处理效率不低于90%的油烟净化装置，净化处理后的尾气通过专用烟道引至屋顶排放，地下车库采用加强通风及管理。 废水 施工期水污染物主要为施工废水及施工人员生活污水。施工废水经沉淀后回用，沉淀泥沙与回填土一起用于基础回填；施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 项目运营期废水主要为职工生活污水，食堂含油污水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池处理后排入市政污水管网。 噪声 施工期间合理放置施工机械，尽可能布置在对场界外造成影响最小的地点，并在高噪声设备周围设置掩蔽物；合理安排施工时间，禁止夜间施工，不得进行高噪声作业；以液压工具代替气压工具等。 项目运营期主要为车辆及空调风机等设备噪声，采取加强管理，设备隔声、减震等措施降低噪声对环境的影响。 固废 施工期间产生的建筑垃圾应填埋到指定位置；生活垃圾收集到垃圾箱内，由环卫部门及时进行统一处理。土方尽量回填，回填不完应运至指定地点处置，严禁随意堆置，防止水土流失。 生态 施工期注意保护好表层土壤，对临时占地、裸地进行密目网苫盖；裸地超过三个月的需进行平整临时绿化。 项目运营期绿化面积为772.00㎡，厂区空置区种植草坪、常绿树木、乔木等，厂界四周种植高大乔木，选择常绿树种，如雪松、女贞等。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布局 项目由厂房、办公服务中心、职工倒班轮休宿舍等建筑组成。3个厂房分别位于场地西侧、南侧及中部，办公楼位于场地东北侧，宿舍楼位于场地东南侧，地下建筑布局与场地东侧办公楼、厂房及宿舍楼地下。厂区设2个出入口，主出入口位于场地东侧，次出入口位于场地北侧。场内道路沿建筑环绕，流线清晰，便于物料运输及生产管理。道路与建构筑物之间布设绿化措施，做到美化厂区和环境保护。综上所述，项目平面布局合理。具体平面布置见附图2及附图3。 2、施工布置情况 项目施工期采用整体施工模式，在项目东南侧设置施工营地，沿场地周边设置施工道路，先期进行地下建筑及地基基础建设；土方开挖表土及临时堆土在场地西南侧设临时堆土区，待后期土方回填及场地平整。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 项目建设主要可分为建构筑物工程、道路场地工程、绿化工程等几大类，各类工程施工工艺如下： （1）土方与地基 土方开挖施工测量，标高误差和平整度均严格按规范标准执行，机械挖土接近坑底时，由现场专职测量员用水平仪将水准标高引测至坑底。将水平仪置于坑底，每隔4-6m设置一标高控制点。 坡度的控制采取在基坑上边沿悬吊线坠进行控制，在带刻度的木杆端头绑好线坠。在上方开挖过程中，依照由低到高，由内到外的原则进行组织开挖。 基坑平整度的测定，用水准仪配合，采用机械挖土为主，人工配合清土。开挖深度小于3m的基坑，采用一次放坡开挖；开挖深度≥3m的基坑，采用两次放坡开挖。 回填土从场地最低部分开始，由内向外，自下而上分层铺填。每层虚铺厚度，用打夯机械夯实时不大于30cm。 （2）道路场地工程 道路路基土石方填筑采用水平分层填筑法施工，按照横断面全宽逐层向上填筑，路基填筑料必须压实到规定密度且必须稳定，在路基面以下0～80cm的压实度要求达到93%。主要施工流程为：清扫下底层－摊铺底基层－基层喷洒乳化沥青－摊铺下面层－砌筑路缘石－乳化沥青粘层－摊铺上面层。 路基填筑前进行管线工程的埋设。括雨水、污水、给水、中水及热力管线工程。管线铺设采取分段开挖、分层施工，开挖土方临时堆在道路一侧，堆高控制在1.5m以内。路基沉降稳定后即进行路面分层填筑和路面铺装施工。 透水砖铺装施工工艺：先将土体夯实，再铺6cm厚中砂垫层，中砂垫层上铺20cm厚5mm～10mm砂石基层，再铺设3cm中砂缓冲层，最后铺设20cm×10cm的透水砖。 嵌草砖铺装施工工艺：先将素土夯实，再铺10cm厚水泥垫层，垫层上再铺设3cm厚中砂缓冲层，最上层为40cm×40cm嵌草砖。铺好后在嵌草砖缝或砖洞内放种植土，撒播草籽。 施工场地的主要道路应铺设厚度不小于20cm的混凝土路面，场地内其它地面应进行硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化。并辅以洒水等降尘措施。 （3）绿化工程 绿地采用人工整理绿化用地后进行植被栽植或撒播种草。植被建设后安排养护工作人员，全年进行养护管理，其内容有：浇水排水、施肥、病虫害防治、防寒等。 （4）土方回填 回填前先验收地下室外墙防水及防水保护层，合格后方可回填。回填前拆除地下室外架，在基坑上口与首层结构间搭设跳板，并在基坑上边缘搭设1m高防护围栏。回填土应分层铺摊。每层虚厚度为300mm，压实后厚度为250mm。当基坑回填至地下一层时，采用挖掘机倒运土，分层铺摊，采用压路机碾压夯实。 （5）管线及雨水管道 项目区内各种管线较多，需统一规划，综合布设，主要结合建筑物布局规划进行。 该项目规划管线主要分为给水、雨水、污水、电力、通信、采暖等管线，尽量同步建设，避免重复开挖、敷设，减少地表扰动。管沟开挖一般采用分段施工，上一段建设结束才开展下一段的施工，尽量减少一次性开挖量。雨水管线主要施工工艺流程为：井底基础-砌筑井室及井内流槽，表面应用砂浆分层压实抹光-井室收口及井内壁原浆勾缝-预留支管的安装与井壁衔接处理-井身二次接高至规定高程-浇注或安装井圈-井盖就位。 施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-1 项目施工期工艺流程及产污环节 2、施工时序 根据项目建设实际，工程总的施工工序为基坑施工→建筑物→室外道路、管线→绿化区绿化。项目建设内容完成后，进行竣工验收，验收合格后正式交工。 3、建设周期 项目建设期为18个月，即从2022年4月至2023年9月竣工。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 项目位于西咸新区沣东新城六村堡街道沣东新城现代产业园，项目主体功能属于沣东新城六村堡现代产业板块。 2、生态功能区规划 根据《陕西省生态功能区划》，将全省划分为长城沿线风沙草原生态区、黄土高原农牧生态区、渭河谷地农业生态区、秦巴山地落叶阔叶和常绿阔叶混交林生态区4个一级生态区。在此基础上，又细化出10个二级生态功能区和35个三级生态小区。 本项目位于西咸新区沣东新城六村堡街道沣东新城现代产业园，属于一级区划中渭河谷地农业生态区，二级区划中关中平原城乡一体化生态功能区，三级区划中关中平原城镇及农业区。 图3-1 陕西生态功能区划图 3、土地利用类型 根据项目单位提供的项目不动产权证书，土地利用类型属于建设用地，土地用途属于工业用地。项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等。 4、植被及生境分布情况 项目区为城市近郊，地势平坦，现状道路两侧多为工业企业，植被覆盖度不高，根据实地调查，项目周边主要为城市生态系统，植被现状主要为人工栽种的绿化带植被及少数行道树；以乡土种为主，主要有广玉兰、松树、杨树、栾树、女贞等小乔木，另有少数灌木及草本。生物多样性简单。本项目评价范围内未发现各级珍稀野生动植物。 根据现场踏勘，项目区属于城市建成区，项目范围内主要为人工植被、少量自然植被，项目评价范围内未发现各级珍稀野生动植物。 该区土壤主要为塿土、耕植土、黄土状土，粉细砂和中砂组成，土层深厚。 图3-2 项目所在地周边情况图 5、环境空气质量现状 本项目位于陕西省西咸新区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区。 本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省生态环境厅办公室2022 年 1月 13 日发布的环保快报《2021 年12 月及 1-12 月全省环境空气质量状况》中西咸新区环境空气质量浓度相关数据，项目地基本污染物统计结果见表3-1。 表3-1 西咸新区空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 μg/m3 标准值 μg/m3 占标率 % 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 38 40 95 达标 PM10 年平均质量浓度 81 70 115.7 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 120 不达标 CO 第95百分位日平均质量浓度 1200 4000 30 达标 O3 第90百分位8h平均质量浓度 138 160 86.3 达标 根据上表环境空气常规六项指标统计数据可知，评价区域内SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、O3日最大8h平均值第90百分位浓度及CO 95%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值；PM2.5、PM10年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，因此，本项目所在区域属于不达标区域。 6、声环境质量现状 为了解厂址区域所在地声环境质量现状，陕西数字医药产业园有限公司委托西安瑞谱检测技术有限公司于2022年2月24日~2月25日对厂址区域声环境质量现状进行了现场监测，共设有4个厂界噪声监测点及2个敏感点监测点，北厂界、东厂界、西厂界、南厂界及环境敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。监测方按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）对项目所在地区域周边声环境质量进行监测，结果如下。 表3-2 声环境监测结果 单位：dB 监测点位 测 量 值 2022.2.24 2022.2.25 昼间LeqdB（A） 夜间LeqdB（A） 昼间LeqdB（A） 夜间LeqdB（A） 1#场界东1m 57 46 58 47 2#场界南1m 54 45 55 44 3#场界西1m 54 44 53 43 4#场界北1m 53 43 54 44 5#芊域阳光小区 56 45 57 46 6#西安沣东第三小学 54 43 55 43 根据监测结果可知，项目北厂界、东厂界、西厂界、南厂界及环境敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场调查，项目为新建项目，现状土地为拟建设用地，目前正在进行土地平整，周边道路交通便利，现状无原有污染情况和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 评价项目位于西咸新区沣东新城六村堡街道沣东新城现代产业园。根据现场调查，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目用地为工业用地，土地现状为拟建设用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，项目主要环境保护目标具体见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 名称 坐标/度 保护 对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境 34°20'3.934" 108°49'7.920" 芊域阳光住宅小区 二类区 E 48 34°20'3.983" 108°49'12.217" 沣东第三小学 E 210 声环境 34°20'3.934" 108°49'7.920" 芊域阳光住宅小区 E 48 生态环境 评价区域内生态环境 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单； （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 施工期场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB611078-2017）； 运营期食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）大型规模标准（2.0mg/m3）。其他的执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中的二级标准。 （2）水污染物 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准限值要求。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值； 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相应标准。 |
| 其他 | 结合本项目污染物排放，项目总量控制指标建议为：COD：2.69t/a，NH3-N：0.24t/a。该项目不单独申请总量控制指标，总量纳入西安市第六污水处理厂。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目施工期生态环境影响主要为施工过程中项目建筑建设、装修及修建相关配套设施时产生的建筑废物、废渣、建筑噪声、扬尘、生活废水等。 1、大气环境影响分析 项目施工期大气污染物主要为施工扬尘、沥青烟尘、施工机械及运输车辆尾气、装修废气及焊接施工产生的焊接烟尘。 （1）施工扬尘 施工期间，项目土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。拟建项目施工期主要污染源及其环境影响分析如下： ①裸露地面扬尘 项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 ②粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。 ③道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 （2）施工机械废气 项目施工废气主要来自施工机械、车辆运输排放的尾气。尾气主要污染物为CO、NOx、THC。对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的CO、NOx、THC等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第III、IV阶段）（GB20891-2014）排放限值。本项目中车辆以及施工机械设备分布较散，多数为流动性作业，污染物产生情况表现为局部和间歇性，其排放量也较小，加之项目建址地空气流动性好，故经自然扩散后，其对区域环境空气质量影响不大。 （3）焊接烟尘 项目设备安装等施工过程中，部分设备设施安装、管线连接、钢筋、工件构件布设需要现场施焊，焊接过程会产生少量焊接烟尘。由于一般在室外进行，通风条件好，焊接地点分散且不断变化，产生量较小，对周边环境影响不大。 （4）装修废气 施工装修期间产生的废气主要为有机废气，该废气的排放属无组织排放，主要污染因子为甲醛、二甲苯、甲苯、总挥发性有机物等，此外还有氨、放射性污染等。主要来源于工程使用的建筑材料、装修材料中的有毒有害物质，造成室内空气污染。由于国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）对民用建筑工程选用的建筑材料、装修材料有明确规定，只要项目设计、施工、建筑装修等材料选用严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）的相关规定要求执行，民用建筑工程室内空气污染就会得到有效控制，能够确保项目相关建筑物室内空气中有害物质含量满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准。 2、水环境影响分析 （1）施工废水 项目施工期施工废水主要有施工废水、施工设备的冲洗废水、洗车台废水。施工废水主要产生于开挖、钻孔、墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿和材料的拌制等施工工序。废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。在施工场地内设置沉淀池，把施工废水和洗车台废水导入该池沉淀，将施工废水和冲洗水经沉淀分离后的上清液回用于施工洒水降尘，沉淀泥沙与回填土一起用于基础回填；因此，不会对周围水环境造成影响。 （2）施工人员生活污水 施工期生活污水主要污染因子为主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。施工期生活污水若任意排放，会给周围环境造成影响。因此，必须加强施工期人员生活营地的管理，设置临时厕所，并将生活污水经过临时化粪池处理后由环卫部门定期清掏，采取上述措施后能有效地控制生活污水对环境的影响。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声主要是土建工程噪声、设备安装噪声以及运输汽车交通噪声，其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是机械撞击噪声；汽车运输噪声主要是土建工程原材料运输和设备运输噪声。施工机械噪声值及相应限值见表4-1。 表4-1 施工机械噪声值及相应限值表 单位：dB(A) 机械名称 距声源1m处 5m 10m 20m 50m 100m 芊域阳光小区 沣东第三小学 施工场界噪声限值 噪声值 平均 贡献值 昼间 夜间 挖土机、推土机 80-98 87 73.0 67.0 61.0 53.0 47.0 53.4 40.6 70 55 打桩机、装载机 93-112 105 91.0 85.0 79.0 71.0 65.0 71.4 58.6 电焊机 75-95 85 71.0 65.0 59.0 51.0 45.0 51.4 38.6 卷扬机、发电机 92-110 101 87.0 81.0 75.0 67.0 61.0 67.4 54.6 表4-2 施工机械噪声的影响范围 单位：dB(A) 机械名称 施工场界噪声限值 影响范围（m） 昼间 夜间 昼间 夜间 挖土机、推土机 70 55 7.1 39.8 打桩机、装载机 56.2 316.2 电焊机 5.6 31.6 卷扬机、发电机 35.5 199.5 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB123-2011)的规定，施工场界昼间噪声限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)，表4-2所示结果表明，昼间单台施工机械的辐射噪声在距施工场地56.2m外可达到标准限值，夜间316.2m外可基本达到标准限值。 由于实际施工过程中是多种施工机械共同作业，因此施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要超过昼间60m、夜间300m的范围。 综上所述，根据项目场界与敏感点的实际距离分别为芊域阳光住宅小区：48m、沣东第三小学：210m。施工期昼间2个敏感点的噪声均能达标；在夜间，施工噪声会对环境敏感点造成不同程度的影响，但由于学校夜间没有学生，因此可以不考虑其影响，但会对芊域阳光住宅小区会产生影响，因此应严禁夜间22:00至次日凌晨6:00时间施工，减少或消除施工噪声对声环境敏感区域的影响。 4、固体废弃物环境影响分析 相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点。在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中的比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将堵塞下水管涵、污染附近的水体等。这种影响将比较现实和比较经常，因而应引起足够重视。 评价要求施工弃土除部分回填外，其余运往政府指定的消纳场所处置；施工单位在施工过程中禁止随意倾倒建筑垃圾，建筑垃圾应进行分类收集，可以直接作以外运到砖瓦厂制砖，其他无利用价值的建筑垃圾用于场地（应尽量主要用于为建筑材料使用的直接回收利用，有利用价值的工业场地）平整填埋，剩余建筑垃圾运至政府指定的消纳场所处置，对建筑垃圾运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照当地城建、环卫部门要求及时送规定地点处置；生活垃圾经分类收集后按当地环卫部门规定外运处置；对施工项目建设后期所产生的装修垃圾中含有的废油漆、有机溶剂、装修材料的边脚废料等，一部分属于易燃、有毒有害物质，应交由有危险废物处理处置资质的单位处理。各类固体废物不得随意抛弃、转移和扩散。 综上分析，项目施工过程产生的各类固体废物均能得到有效处理处置，对外环境影响较小。 5、生态环境影响分析 施工期生态环境影响主要为土方开挖、场地平整以及施工弃渣等对原地貌和植被等有一定不利影响，易产生裸露地表边坡和松散堆土，会引起水土流失。 项目施工期采取对临时占地、裸地进行密目网苫盖，长期不施工土地进行临时绿化，尽快减少土石方的多次转运，严格执行土石方转运防护措施。 工程实施过程中，土方开挖、场地平整以及施工弃渣等均对原地貌和植被等有一定不利影响，易产生裸露地表边坡和松散堆土从而引起水土流失。故在建设过程中，应采取有效措施防止水土流失。 （1）对植被的影响 在项目建设过程中，场地平整、基础开挖，都将直接改变项目地表形态，同时也将导致局部区部分生物量的减少，根据现场调查，项目所在区域为城市建成区，生态环境相对简单，没有野生植被，主要是杂草。施工时，评价区内部分植被将被铲除，植被的铲除会对区域生态环境造成一定的不利影响，生态评价范围内无珍稀、濒危植物分布。 （2）对野生动物的影响 项目施工期施工活动及运营期均会对区域内动物产生一定的惊扰，但影响随着项目的结束而消失。该区域为城市建成区，目前已无动物出没，仅有少许小鸟，由于鸟类具有很强的迁移能力，它们会在受到干扰后后尽快离开寻找新的栖息地，因此，施工建设活动对动物几乎没有影响。 （3）水土流失影响分析 本项目可能造成水土流失的主要原因包括： ①土石方工程。本项目在土方开挖、倒运、回填和堆放过程中，松散的土体及开发裸露面在水力侵蚀作用下将产生水土流失，若不采取有效预防措施，土方工程施工是造成水土流失的主要因素。 ②扰动地表。在施工建设过程中将改变项目区原有地貌，破坏地表植被，形成各种人为再塑地貌，使水土流失加剧。 ③施工工序。水土保持工程施工时序安排对其防治效果影响很大，弃土时应先挡后弃，填方边坡应及时防护到位；施工区应先修建临时排水系统。若施工时序安排不当，将不能有效预防施工中产生的水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目运营期环境影响因素主要为食堂餐厅油烟废气，地下停车库汽车尾气，职工生活污水、车辆及机械噪声以及固体废物。 1、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为食堂油烟废气，地下停车库汽车尾气。 （1）食堂油烟废气 ①污染物产生及排放情况 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生的油烟废气。根据项目单位提供的数据，食堂设有10个灶头，属于大型规模，所用燃料为天然气，日就餐人数约300人，人均食用油耗量为10g/（人·次），提供三餐，则项目食用油耗量为9.00kg/d，年工作天数为330天，年耗食用油量约2970.00kg/a。据类比调查计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，但食堂类的烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，因此该项目食堂的油烟挥发率取2.5%，烧炒时间4h/d计。则油烟产生量7.425kg/a，0.0056kg/h。根据相关资料一般食堂产生的油烟浓度约为3.93～5.29mg/m3，平均为4.71mg/m3，本项目食堂油烟废气经集气罩收集后经高效油烟净化设施处理后由一根总风管经高出屋顶3m的排气筒排放。建议采用静电复合式高效油烟净化器，处理效率为95%，油烟净化器配套风机风量为20000m3/h。油烟废气经净化处理后，油烟排放量为0.37kg/a，0.0003kg/h。平均排放浓度约为0.014mg/m3。食堂油烟产排情况见下表。 表4-3 食堂油烟废气排放情况 风机风量 （m3/h） 污染物名称 产生情况 排放情况 产生量（kg/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放量（kg/a） 排放浓度 （mg/m3） 20000 油烟废气 7.425 0.28 0.37 0.014 ②处理措施及排放情况 本项目有组织废气产排情况见下表。 表4-4 有组织废气污染物产排及处理措施一览表 产排污环节 污染物名称 处理措施 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放量（t/a） 排放浓度 （mg/m3） 职工食堂 油烟废气 采用静电式高效油烟净化器处理，高出屋顶3m高排气筒排放，油烟去除率95% 7.425 0.28 0.37 0.014 国家或地方污染物排放标准 食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）大型规模标准（2.0mg/m3，去除效率不低于85%） 2.0mg/m3 本项目油烟废气采用静电式高效油烟净化器处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中的可行技术。 ③排放源参数 有组织废气污染物排放口基本情况见下表。 表4-5 有组织废气污染物排放口基本情况 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排气筒底部中心坐标 排气筒参数 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) DA001 油烟废气排放口 一般排放口 108°49′0.956″ 34°20′7.442″ 16.10 0.8 25 12.06 （2）地下停车库汽车尾气 本项目设有地面和地下停车场，共设置机动车停车位731个，其中地面452个个，地下279个。停车场汽车尾气主要是指汽车进出停车场及在停车场内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油器等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中主要污染因子为CO、HC、NOX、醛类、SO2等。汽车尾气排放量与车型、车况和车辆数等有关。 项目地上停车位大气扩散条件较好，采用自然排风，经过风的扩散稀释，影响不明显。本次评价小型车、中型车采用《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》(GB18352.6-2016)中规定的排放限值计算单车排放系数，机动车尾气主要大气污染物排放源强见表4-7。根据同类型地下车库类比分析，本项目地下车库建筑面积13358.77m2，层高为5.10m，则地下车场废气量约为6.81万m3/h，即53935.2万m3/a（按地下停车场年运营330天，每天24小时，地下车库每小时换气次数6次计算）。本项目地下车库机动车尾气排放情况见表4-7。 根据《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)要求，地下车库宜设置独立的送风、排风系统，其风量应按允许的废气标准量计算，废气污染物分析如下： 表4-6 地下停车场机动车尾气主要大气污染物产生情况表 污染物 CO HC NOx PM10 CO排放系数(g/辆·km) 1.0 0.1 0.08 0.025 日排放量(kg/d) 0.1395 0.0140 0.0112 0.0035 年排放量(kg/a) 46.0350 4.6035 3.6828 1.1509 小时排放量(kg/h) 0.0058 0.0006 0.0005 0.0001 排放浓度（mg/m3） 0.0854 0.0085 0.0068 0.0021 项目为保持地下停车场内空气新鲜，采用机械通风，自然补风，排气简高度为3.5m，车库设计机械排风按6次/h计，停车库大气污染物能够及时排出，不会造成污染物的累积，减轻对周边大气环境的影响。管理部门应加强车辆进出管理，保持区内交通秩序畅通，并加强对送排风机的定期检修和维护，确保地下车库排风换气系统的正常运行。 （3）废气环境影响结论 综上所述，项目运营期油烟废气采取“静电式高效油烟净化器处理+排气筒排放”，汽车库汽车尾气采用机械通风，均为可行技术。 项目油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）大型规模标准（2.0mg/m3，去除率不低于85%）。 项目所在地环境空气质量现状良好，周边环境空气保护目标距离项目地较远，经采取上述环保措施后，项目废气对所在区域环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）产排污情况分析 餐饮用水：本项目员工300人，年工作330天，本项目为员工提供三餐，根据《陕西省用水定额》（DB61/T 943-2020），该处取“快餐”“非营业性食堂”中的“关中”用水定额15L/（人·次），则餐饮用水量为13.5m3/d（4455.00m3/a）。 职工生活用水：根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），住宿用水量取55L/人·d，则职工生活用水总量为16.50m3/d（5445.00m3/a）。 生活污水和餐饮废水产生量按生活用水量和餐饮用水量的80%计，餐饮废水的产生量约为10.80m3 /d（3564.00m3/a），则生活污水的产生量约为13.20m3/d（4356.00m3/a）。 综上所述，项目年用水量为9900.00m3，项目用排水分析如表4-7所示。 表4-7 项目用排水情况一览表 用水（m3/d） 排水（m3/d） 拟排放去向 生活用水 16.50 生活污水 13.20 项目食堂设置隔油池，餐饮废水经隔油池隔油处理后，与生活污水排入厂区化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入西安市第六污水处理厂进行处理，达标后排入太平河。 餐饮用水 13.50 餐饮废水 10.80 合计 30.00 24.00 污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油。参考《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》数据，结合西安市当地实际情况，项目污水污染因子浓度及产生量见表4-8。 表4-8 生活污水产排量及污染治理信息一览表 源强 废水量 单位 COD BOD SS 氨氮 动植物油 产生源强 7920.00m3/a 产生浓度mg/L 400 180 350 30 50 产生量t/a 3.168 1.426 2.772 0.238 0.396 治理设施 处理能力 隔油池+化粪池（150m³） 处理工艺 隔油池+化粪池处理 治理效率（%） 15% 20% 40% 0% 70% 是否为可行技术 是 排放源强 排放浓度mg/L 340 144 210 30 15 排放量t/a 2.693 1.140 1.663 0.238 0.119 排放标准 mg/L 500 300 400 45 100 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准限值要求。 排放方式 间接排放 排放去向 排入市政污水管网，最终排入西安市第六污水处理厂进行处理，达标后排入太平河。 排放规律 间断排放 排放口基本情况 编号及名称 DW001 类型 一般排放口 地理坐标 经度 108°49′1.439″ 纬度 34°20′11.305″ 编号及名称 DW002 类型 一般排放口 地理坐标 经度 108°49′2.327″ 纬度 34°20′3.754″ 根据上表可看出，项目生活污水经食堂设置隔油池，餐饮废水经隔油池隔油处理后，与生活污水排入厂区化粪池处理后，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准限值要求。 （2）依托可行性分析 项目餐饮废水经隔油池隔油处理后，与生活污水排入园区化粪池（100m3）处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求，最终进入市政污水管网由西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A级标准。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，现阶段污水管网已覆盖到位，本项目废水产生量仅为24.00m3/d，经处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求以及西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接管要求，且项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，废水可生化降解性较好，排水排入后对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的影响较小。故项目产生的废水处理达标后依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为：运输车辆噪声。车辆运行时会产生一定的噪声，交通噪声源强约65~75dB(A)。管理单位应加强停车场进出机动车辆的管理，设置减速带及限速、禁鸣标志，禁止夜间运输，对于进出项目区域的车辆，应严格规定不得鸣笛、限制行驶速度并按规定停放车辆，以减小交通噪声对周围环境的影响。同时拟入驻企业应根据具体生产项目落实环保措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求，减少噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 项目固体废物污染源主要来源于入驻企业员工生活垃圾，参照《城镇生活源产排污系数手册（2008年）》表5中相关参数及西安当地情况，职工生活垃圾产生量约为0.5kg/（人·d）。项目职工数量预计为300人，经计算项目生活垃圾产生量为4.95t/a。项目配置移动式塑料垃圾箱，经分类收集后，由环卫部门统一清运。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 陕西数字医药产业园位于陕西省西安市西咸新区沣东新城六村堡街道沣东新城现代产业园天章一路以东，天章大道以西，西绕城东辅道以南，丰产路以北（经度：108度48分57.151秒，纬度：34度20分7.596秒）。根据项目不动产权证书，土地用途属于工业用地，项目建设符合用地规划要求。 根据《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020），本项目位于六村堡现代产业板块，符合规划要求。项目实施环评提出的措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境造成的影响较小。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、文物保护区，从环保角度分析选址可行，不存在制约因素。 另外，根据初步工程分析与环境影响分析，项目污染源排放污染物排放量较少，对周围敏感点影响较小；所有外排污染物在采取相应污染防治措施后，能保证达标排放，对区域环境空气、地表水、地下水、声环境和周围居民等影响较小。 综上所述，项目地理位置优越，交通便利，项目所在区域地势平坦、开阔，有利于项目运营期污染物的扩散，项目选址基本合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 （1）施工扬尘环境保护措施 为最大限度降低施工扬尘对周围环境的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》、《国务院关于印发“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《关于修订“禁土令”并强化建筑工地施工扬尘管控的通知》等文件，拟建项目在施工期应按照要求采取以下大气污染防治措施： ①工地周围按照规范要求设置硬质密闭围挡或者围墙；项目南侧建议加高围挡设置，减缓扬尘污染。 ②工地内的裸露地面覆盖防尘布或者防尘网； ③工程开工前施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施； ④工地出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出； ⑤施工工地出入口通道及其周边100米以内道路的清洁； ⑥垃圾和渣土不能及时清运的，完全覆盖防尘布或者防尘网； ⑦作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运； ⑧工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆，经批准允许现场搅拌混凝土、砂浆的，采取降尘防尘措施； ⑨挖方、填方等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水抑尘措施； ⑩工地内堆放砂石、土方及其他易产生扬尘物料的，采取覆盖防尘布或者防尘网、定期喷洒抑尘剂或者洒水等措施。 ⑪严格落实扬尘污染防治措施。严格执行《建筑施工扬尘治理措施19条》，按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和“7个到位”的管理标准，扎实有效地做好建设工地扬尘治理工作。 ⑫严格执行“禁土令”。冬防期间（1月至3月、11月至12月），除地铁项目、市政抢修、抢险工程以及市政府确定的重大民生工程外，禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 ⑬建筑施工场地出口设置冲洗平台，规范施工车辆出场前的冲洗作业，严禁带泥出场。 本项目施工单位应严格按照西咸新城扬尘防治相关措施进行施工，对施工场地内的临时堆土及裸露地面采取覆盖，并对车辆进出口、主要道路及施工机械作业区域均进行硬化，并在挖掘等过程采取湿法作业，尽量减缓施工扬尘对周围环境的影响。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工单位应通过采取限速、限载和加强汽车定期维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量；通过采取加强施工机械设备维护保养等措施来降低施工机械设备对大气环境的影响。 （3）焊接烟尘 由于一般在室外进行焊接，通风条件好，焊接地点分散且不断变化，焊接烟尘产生量较小，对周边环境影响不大。焊接烟气采用移动式焊烟除尘器处理。 （4）装修废气 国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）对民用建筑工程选用的建筑材料、装修材料有明确规定，只要项目设计、施工、建筑装修等材料选用严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）的相关规定要求执行，民用建筑工程室内空气污染就会得到有效控制，能够确保项目相关建筑物室内空气中有害物质含量满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中表1标准。具体措施如下：①采用优质的建筑材料，达到相应国家标准：②装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本，建议采用符合环保要求的环保漆，以减少环境污染：③装修后的房间不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右；④保持室内的空气流通或选用室内空气净化器清除室内的有害气体；⑤在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 综上所述，只要加强施工管理，严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，就可防止或减少项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。项目施工期采取本环评提出的防治措施后，施工期废气对周边居民及周围大气环境保护目标影响较小。同时施工过程对环境空气的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成后，影响就会消失，因此施工期废气对周围环境空气的影响可以接受。 2、水环境保护措施 根据生态环境影响中水环境分析中内容可知，为减轻项目施工对周边的影响，施工期建设单位应采取水污染防治措施： （1）施工前期同步设计排水沟和沉淀池，将施工废水和冲洗水经沉淀分离后的上清液回用于洒水降尘，沉淀泥沙用于基础回填；建筑废物应按指定地点堆放并及时清理；施工场地的生活污水设置化粪池处理后排入市政管网。 （2）施工场地主要出入口应设置洗车台、沉淀池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的污水，经沉淀处理回用于施工场地洒水扬尘和场地回填。 （3）在施工过程中应加强环境管理。挖方时应边施工边清运，填方时应做好压实覆盖工作，以减少因雨水冲刷浮土造成地表径流中悬浮物的量，避免对市政路面、排水系统等产生不良影响。 （4）为了防止施工对周围水体产生污染，在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏等现象发生。 综上所述，只要加强施工管理、落实相应的水污染防治措施，施工期废水就不会对周边环境造成影响。 3、噪声环境保护措施 通过噪声环境影响中的分析可知，施工期噪声对周围环境敏感区有一定影响，应采取下列降噪措施来降低其影响： （1）合理安排施工时间，将施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源安排在昼间非正常休息时间内进行，使噪声排放能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼夜间限值要求。 （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，施工尽量将高噪声设备布置在施工场地中部及西面，远离周围敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围环境敏感区的噪声影响。 （3）优先选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保施工各阶段的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；以液压工具代替气压工具，打桩应采用液压钻孔、浇注桩头的低噪声施工方法；加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障。 （4）在施工场地临敏感目标一侧周围设密闭实体围挡，围挡高度不少于2.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响。 （5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 另除施工机械设备噪声影响外，本项目运输车辆噪声对沿线居民等也会产生一定的影响。施工前建设单位要会同交通部门合理确定运输线路。施工期间，加强对运输车辆的管理，在距敏感点较近的路段应减速行驶、禁止鸣笛、禁止在夜间运输建材或建筑垃圾，减少对运输沿线居民等环境敏感点的影响。 本环评要求建设单位在施工时加强施工管理，优化施工工艺，做好与周围居民沟通工作，合理安排好施工时间，尽量采用低噪声设备施工，对施工机械设备定期保养，严格按施工规范操作，文明施工，规范施工，减小施工噪声对周边环境的影响。 4、固体废弃物环境保护措施 （1）施工过程中产生的生活垃圾应分类收集合理处置，施工结束后其影响也随之消失；产生的其他固体废物，应按照环卫部门要求，送往指定垃圾填埋场进行卫生填埋。 （2）施工人员生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运。 （3）施工过程中对剩余材料将其妥善保存，回收利用或外运至合法的消纳场所处理，减少建筑垃圾对环境的影响。 （4）施工车辆的物料运输应避开敏感点的交通高峰期。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不扬散。 （5）对于施工垃圾、维修垃圾，要求回收、分类处理，其中可利用的物料应重点利用或提交收购，如多数的纸质、木质、金属质和玻璃质的垃圾可供收购站回收再利用，对不能利用的，应运送至建筑垃圾填埋场，禁止随意倾倒。 通过采取以上措施，对本项目建设期产生的废渣、生活垃圾等妥善处理处置，对环境影响较小。 5、生态保护措施 本项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物、道路等对地表植被及土壤结构的破坏，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度，评价提出以下要求： （1）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； （2）根据工程分期，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （3）由于本项目土石方有移动，应按照施工规划，确定挖填顺序，不可全盘动工，无序挖填，对开挖的土石方不可随挖随弃，乱堆乱放，应选定合适地带集中堆积，同时设土工布围栏、截排水沟等； （4）对临时占地开挖土方实行分层堆放、分层回填，尽可能保持土壤肥力，以便今后环境绿化； （5）施工结束后，本项目应充分利用空闲地，运用道路绿化、广场绿化、园林绿化等相结合的形式，尽可能提高项目区绿化率，保护生态环境。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 根据生态环境影响中分析可知，食堂油烟废气，地下停车库汽车尾气。对废气采取综合控制措施，防止对周围大气环境产生不利影响。 （1）食堂油烟废气 本项目食堂油烟废气经集气罩收集后经高效油烟净化设施处理后由一根总风管经高出屋顶3m的排气筒排放。建议采用静电复合式高效油烟净化器，处理效率为95%。 （2）地下停车库汽车尾气 地下停车库汽车尾气环境保护措施具体如下： ①地下车库应设置独立的送风、排风系统，采用机械通风，自然补风。排气简高度为3.5m，地上排气筒位置选取应考虑全面，附近做好防护设施。车库设计机械排风按6次/h计，确保停车库大气污染物能够及时排出，不会造成污染物的累积。 ②项目投入使用后，管理部门应加强车辆进出管理，保持区块内交通秩序畅通，并加强对送排风机的定期检修和维护，确保地下车库排风换气系统的正常运行。 ③合理利用道路、停车场周边绿化，充分发挥其吸尘、减噪的作用。 ④加强进出车辆管理，提高车辆通行率，减少汽车怠速工况，以降低尾气污染物的排放。 ⑤严格限制尾气排放超标的车辆进入。 2、水环境保护措施 本项目生活污水排放量为24.00m3/d，7920.00m3/a，项目生活污水采用食堂设置隔油池，餐饮废水经隔油池隔油处理后，与生活污水排入园区化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，经市政污水管网最终排入西安市第六污水处理厂进行处理，达标后排入太平河。采取上述措施后，项目对地表水环境的影响是可接受的。 3、噪声环境保护措施 本项目设置有停车位，管理单位应加强停车场进出机动车辆的管理，设置减速带及限速、禁鸣标志，禁止夜间运输，对于进出项目区域的车辆，应严格规定不得鸣笛、限制行驶速度并按规定停放车辆，以减小交通噪声对周围环境的影响。由于机动车辆行驶距离较短，行驶速度较慢，机动车噪声源强较小，停车场位置距离周围环境敏感点较远，交通运输噪声经距离衰减、建筑物隔音后，不会对周围环境及敏感点产生明显不良影响。同时拟入驻企业应根据具体生产项目对厂界噪声进行预测，落实相应环保措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求，保证其达标排放。 综上所述，只要加强相应管理，落实相应的噪声污染治理措施后，项目运营期噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物环境保护措施 项目生活垃圾由垃圾桶收集后，交由市政环卫部门定期清运处置，应做到“日产日清”，防止生活垃圾长期堆放发生腐畋和滋生蚊蝇。采取以上措施后，各类固体废物均得到安全妥善的处理处置，不会对周边环境造成污染影响。 5、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017），制定环境监测计划，见表5-1。 表5-1 项目运营期废气监测内容及计划 监测类别 监测因子 监测点位 监测频次 执行排放标准 大气 油烟废气 排气烟道、进出口 一次/季度 食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模标准（2.0mg/m3，去除效率不低于85%） 生活污水 COD，BOD，SS，氨氮，动植物油 生活污水排放口 一次/季度 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 噪声 Leq（A） 场界四周及敏感点 一次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值及敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为60000万元，环保设施投资主要有废气处理设备、厂区绿化、厂区垃圾桶以及生产区域消声减震设备等，环保投资344.02万元，占总投资金额的0.57%。详见表5-2。 表5-2 环保措施及污染防治投资估算表 污染源 环保措施 环保投资/万元 废气 车辆运输施工扬尘 洒水抑尘，地面清洁；雾炮机2台，洒水车2台；洗车台1个 150 油烟废气 采用静电复合式高效油烟净化器处理，高出屋顶3m高排气筒排放 15 废水 施工废水 沉淀池采用土工布防渗1处 5 生活污水 化粪池（2个75m³）+隔油池 84 噪声 车辆运输施工噪声 加强运输车辆管理，设置减速带及限载限速、禁鸣等标志牌，设实体围挡等 30 固废 一般固废 垃圾桶、固废收集桶；设置一般固废暂存间 5.5 弃土、弃渣 临时堆存、优先回填、弃土运输至指定的堆放场地 20 绿化 绿化面积772.00m2 27.02 环境管理 环境方面管理费用 3.5 环境监测 环境监测费用 4 总计 344.02 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 保护表土资源，基坑开挖中的弃土弃渣应运至指定地点处置，严禁随意堆置，堆放时用密网覆盖，在裸露土体进行临时绿化，防止水土流失。 | 各项环保措施符合要求，绿化面积达到计划要求。 | 园区绿化 | 绿化面积达到设计要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工场地内设置一处沉淀池，冲洗废水经沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 | / | 食堂设置隔油池，建设2座化粪池（75m³），经化粪池处理达到后排入市政污水污水管网，最终西安市第六污水处理厂进行处理。 | 隔油池和化粪池设施是否齐全。 |
| 地下水及土壤环境 | 设置建筑材料堆放区，避免其淋溶水渗入地下；场地进行硬化处理，定期维修机械，防止机油泄漏污染地下水以及土壤。沉淀池采取防渗措施。 | 符合环保要求 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声的施工机械和工艺。文明施工、加强有效管理; 夜间施工时，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。 | 各项环保措施及设施建设符合要求 | 加强停车场进出机动车辆的管理 | 厂界环境噪声排放标准 |
| 振动 | 选用低声级的建筑机械，非施工时间严禁运行。 | / | / | / |
| 大气环境 | 将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价；满足工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”等要求；车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄露等现象；路基施工期间应进行洒水抑尘作业；集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准；禁止焚烧建筑垃圾、废弃木料、塑料品和热熔沥青等杂物；项目施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值应满足《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）表1标准要求，施工期扬尘监测应严格按照《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中监测方法及频次要求。 | 各项环保措施及设施建设符合要求 | 食堂油烟废气经集气罩收集后经高效油烟净化设施处理后由一根总风管经高出屋顶3m的排气筒排放。地下车库应设置独立的送风、排风系统 | 油烟废气排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）大型规模标准（2.0mg/m3）要求，地下车库汽车尾气治理达标。 |
| 固体废物 | 施工过程中产生的生活垃圾应分类收集合理处置，产生的其他固体废物，应按照环卫部门要求，送往指定垃圾填埋场进行卫生填埋；车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不扬散；对于施工垃圾、维修垃圾，要求回收、分类处理，其中可利用的物料应重点利用或提交收购，如多数的纸质、木质、金属质和玻璃质的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应运送至建筑垃圾填埋场，禁止随意倾倒。 | 各项环保措施及设施建设符合要求。 | 生活垃圾由垃圾桶分类收集后，交由市政环卫部门定期清运处置。 | 各项环保措施及设施建设符合要求。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工场地边界TSP | 1次/施工期，监测3天，每天1次，每次以连续1h采样获取平均值 | 按照监测计划委托有资质的机构定期监测 | 每季度监测报告 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目的建设符合国家和地方产业政策，符合西咸新区沣东新城控制性规划，项目实施环评提出的措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境造成的影响较小，选址是合理的。在认真落实本报告表提出的各项环境保护措施、要求和建议后，切实执行“三同时”制度的前提下，项目对周围的环境影响在可以接受的范围内，综合考虑其社会、经济和环境效益，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 本项目若后续入驻企业存在其他生态环境污染，按照生态环境保护法规要求进行环境影响评价，另行办理环评手续。

# Text boxes

项目所在地