西咸沣东审准〔2022〕29号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于西安北车医院建设项目环境影响报告表的批复

西安北车医院：

你单位报来《西安北车医院建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经西咸新区生态环境局（沣东）工作部审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城建章路南段54号，占地面积12216m2，设300张床位，主要建设内容有门诊楼、主楼、住院部、急诊楼及医疗辅助用房、食堂等辅助工程，主要有疼痛科、骨科、狂犬病门诊、全科门诊、五官检查室、普通外科、B超室、神经内科、神经外科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、心电图室、耳鼻喉科、眼科、中医针灸室、妇科、皮肤科、超声检查室、内镜治疗室、生化室、心电图室、理疗室、康复科等科室。项目总投资6000万元，其中环保投资73.5万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）污水处理设施采用密闭加盖设计，臭气排放须达标。

（三）生活垃圾和一般固废应分类收集处置。医疗废物、过期药品分类收集后暂存于符合标准的医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。化粪池、污水处理站污泥收集后作为危废，由有资质单位进行清掏、消毒，密闭封装后外运处置。

（四）生活污水、医疗废水、被服洗涤废水等一起经污水处理设施（处理规模240m3/d，工艺：格栅+预曝调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒接触池）处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准（其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2022年4月8日

抄送 ：西咸新区生态环境局（沣东）工作部，陕西润卓环境技术有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 2022年4月8日印发