西咸沣东审准〔2022〕31号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于安必平（陕西）医药科技有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

安必平（陕西）医药科技有限公司：

你单位报来《安必平（陕西）医药科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经西咸新区生态环境局（沣东）工作部审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园2号楼303-304，主要建设内容有年产免疫组化检测试剂3万人份、液基细胞处理试剂50万人份、荧光原位杂交检测试剂4万人份的研发生产线。项目总投资1000万元，其中环保投资18.1万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）生产废气经通风橱收集后由两级活性炭吸附装置处理后通过22m高的排气筒排放。

（三）生活垃圾和一般固废应分类收集处置。污水处理站污泥、生产及实验废液、废过滤材料、废防护服、废实验材料、废活性炭、沾染化学品的废包装材料等危险废物分类收集后暂存于符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（四）生产废水、洗衣废水经实验室废水处理设备（处理规模2t/d，工艺：预沉淀+酸碱中和调节+絮凝沉淀+消毒）处理后排入中兴深蓝科技产业园污水处理系统处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准（其中氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报有审批权限的生态环境部门重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2022年4月8日

抄送 ：西咸新区生态环境局（沣东）工作部，陕西三绿环境工程咨询有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 2022年4月8日印发