# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# （报批本）

项目名称：西安凯乐环境检测技术有限公司建设项目

建设单位（盖章）：西安凯乐环境检测技术有限公司

编制日期：           2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目平面布置图

附图3、项目监测点位图

附图4、项目外环境关系图

附图5、项目环境保护目标分布图

附件：

附件1、环评委托书

附件2、备案文件

附件3、租赁合同

附件4、园区环评备案表

附件5、营业执照

附件6、现状监测报告

附件7、西藏凯乐实验室监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安凯乐环境检测技术有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-611203-04-01-814554 |
| 建设单位联系人 | 文凯 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区 |
| 地理坐标 | （东经：108度45分16.485秒，北纬：34度15分47.116秒） |
| 国民经济 行业类别 | M746环境与生态监测检测服务 | 建设项目 行业类别 | 98.专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | (新建 (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 13.5% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 639.21 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 一、西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020） 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：原西安市环境保护局 审查文件名称及文号：《西安市环境保护局关于西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（市环函[2014]20号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别 主要要求 本项目情况 符合性 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 沣东新城的规划发展定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 城市发展政策指引：……大力发展高科技研发产业，为现代制造业提供创新驱动力。大力发展文化创意产业。大力发展现代服务业，促进区域产业发展，构件区域性金融中心、信息中心、汽车博览中心等。 本项目位于沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区，属于环境与生态监测检测服务行业，采用行业先进设备及先进监测技术，为沣东新城及周边各工业企业提供专业环保技术服务，属于现代服务业。 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》环境影响报告书及审查意见 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目为生态环境检测实验室项目，不含电镀生产线和涉重金属排放。 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目为生态环境检测实验室项目，无生产行为，不属于排污量大的行业，对环境的影响较小。 符合 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 项目一般实验废水、纯水制备浓水和三次后的清洗废水经中和箱处理后，与生活污水和地面拖洗水一起经园区化粪池预处理，通过市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理，尾水排至太平河。 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。 项目产生的的固废分类收集，危废委托有资质单位定期处置。 符合 综上，本项目符合规划及规划环评及其批复要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类，也不属于淘汰类，为允许类。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 项目位于沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区，租赁西安中兴海蓝节能环保科技有限公司已建成的厂房，租赁建筑面积639.21m2（租赁合同见附件）。本项目是在已有厂房内进行建设，不新增用地，不存在制约因素。本项目所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施齐全。项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。 因此，本项目选址合理可行。 3、平面布局合理性分析 本项目位于沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区，本项目呈矩形，检测区域主要分布在北侧，办公区域主要分布在南侧，项目总体布置比较整齐，功能分区明确，整体布局合理。具体平面布置见附图2。 4、“三线一单”符合性分析 表1-2 项目“三线一单”对照详情 序号 “三线一单”要求 本项目情况 符合与否 1 生态保护红线 本项目位于沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区，位于工业园区内。项目不涉及森林公园、自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田等重要生态功能区。 符合 2 环境质量底线 本项目所在地除环境空气外均能满足相应的环境功能区要求；属于环境空气不达标区。 项目运营期废气均能达标排放；废水均进入市政管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理后达标排放；项目厂界噪声能够达标排放；固废均可得到有效处置，不会改变区域环境功能区划，对外环境影响较小，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 符合 3 资源利用上线 本项目生产过程会消耗少量水资源、电能，在已有厂房内建设，不新增用地。但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，不触及资源利用上限要求。运营期通过加强节水节电等措施达到节约资源的目的。 符合 4 生态环境准入清单 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）陕西省生态环境管控单位分布图，项目所在地属于重点管控单元，其生态环境准入要求暂未公布。 / 6、其他相关环保管理政策的符合性分析 表1-3 相关环保管理政策的符合性分析一览表 相关环保管理政策 主要要求 本项目情况 符合性 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 （1）强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 （2）含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。 （3）有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。 （4）推进建设适宜高效的治污设施。小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。 本项目为环境检测实验室项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目检测过程中产生的有机废气，采取活性炭吸附处理后，达标排放，对环境影响较小。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染工作防治方案》 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80% 项目有机废气经通风橱收集处理，集气效率为90%。 符合 新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施 本项目为新建项目。实验试剂中VOCs含量低。实验过程产生的有机废气由通风处收集后通过活性炭吸附装置处理，净化效率为85%。 符合 《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 （十六）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施，完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。 本项目为环境检测实验室项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目检测过程中产生的有机废气，采取活性炭吸附处理后，达标排放，对环境影响较小。 符合 《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2020年工作方案的通知》 系统推进VOCs污染整治。严格落实《陕西省铁腕治霾工作组办公室关于印发陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018-2020年）的函》（陕治霾办函[2018]18号），按重点排污单位名录管理规定要求建立VOCs排污单位名录库，持续开展工业涂装、包装印刷等重点行业VOCs污染整治 项目不属于包装印刷、工业涂装等重点行业。 符合 加大源头替代力度。大力推广使用符合相关部门规定的低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代 项目不使用涂料、油墨、胶粘剂；不属于家具、汽修、印刷等行业。 符合 西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版） 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业。有机废气由通风橱收集，经活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放措施处置，可达标排放。 符合 综上，本项目符合现行的环保管理政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：西安凯乐环境检测技术有限公司建设项目 （2）建设单位：西安凯乐环境检测技术有限公司 （3）建设性质：新建 （4）投资总额：200万元 （5）建设地点：陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区（经度：108°45′16.485″，纬度：34°15′47.116″），地理位置见附图1。 （6）周边环境现状：根据现场踏勘，本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区，东北侧10m、西南侧43m、西北侧25m和西侧67m均为园区内办公楼；西北侧约91m为文宣二路，东南侧约45m为科源四路，南侧约165m为沣东大道，西南侧约60m为文宣一路。北侧隔文宣二路约202m为陕西同力电器有限公司，约136m为中兴深蓝科技产业园二期，约455m为西安市付海水泥构件厂；东北侧约341m为航天科工西北科技创新产业园；东侧隔科源四路约142m为天海星沣东数码工坊；东南侧隔科源四路约101m为沣东旺城小区，东南侧约249m为数字创新中心，东南侧约458m为西部慧谷；南侧隔沣东大道约366m为西部生命科学园。项目周边500m范围内的敏感点为东北侧10m、西南侧43m、西北侧25m和西侧67m均为园区内办公楼和东南侧101m处的沣东旺城小区。 2、项目组成 本项目租赁陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区标准厂房，总建筑面积为639.21m2，规划为办公区域和实验区域，主要建设内容为理化实验室、仪器分析室等。项目组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程 类别 主要项目 建设内容 主体 工程 实验区域 位于项目区域内北部，主要包括理嗅辨室、配气室、准备间、色谱分析室、前处理室、烘箱室、天平室、药品标液室、光谱分析室、光度室、理化试验室、无菌间、培养间、样品间、测油室等。 辅助 工程 办公区域 位于项目区域内南部，主要设置办公室、会议室、档案室等。 储运 工程 储存 主要位于项目区域内东部，一般试剂储存于药品柜内，易制毒试剂储存于易制毒室，易爆试剂储存于易制爆室，实验气体储存在有机分析室和金属分析室；危废暂存于危废暂存间；样品储存于样品柜。 运输 实验试剂的运输由供货方采用汽车运输。 公用 工程 给水 项目给水由园区市政供水管网提供；项目内设置纯水间，采用“反渗透”工艺，制水能力20L/h。 排水 排水实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网，除前三次清洗废水、危险检验废液作为危废收集外，一般检验废液、纯水制备浓水和三次后清洗废水先经中和箱处理后，再与生活污水、地面拖洗水一起经园区化粪池预处理，通过市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理，尾水排至太平河。 供电 依托园区电网供应。 供暖制冷 本项目办公区均采用中央空调供冷和供暖。 环保 工程 废气 实验室设置负压通风橱，样品前处理的操作在通风橱内进行，产生的VOCs经通风橱收集，然后经活性炭吸附过滤，经专用管道引至项目建筑楼顶通过1根20m高排气筒（DA001）达标排放。 通风橱主要设置在理化室、前处理室等。 废水 除前三次清洗废水和危险检验废液作为危废收集外，一般检验废液、三次之后的清洗水和纯水机浓水先经中和箱预处理，再和生活污水、地面拖洗废水等其他污水一同排入园区化粪池，经预处理后由市政管网排至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理，尾水排入太平河。 噪声 选用低噪声设备、隔声减振等措施。 固废 生活垃圾分类收集后，由环卫部门清理至指定地点； 一般固废 纯水制备过程中产生的废活性炭及废反渗透膜作为一般固体废物，交由设备厂家回收；一般样品中水样随三次后清洗废水处置，固体样品最终运至环卫部门指定地点。 危险废物 器皿前三次清洗废水、危险检验废液、实验废气净化系统更换产生的废活性炭、废弃试剂及部分危险样品等危险废物，分类收集后暂存在危废暂存间内，交由危废资质单位处置。 4、监测项目 项目认证6大类检测项目，包含192项物质的检验能力，本项目具有的检测能力类别见表2-2，检测规模根据客户需求决定。 表2-2 项目主要检测能力一览表 序号 检测类别 大类 小类 包装方式 暂存方式 年检测规模 1 环境检测 水和废水 78 瓶装 常温或低温保存 根据客户需求 2 饮用水 42 瓶装 常温或低温保存 根据客户需求 3 环境空气和废气 38 标准样品袋 常温恒重 根据客户需求 4 噪声 8 / / 根据客户需求 5 土壤和水系沉积物 17 标准样品袋 常温风干 根据客户需求 6 固体废物 9 瓶装 常温保存 根据客户需求 合计 6 192 / / 根据客户需求 5、项目主要原辅料 （1）试剂耗材用量 项目主要试剂耗材消耗情况见下表： 表2-3 项目主要试剂耗材消耗一览表 名称 规格/型号 年用量 最大储存量 名称 规格/型号 年用量 最大储存量 氯铂酸钾 AR 3g 10g 磷酸氢二铵 AR 500g 99% 500g 2000g 六水合氯化钴 AR 5g 99% 20g 200g 磷酸氢二钾，三水 AR 500g 99% 1000g 2000g 4-氨基安替吡啉 AR 25g 99% 50g 100g 硫代硫酸钠，五水 AR 500g 99% 2000g 5000g 乙醇95% AR 500mL 5L 20L 硫化钠，九水 AR 500g 98% 500g 1000g N，N-二乙基对苯二胺硫酸盐 AR 25g 25g 100g 硫脲 AR 500g 99% 1000g 2000g N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐 AR 10g 97% 20g 50g 硫酸钾 AR 500g 99% 1000g 2000g 氨基磺酸 AR 500g 99% 500g 1000g 无水硫酸铜 AR 500g 99% 500g 1000g 氨基磺酸铵 AR 100g 100g 200g 硫酸锌，七水 AR 500g 99.5% 500g 1000g 氨水 AR 500mL 25-28% 2L 10L 硫酸亚铁，七水 AR 500g 99-101% 1000g 2000g 冰乙酸 AR 500mL 2L 10L 硫酸银 AR 25g 99.7% 100g 200g 草酸钠 AR 500g 99.8% 1000g 5000g 六次甲基四胺 AR 500g 99% 500g 1000g 草酸钠 GR 500g 99.8% 1000g 5000g 氯胺T，三水 AR 500g 500g 1000g 碘 AR 250g (玻瓶) 99.8% 250g 1000g 氯化铵 AR 500g 99.5% 500g 1000g 次氯酸钠溶液 AR 500mL(塑瓶) 5.5% 500mL 1000mL 无水氯化钙 AR 500g 小颗粒 500g 2000g 碘化钾 AR 100g 99% 200g 500g 氯化钾 AR 500g 99.5% 1000g 2000g 可溶性淀粉 AR 500g 1000g 5000g 氯化钠 AR 500g 99.5% 2000g 5000g 靛蓝二磺酸钠 AR 25g 95% 50g 100g 钼酸铵，四水 AR 500g 99% 4000g 5000g 无水对氨基苯磺酸 AR 100g 99.5% 100g 200g 硼酸 AR 500g 99.5% 500g 1000g 1，10-菲啰啉，一水 AR 5g 99% 10g 20g 四硼酸钠，五水 AR 500g 500g 1000g 酚酞指示剂 IND 25g 25g 50g 硫酸镁，七水 AR 500g 99% 500g 1000g 铬黑T指示剂 AR 25g 50g 100g 磷酸氢二钠，七水 AR 500g 99% 500g 1000g 硅酸镁 250g 60-80目 1000g 2000g 氢氧化钠 AR 500g 98% 片状 2000g 2000g 甲基橙指示剂 IND 25g 50g 100g 试亚铁灵 常规 500mL 500mL 酒石酸钾钠，四水 AR 500g 2000g 5000g 碳酸钙 500g 98.5% 500g 1000g 酒石酸锑钾 AR 500g 99.5% 1000g 2000g 碳酸氢钠 AR 500g 99.5% 500g 1000g 聚乙烯醇磷酸铵 AR 25g 25g 50g 铁氰化钾 AR 500g 1000g 2000g 抗坏血酸 AR 100g 200g 500g 硫酸锰，一水 AR 500g 99% 500g 1000g 磷酸 AR 500mL (塑瓶) 85% 2000mL 3000mL 无水硫酸钠 AR 500g 500g 1000g 无水磷酸二氢钾 AR 500g 99.5-100.5% 2000g 5000g 无水氯化钙 AR 500g 小颗粒 500g 1000g 磷酸二氢钾 GR 500g 99.5% 2000g 5000g 溴百里香酚蓝 IND 10g 10g 20g 溴化钾 AR 500g 99% 1000g 2000g DL-酒石酸 AR 500g 99.5% 1000g 1000g 溴甲酚绿 IND 5g 5g 10g 磷酸二氢铵 AR 500g 1000g 2000g 亚甲基蓝，三水 IND 25g 98.5% 25g 50g 凡士林 2# YY 500g 白 1000g 1000g 无水亚硫酸钠 AR 500g 500g 2000g 硫酸铁铵，十二水 AR 500g 99% 1000g 1000g 盐酸副玫瑰苯胺 100mL 0.2% 200mL 200mL N，N-二甲基对苯二胺盐酸盐 环保试剂 25g 50g 50g 盐酸羟胺 AR 25g 98.5% 25g 50g 反式-1，2-环己二胺四乙酸 AR 10g 99.5% 10g 20g 阳离子交换树脂 732 AR 500g 500g 1000g 二硫化碳 GR 500mL 低苯 500mL 500mL 氧化镁 AR 250g 轻质 250g 500g 二乙胺 AR 500mL 99% 500mL 500mL 乙二胺四乙酸二钠，二水 AR 250g 99% 250g 500g 过硫酸钾 GR 500g 99.7% 2000g 5000g 聚乙二醇 600 AR 500mL 500mL 1000mL 邻苯二甲酸氢钾 PT 100g 99.95-100.05% 100g 100g 乙酸铵 AR 500g 98% 500g 1000g 磷酸二氢铵 AR 500g 500g 500g 无水乙酸钠 AR 500g 99% 500g 1000g 硫脲 AR 500g 99% 1000g 2000g 乙酸铅，三水 AR 500g 99.5% 500g 500g 氢氧化钠 GR 500g 98% 粒状 2000g 5000g 异烟酸 BR 25g 99-100.5% 25g 50g 亚甲基蓝，三水 IND 25g 98.5% 25g 50g 营养琼脂(2015版药典) 3# BR 250g 500g 500g 乙二胺四乙酸镁二钠盐，四水 AR 100g 99% 100g 200g 乳糖蛋白胨培养基 3# BR 250g 500g 1000g 乙酰丙酮 AR 500mL 500mL 1000mL 品红亚硫酸钠琼脂 3# BR 250g 250g 500g 甲醛溶液 AR 500mL 37-40% 1000mL 2000mL 碳酸钙 500g 98.5% 1000g 1000g 柠檬酸三钠，二水 AR 500g 99% 500g 500g 碳酸氢钠 AR 500g 99.5% 1000g 1000g 四氯乙烯 环保500mL 10L 20L 无水碳酸钠 GR 500g 500g 1500g 硫酸汞 AR 100g 200g 200g 氯化铵 GR 500g 500g 500g 纳氏试剂 100mL 2000mL 5000mL 无水葡萄糖 AR 500g 1000g 2000g 氢氧化钾 AR 500g 500g 1000g L-谷氨酸 AR 100g 98% 100g 200g 氯化亚锡 500g 500g 1000g 变色硅胶 AR 500g 大颗粒 5000g 7500g 甲酸钾 500g 500g 1000g 邻苯二甲酸氢钾 PT 100g 100g 200g 甲酸钠 500g 500g 1000g 硫酸铝钾，十二水 AR 500g 99.5% 500g 1000g 甲基红 25g 25g 50g 反式-1，2-环己二胺四乙酸 AR 10g 99.5% 20g 20g 三乙醇胺 500mL 500mL 1000mL 硫酸铁铵，十二水 GR 500g 99% 500g 1000g 二氯甲烷 500mL 500mL 1500mL 硫酸亚铁铵，六水 AR 500g 99.5% 500g 1000g 正己烷 500mL 1000mL 2000mL 尿素 AR 500g 99% 1000g 1000g 二甲基甲酰胺 500g 500g 1000g 乙酸乙酯 500mL 500mL 1000mL 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 AR 25g 25g 50g 碳酸钾 500g 500g 1000g 对二甲氨基苯甲醛 AR 25g 25g 50g 溴酸钾 500g 500g 1000g 革兰氏染色液 10mL-4 100mL 200mL 苯酚 500mL 500mL 500mL 碘酸钾 PT 100g 100g 100g 环己烷 500mL 1000mL 2000mL 氧化镧 GR 100g 100g 200g 4-氨基苯磺酰胺 100g 100g 200g 乙腈 500mL 1000mL 2000mL 高碘酸钾 100克 200g 200g 硅藻土 500g 500g 1000g 磷酸二氢钠 500g 500g 1000g 硫酸肼 AR500g 500g 1000g 盐酸萘乙二胺（N-1-萘乙二胺盐酸盐） 10克 10g 20g 无水磷酸氢二钠 500g 500g 1000g 亚硝基铁氰化钠 25克 25g 50g 十二水磷酸氢二钠 500g 500g 1000g 水杨酸 250克 250g 250g 硫酸镉 AR 100g 100g 200g 乙酸 500mL 2000mL 5000mL 氯化钡 AR500g 500g 1000g 甘油 500g 500g 1000g 氢氧化铝 AR500g 500g 1000g 巴比妥酸 25g 25g 125g 麝香草酚 25g 25g 25g 甲醇 500mL 2000mL 4000mL EC培养基 BR 250g 250g 500g 氯化铁 500g 500g 1000g 六氨合氯化钴 5g 10g 100g 碘酸钾 100g 100g 200g EC-MUG培养基 BR 100g 200g 200g 二水柠檬酸钠 500g 500g 1000g 苯胺 GR500g 500g 500g 二苯碳酰二肼 25g 50g 50g 酚试剂 AR 25g 25g 50g 铬酸钾 500g 500g 1000g 伊红美蓝培养基 BR 250g 250g 250g 三氯化六氨合钴 5g 20g 100g 丙烯基硫脲 AR100g 100g 100g AHMT（4-氨基-3-联氨-5-巯基）-1.2.4-三氮杂茂 5g 5g 10g 对氨基二甲基苯胺盐酸盐 AR 25g 25g 50g 环一二胺四乙酸（CDTA) 25g 25g 50g 变色酸二钠 AR500g 500g 500g 溴水 500mL 500mL 1000mL 正十六烷 HPLC100mL 100mL 100mL 硫酸氢钾 500g 500g 1000g 异辛烷 HPLC500mL 500mL 500mL 酚二磺酸 100mL 100mL 200mL 苯（安息油） HPLC500mL 500mL 500mL 异丙醇 AR 500mL 500mL 1000mL 四氯化碳-环保级 500mL 500mL 1000mL 乙酸锌，二水 AR 500g 500g 1000g 姜黄素 AR5g 5g 10g 硫酸联氨 AR 100g 100g 200g 无水硫酸钠 GR500g 500g 5000g 磺胺 AR 100g 100g 200g 硫酸钾 GR500g 500g 1000g 氟化钾(二水合氟化钾) AR500g 500g 1000g 三氟乙酸 HPLC100mL 100mL 200mL 葡萄糖 GR500g 500g 1000g 1-氨基-8-萘酚-3，6-二磺酸 25g 25g 50g L-谷氨酸 BR100g 100g 200g 乙腈 HPLC-500mL 1L 2L 乙酸正丁酯 GR500mL 500mL 1000mL 甲醇(木酒精) HPLC-500mL 1L 2L 碳酸镁 GR500g 500g 100g 过硫酸钾 （氮含量≤0.0005）500g 1000g 2000g 丁基黄原酸钾 90％ 100g 100g 200g 亚硝酸钠 500g AR 500g 1000g 钛铁试剂 AR25g 25g 50g 三氯化铁 500g AR 500g 1000g 氧化钙(生石灰) AR500g 500g 1000g 铬酸钡 500g AR 500g 1000g 氟化钠 GR100g 100g 200g 六次甲基四铵 500g AR 500g 1000g 三氧化铬 AR500g 500g 1000g 石油醚 500ml AR 500ml 1000mL 玫瑰红银试剂 AR5g 5g 10g 二硫化碳 500ml HPLL 500ml 1000mL 甲亚胺-H酸(水合偶氮次甲基—H，甲亚胺-H，甲亚胺-H 水合物) BS/10g 10g 20g 三号胆碱 25g 生化试剂 25g 50g 二氧化钛(钛白粉) AR500g 500g 1000g 溴甲酚紫 10g AR 10g 20g 硫代硫酸钠 GR500g 500g 1000g 二苯基碳酰二肼 25g AR，国药 25g 125g 石英砂 AR500g 500g 2000g 硫酸铵 500g AR 500g 1000g 2.4-二硝基酚(2，4-二硝基苯酚) AR25g 25g 50g 硼氢化钾 100g AR 500g 500g 吐温80(聚山梨酯-80) AR500mL 500mL 1000mL 重铬酸钾 500g GR 500g 500g 萘酚绿 B-BS10g 10g 20g 硫酸 GR，500mL/瓶 10L 10L 酸性铬蓝 K-AR10g 10g 20g 盐酸 GR，500mL/瓶 10L 10L 水杨醛 CP500mL 500mL 1000mL 硝酸 GR，500mL/瓶 10L 10L 硫酸 AR，500mL/瓶 10L 10L 丙酮 GR，500ml/瓶 500ml/ 5L 项目运行过程中实验气体主要为氮气、氦气、氩气及乙炔，主要用于气相色谱、原子荧光以及原子吸收的载气，项目不使用氢气、氧气等气体，具体见表2-4。 表2-4 项目实验气体使用情况一览表 类别 单位 年使用量（L） 最大储量（L） 规格 存放位置 氦气 罐/瓶 80 80 40升/瓶 有机分析室 氮气 罐/瓶 400 400 40升/瓶 有机分析室 氩气 罐/瓶 400 400 40升/瓶 气瓶柜 乙炔 罐/瓶 80 80 40升/瓶 气瓶柜 项目实验气体由供气厂家直接送货，用完后由厂家回收空罐并重新提供新气罐，项目不另行存储。 本项目常用化学试剂理化性质见表2-5。 表2-5 项目常用化学试剂理化性质 序号 名称 理化性质 毒性毒理 1 盐酸 HCl，分子量：36.46，CAS号：7647-01-0。外观与形状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点：-114.8℃。沸点：108.6℃（20%）。溶解性：与水混溶，溶于碱液 接触皮肤可引起痛热，并形成粟粒样红色小丘，对眼、粘膜及呼吸道具有强烈的刺激及腐蚀作用。吸入可出现头痛、头昏、恶心、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。严重时可发生肺炎、肺水肿、肺不张。接触眼睛可以引起角膜损伤，长期接触较高浓度时，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症等。LC50大鼠吸入3124ppm/1hr，小鼠吸入1108ppm/1hr，腹腔注射LD50小鼠1449 mg/kg，大鼠经口238～277mg/kg。 2 硫酸 H2SO4，分子量：98.078，CAS号：664-93-9。外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。溶解性：与水混溶。 对眼睛、皮肤、消化道及呼吸道具有灼伤作用，具强烈腐蚀性，吸入酸雾可以致死，含有硫酸的强无机酸酸雾对人类具有致癌作用，IARC将其归类为1，接触眼睛可以引起不可逆的眼损伤，导致角膜永久性浑浊或失明，其损害程度与浓度及接触时间有关，吸入可以引起呼吸道灼伤，引起鼻喉痛、咳嗽、喘息、呼吸急促、及肺水肿，严重时可因痉挛、炎症、喉管及支气管水肿、化学性肺炎及肺水肿而死亡。慢性毒性为长期反复接触皮肤可以引起皮炎，长期吸入可以引起鼻血、鼻阻塞、牙齿腐蚀、鼻中隔穿孔、胸痛、支气管炎。LC50大鼠吸入510mg/m3/2hr，小鼠320mg/m3/2hr，LD50大鼠经口2140mg/kg。 3 硝酸 HNO3，分子量：63，CAS 号：7697-37-2。 外观与性状：无色液体。熔点：-42℃。 沸点：83℃。溶解性：能与水混溶。 对眼睛、皮肤、粘膜及呼吸道具有强烈的灼伤作用，液体直接接触眼睛可以引起致盲或永久性眼损害，吸入可以引起急性肺水肿或慢性障碍性肺疾病，接触皮肤可以引起深度穿透性溃疡，浓硝酸与皮肤接触可以使皮肤染黄，食入可以引起肠胃道严重的永久性伤害，可使消化道穿孔，吸入可以引起痉挛、炎症、喉及支气管水肿、化学性肺炎及肺水肿、窒息、因水肿而导致上呼吸道阻塞、长期接触可以腐蚀牙齿，特别是尖牙及门牙。LD50大鼠经口>90mL/kg，未被IARC等机构列为致癌物质。 4 硼酸 为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。熔点：169℃，沸点：300℃，密度：1.43 LD50：2660mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料 5 乙酸 CH₃ COOH，分子量：60.05，CAS 号：64-19-7。外观与性状：无色液体，有刺鼻的醋味。熔点：16.6℃。沸点：117.9℃。 溶解性：能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂。 急性毒性[17]LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）LC50：13791mg/m3（小鼠吸入，1h） 6 乙酸铵 CH3COONH4，分子量 ：77.083；有乙酸气味的白色三角晶体；溶于水和乙醇，不溶于丙酮 刺激皮肤、粘膜、眼睛、鼻腔、咽喉，损伤眼睛；高浓度刺激肺，可导致肺积水 7 丙酮 C3H6O，分子量：58.08，CAS 号：67-64-1。外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点：-94.6℃。沸点：56.5℃。溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 急性毒性吸入小鼠LC50=44000mg/m3/4h；大鼠LD50=5800mg/kg；吸入，大鼠：LC50=50100mg/m3/8H；经口，小鼠：LD50=3000 mg/kg；经口，兔子：LD50=5340mg/kg；可以引起呼吸道、眼睛刺激，吸入蒸气可经引起嗜睡、头昏、长期及反复接触可以引起皮肤干燥并引起刺激，对中枢神经有抑制作用。无三致作用。 8 乙醇 C2H6O，分子量：46.06844，CAS 号：64-17-5。外观与性状：无色液体，具有特殊香味。熔点：-114.1℃。沸点：78.3℃。溶解性：与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 乙醇可以通过吸入，食入或皮肤吸收而进入人体，系中枢神经系统抑制剂，先引起兴奋，随后发生抑制。主要以食入引起伤害为主。急性中毒一般发生在饮入，会产生醉意、麻醉、昏迷、呼吸衰竭，还可发生体温下降、血压下降、心动过速、血糖过低、酸毒症、电解质失衡，对肝、肾及心脏有损害作用。量大时可发生兴奋、抑制、麻醉、窒息。严重时意识不清、瞳孔放大、体克，最后因心力循环衰竭，呼吸停止而死亡。慢性中毒常见于酗酒，可引起慢性胃炎，脂肪肝，肝硬化，心肌损害等。未被列为人类致癌物质。LD50小鼠经口3450mg/kg，腹腔注射528 mg/kg，皮下8285mg/kg，静脉注射1973mg/kg，大鼠经口9000mg/kg。 9 甲醇 CH3OH，分子量：32.04；无色 透明 液体，有刺激性气味；熔点：-97.8℃；沸点：64.7℃；相对密度（水=1）：0.79；溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒 10 氢氧化钠 NaOH，CAS 号：1310-73-2 。沸点1388℃，蒸气压1mmHg/739℃，熔点323℃，具强烈的腐蚀性，相对密度2.13/25℃，无生物富集性，易溶于水，可溶于乙醇、甲醇及甘油，水中辨别值0.003mol/L。 对皮肤、眼睛及组织具有强烈的腐蚀性，接触眼睛可以损害角膜、结膜及巩膜，也可损坏视网膜，粉尘可以刺激上呼吸道，长期接触可以引起鼻子通道溃疡，食入可以引起消化道腐蚀，吞咽困难，呕吐，呕吐物呈血糊状，并拌有粘膜碎物，可因休克及间发性感 染等因素而死亡。LD50小鼠腹腔注射40mg/kg。 11 氢氧化钾 KOH，白色粉末或片状固体，具强碱性及腐蚀性，溶于水，能溶于乙醇和甘油。相对密度 2.044。熔点 380℃（无水） LD50：1230mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料 12 氢氧化铝 Al(OH)3，固态，是铝的氢氧化物。是一种碱，由于又显一定的酸性，所以又可称之为一水合偏铝酸（HAlO2·H2O） LD50：无资料；LC50：无资料 13 氯化钠 NaCl，CAS 号：7647-14-5 。沸点1465℃，熔点801℃，相对密度2.17/25℃/4℃，难溶于乙醇，水中溶解度35.7g/100 mL 水/0℃，39.12 g/100 mL 水/100℃。 对眼睛、皮肤及呼吸道具有刺激作用，固体接触眼睛可以引起疼痛及红肿，食入大量易引起恶心、呕吐、口干、抽搐，继续服用大量可以引起脱水、昏迷。LD50 大鼠经口3000mg/kg，小鼠腹腔注射2602 mg/kg，经口4000mg/kg。 14 氯化钙 CaCl2，无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。无毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。易溶于水，同时放出大量的热（氯化钙的溶解焓为-176.2cal/g），其水溶液呈微碱性 LD50：1000mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料。 15 氯化钾 KCl，相对密度(水=1)（固体）：1.98；熔点：770℃；外观：白色结晶或结晶性粉末；沸点：1500℃（部分会升华）；溶解性：1g溶于 2.8ml 水、1.8ml 沸水、14ml甘油、约 250ml 乙醇，不溶于乙醚、丙酮和盐酸，氯化镁、氯化钠能降低其在水中溶解度 LD50：2600mg/kg(大鼠经口)，LC50：无资料；眼睛接触后：微刺激 16 氯化铵 NH4Cl，无色晶体或白色颗粒性粉末，无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒，分子量：53.49；熔点：520℃；密度（水=1）：1.53；溶解性：微溶于乙醇，溶于水，溶于甘油 LD50：1650mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料。 17 草酸钠 CAS 号：62-76-0 溶解性：溶于27 份水、16 份沸水，不溶于乙醇和乙醚，其水溶液显弱碱性；相对密度：2．34；熔点：250～257℃(分解)；刺激性：有刺激性；性状：白色结晶性粉末。无气味。有吸湿性；密度：（g/mL，25/4℃）：2.34；相对蒸汽密度：（g/mL，空气=1）：3.2。 急性毒性：人静脉LDLo：17mg/kg；小鼠腹腔LC50：155mg/kg；小鼠皮下注射LCLo：100mg/kg；猫皮下注射LDLo：100mg/kg。 18 无水硫酸钠 Na2SO4，白色均匀细颗粒或粉末。无嗅，味咸而带苦。密度：2.68g/cm3。熔点884℃。易溶于水，溶解度在0-30.4℃内随温度的升高而迅速增大。溶于甘油，不溶于乙醇。水溶液呈中性。 LD50：5989mg/ kg(小鼠经口)；LC50：无资料 19 硫代硫酸钠 CAS 号：7772-98-7 。相对密度1.667，不溶于乙醇，水中溶解度50 g/100mL 水，100℃时为231 g/100mL。 刺激眼睛、皮肤及呼吸道，食入量大时可以引起恶心、呕吐及腹泻。LD50小鼠经口5200mg/kg，未被IARC列为致癌物质。 20 碳酸氢钠 CAS 号：144-55-8。熔点50℃并分解，生成碳酸钠，相对密度2.20，不溶于乙醇，水中溶解度87000mg/L/20℃，165000mg/L/80℃，水溶解加热转化成碳酸钠。 对眼睛、皮肤及呼吸道具有刺激作用，食入大剂量时，特别对肾功能不足者易引起代谢性碱毒症及水肿，水溶液呈弱碱性，LD50大鼠经口 4220mg/kg，小鼠经口3360mg/kg，对人类无致癌作用。 21 抗坏血酸 CAS 号：50-81-7 。熔点 190～192℃，相对密度 1.65，辛醇/水分配系数log Kow = -2.15，不溶于醚、氯仿、苯、石油醚等非极性溶剂，水中溶解度333000 mg/L/20℃。 空腹服用数克抗坏血酸可以引起肠道不适及腹泻，大剂量的抗坏血酸可以破坏体内的维生素B12，实际无毒，可能人类的致死剂量(经口)约为15000mg/kg，LD50小鼠经口3367mg/kg，大鼠经口11900mg/kg，未被ACGIH，IARC， NTP等机构列为致癌物质。 22 葡萄糖 CAS 号：50-99-7。熔点 146℃，相对密度 1.544，辛醇/水分配系数log Kow= -3.24，溶于热甲醇、热吡啶，稍溶于丙酮中，溶于水及热乙醇中。 毒性低，将其溶液快速静脉注射会引起糖尿症，将5%溶液注射至表面颞动脉会引起眼睑水肿、眼球突出、眼睛移动困难、软组织坏疽、角膜浑浊，10%溶液对静脉有刺激作用，超过糖利用率时会发生高血糖症，糖尿及多尿。LD50大鼠经口25800mg/kg，小鼠腹腔注射18000mg/kg，静脉注射9000mg/kg。 23 碳酸钙 白色微细结晶粉末，无臭无味，能吸收臭气。熔点（ºC）：1339℃825-896.6 急性毒性：LD50：6450mg/Kg（大白鼠经口），对眼睛有强烈刺激作用，对皮肤有中度刺激作用 24 淀粉 (C6H10O5)n ，是葡萄糖的高聚体，白色粉末；无臭。在冷水或乙醇中均不溶解 / 25 亚硝酸钠 NaNO2，化学式：白色至浅黄色粒状、棒状或粉末。有吸湿性。加热至320℃以上分解。在空气中慢慢氧化为硝酸钠。遇弱酸分解放出棕色三氧化二氮气体。溶于1.5份冷水、0.6 份沸水，微溶于乙醇。水溶液呈碱性，pH约 9。相对密度2.17。熔点271℃。有氧化性，与有机物接触能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的过氧化氮和氧化氮的气体 LD50：180mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料 26 磷酸二氢钠 NaH2PO4，无色结晶或白色结晶性粉末。无臭，味咸，酸。热至100℃失去全部结晶水，灼热变成偏磷酸钠。易溶于水，几乎不溶于乙醇，其水溶液呈酸性。0.1mol/L 水溶液在25℃时的pH为 4.5。相对密度 1.915。熔点60℃。商品也有一分子结晶水的 LD50：8290mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料 27 磷酸二氢钾 KH2PO4，白色粉末，熔点（ºC）：8257.6；密度2.238；在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇 LD50：无资料；LC50：无资料；眼接触后：微刺激；食用大量后：反胃、呕吐、胃痛、腹泻，一般不适感觉 28 磷酸氢二钾 NaH2PO4，无色结晶或白色结晶性粉末。无臭，味咸，酸。热至 100℃失去全部结晶水，灼热变成偏磷酸钠。易溶于水，几乎不溶于乙醇，其水溶液呈酸性。0.1mol/L 水溶液在 25℃时的 pH为 4.5。相对密度 1.915。熔点60℃。商品也有一分子结晶水 LD50：8290mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料 29 碳酸钠 Na2CO3，分子量：105.99；熔点（ºC）：851；密度（水=1）：2.53；溶解性：易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等；外观与性状：白色粉末或细颗粒(无水纯品)，味涩 LD50：4090mg/kg（大鼠经口）LC50：2300mg/m3，2小时（大鼠吸入） 30 硫酸镁 MgSO4，常温下纯品为无色或微紫色的棱柱形晶体，工业品因含杂质常为粉红、棕红色、土黄色块。具有臭味。溶解于冷水，极易溶于热水，微溶于醇 LD50：820mg/kg(小鼠经口)；950mg/kg(小鼠静注)；LC50：无资料 31 硫酸钠 Na2S，常温下纯品为无色或微紫色的棱柱形晶体，工业品因含杂质常为粉红、棕红色、土黄色块。具有臭味。溶解于冷水，极易溶于热水，微溶于醇 LD50：820mg/kg(小鼠经口)；950mg/kg(小鼠静注)；LC50：无资料 32 硫酸钾 K2SO4，无色或白色结晶、颗粒或粉末。无气味，味苦。质硬。化学性质不活泼。在空气中稳定。密度 2.66g/cm。熔点 1069℃。水溶液呈中性，常温下 pH 约为 7。1g 溶于8.3ml 水、4ml 沸水、75ml甘油，不溶于乙醇。 / 33 硫酸锌 ZnSO4，无色斜方晶体、颗粒或粉末，无气味。熔点为 100℃， 味涩。相对密度(水=1)： 1.957（25℃）。易溶于水，水溶液呈酸性，微溶于乙醇和甘油。 纯硫酸锌在该品对眼有中等度刺激性，对皮肤无刺激性。 34 硫酸亚铁铵 （NH4）2Fe（SO4）2·6H2O，分子量：392.14；浅蓝绿色结晶或粉末。能溶于水，几乎不溶于乙醇。在空气中比硫酸亚铁稳定，有还原性 对呼吸道有刺激性，吸入引起咳嗽和气短。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性。误服引起虚弱、腹痛、恶心、便血、肺及肝受损、休克、昏迷等，严重者可致死 35 重铬酸钾 K2Cr2O7，分子量：294.1846；橙红色晶体；稍溶于冷水，水溶液呈酸性，易溶于热水，不溶于乙醇 对皮肤有强烈刺激性 36 酚酞 C20H14O4，白色或浅黄色三斜细小结晶；在空气中稳定；1g溶于12ml乙醇、约100ml乙醚，溶于稀碱溶液呈深红色，极微溶于氯仿， LD50：无资料，LC50：无资料；吸入大量后：发烧，心血管疾病，中枢神经系统疾病 37 亚甲基蓝 C16H18CIN3S，外观为深绿色青铜光泽结晶（三水合物），熔点 215ºC，闪点 14℃，密度 1g/mL。可溶于水/乙醇，不溶于醚类。亚甲基蓝在空气中较稳定，其水溶液呈碱性，有毒。亚甲基蓝广泛应用于化学指示剂、染料、生物染色剂和药物等方面 LD50：1180mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料 38 酒石酸钾钠 NaKC4H4O6·4H2O，也称酒石酸钠钾、罗氏盐、罗谢尔盐，是酒石酸钠与酒石酸钾形成的复盐。它是无色至蓝白色正交晶系晶体，可溶于水，微溶于醇，味咸而凉，水溶液呈微碱性。60℃时开始失去结晶水，215℃时失去其全部结晶水 LD50：无资料；LC50：无资料；本品无毒，对胃肠道有强烈刺激作用 39 苯酚 C₆H₆O，又名石炭酸、羟基苯，是最简单的酚类有机物，一种弱酸。常温下为一种无色晶体，有毒。苯酚是一种常见的化学品，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。苯酚有腐蚀性，常温下微溶于水，易溶于有机溶液；当温度高于 65℃时，能跟水以任意比例互溶。其溶液沾到皮肤上可用酒精洗涤，苯酚暴露在空气中呈粉红色。 LD50：无资料；LC50：无资料 40 乙酸钠 CH3COONa，三水合乙酸钠为无色透明或白色颗粒结晶，在空气中可被风化，可燃。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。123℃时失去结晶水。但是通常湿法制取的有醋酸的味道。水中发生水解 大鼠经口LD50：3530mg/kg，大鼠吸入LC50：>30gm/m3/1H，小鼠经口LD50：6891mg/kg小鼠皮下LD50：3200mg/kg小鼠静脉注射LD50：1195mg/kg兔子皮肤LD50：>10gm/kg 兔子经静脉注射LD50：1300mg/kg 41 铁氰化钾 K3[Fe(CN)6]，铁氰化钾是深红色晶体(单斜、八面体)，水溶液呈黄色。熔点：300 ℃，573 K，无特殊气味，能溶于水、丙酮，微溶于乙醇，不溶于醋酸甲酯与液氮。 / 42 碘化钾 KI，白色立方结晶或粉末。在潮湿空气中微有吸湿性，久置析出游离碘而变成黄色，并能形成微量碘酸盐。密度3.123 g/cm3，熔点681°C(954 K)，沸点1330 °C (1603 K) LD50：2779mg/kg（大鼠经口） 43 溴酸钾 KBrO3，无色三角晶体或白色晶状粉末。熔点370℃，相对密度（水=1）：3.27，分子量：167.01。溶于水，不溶于丙酮，微溶于乙醇。 / 44 蛋白胨 蛋白胨是将肉、酪素或明胶用酸或蛋白酶水解后干燥而成的外观呈淡黄色的粉剂，具有肉香的特殊气息。蛋白质经酸、碱或蛋白酶分解后也可形成蛋白胨。蛋白胨富含有机氮化合物， 也含有一些维生素和糖类。它可以作为微生物培养基的主要原料，在抗生素、医药工业、发酵工业、生化制品及微生物学科研等领域中的用量均很大。 / 项目实验室化学药品管理要求如下： ①实验药品必须储存在专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须遵守国家规定，并由专人管理。 ②实验药品专用储存室，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，储存室的储存设备和安全设施应当定期检查。 ③实验药品储存室应备有核实的材料收容泄漏物。 ④实验室药品以酸、碱的分类原则分开储存，切忌混储。 ⑤储存不同实验化学品时需参考对应的《化学品安全技术说明书》。 ⑥实验药品由专人负责保管，其他人使用或借出必须征得负责人的同意并且登记。 ⑦处置废弃实验药品，应依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家有关规定执行。 ⑧实验室应配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备。 项目实验室主要试剂按酸性、碱性、易燃易爆、固体物质、挥发性等分类分柜贮存，存放方案见表2-6： 表2-6 项目主要试剂存放方案一览表 类别 试剂名称 存放要求 存放方案 酸 性 物 质 硫酸 要求储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。 酸性物质统一橱柜存放，药剂容器进行密封，存储室自然通风，切忌与还原剂、碱类、醇类、碱金属等混储。 硝酸 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。 盐酸 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。 硼酸 应贮存在干燥清洁的库房内，不得露天堆放，应避免雨淋或受潮。应装在棚车、船舱或带棚的汽车内运输，并不应与潮湿物品和有色的原料混合堆置，运输工具必须干燥清洁。 碱 性 物 质 氢氧化钠 专用容器装储，严禁与易燃物或可燃物、酸类、酸性物质等混装。 碱性物质统一橱柜存放，严禁与易燃物或可燃物、酸类、酸性物质等混装。 易 燃 易 爆 物 质 甲醇 储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。 易燃易爆物质专用试剂间专柜存放，容器密封，储存间自然通风，周围不得有热源、火种，切忌与氧化剂、酸类、碱金属等混储，储存间配备灭火器。 丙酮 本品具高度易燃性，有严重火灾危险，属于甲类火灾危险物质。储存于阴凉干燥、良好通风处，远离热源、火源和有禁忌的物质。 石油醚 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库 温不宜超过 25℃。保持容器密封。应与氧化剂分 开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 指 示 剂 显色剂 密封保存 指示剂专柜存放，密封，不得与酸碱性物质混储，避免交叉污染。 酚酞 密封保存 固 体 物 质 氯化钠 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。 固体物质专柜存放，各物质专用容器密封保存，远离火种、热源，切忌与其他氧化剂、还原剂、活性金属粉末混储。 硫酸钠 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。 硫酸铜 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。 亚硫酸钠 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。 乙酸锌 密封保存。 6、主要设备 本项目不涉及放射性设备，所用仪器设备具体见下表： 表2-7 项目主要仪器、设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量（台） 一、分析设备 1 马弗炉 上海喆钛机械制造有限公司 1 2 传递窗 拓派 2 3 原子荧光光度计 北京海光仪器有限公司 1 4 原子吸收分光光度计 （带石墨炉系统） 上海仪电分析仪器有限公司 1 5 空压机 北京同洲维普 1 6 冷却水循环机 深圳达沃西 1 7 干燥箱 郑州生元 1 8 可见光度计 上海菁华科技仪器有限公司 1 9 紫外可见光度计 上海仪电分析仪器有限公司 1 10 洁净工作台 苏洁 1 11 菌落计数器 科伟 1 12 红外测油仪 青岛明华电子仪器有限公司 1 13 平板消解 科伟 2 14 隔水式恒温培养箱 科伟 1 15 8孔恒温水浴锅 科伟 3 16 全自动蒸馏装置 东易日盛 1 17 真空泵+抽滤装置 津腾 3 18 氢空一体机 中惠普 1 19 高压灭菌锅（手提式） 金线 2 20 高压灭菌锅（立式） 上海申安 1 21 超声波清洗仪 科伟 2 22 显微镜 佑科 1 23 离子活度计 雷磁 1 24 电导率仪 雷磁 1 25 COD恒温加热器 聚创101 2 26 pH计（实验室用） 雷磁 1 27 万分之一天平 龙腾 1 28 十万分之一天平 梅特勒 1 29 百分之一天平 上海友声 2 30 烘箱 科伟 1 31 生化培养箱（BOD5） 科伟 2 32 隔水式恒温培养箱 科伟 1 33 恒温恒湿系统 上海海向 1 34 紫外可见分光光度计（N4S） 上海仪电 1 35 离子色谱仪 青岛埃仑 1 36 气相色谱仪 北分 1 37 二级热脱附 中惠普 1 38 智能恒温恒湿培养箱 科伟 1 39 调温电热板（石墨加热） 科伟 1 40 酸化吹气装置 青岛海特尔 1 41 水平振荡仪 康氏 1 42 油浴锅 保恒 1 43 离心机 卢湘仪 1 44 纯水机 优普 1 二、采样设备 1 便携式pH计 雷磁 3 2 便携式电导率仪 雷磁 3 3 自动烟尘（气）测试仪 青岛众瑞 1 4 红外CO/CO2二合一分析仪 青岛众瑞 1 5 智能双路综合采样器 青岛众瑞 1 6 气体采样器（苯系物） 青岛众瑞 1 7 真空箱气袋采样器 青岛众瑞 1 8 多功能声级计 杭州爱华仪器 5 9 环境空气综合采样器 青岛众瑞 4 10 高负压智能综合采样器 青岛众瑞 1 11 智能高精度综合标准仪 青岛众瑞 1 12 便携式溶解氧测量仪 青岛众瑞 3 13 风速风向仪（五参数） 北京朋利驰科技有限公司 2 14 浊度计 / 3 15 赛氏盘 / 2 16 便携式消毒剂及副产物测量仪 长春吉大小天鹅仪器有限公司 2 17 深水采样器 / 2 18 石油类采样器 / 2 19 钢尺水位计 / 2 20 红外测距仪 永康市龙韵工具有限公司 2 21 林格曼黑度图 / 1 22 望远镜 青岛溯源环保设备有限公司 1 23 空盒压力计 南京祥瑞德电器科技有限公司 2 24 声级校准器 杭州爱华仪器 5 25 降尘缸 / 1 26 油烟烟枪 青岛众瑞 1 27 低浓度烟枪 青岛众瑞 1 二、公用工程 1、给水、排水 （1）给水 本项目用水由园区供水管网提供，主要包括员工生活用水、实验分析用水、实验清洗用水，本项目用水根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020），并结合项目实际情况调整。 ①员工生活用水 本项目劳动定员10人，不提供食宿；生活用水取27L/（人·d），则员工生活办公用水量为81m3/a，0.27m3/d。生活污水排污系数取0.8，则生活污水产生量为0.216m3/d，64.8m3/a。 ②实验分析用水 本项目溶液配制、稀释以及灭菌锅、恒温水浴锅、培养箱等实验设备需要使用纯水，纯水均为纯水机制造，纯水制备量约20L/h，产水效率约为80%。根据企业提供的资料，用于溶液配制和稀释的纯水使用量为0.05m3/d，用于灭菌锅等实验设备的纯水量约0.01m3/d。所以，项目实验分析过程纯水用水量约0.06m3/d。因此，实验分析用水中，自来水用水量约0.075m3/d。 ③实验清洗用水 实验器皿前三次清洗使用自来水，三次以后清洗使用纯水，根据建设单位提供资料，清洗用水中自来水（前三次清洗）用水量为0.08m3/d，纯水（三次以后清洗）用水量为0.03m3/d（自来水用水量约0.0375m3/d）。因此，实验清洗用水中，自来水用量为0.1175m3/d。 ④地面拖洗用水 项目每日进行室内地面拖洗，用水量约为1m3/d，300m3/a。 项目总用水量为1.4625m3/d，438.75m3/a。 （2）排水 项目产生的废水主要为生活污水、纯水制备浓水、地面拖洗废水、实验清洗废水和实验分析废液，试验分析废液包含一般检测废液和危险检测废液。纯水制备浓水、一般检测废液和三次以后的实验清洗废水经中和箱处理后，同生活污水、地面拖洗废水一起进入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理，尾水排入太平河。危险检测废液和前三次清洗废水作为危险废物收集后交由危废资质单位处置。 本项目给排水情况见表2-8： 表2-8 项目给排水情况一览表 用水环节 用水规模 用水定额 用水量（m3/d） 排水量 （m3/d） 生活用水 10人 27L/（人·日） 0.27 0.216 地面拖洗废水 1m3/d / 1 0.8 纯水制备 实验分析用水 0.075m3/d / 0.075 0.04 三次后清洗用水 0.0375m3/d / 0.0375 0.024 浓水 / / / 0.0225 前三次实验清洗用水 0.08m3/d / 0.08 0.064（不外排） 合计 1.4625 1.1025 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 2、供电 项目用电依托园区市政供电网络。 三、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，不提供食宿；一班制，每班工作8小时，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目租赁已建成办公楼，因此施工期只进行室内装修、设备仪器和环保设施的安装调试。产生的污染物主要为少量固废、废气和工人产生的生活废水以及施工设备产生的噪声。 二、运营期工艺流程 本项目主要包括水样、土壤样品、气体样品、固废样品等理化性质检测和水样的微生物类检测。检测主要工艺流程见图2-2。 图2-2 本项目工艺流程及产污环节图 接受委托 公司接受检测委托，委托方出具委托单。 （2）方法确认 根据委托方监测方案确定所需监测因子、监测时间、监测方法、监测人员。 （3）样品采集 按照国家技术标准进行现场采样、检测。 样品交接 采集回来的样品进行登记、交接、保存。 （5）实验分析 对待测样品进行预处理，预处理工序样品中部分废气及预处理所用的溶剂、酸性试剂会挥发至周围的大气环境中（G），预处理过程会产生清洗废水和实验室废液（W）、仪器工作噪声（N），以及废弃采样容器（S）。 对预处理后的样品进行检测，主要通过气相色谱仪、原子吸收分光光度计、液相色谱仪等测定，检测工序过程中所用有机溶剂、酸性试剂会挥发至周围的大气环境中（G），检测过程中会产生仪器工作噪声（N）、实验室废液（W）及废弃药品等（S）。 （6）出具报告 对测试所得和实地采集的数据进行整理、处理，通过所得数据及相关材料编制监测报告。 （7）报告审核 对编制的监测报告进行三级审核。 （8）批准发出，完成委托 监测报告审核无误后，出版监测报告，完成委托。 本项目所涉及的化学物质种类繁杂，每种化学物质所对应的监测方法不一致，以下简要介绍化学类检测实验、微生物类检测实验过程。 1、化学类检测实验 图2-3 化学类检测实验工艺流程及产污环节图 图2-4 仪器分析检测流程及产污环节图 工艺说明： 本项目化学类检测实验包括理化检测实验、有机检测实验和无机检测实验。样品接收后，待检样品根据检测项目类别在相应的实验室预先进行前处理，之后通过实验室不同的分析仪器和化学试剂，分析样品的化学指标。 (1)前处理：本项目前处理分为三类，理化实验样品前处理、有机实验样品前处理、无机实验样品前处理，部分前处理过程会产生废气，涉及废气产生的前处理操作均在通风橱中进行，其中理化、有机前处理和无机前处理使用硝酸、硫酸、盐酸等酸性试剂会产生酸性废气，经通风橱收集后引至项目建筑楼顶排放。 (2)检测：主要是利用化学方法（氧化还原、滴定等）对样品进行分析； (3)仪器分析：经前处理制备的样品根据检测项目类别使用不同化学仪器进行上机分析。仪器分析方法主要有色谱法、光谱法、电化学法、重量法等。部分仪器分析过程会产生极少量的废气，均经通风橱收集后引至项目建筑楼顶排放。 (4)器皿清洗：样品检毕后，需对检测过程用到的实验器皿进行清洗，清洗过程首先用配置成的5~10%硝酸液浸泡，之后为使器皿达到微量分析的需要，采用纯水机制备的纯水润洗，此部分润洗水污染物浓度很低，经收集中和预处理后排入园区化粪池，经化粪池处理后进入市政污水管网，最后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 此外，整个实验过程会产生实验废液、废耗材、样品等固体废物，属于一般固废的交环卫部门清运，属于危险废物的收集暂存，定期交由危废资质单位处理。 微生物类检测流程 图2-5 微生物检测流程及产污环节图 微生物实验操作在微生物室进行，实验器皿使用预先灭菌的容器。微生物实验首先根据检测项目类别配置合适的培养基，然后将样品接种到培养上进行培养，培养结束后计数并记录数据，实验后的器皿先采用高压灭菌锅进行灭菌，将固体培养基从器皿中分离，前三次器皿清洗用自来水，三次以后清洗器皿用纯水。实验过程产生的废弃物为灭菌后的废培养基，清洗器皿三次以后产生的清洗废水水污染物浓度很低，经收集中和预处理后排入园区化粪池，最后进入西安净水处理有限责任公司第六处理；前三次清洗器皿产生的清洗废液作为危险废物暂存在危废暂存间，定期交由危废资质单位处理。 本项目运营期主要产污环节见表2-9： 表2-9 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污环节 主要污染因子 废气 实验室废气 实验过程 硫酸雾、非甲烷总烃、氯化氢 废水 生活污水 员工办公 COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN 检测废液 实验过程 pH、COD、SS 清洗废水 仪器、器皿清洗 （三次以后） COD、SS 地面拖洗废水 地面清洁 COD、SS 纯水制备浓水 纯水制备 COD、SS 噪声 设备噪声 实验设备、排风系统 机械噪声 固废 一般固废 生活垃圾 员工办公 生活垃圾 剩余一般样品 实验过程 剩余样品及检测后的一般样品 废培养基 废培养基 废滤芯 纯水制备 废活性炭、废过滤膜等 危险废物 危险检测废液 实验过程 检测废液 前三次清洗废水 前三次清洗废水 危险样品 剩余危险样品 废试剂瓶 废试剂瓶 过期试剂 过期试剂 废活性炭 废气处理 废活性炭 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区已建厂房，厂房现已建设完成，西安中兴海蓝节能环保科技有限公司已于2020年1月15日填报了《西安中兴深蓝科技产业园项目建设项目环境影响登记表》，备案号为20206199000200000031，园区化粪池已建好投入使用。 本项目租赁厂房目前为空置状态，项目为新建项目，因此，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次环境空气质量现状评价引用陕西省生态环境厅办公室发布的《2021年12月1-12月全省环境空气质量状况》中空气常规六项污染物的数据，对区域环境空气质量现状进行分析，数据来源可靠，引用数据可行。项目所在区（西咸新区）环境空气质量统计结果见表3-1所示。 表3-1 空气质量状况统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 SO2(μg/m³) 年平均质量年浓度 8 60 13.3% 达标 NO2(μg/m³) 年平均质量年浓度 38 40 95% 达标 PM2.5(μg/m³) 年平均质量年浓度 42 35 120% 不达标 PM10(μg/m³) 年平均质量年浓度 81 70 115.7% 不达标 CO(mg/m³) 24小时平均第95百分位浓度 1.2 4 30% 达标 O3(μg/m³) 日最大8小时平均第90百分位浓度 138 160 86.3% 达标 根据统计结果可知，除细颗粒物PM2.5、颗粒物PM10外，二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，本项目所在区域属于不达标区。 （2）特征污染物 本次环境空气特征因子现状委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2021年12月11日~13日进行了现状监测（NO.SPJC-202112-ZH022，详见附件）。具体如下： （1）监测项目 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢。 （2）监测时间及点位 监测时间：2021年12月11日-12月13日； 监测点位：项目所在地下风向。 （3）监测频次 每天监测4次，连续监测3天。 （4）监测结果 监测结果见表3-2： 表3-2 环境空气质量补充现状监测结果 检测点位 检测项目 采样日期 检测结果（mg/m3） 标准限值 超标率 最大超标倍数 第1次 第2次 第3次 第4次 项目所在地下风向 非甲烷 总烃 12月11日 0.68 0.68 0.69 0.69 2 0 0 12月12日 0.66 0.66 0.67 0.68 12月13日 0.68 0.66 0.70 0.68 硫酸雾 12月11日 0.02 0.02 0.021 0.021 0.3 0 0 12月12日 0.022 0.022 0.023 0.020 12月13日 0.020 0.020 0.021 0.022 氯化氢 12月11日 0.034 0.037 0.035 0.039 0.5 0 0 12月12日 0.036 0.041 0.039 0.042 12月13日 0.031 0.036 0.034 0.043 由表3-2监测结果可知：项目所在区域环境空气质量监测中非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求；硫酸雾、氯化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中相关要求。 2、声环境质量监测 本项目声环境质量现状监测委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司进行了噪声现状监测，具体如下： （1）监测时间和监测布点 监测时间：2021年12月11日，昼夜各监测一次。 监测布点：在东、南、西、北厂界，东北侧临近办公楼、西南侧临近办公楼和西北侧临近办公楼各布设1个监测点，共布设7个监测点，噪声监测布点见附图3。 （2）监测结果 项目监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果 监测点位 监测时间 监测日期 标准限值dB(A) 2021.12.11 1#厂界东侧 昼间 夜间 53 昼间：60 夜间：50 42 2#厂界南侧 昼间 52 夜间 42 3#厂界西侧 昼间 53 夜间 41 4#厂界北侧 昼间 53 夜间 42 5#东北侧临近办公楼 昼间 54 夜间 41 6#西南侧临近办公楼 昼间 54 夜间 42 7#西北侧临近办公楼 昼间 53 夜间 41 由表中监测数据可知，项目各厂界及周围敏感点声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准规定。 3、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，本项目位于产业园区内，因此，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据实地踏勘，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等保护目标；项目厂界外50m范围内声环境保护目标为东北侧10m、西南侧43m、西北侧25m的园区内办公楼；厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目位于工业园区内，用地范围内不存在生态环境保护目标。 表3-4 主要环境保护目标 保护内容 名称 坐标/° 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 环境 空气 办公楼 108.75490422 34.26346368 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 东北 10 办公楼 108.75404055 34.26343371 西南 43 . 办公楼 108.75399227 34.26340467 西北 25 办公楼 108.75364358 34.26286823 西 67 沣东旺城 108.76257182 34.26007497 东南 101 声环境 办公楼 108.75490422 34.26346368 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 东北 10 办公楼 108.75404055 34.26343371 西南 43 办公楼 108.75399227 34.26340467 西北 25 地下水 厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 本项目位于工业园区内，用地范围内不存在生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放浓度限值。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级标准值* 监控点 浓度mg/m3 硫酸雾 45 20 1.3 周界外浓度最高点 1.2 非甲烷总烃 120 8.5 周界外浓度最高点 4.0 氯化氢 100 0.215 周界外浓度最高点 0.2 *注：执行严格50％的标准限值 二、废水 项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 表3-6 水污染物排放标准 除pH外单位为mg/L 污染物 pH COD BOD5 SS NH3-N TN TP 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 6-9 500 150 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 / / / / 45 70 8 三、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称 评价因子 标准值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 等效A声级 dB(A) 60（昼间） dB(A) 50（夜间） 四、固废 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目实验废水中一般检测废液、纯水制备浓水和三次以后器皿清洗水先经中和预处理后，再和其他污水依托园区化粪池处理达标，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，因此废水总量归入污水处理厂；废气主要为无机废气和有机废气（以VOCs计），因此建议总量控制如下，以供参考： VOCs：有组织排放量1.904kg/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气治理措施 （1）在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中；施工单位应严格按照有关城区施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范； （2）装修工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，建议使用绿色环保型装饰材料，减少材料废气的释放量，保证室内环境的安全； （3）施工运输车辆驶出前必须作除尘处理，运输水泥、垃圾等易产生扬尘物质车辆，必须封盖严密，严禁撒漏； （4）施工人员工作时佩戴口罩；采用符合国家规定质量要求的环保型胶粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。 2、施工期废水治理措施 施工期间，施工人员日常生活排放一定量的生活污水，项目所在地污水管网完善，废水排放利用现有的排水系统。施工期工人生活污水利用现有生活污水处置措施，经过收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，最后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 3、施工期噪声防治措施 本项目建筑施工期间使用的机械设备较少，但噪声源叠加后噪声声级会增加，因此在施工阶段应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，同时噪声在传播过程中随距离而衰减，环评要求施工单位合理安排工期，注意避开正常休息时间，在夜间（22：00~06：00）和午休（12：00~14：00）不使用高噪声的施工机械，避免强噪声机械作业噪声对周边民众产生影响。 4、施工期固废治理措施 针对建筑施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，施工单位在施工期应采取如下固废处置措施： （1）施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，建筑垃圾日产日清； （2）对施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点； （3）施工期危险固体废弃物，如废油漆、涂料包装物（周转回用的除外）等必须集中存放，统一送当地环保行政管理部门认可（有资质的）危险固体废弃物处理中心处理； （4）生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由市政环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1、污染源排放分析 本项目租赁已有建筑，内部不设食堂。项目运营期产生的废气主要为实验溶剂配制和实验实验过程产生的废气，主要为无机废气（以硫酸雾、氯化氢计）和有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）有机废气 本项目有机废气主要来源于实验室有机溶剂的挥发，有机溶剂主要包括甲醇、乙醇、丙酮、苯酚、环己烷、二氯甲烷等，有机溶剂在样品进行萃取（提取）等前处理及仪器分析过程中少量挥发，项目产生的有机废气总量以非甲烷总烃计。项目共使用有机溶剂总量为14.1kg/a，实验过程中间断性挥发产生的有机废气按最不利影响考虑，即100%挥发，则项目非甲烷总烃的产生量约为14.1kg/a。项目年工作300天，每天使用有机溶剂的有效时间合计约为4h。 （2）硫酸雾 实验所使用的硫酸为98%浓硫酸，通常情况下保存在密封容器中，除取样产生的少量挥发外，主要产生环节为实验过程挥发的硫酸雾，项目硫酸使用平均浓度为30%，加热温度一般为140℃左右。由于本项目无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，故本项目参考《环境统计手册》中公式计算硫酸雾产生情况： Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—液体的蒸发量，g/h； M—液体的分子量，98； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风柜内的空气流速一般可 0.6~0.8，拟建项目取最大值0.8； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。查表当液体重 量浓度30%时，140℃下的蒸汽分压力为108.3mmHg； F—液体蒸发面的表面积，最大约0.1m2； 根据计算可知，硫酸每小时产生的蒸发量为1.04g/h。项目年工作300天，涉硫酸实验时间按每日最多8h计，则硫酸雾产生量为2.496kg/a。 （3）氯化氢 实验室使用的盐酸一般是浓盐酸，通常保存在密封容器中，仅在使用时配置成为较低浓度的盐酸，项目盐酸一般使用最大浓度为30%，使用温度最高在40℃。由于本项目无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，参考《环境统计手册》中公式计算氯化氢产生情况： Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—液体的蒸发量，g/h； M—液体的分子量，36.5； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风柜内的空气流速一般可0.6~0.8，拟建项目取最大值0.8； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。查表当液体重量浓度30%时，40℃下的蒸汽分压力为51.2mmHg； F—液体蒸发面的表面积，最大约0.1m2； 根据计算可知，每小时产生的蒸发量为0.18g/h。项目年工作300天，涉盐酸实验时间按每日最多8h计，则氯化氢产生量为0.432kg/a。 项目产生非甲烷总烃的试剂主要用于有机前处理，均在常温下配制和使用，并在通风橱内进行，通风橱设置在前处理室内，每个前处理室内设置1个通风橱，共设置2个通风橱。废气经通风橱收集后，经活性炭吸附装置净化后由1根引至楼顶的排气筒（DA001）排放，本项目所在建筑高度为20m，因此本项目排气筒高度为20m。项目实验室废气采用机械强制抽风，将前处理室内的通风橱通过管道连接，有机废气收集后进入活性炭吸附处理。在理化实验中，涉及使用硫酸、盐酸等实验操作，均在实验室通风橱内进行，通风橱设置在理化室、色谱室、光谱室中，前述每个检测室内设置2个通风橱。本项目酸雾产生量少，酸雾经通风橱收集后，直接排放至大气环境中。 非甲烷总烃产生量为14.1kg/a，硫酸雾产生量为2.496kg/a，氯化氢产生量为0.432kg/a。 通风橱集气效率达到90%以上，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》(AQ/T 4274-2016)中要求，排风柜的有毒气体控制风速为0.5m/s，本项目通风橱风速以0.5m/s计，每个通风橱的吸风面积约1.5m2，则每个通风橱的风量至少为2700m3/h（共5400m3/h），本项目配置风机风量为5500m3/h，参考《活性炭对VOCs的吸附研究进展》（杨晓娜，任晓玲等人）中描述：“吸附技术的核心是吸附材料，……，其中活性炭因具有比表面积高、孔径可调、表面官能团易于改性、处理效率高（85%-95%）、成本低等优点，被广泛应用于VOCs处理领域”。本报告对活性炭的处理效率取85%，则非甲烷总烃有组织排放量为1.904kg/a，排放浓度为0.288mg/m3，排放速率为0.00159kg/h。其余10%未被收集的非甲烷总烃无组织排放，则无组织逸出的非甲烷总烃量为1.41kg/a，0.00118kg/h。硫酸雾排放量为2.496kg/a，氯化氢排放量为0.432kg/a。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废气源强排放情况见下表。 表4-1 本项目污染物排放源强表 产排污环节 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放形式 产生量（kg/a） 产生速率（kg/h） 治理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 去除效率（%） 是否为可行技术 排放量（kg/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 实验过程 DA001 非甲烷总烃 14.1 0.01175 通风橱+活性炭吸附装置，处理效率85% 5500 90 85 是 1.904 0.00159 0.288 有组织 实验室 非甲烷总烃 14.1 0.01175 / / / / / 1.41 0.00118 / 无组织 硫酸雾 2.496 0.00104 2.496 0.00104 / 氯化氢 0.432 0.00018 0.432 0.00018 / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、排放口基本情况及监测要求 表4-2 排放口基本情况 排放口编号 地理坐标（°） 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 类型 排放标准 DA001 108.754627701，34.262995937 20 0.6 常温 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关要求，本项目废气监测计划如下。 表4-3 运营期监测计划明细表 监测点位 监测因子 监测频次 DA001 非甲烷总烃 一年一次 厂界上风向1个点，下风向3个点 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢 一年一次 3、废气处理设施可行性 （1）有机废气处理可行性分析 项目将实验过程产生的有机废气分别采用通风橱收集后汇至集气管道内，再引至楼顶采用活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气通过20m高排气筒排气筒排放，设计风量5500m3/h，活性炭是一种广谱吸附剂，对绝大多数有机废气都具有良好的吸附作用，同时对产生的恶臭也有一定的吸附作用。 根据《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》，采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。废活性炭作为危险废物暂存危废暂存间后交由有资质单位处置。因此废气处理措施可行。 酸性废气处理可行性分析 实验过程中产生的酸雾产生量较小，产生浓度低，项目氯化氢、硫酸雾排放速率仅为标准限值的0.05%~0.1%，废气达标排放且排放强度低，故酸雾直接排放。排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准，因此废气处理措施可行。 4、排气筒位置、高度合理性分析 项目实验室位于5楼（建筑最顶层），由于位置的局限性，废气处理装置只能设置在露台处，同时，废气由通风橱收集后，汇集至管道内，管道延伸至楼顶，本项目所在建筑物高度为20m，因此，排放口距离地面约20m。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。由于本项目西南侧约43m、西北侧约25m和东北侧约10m有高层建筑，主要功能规划为商务办公；东南侧约101m有沣东旺城小区，为高层住宅区。本项目排气筒不能满足“高出周围200m半径范围的建筑5m以上”要求，故按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。经计算项目排放废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％的标准限值，因此排气筒布设合理。 5、达标排放及影响评价分析 根据前文分析：实验过程中产生的非甲烷总烃通风橱收集后引至楼顶采用活性炭吸附装置进行处理，处理后通过20m高排气筒排放，项目采取措施属于可行技术。硫酸雾、氯化氢产生量极少，由通风橱收集后直接排放。采取上述措施后，本项目废气排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中相关排放要求（执行严格50%的标准限值）。对周边环境影响较小，措施可行。 综上所述，项目处于环境空气质量不达标区，项目采取上述措施后，各项废气污染物对环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为生活污水、纯水制备浓水、地面拖洗废水、实验清洗废水和实验分析废液，其中试验分析废液包括一般检测废液和危险检测废液。纯水制备浓水、一般检测废液和三次以后的实验清洗废水经中和箱处理后，同生活污水、地面拖洗废水一起进入园区化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理，尾水排入太平河。 （1）废水产排情况 根据前文分析，本项目废水产生及排放情况见表4-4。 表4-4 本项目废水产生及排放情况 废水类别 产生工序 处理措施 排放量 排放去向 执行标准 m3/d t/a 生活污水 员工生活 园区化粪池 0.216 64.8 进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理，尾水排入太平河 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 地面拖洗废水 地面清洁 0.8 240 纯水制备浓水 纯水制备 中和箱+园区化粪池 0.0225 6.75 三次以后清洗废水 实验过程 0.024 7.2 一般检测废液 0.04 12 前三次清洗废水 作为危废处置 0.064 19.2 收集后作为危险废物处置 / 危险检测废液 0.008 2.4 西藏中测凯乐环境检测技术有限公司实验室项目于2021年2月取得了环评批复（拉环评审[2021]11号），并于2022年3月通过了竣工环境保护验收，西藏中测凯乐环境检测技术有限公司实验室项目与本项目检测类别、检测工艺相似，废水均采用中和设施+化粪池处理，本项目废水污染物源强选取其验收监测阶段废水总排口实际源强（验收监测报告见附件），本项目废水排放源强见表4-5。 表4-5 本项目废水排放源强 单位：kg/a 污染物 项目 COD （37mg/L） *BOD5 （37mg/L） SS （10mg/L） NH3-N （0.674mg/L） 总磷 （0.13mg/L） 生活污水（64.8t/a） 2.398 2.398 0.648 0.044 0.008 地面拖洗废水（240t/a） 8.880 8.880 2.400 0.162 0.031 纯水制备浓水（6.75t/a） 0.250 0.250 0.068 0.005 0.001 三次以后清洗废水（7.2t/a） 0.266 0.266 0.072 0.005 0.001 一般检测废液（12t/a） 0.444 0.444 0.120 0.008 0.002 合计 12.238 12.238 3.308 0.224 0.043 *注：西藏中测凯乐环境检测技术有限公司实验室项目验收阶段未监测BOD5，根据化学需氧量和五日生化需氧量基本定义可知，废水中化学需氧量浓度大于五日生化需氧量浓度，本评价选取最不利情况，以COD实测浓度作为BOD5浓度计算废水源强。 （2）废水监测计划 本次不新增废水监测计划，依托现有监测计划见下表。 表4-6 废水监测计划一览表 污染源 名称 监测项目 监测点 监测 频率 标准 废水 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN 园区化粪池出口 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 （3）依托可行性分析 项目综合废水经园区化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求，最终进入市政污水管网排西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得原西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验[2016]10号）。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A级标准。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，现阶段污水管网已覆盖到位，本项目外排废水量约1.8465m3/d，经园区化粪池处理后（其中三次以后清洗废水、一般检测废液和纯水制备浓水先经中和箱处理），能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求以及西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接管要求，本项目废水排放量小、水质简单、可生化降解性较好，不会对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂造成冲击。故项目产生的废水处理达标后依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 3、达标排放及影响分析 纯水制备浓水、一般检测废液和三次以后的实验清洗废水经中和箱处理后，同生活污水、地面拖洗废水一起进入园区化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理，尾水排入太平河。本项目外排废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、TP以及少量的酸、碱、盐类等。采取上述措施后，项目对地表水环境的影响是可接受的。 3、噪声 （1）噪声源 本项目为实验室项目，噪声源主要为空压机、真空泵和风机运行过程中产生的噪声，上述噪声源源强约90~95dB(A)。实验室仪器设备均置于室内，多为精密实验仪器，运行过程中几乎无噪声，噪声源强≤65dB（A），经厂房隔声、距离衰减后，对外环境影响很小。空压机、真空泵位于室内，风机位于露台处，本项目噪声源强见表4-7。 表4-7 项目噪声源强情况 序号 设备名称 数量 源强 dB（A） 降噪措施 降噪后源强dB（A） 运行时间（h） 1 风机 1台 95 选用低噪设备，基座减震，利用距离衰减 80 2400 2 空压机 1台 90 选用低噪设备，基座减震，利用厂房隔音和距离衰减 70 2400 3 真空泵 1台 95 选用低噪设备，基座减震，利用厂房隔音和距离衰减 75 2400 （2）噪声治理措施 项目拟采取的噪声治理措施见表4-8。 表4-8 项目噪声治理措施 序号 降噪对象 降噪措施 降噪效果 1 风机 选择低噪声设备，生产运转时定期对其进行检查维护，保证设备正常运转；合理布局，安装基座减震，有效利用距离衰减和厂房隔音 降噪量≥15dB（A） 2 空压机 3 真空泵 （3）达标情况分析 ①设备运行时噪声源强分析 项目噪声源主要来自空压机、真空泵和风机运行过程中产生的噪声，噪声源强约90-95dB(A)。主要采取选择低噪声设备，定期检查维护，选择合适位置安装，安装基座减震等措施，通过以上措施可使其噪声强度降低15-20dB（A）。 ②预测条件 a.考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡； b.在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 ③预测模式 按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定的方法，采用如下噪声衰减公式： A、噪声衰减公式： 式中： LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB（A）； ro、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB（A）。 关于△L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑围墙隔声、距离衰减等。 B、噪声叠加公式： 式中： Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； L——某点噪声总迭加值，dB（A）； N——声源个数。 ④预测结果 用上述噪声预测模式进行预测计算，得到各噪声源噪声传播至各厂界综合叠加后，对各厂界和厂界周围50m范围内敏感点处的最大噪声贡献值，具体见表4-9和表4-10。 表4-9 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源 噪声源强 厂界 东南 西南 西北 东北 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 风机 80 13 57.7 31 50.2 14 57.1 25 52.0 空压机 70 10 50.0 42 37.5 17 45.4 14 47.1 真空泵 75 15 51.5 33 44.6 12 53.4 23 47.8 厂界噪声贡献值 59.2 51.4 58.8 54.3 达标情况 达标 达标 达标 达标 表4-10 敏感点处噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源 噪声源强 敏感点 西南侧办公楼 西北侧办公楼 东北侧办公楼 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 风机 85 51 45.8 39 48.2 35 49.1 空压机 75 62 34.2 42 37.5 24 42.4 真空泵 80 53 40.5 37 43.6 33 44.6 噪声贡献值 47.2 49.8 51.1 背景值 54 53 54 预测值 54.8 54.7 55.8 达标情况 达标 达标 达标 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取措施后，经预测各厂界的昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，西南侧43m办公楼处、西北侧25m办公楼处、东北侧10m办公楼处噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区噪声限值。因此，本项目通过选取低噪设备、厂房隔声、距离衰减等措施后，不会对区域声环境质量造成较大影响。 （3）监测计划 表4-11 项目噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 噪声 厂界四周 LAeq 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 西南侧43m办公楼、西北侧25m办公楼、东北侧10m办公楼 LAeq 每季度一次 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物分为一般固废和危险废物。一般固废主要为员工生活垃圾、剩余一般样品、废培养基、纯水制备产生的废滤芯；危险废物主要为检测废液、前三次清洗废水、剩余危险样品、过期试剂、废试剂瓶、废气处理装置产生的废活性炭。 一般固废： （1）生活垃圾 项目劳动定员10人，日产生垃圾量按0.5kg/人计，则员工生活垃圾产生量约5kg/d、1.5t/a，生活垃圾分类收集后，清运至环卫部门指定地点。 （2）废滤芯 项目纯水机使用的滤芯约3个月更换一次，废滤芯产生量约为0.01t/次，0.04t/a，废滤芯由纯水机厂家更换后带走处置。 （3）剩余一般样品 项目采集的大多数样品均为一般样品，符合相应标准，不存在严重污染且产生量较小，一般样品中的水样可随后三次器皿清洗废水一同处置；固体样品（不考虑极少数永久保留样品）可随生活垃圾一并处理，根据建设单位已有经验，剩余一般样品产生量为0.5t/a。 （4）废培养基 项目微生物实验过程会产生废培养基，废培养基为一般固废，与一般样品一起转运至环卫部门指定地点。 危险废物： （1）检测废液 根据建设单位已有经验，实验过程产生的含废酸、废碱、重金属离子、有机溶剂及其他试剂的实验废液产生量约为0.001t/d，0.3t/a，用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 （2）前三次清洗废水 对于一些含重金属离子实验、使用有机溶剂的实验等，实验器皿清洗过程中会含有上述物质，一般前三次清洗水中污染物浓度较高，三次以后清洗水中上述污染物浓度很低可忽略不计。根据建设单位已有经验，前三次清洗废水产生量为0.015m3/d，4.5t/a，使用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 （3）危险样品 根据建设单位提供资料，项目大多数样品均为一般样品，其中涉及重金属或超标样品等危险样品数量极少，根据建设单位已有经验，危险样品产生量为0.02t/a，危险样品经判定属于《国家危险废物名录》（2021年）或检测结果达到《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）中的限值要求时，应作为危险废物处置。危险样品使用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 （4）废试剂瓶 根据建设单位提供资料，项目废试剂瓶产生量约为0.02t/a，收集后分类暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 （5）过期试剂 根据建设单位已有经验，项目运行过程中产生的过期试剂约0.03t/a，经专用容器收集后，分类暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 （6）废活性炭 本项目有机废气采用活性炭吸附处理装置，收集效率为90%，处理效率为85%。 本项目新建一套废气处理装置，根据表4-1，本项目有机废气产生量为14.1kg/a，则本项目被活性炭吸附的有机物量为10.7865kg/a，按照1kg活性炭吸附0.25kg有机物计算，则本项目活性炭用量为43.146kg/a，产生的废活性炭量为53.9325kg/a（含吸附的有机物10.7865kg）。项目活性炭吸附装置应选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，更换频次为每3-6个月更换一次。 废气处理过程产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》代号HW49中的900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质暂存于危废暂存间内，定期由有资质的危废处置单位进行清运，集中处置。 表4-12 项目固废产排情况 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 产生量 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量 生活办公 生活垃圾 一般固废 / 1.5t/a 垃圾桶 环卫部门指定地点 1.5t/a 实验过程 废滤芯 一般固废 / 0.04t/a / 厂家回收 0.04t/a 剩余一般样品 一般固废 / 0.5t/a 垃圾桶/污水管网 水样随三次后清洗废水处置，固体样品最终运至环卫部门指定地点 0.5t/a 废培养基 一般固废 / 0.03t/a 垃圾桶 环卫部门指定地点 0.03t/a 检测废液 危险废物900-047-49 废酸、废碱、重金属、有机物等 0.3t/a 危废暂存间（4m×1.8m） 由危废资质单位定期处置 0.3t/a 前三次清洗废水 危险废物900-047-49 4.5t/a 4.5t/a 危险样品 危险废物900-047-49 0.02t/a 0.02t/a 废试剂瓶 危险废物900-047-49 0.02t/a 0.02t/a 过期试剂 危险废物900-002-03 0.03t/a 0.03t/a 废气处理 废活性炭 900-041-49 有机物 53.9325kg/a 53.9325kg/a 环境管理要求： （1）一般固废 加强剩余一般样品的管理，禁止和危险样品混合存放，混合处置。 （2）危险废物 ①危险废物收集基准 A.含碱废液避免混入有机物质、酸性物质、金属、过氧化物及其他对处理过程造成妨碍的物质； B.含无机酸废液避免混入碱性物质、金属、有机物质、氰化物、硫化物、还原剂、氧化剂、爆炸物、溴化物、碳化物及其他其他对处理过程造成妨碍的物质； C.含有机溶剂废液避免混入酸、碱性物质、强氧化剂及其他对处理过程造成妨碍的物质； D.重金属系废液避免混入有机物质、强酸、金属、金属盐、还原剂、磷及其他对处理过程造成妨碍的物质； E.过期试剂、药剂、浓度过高或反应性剧烈的母液等不得倒入收集容器内，应当连原包装物一起收集进行处理。 ②容器要求 A.盛装危废的容器应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中附录A中的相关标准； B.盛装危险废物的容器及材质满足相应的强度要求； C.盛装危险废物的容器应完好无损； D.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； E.盛装危险废物的容器应有标签。 ②危废暂存间 A.地面应进行硬化，采取防渗混凝土作为基础防渗，防渗层为环氧树脂漆（或其余防渗材料），满足渗透系数≤10-10cm/s。 B.应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中规定的要求，采取“三防”（防风、防雨、防晒）措施； C.危险废物应分类堆放，不相容的危险废物不在一起。 此外，危险废物暂存应做到：设置明显的警示标识；危险废物集中收集后定期交有资质的危险废物处置单位回收，并对其进行安全处置，在项目环保验收之前，提供与危险废物处置单位签订的本项目危险废物处置协议；应及时、妥善清运危险废物，尽量减少危险废物临时贮存量；建立危险废物处置台帐。 危废贮存转运管理要求： ①贴上标签，标签上必须有危险废物名称、编号、危险性、日期及重量； ②禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物； ③存放转运做好记录，填好危废转移五联单，要有《危险废物转移联单》《危险废物登记台账》等； ④各类危险废物分别用特定的收集装置密闭贮存，贴上标签，注明名称、性质、日期，以便于管理； ⑤贮存容器应与危险废物具有兼容性，贮存容器应保持良好情况，如有严重生锈、损坏或泄漏，应立即更换，所有贮存容器应保持随时密闭状态； ⑥贮存设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 5、地下水 本项目实验室设置于5楼，1~4楼为办公区域，不存在地下水污染途径，本次环评建议建设单位采取防渗混凝土的防渗措施，对地下水环境影响甚微。 6、土壤 本项目实验室设置于5楼，1~4楼为办公区域，不存在土壤污染途径，本次环评建议建设单位采取防渗混凝土的防渗措施，土壤的影响较小。 7、生态环境 本项目位于园区内，占地范围内无生态环境保护目标，本次评价不做生态环境影响分析。 8、环境风险 （1）风险源分布 项目涉及的风险物质主要为盐酸、硫酸、硝酸等试剂，项目实验室全年使用的试剂存量远低于临界量，且所有实际均按月供给，故在实验室不存在大量试剂，本项目风险物质最大储存量与临界量比值均小于1，对外界产生的风险较小。 项目可能导致环境风险事故的物质主要分布于易制毒室、危废暂存间。 表4-13 本项目风险物质最大储存量与临界量比值一览表 序号 风险物质 最大储存量q（t） 临界量Q（t） 比值q/Q 1 氨水 0.00923 10 0.00092 2 次氯酸钠溶液 0.00125 5 0.00025 3 磷酸 0.00507 10 0.00051 4 二硫化碳 0.00188 10 0.00019 5 甲醛溶液 0.0022 0.5 0.0044 6 四氯乙烯 0.0326 10 0.00326 7 二氯甲烷 0.002 10 0.0002 8 正己烷 0.007 10 0.0007 9 乙酸乙酯 0.0009 10 0.00009 10 苯酚 0.00054 5 0.00011 11 环己烷 0.00158 10 0.00016 12 乙腈 0.003 10 0.0003 13 硫酸镉 0.0002 0.25 0.0008 14 甲醇 0.006 10 0.0006 15 苯胺 0.0005 5 0.0001 16 铬酸钾 0.001 0.25 0.004 17 异丙醇 0.00079 10 0.00008 18 四氯化碳 0.0016 7.5 0.00021 19 硫酸铵 0.001 10 0.0001 20 石油醚 0.00066 10 0.00007 21 硫酸 0.0366 10 0.00366 22 盐酸 0.0118 7.5 0.00157 23 硝酸 0.01513 7.5 0.00202 24 丙酮 0.004 10 0.0004 （2）影响途径 项目环境风险的主要影响途径为： 主要影响途径为上述物质在储运过程中发生泄漏，及泄漏后衍生的环境空气污染，或述物质泄漏后其反应生产物质、消防废物等泄漏后流出厂区地面，造成土壤、地下水、地表水污染。 （3）环境风险防范措施 ①原料从厂家运输和转运至本项目所在地的过程中，需由专人全程监控，转运过程由专用容器储存，并放置本项目制定地点储存，严禁随意搁置。 ②本次评价要求易制毒室、危险废物暂存间地面硬化，并采取重点防渗，设置围堰、托盘或其他防泄漏措施。其他试验区域地面需硬化防渗。 ③易制毒室、危险废物暂存间等风险区域应由专人管理，采用防盗门、严禁无关人员进入。 ④易制毒室、危险废物暂存间应远离火源、热源，保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ⑤酸、碱、氧化物、强反应性物质等易发生反应的物质应分区存放，严禁混放，针对领用各类有毒有害试剂的人员应加强培训试剂的危险特性，避免误操作引发事故。 ⑥乙炔气瓶应放置于合格的气瓶柜中，并应设有乙炔气体泄漏报警装置及通风设施。 ⑦将强实验室各风险单元的巡检，发现隐患及时排除。 （3）应急物资配备 实验室应配备干粉灭火器、消防沙、消防毯及其他应急物资。 （4）员工安全意识培训 企业应对所有员工进行安全培训，员工需掌握物料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，并通过考核后方可上岗。还应定期开展集体性安全培训，不断提高员工安全意识。 （5）加强危险废物暂存间管理，严格按照危险废物暂存要求落实。 在严格落实环评提出的环境风险防范措施的基础上，可有效预防环境风险事故的发生，因此本项目环境风险较小，在可接受范围内。 9、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，本次评价不作电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 通风橱+活性炭吸附装置，处理效率85% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 实验室 | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾 | 通风换气 |  |
| 地表水环境 | / | COD | 纯水制备浓水、一般检测废液和三次以后的实验清洗废水经中和箱处理后，与其他废水一同排入园区化粪池，最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 风机、真空泵等设备 | 90~95dB（A） | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工办公 | 生活垃圾 | 环卫部门指定地点 | / |
|  | 实验过程 | 废滤芯 | 厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 剩余一般样品 | 水样随清洗废水处置，固体样品最终运至环卫部门指定地点 |  |
|  |  | 废培养基 | 环卫部门指定地点 |  |
|  |  | 检测废液 | 分类收集至危废暂存间，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 前三次清洗废水 |  |  |
|  |  | 危险样品 |  |  |
|  |  | 废试剂瓶 |  |  |
|  |  | 过期试剂 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目采取铺设地砖，危废暂存间、易制毒室地面进行重点防渗处理，并设置防渗托盘等措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强职工安全教育，配备消防措施、防漏防渗措施等。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 设置专门负责环保工作的人员，建立环保档案，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，取得环评手续后尽快完成竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 项目建成后应根据管理要求完成以下工作： ①项目建成后，及时完成竣工环境保护验收工作； ②制定监测计划，并定期进行环境监测。 2、环保投资 表5-1 环保投资一览表 项目 污染种类 设施名称 规格 数量 投资（万元） 环境保护措施和设施 废气 集气系统 / 配套 10 活性炭吸附装置+1根20m高排气筒 / 1套 废水 中和箱 1m3 1套 3 化粪池 100m3 1座 依托园区 噪声 减振基座、低噪设备等设施 / 配套 1 固废 危险废物 危废收集桶 / 配套 3 危废暂存间 / 1个 运行维护费用 / / / 5 环境管理与监测费用 / / / 5 合计 27 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度，该建设项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.904kg/a | / | 1.904kg/a | +1.904kg/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.225kg/a | / | 0.225kg/a | +0.225kg/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.039kg/a | / | 0.039kg/a | +0.039kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.277t/a | / | 0.277t/a | +0.277t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.083t/a | / | 0.083t/a | +0.083t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.222t/a | / | 0.222t/a | +0.222t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.025t/a | / | 0.025t/a | +0.025t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.039t/a | / | 0.039t/a | +0.039t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废滤芯 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 剩余一般样品 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废培养基 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 危险废物 | 检测废液 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 前三次清洗废水 | / | / | / | 4.5t/a | / | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 危险样品 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 过期试剂 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 53.9325kg/a | / | 53.9325kg/a | +53.9325kg/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①