# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产120万立方米混凝土生产线技术升级改造项目

建设单位(盖章)：陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司

编制日期：           2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产120万立方米混凝土生产线技术升级改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 王珂 | 联系方式 | 13038936493 |
| 建设地点 | 陕西省西安市沣东新城斗门街办官庄村 |
| 地理坐标 | （ 108 度 45分26.194秒， 34 度 13 分 58.581秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55-石膏、水泥制品及类似制品制造302商品混凝土 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （备案）部门 | / | 项目审批（备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 96 |
| 环保投资占比（%） | 2.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《西咸新区控制性详细规划》 审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 审批文件名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区控制性详细规划》及《西咸新区控制性详细规划管理规定》的通知 批准文号：陕西咸发〔2018〕10号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | （1）本项目“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11号）及《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号），本项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表1-1 本项目与“三线一单”符合性分析表 项目 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目位于西安市沣东新城斗门街办官庄村，项目位于重点管控单元（西安市生态环境管控单元分布示意图见附图7）。本项目建设不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，与陕西省生态保护区域规划相符。 符合 环境质量底线 本项目运营期采取本次环评提出的治理措施后，废气、废水、噪声均可实现达标排放，固体废物均得到合理的处置，建设项目未触及环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 本项目新鲜水依托现有项目供水系统，电能主要依托厂区现有配电室，项目不属于高耗水、耗电企业。本项目在厂区原有土地范围内空余厂房，不新增占地，因此本项目满足资源利用上线的要求。 符合 生态环境准入负面清单 项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止行业，本项目不在陕发改规划[2018]213号发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》之内。 符合 （2）本项目与相关生态环境保护法规政策相符性 本项目与相关生态环境保护法规政策相符性见下表。 表1-2 本项目与相关生态环境保护法规政策相符性 文件 具体要求 本项目情况 符合性 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 第一类 鼓励类十二、建材13、储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用信息化集成管理系统进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线； 本项目拟建设石料堆场、主机搅拌楼、物料输送皮带均为全封闭，并在粉料筒仓及搅拌机上方安装布袋除尘器进行收尘，本次技改新增1条生产线属于智能化预拌混凝土生产线，因此属于鼓励类项目。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号） 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系...渣土车实施硬覆盖与全封闭式运输，强化道路绿化用地扬尘治理。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭式改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭式改造 本项目石料堆场、主机搅拌楼、物料输送皮带均为全封闭，并在粉料筒仓及搅拌机上方安装布袋除尘器进行收尘，厂区内部道路已硬化，砂石运输车辆严密遮盖、设有洗车平台并及时清扫并定时洒水。 符合 陕西省大气污染防治条例（2019修正版） 第三十三条企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。 第三十八条企业应当通过技术创新、产业转型升级等方式改进生产工艺设备，减少大气污染物的产生和排放。淘汰的落后生产设备，企业不得转让使用。 第五十九条堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。 本项目采用全自动型搅拌设备，在封闭车间内进行搅拌生产，可减少大气污染物的产生和排放，项目未使用淘汰落后的生产设备；石料堆场、主机搅拌楼、物料输送皮带均为全封闭；砂石运输车辆严密遮盖，设有洗车平台并及时清扫并定时洒水。 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必 须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业 本项目对原料堆场进行全封闭，棚顶安装喷雾装置可减小装卸过程粉尘；车间做到全封闭，搅拌器上方和粉料筒仓仓顶安装布袋除尘器；物料输送过程采用全封闭式皮带输送，砂石料经过定期洒水；厂区内部道路已硬化，并在厂区入口设有洗车平台，砂石运输车辆要严密遮盖，及时清扫并定时洒水，减少车辆运输的扬尘。 符合 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行 动方案（2018—2020年）（修订版）》 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、粉煤灰、二灰石厂等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在 装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业 符合 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版》 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 本项目对原料堆场进行全封闭，棚顶安装喷雾装置可减小装卸过程粉尘；车间做到全封闭，搅拌器上方和粉料筒仓仓顶安装布袋除尘器；物料输送过程采用全封闭式皮带输送，砂石料经过定期洒水；厂区内部道路已硬化，并在厂区入口设有洗车平台，砂石运输车辆要严密遮盖，及时清扫并定时洒水，减少车辆运输的扬尘。 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案 加强物料堆场扬尘管控。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业企业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业 符合 陕西省碧水保卫战2022年工作方案 加强水资源利用。完善再生水利用设施，工业生产、城市杂用等优先使用再生水，不断提高矿区矿井水资源化综合利用水平，适时开展陕北煤炭行业疏干水再生水利用试点工作。推进开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快现有企业和园区开展节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和循环用水。 本项目混凝土生产线用水全部进入产品不外排；搅拌机及混凝土罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，依托厂区现有三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序；骨料棚喷雾抑尘用水全部损耗，不外排；运输车辆冲洗废水依托厂区现有洗车台隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗 符合 由上表可知，本项目符合相关生态环境保护法规政策要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、本次技改项目基本情况 陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司总占地面积34667m2（52亩），厂内现有项目为年生产120万立方米混凝土项目，包括2条商品混凝土生产线（1#、2#），主要以2套商品混凝土搅拌楼为主体的搅拌区、骨料料棚以及全封闭输送皮带等其他生产辅助设施组成。 现为了进一步扩大公司产能，最大化利用现有配套设施的功能，陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司拟投资3500万元，增加一套180型混凝土搅拌机主机设备及配套的上料、储料和除尘等设施（设备），在厂区原有土地范围内空余厂房建设年生产120万立方米混凝土生产线技术升级改造项目，包括1条商品混凝土生产线3#，不新增用地，升级改造完成后，在原基础上产能可提高60万立方米混凝土。项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 本项目建设内容一览表 工程 类别 建设内容 工程内容 备注 主体 工程 骨料配料 系统 依托全封闭石料棚内，新增1条配料系统，包括配料机、计量斗、平皮带，用于进行骨料配料 本次新增1套 骨料斜皮带式输送系统 采用1套全封闭式皮带输送系统 本次新增1套 粉料储存及供给系统 位于全封闭车间内，包括2个粉煤灰储存仓，4.8×22m，每个储量300t，气力输送上料；3个水泥储存仓，4.8×22m，每个储量300t，气力输送上料 本次 新增 粉料、粉煤灰计量系统 包括计量系统1套，包括支架、计量斗、气动蝶阀、振动器、称重传感器 本次 新增 搅拌主楼 位于全封闭车间内，包括1组JS3000双卧轴制式搅拌机 本次 新增 液体外加剂系统 位于全封闭车间内，包括3t液体外加剂储罐2个 依托 现有 砂石分离 系统 主要用来分离清洗混凝土罐车的砂石 依托 现有 辅助 工程 办公楼 位于生产车间北侧，共3层，占地面积为460m2 依托 现有 试验室 位于办公楼一层，占地面积175m2，用于检验砂子（含水量、含泥量、细度、堆积密度）、石子（针片状含量等）、水泥、粉煤灰（细度、凝结时间）等物理指标以及混凝土是否合格达标 运输道路 原料由汽车运输进厂，成品由混凝土罐车运输出厂，运输道路采用水泥硬化路面，运输距离约100m 危废暂存间 位于生产车间东侧，用于暂存全厂危险废物 车辆清洗台 位于厂区门口，用于冲洗进出厂区的所有运输车辆，冲洗台下配备1套隔油池+沉淀池（12m3） 洒水车 共1辆，用于全厂洒水抑尘 储运 工程 骨料棚 骨料棚位于搅拌生产车间南侧，地面水泥硬化，采用全封闭彩钢结构，面积约6550m2，包括3个20×50m石子堆场，2个20×50m砂子堆场，主要储存砂石原料 依托 现有 运输 原料由供应商汽车运输，成品由专用混凝土罐车运输出厂 公用 工程 给水 用水依托厂区现有供水系统 依托 现有 排水 本次技改项目不新增员工，在现有厂区内调配员工，因此不新增生活用水。本项目无生产废水外排 / 供电 配电室1座，占地面积90m2，供电由市政供电系统接入 依托 现有 供暖制冷 办公区采暖制冷采用分体式空调 依托 现有 环保 工程 废水治理 本项目搅拌机及混凝土罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，依托厂区现有三级沉淀池（40m3）沉淀澄清后全部回用于搅拌混凝土工序；运输车辆冲洗废水依托厂区现有洗车台隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗 / 废气处理 本项目对原料堆场进行全封闭，棚顶安装喷雾装置；生产车间做到全封闭，搅拌器上方和粉料筒仓仓顶安装布袋除尘器；物料输送过程采用全封闭式皮带输送，砂石料经过定期洒水；厂区内部道路已硬化，并在厂区入口设有洗车平台，砂石运输车辆要严密遮盖，及时清扫并定时洒水，减少车辆运输的扬尘 / 噪声控制 选用低噪设备、车间采用隔声窗、隔声门，定期维护 / 固体废物 除尘器收尘 直接震落到筒仓和搅拌机内，用作原料使用，不外排 / 沉淀池废渣 沉淀池废渣定期清掏后回用于生产。 废机油 收集后依托现有工程危废暂存间暂存，并定期交由陕西环能科技有限公司进行处理。 2、主要产品及产能 根据市场需求与企业建设规模，本项目产品方案为生产C10-C80型商品混凝土。 表2-2项目产品及产能 产品 规格 现有项目 产能 技改升级增加产量 技改后全厂 产能 商品混凝土 C10~C80型混凝土 120万m3/a 60万m3/a 180万m3/a 3、主要生产设备清单 根据建设单位提供资料，本次技改项目采用的主要设备设施见表2-3。 表2-3 本次技改项目设备选型一览表 生产单元 主要工艺 设备名称 规格/型号 单位 数量 3#混凝土 生产线 原料入仓 水泥筒仓 300吨 个 3 粉煤灰仓 300吨 个 2 物料输送 给料机 25KW 个 1 全封闭式皮带 B1000M 套 1 物料搅拌 全自动型搅拌设备 JS3000 组 1 4、主要原辅材料、能源消耗 ⑴本项目主要原辅材料、能源消耗情况见表2-4。 本项目主要原辅材料包括水泥、粉煤灰、砂子、石子、外加剂、水等，依据建设单位提供的有关资料，其原辅材料具体见下表。 表2-4 主要原辅材料种类和用量 生产单元 类别 名称 技改前用量 （万t/a） 技改增加量（万t/a） 技改后全厂用量（万t/a） 储存方式 备注 混凝土生产线 原料 水泥 38.4 18.2 56.6 筒仓（300t） 外购 石子 144.49 70.2 214.69 骨料棚 砂子 71.74 33.37 105.11 骨料棚 粉煤灰 10.91 5.45 16.36 筒仓（300t） 外加剂（液体） 0.66 0.33 0.99 外加剂罐 辅料 水 11.8 5.958 17.758 / 外加剂的理化性质： 混凝土外加剂包括减水剂、缓凝剂、膨胀剂、防水剂和防冻剂等，根据混凝土的等级要求进行添加，本项目外加剂的理化性质如下所示。 本项目使用膨胀剂是一种可以通过理化反应引起体积膨胀的材料，其体积膨胀可被应用于材料生产、无声爆破等多个领域。主要成分为矾石、生石灰、氧化镁、蓝晶石等，较为常见的是混凝土膨胀剂与耐火材料膨胀剂。主要用于补偿材料硬化过程中的收缩，防止开裂。 ⑵物料平衡分析 项目主要原料为骨料（碎石、砂子）、水泥、粉煤灰、外加剂等，生产过程中会产生粉尘、除尘器收尘、沉淀池沉渣等。根据废气核算章节，项目排放的粉尘共0.7538t/a，粉料仓及搅拌工序除尘器全部收集的粉尘总量为313.0232t/a，根据建设单位提供数据，沉淀池废渣的产生量为15.6t/a。本项目物料平衡见表2-5。 表2-5 项目物料平衡表 投入 产出 名称 数量（万t/a） 名称 数量（万t/a） 水泥 18.2 产品 133.067 （60万立方米） 石子 70.2 粉尘 0.00007538 砂子 33.37 除尘器收尘 0.03130232 粉煤灰 5.45 沉淀池沉渣 0.00156 外加剂 0.33 / / 水 5.55 / / 合计 133.1 合计 133.1 5、公用工程 ⑴.给、排水工程 本项目给水依托厂区现有供水系统，项目用水主要为生产用水、清洗用水、运输车辆冲洗用水。本次技改项目不新增员工，在现有厂区内调配员工，因此不新增生活用水。 ①混凝土生产线用水 根据企业提供的数据，本次技改项目混凝土生产搅拌用水量约185m3/d，55500m3/a。生产用水全部进入产品不外排。 ②清洗用水 搅拌机冲洗水：根据建设单位生产管理规定，本次技改项目搅拌机平均每天冲洗1次，冲洗水量按2.5m3/次计算，则搅拌机冲洗水用量为2.5m3/d，750m3/a。污水产生系数按0.9计，冲洗废水约为2.25m3/d，675m3/a。 混凝土罐车冲洗水：项目混凝土罐车在短期不工作时需进行清洗，清洗数量按平均每天6辆计，清洗车辆用水按2m3/d辆·次计，混凝土车辆清洗水用量约12m3/d，3600m3/a。污水产生系数按0.9计，清洗废水约为10.8m3/d，3240m3/a。 搅拌机及混凝土罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 ③骨料棚喷雾抑尘用水 在骨料棚设置3套喷雾抑尘装置，在混凝土搅拌车间设置1套喷雾抑尘装置，以控制骨料储存、装卸、输送以及搅拌车间无组织粉尘。根据建设单位提供资料，本项目每天用水量约12m3/d，该部分水全部损耗，不外排。 ④运输车辆冲洗用水 本次技改项目运输车辆清洗依托厂区现有车辆自动冲洗台。本次技改配套8辆运输车辆，项目年出场车辆数为2400辆次，冲洗水量约0.2m3/辆·次，合计1.6m3/d，480m3/a，污水产生系数按0.9计，废水产生量为1.44m3/d，432m3/a，废水依托厂区现有洗车台隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗。 综上可得：本次技改项目日用水量为213.1m3/d（63930m3/a），其中新鲜水用量为198.61m3/d（59583m3/a），回用水用量为14.49m3/d（4347m3/a）。本项目用排水量核算表见表2-6，本项目水平衡图见图2-1。 表2-6 本项目用排水量核算表 序号 用水名称 用水标准 日用水量 （m3/d） 损耗量（吸收量）（m3/d） 回用水量（m3/d） 日排水量 （m3/d） 1 混凝土生产线用水 / 185 185 0 0 2 搅拌机冲洗水 2.5m3/次 2.5 0.25 2.25 0 3 混凝土罐车冲洗水 2m3/d辆·次 12 1.2 10.8 0 4 骨料棚喷雾抑尘用水 / 12 12 0 0 5 运输车辆冲洗用水 0.2m3/辆·次 1.6 0.16 1.44 0 总计 213.1 198.61 14.49 0 图2-1 本项目水平衡图 （单位：m3/d） 7、劳动定员及生产班制 本项目全年工作时间为300天，三班连续生产，每班设计工作时间为8h。本次技改项目不新增员工，在现有厂区内调配员工，厂内员工均为附近村民，不在厂区内就餐和住宿。 8、厂区平面布置 根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。 本次技改项目位于陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司空置厂房内，位于现有项目（1#、2#生产线）东侧，地理位置图见附图1。本项目新增一条混凝土搅拌站生产线（3#生产线），位置关系见附图3。根据功能将该厂房分区布置，搅拌机位于封闭厂房中间，3个水泥筒仓及2个粉煤灰筒仓位于搅拌机西侧，厂房和石料棚之间连接密闭皮带输送机，本项目生产区远离居民区。原有厂区办公楼位于厂区北侧，厂区出入口设在厂区北侧，距离G310国道300米，便于原料及产品的运输，缩短运输距离，厂区的布置方便生产管理，功能分区合理，且对厂区进行绿化，创造良好的生产、生活环境。项目厂区平面布置示意图见附图4。综上，从环境保护的角度考虑，本项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节 一、施工期 根据现场勘查，本次技改项目依托厂区内已建成厂房，不新增用地，施工期仅为设备安装，不涉及建筑物的建设、改造，也不涉及基础开挖、土石方工程等，建设内容施工期仅2个月，工程量小，无大型施工机械，对外环境的影响较小，在施工期结束后将一并消失。故本次评价不再对拟建项目施工期的环境影响进行具体分析。 二、运营期 本项目营运期工艺流程及产污环节见下图。 ⑴工艺流程简述： 商品混凝土即预拌混凝土，是指由骨料（碎石、砂子）、水泥、粉煤灰、水以及根据需要掺入的外加剂等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售混凝土拌合物。 本此技改项目新增一条混凝土搅拌站生产线，搅拌站由搅拌主机、骨料配料站、骨料皮带输送机、粉料仓、螺旋输送机、计量系统、供液系统、气路系统、除尘系统、主体框架、外包装、操作室及电器控制系统等组成，均为独立结构模块，用以完成混凝土原材料的输送、上料、贮存、配料、计量、搅拌和出料等工作。 （1）骨料称量：工程所需骨料由加盖篷布的运输车辆运输至骨料库内卸车，库内棚顶配套喷雾抑尘装置，卸车和堆存过程使用喷雾抑尘。分离好的砂石在库内用装载机运至库内地坑式上料口上料，经计量后由封闭皮带机送至搅拌机，该过程会产生少量粉尘废气G。 （2）粉料称量（水泥、粉煤灰）：该过程从配料、计量、加料到搅拌出料都在完全封闭的状态下进行。首先由散装水泥车（粉煤灰车）运送水泥（粉煤灰）至厂区，然后将散装水泥车（粉煤灰车）的输送管路与水泥筒仓（粉煤灰筒仓）的进料管路相接，通过散装水泥车（粉煤灰车）的气体压力将水泥或粉煤灰输送到筒仓内。混凝土生产时，开启蝶阀，粉料再输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥（粉煤灰）由水泥（粉煤灰）称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。该过程会产生少量粉尘G。 （3）外加剂、水称量加入：所需的水由水泵把水池的水抽入称量箱称量，所需的外加剂由自吸泵从添加剂箱内抽至称量箱称量，外加剂和水在容器内混合，再经喷水器喷入搅拌机。 （4）搅拌：骨料、粉料、水及外加剂是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的混凝土罐车（再进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求），合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格的在对其进行调制、搅拌，直至合格为止。 （5）砂石分离：项目车辆冲洗、搅拌机冲洗及地面冲洗均产生大量含砂石泥水，为回收砂石，本次技改项目依托厂区现有工程砂石分离机，该设备主要由滚筒筛、刮砂机及配套管道等组成，含砂石泥水经滚筒筛分离出石子，再由刮砂机回收砂子，最后废水依托现有沉淀池沉淀处理后回用于生产搅拌。 ⑵运营期产污环节 废气：原料装卸过程、粉料筒仓呼吸、物料输送过程、搅拌工序、车辆运输过程会产生粉尘废气颗粒物。 废水：搅拌机及混凝土罐车冲洗会产生冲洗废水；冲洗运输车辆会产生废水。 噪声：主搅拌楼、风机、输送皮带等设备运行过程中会产生噪声。 固废：布袋除尘器收集尘、沉淀池废渣、废机油。 运营期主要污染工序一览表见下表。 表2-7 本项目运营期主要污染工序 污染类别 产生工序 主要污染因子 废气 原料装卸过程 颗粒物 粉料筒仓呼吸 物料输送过程 搅拌工序 车辆运输过程 废水 搅拌机及混凝土罐车冲洗 SS 运输车辆冲洗 SS、石油类 噪声 主搅拌楼、风机、输送皮带等设备运行过程 机械噪声 固废 搅拌工序、粉料筒仓 布袋除尘器收集尘 冲洗废水 沉淀池废渣 设备维修 废机油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程环保手续履行情况 陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司现有项目为年产120万立方米混凝土项目，主要包括1#和2#两条混凝土搅拌站生产线，均位于密闭厂房内，每条生产线均由1套搅拌楼、3个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓及对应的骨料棚组成，本次技改项目拟在现有2#生产线东侧已建成厂房内新增一条3#混凝土搅拌站生产线，主要包括1台搅拌机及配套的上料、储料和除尘等设施。 现有项目环评手续情况：2013年4月，陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司委托宁夏智可达环境技术有限公司编制了《年产120万立方米混凝土项目环境影响报告表》，项目于2013年9月10日取得西安市生态环境局下发的《关于陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司年产120万立方米混凝土项目环境影响报告表的批复》（市环批复[2013]300号）（见附件2），并于2014年11月26日取得西安市生态环境局下发的《关于陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司年产120万立方米混凝土项目竣工环保验收的批复》（市环批复[2014]455号），于2021年11月26日取得排污许可登记回执，登记编号为91611105578415069T001W。 二、现有工程污染物排放量 根据陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司2021年11月30日监测报告（盾源检（综）202111045号）数据报告以及建设单位提供数据，现有项目污染物排放量一览表见下表。 表2-8 现有工程污染物排放情况 单位：t/a 环境要素 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 废气 颗粒物 0.3 4.312 废水 生活污水 / 360 固废 生活垃圾 / 15 除尘灰 / 403.92 沉淀池产生的沉砂 / 63 废机油 / 0.05 三、现有项目主要环境问题及整改措施 根据现场踏勘，现有项目2条混凝土搅拌站生产线均已按环评和环保要求配套设置了废气、废水、噪声及固废处理措施，并实施了地面硬化等其他有关措施，根据验收监测，项目产生的粉尘和厂界噪声均达到排放标准要求，废水全部综合利用，固废综合利用或合理处置，项目无主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1.环境空气质量现状 ⑴常规污染物环境质量现状 本项目所在区域环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的《环保快报》中关于2021年1~12月西安市西咸新区环境空气质量现状数据。西安市西咸新区环境空气质量现状数据见下表。 表3-1基本污染物环境质量现状分析 监测项目 年评价指标 现状浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 达标情况 SO2 年均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年均质量浓度 38 40 95 达标 PM10 年均质量浓度 81 70 116 不达标 PM2.5 年均质量浓度 42 35 120 不达标 CO 第95位百分位日平均值浓度 1200 4000 30 达标 O3 第90位百分位8小时平均值浓度 138 16 0 86.3 达标 由表3-1可得，西安市西咸新区2021年1~12月的环境空气常规六项指标中，SO2、NO2年均值、CO的日均浓度第95百分位数浓度均及O38小时平均值浓度第90位百分位的年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，而PM10和PM2.5年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 ⑵特征污染物环境质量现状 为进一步了解项目所在区域的大气环境质量现状，项目委托陕西本来检测科技有限公司于2022年6月13日-6月15日对项目所在地下风向补充监测了特征因子TSP（总悬浮颗粒物）。特征因子大气环境监测统计结果见表3-2。监测数据及监测点位见附件4。 表3-2 环境空气质量现状监测 单位：mg /m3 监测点位 监测项目 TSP 项目地 24h平均值 监测值 0.05~0.07 最大浓度占标率 23% 执行标准值 0.3 根据上述监测结果可知，项目区域TSP平均值监测均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 2.地表水环境质量现状 根据现场踏勘，项目周边1km范围内无地表水环境保护目标，本项目生产废水不外排，距离项目地最近河流为2.5km处的沣河，根据陕西省生态环境厅官网发布的《2021年12月份水环境质量月报》，渭河流域沣河支流三里桥断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水环境质量良好。 3.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，根据现场踏勘，本次技改项目所在地50m范围内无敏感点，因此本项目不进行声环境质量现状评价。 4.生态环境质量现状 本项目位于陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司厂区内，且用地范围内无生态环境保护目标，不涉及新增建设用地，无需进行生态现状调查。 5.土壤、地下水环境质量现状 本次技改项目用地范围内拟全部使用水泥硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价不做土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司厂内，厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区。本项目环境保护目标主要涉及大气环境，结合工程建设规模，主要环境保护目标见下表，环境保护目标见附图6。 表3-3 主要环境空气保护目标一览表 环境 要素 坐标 保护 对象 保护 内容 规模/户数 环境功能区 相对厂界 东经 北纬 方位 距离 环境 空气 108°45′34.631″ 34°13′43.731″ 花园村 村民住户 130户，500人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 东南侧 390 108°45′12.493″ 34°14′16.032″ 官庄村 村民住户 200户，600人 西北侧 498 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 运营期废气无组织排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中相关要求，具体标准见下表。 表3-4 施工场界扬尘排放限值 单位：mg/m3 序号 污染物 施工阶段 小时平均浓度限值 1 施工扬尘（TSP） 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 表3-5 运营期大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 执行标准 污染物 标准限值 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013） 颗粒物 0.5mg/m3 2、废水 生产废水不外排。 3、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准见表3-6。 表3-6 噪声排放执行标准表 执行标准 类别 时段 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60dB（A） 50dB（A） 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为：COD、NH3-N、NOx、VOCs。本项目无NOx及挥发性有机物的产生；无废水外排，因此，本项目不需要申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要为本次新增1条混凝土（3#）生产线的设备安装，不涉及建筑物的建设、改造，也不涉及基础开挖、土石方工程等，施工过程中主要产生机械废气、噪声和固废及施工人员生活污水。项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 1、施工期废气防治措施 施工期间，废气主要来自施工机械废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下间断运行，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 2、施工期废水防治措施 施工期污水主要是施工人员生活污水，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水全部进入现有项目配套化粪池处理后，进入一体化生活污水处理站处理后，回用于清洗车辆。 3、施工期噪声防治措施 项目施工期噪声主要为电钻、电锯等产生的设备噪声。为减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位 在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理安排施工方式，控制噪声环境污染； （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响； （3）施工尽量采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养。采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级。 4、施工期固体废物防治措施 本项目施工期固体废物主要为装修垃圾、施工人员的生活垃圾。装修垃圾的废弃包装袋、装修产生的废旧包装材料，收集后运往城建部门指定地点；施工人员生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、源强核算及收集处理措施 运营期产生的生产废气主要为原料堆放粉尘、原料装卸扬尘、筒仓呼吸粉尘、物料输送粉尘、搅拌工序粉尘以及车辆运输扬尘。根据源强核算，项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污 环节 排放 形式 污染物 种类 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放 时间 /h 核算 方法 产生 量 (t/a) 工艺 处理 效率 是否为可行技术 排放 速率 (kg/h) 排放量(t/a) 原料 装卸 无组织 颗粒物 / 1.25 封闭堆场、洒水抑尘、棚顶安装喷雾装置 80% 是 0.035 0.25 7200 粉料 筒仓 颗粒物 系数法 118.2 布袋除尘器 99.9% 是 0.016 0.118 物料 输送 颗粒物 类比法 0.39 全封闭式皮带输送、砂石料经过定期洒水 80% 是 0.011 0.078 搅拌 工序 颗粒物 系数法 195 布袋除尘器 99.9% 是 0.027 0.195 车辆 运输 颗粒物 / 0.376 厂区内部道路已硬化，砂石运输车辆要严密遮盖，设有洗车平台，及时清扫并定时洒水 70% 是 0.016 0.1128 ①原料装卸扬尘 原料装卸扬尘主要为砂石装卸扬尘，根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社，2012年），计算公式为： Q=e0.61u×（M/13.5） 式中：Q——自卸车卸料起尘量，g/次； u——平均风速，m/s，封闭车间内风速取0.2m/s； M——汽车卸料量，t。 本次技改项目砂石堆量1081150t/a，单辆汽车运输量25t/次，卸料次数43246次/a，在不采取措施的情况下，经计算可知卸料总起尘量为1.25t/a。通过在原料堆场封闭及设喷淋洒水装置，适时对卸料物进行洒水抑尘，可有效减少粉尘产生量，排放量可降低80%以上，则原料堆场装卸扬尘实际排放量为0.25t/a。原料装卸扬尘量较小，对周围环境影响较小。 ②原料堆放粉尘 本项目依托现有原料堆场，位于全封闭彩钢厂房内，且安装有喷淋设施进行降尘处理，原料堆放过程基本不产生粉尘。 ③筒仓呼吸粉尘 项目粉料主要储存于封闭的筒仓内，在粉料输送及储存过程中会产生粉尘，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”，粉料输送储存过程粉尘产生量为0.197kg/t-产品，本次技改项目商品混凝土年产量提高60万t，则筒仓呼吸粉尘产生量为118.2t/a，仓顶配备布袋除尘器，除尘效率为99.9%，粉尘经仓顶布袋除尘器处理后粉尘排放量为0.118t/a。筒仓呼吸粉尘排放口位于封闭厂房内，故视为无组织排放。 ④物料输送粉尘 原料提升、输送过程粉尘的排放量与物料的粒径、物料运转的距离和落差及操作管理有关。由于本项目砂、石的提升以搅拌站配套的全封闭式皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等以封闭式螺旋输送机给搅拌站供料。项目粉料的输送、提升、计量和投料等方式均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘量较小。根据现场调查，砂石输送皮带为密封皮带，且砂石料经过定期洒水，含水率高，运输及投料过程中粉尘产生量少。类比同类型混凝土生产线项目环评（陕西金基石新型建材有限公司搅拌站生产线技术改造项目）可知，项目砂石在输送、提升等的过程中产生的粉尘量为1.3kg/d、0.39t/a。评价要求及时对生产区地面进行洒水降尘，原料输送机定期维护，保证设备封闭性，通过生产区洒水降尘可使粉尘降低80%左右，粉尘的排放量为0.26kg/d，0.078t/a，通过沉降及时清理。因此，原料提升及输送过程排放的粉尘对环境影响较小。 ⑤搅拌工序粉尘 搅拌主机在运行时会产生的粉尘，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”，粉料混合搅拌过程粉尘产生量为0.325kg/t-产品，本次技改项目商品混凝土年产量提高60万t，则搅拌粉尘产生量为195t/a，搅拌除尘系统采用封闭结构并配套脉冲袋式除尘器，除尘效率为99.9%，粉尘经脉冲袋式除尘器处理后排放量为 0.195t/a。搅拌工序排放口位于全封闭厂房内，故视为无组织排放。 ⑥车辆运输扬尘 本项目产品在运输过程中会产生道路扬尘，采用汽车运输，运输道路为水泥路面。工程交通运输起尘采用以下公式进行计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，Kg/Km·辆； Qt——运输途中起尘量，Kg/a； V——车辆行驶速度，Km/h（5Km/h）； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M——车辆载重，t/辆； L——运输距离，Km； Q——运输量，t/a 本项目罐车在厂区行驶距离按100m计，罐车载重约25t/辆，运输量为1327700t。本环评对道路状况以0.05kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.376t/a。根据现场调查，厂区内部道路已硬化，设有洗车平台对进出场车辆进行冲洗，及时清扫并定时洒水以减少扬尘产生量，采取上述措施后可减少道路扬尘70%左右，则本项目道路的扬尘排放量为0.1128t/a。 2.废气监测要求 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）和《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），本项目废气监测计算详见下表 表4-2大气污染源监测计划 污染源名称 监测因子 监测点位 监测频次 执行标准 厂界 颗粒物 厂界上风向1个点，下风向3个点 1次/季度 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013） 3.废气污染治理设施可行性分析 ⑴布袋除尘器可行性分析 袋式除尘器原理：含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离处理落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出，随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管吹入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。布袋除尘器结构组成：除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（箱体）、清洁室、滤袋、手动进风阀、气动蝶阀、脉冲清灰机构等。根据建设单位现有项目搅拌工序及储料仓配套的布袋除尘器结构和工作原理分析，除尘效率可实现99.9%以上，同时还具有占地面积小、排放浓度低、投资小等特点，结合项目建设性质，本项目采用布袋除尘器处理搅拌工序和粉料筒仓粉尘是可行的。 ⑵无组织粉尘治理措施可行性分析 本项目无组织粉尘产生节点较多，为了减少生产过程中无组织粉尘对外环境的影响，原料堆场进行全封闭，棚顶安装喷雾装置；搅拌车间做到全封闭，搅拌器上方和粉料筒仓仓顶安装布袋除尘器；物料输送过程采用全封闭式皮带输送，砂石料定期洒水；厂区内部道路已硬化，并在厂区入口设有洗车平台，砂石运输车辆要严密遮盖，及时清扫并定时洒水，减少车辆运输的扬尘，进行“物料堆放100%覆盖，100%围挡，100%湿法作业”等措施，该措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）废气污染治理设施中“其他废气收集处理设施”措施，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）相关要求，同时环评要求建设单位应当加强自行监测及台账记录管理。经采取上述措施后，可有效防止扬尘，厂界颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，对环境影响较小，因此项目无组织粉尘治理措施可行。 4.废气达标排放分析 本次技改项目拟在已建成厂房内新增一条3#混凝土搅拌站生产线，主要包括1台搅拌机及配套的上料、储料和除尘等设施。经过严格的环保措施后，本项目产生的无组织颗粒物浓度均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中无组织颗粒物排放限值要求（0.5mg/m3），均可实现达标排放。因此，对周围空气环境质量影响很小。 6.非正常工况排放分析 非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”，经计算，在非正常工况下，污染物无组织排放见下表。 表4-3 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 1 厂界 布袋除尘器 颗粒物 ＞0.5 1.65 ＜0.2 ＜1 针对以上非正常排放情况，需要业主强化环保意识，落实防范措施，具体措施如下：⑴加强业主与员工们对生产设备的专业性知识的学习，提高环保意识；⑵安排专门的环保设备技术人员以及其他设备的维护人员，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。 7.废气排放环境影响分析 本次技术改造项目为水泥制品制造类别，拟在现有项目2条生产线东侧已建成厂房内新增一条3#混凝土搅拌站生产线，主要包括1台搅拌机及配套的上料、储料和除尘等设施。每年运行300天，每天运行24小时，本次技改项目位于陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司内，项目地距离敏感目标花园村，最近距离为390m，本项目对原料堆场进行全封闭，棚顶安装喷雾装置；生产车间做到全封闭，搅拌器上方和粉料筒仓仓顶安装布袋除尘器；物料输送过程采用全封闭式皮带输送，砂石料经过定期洒水；厂区内部道路已硬化，并在厂区入口设有洗车平台，砂石运输车辆要严密遮盖，及时清扫并定时洒水，减少车辆运输的扬尘，经过上述措施，厂界无组织废气颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中无组织颗粒物排放限值要求（0.5mg/m3），故本项目废气不会对周围环境造成较大影响。 （二）废水 1、主要水污染源 本项目给水依托厂区现有供水系统，项目用水主要为生产用水、清洗用水、运输车辆冲洗用水。本次技改项目不新增员工，在现有厂区内调配员工，因此不新增生活用水。 混凝土生产线用水全部进入产品不外排；搅拌机及混凝土罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，依托厂区现有三级沉淀池（40m3）沉淀澄清后全部回用于搅拌混凝土工序；骨料棚喷雾抑尘用水全部损耗，不外排；运输车辆冲洗废水依托厂区现有洗车台隔油、沉淀（12m3）处理后回用于车辆冲洗。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-4。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 产排污环节 废水类别 污染物种类 排放形式 治理设施 排放去向 污染治理设施名称 处理能力 处理 工艺 治理效率 是否为可行技术 1 运输车辆冲洗废水 冲洗水 悬浮物 不外排 隔油池+沉淀池 / 隔油、沉淀 / 是 不外排，依托厂区现有洗车台隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗 2 搅拌机及混凝土罐车冲洗水 洗砂废水 悬浮物 不外排 砂石分离机+三级沉淀池 / 分离、沉淀 / 是 不外排，依托厂区现有三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序 2、废水治理合理性与可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中可行性技术要求，“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定，以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据”及2021年生态环境部颁发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中3039“其他建筑材料行业”废水末端治理技术：沉淀分离+循环利用、压滤（过滤）+循环利用，本项目废水主要为搅拌设备、混凝土罐车及运输车辆清洗废水，该部分清洗水中含有水泥、砂石和外加剂等碱性物质，且悬浮物浓度较高，直接排放会对周围环境产生一定的影响，因此，搅拌机及混凝土罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，依托厂区现有三级沉淀池（40m3）澄清后全部回用于搅拌混凝土工序；运输车辆冲洗废水依托厂区现有洗车台隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗，项目废水处理措施均属于可行技术。 （三）噪声 1.噪声源强 本项目高噪声设备主要是新增的一条混凝土搅拌站搅拌主机、皮带输送机、风机等机械设备，项目噪声源主要分布在生产线上，主要是机械性噪声和空气动力性噪声，噪声源强在86~95dB(A)。主要噪声源排放情况见表常见降噪措施见表4-5。 表4-5 项目噪声源强一览表 声源 位置 噪声源 数量 噪声源强（dB） 降噪措施 噪声排放值（dB） 持续时间/h 封闭生产车间 搅拌主机 1 95 选用低噪设备、车间采用隔声窗、隔声门，定期维护 75 7200 风机 3 90 70 皮带输送机 1 90 70 2.噪声影响预测 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采用导则推荐模式。 ①预测条件假设：所有噪声设备均在正常情况条件下运行；考虑声源至厂界的距离衰减；考虑声源所在厂房结构处的声屏作用。 ②预测模式：对两个以上多个噪声源同时存在时，其预测在预测点的总噪声级L采用以下公式： 式中： Leq总—总噪声级，dB（A）； Li—第i个声源在预测点产生的噪声级，dB（A）； n—声源个数。 生产车间设备噪声对外界的影响采用点源衰减模式预测计算。 式中： LA(r)—距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0)—距离声源r0米处噪声预测值，dB(A)； r0—参照点到声源的距离，m； r—预测点到声源的距离，m。 （2）预测结果及评价 项目噪声预测结果一览表见表4-6。 表4-6 噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 处理后噪声级 东边界 南边界 西边界 北边界 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 1 搅拌主机 75 27 46 180 29 90 36 75 37 2 风机 70 25 42 182 25 87 36 78 37 3 皮带输送机 70 27 41 162 26 90 31 96 30 贡献值 48 32 40 40 背景值dB（A） 昼间 58 54 58 55 夜间 45 42 43 41 预测值dB（A） 昼间 58 54 58 55 夜间 49 42 45 44 标准值dB（A） 昼间 60 60 60 60 夜间 50 50 50 50 执行标准 2类 2类 2类 2类 达标情况 达标 达标 达标 达标 预测结果表明，建设单位在采用基础减振、厂房隔声、墙面吸声、隔声门窗、柔性连接等措施后，本项目厂界四周昼间和夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 3.环保措施可行性分析 生产设备均布置于封闭厂房内，经墙体阻隔可一定程度上减轻对周边声环境的影响，同时本评价提出如下防治措施： ①选用低噪设备，从声源上降低噪声值； ②车间采用隔声窗、隔声门，采用合理布局从传播过程中降低噪声影响； ③提高各设备的安装精度，做好平衡调试；安装时采用减振措施，在设备和基础之间加装减振器，从而有效地降低振动强度； ④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 4.监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定噪声监测计划如下表： 表4-7 项目噪声监测计划表 污染源 名称 监测项目 监测点位 监测项目 监测频次 厂内 设备 厂界噪声 厂界四周共4个点位 等效连续A声级 1次/季度，分昼间、夜间进行 （四）固体废物 1.固体废物污染源强 本项目运营期产生的固体废物主要有布袋除尘器收集尘、沉淀池泥砂及设备维护产生的废机油。 ⑴布袋除尘器收集尘 根据废气核算章节，粉料仓及搅拌工序除尘器全部收集的粉尘总量为312.887t/a，收集后粉尘直接震落到筒仓和搅拌机内，用作原料使用，不外排。 ⑵沉淀池废渣 项目生产废水经砂石分离机分离后依托厂区现有三级沉淀池沉淀后回用于生产，沉淀池废渣主要成分为泥沙，属于一般固废，根据SS去除情况核算及建设单位提供数据，沉淀池废渣的产生量为15.6t/a，定期清掏后回用于生产。 ⑶废机油 项目生产过程中维修设备会产生废机油，根据企业提供的数据，废机油产生量约为0.015t，属于危险废物，危废代码为：HW08 900-249-08。收集后依托现有工程危废暂存间暂存，并定期交由陕西环能科技有限公司进行处理。 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》及《一般固体废物分类与代码》，判定本项目产生固废是否属危险废物，具体见下表。 表4-8 本项目固体废物属性判定表 序号 固废名称 代码 产生工序 属性 产生量 （t/a） 形态 贮存方式 处理处置方式 1 布袋除尘器收集尘 900-999-66 环保设备 一般固废 312.887 固态 / 回用于生产 2 沉淀渣 900-999-99 环保设备 一般固废 15.6 固态 / 回用于生产 3 废机油 HW08 900-249-08 设备维修 危险废物 0.015 液态 依托现有危险废物暂存间 定期委托陕西环能科技有限公司进行处置 表4-9 危险废物属性判定表 序号 名称 危险废物 代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 危险 特性 污染防 治措施 1 废机油 HW08 (900-249-08) 0.015 设备维修 液态 润滑油 矿物油 T、I 依托现有危险废物暂存间，定期委托陕西环能科技有限公司进行处置 2.危险废物的贮存、处置 本项目依托厂内现有危废暂存间暂存废机油（具体位置见附图3），并定期交给陕西环能科技有限公司进行处理。建设单位现有危废暂存间于2014年11月已通过竣工环境保护验收。建设单位已严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行了危废暂存间的建设，危废暂存间位于生产车间东侧，暂存间外面张贴危废暂存间标识。废机油放置于废机油桶内，底部放置托盘，防止溢流到暂存间外面。暂存间内部张贴危废管理制度，放置危废管理台账，记录危废进出时间及出入量。环评要求本项目危险废物严格按照以下规范进行收集和贮存。 3.环境管理要求 根据现状调查，环评要求项目设专职的环保管理人员对项目的各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定搅拌站的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 （五）地下水、土壤 项目产品为混凝土，生产过程中废气污染物为颗粒物，生产废水综合利用，厂区道路及车间全部硬化，因此本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，可不开展地下水、土壤环境影响影响分析。 （六）生态环境影响 本项目属于技改项目位于陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司内，且用地范围内无生态环境保护目标，不涉及新增建设用地，运营期对生态环境影响不大。 （七）环境风险 1.危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》中规定，本项目运营过程中废机油具有有毒有害的特性。 2.风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布情况及可能影响途径见表4-10。 表4-10 本项目风险源分布情况及可能影响途径一览表 危险源分布 主要危险物质 事故类型 事故原因 影响途径 危废暂存间 废机油 泄漏事故、火灾事故 废机油收集桶损坏、危险废物在收集点转到危废暂存间过程中容易造成泄漏 废机油泄漏可能污染土壤、水体；发生火灾污染大气环境，产生的消防废水污染土壤及地下水 3.环境风险防范措施 项目主要事故风险类型为泄漏事故，本项目废机油依托厂区现有危废暂存间，并及时转运陕西环能科技有限公司回收处理，需在暂存和转运过程加强管理，通过以下环境风险防范措施，本项目环境风险是可防可控的。 ①本公司不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合； ②危险废物暂存柜外贴有危险废物图片警告标识； ③危险废物包装完整，不渗漏，容器密封、有盖； ④危险废液暂时存放应采取防渗漏、防外溢措施； ⑤各部门在更换液压机内废机油或者设备漏油应全部倒入指定区域的废油桶中。不得倒入厂内、外空地、草地及其他地方； 4.事故应急处置措施 ①询问情况：物质泄漏的时间、部位、形式、已扩散范围。 ②工程抢险：以控制泄漏源，防止次生灾害发生为处置原则，应急人员应佩戴个人防护用品进入事故现场，控制泄漏源，实施堵漏，回收或处理泄漏物质。 ③少量废物泄漏：先用沙子覆盖然后再小心收集于专用密封桶或干净、有盖的容器中。 ④大量废物泄漏：先用沙包封堵，减少扩散，然后尽可能回收，恢复原状，若完全回收有困难，可收集后运至废物处理场所处理。 ⑤清理：在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用消防水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残物。 ⑥将泄漏物收集至包装桶内，并通知有资质单位进行环保处理。 ⑦当发生火情：现场安全监护人和施工人员要尽快利用现场的消防器材，开展对初起火灾的扑救，当预计到现场人力和消防器材不足以扑灭火情时，要及时撤离并拔打电话内部报警电话，报警时要讲清楚项目所在位置、失火的部位、火势大小等内容。 5.环境风险分析 本项目环境风险主要为废机油收集桶损坏、危险废物在收集点运往危废暂存间暂存过程中工作人员失误等原因引起的废机油泄漏事故及火灾等潜在风险对环境的影响。企业需在暂存和转运过程采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。综上，本项目环境风险可防控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料装卸 | 颗粒物 | 封闭堆场、洒水抑尘、棚顶安装喷雾装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013） |
|  | 粉料筒仓 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理后在封闭车间内无组织排放 |  |
|  | 物料输送 | 颗粒物 | 全封闭式皮带输送、砂石料经过定期洒水 |  |
|  | 搅拌工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理后在封闭车间内无组织排放 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 厂区内部道路已硬化，砂石运输车辆要严密遮盖，设有洗车平台，及时清扫并定时洒水 |  |
| 地表水环境 | 搅拌机及混凝土罐车冲洗水 | SS | 经砂石分离机分离出砂石后，依托厂区现有三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序 | 不外排 |
|  | 运输车辆冲洗废水 | SS、石油类 | 运输车辆冲洗废水依托厂区现有洗车台隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗 | 不外排 |
| 声环境 | 搅拌主机、风机、等设备运行产生的噪声 | 噪声 | ①选用低噪设备，从声源上降低噪声值； ②车间采用隔声窗、隔声门，采用合理布局从传播过程中降低噪声影响； ③提高各设备的安装精度，做好平衡调试；安装时采用减振措施，在设备和基础之间加装减振器，从而有效地降低振动强度； ④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①布袋除尘器收集尘直接震落到筒仓和搅拌机内，用作原料使用，不外排。 ②沉淀池废渣定期清掏后回用于生产。 ③项目生产过程中维修设备会产生废机油收集后依托现有工程危废暂存间暂存，并定期交由陕西环能科技有限公司进行处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，可不开展地下水、土壤环境影响影响分析。 |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不涉及新增建设用地，运营期对生态环境影响不大。 |
| 环境风险 防范措施 | 项目主要事故风险类型为泄漏事故，本项目危险废物依托现有工程危废暂存间暂存，并及时转运有资质单位回收处理，需在暂存和转运过程加强管理，通过以下环境风险防范措施，本项目环境风险是可防可控的。 ①企业不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合； ②危险废物暂存间外贴有危险废物图片警告标识； ③危险废物包装完整，不渗漏，容器密封、有盖； ④危险废液暂时存放应采取防渗漏、防外溢措施； ⑤各部门在设备维修中产生的废油、设备漏油应全部倒入指定区域的废油桶中。不得倒入厂内、外空地、草地及其他地方。 ⑥擦机器和设备及擦油手的废油棉纱、废手套、报废口罩等，需放置在各部门指定的危废收集容器内。集中送到危险废物暂存间按危废处置； ⑦废弃或暂时不用的空油桶应送交危废暂存间集中存放，避免油污污染地面及雨水冲刷后污染地下水； ⑧危废暂存间应急设施有：围堰、沙子、灭火器、室外消防栓。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目运营过程中，厂区内应设环保管理人员，对厂区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①建设单位应贯彻执行国家有关法律、法规和政策；建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；编制本公司环保规划和年度发展规划，并组织实施；执行建设项目的“三同时”制度；监督环保设计工程措施及运行管理；配合有关环保部门搞好环境监测与年度统计工作，建立监控档案；搞好本企业环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）建立环境管理台账。 表5-1 营运期环境管理台账管理清单 环 境 管 理 清 单 内 容 污染防治措施运行管理信息 1）废气治理设施日常运行信息：废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源等信息。 2）固体废物日常运行信息：记录各类固废厂区暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。 3）污染治理设施维修维护记录：记录设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。 监测记录信息 按照监测计划执行。监测质量控制按照HJ/T和HJ819等规定执行 其他环境管理信息 对于停产或错峰生产的，记录起止时间 记录存储及保存 纸质存储：将纸质台账存放于保护袋等保存介质中，由专人签字、定点保存；保存不得少于3年； 电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存不得少于3年； ②监测计划 按照报告中提出的监测计划进行监测，并保留好监测报告。监测委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，对检（监）测机构的资质进行确认。 ③三同时制度及竣工验收制度 项目应严格执行“三同时”，取得环评批复后方可施工，建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）进行环保竣工验收。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 4.312t/a | / | / | 0.7538t/a | / | 5.0658t/a | +0.7538t/a |
| 废水 | 生活污水 | 360t/a | / | / | 0t/a | / | 360t/a | 0t/a |
|  | COD | 0.115t/a | / | / | 0t/a | / | 0.115t/a | 0t/a |
|  | BOD5 | 0.072t/a | / | / | 0t/a | / | 0.072t/a | 0t/a |
|  | SS | 0.09t/a | / | / | 0t/a | / | 0.09t/a | 0t/a |
|  | NH3-N | 0.013t/a | / | / | 0t/a | / | 0.013t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器收集尘 | 403..92t/a | / | / | 312.887t/a | / | 716.807t/a | 0t/a |
|  | 沉淀池废渣 | 63t/a | / | / | 15.6t/a | / | 78.6t/a | +15.6t/a |
|  | 生活垃圾 | 15t/a | / | / | 0t/a | / | 15t/a | 0t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.05t/a | / | / | 0.015t/a | / | 0.065t/a | +0.015t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

171.95

185

混凝土生产线用水

进入产品

0.25

13.05

砂石分离机+三级沉淀

2.25

2.5

搅拌机冲

洗水

198.61

1.2

10.8

12

混凝土罐车冲洗水

新鲜水

12

12

骨料棚喷雾抑尘用水

0.16

经洗车台隔油沉淀后回用于洗车

1.44

0.16

运输车辆冲洗用水

1.44