一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华研医学实验室 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2205-611203-04-05-998386 |
| 建设单位联系人 | 王宣 | 联系方式 | 18617310304 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园B区二单元502户 |
| 地理坐标 | （108度45分19.346秒，34度15分55.752秒） |
| 国民经济行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | “四十五、研究和试验发展”中“专业实验室、研发（试验）基地98” |
| 建设性质 | (新建 (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 90 | 环保投资（万元） | 19 |
| 环保投资占比（%） | 21.1 | 施工工期 | 2022年8月—2022年9月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020） |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书 审查机关：西安市环境保护局（2014年3月31日） 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函[2014]20号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与本项目有关的规划符合性分析见表1-1。 表1-1 与项目有关的规划符合性分析 规划文件 要求 项目的相关分析 符合性 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目为核酸检测实验室，不属于“三高一低”企业。 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目正在办理环评手续，项目为核酸检测实验室，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。 符合 《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020） 沣东新城定位为：区域统筹科技资源示范基地，高新技术研发和体育会展中心，大西安建设国际化都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 本项目为核酸检测实验室，属于高新技术。 符合 对沣东新城而言，渭河生态廊道和沣河生态廊道是重点要进行生态保护和建设的区域。 本项目运营期产生的“三废”在落实环评中要求的相关环保措施后，对外环境影响较小。 符合 加强节能减排，建立“绿色CDP”的政绩评估机制，加强再生资源回收交换和综合利用，建设可再生废旧物资回收系统，推进再生资源回收利用。形成一般工业废物回收、加工、利用的产业链条，提高工业废物资源化利用的规模。 项目运营期产生的一般固废为不沾染化学品和培养液的废包装集中收集后定期外售；危险废物实验室废液、废实验耗材、废化学试剂容器、玻璃纤维过滤介质、污水处理站污泥等分类收集后，暂存于危废间，后交有资质单位处置。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1.1、产业政策相符性分析 （1）项目属于《产业结构调整指导目录(2021年修订)》中“第一类鼓励类”中的“三十一、科技服务业，中第6款“分析、试验、测试及相关咨询与研发服务”，本项目不在《市场准入负面清单（2022年）》和《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列。因此，本项目建设符合国家现行的有关产业政策。 （2）2022年6月9日，项目已取得沣东新城行政审批与政务服务局备案确认书， （项目代码2205-611203-04-05-998386）。 根据《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)，将生物实验室分成四个类别，一级最低，四级最高，分类见下表1-2。 表1-2 生物实验室分类 实验室分级 处理对象 一级 对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。 二级 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害。有效的预防和治疗措施。 三级 对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施。 四级 对人体、动植物或环境具有高度危险性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明，或未知的、危险的致病因子。没有预防治疗措施。 项目实验室主要进行新冠病毒核酸检测，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害。有效的预防和治疗措施。根据国家卫生健康委办公厅关于印发新型冠状病毒实验室生物安全指南(第二版)的通知(国卫办科教函[2020]70 号)“感染性材料或活病毒在采用可靠的方法灭活后进行的核酸检测、抗原检测、血清学检测、生化分析等操作应当在生物安全二级实验室进行”，该项目实验室属于二级生物实验室，不属于P3、P4生物实验室。 1.2、项目与“三线一单”符合性分析 根据陕西省人民政府-陕政发[2020]11号文《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中关于“三线一单”规定，本项目符合“三线一单”的规定要求，具体分析见表1-3。 表1-3 本项目与三线一单符合性分析 三线一单 本项目情况 符合性 生态保护 红线 项目位于西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园B区，现有项目用地性质属于工业用地，项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。 符合 环境质量 底线 项目废气、噪声均可做到达标排放；固体废物均得到妥善处置，项目废气、噪声、固废对周边环境影响较小，处于可接受水平，环境质量可以保持现有水平。因此，本项目的建设满足环境质量底线标准要求。 符合 资源利用上线 本项目不属于高耗能高污染生产企业，项目总体耗能较小，且用水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 符合 环境准入负面清单 本项目为核酸检测实验室项目，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划【2018】213号）及《市场准入负面清单》（2022年版）中的限制类和禁止类，不在负面清单内。 符合 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》 根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，本项目位于重点管控单元。以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点。项目产生的各项污染物均能得到合理的处理与处置，做到达标排放。 符合 1.3、与相关政策相符性分析 本项目与相关的政策相符性分析见表1-4。 表1-4 建设项目相关政策相符性表 序号 相关政策 要求 说明 符合性 1 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施。 本项目为新建项目，涉VOCs排放，原辅材料主要为核酸检测试剂、一次性耗材等，不属于VOCs含量高的原辅材料。 符合 2 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。加强生产车间密闭管理。 本项目实验环节在密闭的实验室内进行，对实验中产生的废气经处理措施处理后有组织排放，无组织废气加强管理后达标排放，环评要求企业在实验期间非必要时将实验室门窗保持关闭，加强密闭管理。 符合 3 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》 关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目位于沣东新城，属于关中地区，含VOCs的原辅材料为核酸检测试剂、医用酒精溶液，不属于溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。 符合 4 《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正） 石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量涂料或溶剂，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用，记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项。 本项目为核酸检测实验室，不属于石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等行业。使用含VOCs的原辅材料为医用酒精，且年用量较少。 符合 1.4、选址合理性分析 （1）与周围环境相容性分析 项目位于西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园，中兴深蓝科技产业园土地性质为工业用地，建设单位租赁中兴深蓝科技产业园B区二单元502户作为实验室，项目南侧为西安苏威电子科技有限公司，东侧为华研检测总部大楼，北侧为成宣路，西侧为沣东二路。本项目属于核酸检测实验室隶属于科技型服务产业，本项目为核酸检测实验室建设，产生的污染较小，废水主要为实验室清洗废水，废气主要为实验室产生的少量有机废气，不属于工业废水和工业废气，符合西安中兴深蓝科技产业园园区引入条件，符合园区准入条件及西咸新区、沣东新城总体规划要求。项目依托园区内配套设施，配套设施齐全，水、电、通讯、道路等公用设施齐全，项目实施环评提出的措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境造成的影响较小，不会改变原有空气环境、地表水、地下水、声环境功能。 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 （2）实验室建筑构架合理性分析 本项目实验室属于加强型医学BSL-2。BLS-2实验室主要用于初级卫生服务、诊断和研究，其实验对象的危害等级为Ⅱ级（中等个体危害，有限群体危害），具体定义为“能引起人类或动物发病，但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病源体。实验室感染不导致严重疾病，具备有效治疗和预防措施，并且传播风险有限”。 本项目选址对比分析《病原微生物实验室生物安全通用准则》、《实验室生物安全通用要求》和《生物安全实验室建筑技术规范》中对P2实验室选址要求，分析结果如下： ①根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）中提出“实验室选址、设计和建造符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。” ②根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011），二级实验室对选址和建筑间距无要求，可共用建筑物，与建筑物其他部门可相通，但应设置可自动关闭的带锁的门。 表1-5 生物安全实验室的位置 实验室级别 现面位置 选址和建筑间距 一级 可共用建筑物，实验室有可控制进出的门。 无要求 二级 可共用建筑物、与建筑物其它部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门。 无要求 三级 与其它实验室可共用建筑物，但应自成区域，宜设在其一端或一侧。 满足排风间距要求 四级 独立建筑物，或与其它级别的生物安全实验室共用建筑物，但应在建筑物中独立的隔离区城内。 宜远离市区、主实验室所在建筑物离相邻建筑物或构筑物的距离不应小于相邻建筑物或构筑物高度的1.5倍。 ③根据《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）中提出“实验室选址、设计和建造应符合国家和地方建设规划、生物安全、环境保护和建筑技术规范等规定和要求。” 对比分析《病原微生物实验室生物安全通用准则》、《实验室生物安全通用要求》和《生物安全实验室建筑技术规范》中对P2实验室选址要求，本项目P2实验室选址位于中兴深蓝科技产业园内，且实验室与建筑物其他部分相通处设置有自动关闭的门，因此本实验室选址满足要求。 （3）本项目对照各文件合理性分析 ①与《实验室生物安全通用要求》符合性分析，本项目实验室从实验室设计原则与基本要求、实验室设施和设备要求以及废物处置方面来看，符合《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）中提到的相关要求。 ②与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）符合性分析 本项目实验室从实验室设备、公辅工程等符合《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）中提到的相关要求。 综上，本项目的建设符合国家产业政策、符合园区规划，选址合理。 （4）生物安全技术要求 本项目为二级生物安全实验室，其主要危害和影响为生物安全方面，本项目建设和运行期应严格按《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》、《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）和《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）中二级生物安全实验室要求和规范进行设计、建设及运行管理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：华研医学实验室； 建设单位：陕西华研医学检测有限责任公司； 项目性质：新建； 地理位置及四邻关系：项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园B区二单元502户。项目中心地理坐标为：东经108°45′19.346″，北纬34°15′55.752″，项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图3。 2.2、项目组成 本项目总建筑面积约500m2，项目租赁华研检测集团沣东新城中兴深蓝科技产业园B2-2单元5层，建设包括核酸检测实验室，分四个区域：试剂准备室、样本制备室、扩增室、产物分析室。共配备B2生物安全柜、A2生物安全柜、核酸提取仪、PCR实时荧光仪等十余种实验设备共计20余台。项目建成后可实现24小时检测能力达2300余管。 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 项目组成 工程名称 建设内容 备注 主体工程 试剂准备室 5F，建筑面积15m2，用于实验试剂的配制，内部安装生物安全柜1台，配套购置试剂配制所需的实验设备。 新建 样本制备室 5F，建筑面积26m2，用于实验样本的制备，内部安装生物安全柜2台，配套购置核酸提取仪等设备。 新建 扩增分析室 5F，建筑面积10m2，用于扩增检验和数据分析，配套购置医用扩增仪等设备。 新建 产物分析室 5F，建筑面积14m2，用于实验数据的分析处理并且放置相应设备。 新建 辅助工程 更衣室 5F，2间，建筑面积共21m2，位于实验室入口处，用于员工更衣洗手。 新建 咨询室 5F，建筑面积约17m2，用于日常访客咨询接待。 新建 报告室 5F，建筑面积约36.6m2，出具检测报告。 新建 质量室 5F，建筑面积各约37.6m2，对报告质量进行核验。 新建 恒温试剂室 5F，建筑面积约26m2。，对需要恒温保存的试剂存放。 新建 常温试剂室 5F，建筑面积各约15m2，对需要常温保存的试剂存放。 新建 库房 5F，2座，建筑面积约52m2，用于存放实验耗材。 新建 值班室 5F，建筑面积约6m2。 新建 医废间 5F，建筑面积约20m2，主要用于存放废防护服，废一次性手套等废物。 新建 公用工程 供水 项目用水主要为员工生活用水和实验用水（包括自来水、纯水），自来水由市政供水管网提供，纯水为从外直接购买。 依托园区设施 排水 本项目产生的实验室清洗废水经污水处理站（自建）处理后与生活污水一起排入园区化粪池处理，处理后通过市政污水管网进入西安市第六污水处理厂。 依托园区化粪池 供电 项目用电由国家电网供给，后由园区变电室分流供电。 依托园区设施 采暖及制冷 本项目实验室设置一套净化空调系统。 新建 环保工程 废水 本项目产生的实验室清洗废水经企业自建的污水处理站处理后与生活污水一起排入园区化粪池处理，处理后通过市政污水管网进入西安市第六污水处理厂。 依托园区化粪池 污水处理站采用“酸碱中和+絮凝沉淀+化学氧化+臭氧消毒”工艺。处理规模为10m3/d。 新建 废气 实验室含病原微生物气溶胶致病废气、项目检测过程中产生有机废气（非甲烷总烃）经B2生物安全柜收集后通过一根主管道排入楼顶排气筒（20m高）排放。 新建 噪声 选用低噪声设备，实验设备密闭隔声、合理布置等措施进行降噪。 新建 固废 生活垃圾 分类收集于垃圾桶，后由环卫部门定期清运。 新建 一般固废 一般固废：不沾染化学品和培养液的废包装集中收集后定期外售。 新建 危险废物 危险废物：实验室废液、废实验耗材、废化学试剂容器、玻璃纤维过滤介质、污水处理站污泥均属于危险废物，应暂存于危废间，后交有资质单位处置。危废间位面积约4m2。 新建 2.3、产品方案 项目运营期主要从事新冠病毒检测，并出具相应的检测报告，具体检测内容见下表。 表2-2 项目检测方案及规模一览表 序号 产品名称 最大检测能力 日检测能力 1 新冠病毒检测 60万例/a 2300管 2.4、主要设备 本项目新增的设备无国家明令禁止、淘汰、落后、限制的工艺设备。主要设备一览表见表2-3。 表2-3 主要设备清单 序号 位置 名称 规格型号 数量 （台/套） 实验室功能 1 试剂 准备区 医用低温保存箱 MDF-25V278 W 1 储存试剂 2 生物安全柜 II，A2 1 一般样本提取 3 医用冷藏箱 YC-395L 1 标本储存 4 可调式混匀仪 SCI-VS 1 震荡混匀 5 高速台式离心机 BY-G1200型 1 板式离心 6 紫外灯消毒车 新华牌SFace-cart型 1 局部消毒 7 核酸 提取室 高速台式离心机 BY-320C型 1 管式离心 8 医用离心机 BY-R18型 1 管式离心 9 智能恒温金属浴 HX-205 1 样本的保存和反应 10 核酸提取仪 GeneRotex 96 1 样本提取 11 可调式混匀仪 SCI-VS 1 震荡混匀 12 条码扫描器 DS1001 1 扫描标签条码 13 医用低温保存箱 MDF-25V278W 1 储存试剂 14 紫外灯消毒车 新华牌SFace-cart型 1 局部消毒 15 生物安全柜 II，A2 2 一般样本提取 16 医用等离子体 空气消毒器 YKX.P-Y-600A型 1 空气消毒 17 生物安全柜 II, B2 1 感染性样本提取 18 数显三用恒温水箱 B2 1 标本恒温加热 19 台式计算机 扬天M4900ts00 1 样本接收 20 医用冷藏箱 YC-395L 1 标本储存 21 核酸提取仪 Natch 96 1 样本提取 22 高速台式离心机 BY-G1200型 1 板式离心 23 扩增 分析区 全自动医用PCR 分析系统 Gentier96E 2 PCR扩增 24 台式计算机 扬天M4900ts00 2 实验过程跟进 25 紫外灯消毒车 新华牌SFace-cart型 1 局部消毒 26 医用等离子体 空气消毒器 YKX.P-Y-600A型 1 空气消毒 27 高速台式离心机 BY-G1200型 1 板式离心 28 环保设备 风机 / 2 废气处理 31 污水处理系统 / 1 废水处理 2.5、原辅材料 主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号 试剂盒名称 试剂 成分 年用量 L/a 规格及 装量 储存方式、位置 1 核酸提取或纯化试剂 裂解液 胍盐、表面活性剂Triton X-100、Tris、EDTA、异丙醇 267.363 64T/盒、 16T/板 室温、仓库1 清洗液1 胍盐、表面活性剂Triton X-100、Tris、EDTA、乙醇 清洗液2 Tris 、乙醇 2 核酸提取或纯化试剂96人份/盒 磁珠1 纳米磁珠 267.363 1.5mL/支×1 支 2-25°、仓库1 3 磁珠2 纳米磁珠 4.8mL/支×1 支 4 蛋白酶K 溶液蛋白酶K 1.1mL/支×1 支 5 洗脱缓冲液 TE缓冲液 4.5mL/支×2 支 7 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒48人份/盒 2019-nCoV-PCR-反应液 扩增反应试剂、检测引物、探针 227.760 1248ul/管 -20°、试剂准备 区冰箱 8 2019-nCoV-PCR-酶混合液 Taq酶，逆转录酶，UDG酶 35.04 192ul/管 9 2019-nCoV-PCR-阳性对照 病毒靶标基因假病毒与内参假病毒混合液 91.25 500ul/管 10 2019-nCoV-PCR-阴性对照 DNase/RNase free H20 9125 500ul/管 11 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒96人份/盒 NC（0RF1ab/N）PCR反应液A 扩增反应试剂、检测引物、探针 164.25 900ul/管 -20°、试剂准备区冰箱 12 NC（0RF1ab/N）PCR反应液B 扩增反应试剂、检测引物、探针 36.5 200ul/管 13 84消毒液 次氯酸钠 以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂 0.04t/a 500g/瓶 室温、仓库2 14 75%酒精消毒液 乙醇 乙醇 0.05t/a 500ml/瓶 室温、仓库2 15 氢氧化钠 / 1.5 5kg/袋 污水处 理间 16 盐酸 / 1.7 500ml/瓶 主要原辅材料物化特性见下表2-5所示。 表2-5 主要原辅材料物化特性一览表 序号 名称 性质说明 1 EDTA 中文名称乙二胺四乙酸，分子式为C10H16N2O8，相对分子量292.248，CAS号60-00-4,白色无臭无味、无色结晶性粉末，密度1.566g/cm3，熔点240℃(分解)。不溶于冷水、乙醇及一般有机溶剂，微溶于热水，溶于氢氧化钠，碳酸钠及氨的溶液中，能溶于160份100℃沸水。其碱金属盐能溶于水，钠盐在水中的溶解度见下表(g/L)作为广泛应用于洗护产品中的EDTA，其刺激皮肤，黏膜，引起哮喘，皮肤发疹的负面作用正在凸现，是一种可能引起过敏的物质，通过丙二醇等透皮吸收剂被摄取后会引起钙缺乏症，血压降低，肾脏障碍，染色体异常和原生变异等一系列有害作用。目前主流的天然和有机护肤洗护品牌已经将“NO EDTA”作为标准之一。生化研究中用作钙螯合剂，消除微量重金属导致的酶催化反应中的抑制作用；彩色感光材料冲洗加工的漂白定影液，染色助剂，纤维处理助剂，化妆品添加剂，血液抗凝剂，洗涤剂，稳定剂，合成橡胶聚合引发剂等。乙二胺四乙酸主要用作络合剂，广泛用于水处理剂。 2 表面活性剂Triton X-100 化学名聚乙二醇辛基苯基醚，是一种非离子型表面活性剂（或称去污剂）。分子量为646.86(C34H62O11)。它能溶解脂质，以增加抗体对细胞膜的通透性。 3 Tris Tris 中文品名为三羟甲基氨基甲烷。是一种白色结晶或粉末。溶于乙醇和水，微溶于乙酸乙酯、苯，不溶于乙醚、四氯化碳，对铜、铝有腐蚀作用，有刺激性的化学物质。 4 异丙醇 异丙醇是一种无色有强烈气味的可燃液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，其气 味不大。溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，能与水、醇、醚相混溶，与水 能形共沸物。密度（比重）：0.7863g/cm3，熔点：-88.5℃，沸点：82.5℃，闪点：11.7℃， 自燃点：460℃，折射率：1.3772。其蒸汽能对眼睛、鼻子和咽喉产生轻微刺激；能通 过皮肤被人体吸收。 5 乙醇 有机化合物，分子式C2H6O，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，俗称酒精，是最常见的一元醇。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。 6 三氯异氰 尿酸 白色结晶性粉末或粒状固体，具有强烈的氯气刺激味，含有效氯在90%以上，25度时水中的溶解度为1.2克，遇酸或碱易分解。 2.6、公用工程 （1）给排水 Ⅰ用水 本项目用水主要由工业园给水管网供给。生产用水：主要用于试剂配置用水、实验室清洗仪器、实验室地面清洗用水。 ①试剂配置用水：试剂配置用水采用纯水，纯水直接从外购置，用量约为1.5t/a。 ②清洗用水：根据建设单位提供的资料，检测实验完成后，需用新鲜水清洗实验仪器，实验仪器清洗过程新鲜水用量约为0.3t/d（90t/a）。 ③生活用水：项目劳动定员30人，按照《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）规定，“行政办公及科研院所”生活用水定额为：25m3/（人·a），本项目行政办公生活用水约750m3/a（2.5t/d），均为自来水，由市政管网提供，可以满足本项目需求。产污系数按80%计，则生活污水产生量约为600t/a（2t/d）。 Ⅱ排水 生产废水：主要为试剂配置废液（属于危险废物）、实验室清洗仪器废水、实验室地面清洗用水。 ①试剂配置废液：试剂配置废液产生量按照用水量的90%计算，则试剂配制废液为1.35t/a。 ②清洗废水：实验室仪器清洗废水产生量按照用水量的90%计算，则清洗废水产生量0.27t/d（81t/a）。其中项目检测产生的头道（第一遍）清洗废水产生量为0.1t/d（30t/a），收集后按照危险废物处置，统一收集后交由有资质单位处理；第二遍或多遍清洗水产生量为0.17t/d（51t/a），根据项目化学试剂性质可知，项目试剂主要成分为有机物，第二遍或多遍清洗废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮等。企业自建1套废水处理装置，处理规模为10m3/d，用于处理实验清洗废水，废水经处理后由园区化粪池排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂。 ③生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为600t/a（2t/d）。主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经独立污水管网进入园区化粪池处理，处理后最终进入西安市第六污水处理厂。 废水排放总量为651m3/a，见表2-6。 表2-6 项目给排水量一览表 （单位：m3/d） 类别 用水 定额 规模 用水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 废水排放量（m3/d） 新鲜水 纯水 进入管网 危废 员工生活用水 25L/（人·年） 30人 2.5 / 0.5 2 / 试剂配置用水 / 0.005 m3/d / 0.005 0.0005 / 0.0045 清洗 用水 / / 0.3 / 0.03 0.17 0.1 总计 2.8 0.005 0.5305 2.17 0.1045 项目水平衡图如下图2-1： 图2-1 项目水平衡图 （m3/d） （2）供电 项目用电主要为检测仪器、通风及照明设备用电，电源主要引自市政供电管网。 （3）空调系统 本项目核酸实验室采用1套全新风净化空调系统，核酸实验室采用全新风净化系统进行制冷、制热，全新风净化系统由新风中效过滤段、表冷（加热）段、风机段、高效过滤送风段构成。冬季利用新风经表冷器制热处理后送入系统保持室内温度恒定；夏季利用新风经表冷器制冷处理后送入系统保持室内温度恒定。为避免交叉污染，各功能用房内空气不能掺混。混合式PCR实验室应采用新风直流空调系统，当采用新风系统有困难时，各区域的空气只能在自己的房间内循环。 ①实验室气流系统流程 本实验室全新风净化空调系统流程： 新风→初中级过滤→净化机组→高效过滤器→污染区→初级过滤→排风道→高效过滤排风机组→室外 ②压力控制 核酸实验室从生物安全角度考虑，必须保证系统的绝对负压，且必须形成明确的压力梯度流向。生物安全实验室核心操作间根据其具体功能必须符合《实验室-生物安全通用准则》（GB19489）和《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346）中的相关要求。 ①试剂准备室：用于保存和准备新冠检测相关的试剂。该区域大气压宜为+10Pa。 ②样本制备室：用于样本的处理、核酸的提取和扩增反应体系中模板的加入。该区域涉及新冠标本处理。应按照加强型生物安全二级实验室进行建设，该区域压力为负压，核心工作区相对于大气压宜为-10Pa，缓冲区相对于大气压宜为-5Pa。 ③扩增分析室：用于PCR扩增。核心工作区相对于大气压宜为-15Pa，缓冲区相对于大气压宜为-5Pa。 ④产物分析室：用于PCR产物分析。为负压，核心工作区相对于大气压宜为-20Pa，缓冲区相对于大气压宜为-5Pa。 ⑤污水处理区：用于实验过程产生的实验室仪器清洗废水处理。负压核心工作区相对于大气压宜为-5Pa～-20Pa，缓冲区相对于大气压宜为-5Pa。 ⑤污水处理区：用于实验过程产生的感染性废弃物高压灭菌和实验室废水处理。负压核心工作区相对于大气压宜为-20Pa～-30Pa，缓冲区相对于大气压宜为-10Pa。 实验室通风配置说明 ①净化送风风管 通风管为0.75mm厚优质型钢和镀锌板制作；风管部分的清洁要求；通风管吊装前先用清洁剂或酒精将内壁洗干净，再吊装；送回风系统风管均采用25mm厚阻燃B1级橡塑板保温。 ②高效过滤器 采用超细玻璃纤维纸作滤料，铝膜等材料作分割板，与铝合金胶合而成。每台均经纳焰法测试，具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点，高效过滤效率99.999%。 ③风阀 实验室新风管上均安装止回阀（连锁送、排风机控制，送、排风机开即密闭阀打开，送、排风机关即止回阀关闭）以防止关机时空气回流。并能封闭消毒。 ④高效排风机组 采用商业品牌一体式机组，机身坚固，风量符合要求，必须配备符合生物安全及环保规范的HEPA高效过滤单元，过滤孔径0.3um，设置臭氧灭菌装置。 ⑤排风风管 净化风管为优质型钢和镀锌钢板制作，壁厚0.75mm；净化风管吊装前先用清洁剂或酒精将内壁洗干净，再吊装；净化风管保温均采用25mm厚阻燃B1级橡塑板保温，管道需配置相应的消声器，保证室内噪声≤60db(A)，风管吊装支架与保温层之间需加装隔热层。 ⑥不锈钢传递窗 不锈钢结构，互锁式，内有紫外线灯，当污染过物品拿出实验室前进行消毒，保证了室外和室内空气的隔绝，方便了实验人员的物品传递，减少了实验人员进出实验室的次数，传递窗室内室外都可控制。 2.7、劳动定员及工作制度 本项目员工约30人，年运行约300天，一班制，每天工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目租赁中兴深蓝科技产业园B区二单元502号空置办公楼，施工期主要是简单装修（不涉及刷漆等）、设备安装、调试等。 本项目施工期的基本工艺流程及排污节点见图2-2。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图 施工期装修安装人员约10人，主要污染包括： ①废水：安装人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS等。 ②噪声：装修、设备安装、调试过程中产生的噪声。 ③固废：主要是装修过程产生的装修垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。 二、运营期 项目主要是提供新冠病毒检测服务，不设置床位、不开设门诊接纳患者就诊，也不进行现场采血、采样。咽拭子、肺泡灌洗液样本由专人采集并运至项目处。项目进行PCR检测，并出具相应的检测报告。新冠病毒检测流程及主要产污环节详见图2-3。 图2-3 项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污简述： ①样品接收：本项目检测的样本均为本地社会医院或社会医疗机构提供的成品样本，本项目不从事样本采集。样品的接收、信息核对及录入均在样品接收室完成。不合格样品会退回客户。该工序主要产生的污染物为样本的外包装物，如纸盒、塑料袋等。 ②样本处理：将新鲜采集的咽拭子、肺泡灌洗液样本，立即检测。不能立即检测的样品于温度-70℃以下保存。 ③样品准备（RNA提取）：检测样本(如鼻咽拭子、肺泡灌洗液等)、阳性对照品和空白对照品采用65℃水浴恒温(恒温箱)30min，采用核酸提取试剂进行裂解消化，离心，弃滤液，获得纯化的核酸溶液，同时取相应提及的阳性对照品和空白对照品进行提取。该工序主要产生的污染物为有机废气、离心机噪声、微量废液、废移液管吸头、废试剂盒实验耗材。 ④PCR体系：该实验通过检验RNA是否与RNA试剂盒中混合液发生反应来确认RNA类型。取出试剂盒中反应液，室温放置，待完全融解后，震荡混匀，离心备用；取出试剂盒中的检测酶液，离心后放冰盒上备用。 根据需要准备样本数及配置比例，配置成PCR-Mix，向荧光定量PCR八联反应管中分装每孔20µLPCR-Mix，用毕反应液和检测酶液立即放入-18℃以下冻存。 在所设定好的每个反应管中分别依次加入前面步骤中处理过的待测样本的RNA、阳性对照品提取RNA、空白对照品提取RNA各10µL，盖紧管盖，2000rpm离心10sec。该工序主要产生的污染物为离心机噪声、废移液管吸头、废试剂盒。 ⑤PCR扩增：将配置好的PCR体系置于PCR仪器中进行扩增。扩增主要是使用引物、dNTPs、DNA聚合酶(如Taq酶等)、缓冲液、和适量无RNA/DNA酶超纯水、以及模板(DNA或cDNA)，使RNA片段在数量上呈指数增加，从而在短时间内获得所需的大量的特定基因片段。选择FAM通道检测2019新型冠状病毒；选择VIC/HEX通道检测内参基因；反应体积为30µL。参照荧光选择None(只适用于ABI系列仪器)。 ⑥结果分析：运用Gentier96EPCR扩增仪对实验结果进行分析。数据质检合格后，出具检测报告。该工序主要产生的污染物为废样本。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁中兴深蓝科技产业园B区二单元502号空置的办公楼进行项目建设。 根据现场勘察，项目所在办公楼目前空置，租赁前为华研集团总部人员办公大楼，无与本项目有关的原有遗留环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1、环境空气质量现状调查 3.1.1空气质量达标区判定 本项目空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室于2022年1月13日发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区数据，对区域环境空气质量现状进行分析，见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状分析 点位 名称 监测 项目 年评价指标 现状浓度 µg/m3 标准值 µg/m3 浓度占标率/% 达标情况 沣东 新城 PM2.5 年均质量浓度 42 35 120.0 超标 PM10 年均质量浓度 81 70 115.7 超标 SO2 年均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年均质量浓度 38 40 95.0 达标 CO 百分位数日平均 质量浓度 1200 4000 30.0 达标 O3 8h平均质量浓度 138 160 86.25 达标 根据上表可知，本项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数24h平均质量浓度、O3第90百分位数日最大8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此项目所在评价区域为不达标区。 3.1.2补充监测 项目特征因子为非甲烷总烃，建设项目所在区域非甲烷总烃质量现状委托陕西宸琉检测服务有限公司进行监测并出具了检测报告（CL20220629001）（见附件6）。非甲烷总烃质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 非甲烷总烃环境质量现状表 监测点位 监测点坐标 污染物 监测时间 评价标准 （ug/m3） 监测浓度范围（ug/m3） 超标率/% 达标情况 经度 纬度 项目地 108°45′19.346″ 34°15′55.752″ 非甲烷总烃 2022.6.30- 2022.7.2 2000 0.84~0.94 0 达标 根据表3-2，项目所在区域非甲烷总烃浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园，项目地50m范围内无机关、学校、小区、医院等声环境敏感目标，项目评价区域附近无自然保护区、水源保护区、文化教育环境敏感区、珍稀动植物保护物种等。根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征，确定与项目相关的主要环境保护目标。环境保护目标详细情况见表3-3。 表3-3 项目环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 纬度 经度 大气环境 34.2626372 108.7573732 二中教师家属院 人群 健康 二类区 SE 230 |
| 污染物排放控制标准 | 3.2废气 有机废气执行废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放浓度限值，见下表3-4；污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中浓度限值（臭气浓度＜2000无量纲）。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级标准值 监控点 浓度mg/m3 非甲烷总烃 120 20 17 周界外浓度最高点 4.0 3.3噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 执行标准 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 2 60dB 50dB 3.4废水 SS、COD、BOD5、阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准。具体见表3-7。 表3-7 废水排放执行标准表 评价因子 执行标准 最高允许排放浓度 SS 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准 400mg/L COD 500mg/L BOD5 300mg/L 阴离子表面活性剂 20mg/L 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准 45mg/L 总氮 70mg/L 总磷 8mg/L 3.5固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定；生活垃圾执行《西安市生活垃圾分类管理条例》。 |
| 总量控制指标 | 根据“十四五”期间国家对总量控制要求及陕西省十四五生态环境保护规划要求，结合本项目污染物产生和排放特点，本项目环评建议总量控制指标为： 废气：非甲烷总烃：0.00425t/a。 废水： COD：0.25t/a ；NH3-N：0.046t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目租赁西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园B区二单元502户办公楼进行建设，项目施工期仅进行简单装修、实验设备的安装调试。施工期施工人员约10人，主要污染包括安装工人产生的生活污水、装修和设备安装调试的噪声、装修产生的装修垃圾、工人产生的生活垃圾等。 （1）施工期噪声 办公楼进行简单装饰装修、设备安装调试的噪声通过厂房隔声、加强管理等措施进行降噪。 （2）施工期废水环境影响 施工期废水主要为安装人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS等，经园区化粪池处理后排入市政污水管网。 （3）施工期固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要来自施工期的装修垃圾和生活垃圾，装修垃圾包括废板材、废包装等。 生活垃圾来源于施工工作人员工作过程中遗弃的废弃物，其成分与办公垃圾成分相似，以纸张为主，装修垃圾和生活垃圾统一分类收集后交环卫部门清理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2废气 项目运营期产生的废气主要为实验室含有的病原微生物气溶胶致病废气和检验废气。本次源强核算情况见表4-2。 表4-2 废气产排情况一览表 污染源 污染物 产生情况 防治 措施 排放情况 产生量（t/a） 排放 速率 （kg/h） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放 速率 （kg/h） 排放 方式 实验室废气 DA001 排气筒 非甲烷 总烃 0.00421 0.16 生物安全柜+20m高排气筒 0.00004 0.004 0.00002 DA001 有组织 0.00421 0.0018 加强管理 0.00421 / 0.0018 无组织 污水处理站 臭气浓度 少量 加强管理 少量 无组织 4.2.1源强核算过程 实验室含有的病原微生物气溶胶致病废气 本项目实验室废气有微生物气溶胶废气、有机废气。其中，室验室含有的病原微生物气溶胶致病废气其主要途径可能来至样本制备室、扩增分析室、产污分析室、污水处理站。 本项目核酸检测实验室环境处于负压状态，实验室含病原微生物气溶胶致病废气经B2生物安全柜三级防护过滤杀菌消毒后经20m高排气筒排出室外。本项目废气净化流程见图4-1。 图4-1 本项目废气净化流程图 ①生物安全柜 本项目实验室在试剂制备室和样品检测区共设置3台Ⅱ级A生物安全柜，1台Ⅱ级B2生物安全柜，所有涉及病原微生物、可能产生病原微生物气溶胶的操作均在B2生物安全柜中进行。生物安全柜过滤系统由两个HEPA过滤器组成，根据设备厂家提供资料，各实验室生物安全柜的HEPA过滤效率最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于99.995%。空气过滤系统如图4-2所示。 过滤原理主要是：室内空气通过打开的前窗操作口进入到样品室中。它通过负压引流风道，进入到安全柜顶部的气室。它与样品室中经HEPA过滤循环的空气进行混合，形成混合气体，再由供气过滤器和排气过滤器进行一定程度的过滤。过滤后的空气作为洁净气体供应到设备的样品室中，同时以洁净空气排到室内环境中或通过排气转换装置进入外部排放系统。 过滤器状态是表示安全柜安全状态的一个指标。这个指标是从HEPA过滤器的负载、气流状态及检查过程中所获得的值而确定的。随着设备的使用逐渐老旧时，面板上性能参数二级管将显示绿-绿、绿-黄、黄-黄、黄-红、红-红的状态，变为红-红时，意味着必须更换过滤器。 ②高效过滤器 PCR 实验室设置独立的新风系统，新风系统设置了高效过滤机组，该机组符合生物安全及环保规范的HEPA高效过滤单元，过滤孔径0.3um，设置紫外灭菌装置实验室废气经新风系统过滤后排出室外。 ③臭氧消毒器 当实验室检测样品较多，为防止实验室操作人员感染，对实验室内的空气采用医用等离子体空气消毒器进行消毒。 综上所述，本项目产生的废气能保证其不含有致病微生物，过滤系统失效的情况下有指示灯及时显示更换，从而保证废气经生物安全柜的过滤系统处理后排放。因此，对大气环境质量没有明显影响，项目运营期产生的废气对周围环境敏感点的影响不大。 图4-2 空气过滤系统 （2）实验室试验检测过程有机废气 项目检测过程提取试剂中的乙醇和异丙醇会挥发产生少量的有机废气。项目试剂盒及配置试剂中乙醇和异丙醇用量约为324kg/a、97kg/a，按全部挥发计算产生量为421kg/a。项目产生非甲烷总烃的实验工序均在实验室中的B2生物安全柜中操作，生物安全柜呈负压状态，有机废气经收集由B2生物安全柜自带高效过滤器过滤之后再经20m高排气筒（DA001）排放。 项目非甲烷总烃产生量为0.421t/a，收集效率按照99%计，净化效率按照99%计，风机风量5000m3/h，则非甲烷总烃有组织排放量为0.00004t/a，排放速率0.00002kg/h，排放浓度为0.004mg/m3；未收集有机废气排放量为0.00421t/a，排放速率为0.0018kg/h。 （3）污水处理设施废气 由于项目实验废水产生量较少，且项目污水处理设施采用的是小型污水处理设备均为密闭结构。污水处理站产生的废气极少，同时设备置于密闭的房间内。采取以上措施后污水处理站排出的废气在正常维护和运行情况下可以保证污水处理站周边空气污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中浓度限值（臭气浓度＜2000无量纲）。 废气排放口信息见表4-3。 表4-3 废气排放口基本情况表 编号 名称 高度 排气筒 内径 温度 污染因子 地理坐标 DA001 实验室废气 排气筒 20米 0.5m 25℃ 非甲烷总烃 经度108.75451443°， 纬度34.26667744° 本项目废气监测要求见表4-4。 表4-4 运营期废气监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频次 控制指标 有组织废气 实验室废气排气筒（非甲烷总烃） DA001排气筒出口 1个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）表2中的有组织排放限值要求 无组织废气 VOCs （非甲烷总烃） 厂区上风向1个，下风向3个 4个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）表2中厂界监控浓度限值要求 臭气浓度 厂区上风向1个，下风向3个 4个 1次/半年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中 浓度限值要求 4.3废水 （1）项目废水产排情况 本项目废水主要包括实验室仪器清洗废水和职工生活污水。本项目废水水质见表4-6。 表4-6 项目污水处理站废水水质处理情况一览表 废水类别及废水量 COD BOD5 SS 氨氮 TN TP 清洗废水51m3/a 产生浓度mg/L 600 400 350 80 120 10 产生量t/a 0.11 0.076 0.076 0.015 0.023 0.0019 处理方式 污水处理站（处理效率75%） 排放浓度mg/L 150 100 87.5 20 30 2.5 排放量t/a 0.008 0.005 0.004 0.001 0.002 0.0001 综合废水 （清洗废水+生活污水） 651m3/a 产生浓度mg/L 450 350 380 70 100 10 产生量t/a 0.29 0.23 0.25 0.046 0.065 0.0065 化粪池去除率 15% 15% 20% / / / 排放浓度mg/L 382.5 297.5 304 70 100 10 排放量t/a 0.25 0.19 0.19 0.046 0.065 0.0065 《污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准》 500 300 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 500 350 400 45 70 8 污染治理设施基本信息见表4-7。 表4-7 污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 综合废水 COD BOD5 氨氮 SS TN TP 西安市第六污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 TW001 污水处理站 酸碱中和+絮凝沉淀+化学氧化+臭氧消毒 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 废水监测要求见表4-8。 表4-8 运营期废水监测计划表 污染源 名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频次 控制指标 生产 废水 COD、BOD5、 氨氮、SS、 TN、TP 污水处理站排放口 1个 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 生活 污水 COD、BOD5、 氨氮、SS、 TN、TP 化粪池 排放口 1个 （2）化粪池处理措施的可行性分析 本项目化粪池依托园区现有化粪池，总容积为50m3，本项目废水排放量为2.17m3/d，占化粪池容量的4.3%，化粪池容积能够容纳本项目所产生的废水量。项目废水通过园区管网排入化粪池，在化粪池内停留时间为24小时，经化粪池处理后通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂处理。 污水处理站处理措施可行性分析 根据项目特点，本项目污水处理设施采用工艺先进、流程合理、自动化程度高、无需专人值守型的一体式污水处理设施。 根据工程分析，项目实验室清洗废水产生量约0.17t/d（51t/a），通过管网收集后进入污水间内污水处理设施（位于值班室旁）处理，处理规模为10m3/d，采用“酸碱中和+絮凝沉淀+化学氧化+臭氧消毒”工艺，对实验室废水进行处理，处理效率为75%以上，处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准后排入市政污水管网，最终排入西安市第六污水处理厂。具体工艺流程见图4-3。 图4-3 项目污水处理工艺流程图 工艺流程说明： 实验室废水经内部污水管道收集后集中至污水主管道后自流进入污水收集箱内，收集箱主要作用为调节水量、均化水质。污水经由提升泵定量提升至污水处理设备主机。在污水处理设备主机中首先进行酸碱中和调节系统，进行酸碱中和反应，在此通过pH自动控制仪，利用计量泵准确投加一定量碱液或酸液，调节污水pH值至7～8之间。在弱碱性条件下，污水中含有铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。酸碱中和出水自流进入沉淀池，酸碱中和产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池内，在PAC絮凝作用下快速沉淀。沉淀池出水自流进入臭氧电解氧化还原系统，进行氧化还原反应。臭氧是一种优良的强氧化剂，在污水消毒、除色、除臭、去除有机物和 COD方面有很好的效果。臭氧氧化法降解有机物速度快，条件温和，不产生二次污染，在水处理中应用广泛。臭氧处理污水作用大体表现，一是臭氧直接氧化，二是通过形成的羟基自由基而进行自由基氧化。臭氧电解氧化还原系统处理后的污水经由增压泵提升进入多介质过滤器和重金属捕捉器，尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等， 通过多介质滤料的吸咐截留作用去除，部分游离态金属离子及沉淀被重金属捕集系统吸附截留。吸附截留后的污水依次自流进入深度氧化消毒处理单元处理后，达标排放。 （4）污水厂的可依托性 西安市第六污水处理厂于2016年建设，位于西安市北郊绕城高速公路及规划的开发大道以北，太平河以南，采用较为先进的污水处理工艺A2/O，其设计规模为10万m3/d，排放污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入太平河。本项目所在地属于该污水处理厂的收水范围，废水产生量为2.17m3/d，占污水处理厂容量的0.002%，周围污水管网已铺设到位，进水水质达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后，方可排入西安市第六污水处理厂。综上所述，本项目依托西安市第六污水处理厂可行，对周围环境影响较小。 4.4噪声 （1）主要噪声源及源强 项目运营期间产生的噪声主要来自实验室试验设备产生的噪声，产生噪声的设备主要有生物安全柜、离心机、风机等设备，噪声源强约为75～90dB（A），根据噪声源不同采取减振基础、墙壁隔声等降噪措施。项目主要噪声源见表4-9。 表4-9 项目主要噪声源及其与厂界距离 噪声源 数量 设备 声级dB(A) 持续 时间 降噪措施 降噪量dB（A） 处理后噪声强度dB(A) 高速台式离心机 4台 75 间歇 合理布置、采用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、风机软连接等 15 60 生物安全柜 4台 75 间歇 15 60 医用离心机 1台 75 间歇 15 60 风机 1台 90 间歇 15 75 （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ19-2022）中推荐模式进行预测。 （3）预测点的布置 预测点位为项目所在厂房边界。 （4）预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： LA（r）=Lp0-TL-20lgr/r0 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A），混凝土墙隔声量按25dB（A）。 彩钢房隔声量按20dB（A）计算，本项目厂房为混凝土墙，因此隔声量为15dB（A）。 r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ②合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； （5）预测结果 本次评价对项目设备采取降噪措施后的噪声进行预测。噪声级预测结果见表4-10。 表4-10 项目评价范围内噪声预测结果（单位：dB(A)） 序号 噪声源 数量 源强 dB（A） 东 西 南 北 距离m 贡献值dB（A） 距离m 贡献值dB（A） 距离m 贡献值dB（A） 距离m 贡献值dB（A） 1 高速台式离心机 1 60 20 34 31 30 10 40 14 37 1 25 32 32 29 11 39 13 38 1 28 15 23 33 12 38 12 38 1 24 32 37 29 14 37 10 20.0 2 生物 安全柜 1 60 25 32 26 32 11 39 13 38 1 23 33 28 31 12 38 12 38 3 医用 离心机 1 60 35 29 16 36 15 37 9 41 4 风机 1 75 31 45 20 49 13 53 11 54 1 75 23 32.8 28 31 9 41 15 37 贡献值合计dB（A） 46 50 54 55 标准 昼间60dB（A） ； 夜间50dB（A） 由表4-10，预测结果可知，项目运营期间昼间厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，夜间不生产，对周围环境影响较小。 为降低项目对周围环境的噪声影响，本项目采取以下噪声防治措施： a.设备安装布置时进行合理安排； b.设备的选型选用噪声低、震动小的设备； c.实验室采用墙壁、门窗隔声； d.加强设备的维护； 通过以上措施，项目运营期噪声对周围环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测要求见表4-11。 表4-11 运营期噪声监测计划表 污染源 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频次 控制指标 噪声 Leq(A) 厂界四周 4个 每季一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类 4.5固体废弃物 （1）固废 本项目在运营过程中产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废、危险废物。固体废弃物产生及处置情况见表4-12。 表4-12 固体废弃物产生及处置情况 序号 名称 性质 危废/固废 代码 主要有毒有害物质 物理性状 环境危险特性 产生量t/a 处置 方式 1 废包装盒（袋） 一般 固废 734-001-01 / 固态 / 0.05 集中收集后 外售 2 实验废液 危险 废物 831-004-01 检测 废液 液态 T 0.65 暂存于危险废物暂存间，委托有相应资质的单位处置。 3 废实 验耗材 831-001-01 沾染有机试剂 固态 In 3 4 废化学试剂容器 900-041-49 化学 试剂 固态 T 0.005 5 玻璃纤维过滤介质 900-041-49 沾染有机废气 固态 In 0.2 6 污水处理 站污泥 831-001-01 / 固态 T 0.02 7 生活垃圾 / / / 固态 / 4.5 由环卫部门统一处理 源强计算过程： Ⅰ一般固废 ①废包装盒（袋） 项目未沾有危险废物的废包装盒（袋）产生量为0.05t/a，属于一般工业固废，集中收集后由相关单位回收综合利用。 Ⅱ危险废物 ①实验废液 实验废液含有致病病原微生物，实验室废液产生量由实验操作频次决定。根据实验室监测力，日最大检测量为2300人份。据此核定实验室废液产生量为0.65t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，试剂废液属于危险废物（HW01，831-004-01）产生量为0.65t/a，暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的资质单位处置。 ②废实验耗材 项目检测过程中产生一定量的实验室废物，包括一次性耗材包括实验服、一次性手套、一次性口罩、废试剂盒、废离心管和废八联管等，产生量约0.01t/d，合计3t/a。其中一次性手套、一次性口罩、试剂盒、废移液管吸头、EP管、消毒纱布、废样本，根据《国家危险废物名录(2021版)》属于“类别HW01，代码为831-001-01”，采用高压灭菌锅灭活处理后，暂存于危险废物暂存间，委托有相应资质的单位处置。 ③废化学试剂容器 项目运营期废有机试剂容器产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录(2021版)》属“类别HW49，代码为900-041-49”，建设单位需委托有资质的单位进行处理。 ④玻璃纤维过滤介质 项目生物安全柜的过滤器中的高效过滤介质，在长时间吸附有机废气等物质后，会导致过滤效率下降，需厂家定期更换过滤介质；空气净化系统过滤介质也需定期更换，废过滤介质产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录(2021版)》，废过滤介质属于危险废物，类别HW49，代码为900-041-49，暂存于危险废物暂存间，委托有相应资质的资质单位处置。 ⑤污水处理站污泥 本项目污水处理站污泥产生量约0.02t/a，污泥属于危险废物，HW01医疗废物，废物代码831-001-01，需利用专门包装袋进行包装密封暂存在危废暂存间内，其堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006的有关规定，暂存后的危险废物由有资质单位清运处置。 Ⅲ生活垃圾 项目劳动定员30人，人均生活垃圾日产生量按0.5kg计算，年生产300天，产生量约4.5t/a。生活垃圾以垃圾箱收集为主，实行分类收集，由环卫部门统一按时清运。 （2）固体废物环境管理要求 根据上述分析，本项目固体废物环境管理要求见表4-16。 表4-16 固体废物环境管理要求一览表 产生环节 名称 处置方式 管理要求 一般固废 废包装盒（袋） 集中收集后外售 检查，1次/年 危险废物 实验废液 暂存于危废暂存间，委托有 资质的单位处置。 检查，1次/年 废实验耗材 废化学试剂容器 玻璃纤维过滤介质 污水处理站污泥 一般固废 生活垃圾 分类收集，由环卫部门统一处理。 检查，1次/年 （3）环境管理要求 本项目危险废物存储过程中应采取以下防护措施： 1）厂内应建有专门的危废储存设施（防扬散、防流失、防渗漏）同时门口内侧设围堰。 2）危废贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危险废物相容；基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 3）危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 4）危废必须先储存在容器内，容器上必须粘贴相应的标签。 5）建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 6）危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册。 7）做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称。 8）必须定期对所贮存的危险废物包装容器和贮存设施采取加盖密闭措施降低无组织挥发，定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 9）危险废物产生单位每转移一次同类危险废物，应当填写一份联单，应如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 采取这些措施后，可将其对地下水和土壤环境污染风险降至最低。危险废物如果大量泄漏，应及时对泄漏的物料进行收集，防止其对土壤环境、地下水造成污染。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，本项目固废符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 （4）小结 本项目运营期的生活垃圾分类收集于园区垃圾桶交环卫部门清理，一般工业固废集中收集后定期外售，危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关要求进行集中收集暂存，并交资质单位处置。因此，经以上处置措施后，项目产生的固体废物对环境影响较小。 4.6地下水 本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水污染途径，故本项目不需开展地下水环境影响评价。本报告仅对地下水进行简要分析，项目运营期间环评要求建设单位对危废暂存间、污水处理站等采用环氧树脂防渗等措施，以减小项目对地下水环境的影响。 4.7土壤 项目所在地为工业园区内标准厂房，对土壤的主要污染源和污染途径是危废间危险废物渗漏和污水处理站废水漫流渗漏，因此，主要从防治措施上提出相关要求。本项目按照环评要求切实落实各种污染控制措施，包括： 项目废水应集中先进入园区化粪池处理后再进入市政污水管网； 实验室废液等危险废物应分类收集后暂存于危废暂存间； 项目危险废物等暂存应按照相关规范进行建设，做好防渗等防护措施。 由于项目租赁的厂房为5楼，不与地面直接接触，危废和废水等几乎不会渗漏至土壤和地下水，因此，项目运营期对区域地下水和土壤环境影响较小。 4.8环境风险 （1）环境风险调查 结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对项目原辅材料及“三废”进行辨识，本项目所涉及的危险化学品主要为检测试剂（乙醇、异丙醇）、84消毒液、75%酒精消毒液等，检测试剂主要存储于试剂库，84消毒液及75%酒精消毒液主要存储于材料库。 （2）风险潜势初判 项目存在危险性的单元主要为试剂库及材料库房。通过对各风险物质存储情况进行分析，风险物质最大储存量与临界量比值见表4-17。 表4-17 风险物质最大储存量与临界量比值汇总表 风险单元 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质 Q值 实验室及试剂库 检测试剂（乙醇、异丙醇） / / / 84消毒液 0.05 5t 0.008 75%酒精消毒液 0.05 500t 0.0001 项目Q值∑ 0.0081 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中：q1、q2…qn— 每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn— 每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 根据上表计算结果，企业风险物质数量与临界量比值之和Q为0.0081，Q小于1，故判定该项目环境风险潜势为I。 （3）实验室风险防范措施 1）实验室建筑结构 本项目实验室严格按照《生物安全实验室建筑技术规范》进行施工，试验区采取防昆虫防鼠措施和动物防逃措施。 2）空调、通风与净风 严格按照相关要求设立专门的生物安全柜和独立的进风排风系统。 3）给水、排水 项目产生的含有活性物质的废水经消毒后排入污水处理站内处理。 4）废弃物处理 项目产生的废物处理严格按照国家、地方的相关要求。对产生废培养基等废物置于专门设计的、专用的并贴有标记的用于处置危险废物的容器内。利器（小刀、针头）等直接置于耐扎容器内。日常暂存过程中对操作人员进行提前技能培训，并严格按照要求在带有相应个人防护装备条件下进行操作。 所有涉及病原生物的危险废物在从生产区或试验区移走之前，进行必要的灭菌操作，使其达到相应生物安全要求。废物置于适当的密封且防漏的容器内经污物走廊安全移走。不允许存放垃圾和实验废弃物，已装满的容器定期运走，并存放至设立的存放区。 5）操作人员管理规范 企业严格按照相关规范要求，从健全制度、规范操作、配备设施、洁污分流四个方面加强管理。健全制度：按照《生物安全管理制度》、《生物安全操作人员管理制度》和《安全保卫制度》制定科学规范的管理制度和操作规程，并监督执行。同时加强日常宣传教育。 规范操作：对进入实验区区的人员制定详细、严格的规范《安全生产常规控制程序》和《生物材料的安全管理程序》，操作人员必须按照规定的程序进行检测和操作。配备设施：所有生产操作均配有相应安全柜，并在指定区域内进行。 洁污分流：设计过程中考虑洁污分流，避免交叉污染。 6）实验室风险管理 严格按照相关规范要求，制定完整的风险防范体系。并采取严格的制度，禁止非有关人员的进入。 （4）实验室生物安全事故的处理程序 依据相关法规要求，并根据实际生产中可能出现的不同事故，建立完善实验室生物安全事故的处理程序： 1）培养物和感染性物质破损或溢出时的处理程序 如果是少量溢出物或者是低风险微生物或样品，实验操作人员可自行处理，否则需立即报告安全负责人员协助处理。以下为处理少量溢出物的方法： ①身着实验服，戴护目镜、一次性口罩，手着一次性乳胶手套两层； ②用镊子将破损的玻璃、塑料等转移至带盖瓷，高压蒸汽灭菌后丢弃，镊子放入金属盒； ③将纸巾浸入适当的消毒剂（70%乙醇或0.5%次氯酸钠溶液），立即将纸巾覆盖溢出物及周围区域； ④作用30min后，从外至内清理溢出物，将纸巾和手套放入生物危害袋； ⑤将装有污染物的瓷缸、金属盒、生物危害袋转入灭菌锅，高压蒸汽灭菌； ⑥将工作台面照射紫外线20min，杀灭残余菌体； ⑦用抑菌洗手液或消毒肥皂彻底洗手。 2）致病菌（毒）外溢在实验服上 立即脱下，翻转包裹，使污染部分包在内部，经高压蒸汽灭菌后洗涤。 3）致病菌（毒）种培养液外溢到皮肤 ①如感染性培养物或标本组织液外溢到皮肤、粘膜视为很大危险，应立即停止工作，在同操作者的配合下对溢洒的皮肤，采用75%的酒精进行消毒处理10min，然后用清水冲5min； ②处理后观察有无感染症状，如有立即进行治疗； ③填写意外事故报告，并报相关负责人 4）感染性物质溅入眼睛 ①眼睛溅入感染性液体，在同操作者的配合下，到缓冲区，用安全洗眼器进行冲洗，然后用生理盐水连续冲洗（注意动作不要过猛，以免损伤眼睛）； ②处理后安全撤离，视情况隔离观察，期间根据条件进行适当的预防治疗； ③填写意外事故报告，并报相关负责人。 5）皮肤刺伤在发生锐利物刺伤、切割伤或擦伤等情况，应采取以下措施： ①实验人员保持清醒的头脑，立即停止工作； ②脱掉最外层手套，尽量挤出损伤部处的血液，取出急救箱，对污染的皮肤和伤口用碘酒或75%的酒精擦洗多次； ③伤口进行适当的包扎； ④及时送医院，告知医生所受伤的原因及污染的微生物，在具有潜在感染性危险时，应进行医学处理 ⑤事后记录受伤原因、从事的病原微生物，并应保留完整适当的医疗记录； ⑥观察有无感染症状，如有立即进行治疗。 6）实验室发生感染或者病原毒种泄漏 出现感染或泄漏后，立即报告实验室安全负责人，并采取控制措施，对有关人员进行医学观察或者隔离治疗，封闭实验室，进行现场消毒，防止扩散，组织人员对实验室生物安全状况进行调查。 7）潜在危害性物质的意外食入 实验人员意外食入危害性物质，应当立即送到医院，告诉医生食入的物质并按照其建议进行处理。应当保留完整的医疗记录。 8）实验室紧急撤离的要求 感染事故时的撤离脱实验服、手套、口罩等防护装备、换鞋、洗手。 紧急灾害时的撤离发生火灾、水灾、地震时，按下紧急报警铃，关闭电源，从紧急门撤离。 9）事故报告制度 实验室事故的报告制度遵循以下程序和原则： 发生上述突发事件或事故，在妥善处理的同时向实验室安全负责人口头报告，安全负责人应立即向上级报告，必要时应及时进入现场进行处理。 当事人应如实填写事故记录和事故处理记录。安全负责人及时对事故做出危险程度评估，对事故的经过以及事故的原因进行分析，对感染者的发病过程作详细记录和检验。当事人、安全负责人应深入、实事求是地找出事故的根源，总结教训写出书面总结。 10）高效除菌过滤失效风险措施 高效过滤器设有专职人员按照规范定期检修，保证过滤器的正常使用。因此过滤器发生故障的几率极小。一旦发生故障，将停止相应实验活动，关闭新风阀和排风阀，开启气体消毒排风系统，人员撤离，消毒室时，由熏蒸的方法（福尔马林或过氧化氢）消毒、送风机循环进行消毒。消毒完毕后开启新风阀和排风阀，待室内异味消除完毕后方可恢复实验活动。 （5）分析结论 本项目运营过程中，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平是可以接受的。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验室 | 气溶胶废气、非甲烷总烃 | B2生物安全柜+20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限制标准 |
|  | 污水处理站 | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中 浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 实验室仪器 清洗废水 | SS、COD、BOD5、氨氮、 TN、TP | 污水处理站采用“酸碱中和+絮凝沉淀+化学氧化+臭氧消毒”工艺，处理规模为10m3/d。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准 |
|  | 职工生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮、 TN、TP | 依托园区化粪池 |  |
| 声环境 | / | 生物安全柜、离心机、风机等设备 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、风机软连接等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾：分类收集于园区垃圾桶交环卫部门清理。 一般固废：不沾染化学品和培养液的废包装集中收集后定期外售。 危险废物：实验室废液、废实验耗材、废化学试剂容器、玻璃纤维过滤介质、污水处理站污泥均属于危险废物，暂存于危废间，交有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目按照环评要求切实落实各种污染控制措施，运营期对区域地下水和土壤环境影响较小。 |
| 生态保护措施 | 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性措施，废水、废气的排放可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行后，对周围生态环境质量影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | 对项目运营期使用的试剂储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。实验室禁止使用易产生火花的设备和工具。储存区应备有应急处理设备和合适的收容材料。并在使用过程中规范操作，采用防爆型照明、及时通风。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应及时进行竣工环保验收。 二、加强环境管理工作，建立完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理。 三、定期检修环保设备，确保达标排放。 四、实验室做到合理管理，定期检查维修设备，做到防噪降噪。 |

六、结论

结论： 陕西华研医学检测有限责任公司建设的华研医学实验室项目符合国家和地方产业政策，选址合理，无重大环境制约因素。项目运营期对局部环境带来一定的不利影响，在全面落实环评提出的各项环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均合理处置，项目运营后周围环境质量不会发生明显变化，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表     单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老消减量⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.00425 | / | 0.00425 | +0.00425 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 651 | / | 651 | +651 |
|  | COD | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | +0.25 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.19 | / | 0.19 | +0.19 |
|  | SS | / | / | / | 0.19 | / | 0.19 | +0.19 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.046 | / | 0.046 | +0.046 |
| 一般工业固体废物 | 未沾染化学品和培养液的废包装 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物 | 实验废液 | / | / | / | 0.65 | / | 0.65 | +0.65 |
|  | 废实验耗材 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 废化学试剂容器 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 玻璃纤维过滤介质 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |

注：⑥①③④⑤；⑦⑥①

# Text boxes

样品接收

不合格

样本

剩余

样本

退回

起始模板

10μL

实验室信息系统录入

-70℃保存

样品准备

65℃30min，水浴(恒温箱)

咽拭子、肺泡灌洗液样本

提取RNA

PCR扩增

仪器通道及反应体系选择

实验命名、孔板编辑及样品信息录入

检测仪器运行

报告结果

固废

检测试剂盒准备：

反应液:室温溶解震荡混匀，离心备用；检测酶液：离心置冰盒备用。

废气、废水、噪声、固废

固废

20μLMix

合格

噪声、固废

空白对照10μL

阳性对照

10μL

配置PCR-Mix

20μLMix

20μLMix

提取试剂

固废

噪声、固废