# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：石油产品检验检测及计量服务中心项目

建设单位：陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司

编制日期：             2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石油产品检验检测及计量服务中心项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-611203-04-03-141897 |
| 建设单位联系人 | 杨超 | 联系方式 | 15829336897 |
| 建设地点 | 西安市西咸新区沣东新城沣东大道2296中兴深蓝科技产业园DK2-4号楼1单元1、5层 |
| 地理坐标 | （ 108 度 45 分 19.015 秒， 34 度 15 分 52.729 秒） |
| 国民经济 行业类别 | M74 专业技术服务 | 建设项目 行业类别 | 98 专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2206-611203-04-03-141897 |
| 总投资（万元） | 4500 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2919.20 |
| 专项评价 设置情况 | / |
| 规划情况 | 《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020） |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书 审查机关：西安市环境保护局（2014年3月31日） 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函[2014]20号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-1。 表1-1 规划符合性分析 规划文件 要求 项目的相关分析 符合性 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目为石油产品检验检测及计量服务实验室，不属于“三高一低”企业。 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目正在办理环评手续，项目为石油产品检验检测及计量服务实验室，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。 符合 《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020） 沣东新城定位为：区域统筹科技资源示范基地，高新技术研发和体育会展中心，大西安建设国际化都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 本项目为石油产品检验检测及计量服务实验室，属于高新技术。 符合 对沣东新城而言，渭河生态廊道和沣河生态廊道是重点要进行生态保护和建设的区域。 本项目运营期产生的“三废”在落实环评中要求的相关环保措施后，对外环境影响较小。 符合 加强节能减排，建立“绿色CDP”的政绩评估机制，加强再生资源回收交换和综合利用，建设可再生废旧物资回收系统，推进再生资源回收利用。形成一般工业废物回收、加工、利用的产业链条，提高工业废物资源化利用的规模。 项目运营期产生的一般固废为不沾染化学品和培养液的废包装集中收集后定期外售；危险废物实验室废液、废实验耗材、废化学试剂容器、废活性炭、玻璃纤维过滤介质等分类收集后，暂存于危废间，后交有资质单位处置。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”符合性分析 根据陕西省人民政府-陕政发[2020]11号文《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中关于“三线一单”规定，本项目符合“三线一单”的规定要求，具体分析见表1-2。 表1-2 本项目与三线一单符合性分析 三线一单 本项目情况 符合性 生态保护 红线 项目位于西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园DK2-4号楼1单元，现有项目用地性质属于工业用地，项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。 符合 环境质量 底线 项目废气、噪声均可做到达标排放；固体废物均得到妥善处置，项目废气、噪声、固废对周边环境影响较小，处于可接受水平，环境质量可以保持现有水平。因此，本项目的建设满足环境质量底线标准要求。 符合 资源利用上线 本项目不属于高耗能高污染生产企业，项目总体耗能较小，且用水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 符合 环境准入负面清单 本项目为核酸检测实验室项目，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划【2018】213号）及《市场准入负面清单》（2022年版）中的限制类和禁止类，不在负面清单内。 符合 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》 根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，本项目位于重点管控单元。以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点。项目产生的各项污染物均能得到合理的处理与处置，做到达标排放。 符合 1.2产业政策符合性分析 项目属于《产业结构调整指导目录(2021年修订稿)》中“第一类鼓励类”中的“三十一、科技服务业，中第6款“分析、试验、测试及相关咨询与研发服务”，本项目不在《市场准入负面清单（2022年）》和《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列。因此，本项目建设符合国家现行的有关产业政策。 对照《陕西国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），该项目不属于限制类和禁止类。项目于2022年6月16日取得沣东新城行政审批与政务服务局 关于《陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司石油产品检验检测及计量服务中心项目》备案的通知，项目代码：2206-611203-04-03-141897（附件2）。 因此，本项目的建设符合国家、陕西省现行产业政策的要求。 1.3选址符合性分析 本项目位于西安市西咸新区沣东新城沣东大道2296中兴深蓝科技产业园DK2-4号楼1单元1、5层，项目区内不涉及自然保护区、风景区、饮用水源保护区内。项目区交通运输较便捷，水源、电源有保障，经分析预测，项目运营后，在采取环评及中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，对敏感点影响可以接受，外环境不构成重大制约。 因此从环境保护角度分析，项目选址可行。 1.4相关政策法规的符合性分析 本项目主要污染物为挥发性有机物，与政策的相符性见表1-3。 表1-3 与有机物防治相关规划及方案的相符性一览表 名称 主要要求 本项目情况 符合性 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） 收集废气中的NMHC初始排放速率≥3kg/h，应配制VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对重点地区，收集的废气中NMHC初始放速率≥2kg/h，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%。 本项目VOCS产生速率为0.0076kg/h，针对实验试剂配制过程产生的挥发性废气配置了碱液喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置，处理效率达90%以上，处理后经排气筒排放。 符 合 《挥发性有机物污（VOCs）染防治技术政策》 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有用溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目废气经碱液喷淋塔+活性炭吸附装置处理后可达标排放。 符 合 含VOCs的产品使用过程中应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理达标后排放。 本项目试剂配制过程在通风柜中进行，通风柜采用负压无逸散，收集效率达90%，碱液喷淋塔及活性炭吸附去除效率达90%，处理后可达标排放。 符 合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。加强生产车间密闭管理。 本项目实验环节在密闭的实验室内进行，对实验中产生的有机废气经处理措施处理后有组织排放，无组织废气加强管理后达标排放，环评要求企业在实验期间非必要时将实验室门窗保持关闭，加强密闭管理。 符合 《西安市大气污染防治条例》 本市严格控制污染大气的产业发展，禁止新建、改建、扩建严重污染大气的项目。 项目不属于严重污染大气的项目。 符合 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》 强化挥发性有机物无组织排放整治。全面排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况 本项目实验室全部密闭，实验过程中产生的有机废气全部经集气装置收集后有组织排放。 符合 《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正） 石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量涂料或溶剂，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用，记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项。 本项目为石油产品检验检测及计量服务实验室，不属于石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等行业。使用含VOCs的原辅材料为医用酒精，且年用量较少。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：石油产品检验检测及计量服务中心项目 建设单位：陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司 项目性质：新建 地理位置及四邻关系：所在大楼2、3、4层为西安康派斯质量检测有限公司；项目所在大楼东侧为兴汇电力、南侧为西安伏特尔电气有限公司，西侧为文宣二路，北侧为恒利电器。项目中心地理坐标为：108°45′19.015″，北纬34°15′52.729″。 2.2项目组成 项目包含石油产品检测设备169台（套）、计量设备64台（套）及配套环保设施等，主要用于石油产品检验检测及计量服务方面。项目主要工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目工程建设内容一览表 类别 建设 内容 具体内容 备注 主体工程 实验室 1层建筑面积1344.6m2，主要分布有油品样品室、煤制样室等； 5层建筑面积1459.6m2，主要分布有化工品分析室、煤炭分析室、燃料油分析室、加热室、润滑油室、压力计量室、纯水间、热值分析室、颗粒度室、热学计量室等。 新建 辅助工程 办公 场所 位于大楼5层：建筑面积30m2。 新建 储运工程 试剂室 试剂室位于大楼1层，建筑面积30m2，主要存放液体试剂、固体试剂、易制毒试剂。 新建 库房 位于大楼1层，建筑面积50m2，主要存放备用仪器、空试剂瓶等。 公用工程 供水 由市政管网集中供给 依托市政 排水 实验器皿清洗废水（除头道清洗废水）及生活污水混合排入所在大楼化粪池处理，最终污水通过管网排入污水处理厂处理。 依托中兴深蓝科技产业园化粪池 供电 由市政电网统一供给 新建 制冷 项目采用中央空调制冷 依托中兴深蓝科技产业园制冷系统 环保工程 废气 将实验程产生的有机废气及酸雾采用通风橱收集后经碱液喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后，从5层楼顶排气筒（约27m高排气筒）排放。 新建 废水 实验器皿清洗废水（除头道清洗废水）及生活污水混合排入所在大楼化粪池处理，最终污水通过管网排入污水处理厂处理。 依托中兴深蓝科技产业园化粪池 固体 废物 生活垃圾采用垃圾箱堆存，由环卫部门收集处理；项目产生的清洗废液、过期试剂、废试剂瓶、废活性炭采用专用桶分类收集后定期交由有资质的单位处置，危废暂存间建筑面积5m2，位于一楼北侧。 新建 噪声 低噪声设备、基础减振、建筑隔声等。 新建 环境 风险 项目贮存危险化学品的建筑物区域内严禁吸烟和使用明火。建立建全安全检查制度，规范建设实验室试剂药品房，规范放置药品试剂规范放置。 新建 2.3原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗详见表2-2、原辅材料理化性质见表2-3。 表2-2 项目原辅材料消耗一览表 序号 试剂名称 年用量（升） 包装方式及规格 试剂性质 储存位置 1 石油醚 500 25L/桶 液体 试剂室 2 异丙醇 500 25L/桶 液体 3 无水乙醇 750 25L/桶 液体 4 正庚烷 275 25L/桶 液体 5 甲 苯 500 25L/桶 液体 6 异辛烷 300 500mL/瓶 液体 7 溶剂油 1600 200L/桶 液体 8 95乙醇 100 25L/桶 液体 9 卡氏试剂 20 500mL/瓶 液体 10 正戊烷 40 500mL/瓶 液体 11 正葵烷 10 500mL/瓶 液体 12 盐酸 50 500mL/瓶 液体 13 硫酸 30 500mL/瓶 液体 表2-3 原辅材料理化性质一览表 品名 理化性质 石油醚 石油醚是无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应。主要用作溶剂和油脂处理。通常用铂重整抽余油或直馏汽油经分馏、加氢或其他方法制得。一般有30~60℃、60~90℃、90~120℃等沸程规格。 异丙醇 一种有机化合物，正丙醇的同分异构体，别名二甲基甲醇、2-丙醇，行业中也作IPA。它是无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。 溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 异丙醇是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。 无水乙醇 无水乙醇，是指纯度较高的乙醇水溶液。一般情况下，一般称浓度为99.5%的乙醇溶液为无水乙醇，无水乙醇是乙醇和水的混合物。 正庚烷 分子式为C7H16，主要用作测定辛烷值的标准物，还可作麻醉剂、溶剂及有机合成的原料，实验试剂的制备。 甲苯 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点(闭杯) 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%~7.0%（体积）。低毒，半数致死量（大鼠，经口）5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性，有刺激性。 异辛烷 2,2,4-三甲基戊烷俗称异辛烷，是辛烷的一种异构体。异辛烷是测验定汽油抗爆性能的标准物质。异辛烷和庚烷的辛烷值分别规定为100和0。 溶剂油 溶剂油是五大类石油产品之一。溶剂油的用途十分广泛。用量最大的首推涂料溶剂油(俗称油漆溶剂油)，其次有食用油、印刷油墨、皮革、农药、杀虫剂、橡胶、化妆品、香料、医药、电子部件等溶剂油。目前约有400-500种溶剂在市场上销售，其中溶剂油(烃类溶剂，苯类化合物)占一半左右。 乙醇（95%） 乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。乙醇与甲醚互为同分异构体。 正戊烷 正戊烷(n-Pentane)化学式C5H12，烷烃中的第五个成员。毒性:属低毒类。急性毒性:LD50 446mg/kg(小鼠静脉)；刺激性:轻度刺激；亚急性和慢性毒性:动物吸入25.2，116，332，800mg/m3，117天，未见中毒反应。 正葵烷 别名:十碳烷；分子式：C10H22、CH3(CH2)8CH3；分子量：142.29；熔点:. -29.7℃；密度:相对密度(水=1)0.73。 盐酸 盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。 硫酸 硫酸是一种无机化合物，化学式是H2SO4，硫的最重要的含氧酸。纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。 2.4主要设备 本项目设备无国家明令禁止、淘汰、落后、限制的工艺设备。主要设备一览表见表2-4。 表2-4 主要设备清单 序号 设备名称 设备型号 数量 1 联合法辛烷值试验机 CFR-F2U 1台 2 石油产品色度测定器 SYP1013 1台 3 石油产品苯胺点测定器 SYP1020 1台 4 箱式电阻炉 SX-4-10 1台 5 煤油烟点测定器 SYP2201-Ⅰ 1台 6 气相色谱仪 6890N 1台 7 石油产品蒸馏测定仪 JH010105 1台 8 电热鼓风干燥箱 WG-71 1台 9 真空干燥箱 DZF-2 ASB 1台 10 水浴恒温振荡器 THZ-82 1台 11 电导率仪 Seveneasy 1台 12 颗粒度计数器 SBSS-C 1台 13 冰点仪 FPA-70X 1台 14 电子天平 AL204 1台 15 红外光谱仪 Cary600FTIR 1台 16 气相色谱仪 7890A 1台 17 扫描电镜 EVO18 1台 18 冰箱 BCD-186KB 1台 19 防爆冰箱 BL-250/241L 1台 20 紫外荧光硫分析仪 EA5000 1台 21 电热鼓风干燥箱 101A-2B 1台 22 全自动粘度仪 HVM472 1台 23 运动粘度测定器 DZY-005A 1台 24 空气释放值测定仪 FTD-1201 1台 25 盐含量测定仪 RPP-200C 1台 26 一体化精密油介损体积电阻率测试仪 GW6100 1台 27 绝缘油介电强度测试仪 GWIIJ-80KV 1台 28 自动蒸馏测定器 DZY-003Z 1台 29 燃料胶质含量测定器 DZY-012B 1台 30 低温运动粘度测定器 DZY-005F 1台 31 石油产品残炭测定器 DZY-014B 1台 32 全自动饱和蒸气压测定器 DZY-018ZI 1台 33 全自动润滑油氧化安定性测定器 DZY-028A 1台 34 深色石油产品硫含量测定器 DZY-022 1台 35 石油和合成液水分离性测定器 DZY-023 1台 36 防锈性能测定器 DZY-032 1台 37 四槽八孔多功能低温测定器 DZY-038A 1台 38 液体石油产品烃类测定器 （荧光指示剂吸附法） DZY-050 1台 39 润滑脂抗水淋性能测定器 DZY-066 1台 40 液化石油气蒸气压测定器 DZY-075 1台 41 液化石油气铜片腐蚀测定器 DZY-076 1台 42 液化石油气密度测定器 DZY-077 1台 43 液化石油气残留物测定器 DZY-078 1台 44 自燃点测定仪 DZY-047 1台 45 微机屏显示四球摩擦试验机 DZY-S10A 1台 46 苯胺点测定仪 DZY-013A 1台 47 倾点凝点专用水浴 DZY-040 1台 48 热值测定器 DZY-R1B 1台 49 润滑脂防腐蚀性测定器 DZY-067 1台 50 润滑脂和润滑油蒸发损失测定器 DZY-068 1台 51 润滑油泡沫特性测定器 DZY-025A 1台 52 恩氏粘度测定器 DZY-006 1台 53 紫外荧光硫分析仪 EA5000 1台 54 卡尔费休水分滴定仪 852 1台 55 水浴恒温振荡器 THZ-82 1台 56 动态水银气压表 DYM-1 1台 57 电子天平 ME204E 1台 58 离子计 PXS-270 1台 59 润滑脂滴点测定器 DZY-033 1台 60 电导率仪 1152 1台 61 单人单面净化工作台 SW-CJ-1FD 1台 62 pH计 827 1台 63 邵氏硬度计 LX-A-1 1台 64 运动粘度测定仪 Q300 1台 65 隔水培养箱 GH3000 1台 66 可见分光光度计 722N 1台 67 飞鸽牌系列离心机 LDJ-5C-C 1台 68 运动粘度测定仪 Q300 1台 69 高效液相色谱 SPD-16 1台 70 航空燃料冰点测定器 DZY-041 1台 71 开口闪点测定仪 DZY-001Z 1台 72 减压蒸馏测定器 DZY-004 1台 73 多元素油料分析光谱仪 R3 ROTROIL 1台 74 石油产品常压蒸馏测定仪 DZY-003DI 1台 75 半自动闭口闪点测定器 DZY-002B 1台 76 半自动闭口闪点测定器 DZY-002B 1台 77 全自动汽油氧化安定性测定器 DZY-020ZI 1台 78 石油产品锥入度测定器 DZY-071 1台 79 电子天平 YP20002 1台 80 气相色谱仪 7820A 1台 81 立式压力蒸汽灭菌器 LDZX-50KBS 1台 82 界面张力测定仪 DCAT21 1台 83 高速搅拌机 3S 1台 84 六转速旋转粘度计 ZNN-6DB 1台 85 半自动开口闪点测定仪 DZY-001A 1台 86 吴茵混调器调速器 YD2000B 1台 87 卡尔费休水分测定仪 831 1台 88 恒温水浴 HH-S4A 1台 89 电子数显卡尺 links 1台 90 清防蜡测试仪 XY.08-Crip-2 1台 91 激光粒度分布仪 BT-9300S 1台 92 点腐蚀测深仪 DDC-Ⅱ 1台 93 旋转挂片腐蚀试验仪 RCC-ⅢM 1台 94 CS电化学工作站(电化学缓释率) CS150H 1台 95 圆筒旋转黏度计 H18621 1台 96 四槽八孔多功能低温测定器 DZY-038A 1台 97 四槽八孔多功能低温测定器 DZY-038A 1台 98 超级恒温水浴 HH-501 1台 99 低温恒温槽 H1862 1台 100 镏分燃料油氧化安定性测定器 DZY-042A 1台 101 全自动汽油氧化安定性测定器 DZY-020ZI 1台 102 高效液相色谱 e2695 1台 103 电热鼓风干燥箱 WGL-125B 1台 104 电热鼓风干燥箱 WGL-45B 1台 105 旋涡振荡器 QL-866 1台 106 超声清洗机 PS-60A 1台 107 ICP-OES 5110 1台 108 气相色谱仪 7890B 1台 109 气相色谱仪 7890B 1台 110 台式低速离心机 L500 1台 111 水露点测定仪 MDM300IS 1台 112 马达法辛烷值机 CFR-F2 1台 113 十六烷值机 CFR-F5 1台 114 湿式气体流量计 LML-2 1台 115 变压器油振荡器 SCZD501 1台 116 蜗轮减速器 WPA 70 1台 117 铜片腐蚀 DZY-015A 1台 118 压差计 DZY-0158A 1台 119 空盒压力表 / 1台 120 绝缘油耐压测试仪 ZCJY-80 1台 121 绝缘油介损自动测试仪 ZCYJS-II 1台 122 高频往复试验机（磨痕直径） HFRH 1台 123 杜马斯燃烧法定氮仪 Primacs SN100 1台 124 吴茵混调器调速器 YD2000B 1台 125 高速搅拌机 YD2500-1 1台 126 粉碎机 FW100 1台 127 气相色谱仪（顶空） 7890B/7697A 1台 128 微型硫氯分析仪 ZWK-2001A 1台 129 总污染物测定器 FY-1C-N 1台 130 数显密度计 DMA 4500 M 1台 131 数显折光仪 Abbemat 3200 1台 132 体视显微镜 ZYT-880E 1台 133 能量色散光谱仪 Cube100A 1台 134 润滑脂相似粘度测定仪 DSY-0048 1台 135 高温恒温油槽 LT3015 1台 136 橡胶压缩耐寒试验机 MZ-4070 1台 137 赛波特颜色测定器 K13009 1台 138 非接触式转速计 UT372 1台 139 气体质量流量计 MF5700 1台 140 数显六速旋转粘度计 HTD-6ST 1台 141 马氏漏斗粘度计 MLN-2 1台 142 金属直尺 / 1台 143 高品质钢渡铬砝码 / 1台 144 气相色谱仪 7890B 1台 145 气相色谱仪 8890 1台 146 颗粒度计数器 8011+ 1台 147 微量水分测定仪 851 1台 148 密封式化验制样粉碎机 GJ-HN1 1台 149 锤式破碎机 PCZ-3 1台 150 煤氟氯离子测定仪 HNL-800 1台 151 智能汉显定硫仪 WDL-HN800A 1台 152 箱式电阻炉 BZ-1-14TP 1台 153 煤中碳酸盐二氧化碳测定仪 HNCO-2 1台 154 石油产品蒸馏试验器 SYP2001-VIA 1台 155 天平（十万分之一） SQP 1台 156 快速全自动测氢仪 KZCH-HN2A 1台 157 微机全自动量热仪 ZDHW-HN7000C 1台 158 石油产品色度测定器 SYP1013 1台 159 自动原油蒸汽压测定器 JSR6401 1台 160 铅笔硬度计 QHQ-A 750g 1台 161 低温运动粘度测定器 KD-R0518 1台 162 石油产品运动粘度试验器 SYP1003-VIA 1台 163 石油产品闪点和燃点试验器 SYP1001B-V 1台 164 原子吸收分光光度计 PinAAle 900F 1台 165 绝缘油耐压测试仪 ZCJY-80 1台 166 燃料胶质含量试验器 SYP2008-II 1台 167 石油产品铜片腐蚀试验器 SYP1017-II 1台 168 自动饱和蒸气压测定器 SKY2002-II 1台 169 自动汽油氧化安定性试验器 SKY2101-II 1台 1.5、项目产品方案 本项目建成现代化检测检验分析实验室，主要用于石油产品检验检测及计量服务方面，检测内容见表1-4。 表1-4 项目检测内容一览表 检测 项目 检测内容 汽油 抗爆性（研究法辛烷值、抗暴指数）、铅含量、蒸汽压、诱导期、胶质含量、硫醇（博士实验）、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、密度、硫含量。 柴油 氧化安定性、硫含量、酸度、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水含量、润滑性、多环芳烃含量、总污染物含量、运动粘度（20℃）、凝点、冷滤点、闭口闪点、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯含量。 液压油 水分、运动粘度、酸值、黏度指数、铁谱磨损分析、空气释放值、磨斑直径、最大无卡咬负荷、铁谱磨损分析、倾点、泡沫特性、开口闪点。 润滑油 水分、运动粘度、黏度指数、低温动力粘度、倾点、泡沫特性、机械杂质、开口闪点。 齿轮油 运动粘度、粘度指数、水分、总酸值、倾点、闪点、光谱金属元素分析、抗泡特性、极压性能、PQ磨损指数、铁谱磨损分析。 2.5给排水 ⑴给排水工程 ①给水 项目用水包括容器及器皿清洗用水、生活用水和喷淋塔补水。 a、容器及器皿清洗用水 设备耗材洗涤用水：根据实验室设备器皿洗涤流程，设备耗材需用自来水洗涤至少3次，首次清洗废水用水量为0.05m3/d（13.5m3/a），首次清洗废水作为危险废物处理，不外排；后续清洗用水量为1m3/d（270m3/a），后续清洗废水产生系数以0.8计，则洗涤废水量为0.8m3/d，216m3/a。 b、生活用水 项目预计定员人数为100人，均不提供食宿，员工用水量按《陕西省行业用水定额》（DB61T/943-2020），每人每天68L/d计，则生活用水量为6.8m3/d，1836m3/a；职工生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水产生量为5.44m3/d（1468.8m3/a）。 c、喷淋塔补水 少量的酸性废气使用碱液喷淋塔进行处理。喷淋塔运行时，须定期补充一定量的新水，估计补水量0.03m3/d，8.1m3/a。 喷淋塔的废水定期更换（约一季度一次），每年更换量为5t/a，喷淋塔废水集中收集后交由有资质单位处理。 ②排水 项目外排废水包括容器及器皿清洗用水、喷淋塔废水和生活污水。喷淋塔废水集中收集后交由有资质单位处理；容器、器皿首次清洗废水作为危险废物处理，不外排；容器、器皿后续清洗废水及生活污水经所在大楼化粪池预处理，处理后经市政污水管网进入西安市第六污水处理厂。 项目新鲜水用水量为2132.6m3/a，废水排放总量为1684.8m3/a，见表2-5。 表2-5 项目给排水量一览表 （单位：m3/d） 类别 用水定额 规模 新鲜用水量 （m3/d） 损耗量（m3/d） 废水排放量（m3/d） 进污水处理厂 危废 员工生活用水 68L/（人·天） 100人 6.8 1.36 5.44 / 清洗用水 / / 1.05 0.2 0.8 0.05 喷淋用水 / / 0.05 0.03 / 0.02 总计 7.9 1.59 6.24 0.07 项目水平衡图如下图2-1： 图2-1 项目水平衡图（吨/年） 2.6.劳动定员与制度 本项目定员100人，年工作270天，每天工作8小时，不在场区住宿和餐饮。 2.7厂区平面布置 本项目位于西安市西咸新区沣东新城沣东大道2296中兴深蓝 科技产业园DK2-4号楼1单元1、5层。项目各区域分区明显，功能区划清晰，平面布置基本合理，项目总平面布置图见附图3-1、3-2。 2.8建设周期 项目建设时间为2022年9月-10月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目建成后主要用于石油产品检验检测，无生产性质，运营期主要产生实验废气、废水、噪声、实验过程产生的危险废物及职工生活垃圾。石油检测及部分理化实验工艺流程及产污环节见图2-2和图2-3： 图2-2 项目工艺流程图 1）接单、试样：接收客户检测委托后，对客户交来的油品样品进行接收和登记，并验收标本的标记及完整性等，然后将油品样品交实验室进行处理。 2）样品检验及分析：实验室人员根据样品的性质及不同样品的检验要求选择合适的有机溶剂或化学试剂将样品进行溶解处理，根据检测需要选择合适的仪器测定相应的指标。检验过程会产生的有机废气、废试剂瓶、过期试剂等污染物。 3）清洗仪器；样品检验完成后，清洗实验仪器。此环节会产生清洗废水。 首次清洗：废试剂溶液等实验废液收集至危废暂存间，采用自来水对器皿等进行首次清洗，清洗废液作为危险废物收集至危废暂存间，委托有资质的单位处理。 后续清洗：采用自来水对器皿进行二次清洗，清洗后利用自来水反复冲洗数次，在此过程中会产生清洗废水。 4）分析结果及出具报告：计算整理相关数据，以书面形式出具检测结果。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁西安市西咸新区沣东新城沣东大道2296中兴深蓝科技产业园DK2-4号楼1单元1、5层，该园区供水、供电、排水设施等均已落实到位，经与建设单位及园区管理人员核实确定，此前该楼层为空置，历史上未进行过生产活动，因此，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.大气环境 （1）空气质量达标区判定 本项目空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室于2022年1月13日发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区数据，对区域环境空气质量现状进行分析，见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状分析 点位 名称 监测 项目 年评价指标 现状浓度 µg/m3 标准值 µg/m3 浓度占标率/% 达标情况 沣东 新城 PM2.5 年均质量浓度 42 35 120.0 超标 PM10 年均质量浓度 81 70 115.7 超标 SO2 年均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年均质量浓度 38 40 95.0 达标 CO 百分位数日平均 质量浓度 1200 4000 30.0 达标 O3 8h平均质量浓度 138 160 86.25 达标 根据上表可知，本项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数24h平均质量浓度、O3第90百分位数日最大8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此项目所在评价区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在区域其他污染物环境质量现状，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（污染影响类），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限制要求的特征污染物时，可引用项目周边5km范围内近3年的现有监测数据。本项目大气环境质量现状其他污染物非甲烷总烃引用距项目地东北侧50m且与项目同一园区的《华研医学实验室环境质量现状监测报告》监测数据（见附件5），监测时间为2022年6月30日至2022年7月2日，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果统计表（特征因子） 监测点位 监测点坐标 污染物 监测时间 评价标准 （ug/m3） 监测浓度范围（ug/m3） 超标率/% 达标情况 经度 纬度 项目地 108°45′19.346″ 34°15′55.752″ 非甲烷总烃 2022.6.30- 2022.7.2 2000 0.84~0.94 0 达标 从监测结果可以看出，项目所在区域非甲烷总烃一次监测值满足《大气污染物排放标准详解》中非甲烷总烃小时质量标准推荐值的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园，项目地50m范围内无机关、学校、小区、医院等声环境敏感目标，项目评价区域附近无自然保护区、水源保护区、文化教育环境敏感区、珍稀动植物保护物种等。根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征，确定与项目相关的主要环境保护目标。环境保护目标详细情况见表3-3。 表3-3 项目环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 纬度 经度 大气环境 34.2626372 108.7573732 二中教师家属院 人群 健康 二类区 SE 205 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.2废气 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放浓度限值，具体标准限值见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准一览表 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级标准值 监控点 浓度mg/m3 硫酸雾 45 27 6.94 周界外浓度最高点 1.2 非甲烷总烃 120 42.2 周界外浓度最高点 4.0 氯化氢 100 1.11 周界外浓度最高点 0.2 3.3废水 废水中COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准。 表3-5 水污染物排放标准 除PH外 单位为mg/L 污染物 pH COD BOD5 SS NH3-N TN TP 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 6-9 500 300 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 / / / / 45 70 8 3.5噪声 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表3-6。 表3-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称 级别 评价因子 标准值〔dB（A）〕 备注 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 等效声级Leq 60 50 厂界 3.6固废 固体废物暂存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间国家对总量控制要求及陕西省十四五生态环境保护规划要求，结合本项目污染物产生和排放特点，本项目环评建议总量控制指标为： 废气：非甲烷总烃：0.0351t/a。 废水： COD：0.59t/a ；氨氮：0.042t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁西安市西咸新区沣东新城沣东大道2296中兴深蓝科技产业园DK2-4号楼1单元1、5层，施工期主要为设备、实验平台安装，不涉及土建工程。主要污染物为设备拆卸过程中产生的噪声和废弃包装等。施工期噪声为非稳态噪声，源强为60~70dB(A)，施工均是昼间在厂房内，对周边影响较小。废包装材料均统一收集，交由环卫部门处理，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 （1）废气源强分析 项目运行过程中的废气主要为样品检验过程及分析过程中产生的少量酸雾及有机废气。本次源强核算情况见表4-1。 表4-1 废气产排情况一览表 污染物 排放方式 产生情况 排放情况 备注 治理 措施 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 有组织 0.165 15.2 0.076 0.0165 1.52 0.0076 风机 风量5000 m3/h 13台通风柜+碱液喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置+27m高排气筒，处理效率90%。 硫酸雾 0.0024 0.2 0.001 0.00024 0.02 0.0001 HCl 0.0027 0.2 0.001 0.00027 0.02 0.0001 非甲烷总烃 无组织 0.018 / 0.008 0.018 / 0.008 / 加强 管理 硫酸雾 0.0003 / 0.0001 0.0003 / 0.0001 HCl 0.0003 / 0.0001 0.0003 / 0.0003 源强核算过程： 本项目有机溶液年用量见表4-1，酸性溶液年用量见表4-2。 表4-1 有机溶液年使用量估算表 有机溶液名称 密度（g/ml） 年使用量（L） 年使用量（kg） 石油醚（60-90℃） 0.66 500 330 乙醇（95%） 0.789 850 670.65 甲苯 0.866 500 433 正庚烷 0.684 275 188.1 异丙醇 0.7855 500 392.75 异辛烷 0.244 300 73.2 正戊烷 0.626 40 25.04 正葵烷 0.73 10 7.3 合计 / / 2120.04 表4-2 无机酸性溶液使用量估算表 无机酸溶液名称 密度（g/ml） 年使用量（L） 年使用量（kg） 盐酸 1.20 50 60 硫酸 1.8305 30 54.9 合计 / / 114.9 实验操作过程在实验室内进行，实验过程会产生有机废气，挥发性有机溶剂挥发系数约为8.65%，有机气态污染物以非甲烷总烃来考虑，则非甲烷总烃产生量为0.183t/a；无机前处理室等实验过程会产生酸雾，酸雾主要成分主要为硫酸雾和氯化氢，产生量均按照酸性溶液总量的5%计算，硫酸雾产生量为0.0027t/a；氯化氢产生量为0.003t/a。 项目实验室设置13台通风橱，通风橱的运行频率每年运行270d，平均每天运行8h。实验操作在实验室通风橱内进行，废气经收集、处置后排放，少部分废气以无组织形式散逸。 将油品检测在工作时所产生的有机废气、硫酸雾和氯化氢等通过采用通风橱收集后，通过1根主管引至碱液喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过有机废气处理间排气筒排放。通风橱集气效率达到90%以上，风量为5000m3/h，碱液喷淋塔及活性炭吸附装置的处理效率按90%计，非甲烷总烃排放量为0.0165t/a，排放浓度为1.52mg/m3，排放速率为0.0076kg/h；硫酸雾排放量为0.00024t/a，排放浓度为0.02mg/m3，排放速率为0.0001kg/h；氯化氢排放量为0.00027t/a，排放浓度为0.02mg/m3，排放速率为0.00027kg/h。 其余10%未被通风橱收集的废气无组织排放，则无组织逸出的非甲烷总烃为0.018t/a，0.018kg/h；硫酸雾排放量为0.0003t/a，0.0001kg/h；氯化氢排放量为0.0003t/a，0.0001kg/h。 （2）废气处理措施可行性分析 ①碱液喷淋塔 酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。 喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。 喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。 喷嘴以上部分为脱水段，其中装有除雾器，移除掉小液滴，使气液较好分离。 ②活性炭吸附 由于活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。喷漆废气经玻璃纤维过滤器除去微小悬浮颗粒后，有机废气进入碱液喷淋塔处理后，进入活性炭吸附箱，经过箱内活性碳吸附后，经27m排气筒排放。 就本项目而言，有机废气产生浓度较低，因此对于有机废气采取碱液喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附的污染防治措施可在取得较好的环境效益的前提下，资金保证设施的持续运行。本项目废气处理措施工艺技术较为成熟，运行维护较为简单，净化效果较为稳定可靠，能够确保尾气达标排放具有技术可行性。 （3）废气排放口基本情况与监测计划 废气排放口信息见表4-4。 表4-4 废气排放口基本情况表 编号 名称 高度 排气筒内径 温度 污染因子 地理坐标 DA001 废气排气筒 27米 0.5m 20℃ 非甲烷总烃、 硫酸雾、HCl 东经 108.755282° 北纬 34.264647° 废气监测要求见表4-5。 表4-5 运营期废气监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频次 控制指标 有组织废气 非甲烷总烃、硫酸雾、HCl 处理设施进口；DA001排气筒出口 2个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值 无组织废气 厂区上风向1个，下风向3个 4个 1次/年 4.2废水 （1）废水污染物分析 项目产生的废水包括容器及器皿清洗用水、喷淋塔废水和生活污水。喷淋塔废水集中收集后交由有资质单位处理；容器、器皿首次清洗废水作为危险废物处理，不外排；容器、器皿后续清洗废水及生活污水经所在大楼化粪池预处理，处理后经市政污水管网进入污水处理厂。废水排放总量为1684.8m3/a，废水产排情况见表4-6。 表4-6 项目废水污染物排放情况一览表 项目 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 综合 废水 浓度（mg/L） / 400 300 350 25 27 3 产生量（t/a） 1684.8 0.67 0.51 0.59 0.042 0.045 0.005 化粪池去除率 15% 20% 30% / / / 综合 废水 浓度（mg/L） / 350 140 245 25 27 3 排放量（t/a） 1684.8 0.59 0.236 0.413 0.042 0.045 0.005 《污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准》 500 300 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 500 350 400 45 70 8 污染治理设施基本信息见表4-7。 表4-7 污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、氨氮、BOD、SS、 总氮、 总磷 西安市第六污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 TW001 化粪池 沉淀 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 表4-8 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 108.85749 34.196717 0.225 西安市第六污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 / 西安市第六污水处理厂 COD 30 BOD5 6 SS 10 氨氮 1.5（3） TP 0.3 TN 15 本项目废水排放标准及监测要求见表4-7。 表4-7 废水排放监测要求一览表 监测项目 监测点位 监测点数 监测 频次 排放标准 PH 化粪池 总排口 1个 1次/年 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）三级标准 COD BOD5 SS 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 总氮 总磷 （2）废水处理措施的可行性分析 本项目化粪池依托园区现有化粪池，总容积为50m3，本项目废水排放量为6.24m3/d，占化粪池容量的12.5%，化粪池容积能够容纳本项目所产生的废水量。项目废水通过园区管网排入化粪池，在化粪池内停留时间为24小时，经化粪池处理后通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂处理。 西安市第六污水处理厂于2016年建设，位于西安市北郊绕城高速公路及规划的开发大道以北，太平河以南，采用较为先进的污水处理工艺A2/O，其设计规模为10万m3/d，排放污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入太平河。本项目所在地属于该污水处理厂的收水范围，废水产生量为6.24m3/d，占污水处理厂容量的0.006%，周围污水管网已铺设到位，进水水质达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后，方可排入西安市第六污水处理厂。综上所述，本项目依托西安市第六污水处理厂可行，对周围环境影响较小。 在上述前提下，本项目废水不会对附近的地表水水质造成严重污染影响。 4.3噪声 （1）噪声源强分析 项目实验设备规模较小，均在密闭实验室内进行，噪声强度较低，主要的噪声源主要为为通风柜、风机及中央空调多联等运行等噪声，噪声值在85-100dB（A）之间。项目运行期主要噪声源及源强见表4-8。 表4-8 噪声源一览表 序号 噪声源 数量（台） 设备声级dB(A) 位置 降噪措施 降噪量 dB（A） 处理后噪声强度dB(A) 1 通风橱 13 85 实验室 合理布置设备、采用低噪声设备、基础减振、隔声罩、厂房隔声等 15 70 2 风机 1 90 废气处理间 15 75 3 中央空调多联机组 1 100 楼顶 20 80 （2）噪声排放达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中推荐模式，结合项目噪声源强分析，对项目厂界噪声进行预测。由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： LA（r）=Lp0-TL-20lgr/r0 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A），混凝土墙隔声量按25dB（A），彩钢房隔声量按20dB（A）计算，本项目厂房为混凝土墙，因此隔声量为25dB（A）。 r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ②合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； （5）预测结果 本次评价对项目设备采取降噪措施后的噪声进行预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）9.2.1评价方法和评价量中规定：进行边界噪声评价时，新建设项目以工程噪声贡献值评价量。噪声级预测结果见表4-9。 表4-9 项目厂界噪声预测结果一览表 序号 噪声源 源强 dB（A） 东 西 南 北 距离m 贡献值 dB（A） 距离m 贡献值 dB（A） 距离m 贡献值 dB（A） 距离m 贡献值 dB（A） 1 通风橱 70 55 36.9 36 45.9 32 39.9 14 54.4 2 风机 75 40 44.1 50 46.7 24 47.4 22 52.1 3 中央空调多联机组 80 50 48 40 53.6 26 54.9 20 54 贡献值（dB（A）） 49.7 54.9 55.7 58.3 标准值（dB（A）） 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A） 由表4-9结果可知，项目昼间运营时厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目夜间不运营，对周围环境影响较小。 （3）监测要求 针对本项目噪声产排情况，本项目噪声监测要求见表4-10。 表4-10 噪声环境监测要求一览表 监测项目 监测点位 监测点数 监测频率 控制指标 等效A声级 厂区四周 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值 4.4固体废物 （1）固体废物源强分析 项目运行产生的固体废物主要为职工办公垃圾、清洗废液、过期试剂、废试剂瓶、废活性炭，固体废弃物产生及处置情况见表4-11。 表 4-11 项目固体废物产生及处置情况一览表 固废名称 废物量(t/a) 性质 危废代码 处置方法 生活垃圾 13.5 生活垃圾 —— 由环卫部门统一处理 清洗废液 13.5 危险废物 900-047-49 交由有资质单位收集处置 过期试剂 0.01 危险废物 900-002-03 交由有资质单位收集处置 废试剂瓶 0.05 危险废物 900-041-49 交由有资质单位收集处置 废活性炭 1.2 危险废物 900-039-49 交由有资质单位收集处置 喷淋塔废液 5 危险废物 900-047-49 交由有资质单位收集处置 1）项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为0.05t/d，员工生活垃圾产生量约13.5t/a，交由环卫部门统一处理。 2）项目产生的清洗废液（头道清洗水及废弃样品）产生量共为13.5t/a，喷淋塔废液产生量为5t/a，环评要求根据其有害性质分类收集，酸碱废液经酸碱中和后，单独收集倒入废液收集桶中，清洗废液、喷淋塔废液属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW49（900-047-49）类危险废物。 3）项目运行过程中产生的过期试剂约0.01t/a，过期药剂属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW03（900-002-03）类危险废物。 4）项目产生的废试剂瓶约0.05t/a，废试剂瓶属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW49（900-041-49）类危险废物。 5）根据建设单位提供，项目处理有机废气过程会产生废活性炭，废活性炭产生量为1.2t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于HW49（900-039-49）类危险废物。 （2）固体废物环境管理要求 根据上述分析，本项目固体废物环境管理要求见表4-12。 表4-12 固体废物环境管理要求一览表 管理项目 贮存方式及去向 管理要求 实验过程 废液 分类收集于专设容器内，分类设专用收集桶，收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理。 危废暂存间建筑面积5m2，位于一楼北侧。 检查，1次/季 过期试剂 废试剂瓶 喷淋塔废液 废气治理 废活性炭 生活垃圾 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运 检查，1次/季 危险废物管理要求如下： ①按照危险废物贮存污染控制标准要求，各种危险废物采用专用的容器存放，并分类置于专用贮存间。危废暂存间设置危险废物环境警示标志。 ②危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，暂存间危险废物置于防泄漏托盘内，地面表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响。 ③公司应设置专门危险固废管理人员，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计公司产生的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。管理人对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。 ④所有包装桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的颜色，稳妥贴附在包装袋（桶）适当位置，使其清晰易读。 ⑤危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。 ⑥与有危险废物处置资质的单位签订危险废物处置协议，定期采用专用车辆和容器集中处置。危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移除地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 ⑦危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发送意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ⑧危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑨一旦发生危险废物泄漏事故，公司和危险废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 通过采取上述措施后，对危险废物的处置措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）的要求，对周围环境影响较小。 综上，项目运营期产生的固体废物在采取一定措施后对外界环境影响较小。 4.5地下水、土壤 （1）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为V社会事业与服务业163、专业实验室的其他，故地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 （2）土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目属于社会事业与服务业，根据附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中4.2.2章节“.….Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。”本项目为Ⅳ类项目，且自身不属于敏感目标的建设项目，因此，本项目不需要开展土壤环境影响评价。 4.6环境风险 （1）环境风险识别 结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对项目原辅材料及“三废”进行辨识，本项目所涉及环境风险物质主要有盐酸、硫酸、乙醇、甲苯、正戊烷、石油醚，主要位于试剂室；危废间主要风险物质为清洗废液等。 （2）风险等级确定 项目存在危险性的单元主要为试剂室及危废间。通过对各风险物质存储情况进行分析，风险物质最大储存量与临界量比值见表4-13。 表4-13 风险物质最大储存量与临界量比值汇总表 序号 风险单元 危险物质 名称 最大密度（g/ml） 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 实验室 石油醚 0.66 0.33 1000t 0.00033 2 乙醇（95%） 0.789 0.67 10t 0.067 3 甲苯 0.866 0.433 500t 0.000866 4 异丙醇 0.7855 0.393 10t 0.0393 5 正戊烷 0.626 0.025 10t 0.00025 6 盐酸 1.20 0.06 7.5t 0.008 7 硫酸 1.8305 0.054 10t 0.0054 8 危废间 清洗废液 / 13.5 100t 0.0135 项目Q值∑ 0.134646 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中：q1、q2…qn— 每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn— 每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 根据上表计算结果，企业风险物质数量与临界量比值之和Q为0.134646，Q小于1，故判定该项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中相关要求，本项目无重大危险源，根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二、三级及简单分析，具体工作等级按下表划分4-14、4-15。 表4-14 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 表4-15 评价工作等级划分表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），则Q=0.134646﹤1，根据附录C危险物质及工艺系统危险性的分级，则该项目环境风险潜势为I。因此，本项目风险评价为简单分析。 根据该项目特点，该项目潜在的环境事故风险包括： ①在实验过程中，因违反操作规程或操作不当发生故障或泄露。 ②废气处理系统的设备发生损坏和故障，造成实验室废气未经处理而直接排入环境空气。 ③实验所使用的原料有一部分为有毒物，如管理疏忽，对人身安全和社会治安具有极大的潜在危险。 ④实验中使用的电器设施破损、漏电，绝缘性能不好，引起燃烧，发生火灾事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目环境风险潜势为I，仅进行简单分析，对项目危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （4）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的主要危险物质为盐酸、硫酸、乙醇、甲苯、正戊烷、石油醚、清洗废液等。 （5）环境风险分析 实验试剂或实验废液发生泄漏，通过挥发或下渗排向大气或土壤、地下水，将会污染空气、土壤、地下水，对环周围境造成不利影响。 （6）风险防范措施 1）化学品贮运安全防范措施 ①为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作。 ②保留危险化学品包装袋上安全标签，要求操作工正确掌握化学品安全处置方法的良好途径。 ③贮存化学品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定。 ④化学品的存放必须符合防火防爆要求。 ⑤贮存化学品的房间必须配备有专业知识的技术人员，其场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人防护用品。 ⑥贮存的化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》 （GB190-1990 ）的规定。 ⑦贮存化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度至关重要。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。 ⑧化学品入库要检验，贮存期间应定期养护，控制贮存场所的温湿度。危险品库工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。 2）化学品安全管理制度 ①建立化学品实验室各类试剂定期汇总登记制度。实验室定期登记汇总的化学品种类和数量存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。 ②努力改进并达到实验室采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；应尽可能减少危险化学物品和生物物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 ③建立相关实验室之间建立信息共享、试剂交换机制，尽可能地提高利用率，最大限度地降低试剂库存发生污染的危险。 ④废气、废液、固体废物、噪声等污染物排放频繁、超出排放标准的实验室，安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态并达标排放。 ⑤建立危险废弃物安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。实验室安全运行组织管理标准化。主要是要制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。 3）实验室试剂室规范建设及药品试剂规范放置 ①实验室应选择在清洁安静的场所，远离生活区。 ②实验室应选择在光线充足，通风良好的场所。 ③实验室应选择在方便样品与检验，距离较近的工作场所。 ④对于小的企业实验室，如果没有更多的房间进行区分，应该可以通过规划房间分区，以保证实验室不同工作区(洁净区和一般操作区)之间有一定区分，因此，最少应保证4个房间或者4个分区。 ⑤办公室是化验人员进行原始记录等各项工作的场所，是与非化验室人员交往较多的场所，因此，应设在整体综合化验室的最外层，只需有桌、椅等简单设施即可。 ⑥存放在橱里或试剂架上的试剂要按一定的规律分类，有次序地放在固定的位置上，为查找和取用提供方便。一般按液体、固体分类，每一类又按有机、无机、危险品、生化试剂等，根据它们的组成和性质分类存放。 ⑦建立动态台帐，各实验室建立化学品动态台帐，可先用电子版建账，每年年终对对本实验室存放的化学品盘查一次，看有无过期药品，标签是否脱落，清晰，打印纸质版台账表格上交实验中心存档。 ⑧液体与固体分开存放，如在同一试剂柜中，固体试剂放在柜子的上层，液体试剂放在柜子的下层，化学品不能重叠堆放。 ⑨一般试剂分类存放于阴凉通风处，温度低于30℃柜内即可。这类试剂包括不易变质的无机酸碱盐、不易挥发燃点低的有机物。 ⑩易潮解吸湿、易失水风化、易挥发、易吸收二氧化碳、易吸水变质的化学试剂，需密塞或蜡封保存。 ⑪见光易变色、分解、氧化、沸点低的化学试剂需避光保存； ⑫易燃品、易爆品、易腐蚀品等尽可能做到现用现买，如有少量剩余应单独存放于柜中，易腐蚀液体需配有托盘类的二次泄露防护容器。 ⑬易制毒、易制爆品按程序购买，分类存放专人保管。 ⑭各实验室不能存放麻醉药品、精神类药品、剧毒品。 ⑮使用完毕的化学药品、试剂贮存在贮存柜中，不能在实验台随意摆放，冰箱中严禁存放挥发性易燃溶剂及其溶液。 ⑯所用化学品、配制试剂、合成产品、浸泡用液体均不能无盖放置。 4）实验室防范措施及应急要求 项目实验室地面进行防渗处理，避免废液渗漏到地下；实验室内备有沙土、吸油毡、应急沙袋、铁桶、铁锹、防护服、防护眼镜及橡胶手套等物料泄露的应急物资；厂区配设应急事故桶和水泵，用于收集泄漏物料，收集后最终委托有资质单位处理处置。实验室均安装报警联动排风装置。 实验室发生液体泄漏事故后，少量泄漏及时采取措施堵漏，同时对泄漏出来的物料采用吸油毡、砂土等吸附材料吸附处理，产生的固体废物收集后作为危险废物处理；大量泄漏，采用应急沙袋进行围挡，避免废液漫流至其他房间，采用水泵将泄漏废液收集到应急桶内。事故结束后，将事故桶收集的废液交由资质单位处理处置。 项目运营过程中会产生危险废物（清洗废液、废试剂瓶、过期试剂、废活性炭）。危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求暂存，并及时交由有资质单位处理。 （7）危废间防范措施及应急要求 环评要求项目各类危险废物根据其危险特性分类收集，并设置一个单独区域作为危废暂存间，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的各项要求，按照要求危险废物分类存放，张贴危废标识，存放期间，使用密闭容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面、设有围堰且表面无裂痕，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。危险废物贮存按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。严格执行危险废物转移联单制度，建立危废管理制度及危废管理台账。 （8）分析结论 本项目所涉及主要风险物质属于危害大气环境和水环境物质，可能影响环境的途径为泄漏后经挥发扩散进入大气环境，对大气造成污染；泄漏进入地下，对水体和土壤造成污染。项目针对可发生事故的危险源及危险区域采取了地面防渗，设置沙土、应急沙袋、应急事故桶等风险防范和应急措施，尽量避免事故发生，一旦发生事故，确保及时报警、及时响应、及时处理，减轻事故造成的危害。 建设项目环境风险简单分析内容见表4-18。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 石油产品检验检测及计量中心项目 建设地点 （陕西）省 西咸新区 沣东新城 （）县 （ ）园区 地理坐标 经度 108°45′19.015″ 纬度 34°15′52.729″ 主要危险物质分布 主要危险物质为盐酸、硫酸、乙醇、甲苯、正戊烷、石油醚、清洗废液等。 环境影响途径及 危害后果 化学试剂发生泄露，遇热源和明火引起燃烧爆炸。爆炸产生大量浓烟，导致空气中颗粒物，一氧化碳增加，危害人身安全；当发生火灾、爆炸时，救火所产生的消防废水可能因收集不利导致地表漫流进入土壤，造成土壤污染；或可能未及时处理积水导致下渗，造成土壤污染进而导致地下水污染。 风险防范措施 实验过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源；做好化学试剂的防泄漏工作；加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习等。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目环境风险可接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢 | 通风柜+碱液喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附处理装置+27m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）中的二级标准 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢 | 加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）无组织排放标准限值 |
| 地表水环境 | 化粪池 总排口 | pH、COD、BOD5、SS | 依托大楼原有化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
|  |  | 氨氮、总氮、 总磷 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 实验清洗废液、过期药剂、废试剂瓶、喷淋塔废液、废活性炭等危险废物设专用容器分类暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理；生活垃圾设垃圾桶分类收集，由环卫部门统一清运。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面采取水泥硬化，试剂室、危废间应做地面防渗处理。 |
| 生态保护 措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 试剂室和实验室地面均进行防渗处理，厂区内应备有沙土、吸油毡、应急沙袋、铁桶、铁锹、防护服、防护眼镜及橡胶手套等物料泄露的应急物资，并配置应急事故桶和水泵；厂区内应设置双速消防排烟风机；药品室、实验室均安装报警联动排风装置；建设单位应编制突发环境事件应急预案，并上报相关环保单位进行备案。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 结论

陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司建设的石油产品检验检测及计量服务中心项目符合国家产业政策及当地规划要求。根据项目污染源强分析及污染防治措施相关论证，本项目运营期的污染源均采取相应的防治措施后，可实现气、水、声、固体废物的达标排放，不会对周围环境质量造成明显影响；在采取报告表提出的污染防治措施明确达标的情况下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0 | 0.0345 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.00054 | 0 |
|  | HCl | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0 | 0.00057 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0.236 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0.413 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 |
| 危险废物 | 清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |  | 13.5 | 0 |
|  | 过期试剂 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 废试剂瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 |
|  | 喷淋塔废液 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①