西咸沣东审准〔2022〕6号

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

关于扩建年产60万立方米混凝土生产线项目

环境影响报告表的批复

陕西恒盛混凝土有限公司西安第一分公司：

你单位报来《扩建年产60万立方米混凝土生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经西咸新区生态环境局（沣东）工作部审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城斗门街办官庄村，在现有项目基础上新增1条60万立方米商品混凝土生产线，包括一套180型混凝土搅拌机及配套的上料、储料和除尘等设施。项目总投资3500万元，其中环保投资96万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）优先采用低噪声设备、基础减振、隔声窗、隔声门等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）原料堆场全封闭，装卸时全封闭作业、洒水抑尘，棚顶安装喷雾装置；生产车间全封闭，搅拌器上方和粉料筒仓仓顶安装脉冲式布袋除尘器；物料输送过程采用全封闭式皮带输送，定期洒水；厂区内部道路硬化，出入口设置洗车平台，运输车辆严密遮盖，及时清扫并定时洒水，减少车辆运输的扬尘。

（三）除尘器收集的粉尘全部回用于生产；生产废水经沉淀池处理后产生的废渣回用于生产；废机油、废机油桶、废含油抹布等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

（四）生产废水经三级沉淀池处理后全部回用于生产；运输车辆冲洗废水依托厂区现有洗车台隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报有审批权限的生态环境部门重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

2022年7月22日

抄送 ：西咸新区生态环境局（沣东）工作部，陕西天光环保科技发展有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城党政办公室 2022年7月22日印发