# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：                阿房一路规划学校

建设单位（盖章）： 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

编制日期：                  2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 阿房一路规划学校 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2210-611203-04-05-804749 |
| 建设单位联系人 | 张娟 | 联系方式 | 13759880310 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城西三环以东、阿房一路以北、宜阳路以西 |
| 地理坐标 | （ 108 度 50 分 14.666 秒， 34 度 16 分 19.337 秒） |
| 国民经济 行业类别 | P8321普通小学 教育、P8331普通 初中教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 110 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的），“有化学、生物实验室的学校” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 西咸沣东审准〔2022〕35号 |
| 总投资（万元） | 65277.52 | 环保投资（万元） | 297.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.45 | 施工工期 | 15个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 61186.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 （2）召集审查机关：西安市环境保护局 （3）审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1 项目与规划及规划环境影响评价符合性分析 名称 规划要求 项目情况 符合性 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 污水工程规划： 排水体制采用雨、污分流制，依据河流、铁路及行政区界将沣东新城划分为3个污水处理厂片区，即沣东北片区、沣东南片区、和六村堡片区。 六村堡片区服务范围具体包括：绕城高速—太平河沿线以东，西三环—皂河沿线以西，西户铁路以北，渭河以南区域，并且包括西安市老城区三桥地区。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城西三环以东、阿房一路以北、宜阳路以西，属于六村堡片区服务范围，项目污水经市政污水管网进入西安市第六污水处理厂（六村堡污水处理厂）。 符合 燃气工程规划： 规划选择秦华天然气公司和长安天然气公司作为区内主气源。秦华天然气公司现有输配系统较为完善，已经形成规模，西三环DN800次高压管道穿越沣东新城而过，已建成的六村堡高中压调压站位于沣东新城规划的六村堡现代产业组团内，供气能力为40000m3/h，并向周边用户敷设有DN400和De315中压管道；同时有紧邻规划区的昆明路高中压调压站作为补充，已引出DN500的中亚管道沿西三环敷设，能够供应规划区域内的商贸综合产业园和阿房宫人文旅游组团。 本项目位于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》中的阿房宫人文旅游组团，供气可依托市政天然气管网。 符合 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目为学校建设项目，不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高 耗水、重污染行业。 符合 水环境保护对策和措施：严 格环境准入制度，防治企业 污染排放。在规划建设中， 要设置相应的环保准入门 槛，限制造纸、化工、食品 饮料加工、皮革、电镀等高 耗水、重污染行业进入。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源管理。 学校运营期设备设于地下设备间内，采用低噪声设备，采取软性连接，基础减振，建筑物隔声等措施，同时加强对设备的维 修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提 高全民的环境意识，提倡节 约，减少城市生活垃圾产生 量，推行生活垃圾分类收 集，提高生活垃圾无害化 处理率和固体废物的综合 利用率。提高危险固废和 医疗垃圾的安全处理、处置 能力。 生活垃圾分类收集由当地环卫部门进行处理；废油脂采用专用容器收集后定期交有资质单位处置；废离子交换树脂更换后收集，定期交由厂家回收处置；实验室危废、废活性炭、卫生保健室医疗废物收集后定期交有资质单位处置。固废均能得到妥善处置。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资产业，且项目已取得《陕西省西咸新区沣东新城管理委员会关于阿房一路规划学校可行性研究报告的批复》（西咸沣东审准〔2022〕35号）。 2、与相关法律法规、政策符合性分析 表2 相关法律法规、政策符合性分析 条例/方案 内容 本项目 符合性 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》 第五节扬尘污染防治 “第五十六条 从事房屋建筑、道路、市政基础设施、矿产资源开发、河道整治及建筑拆除等施工工程、物料运输和堆放及其他产生扬尘污染的活动，必须采取防治措施。第六十三条 城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆，强制使用预拌混凝土和预拌砂浆。 其他区域的建设工程在现场搅拌砂浆机的，应当配备降尘防尘装置”。 项目制定建筑施工扬尘治理方案，有专人负责现场扬尘污染防治措施的实施，严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个百分百措施，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆“两个禁止”，采取洒水抑尘、易起尘物料覆盖堆存、密闭运输，设置封闭施工围挡等扬尘防治措施。 符合 《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》 “（一）建设单位 建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。…… 项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。” 符合 《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》 加强工地扬尘管控。将防治扬尘污染费用列入工程造价，严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》。 符合 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》 （九）推进扬尘综合整治专项行动。 22．推进建筑施工扬尘精细化管控。到2022年底，城镇新建建筑中绿色建筑占比提升到60%、装配式建筑占比达到24%。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的施工单位依法依规实施联合惩戒。 符合 陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知（陕环环评函〔2020〕61号） 重点地区范围包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市(含韩城市)，杨凌示范区、西咸新区全域；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量；“十四五”期间如国家有VOCs总量指标管理新规定从其规定执行。 本项目位于重点地区，学校涉及乙醇、草酸等使用，产生挥发性有机物，经通风橱收集后活性炭吸附装置处理后楼顶排放（25m高），VOCS总量申请指标为0.00108t/a。 符合 3、三线一单符合性分析 表3 与三线一单的符合性分析 市 县 环境管控单元名称 管控类别 管控要求 面积 本项目 符合性 西安市 西咸新区沣东新城 重 点 管 控 单 元 空间布局约束 3、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企 业。 4、执行《市场准入负面清单(2019年版)》。 5、执行《产业结构调整指导目录(2019年本)》。 61186.67m2 3、本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业，不属于对土壤有严重污染的企业。 4、本项目不在《市场准入负面清单（2019 年版）》中。 5、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。 符合 污染物排放管控 2、工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 2、本项目餐饮废水经隔油池处理后与其他日常生活污水进入化粪池处理；实验室废水采用实验废水酸碱中和池处理；经处理后废水通过总排口排入市政污水管网，后续进入西安市第六污水处理厂。 环境风险防控 1、重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 2、渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 1、本项目为学校建设项目，不属于需重点加强环境风险防控的饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域。 2、本项目为学校建设项目，不属于在渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。 资源开发 效率要求 5、严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平； 严禁挤占生态用水。 5、本项目为学校建设，不属于高耗水行业。 4、选址合理性分析 （1）根据西咸新区规划管理图册-沣东新城规划用地图，项目地规划用地性质为中小学用地。项目已取得“建设项目用地预审与选址意见书”（用地第611202202210007号），用地为中小学用地，用地性质符合沣东新城土地利用规划。 （2）学校中心地理坐标：东经108度50分14.666秒，北纬34度16分19.337秒，拟建地为空地，原有土地用途为村庄，不存在原有污染问题。评价范围内不存在风景名胜区、自然保护区等敏感目标，周边环境符合选址要求，学校所需要水、电等可利用周边条件解决。 （3）本项目周边存在全国重点文物保护单位阿房宫遗址，根据《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》： “阿房宫始建于公元前212年，为全国重点文物保护单位。遗址位于三桥镇南的阿房村一带，其范围东至皂河西岸，西至长安县纪阳寨，南至和平村、东凹里，北至车张村，总面积11 km2，在沣东新城辖域内约7.8 km2。 遗址现已被重点保护，并成为游览景区。” 根据阿房宫遗址保护范围图（详见附图7），项目拟建地不在阿房宫遗址的保护区和建设控制地带内（拟建学校位于秦阿房宫遗址重点保护区东北侧约1.8km，建设控制地带东侧约190m），通过加强施工管理，采取有效的减振措施，加强施工扬尘管控水平等措施，施工期对文物的影响能够得到有效减缓。 （4）学校建成运营后，对环境的主要影响为废气、废水、噪声和固废，产生的各类污染物在落实环评提出的相关措施后，均能达标排放和合理处置，对环境影响较小。 综上，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本概况 项目名称：阿房一路规划学校 建设性质：新建 建设单位：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 总投资：65277.52万元 地理位置：学校位于陕西省西咸新区沣东新城西三环以东、阿房一路以北、宜阳路以西，中心地理坐标为东经108度50分14.666秒，北纬34度16分19.337秒，地理位置见附图1。 2、项目建设内容 学校总用地面积61186.67m2，总建筑面积54849.95m2，其中地上建筑面积49115.55m2，地下建筑面积5734.4m2。主要建设教学楼、风雨操场、报告厅、多功能室、图书室、行政办公、食堂、地下车库等其他辅助工程。建成后可容纳36班小学（每班45人，共1620人），24班初中（每班50人，共1200人），可容纳学生总数约2820人，学校不设宿舍楼。主要工程组成见下表。 表4 主要工程组成一览表 工程类别 名称 建设内容 主体工程 1#小学教学楼 5F，建筑高度22.45m，建筑面积18888.28m2。一层设置普通教室（8间）、机动教室（4间）、教导处、教师办公室、德育展览室、图书室、学生阅览室、教师阅览室、活动长廊等；二层设置普通教室（9间）、机动教室（4间）、教师办公室、报告厅、活动长廊等；三层设置普通教室（9间）、机动教室（4间）、教师办公室、活动长廊等；四层设置普通教室（8间）、计算机教室（3间）、录播教室、会议室、教师办公室、多功能教室、活动长廊等；五层设置办公室（8间）、校园电台、心理咨询室、储藏室等 2#中学教学楼 6F，建筑高度24.8m，建筑面积11006.52m2。一层设置普通教室（4间）、机动教室（2间）、教师办公室、阅览室、卫生保健室等；二层设置普通教室（4间）、机动教室（2间）、教师办公室、行政会议室、党员活动室、团队部等；三层设置普通教室（5间）、机动教室（2间）、教师办公室、办公室、多功能教室等；四层设置普通教室（5间）、机动教室（2间）、教师办公室、办公室等；五层设置专用教室（4间）、办公室（5间）、物理实验室（2间）等；六层设置办公室（9间）、物会议室（2间）等 3#综合教学楼 6F，建筑高度24.8m，建筑面积9332.39m2。一层设置机动教室（6间）、体育教研室（2间）、档案室、教师办公室等；二层设置机动教室（6间）、专用教室（2间）、教师办公室等；三层设置普通教室（6间）、专用教室（2间）、教师办公室等；四层设置专用教室（7间）、准备室、管理员办公室等；五层设置化学实验室（3间）、物理实验室（1间）、生物实验室（3间）等；六层设置办公室（12间）等 4#风雨操场/食堂/社团活动中心 6F/2F，建筑高度24.8m/16.05m，建筑面积9143.60m2。一层设置厨房、食堂；二层设置风雨操场；三层设置社团活动室（5间）、会议室、储藏室等；四层设置社团活动室（5间）、会议室、设备间等；五层设置社团活动室（5间）、会议室、设备间等；六层设置社团活动室（5间）、会议室、设备间等 5#看台 1F，建筑高度4.4m，建筑面积319.07m2 6#连廊 1F，建筑高度7.6m，建筑面积425.69m2 辅助工程 运动操场、室外运动区 包括400m运动场1处，室外活动区（篮球场、排球场）1处 地下室 地下室位于场地西南侧，主要为地下车库和设备用房等。设备用房包括锅炉房（2台1750kW热水锅炉）、备用发电机房（备用柴油发电机1台，功率320kW）、风机房、水泵房、配电室等。地下车库共设90个地下停车位 地面停车位 地面机动车停车位265辆，无障碍停车位7辆，大巴车位3辆，出租车位12辆，非机动车位755辆 公用工程 供水 市政管网 排水 实行雨、污分流制，雨水排入雨水管网。废水主要为生活污水（含餐饮废水）、实验室废水。餐饮废水经隔油池处理后与其他日常生活污水进入化粪池处理；实验室废水采用酸碱中和池处理；锅炉排水（包括定期排污水、反冲洗废水）直接进入市政污水管网。经处理后各项废水通过总排口排入市政污水管网，后续进入西安市第六污水处理厂 供电 市政电网及备用发电机 供暖、供热水 2台1750kW热水锅炉（1#锅炉、2#锅炉）用于采暖季供暖，年运行70天，每天24小时；太阳能热水器及电辅热用于日常供热水 制冷 多功能厅、食堂、风雨操场采用多联机空调制冷，其余教学楼、办公楼等均采用分体式空调制冷 环保工程 废气 餐饮油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放，排放高度25m；实验室废气经通风橱＋活性炭吸附后引至楼顶排放，排放高度25m；地下车库采用机械通风换气，保证地下车库的换气次数不少于6次/小时；备用发电机废气经专用排气筒排放；天然气锅炉均为低氮燃烧锅炉，1#、2#锅炉燃烧废气经烟道引至小学教学楼楼顶排放，排放高度28m 废水 餐饮废水经隔油池处理后与其他日常生活污水进入化粪池处理；实验室废水采用实验废水酸碱中和池处理；锅炉排水（包括定期排污水、反冲洗废水）。经处理后废水通过总排口排入市政污水管网，后进入西安市第六污水处理厂 噪声 设于地下设备间内，采用低噪声设备，采取软性连接，基础减振，建筑物隔声 固废 生活垃圾、餐厨垃圾采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交有资质单位处置；废离子交换树脂更换后收集，定期交由厂家回收处置；实验室危废、废活性炭分类收集后暂存于危废暂存柜，收集后定期交有资质单位处置；卫生保健室医疗废物（废纱布、棉签等）分类收集后暂存于医疗废物暂存柜，收集后定期交有资质单位处置 绿化 绿地面积22288.06m2，绿地率36.43% 3、经济技术指标 表5 主要经济技术指标一览表 序号 类别 数量 单位 1 规划用地面积 61186.67 m2 2 总建筑面积 54849.95 m2 3 地上建筑面积 49115.55 m2 其中 1#小学教学楼 18888.28 m2 2#中学教学楼 11006.52 m2 3#综合教学楼 9332.39 m2 4#风雨操场/食堂/社团活动中心 9143.60 m2 5#看台 319.07 m2 6#连廊 425.69 m2 4 地下建筑面积 5734.40 m2 其中 地下车库（战时人防） 3897.21 m2 设备用房 1873.19 m2 5 容积率 0.8 / 6 建筑密度 19.74 % 7 绿地率 36.43 % 8 停车场 机动车位 355 辆 其中 地上 265 辆 地下 90 辆 无障碍车位（地上） 7 辆 大巴车位（地上） 3 辆 出租车位（地上） 12 辆 非机动车位（地上） 755 辆 9 学生人数 2820 人 10 教师人数 175 人 4、实验室设置 学校设3个化学实验室（3#综合教学楼5层），3个物理实验室（2#中学教学楼五层2个，3#综合教学楼5层1个），3个生物实验室（3#综合教学楼5层），均为教学实验室。实验室均为简单的授课使用，物理实验室主要进行简单的电力、力学等示范试验；生物实验室主要以显微镜观察实验为主，主要是植物形态、少量细胞观察等；化学实验室主要进行简单的酸碱盐实验。 实验室设备 表6 实验室主要设备一览表 名称 数量（个） 名称 数量（个） 教师演示台 9 通风橱 3 恒温水浴锅 3 高压蒸汽灭菌锅 3 大试管 50 漏斗（100ML) 30 蒸发皿 20 滤纸 80 试管夹 30 玻璃棒 30 试管刷 20 长颈漏斗 20 铁架台（配套铁圈和铁夹） 25 石棉网 30 酒精灯 20 三脚架 25 研体 20 锥形瓶 20 水槽 20 导管 60 集气瓶 20 烧杯 80 玻璃片 20 广口瓶、细口瓶 20 滴瓶 20 托盘天平 9 胶头滴管 25 圆底烧瓶 25 量筒 35 止水夹 25 坩埚钳 20 点滴板 25 测量仪器等 100 演示教具等 200 实验室材料及试剂 实验所使用试剂及药品只涉及简单的酸碱、中和反应等实验所用的试剂及药品，实验室主要材料及试剂见下表。 表7 实验室材料、试剂一览表 序号 名称 年用量 理化特性 1 铜片 2kg 紫红色固体；熔点1083.4℃ 2 铁片 铁钉 3.5kg 银白色固体；熔点1538℃；不溶于水 3 锌粒 1kg 银白色金属，密度:7.133g/mL(25℃)，熔点:420℃，沸点:907℃，蒸汽压力:1mm Hg(487℃) 4 镁带 2kg 有金属光泽的银白色固体。镁带中镁含量一般在99.96%以上，不溶于水，但能与热水反应，熔点为648℃，沸点为1107℃，可以燃烧，引燃温度在480～510℃ 5 氧化铜 1.5kg 一种铜的黑色氧化物，略显两性，稍有吸湿性。不溶于水和乙醇，易溶于酸，对热稳定，高温下分解出氧气 6 氧化铁 1.5kg 红色或深红色无定形粉末。相对密度5~5.25，熔点1565℃（同时分解）。不溶于水，溶于盐酸和硫酸，微溶于硝酸。遮盖力和着色力都很强，无油渗性和水渗性 7 过氧化氢（30%溶液） 4L 外观与性状: 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 相对密度: 1.46(无水)，熔点: -2℃(无水)，沸点: 158℃(无水)，溶解性: 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚 8 二氧化锰 1kg 二氧化锰（自然界以软锰矿形式存在），物理性状：黑色无定形粉末，或黑色斜方晶体，溶解性： 难溶于水、弱酸、弱碱、硝酸、冷硫酸，溶于热浓盐酸而产生氯气。 9 稀盐酸 6L 采用浓度为10%的稀盐酸，无色透明液体，沸点57℃；能与水、乙醇混溶，溶于苯；有刺鼻气味，具有腐蚀性；稀盐酸挥发性较弱 10 稀硫酸 6L 采用浓度为60%的稀硫酸，无色无味油状液体；沸点337℃；饱和蒸汽压0.13kPa（145.8℃）；与水混溶；稀硫酸挥发性较弱 11 草酸 2L 即乙二酸，无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末、无气味，在高热干燥空气中能风化。草酸有毒。对皮肤、粘膜有刺激及腐蚀作用，极易经表皮、粘膜吸收引起中毒 12 氢氧化钠 2kg 片状或颗粒形态的白色不透明固体，易潮解；熔点：318.4℃；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 13 氢氧化钙 2kg 氢氧化钙是一种白色粉末状固体。化学式Ca(OH)₂，俗称熟石灰、消石灰，水溶液称作澄清石灰水。氢氧化钙具有碱的通性，是一种强碱。氢氧化钙是二元强碱，但仅能微溶于水 14 高锰酸钾 2kg 强氧化剂，紫红色晶体，可溶于水，遇乙醇即被还原 15 碳酸钙 （块状） 5kg 白色固体，是石灰石、大理石等的主要成分。碳酸钙基本上不溶于水，溶于盐酸 16 碳酸钠 （无水） 10kg 白色无气味的粉末或颗粒，有吸水性；熔点851℃；易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇 17 硫酸铜 晶体 15kg 天蓝色晶体，水溶液呈弱酸性；熔点200℃（无水物）；溶于水，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇、液氨 18 葡萄糖 2kg 白色无臭结晶性颗粒或晶粒状粉末。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。在碱性条件下加热易分解 19 硫酸钠 1kg 无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶，熔点: 884℃，沸点: 1404℃，相对密度: 2.68g/cm3，溶解性: 不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油 20 氯化铁 2kg 氯化铁是一种共价无机化合物，为黑棕色结晶，也有薄片状，熔点306℃、沸点316℃ ，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解 21 氯化钠 4kg 白色无臭晶体，在空气中微有潮解性；熔点801℃；溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨，不溶于浓盐酸 22 硝酸钾 1kg 硝酸钾是钾的硝酸盐，外观为透明无色或白色粉末，无味，比重（水=1）为2.11。在水中的溶解度为13 g/100mL，潮解性较硝酸钠为低，有冷却刺激盐味。溶于水，稍溶于乙醇 23 硝酸银 1kg 无色透明斜方晶系片状晶体，易溶于水和氨水，溶于乙醚和甘油，微溶于无水乙醇，几乎不溶于浓硝酸。其水溶液呈弱酸性。硝酸银溶液由于含有大量银离子，故氧化性较强，并有一定腐蚀性 24 硝酸钡 1kg 硝酸钡，无色立方晶体或白色粉末、有毒、密度3.24g/cm3，微具吸湿性，溶于水，不溶于乙醇。加热时分解放出氧气，有强氧化性，跟硫、磷、有机物接触、摩擦或撞击能引起燃烧或爆炸。熔点592℃，温度再高即分解。燃烧时呈现绿色火焰 25 石蕊 3kg 性状为蓝紫色粉末，是从地衣植物中提取得到的蓝色色素，能部分地溶于水而显紫色。是一种常用的酸碱指示剂，变色范围是pH=4.9-8.1之间 26 酚酞 2.5kg 酚酞是一种化学成品，属于晶体粉末状，几乎不溶于水；其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色，常被人们用来检测酸碱性 27 乙醇 3L 乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味；易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比例互溶；能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶 5、主要资源能源消耗 主要资源能源用量汇总见下下表。 表8 主要资源能源用量 序号 名称 年用量 备注 1 新鲜水 40571m3 市政管网 2 电 624.5万kWh 市政电网 3 天然气 62.23万m3 市政天然气管网 4 柴油 0.15t 外购，不储存 6、主要设备情况 主要产噪设备清单见下表。 表9 主要产噪设备清单一览表 序号 设备名称 数量（台） 备注 1 油烟净化器风机 1 食堂 2 排烟风机 20 风机房及各设备房 3 备用发电机 1 备用发电机房 4 热水循环水泵 3 水处理间 5 补水泵 2 水处理间 6 燃气热水锅炉 2 锅炉房 7 多联机空调外机 3 报告厅、食堂、体育馆室外 8 采暖循环泵 2 设备房 9 补水泵 2 设备房 10 污水泵 4 设备房 11 生活变频加压泵组 4 生活泵房 12 实验室排风机 9 2#、3#楼外 7、公用工程 （1）给水 学校给水依托市政管网，市政管网已敷设到位。用水主要为学校用水（含食堂、教学楼、图书馆、锅炉房用水）、实验室用水和绿化用水。 ①学校用水（含食堂、教学楼、图书馆、锅炉房用水） 参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.11 教育，初等教育（小学）通用值11m3/（人·a），中等教育（初、高中、中专）通用值14m3/（人·a），中等教育学校、初等教育学校标准人数=非住宿生人数+2×住宿生人数+教职工人数。本项目无住宿生，小学非住宿人数1620人，教职工85人，故小学标准人数为1705人，初中非住宿人数1200人，教职工90人，初中标准人数为1290人。经计算，总用水量为36815m3/a。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.11，此部分用水含包含学校食堂、教学楼、图书馆、锅炉房等用水量。 其中锅炉用水情况如下： a、锅炉热力网循环系统补水 根据《工业锅炉房设计手册》（第二版）中的经验公式，采暖锅炉循环水量按下式计算： G=0.86Q/△T 式中：G—循环水流量，m3/h； Q—采暖热负荷，kW； △T—供回水温差，℃；△T=20℃。 依据《城热力网设计规范》（GJJ34-90）规定：热网补水量不宜大于热网循环水量的1%，锅炉热力网循环系统补水量按锅炉循环水量的1%计。经计算，2台采暖锅炉日补水量为36.12m3/d，2528.4m3/a。 b、锅炉排水补充用水 根据《工业锅炉房设计手册》（第二版），定期排污的冷却水补充水用量通常采用如下公式计算： G=D`p(tp-40)/(40-t0) 式中：G—定期排污冷却水量，m3/次·台； D`p—定期排污在排污降温池内经扩散后的污水量，m3/次·台，取0.35； tp—扩散后的排污水温度，取80℃； t0—冷却水温度，取20℃。 定期排污一天一次，每台锅炉的排污时间为0.5～5min，故2台采暖锅炉定期排污水量为1.4m3/d，年排污水量为98m3/a。 c.软水设备反冲洗用水 本项目锅炉房配备1套全自动软水器，根据设计单位提供资料，交换器内的离子交换树脂7天反冲洗一次（年冲洗10次），反冲洗方式为配制盐溶液进行正洗和反洗。对于常用的固定床钠离子交换器，用水量包括配制盐溶液用水、反洗离子交换器用水、正洗离子交换器用水，参考《工业锅炉房设计手册》中的表13-33：配制盐溶液用水为1.35m3/次、反洗离子交换器用水为2.83m3/次、正洗离子交换器用水为4.58m3/次，故软化设备反冲洗用水量为8.76m3/次，87.6m3/a。 因此，锅炉总用水量2714m3/a。 ②实验室用水 学校设物理、化学、生物实验室，实验室均为简单的授课使用，物理实验室主要进行简单的电力、力学等试验；生物实验室主要以显微镜观察实验为主，主要是植物形态、少量细胞观察等；化学实验室主要进行简单地酸碱盐实验。根据建设单位提供的资料，实验室每天消耗水量约为0.35m3，按220天计，实验室用水量为78m3/a。 ③绿化用水 学校绿化面积22288.06m²，参考《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）表B.8，绿化用水量以3.3L/（m²·d）计算，年洒水天数按50天计，则绿化用水为3678m3/a，全部被植物吸收或被蒸发，无废水产生。 （2）排水 实行雨、污分流制，雨水排入雨水管网，目前市政管网已敷设到位。废水主要为生活污水（含餐饮废水）、实验室废水、锅炉排水（包括定期排污水、反冲洗废水）。餐饮废水经隔油池处理后与其他日常生活污水进入化粪池处理；实验室废水采用酸碱中和池处理；锅炉排水直接进入市政污水管网。经处理后废水通过总排口排入市政污水管网，后续进入西安市第六污水处理厂。 ①生活污水 经计算，除锅炉房外餐饮及生活用水总量为155m3/d，34101m3/a，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为124m3/d，27280.8m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油等。 ②实验室废水 实验室废水主要为酸碱废水，废水排放量按其用水量的80%计，实验室废水产生量为62.4m3/a，经酸碱中和池处理后排放。 ③锅炉排水（包括定期排污水、反冲洗废水） 定期排污一天一次，每台锅炉的排污时间为0.5～5min，故2台采暖锅炉定期排污水量为1.4m3/d，年排污水量为98m3/a。软化设备反冲洗用水量为8.76m3/次，87.6m3/a。 综上，锅炉总排水量为185.6m3/a，污水中主要污染物为COD、SS。 表10 用、排水一览表 序号 用水 名称 用水标准 数量 用水量 排水量 m3/d （最大） m3/a m3/d （最大） m3/a 1 学校用水 餐饮及生活 11m3/(人·a) 14m3/(人·a) 1705人 1290人 155 34101 124 27280.8 锅炉 46.28 2714 10.16 185.6 2 实验室用水 0.35m3/d 220d 0.35 78 0.28 62.4 3 绿化 3.3L/（m²·d） 50天/年 73.5 3678 0 0 总 计 275.13 40571 134.44 27528.8 图1 水平衡示意图 单位：m3/d （3）供暖、供热水、制冷 ①供暖、供热水 供暖：拟建项目所在区域暂时无法采用集中供暖，采用自建锅炉房供暖，学校于地下室设置锅炉房，内置2台1750kW热水锅炉（1#锅炉、2#锅炉）用于采暖季供暖，年运行70天，每天24小时，锅炉均为低氮燃烧锅炉，所用天然气由市政管网供给。 供热水：太阳能热水器及电辅热用于日常供热水。 ②制冷 多功能厅、食堂、风雨操场采用多联机空调制冷，其余教学楼、办公楼等均采用分体式空调制冷。 （4）供电 供电由市政电网供给，市政管网已敷设到位，电力供应充足稳定，能满足学校用电需要。地下室设一座配电室。同时，设置应急备用柴油发电机，位于地下室，设置1台320kW的应急柴油发电机。 （5）燃气 学校采用2台1750kW锅炉用于采暖期供暖（年运行70天，每天24小时），锅炉热源为天然气，由市政燃气管网供给，市政管网已敷设到位。根据设计单位提供的资料可知：锅炉满负荷运行时，单台1750kW锅炉天然气消耗量为185.2m3/h。经计算，学校年用天然气总量为62.23万m3/a。 8、劳动定员及工作制度 学校教职工175人，学校建成后在校生规模预计2820人，不设宿舍楼，学校年运营220天。 9、平面布置合理性分析 学校建设场地整体呈矩形，场地实行人车分流制。场地内西侧设运动操场和室外活动区，东侧自南向北依次布设1#小学教学楼、2#中学教学楼、3#综合教学楼、4#风雨操场/食堂/社团活动中心。各楼体之间根据地面情况布置绿地。学校的总体规划布局能有效保障内部环境免受内、外环境污染因素的干扰，可为学生提供一个良好的学习、生活环境，其布局较为合理。总平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 施工期会产生一定的噪声污染和扬尘，同时会产生一定的废水、废气和建筑垃圾等。其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。 图2 施工期流程及产污环节图 运营期 图3 运营期流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目拟建地为空地，原有土地用途为村庄，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目位于西安市西咸新区，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2023年1月18号发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的数据。 表11 西咸新区2022年空气质量状况数据统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度 μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.6% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.1% 超标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 38 40 95% 达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 1400 4000 35% 达标 O3 90%顺位8小时平均浓度 162 160 101.3% 超标 由统计结果可以看出，西安市西咸新区2022空气质量中的SO2、NO2、CO均达到国家环境空气质量二级标准，PM10、PM2.5、O3超过国家环境空气质量二级标准，因此项目所在区域判定为不达标区。 2、地表水环境 距离本项目最近的地表水为西侧40m处的皂河河，属于为渭河支流，根据陕西省生态环境厅2022年上半年全省环境质量状况，渭河支流水质良好。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 项目用地范围无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展现状调查。 6、地下水、土壤环境 项目运营期废气、废水经处理后达标排放；各项固废妥善处置；化粪池、实验室作为重点防渗区进行防渗处理。通过采取以上措施后对地下水、土壤影响较小，不开展地下水和土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表，环境保护目标分布图见附图。 表12 大气环境保护目标一览表 保护目标名称 坐标（°） 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对场界距离m 经度 纬度 南何小区 108.8403927 34.27291883 居民 约1750人 二类区 东 78 海伦春天 108.8411008 34.27130950 居民 约12250人 东 117 巨威 大秦都 108.8430749 34.26882041 居民 约12950人 东南 300 蔺高佳苑 108.8328611 34.27126659 居民 约1120人 西 260 沣惠 新佳苑 108.8323890 34.27281154 居民 约3040人 西 270 西纺三村 108.8368736 34.27542938 居民 约1225人 北 240 荷花名苑 108.8369273 34.27639497 居民 约6560人 北 450 南何社区 108.8404571 34.27547229 居民 约6000人 东北 214 一针小区 108.8405751 34.27644862 居民 约2800人 东北 460 2、声环境 根据现场踏勘，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中标准限值；运营期餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；运营期实验室废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关限值要求。 表13 废气排放标准 标准名称 监控点 项目 标准值mg/m3 《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017） 周界外浓度最高点 施工 扬尘 拆除、土方及地基处理工程0.8 基础、主体结构及装饰工程0.7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 专用烟道 出口 油烟 2.0 净化设施最低去除效率85% 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 废气排放口（25m） 非甲烷总烃 浓度：120 速率：17.5kg/h（严格50%） 厂界 4.0 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 锅炉废气排放口 SO2 20 NOX 50 颗粒物 10 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） 烟气黑度 ≤1（林格曼黑度，级） 运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。 表14 废水排放标准 标准名称及级(类)别 项目 标准值mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD 500 BOD5 300 SS 400 动植物油 100 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）A级标准 氨氮 45 总氮 8 总磷 70 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；根据沣东新城声功能区划图，本项目位于2类声功能区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值。 表15 噪声执行标准 标准 标准值dB 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 60 50 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 一般工业固废均采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交有资质单位处置；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 十四五”期间，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核，本项目COD、氨氮、VOCS、NOX总量控制建议指标分别为7.26t/a、0.65t/a、0.00108t/a、0.28t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气、装修油漆废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘污染来自材料运输与装卸、土石方填挖等工序。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关，其中风速越大，颗粒越小，原料土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。在一般气象条件，施工扬尘的影响范围主要为其下风向200m范围内。根据已建类似工程实际调查资料，见下表。 表16 施工现场扬尘对环境的影响情况表 工地下风向距离（m） 20 50 60 100 150 200 250 浓度（mg/m3） 1.303 0.722 0.698 0.402 0.311 0.270 0.210 由上表可知，项目施工扬尘主要影响在周边200m范围内，在60m处可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中无组织粉尘浓度最高点浓度限值。 为了最大限度地减小施工扬尘的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》、《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》、《建筑施工扬尘治理措施19条》等文件中的相关扬尘规定，提出以下措施和要求： ①全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100% 管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。 ②及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水抑尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施。 ③采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 ④运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土、水泥、土方车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘；施工工地出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。 ⑤建设单位施工过程中严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”措施，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低。施工工地内的裸露地面覆盖防尘布或者防尘网。 （2）施工机械废气 运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NOX及总烃等，为非连续性的污染源。根据《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》等相关要求，评价建议对所用机械进出场（厂）情况进行实时记录，并按照要求向生态环境主管部门报送；不得闲置、拆除、破坏、非法改装污染控制装置或者采取临时更换、加装污染控制装置等弄虚作假方式进行污染物排放检验；缩短减速和加速的时间，增加正常运行时间，加强施工车辆运行管理与维护保养，以减少尾气的排放量，施工机械废气污染物排放应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB20891-2014)中第四阶段排放限值。运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气是短期的，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失，对周围环境影响较小。 （3）装修油漆废气 对构筑物进行装修时，产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物。要采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，并做好通排风工作。装修后应隔一段时间，待装修废气自然扩散降解，才能开始运营。采取适当措施后，装修废气影响不大。 2、废水 施工期的废水主要为施工废水和生活污水。 ①施工废水 施工废水主要包括混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为SS。施工场地设置临时沉淀池，施工废水经收集后回用于道路、场地的洒水降尘，施工期废水全部回用不外排，施工期生产废水对外界水环境影响较小。 ②生活污水 本项目不设施工营地，施工高峰期人数约300人，项目施工人员生活污水量约7.5m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。生活污水设临时化粪池，经化粪池处理后废水进入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂处理，对环境影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要是土建工程噪声和设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机、装载机等；设备安装噪声主要是机械撞击噪声；汽车运输噪声主要是土建工程原材料运输和设备运输噪声。 为了减轻施工噪声对周边的影响，要求建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期和施工工序，严格控制高噪声设备的运行时段，并按照要求，严禁夜间施工（夜间22：00~06：00），避免夜间施工产生扰民现象。同时环评要求施工单位必须采取以下控制措施减轻噪声影响： ①在满足生产的前提下，合理布置施工场地高噪声源位置，将噪声设备尽量安置在距离敏感点较远的一侧侧，且要求建设单位夜间（22：00~6：00）禁止施工。 ②施工须围墙隔挡，高噪声设备施工时采取作业面围挡等措施； ③选用低噪声施工机械设备。 ④使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 ⑤杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，严禁高速行驶、鸣笛。 ⑥对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 4、固废 施工期产生的固体废物主要是施工活动产生的施工弃土、废弃建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 弃土 项目在施工过程中产生的土石方，土石方尽量厂区内利用，不能利用的同建筑垃圾一起集中运往建筑土方堆存场进行处置，本项目挖方量约4万m3，填方量约0.8万m3，弃方量约3.2万m3。 （2）建筑垃圾 查阅相关资料，新建建筑建设过程中建筑垃圾产生量约为20~50kg/m2，评价按30kg/m2计算，本项目建筑物总建筑面积54849.95m2，施工期产生的建筑垃圾约1645.5t。建筑垃圾采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用，其中可再生利用部分回收出售，不能利用部分及时清运到住建部门指定的建筑土方堆存场所妥善堆放。施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运。 施工期产生的危险废物（如废油漆桶等）交有资质单位处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单相关规定规范化处置。 通过采取以上措施，施工期建筑垃圾能够得到合理处置，对环境影响较小。 （3）生活垃圾 本项目不设施工营地，施工高峰期人数约300人，项目施工人员生活垃圾产生量约0.075t/d，采用垃圾桶分类收集，定期交环卫部门定期清运，对环境影响较小。 综上，通过加强管理以及对各类固体废物采取上述处理措施后，对环境影响较小。 5、生态环境 占地面积61186.67m2，工程施工将改变原有地表形态。施工期地基开挖、修建构筑物、道路等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，以及在地基开挖及场地平整过程中均会产生一定的弃土，将对生态环境产生一定影响，环评提出以下要求： （1）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，确保减少对附近植被的破坏； （2）物料、弃土渣临时堆放时，应就近选择平坦地段集中堆放，并设土工布围栏、截排水沟等； （3）表土单独存放，填埋时，也应分层回填。 （4）建设过程中弃土由建设单位外运至建筑垃圾填埋处置场处置。施工现场临时堆放的土石方必须覆盖。 6、文物 本项目周边存在全国重点文物保护单位秦阿房宫遗址，但项目拟建地不在秦阿房宫遗址的保护区和建设控制地带内（位于秦阿房宫遗址重点保护区东北侧约1.8km，建设控制地带东侧约190m）。工程施工中需要进行场地平整、基础开挖等作业，施工作业中重型机械造成的振动，将会对文物造成一定的不利影响。工程施工中挖填土方、物料装卸和现场堆放扬尘、施工垃圾的清理及堆放扬尘，不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。环评提出以下要求： （1）加强施工管理，采取有效的减振措施。 （2）加强施工扬尘管控水平，严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个 100% 管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度；施工过程中应严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等措施，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低。 通过采取上述措施，项目施工期对文物的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况及达标分析 运营期废气主要包括锅炉废气、餐饮油烟、实验室废气、地下车库汽车尾气、备用发电机废气。 表17 运营期废气主要污染物排放情况汇总表 污染 源 污染物 产生浓度/ 产生量 治理措施或方法 排放浓度/ 排放量 设施名称 收集 效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 1#、2#、锅炉 （单台） 1982 m3/h SO2 3.6mg/m3 0.012t/a 7.14×10-3kg/h 低氮燃烧锅炉+烟道＋楼顶排放（DA001，28m） 100% / 是 3.6mg/m3 0.012t/a 7.14×10-3kg/h NOx 42mg/m3 0.14t/a 0.08kg/h 42mg/m3 0.14t/a 0.08kg/h 颗粒物 9.6mg/m3 0.032t/a 0.019kg/h 9.6mg/m3 0.032t/a 0.019kg/h 食堂 餐饮油烟 11.87mg/m3 0.47t/a 油烟净化装置＋专用烟道＋楼顶排放（25m） / 85% 是 1.76mg/m3 0.07t/a 实验室 非甲烷总烃 1.83mg/m3 0.0024t/a 通风橱＋活性炭吸附＋楼顶排放（25m） 90% 50% / 有组织：0.82mg/m3，0.00108t/a 无组织：0.00024t/a 地下车库汽车尾气 CO 0.017t/a 机械排风，每小时换气次数不低于6次 / / / 0.017t/a NOX 0.0013t/a 0.0013t/a THC 0.0024t/a 0.0024t/a 备用发电机废气 烟尘 0.12kg/a 烟气通过专用排气筒排放 / / / 0.12kg/a NOX 0.44kg/a 0.44kg/a CO 0.26kg/a 0.26kg/a HC 0.25kg/a 0.25kg/a ①锅炉废气 学校采用2台1750kW锅炉用于采暖期供暖（年运行70天，每天24小时），锅炉热源为天然气，由市政燃气管网供给。根据设计单位提供的资料可知：锅炉全负荷运行时，单台1750kW锅炉天然气消耗量为185.2m3/h。经计算，本年用天然气总量为62.23万m3/a。 燃气锅炉废气污染物排放量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）废气污染源源强核算方法。 SO2排放量计算公式： 式中：ESO2-核算时段内二氧化硫排放量，t； R-核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St-燃料总硫的质量浓度，mg/m3；取20mg/m3； ηs-脱硫效率，%；取0； K-燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取1。 经计算，锅炉房1#锅炉、2#锅炉燃烧烟气中SO2排放量均为0.012t/a，SO2总排放量为0.024t/a。 NOX排放量计算公式： 式中：ENOX -核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOX -锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3。参考《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》编制说明（陕环办函〔2018〕47号）附件2，采用低氮燃烧、烟气再循环等改造措施之后的新锅炉NOX 平均排放水平为35mg/m3左右，能够达标排放的最大浓度为42mg/m3，本次保守取42mg/m3。 Q-核算时段内标态干烟气排放量，m3；参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5天然气燃气锅炉计算经验公式： 上式中：Vgy-标态干烟气排放量，Nm3/m3； Qnet-气体燃料低位发热量，MJ/m3，天然气取36.44MJ/Nm3； 通过上式计算，Vgy=10.7Nm3/m3，1#锅炉、2#锅炉天然气用量均为31.12万Nm3/a，标干烟气排放量均为332.98万Nm3/a。 经计算，锅炉房1#锅炉、2#锅炉燃烧烟气中NOX排放量均为0.14t/a，NOX总排放量为0.28t/a。 颗粒物排放量计算公式： 式中：Ej-核算时段内第j中污染物排放量，t； R-核算时段内燃料耗量，万m3； βj-产污系数，kg/万m3；根据《环境统计手册》，颗粒物产生量为103.9mg/Nm3-天然气； η-污染物的脱除效率，%。本次取0。 经计算，1#锅炉、2#锅炉燃烧烟气中颗粒物排放量均为0.032t/a，颗粒物总排放量为0.064t/a。 本项目1#锅炉、2#锅炉燃烧废气经同一烟道引至小学教学楼楼顶排放（DA001）。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米”及“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的规定，周围200m范围内最高建筑为学校的小学教学楼，规划高度24.8m，本次评价要求锅炉房排气筒需高于其顶3m排放，高度为28m。 ②餐饮油烟 学校设置有食堂，可为师生提供一日两餐，初步规划设置10个灶头，最大就餐人数约2995人，年工作220天，根据一般居民用油情况的类比调查，食用油消耗系数按0.025kg/d·人计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟产生量约为0.47t/a，11.87mg/m³。食堂规模属于大型食堂，每个灶头排风量3000m3/h计，灶头日煎炒时间约6h，燃料采用天然气和电，食堂拟安装去除效率不低于85%的油烟净化装置，以处理效率为85%计算。则油烟排放量为0.07t/a，排放浓度为1.76mg/m3。经油烟净化设备处理后的油烟废气能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“大型”规模油烟最高允许排放浓度2mg/m3的排放标准，餐饮油烟净化达标后通过专用烟道引至楼顶排放。 ③实验室废气 实验室废气主要来自化学实验室，位于3#综合教学楼5层，实验废气主要来自于溶液的制备、中和滴定、加热、物质的溶解、蒸馏、过滤、分液、药品的取用、存放与安全等基本实验操作。 无机试剂主要使用稀盐酸及稀硫酸，仅在取用时打开，其余时间均在试剂瓶密封，基本不会挥发；有机试剂包括乙醇（年用量2.35kg）、草酸（年用量3.54kg），根据溶液浓度及挥发特性，各类有机废气挥发系数约为0.3～0.4，本项目有机试剂挥发量以0.4计，则化学实验室有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.0024t/a。 项目拟在每个化学实验室设置1个通风橱，即学校共设置3个通风橱，排抽风口位于通风橱内，每个通风橱风量约为2000m3/h，则总设计风量为6000m3/h，实验室年开放220天，通风橱每天使用时间约1h。废气经通风橱收集处理后通过同一个专用烟道引至楼顶排放（排放高度约25m）。 实验对排风有严格密闭要求，通风橱一般设负压排风，参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》，收集效率应达到95%以上，对有机废气的收集率较高，因不同厂商的通风柜规格、参数等指标会有差异，导致收集效率不一定能达到理论值，则本评价收集效率取保守值为90%。 参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环〔2022〕79号）、《改性活性炭对氨气吸附性能的研究》（傅成诚，梅凡民，周亮等，《纺织高校基础科学学报》2009年9月第22卷第3期），吸附法的处理效率在50~80%之间，考虑到活性炭湿度和更换周期等不可控因素，且在活性炭及时更换的情况下，活性炭的吸附效率按50%计算。 则实验室有机废气（非甲烷总烃）产排情况汇总见下表。 表18 实验室挥发性废气产生及排放情况表 污染源 污染物 产生情况 排放情况 产生量 t/a 产生 速率 kg/h 产生 浓度mg/m3 排放方式 排放量 t/a 排放 速率 kg/h 排放 浓度mg/m3 实验室 非甲烷总烃 0.0024 0.011 1.83 有组织 0.00108 0.0049 0.82 无组织 0.00024 0.0011 / 实验室废气排放高度为25m，实验室周围200m范围内有高于25m的建筑，本项目排气筒高度不满足“排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上”的要求，因此污染物排放速率限值严格执行50%执行，本项目实验室非甲烷总烃有组织排放速率为0.0049kg/h，小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃按25m排气筒计算的排放速率的50%（17.5kg/h），废气排放口设置满足要求。 ④地下车库汽车尾气 地下车库规划设置机动车停车位90个，汽车排放尾气中的污染物有NOX、CO和THC。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，汽车废气污染物排放参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）中第一类车的排放限值。 地下车库燃油机动车停车位90个，每个停车位每天按使用4次估算，每次车辆进、出地下车库的平均行驶距离按300m计，每小时换气次数不低于6次，则地下车库污染物排放情况统计见下表。 表19 地下车库污染物排放情况 污染物 排放系数（g/km） 车位数 平均车位使用（次/个·d） 平均行驶距离（m/d） 日排放量（kg/d） 年排放量（t/a） CO 0.7 90 4 300 0.076 0.017 NOX 0.06 0.006 0.0013 THC 0.1 0.011 0.0024 地下车库废气产生量较小，通过保证换气次数不低于6次/h的前提下，对空气环境质量影响较小。 ⑤备用发电机废气 项目设柴油发电机1台，单台功率为320kW，备用发电机为应急供电偶尔使用，燃料采用轻质柴油。备用发电机在运行过程中将产生烟尘、SO2及NOX等污染物，这些物质会对局部的环境空气质量造成一定的不利影响。320kW的发电机其耗油量（0#柴油）约为50kg/hr·台。项目所在地的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，按每个季度运行一次，每次45分钟，则年耗油量为0.15t。 根据《环境影响评价 社会区域类》给出的计算参数，发电机运行污染物排放系数为烟尘：0.714g/L柴油，NOX ：2.56g/L柴油，CO：1.52g/L柴油，总烃：1.489g/L柴油。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11m3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为20m3，则年排放烟气量为3000m3/a。柴油燃烧烟气通过专用排气筒排放（排气筒位于1#楼西侧）。备用发电机运行污染物产生情况见下表。 表20 备用发电机废气污染物产生情况 项目 排放量 kg/a 排放速率 g/kWh 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB20891-2014)中第四阶段排放限值（g/kWh） 备用发电机废气 3000m3/a 烟尘 0.12 0.1 0.10 NOX 0.44 0.46 3.5 CO 0.26 0.27 3.5 HC 0.25 0.26 0.40 由上表可知，备用发电机燃烧废气中烟尘、NOX、CO、HC排放限值均满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB20891-2014)中第四阶段排放限值，对周围环境影响较小。 （2）废气排污口基本情况 废气排污口基本情况见下表。 表21 废气排放口基本情况 编号 名称 类型 地理坐标/° 高度m 排气筒内径m 温度℃ 经度 纬度 DA001 锅炉废气排放口 一般排放口 108.837210073 34.271505686 28 0.75 100 （3）废气监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测，监测计划见下表。 表22 废气污染源监测计划 污染源 监测 因子 监测点 位置 监测点数 监测 频率 控制指标 锅炉房 颗粒物、SO2、烟气黑度 锅炉废气排放口DA001 1 1次/年 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） NOX 1次/月 食堂 油烟 油烟净化器排放口 1个 1次/年 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型食堂标准 实验室 非甲烷总烃 实验室废气排放口 1个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 非甲烷总烃 厂界上、下风向 上风向1个、下风向3个 1次/年 2、废水 （1）废水产排情况及达标分析 实行雨、污分流制，雨水排入雨水管网。废水主要为生活污水（含餐饮废水）、实验室废水。餐饮废水经隔油池处理后与其他日常生活污水进入化粪池处理；实验室废水采用实验废水酸碱中和池处理；锅炉排水（包括定期排污水、反冲洗废水）直接进入市政污水管网。经处理后各项废水通过总排口排入市政污水管网，后续进入西安市第六污水处理厂。 ①生活污水 运营期生活污水排放量为124m3/d，27280.8m3/a，废水中主要含COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等污染物，根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》中同类建设项目用水设施排水污染物浓度：COD取313mg/L、BOD5取180mg/L、SS取203mg/L、氨氮取24mg/L、总磷取6mg/L、总氮取43mg/L、动植物油取30mg/L。 废水主要污染物产生及排放情况见下表。 表23 生活污水中主要污染物产生及排放情况 项目 COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 动植物油 废水量 产生情况 产生浓度mg/L 313 180 203 24 6 43 30 27280.8m3/a 产生量t/a 8.54 4.91 5.54 0.65 0.16 1.18 0.82 隔油池处理去除率% 0 0 0 0 0 0 70 化粪池处理去除率% 15 10 30 0 0 0 0 排放情况 排放浓度mg/L 266 162 142 24 6 43 9 27280.8m3/a 排放量t/a 7.26 4.41 3.88 0.65 0.16 1.18 0.25 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L） 500 300 400 / / / 100 / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准（mg/L） / / / 45 8 70 / / ②实验室废水排放量为62.4m3/a，经实验废水酸碱中和池处理后排放。 ③锅炉排水包括定期排污水、反冲洗废水，总排水量为185.6m3/a，直接进入市政污水管网。废水中污染物主要为COD、SS，废水中COD、SS浓度参考《陕西工业职业技术学院天然气锅炉（西区10t/h蒸汽锅炉）供暖工程环境质量现状及污染源监测报告》（PHJC-202101-ZH010）中天然气锅炉排水的监测数据：COD浓度范围为24~32mg/L、SS浓度范围为278~294mg/L，环评考虑最不利影响，因此锅炉排水中污染物浓度约：COD：32mg/L、SS：294mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 （2）废水污染治理措施 生活污水中的餐饮废水经隔油处理后排入化粪池，拟设置2个隔油池（单个容积4.5m3），含油污水水力停留时间不小于0.5h。餐饮废水经隔油池预处理后与其他生活污水进入化粪池处理，经计算进入化粪池废水最大产生量为124m3/d，水力停留时间12h（需建设62m3的化粪池），本项目拟建设总容积150m3的化粪池（共2个，单个容积75m3，位于1#楼东南侧、4#楼东北侧），能够满足需求。 实验室废水以酸碱废水为主，特征表现为pH范围较大，为 pH5～10，故实验室废水需先经中和池处理达到pH6～9，再纳入市政污水管网排放。本项目实验室废水产生量较小，约0.28m3/d，拟设置1m3的实验废水酸碱中和池（矩形池子，位于3#楼东南侧），能够满足废水排放需求。 废水排放能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂集中处理。 西安市第六污水处理厂位于西咸新区沣东新城建章路街道八兴滩村，处理规模20万m3/d，一期工程污水采用预处理+改良型A/A/O二级生化+纤维转盘滤池过滤+次氯酸钠消毒处理工艺，处理后污水排入厂区北侧太平河；污泥处理采用重力浓缩+生物沥浸+沉淀+板框压滤脱水工艺。二期工程污水采用预处理+改良型A/A/O二级生化+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒处理工艺；污泥处理工艺采用重力浓缩+污泥调理+压榨干化工艺。一、二期处理后出水水质均满足国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准，以及陕西省《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）。本项目在西安市第六污水处理厂的收水范围内，且项目周围园区污水管网己铺设到位，项目废水经处理后可达到污水处理厂接管要求，废水量较小，从项目外排水水量上分析，污水处理厂完全能够满足项目排水。项目外排水污染物浓度满足污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂正常运行产生不利影响。 综上所述，项目生活污水依托西安市第六污水处理厂处理可行性。 （3）废水污染物排放信息 表24 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 动植物油 进入城市污水处理厂 间断排放 / 生活污水预处理设施 隔油池+化粪池 D W 0 0 1 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 2 实验室废水 pH 实验废水酸碱中和池 实验废水酸碱中和池 3 锅炉废水 COD、SS / / 表25 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 万t/a 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L 1 DW001 108.838835 34.2712696 2.75 西安市第六污水处理厂 间断排放 6:00- 22:00 西安市第六污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 总磷 0.5 总氮 15 动植物油 1.0 表26 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 500 BOD5 300 SS 400 氨氮 45 总磷 8 总氮 70 动植 物油 100 （4）监测要求 表27 运营期废水污染源监测计划表 污染源 名称 监测因子 监测点 位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 废水 COD、 BOD5、SS、 氨氮、动植 物油、总磷、 总氮 企业 总排口（DW001） 1个 1年1次 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 3、噪声 （1）噪声源强及影响分析 学校在营运过程中噪声源主要为机动车噪声和设备噪声等。 ①进出车辆交通噪声 学校建成营运后，应加强对进出校区车辆以及车库的管理。车辆噪声一般在 60~75dB，校区内采取禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车场的停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声。 ②设备噪声 学校运营期主要噪声源为各类风机、水泵、备用发电机、空调等设备运行过程中产生的机械噪声。项目单台设备噪声源声功率级为80~90dB，各声源情况详见下表。 表28 噪声源源强统计一览表 单位：dB 噪声源 数量/台 噪声源强/dB 降噪措施 降噪后噪声源强/dB 油烟净化器风机 1 85 设于地下设备间内，采用低噪声设备，软性连接，基础减振 70 排烟风机 20 85 70 备用发电机 1 90 75 热水循环水泵 3 80 65 补水泵 2 80 65 燃气热水锅炉 2 85 70 采暖循环泵 2 80 65 补水泵 2 80 65 污水泵 4 80 生活变频加压泵组 4 80 65 多联机空调外机 3 85 采用低噪声设备，基础减振 70 实验室排风机 9 85 75 项目产噪设备至厂界距离见下表。 表29 主要噪声源距预测点的距离 单位：m 噪声源 数量/台 房间混响声场 噪声级/dB 距离（m） 东 南 西 北 生活泵房 生活变频加压泵组 4 86 158 50 68 208 风机房 排烟风机 20 98.2 152 80 107 176 设备房 采暖循环泵 3 87 158 60 75 200 补水泵 2 水处理间 热水循环水泵 3 85 150 62 86 198 补水泵 2 83 150 62 86 198 设备房 污水泵 4 86 156 65 78 195 锅炉房 锅炉燃烧器 2 88 150 58 85 197 备用发电机 1 90 146 69 103 190 油烟净化器风机 1 80 76 233 184 23 实验室排风机 3 85 78 134 180 116 实验室排风机 3 85 60 140 200 113 实验室排风机 3 85 60 187 188 67 多联机空调外机 1 85 35 160 228 95 多联机空调外机 1 85 78 230 180 33 多联机空调外机 1 85 60 220 180 35 为降低设备噪声对周围声环境影响，本评价提出以下噪声防治措施： ①建议在设计和设备采购阶段，应尽可能选用技术性能优良、低噪声设备以从声源上降低设备本身噪声； ②应合理布置噪声源位置，减轻噪声对敏感点影响； ③风机、备用发电机、泵、锅炉等高噪声设备均放置在地下设备间内，水泵等采用软性连接，基础减振，建筑物隔声。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 本项目厂界外50m无声环境保护目标，参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐公式，根据机械设备声级、所在位置（见表28）对厂界四周噪声进行达标性分析，噪声达标情况见下表。 表30 设备噪声值昼、夜间达标情况 单位：dB 预测点 贡献值 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界东侧 49.0 43.6 60 50 达标 达标 2#厂界南侧 48.0 44.4 3#厂界西侧 51.5 45.6 4#厂界北侧 48.3 45.6 根据预测结果，噪声设备采取降噪措施后，各厂界的噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （2）噪声监测要求 噪声监测计划见下表。 表31 噪声污染源监测计划 监测点位 监测点数 监测因子 监测频次 执行排放标准 厂界四周外1m 4个 Leq(A) 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固废 （1）固体废物产生情况及处理处置措施 ①生活垃圾 学校建成后，共可容纳2820个学生，教职工人员175人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则年产生活垃圾量约329.5t/a。生活垃圾经收集后暂存于垃圾收集桶内，由环卫部门定期集中清运。 ②餐厨垃圾及废油脂 餐厨垃圾中食品加工废料产生系数为0.4kg/餐位·d，则学校运营过程中产生的食品加工废料为263.56t/a，废油脂按照食用油消耗量的10%计算，本项目消耗食用油16.47t/a，项目废油脂年产生量为1.65t/a。废油脂应当按照要求进行妥善处置，对废油脂污染采用专用容器盛放，日产日清，交由有资质的单位统一回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道。餐厨垃圾中食品加工废料采用垃圾桶分类收集后定期委托当地环卫部门清运处理。 ③废离子交换树脂 锅炉软水制备过程中产生少量废离子交换树脂，根据建设单位提供资料，废离子交换树脂的产生量为0.01t/a。更换后收集，定期交由厂家回收处置。 ④实验室危废 实验室危废主要为实验废液、清洗废水、化学试剂废包装、废化学药品、废实验器皿等，产生量按0.5kg/d计，总产生量为0.11t/a，属于危废，废物类别“HW49其他废物”，危废代码“900-047-49”。分类收集后暂存于危废暂存柜，定期交有资质单位处置。 ⑤废活性炭 项目废气治理中需要使用活性炭进行吸附，活性炭吸附至饱和后需定期进行更换。根据前文分析，本项目活性炭吸附的有机废气量约为0.00108t/a，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年出版），活性炭对废气各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，则本项目所需活性炭量约为4.32kg/a，建设单位拟设置的活性炭吸附装置的活性炭填充量约为10kg，为保证吸附效率，建设单位应每年更换1次活性炭，即项目废活性炭产生量约为0.011t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，收集后暂存于危废暂存柜，定期交有危险废物处理资质的单位回收处理。 ⑥卫生保健室医疗废物 学校设卫生保健室，仅进行简单的检查、包扎，不进行打针、输液、取药，会产生少量医疗废物（废纱布、棉签等），产生量约0.1t/a，属于危废，废物类别“HW01医疗废物”，分类收集后暂存于医疗废物暂存柜，定期交有资质单位处置。 固体废物产生情况见表32、危险废物产生情况表见33。 表32 固体废物属性判定表 序号 固废名称 产生 环节 物理 性状 主要成分 是否属于固体废物 判定 依据 1 生活垃圾、餐厨垃圾 日常 生活 固态 废果皮、纸屑、菜梗菜叶、肉骨头、包装袋等 是 丧失原有价值的固态物品 2 食堂废油脂 食堂 半固态 油脂 是 3 废离子交换树脂 软水制备 固态 离子交换树脂 是 4 实验室危废 实验室 固态、液态 废酸、废碱、废活性炭等 是 5 废活性炭 废气 处理 固态 废活性炭 是 6 卫生保健室 医疗废物 卫生保健室 固态 废纱布、棉签等 是 表33 危险废物属性判别表 序 号 固废 名称 产生 环节 产生量 形态 主要有毒有害物质名称 环境危险 特性 废物 类别 废物代码 1 实验室 危废 实验室 0.11t/a 固态、液态 废酸、废碱等 T HW49 900-047-49 2 废活性炭 废气 处理 0.011t/a 固态 废活性炭 T HW49 900-039-49 3 医疗 废物 卫生保健室 0.1t/a 固态 废纱布、棉签等 In HW01 841-001-01 841-002-01 （2）环境管理要求 运营期各类固体废物采用专人管理，分类收集，分别进行处置。生活垃圾、餐厨垃圾采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交有资质单位处置；废离子交换树脂更换后收集，定期交由厂家回收处置。卫生保健室医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存柜，定期交有资质单位处置。实验室危废、废活性炭收集后暂存于危废暂存柜，定期交有资质单位处置。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 项目运营期废气污染物为餐饮油烟、实验室废气、地下车库汽车尾气、备用发电机废气；废水为生活污水（含餐饮废水）、实验室废水；固废为生活垃圾、食堂餐厨垃圾及废油脂、废离子交换树脂、实验室危废、废活性炭、卫生保健室医疗废物等。 废气、废水经处理后达标排放；生活垃圾、食堂餐厨垃圾采用垃圾桶收集后定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交有资质单位处置；废离子交换树脂更换后收集，定期交由厂家回收处置。危废产生量较小，分类收集暂存于危废暂存柜后定期交有资质单位处置；卫生站医疗废物产生量较小，收集后暂存于危废暂存柜。化粪池、实验室作为重点防渗区进行防渗处理，防渗层建议采用2mm厚HDPE，或厚度≥2mm且渗透系数≤10-10cm/s的其他人工材料。通过采取以上措施，本项目对地下水及土壤环境影响较小。 6、环境风险 风险识别 环境风险识别见下表。 表34 环境风险识别表 风险源 主要危险物质 储存量 临界量 环境风险 类型 环境影响 途径 实验室危废 暂存柜 废液、清洗废水、化学试剂废包装、废化学药品、废实验器皿等危险废物 0.01t / 泄漏 水、土壤 医疗废物 暂存柜 废纱布、棉签等 0.01t / 化学品储存间 化学药品（盐酸、硫酸等） 少量 硫酸：10t 盐酸：7.5t 本项目风险物质贮存量均较小，远低于临界量，危险物质数量与临界量比值Q＜1，对环境风险进行简单分析。 为确保安全，要求采取以下环境风险防范措施： ①健全实验室管理制度：实验室应定期登记和汇总本实验室各类试剂采购的种类和数量，存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。实验室产生和排放的废液、固体废物等污染物，应按环境保护行政主管部门的要求进申报登记、收集、运输和处置。严禁把废液、废渣和过期废弃化学药品等污染物直接向外界排放。 ②健全实验室污染防治措施：实验室根据其排放污染物类型及量，安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态并达标排放。不能自行处理的废弃物，必须交由环境保护行政主管部门认可、持有危险废物经营许可证的单位处置。 ③试剂使用防范措施：实验室应采用无毒、无害、不含重金属或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；应尽可能减少危险化学物品和生物物品的使用，必须使用的，要采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 ④危险废物的储存除需设危险废物暂存柜集中储存和管理外，必须遵守《危险化学品安全管理条例》。危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)中及修改单的规定执行，存放于防腐、防漏容器中，密封存放，定期委托有危险废物处置资质的单位回收处理。 ⑤将实验室等作为重点防渗区进行防渗处理，防渗层建议采用2mm厚HDPE，或厚度≥2mm且渗透系数≤10-10cm/s的其他人工材料。 7、环保投资 总投资65277.52万元，其中环保投入297万元，约占总投资的0.45%。项目环境保护投入见下表。 表35 运营期环境投资估算表 类别 污染源或污染物 污染防治措施或设施 环保投资(万元) 废气 餐饮油烟 油烟净化器（1套）+专用烟道楼顶排放，排放高度25m 10 锅炉房 天然气锅炉均为低氮燃烧锅炉，1#、2#锅炉燃烧废气经烟道引至小学教学楼楼顶排放，排放高度28m 40 实验室废气 通风橱（3个）+活性炭吸附装置（1套）＋楼顶排放,，排放高度25m 25 地下车库汽车尾气 机械通风 100 备用发电机废气 专用排气筒（1个） 5 废水 实验室废水 实验废水酸碱中和池（1m3） 1 餐饮及生活污水 隔油池（总容积9m3）＋化粪池（总容积150m3） 10 噪声 设备噪声 设于地下设备间内，采用低噪声设备，采取软性连接，基础减振，建筑物隔声 100 固废 生活垃圾、餐厨垃圾等 分类垃圾桶（若干） 1 食堂废油脂 专用容器（2个） 1 卫生站医疗废物 医疗废物暂存柜（1个） 2 实验室危废、废活性炭 危废暂存柜（1个） 2 总投资（万元） 297 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟净化装置（1套）＋专用烟道＋楼顶排放，排放高度25m | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
|  | 锅炉房 | SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度 | 1#、2#锅炉燃烧废气经烟道引至小学教学楼楼顶排放，排放高度28m | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） |
|  | 实验室 | 实验室废气 | 通风橱（3套）＋活性炭吸附装置（1套）＋楼顶排放，排放高度25m | 对环境影响较小 |
|  | 备用发电机 | 烟尘、NOX、CO、HC | 专用排气筒（1个） | 对环境影响较小 |
|  | 地下车库 | CO、NOX、THC | 机械排风，每小时换气次数不低于6次 | 对环境影响较小 |
| 地表水环境 | 总排口DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 餐饮废水经隔油池（2个，单个容积4.5m3）处理后与其他生活污水进入化粪池（2个，单个容积75m3）处理；实验室废水采用中和池处理；经处理后各项废水通过总排口排入市政污水管网，后续进入西安市第六污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准 |
| 声环境 | / | 设备噪声 | 设于地下设备间内，采用低噪声设备，采取软性连接，基础减振，建筑物隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、餐厨垃圾采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交有资质单位处置；危废收集后暂存于危废暂存柜，卫生保健室医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存柜，定期交有资质单位处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 将化粪池、实验室等作为重点防渗区进行防渗处理，防渗层建议采用2mm厚HDPE，或厚度≥2mm且渗透系数≤10-10cm/s的其他人工材料 |
| 生态保护措施 | 施工期物料应就近选择平坦地段集中堆放，并设土工布围栏、截排水沟等；表土单独存放，填埋时，也应分层回填；绿化率达到36.43% |
| 环境风险防范措施 | 健全实验室管理制度、实验室污染防治措施、试剂使用防范措施；危险废物储存除需设危险废物暂存间集中储存和管理外，必须遵守《危险化学品安全管理条例》 |
| 其他环境管理要求 | （1）将环境管理纳入学校的环境保护管理制度和年度环境管理工作计划中； （2）强化对环保设施的运行监督、管理，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测； （3）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求对产生的危险废物进行管理、贮存，与有危废处理资质的单位签订回收处置协议； （4）按照《中华人民共和国土壤污染防治法》等相关法律法规及管理部门要求进行土壤污染状况调查； （5）项目排污前应申请排污许可。 |

# 六、结论

从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂餐饮油烟 |  |  |  | 0.47t/a |  | 0.47t/a | ＋0.47t/a |
|  | 实验室废气 |  |  |  | 0.00132t/a |  | 0.00132t/a | ＋0.00132t/a |
|  | 锅炉房废气 | SO2 |  |  |  | 0.024t/a |  | 0.024t/a | ＋0.024t/a |
|  |  | NOX |  |  |  | 0.28t/a |  | 0.28t/a | ＋0.28t/a |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.064t/a |  | 0.064t/a | ＋0.064t/a |
|  | 备用发电机废气 | 烟尘 |  |  |  | 0.12kg/a |  | 0.12kg/a | ＋0.12kg/a |
|  |  | NOX |  |  |  | 0.44kg/a |  | 0.44kg/a | ＋0.44kg/a |
|  |  | CO |  |  |  | 0.26kg/a |  | 0.26kg/a | ＋0.26kg/a |
|  |  | HC |  |  |  | 0.25kg/a |  | 0.25kg/a | ＋0.25kg/a |
|  | 地下车库汽车尾气 | CO |  |  |  | 0.017t/a |  | 0.017t/a | ＋0.017t/a |
|  |  | NOX |  |  |  | 0.0013t/a |  | 0.0013t/a | ＋0.0013t/a |
|  |  | THC |  |  |  | 0.0024t/a |  | 0.0024t/a | ＋0.0024t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 27280.8m3/a |  | 27280.8m3/a | 27280.8m3/a |
|  | 实验室废水 |  |  |  | 62.4m3/a |  | 62.4m3/a | ＋62.4m3/a |
|  | 锅炉排水 |  |  |  | 185.6m3/a |  | 185.6m3/a | ＋185.6m3/a |
| 一般工业固体废物 | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | ＋0.01t/a |
| 危险 废物 | 实验室危废 |  |  |  | 0.11t/a |  | 0.11t/a | ＋0.11t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.011t/a |  | 0.011t/a | ＋0.011t/a |
|  | 卫生保健室医疗废物 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | ＋0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①