建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项   目  名   称：飞行器动力系统及关键材料研发与量产项目

建设单位（盖章）：     陕西普利美材料科技有限公司

编   制  日   期：           2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	46

附表：建设项目污染物排放量汇总表	47

附图：

附图1：项目实景照片

附图2：项目地理位置图

附图3：平面布置图

附图4：建设项目四邻关系图

附图5：现状监测点位图（引用）

附图6：西安市生态环境管控单元分布图

附图7：西咸新区沣东新城土地使用规划图

附图8：沣东新城声功能区划图

附件：

附件1：委托书

附件2：备案确认书

附件3：园区环评批复

附件4：租赁协议

附件5：现状监测报告（引用）

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 飞行器动力系统及关键材料研发与量产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2302-611203-04-01-966370 |
| 建设单位联系人 | 王江辉 | 联系方式 | 18182695887 |
| 建设地点 | 西咸新区普洛斯沣东产业园A2库1分区 |
| 地理坐标 | 经度：108°48′50.646″，纬度：34°19′17.515″ |
| 国民经济 行业类别 | 3742 航天器及运载火箭制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 37 -74 航空、航天器及设备制造 374 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 3400 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 1.76 | 施工工期 | 31（月） |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 4873 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020） |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书 规划审批机关：西安市环境保护局（2014年3月31日） 审查文件名称文号：西安市环境保护局关于《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 规划符合性情况 序号 名称 规划内容 本项目情况 符合性 1 西咸新区总体规划 西咸新区产业定位：西咸新区产业发展以知识创新为目标，以科技、文化为支撑，形成以战略性新兴产业、高新技术产业、高端制造业、现代服务业、文化旅游、生物医药和节能环保产业为主导的，具有区域影响力的知识创新中心、高端制造业中心和区域吸引力的现代服务业中心。 本项目属于航天器及运载火箭制造行业，隶属于高端装备产业。 符合 1 《西咸新区沣东新城分区规划》(2010-2020) 沣东新城将立足丝路科创中心的重要定位，打好“中央商务区、自贸区、昆明池”建设三大战役，布局“一轴两带五 板块”，高起点、高标准、高质量打造宜 居宜业现代田园新城。其中“五板块包括：大西安新中心板块、昆明池生态旅游板块、周镐京和秦阿房宫历史文化板块、三桥现代商贸板块、现代产业与先进制造业板块。” 本项目位于陕西省西咸新区普洛斯沣东产业园，属于现代产业与先进制造业板块，项目属于航天器及运载火箭制造行业，隶属于高端装备产业，符合规划要求。 符合 2 西咸新区－沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总 量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目污染物产生量较少，均有进行治理或处置，不属于“三高一低”企业 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目机加工序产生的粉尘经收集后由1套“滤筒除尘器”处理后经1根15m高排气筒达标排放；有机废气经集气罩收集后由1套“二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高排气筒达标排放，对环境影响较小。 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 本项目属于航天器及运载火箭制造行业，不属于高耗水、重污染行业。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源管理。 本项目噪声经基础减振、厂房隔声后，对周围声环境影响较小。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。 本项目生活垃圾分类收集后定期交由环卫处置，一般固废集中收集后定期外售，危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于3742 航天器及运载火箭制造行业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）可知，属于鼓励类“十八、航空航天”-“7、卫星、运载火箭及零部件制造”。经查阅，本项目也不在《市场准入负面清单（2022年版）》范围内；且已于2023年2月20日取得了陕西省企业投资项目备案确认书（2302-611203-04-01-966370），详见附件2。 因此，本项目符合国家与地方产业政策要求。 2、“三线一单”相符性分析 项目与“三线一单”相符性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”相符性分析表 “三线一单” 本项目情况 相符性 生态保护红线 本项目位于陕西省西咸新区普洛斯沣东产业园内，项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内，不在生态红线范围内 相符 环境质量底线 本项目位于环境空气质量不达标区，项目运营期产生的污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，经处理后均达标排放；生活污水依托园区化粪池处理后排入西安市第六污水处理厂；运行后厂界噪声达标排放；固废处置率100%。项目建成后对环境质量的影响可接受 相符 资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电和水资源。用水来源于市政自来水管网，依托租赁厂房给水管道，用电由市政供电，依托租赁厂房配电室。项目所使用电和水资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目租赁已建成空厂房，未对区域土地资源利用总量造成负荷，相符资源利用上限要求 相符 负面清单 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）中包含的地区；项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）禁止准入类和许可准入类项目，因此，本项目建设符合国家产业政策 相符 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），结合《西安市生态环境管控单元分布图》分析，本项目属于重点管控单元，详见附图7。 本次评价按照《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》相关规定进行分析，本项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（市政发〔2021〕22号）中西安市生态环境总体准入清单符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析 市 县 环境管控单元名称 管控维度 管控要求 项目情况 符合性 西安市 西咸新区沣东新城 7.重点管控区 7.1水环境城镇污染重点管控区 空间布局约束 3.严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 3.对照陕西省“两高”项目管理暂行目录 （2022年版），本项目不属于“两高”行业。 符合 污染物 排放管控 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。 保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。 本项目冷却循环水定期补充，1年更换1次，更换下来的冷却循环水为清净下水，收集后用于厂区洒水抑尘，不外排；本项目生活污水经园区化粪池处理后，通过市政管网，排入西安市第六污水处理厂处理，排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准要求。 符合 7.3大气环境受体敏感区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 1.本项目为航天器及运载火箭制造行业。 符合 污染物 排放管控 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 1.项目运营期产生的污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，经处理后均达标排放。 符合 7.5大气环境布局敏感区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 1.本项目为航天器及运载火箭制造行业。 符合 污染物 排放管控 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 1.项目运营期产生的污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，经处理后均达标排放。 符合 7.6大气环境弱扩散区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 1.本项目为航天器及运载火箭制造行业。 符合 污染物 排放管控 1.污染物执行超低排放或特别排放限值。 1.项目运营期产生的污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，经处理后均达标排放。 符合 3、其他相关规划及环保政策符合性分析 本项目与相关规划及环保政策符合性分析见下表。 表1-4 本项目与各规划政策的符合性分析 文件 判定内容 项目情况 符合性 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术提高VOCs浓度后净化处理 本项目产生的有机废气经集气罩收集后由1套“二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高排气筒达标排放，对环境影响较小。 符合 《挥发性有机（VOCs）污染防治技术政策》 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。 本项目不属于“两高”项目、符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评。 符合 关中地区逐步淘汰步进式烧结机、球团竖炉等低效率、高能耗、高污染工艺和设备。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 项目不涉及低效率、高能耗、高污染工艺和设备，不属于限制行业。 符合 《西安市蓝天保卫战2022年工作方案》 严格执行《产业结构调整指导目录》，制定我市2022年淘汰落后产能工作方案，推动落后产能淘汰。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、铝冶炼、煤化工和炼油等产能和产量。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的鼓励类，不属于高耗能、高污染行业。 符合 开展简易低效VOCs治理设施清理整顿。对照排查整治清单，全面梳理VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。 本项目产生的有机废气经集气罩收集后由1套“二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高排气筒达标排放。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 优化产业结构，促进产业绿色升级。落实“三线一单”要求，分区域制定并实施生态环境准入清单，提高产业准入门槛。围绕构建现代产业体系目标，加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业，推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新，不断探索“互联网+”创新绿色产业模式。 项目已落实“三线一单”要求，且属于新一代信息技术产业。 符合 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。 项目产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后，可达标排放，对周围环境影响较小。 符合 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求 根据估算，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值要求。 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》市环发〔2022〕65号 （一）规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。 本项目产生的有机废气经集气罩收集后由1套“二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高排气筒达标排放。 符合 （二）保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度（颗粒活性炭）、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求。 本项目环评要求企业在运行时采用的活性炭技术指标需符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求 符合 关于印发《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（陕发〔2023〕4号） 3.产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 1.本项目为航天器及运载火箭制造行业。 符合 6.集聚提升工程。推进大企业高端化、高质量发展，支持传统优势产业向产业链中高端迈进。进一步分析产业发展定位，开展传统行业中小企业和产业集群排查及分类整治，积极总结推广现代产业园区建管模式，以高质量发展为导向，以产业园区为载体，搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批中小企业，推动中小企业集聚化、高质量发展。指导各地结合实际制定“一园一策”整治提升方案，实施拉单挂账式管理，支持产业园区采用集中供热设施或清洁化能源，切实提升产业发展质量和水平。 本项目位于陕西省西咸新区普洛斯沣东产业园，属于工业园区。 符合 12.夏季臭氧应对行动。印刷、玻璃、矿物棉、石灰、电石企业达不到新排放标准的，最晚于2024年6月30日前完成提标改造。西安市、咸阳市、渭南市采用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的企业，必须于2023年底前安装在线监测设施并与生态环境部门联网，确保稳定达标。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。西安市、咸阳市、渭南市2023年完成使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产企业的简易低效污染治理设施升级改造。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料，2025年西安市、咸阳市、渭南市工业涂装企业完成清洁生产审核。各市（区）每年至少开展一次储运销环节油气回收专项检查。在房屋建筑和市政工程设计和施工中，全面推广使用低挥发性有机物含量涂料、胶粘剂和防水材料。 本项目产生的有机废气经集气罩收集后由1套“二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高排气筒达标排放。 符合 综上所述，项目符合各项规划与政策要求。 4、选址符合性分析 项目位于陕西省西咸新区普洛斯沣东产业园，用地性质为工业工地，根据《西咸新区沣东新城控制性详细规划土地使用规划图》，本项目所在地符合用地规划要求。 项目租赁的陕西省西咸新区普洛斯沣东产业园A2库1分区闲置厂房，项目所在地周边配套设施齐全，水、电、通讯、道路等公用配套设施齐全。项目所在地厂房中心坐标为E108°48′50.64″，N34°19′17.51″，地理位置图见附图1。园区东侧邻天章一路，西侧邻天章二路，北侧邻丰全路，南侧邻丰业大道（石化大道西段）；本项目厂房北侧为A1库，西侧为园区西墙，南侧为A4库，东侧为园区绿化、道路；四邻关系示意图见附图2；项目选址周边区域无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物保护单位等重要环境敏感保护目标分布，不属于相关法律、法规划定的禁止建设区域。本项目在落实各项环保措施的情况下可以把环境影响降到最小，不会对周围居民产生明显不利影响。 综上所述，本项目选址可行。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为促进企业多元化发展，提升企业自身产业竞争力，陕西普利美材料科技有限公司在西咸新区普洛斯沣东产业园租赁A2库1分区实施“飞行器动力系统及关键材料研发与量产项目”。项目已由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会备案，具体见附件2。项目达产后，企业可形成年研发、生产固体火箭发动机喷管（模压成型件）6000件/年、固体火箭发动机喷管（缠绕成型件）400件/年、固体火箭发动机喷管（机加成型件）4000件/年、固体火箭发动机喷管、塑胶件（注塑成型件）50000件/年、固体火箭发动机喷管（粘接组件）3000套/年的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目环评文件类别判定详情如下。 表2-1 环评文件类别判定 判定依据 判定结果 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 1.产品：固体火箭发动机喷管、塑胶件； 2.行业：C3742航天器及运载火箭制造 3.工艺：机加、模压、注塑、缠绕、胶粘等；不涉及溶剂型涂料使用； 4.判定结果：报告表。 74航空、航天器及设备制造374 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) / 综上，本项目应编制环境影响评价报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：飞行器动力系统及关键材料研发与量产项目 （2）建设性质：新建 （3）建设规模：租赁西咸新区普洛斯沣东产业园A2库1分区厂房建设飞行器动力系统及关键材料研发与量产项目，总建筑面积约4873m2，主要包括固体火箭发动机喷管产线、塑胶件产线、机械加工、库房、操作间、实验室（只涉及产品物理测试）等；项目建成后可达到年研发、生产固体火箭发动机喷管（模压成型件）6000件/年、固体火箭发动机喷管（缠绕成型件）400件/年、固体火箭发动机喷管（机加成型件）4000件/年、固体火箭发动机喷管、塑胶件（注塑成型件）50000件/年、固体火箭发动机喷管（粘接组件）3000套/年的生产规模。 （4）建设地点：项目位于西咸新区普洛斯沣东产业园A2库1分区。项目所在园区东侧邻天章一路，西侧邻天章二路，北侧邻丰全路，南侧邻丰业大道（石化大道西段），交通较为方便。项目中心地理坐标为：E108°48′50.64″，N34°19′17.51″。 3、项目组成 本项目总建筑面积约4873m2，项目按主体工程、公用工程、环保工程划分，项目组成及主要建设内容见下表。 表2-2 建设项目组成一览表 项目组成 主要建设内容与承担任务 备注 主体 工程 机加区 位于车间内西侧中部，主要设置数控车床、数控铣床、锯床等设备，对非金属工件进行加工 租赁普洛斯沣东产业园A2库1分区现有厂房，建筑面积约4873m2，新增设备 模压区 位于车间内注塑区西侧，主要设置液压机、烘箱等设备，对工件进行模压成型处理 缠绕区 位于生产区南侧中部，主要设置缠绕机、热压罐，对工件进行缠绕成型处理，烘箱采用电加热 注塑区 位于车间内东侧，主要设置注塑机，对工件进行注塑加工 粘接区 位于车间内机加区南侧，主要设置烘箱，将模压制品、缠绕制品粘接在一起形成喷管产品，烘箱采用电加热 辅助工程 办公区 设置于厂房内，主要布设有综合办公室、档案资料室等。 实验室 设置于厂房内，主要用于固体火箭发动机各零部件的研制、检验、气密检测等物理测试。 储运工程 原料区 位于车间内西南侧及东南侧，主要放置原料 半成品区 位于车间内南侧中部，主要放置半成品 产品区 位于车间内东南侧，主要放置成品 运输 项目原料及产品运输依托社会车辆 / 公用 工程 给水 由普洛斯沣东产业园供水系统供给 依托园区 排水 生活污水经园区化粪池处理后通过污水管网进入西安市第六污水处理厂。 依托园区 本项目冷却循环水定期补充，1年更换1次，更换下来的冷却循环水为清净下水，收集后用于厂区洒水抑尘，不外排 新建 供电 由沣东科技产业园电网统一供给 依托园区 供暖制冷 项目采用中央空调供暖制冷 新建 环保 工程 废气 有机废气采用二级活性炭吸附处理，经15m高排气筒（DA001）排放 新建 机加工序颗粒物采用除尘器处理后，经15m高排气筒（DA002）排放 新建 废水 本项目冷却循环水定期补充，1年更换1次，更换下来的冷却循环水为清净下水，收集后用于厂区洒水抑尘，不外排；生活污水依托租赁园区已建化粪池处理后通过污水管网排入西安市第六污水处理厂。 依托园区 固废 生活垃圾 分类收集后交环卫部门由环卫部门定期清运 依托园区 废包装 收集后全部外售 新建 边角料 不合格产品 集尘灰（非金属） 废活性炭 分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理 新建 废酒精桶 废机油 废机油桶 废含油抹布/棉纱 噪声 选用低噪声设备，优化布局 / 4、产品方案 本项目建成后产品方案见表2-3。年研发、生产固体火箭发动机喷管（模压成型件）6000件/年、固体火箭发动机喷管（缠绕成型件）400件/年、固体火箭发动机喷管（机加成型件）4000件/年、固体火箭发动机喷管、塑胶件（注塑成型件）50000件/年、固体火箭发动机喷管（粘接组件）3000套/年。 表2-3 本项目产品方案 产品名称 单位 研发/生产规模 固体火箭发动机喷管（模压成型） 件/年 6000 固体火箭发动机喷管（缠绕成型） 件/年 400 固体火箭发动机喷管（机加成型） 件/年 4000 固体火箭发动机喷管、塑胶件（注塑成型） 件/年 50000 固体火箭发动机喷管（粘接） 套/年 3000 5、主要原辅料 本项目主要原辅材料清单表2-4。主要原辅材料理化性质详见表2-5。 表2-4 主要原辅材料消耗表 名称 单位 用量 运输方式 备注 高硅氧纤维/酚醛模压预混料 t/a 15 汽车 用于模压成型工序 碳纤维/酚醛模压预混料 t/a 3 汽车 高硅氧布/酚醛胶带 t/a 4 汽车 用于缠绕成型工序 碳纤维布/酚醛胶带 t/a 1.5 汽车 模压制品 t/a 18 汽车 用于机加成型工序 缠绕制品 t/a 5.5 汽车 胶木棒 t/a 0.2 汽车 环氧玻璃布棒 t/a 0.5 汽车 碳/碳复合材料 t/a 0.2 汽车 石墨材料 t/a 0.4 汽车 环氧树脂（E-51) t/a 0.1 汽车 用于组件粘接工序 环氧树脂（TDE-85） t/a 0.08 汽车 593改性胺 t/a 0.08 汽车 云母粉 t/a 0.1 汽车 气相二氧化硅 t/a 0.02 汽车 三氧化二铝粉 t/a 0.08 汽车 ABS塑料颗粒 t/a 10 汽车 用于注塑成型工序 Chem Trend 4190脱模剂 t/a 0.05 汽车 用于模压、缠绕、注塑成型工序 无水乙醇 t/a 0.6 汽车 用于模压、缠绕、注塑成型、组件粘接等工序 机油 t/a 0.1 汽车 设备维护 电 万kw·h/a 70 / 来自市政供电网 水 t/a 1000 管道供应 由市政给水管网接入 表2-5 项目部分原辅材料的理化性质一览表 名称 成分及比例 理化性质 毒性 高硅氧纤维/酚醛模压预混料 高硅氧纤维：60%±4 酚醛树脂：40%±4 酒精：3%±1.5 高硅氧纤维和酚醛树脂制作的预混料 / 碳纤维/酚醛模压预混料 碳纤维：60%±4 酚醛树脂：40%±4 酒精：3%±1.5 碳纤维短切丝和酚醛树脂制作的预混料 / 高硅氧布/酚醛胶带 高硅氧布：64%±4 酚醛树脂：36%±4 酒精：3%±1.5 高硅氧布/酚醛胶带复合材料 / 碳纤维布/酚醛胶带 碳纤维布：64%±4 酚醛树脂：36%±4 酒精：3%±1.5 碳纤维布/酚醛复合材料 / 胶木棒 棉布：60%±4 酚醛树脂：40%±4 以木粉为填料的酚醛塑料的俗称 / 环氧玻璃布棒 玻璃布棒：60%±4 环氧树脂：40%±4 环氧玻璃布棒是由电工无碱玻璃纤维布浸以环氧树脂,经烘焙,成型模具中热压后加工而成的截面呈圆形的棒。 / 环氧树脂 环氧树脂：100% 根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体，熔点：145~155℃，引燃温度：490℃，溶于丙酮、乙二醇、甲苯等。 LD50：11400mg/kg(大鼠经口) 593改性胺 二亚乙基三胺、丁基缩水甘油醚 无色透明液体，闪点：56.8°C，密度：0.957g/cm3 无毒 云母粉 SiO2：43.13%-49.04% Al2O3：27.93%-37.44% K2O+Na2O含量：9%-11% 外观与性状：白色粉末，固态，无气味。熔点：950°~1050°可以熔化。相对密度（水=1），密度=2.6-2.7 无毒 气相二氧化硅 二氧化硅：＞99.8% 性状：白色粉末，密度：2.31g/mL，熔点：大于1600ºC，不溶于水、酸和有机溶剂。 / 三氧化二铝粉 三氧化二铝：100% 白色无定形粉末，无气味，无味，易吸潮而不潮解，熔点2050℃，相对密度3.5～4.0，不溶于水，溶于浓硫酸，不燃。 / ABS塑料颗粒 ABS树脂：97% 稳定剂：0-1% 活性剂：0-2% 丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06 g/cm3，ABS塑料的成型温度为180-250℃，超过240℃时树脂会有分解。 / Chem Trend 4190脱模剂 轻脂肪族挥发油：45% - 70% 壬烷：10% - 25% 烃：≤10% 石油精：≤10% 清澈液体或稍微有些混浊的液体，沸点>100℃，密度0.707至0.731 g/cm³，挥发性99.12% 急性毒性 (吸入) - 类别 4 无水乙醇 乙醇：100% 乙醇液体密度是0.789g/cm³，乙醇气体密度为1.59kg/m³，相对密度（d15.56）0.816，式量（相对分子质量）为46.07g/mol。沸点是78.2℃，14℃闭口闪点，熔点是-114.3℃。纯乙醇是无色透明的液体，有特殊香味，易挥发。 LD507060mg/kg（大鼠经口）；7340mg/kg（兔经皮） 机油 基油：15% 润滑剂：80% 其他添加剂：5% 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水；沸点：-258.2℃，闪点：120~340℃，饱和蒸气压：0.13/145.8℃，相对密度：0.93 无毒 6、主要设备 本项目主要生产设备名称及数量详见表2-6。 表2-6 主要设备一览表 序号 仪器设备名称 规格型号 数量（台/套） 1 模压成型 四柱液压机 YJH32-630 6台 2 四柱液压机 YJH32-500 2台 3 四柱液压机 YJH32-315 22台 4 四柱液压机 YJH32-100 9台 5 烘箱 101-4A 8台 6 机加成型 80数控车床 CAK6180 4台 7 50数控车床 SK50P 8台 8 36数控车床 TK36 4台 9 数控铣床 XKA5032 4台 10 普车 / 2台 11 组件粘接 烘箱 2.5米 2台 12 缠绕成型 缠绕机 / 2台 13 热压罐 / 2台 14 注塑成型 注塑机 / 20台 15 / 冷却塔 / 1台 16 / 有机废气治理设施 / 1台 17 / 除尘器 / 1台 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，生产采用一班制（8h），年工作时间300 天。厂区内不设食堂和宿舍。 8、公用工程 ①给排水 项目给水由普洛斯沣东产业园供水管网供给。运营期用水主要为办公生活用水、循环冷却用水。 本项目劳动定员40人，年生产300天，不设食宿。参照陕西省《行业用水定额（DB61/T943-2020）》中行政办公及科研研究所的先进值10m3/（人·a），则职工生活用水量为1.33m3/d（400m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为1.07m3/d（320m3/a）。本项目生产用水为冷却塔冷却用水，循环水量约4m3/h，冷却水蒸发损耗率约为0.1%，本项目冷却塔年运营300天，每天8h，冷却循环水循环使用，1年更换1次，每次更换量约为4m3，则项目年新鲜水用量约为13.6m3/a。则本项目总用水量为413.6t/a。 冷却循环水定期补充，1年更换1次，更换下来的冷却循环水为清净下水，收集后用于厂区洒水抑尘，不外排。生活污水经普洛斯沣东产业园现有化粪池（容积：30m3）预处理后，通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂处理。 本项目水平衡图见下图。 表2-7 项目给、排水一览表 单位：m3/a 序号 用水类别 新鲜水用量 损耗量 废水产生量 1 生活用水 400 80 320 2 循环冷却水补充水 13.6 9.6 4 合计 413.6 89.6 324 项目水平衡图见图1。 图2-1 水平衡图 单位：m3/a ②供电 本项目用电由产业园电网统一供给。 ③供暖、制冷 本工程采用中央空调夏季制冷及冬季供暖。 9、总平面布置 本项目位于西咸新区普洛斯沣东产业园A2库1分区厂房，生产区分区设置于厂房内，原料区位于车间内西南侧及东南侧，用于储存原材料，半成品区位于车间内南侧中部，用于储存半成品，产品区位于车间内东南侧，用于储存成品，项目各区域衔接适当、物流通畅、布置合理，可以满足日常生产需求，项目平面布置图见附图4-1。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 根据现场踏勘可知本项目租赁使用厂房已建成，施工期主要为生产设备的安装。此过程中有生活污水、生活垃圾、设备安装噪声和包装废弃物产生。 二、运营期 1、工艺流程 本项目主要对火箭发动机喷管及塑胶件进行研发、生产。 我公司配套与相关科研院所、高校等联合进行固体火箭发动机各零部件的研制、生产，针对不同客户需求设计工艺参数方案，得到符合客户要求的样品后即将此方案应用于后续生产，然后交于客户进行相关研究、应用。 具体生产工艺流程详见图。 图2-2（1） 模压成型生产工艺流程及产污节点图 图2-2（2） 缠绕成型生产工艺流程及产污节点图 图2-2（3） 机加成型生产工艺流程及产污节点图 图2-2（4） 注塑成型生产工艺流程及产污节点图 图2-2（5） 组件粘接生产工艺流程及产污节点图 火箭发动机塑胶件生产工艺主要包括注塑成型；火箭发动机喷管生产工艺主要包括模压成型、缠绕成型、机加成型、注塑成型、组件粘接；模压成型、缠绕成型、注塑成型3个生产工段共均涉及到模具预热、涂脱模剂。本项目生产的火箭发动机喷管及塑胶件均为半成品，无测试等工序。 工艺流程概述： (1)模具预热 模具加热前应先取洁净的棉纱蘸取适量酒精擦拭模具内、外成型面2~3次，每次间隔10min~15min。最后一次用酒精擦拭后应晾置20min~25min，以便溶剂完全挥发。将模具温度设定为120℃，保温6小时。并在定模测温孔中安装测温计。采用电加热。此工序会产生有机废气。 (2)涂脱模剂 当测温计指示温度达到50℃时，取洁净的棉布蘸取适量Chem Trend 4190脱模剂擦拭模具成型表面三次，每次间隔30min。最后一次脱模剂涂完后应检查模具成型面是否残留异物，若存在制品碎屑、棉纱等异物，应用镊子及时清理。此工序会产生有机废气、固废。 (3)模压成型 主要为装模、压制、脱模（待模具温度低于80℃时即可脱模）、修整（清理并去除飞边），将模压预混料投入到成型温度下的模具型腔中，然后闭模加压而使其成型并固化（电加热）的作业。此工序会产生有机废气、废边角料、噪声等。 (4)缠绕成型 主要为缠绕、固化（电加热）、脱模（待模具温度低于80℃时即可脱模）、修整（清理并去除飞边），将外购的特制胶带按照一定规律缠绕到芯模上，然后经固化、脱模、修整，获得制品。此工序会产生有机废气、废边角料、噪声等。 (5)机加成型 模压制品、缠绕制品成型后，根据客户需求，对制品件进行二次加工，包括、数控铣床加工、数控车床加工等即为成品。此工序会产生废油、边角料、粉尘、噪声等。 (6)注塑成型 主要为注射、固化（电加热）、脱模（待模具温度低于80℃时即可脱模）、修整（清理并去除飞边），在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料颗粒，用高压射入模腔，经冷却固化后，得到成型品。此工序会产生有机废气、废边角料、噪声等。 (7)组件粘接 主要为配胶、清理（酒精）、涂胶、粘接、清胶（酒精）、固化（电加热80℃，7h）、修整（清理），借助胶粘剂在固体表面上所产生的粘合力，将不同成型零部件牢固地连接在一起形成火箭发动机喷管。此工序会产生有机废气、废边角料、噪声、固废等。 表2-8 产排污环节汇总表 类型 污染工序 污染物 治理措施 排放去向 废气 模具预热 非甲烷总烃 二级活性炭吸附装置 15m高排气筒 涂脱模剂 非甲烷总烃 模压成型 非甲烷总烃 缠绕成型 非甲烷总烃 注塑成型 非甲烷总烃 组件粘接 非甲烷总烃 机加成型 颗粒物 除尘器 有组织排放 废水 职工办公 COD、SS、氨氮、 园区化粪池 市政污水管网 冷却 SS / 洒水 噪声 生产设备 机械噪声 隔声、减振 / 固废 职工办公 生活垃圾 环卫部门定期清运 环卫部门 生产过程 废包装 收集后全部外售 相关回收单位 生产过程 边角料 生产过程 不合格产品 含尘废气处理 集尘灰（非金属） 有机废气处理 废活性炭 专用容器收集，危废间暂存，定期由资质单位处置 有资质单位 生产过程 废酒精桶 设备维保 废机油 废机油桶 废含油抹布/棉纱 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁普洛斯沣东产业园A2库1分区厂房，厂房现已建设完成，园区内已入驻盛世防务装备科技（西安）有限公司、凯士比泵阀技术服务(天津)有限公司西安分公司、中国石化销售有限公司陕西石油分公司等，园区化粪池已建好投入使用。 根据现场勘查和建设单位提供的资料，普洛斯沣东产业园A2库1分区厂房为闲置厂房，故不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 本项目大气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日于环保快报发布的《2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况》空气质量状况统计表中西咸新区环境空气质量统计情况，区域空气质量现状评价见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度（μg/m3） 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度（μg/m3） 38 40 95 达标 PM10 年平均质量浓度（μg/m3） 83 70 118.6 不达标 PM2.5 年平均质量浓度（μg/m3） 48 35 137.1 不达标 CO 日均值第95百分位数 质量浓度（mg/m3） 1.4 4 35 达标 O3 日最大8小时平均值第90百分位数质量浓度（μg/m3） 162 160 101.3 不达标 由上表可知，各污染物中SO2和NO2年均浓度值、CO日均值第95百分位数的浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，PM10、PM2.5年均浓度值、O3日最大8小时平均值第90百分位浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，故建设项目所在地为大气环境质量非达标区。 2、特征因子环境质量现状数据 本项目特征污染物TSP、非甲烷总烃现状监测引用《西安中之继电子科技有限公司新建电路板表面贴装自动化生产线的项目建设项目环境影响报告表环境质量现状监测报告》的监测数据，监测点位为西安中之继电子科技有限公司下风向，位于本项目西南侧1100m处，监测时间为2022年11月7日～11月9日；上述引用监测数据均满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。具体监测结果如下： 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位 污染物 平均时间 评价标准/（mg/m3） 监测浓度 范围/ （mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标 情况 项目地西南侧277m TSP 24h 0.3 0.148~0.158 52.7 0 达标 非甲烷 总烃 1h 2.0 0.89~1.0 33.3 0 达标 由上表数据可知，本项目所在区域TSP 24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准要求。 二、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目厂界50m范围内无声环境敏感点，故本项目未开展声环境质量现状监测。 三、地表水 本项目所在地区河流主要为太平河。根据陕西省生态环境厅于2022年10月11日发布的《2022年上半年全省环境质量状况》中渭河支流水质良好。渭河33条支流56个断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为87.5%；Ⅳ～Ⅴ类8.9%；劣Ⅴ类3.6%。与上年同期相比，Ⅰ～Ⅲ类断面比例上升12.5个百分点，Ⅳ～Ⅴ类下降10.7个百分点，劣Ⅴ类下降1.8个百分点。 四、地下水、土壤 本项目在普洛斯沣东产业园区已建成厂房内进行设备的安装，厂房地面及室外地面均已全部硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查，故本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 五、生态环境质量现状 根据现场踏勘调查，本项目建设地点为西咸新区普洛斯沣东产业园A2库1分区，项目区地面已硬化，本项目只进行设备安装，不会破坏天然植被等，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 六、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目评价区域附近无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物 保护物种等。 本项目位于西咸新区普洛斯沣东产业园A2库1分区厂房，该厂房目前没有企业入驻。 项目环境保护目标详情见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 保护项目 环境保护目标 空气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 地下水 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 噪声 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标 生态环境 本项目周边无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准：本项目运营期废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求； 表3-4 大气污染物排放标准 产生源 污染物 最高允许排放浓度 标准名称 有组织 颗粒物 20mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 非甲烷总烃 60mg/m3 厂界无组织 颗粒物 1.0mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 非甲烷总烃 4.0mg/m3 厂区内无组织 非甲烷总烃 监控点处1h平均浓度值 6mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准 监控点处任意一次浓度值 20mg/m3 2、废水污染物排放标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中A级标准。 表3-5 水污染物排放标准 污染物 排放限值 单位 执行标准 pH值 6-9 mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 化学需氧量 500 mg/L 五日生化需氧量 300 mg/L 悬浮物 400 无量纲 氨氮 45 mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 3、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值； 表3-6 噪声排放限值表 标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 65 55 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废除贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定； 5、其他排放标准按照国家规定标准执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》，“污染源排放污染物要达到国家或地方规定的标准”；“各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内”，“十四五”节能减排综合工作方案实施期间国家对VOCs、NOx、COD、NH3-N，4种主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目废水主要为生活污水，经普洛斯沣东产业园现有化粪池预处理后，通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂处理。本项目不涉及NOx，故本次评价建议的总量控制指标为： 总量控制因子 预测实际排放量（t/a） 总量控制指标（t/a） VOCs 1.1109 1.1109 COD 0.109 0.109 NH3-N 0.01 0.01 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 经现场调查，本项目租用西咸新区普洛斯沣东产业园A2库1分区厂房进行建设，施工期主要利用现有厂房进行生产设备的安装、调试，不涉及土建。期间产生的环境影响主要为施工噪声、固体废物及生活污水，对周围环境的影响较小。项目施工内容简单，施工期间合理安排施工时间，不在午休及夜间施工，施工期结束后其影响也随之消失，项目50m范围内无敏感目标，故施工期间噪声对周围环境影响不大。施工期主要产生生活垃圾、少量建筑垃圾和生活污水，生活垃圾依托厂内现有的收集设施收集，交环卫部门清运，建筑垃圾产生量较少，按照普洛斯沣东产业园园区管理要求运至指定地点。生活污水依托园区现有化粪池处理后，排入市政污水管网。因此本次评价不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 本项目营运期产生废气包括脱模剂挥发废气（涂脱模剂废气、装模废气、脱模废气）；乙醇挥发废气；模压成型生产废气（压制、固化有机废气）；缠绕成型生产废气（缠绕、固化有机废气）；机加成型生产废气（粉尘）；注塑成型生产废气（注射、固化有机废气）；组件粘接废气（配胶、涂胶、粘胶、固化废气）。 脱模废气、清理废气、模压成型生产废气、缠绕成型生产废气、注塑成型生产废气、组件粘接废气主要产生有机废气，污染物均以非甲烷总烃计，经集气罩收集统一经二级活性炭（配套风机风量为25000m3/h）处理后由15m高的排气筒排放，吸风罩捕集率取90%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业行业系数手册》-树脂纤维加工工段（糊制成型件、拉挤成型件、缠绕成型件、模压成型件、编织成型件）末端治理技术效率，二级活性炭处理效率以35%计。 机加成型生产废气主要为粉尘，污染因子为颗粒物，粉尘经集气罩收集后经除尘器（配套风机风量为5000m3/h）处理，经15米高DA001排气筒排放，收集效率90%，除尘效率取99%。 1.1废气排放情况 （1）脱模剂挥发废气（涂脱模剂废气、装模废气、脱模废气） 本项目使用Chem Trend 4190脱模剂，年使用量为0.05t/a，模具温度为50℃，在涂脱模剂、装模、脱模时挥发份会挥发形成有机废气（以非甲烷总烃计）；根据建设单位提供资料，脱模剂挥发性有机物含量为100%，本次环评按照其完全挥发计算，全年运行时间为2400小时（300天，每天8小时），则脱模废气有机废气产生量为0.05t/a（0.02kg/h）。 （2）乙醇挥发废气 本项目清理均使用无水乙醇，年使用量为0.6t/a，在清理时乙醇会挥发形成有机废气（以非甲烷总烃计）；根据建设单位提供资料，酒精挥发性有机物含量为100%，本次环评按照其完全挥发计算，全年运行时间为2400小时（300天，每天8小时），则清理废气有机废气产生量为0.6t/a（0.25kg/h）。 （3）模压成型生产废气（压制、固化有机废气） 项目模压成型使用高硅氧纤维/酚醛模压预混料、碳纤维/酚醛模压预混料，合计年使用量为18t/a，预混料中主要含有有机物的成分为酚醛树脂、酒精；经查阅相关资料，酚醛树脂具有极好的耐热性，加热过程中基本不会产生分解，项目加热时温度为85℃，低于其热分解温度（272℃）；根据建设单位提供资料，高硅氧纤维/酚醛模压预混料、碳纤维/酚醛模压预混料中挥发性有机物含量最大均为4.5%，则工艺温度下会挥发少量有机废气（以非甲烷总烃计）；本次环评按照其挥发性有机物完全挥发计算，全年运行时间为2400小时（300天，每天8小时），则模压成型生产废气挥发性有机物产生量约为0.81t/a（0.34kg/h）。 （4）缠绕成型生产废气（缠绕、固化有机废气） 项目缠绕成型使用高硅氧布/酚醛胶带、碳纤维布/酚醛胶带，合计年使用量为5.5t/a，胶带中主要含有有机物的成分为酚醛树脂、酒精；经查阅相关资料，酚醛树脂具有极好的耐热性，加热过程中基本不会产生分解，项目加热时温度为85℃，低于其热分解温度（272℃）；根据建设单位提供资料，高硅氧布/酚醛胶带、碳纤维布/酚醛胶带中挥发性有机物含量最大均为4.5%，则工艺温度下会挥发少量有机废气（以非甲烷总烃计）；本次环评按照其挥发性有机物完全挥发计算，全年运行时间为2400小时（300天，每天8小时），则模压成型生产废气挥发性有机物产生量约为0.248t/a（0.103kg/h）。 （5）机加成型生产废气（粉尘） 本项目机加是针对模压制品、缠绕制品进行再加工，为干式机加，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业行业系数手册》-下料工段（钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料、玻璃纤维、其它非金属材料），颗粒物产污系数为5.3千克/吨-原料，本项目机加原料年用量为24.8t/a，全年运行时间为2400小时（300天，每天8小时），则颗粒物产生量为0.131t/a（0.055kg/h）。 （6）注塑成型生产废气（注射、固化有机废气） 项目注塑成型使用ABS塑料颗粒，年使用量为10t/a，ABS塑料颗粒加热时其中游离态单分子会挥发出来，少量高分子也会因为受热过度而分解成小分子逸出，综合起来形成挥发性有机化合物，一般以非甲烷总烃表征。 经查阅相关资料，ABS塑料化学名称为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料，外观为乳白色粒状颗粒，淡塑胶气味，熔点温度>130℃，不挥发，分解温度>250℃。本项目加热时温度为85℃，加热过程中基本不会产生分解，注塑成型过程仅有少量未被固定的残余未聚合单体挥发出来，主要污染因子以非甲烷总烃为表征。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业行业系数手册》-树脂纤维加工工段（注塑件、吹塑件、搪塑件、纤维材料），注塑成型中有机废气排放的最大系数为1.2千克/吨-原料，全年运行时间为2400小时（300天，每天8小时），则注塑成型生产废气挥发性有机物产生量约为0.012t/a（0.005kg/h）。 （7）组件粘接生产废气（配胶、涂胶、粘胶、固化废气） 本项目采用胶粘剂为自行配置，在常温常压下混合搅拌和分装，不会发生化学反应，胶粘剂主要成分为环氧树脂（E-51)、环氧树脂（TDE-85）、593改性胺、云母粉、气相二氧化硅、三氧化二铝粉，配置比例为22：17：17：22：5：17。胶粘剂中主要含有有机物的成分为环氧树脂、593改性胺；经查阅相关资料，环氧树脂热分解温度在300℃以上，项目加热时最高温度为80℃，低于其热分解温度；根据建设单位提供资料，593改性胺年用量为0.08t/a，主要成分为二亚乙基三胺、丁基缩水甘油醚，挥发性有机物含量最大为60%。则本项目配胶、涂胶、粘胶、固化工艺生产时会挥发有机废气（以非甲烷总烃计）；本次环评按照其挥发性有机物完全挥发计算，全年运行时间为2400小时（300天，每天8小时），则组件粘接生产废气挥发性有机物产生量约为0.048t/a（0.02kg/h）。 （8）废气产排情况 综上所述，项目废气产排情况如下： 表4-1 废气产排情况一览表 污染类型 污染物 排放方式 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放标准限值 mg/m3 产生浓度 mg/m3 产生速率 kg/h 产生量t/a 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 有机废气 非甲烷总烃 有组织 28.49 0.7121 1.7091 经二级活性炭处理后高空排放，收集效率90%，处理效率取35% 18.52 0.4629 1.1109 60 无组织 / 0.0791 0.1899 / 0.0791 0.1899 4 无机废气 颗粒物 有组织 10 0.0495 0.1179 经除尘器处理后高空排放，收集效率90%，除尘效率取99% 0.1 0.0005 0.0012 20 颗粒物 无组织 / 0.0055 0.0131 / 0.0055 0.0131 1 1.2达标排放情况 本项目颗粒物、非甲烷总烃排放浓度、排放速率均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值要求。项目无组织散逸的颗粒物、非甲烷总烃监控浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值要求。 本项目废气排放情况及达标性见下表。 表4-2 废气排放情况及其达标性 排放源 污染物 排放量t/a 排放 速率kg/h 排放 浓度mg/m3 标准值 排放 浓度mg/m3 标准名称 是否达标 DA001 非甲烷总烃 1.1109 0.4629 18.52 60 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 是 DA002 颗粒物 0.0012 0.0005 0.1 20 是 1.3排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表： 表4-3 废气排放口基本情况 废气排放口基本情况 编号 排放口名称 污染物 排放口坐标 排气筒高度 m 排放口类型 排气筒出口内径m 排气 温度℃ 经度 纬度 DA001 有机废气排放口 非甲烷总烃 108°48′51.18″ 34°19′18.48″ 15 一般排放口 0.8 常温 DA002 除尘排放口 颗粒物 108°48′49.71″ 34°19′18.51″ 15 一般排放口 0.4 常温 1.4废气治理措施的可行性分析 ①二级活性炭吸附装置 本项目有机废气处理选用“二级活性炭吸附装置”处理工艺，具有较强的可行性及技术适用性，属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）附录C中所列的可行技术。 活性炭是用木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成，它具有巨大的比表面积（500-1700m2/g）。常用于工业生产上的有害气体的吸附。本项目要求企业采用的活性炭各项参数需符合《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）要求，活性炭吸附装置原理见下图。 图4-1 活性炭吸附装置原理图 ②除尘装置 参考《三废处理工程技术手册 废气卷》（化学工业出版社，1999年），滤筒除尘器的除尘效率不低于90%，本项目滤筒除尘效率取99%。 滤筒除尘器工作原理：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 本项目粉尘主要是非金属颗粒物，粒径较小，因此本项目除尘工艺选择滤筒除尘，颗粒物经处理后能够实现达标排放，因此本项目除尘措施可行。 1.5排气筒高度合理性分析 项目排气筒高度应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中“排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m”的高度要求。经现场勘查，本项目所在厂房高约9m，园区物业楼高约11.5m，故本项目废气经处理后通过15m高排气筒排放可行。 1.6自行监测要求 根据项目运行期污染物的污染特点和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中相关监测要求，制定了本项目的废气监测计划，见下表。 表4-4 项目运营期环境监测计划 排放方式 监测点位 污染物 监测频次 执行标准 有组织 有机废气排气筒 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 除尘排气筒 颗粒物 1次/年 无组织 上风向1个，下风向3个 颗粒物 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 非甲烷总烃 1次/年 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准要求 废水 （1）废水污染源分析 本项目产生的废水为员工办公生活污水、冷却循环水。冷却循环水定期补充，1年更换1次，更换下来的冷却循环水为清净下水，收集后用于厂区洒水抑尘，不外排。生活污水经园区“化粪池”进行处理，处理后通过污水管网排入西安市第六污水处理厂。根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备》（HJ1124-2020），本项目废水产排污一览表见表4-1~表4-3。。 本项目污水排放量为1.07m3/d，320m3/a。 依据典型生活污水水质类比，并结合本项目特点，废水产生情况见下表。 表4-5 废水产生情况表 类别 COD BOD5 SS 氨氮 厂区废水产生水质情况（mg/L） 400 300 300 30 污水处理量（m3/a） 320 污染物产生量（t/a） 0.128 0.1 0.1 0.01 化粪池污染物去除率（%） 15 20 30 0 排放浓度（mg/L） 340 240 210 30 污染物排放量（t/a） 0.109 0.077 0.067 0.01 （2）废水治理设施 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-6。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮 市政污水管网 间断排放 TW001 化粪池 沉淀 / ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 （3）废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本信息如表4-7所示。 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排 放量/ 万m3/a 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW 001 108°49′6.81″ 34°19′18.01″ 0.032 进入西安市第六污水处理厂 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 运行期间 西安市第六污水处理厂 COD 30 NH3-N 1.5（3） （4）依托可行性分析 ①化粪池依托可行性分析 由于本项目生活污水水量少，水质简单，排入经普洛斯沣东产业园区已建化粪池处理。根据现场调查，化粪池容积为30m3，现剩余容量约为25m3/d，本项目日污水量为1.07m3/d，小于化粪池剩余容积。因此，项目的生活污水排入该化粪池是可行的。污水经化粪池处理后由市政污水管网排入西安市第六污水处理厂。 ②污水处理厂依托可行性分析 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊绕城高速公路以北，太平河以南，八兴滩村以西。设计处理能力20万m3/d，分两期建成，一期工程污水采用预处理+改良型A/A/O二级生化+纤维转盘滤池过滤+次氯酸钠消毒处理工艺，污泥处理采用重力浓缩+生物沥浸+沉淀+板框压滤脱水工艺；二期工程污水采用预处理+改良型A/A/O二级生化+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒处理工艺，污泥处理工艺采用重力浓缩+污泥调理+压榨干化工艺。污水处理后出水水质达到《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后经太平河排入皂河，最终进入渭河。 西安市第六污水处理厂具体服务范围包括：绕城高速-太平河沿线以东，西三环-皂河沿线以西，西户铁路以北，渭河以南的围合区域，并包括西安市老城区三桥地区及福银高速以东部分地区，总服务面积约42.7km2。 本项目污水量为1.07m3/d，不会对污水处理厂产生冲击负荷。本项目污水经园区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，满足该污水处理厂进水水质标准要求。项目所在区属于污水处理厂收水范围，且污水管网已建成，因此，生活废水经园区化粪池处理后排入西安市第六污水处理厂处理措施可行。 （5）废水污染物排放标准 废水污染物排放执行标准见表4-8。 表4-8 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 pH值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 6-9 化学需氧量 500 五日生化需氧量 300 悬浮物 400 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 45 （6）自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）要求，本项目废水自行监测要求如下表： 表4-9 废水自行监测要求 监测点位 监测指标 监测频次 园区废水总排口 pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮 1次/年 3、噪声 （1）项目噪声污染源情况 项目运营期噪声主要为生产设备，包括液压机、车床、烘箱、缠绕机、注塑机、废气处理风机等设备运行时产生的噪声，其噪声值为80~90dB(A)。本项目仅在昼间运营，夜间不生产。设备噪声具体值见表4-10、4-11。 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 数量（台） 空间相对位置/m 声源源强dB(A) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 冷却塔 1 65 70 2 85 低噪设备、基础减振 间断 注：坐标取本项目厂区西南角。 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 数量（台） 声源 源强dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间 四柱液压机 39 85 低噪设备、厂房隔声、基础减振、软连接 48 32 1 24 间断 15 70 1 2 烘箱 8 80 35 60 1 4 间断 15 65 1 3 数控车床 16 80 15.5 37 1 15.5 间断 15 65 1 4 数控铣床 4 80 68 34 1 4 间断 15 65 1 5 普车 2 85 14 40 1 14 间断 15 70 1 6 烘箱 2 80 18 41 1 18 间断 15 65 1 7 缠绕机 2 85 52 17 1 17 间断 15 70 1 8 热压罐 2 80 55 17 1 17 间断 15 65 1 9 注塑机 20 85 64.5 44 1 7.5 间断 15 70 1 10 废气处理风机1 1 90 16 62 1 2 间断 15 75 1 11 废气处理风机2 1 90 10 29 1 10 间断 15 75 1 注：坐标取本项目厂区西南角。 各噪声源距厂界距离如下： 表4-12 噪声源距厂界距离 序号 设备名称 数量 东厂界距离 ( m ) 南厂界距离 ( m ) 西厂界距离 (m ) 北厂界距离 (m ) 1 四柱液压机 39 412.5 172 74 182 2 烘箱 8 425.5 200 61 154 3 数控车床 16 445 177 41.5 177 4 数控铣床 4 392.5 174 94 180 5 普车 2 446.5 180 40 174 6 烘箱 2 442.5 181 44 173 7 缠绕机 2 408.5 157 78 197 8 热压罐 2 405.5 157 81 197 9 注塑机 20 396 184 90.5 170 10 废气处理风机1 1 444.5 202 42 152 11 废气处理风机2 1 450.5 169 36 185 12 冷却塔 1 391 205 96 149 （2）预测模式 1）根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录 B 典型行业噪声预测模型，将室内声源等效为等效室外声源，再按照工业企业噪声计算模式进行预测。公式如下： ①室内声源 室内声源同类设备合成声压级计算公式： 式中：---声源的声压级，dB(A)； ---设备台数。 ②室内点声源： 对于室内声源，靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级可按下式计算： 式中： LP1---靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； LW---点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ---指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R---房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，对一般机械装置，取0.15。 ③合成声压级公式： 式中：Lpn---n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni---第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 ④室内声源等效成室外声源： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1---靠近围护结构处室内N个声源某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2---靠近围护结构室外N个声源某倍频带的声压级或A声级，dB； TL---隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ⑤室外声源几何发散衰减： Lp (r) = Lp (r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r。处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 2）预测因子、时段和方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投产运营期。 ③预测方案：预测本项目投产后，厂界和敏感点的噪声达标情况。厂界采用贡献值进行分析评价，敏感点采用预测值进行分析评价。 （3）预测结果 项目噪声设备经过采取减振降噪措施后对厂界噪声影响很小。根据本项目主要噪声源分布情况，项目运营期昼间厂界预测结果见表4-13。 表4-13 厂界噪声预测结果表 单位：LeqdB(A)（夜间不生产） 预测点位 贡献值 标准值 达标情况 1#东厂界 37 65 达标 2#南厂界 44 65 达标 3#西厂界 53 65 达标 4#北厂界 44 65 达标 本项目为一班制，每班8小时，只在昼间工作。由预测结果可知：项目区四周厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。且本项目厂界周围50m范围内无敏感目标，项目对周围环境影响较小。 （4）噪声污染防治措施 1）设备选型时，尽量采用低噪音设备； 2）从设备降噪考虑，设计将高噪声设备置于室内，利用建筑物隔声； 3）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （5）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），确定本项目的噪声监测计划，见下表。 表4-14 噪声监测计划 监测项目 监测点位 监测点数 监测频率 执行标准 噪声 厂界四周外1m 4个 1次/季度 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固体废物 （1）产排情况 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾、一般工业固废（废包装材料、边角料、不合格产品、集尘灰）、危险废物（废活性炭、废酒精桶、废机油、废油桶、废含油抹布/棉纱）。 ①生活垃圾： 项目劳动定员40人，生活垃圾产生系数0.5kg/人·d，生活垃圾年产生量为6t/a。定期交由当地环卫部门清运处置。 ②一般工业固废： 废包装材料：原料废包装材料，产生量约1t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于07废复合包装，分类代码 309-001-07，收集后全部外售； 边角料：项目修整过程会产生一定量的边角料，根据建设单位提供资料，边角料产生量约为原材料的0.1%，则边角料产生量约为0.06t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于99其他废物，分类代码309-001-99，收集后全部外售； 不合格产品：检验过程会产生不合格产品，其中质量较差的直接作为固体废物处理。根据企业提供的资料，此部分不合格产品产生量为0.05t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于99其他废物，分类代码 309-001-99，收集后全部外售。 集尘灰：项目非金属机加工工序产生的粉尘经除尘器处理后高空排放，除尘器收尘约0.1167t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于66工业粉尘，分类代码 309-001-66，收集后全部外售； ③危险废物： 废活性炭：项目设置1台二级活性炭对有机废气进行吸附处理，活性炭需及时更换，更换后的废活性炭属于危险废弃物。项目有机废气处理量约0.5982t/a，活性炭的有效吸附量按300g/kg活性炭，年需使用活性炭约0.18t/a。根据《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号），本项目拟设装活性炭3m3（约1.5t），分为5层，则项目约3个月更换一次（具体更换周期应结合理论计算和实际运行得出，原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月），则项目年均废活性炭产生量约为6.6t/a（吸收挥发性有机物后）；有机废气治理产生的废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），项目废活性炭产生后在危废间暂存，定期交由有危废资质的单位处理。 废酒精桶：根据企业提供资料，本项目废酒精桶年产生量约为30个/a，每个桶重量约1公斤，共0.03t/a。废酒精桶属于危险废物（废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码900-041-49），在危废间暂存，定期由资质单位处置。 废机油、废油桶：根据企业提供资料，本项目运营期设备保养维护等过程会产生少量废机油，年产生量约为0.1t/a。废机油桶年产生量约为2个/a，每个桶重量约1公斤，共0.002t/a。废机油为危险废物（废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-218-08），在危废间暂存后交于有资质单位处置。废机油桶属于危险废物（废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08），在危废间暂存，定期由资质单位处置。 废含油抹布/棉纱：根据企业提供资料，机修过程中擦拭机油产生的废含油抹布/棉纱约0.02t/a，属于危险废物（废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码900-041-49），在危废间暂存，定期由资质单位处置。 表4-15 项目固废产排情况 产生环节 名称 属性 废物类别 废物代码 危险特性 物理性状 产生量（t/a） 处置措施 职工办公 生活垃圾 / / / / 固态 6 环卫部门定期清运 生产过程 废包装 一般 固废 / 309-001-07 / 固态 1 收集后全部外售 生产过程 边角料 一般 固废 / 309-001-99 / 固态 0.06 生产过程 不合格产品 一般 固废 / 309-001-99 / 固态 0.05 含尘废气处理 集尘灰（非金属） 一般 固废 / 309-001-66 / 固态 0.1167 有机废气处理 废活性炭 危险 废物 HW49 900-039-49 T 固态 6.6 专用容器收集，危废间暂存，定期由资质单位处置 生产过程 废酒精桶 危险 废物 HW49 900-041-49 T/In 固态 0.03 设备维保 废机油 危险 废物 HW08 900-214-08 T，I 液态 0.1 废机油桶 危险 废物 HW08 900-249-08 T，I 固态 0.002 废含油抹布/棉纱 危险 废物 HW49 900-041-49 T/In 固态 0.02 （2）环境管理要求 ⑴固体废弃物 根据国家对一般固体废弃物，尤其是废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的固废委托当地环卫部门进行焚烧或填埋处置。 ⑵危废贮存、运输及处置 1）危险废弃物暂存的管理要求 建设单位应严格遵守GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规要求，在采取严格防治措施并满足下文中排污口规范化要求的前提下，危废暂存间不会造成不利环境影响。相关规定和措施重点内容如下： ①危险废物贮存应遵循的一般要求： a.装载半固体危险废物的容器内需留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 b.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合附录A所示的标签。 c.危险废物贮存容器需满足下列要求： 应当使用符合标准的容器盛装危险废物； 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； 装载危险废物的容器必须完好无损； 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 d.地面与裙角用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，盛装液体的容器下设置防漏托盘。 ②危险废物贮存设施的运行与管理应按照下列要求执行： a.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记入册； b.不得将不相容的废物混合或合并存放； c.建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； d.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 2）危废运输要求 本项目危险废物会由生产车间运送至危废危废暂存间暂存，同时根据相关规定危险废物贮存不能超过1年，因此建设单位应在1年内将危险废物交有资质单位处理，这些危险废物转移过程应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中相关规定执行。 建设单位应确保本项目危险废物的产生、贮存场所及运输通道均采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生环节运输到暂存场所的过程中应由专业管理人员搬运危险废物，搬运过程中，加强人员管理，检查危废盛放设施是否完备，确保不撒漏，避免产生二次污染。 3）危废委托处置要求 建设单位需与有资质单位签订危险废物委托处理合同，将危废定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置。处理危险废物的单位需持有环保部颁发的《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用本项目危险废物的资质。 （3）小结 综上，在保证对固体废物进行综合利用、及时外运，危险废物交由有资质单位处置并做好院内暂存防护措施的前提下，本项目固体废物不会对外环境产生二次污染。 5、地下水、土壤 项目位于普洛斯沣东产业园A2库1分区厂房，租赁已建成工业厂房进行建设，目前场地已进行防渗处理，地面已硬化，项目地及周边的市政供水管网和污水管网已敷设到位，且厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水和土壤污染途径，不会对地下水和土壤环境产生不良影响，因此不进行地下水和土壤污染分析。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价依据 本项目营运期环境风险物质为无水乙醇、机油、废油等危废，虽不属于《建设项目环境风险评技术导则》（HJ169-2018）附录B中B.1突发环境事件风险物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），乙醇属于危险物质，故本次评价将无水乙醇、机油、废油等危废等均作为风险物质，其物料存储情况见表4-16。 表4-16 项目物料存储情况 序号 物料名称 危险物质 名称 危险性 分类 临界量 Qn/t 最大存在总量 qn/t 该种危险物质Q值 1 无水乙醇 乙醇 / 500 0.6 0.0012 2 机油 油类物质 / 2500 0.1 0.00004 3 废油等危废 油类物质等 / 50 0.152 0.00304 项目Q值Σ 0.00428 本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”的要求，本项目无须设置环境风险专项评价。 （2）环境风险识别 当生产车间、危化品库、危废间等发生易燃、有毒物料泄漏引发环境事故时，一方面有可能使接触人员健康受到威胁，另一方面可能引起其它伴生/次生事故。 风险识别范围指生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别，公司主要风险识别见表4-17。 表4-17 企业主要风险识别 危险单元 危险物质或风险源 可能影响途径 风险类别 危化品仓库 机油、无水乙醇 地表水、环境空气 泄漏、火灾、爆炸 危废仓库 废油等危废 地表水、环境空气 泄漏、火灾、爆炸 生产车间 机油、无水乙醇 地表水、环境空气 泄漏、火灾、爆炸 废气治理设施 颗粒物、非甲烷总烃等超标排放 环境空气 超标排放 （3）影响途径 ①向环境转移途径 向环境转移的主要途径为：挥发的有毒有害气体和火灾爆炸事故过程中化学品燃烧产生的有毒有害气体进入到大气中，对局部大气环境造成污染。泄漏物料如经雨水管道进入外环境，将污染周边地表水体。泄漏液体如控制不当渗入地下，有可能污染地下水和土壤。 ②伴生/次生污染 建设单位在危化品库及危废暂存间发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳等。另外在厂区发生火灾、爆炸事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。 （4）环境风险防范措施 环境风险管理是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 本项目存在风险物质的泄露、火灾等环境风险，此外废气超标排放能污染大气环境、化学品泄漏排放能污染地表水及地下水环境；企业应采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。具体措施详见表4-18。 表4-18 环境风险防范措施 防范要求 措施内容 截流措施 危化品仓库、危废贮存场所等环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、 防流失措施；可在危废仓库内建设围堰收集事故废水/废液收集池； 消防设施 企业应配备必要的事故废液截留物资；配备必要的灭火器； 环保设施 应建立废气处理装置的定期检修与维护制度，发生故障时停产检修；新建 一座事故应急池 生产过程 设备检修 火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然； 员工培训 公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故 概率。 巡回检查 必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他 异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 （4）评价结论及建议 项目环境风险主要为运行过程中试剂的溢出和泄露危险事故。针对本项目存在的各类事故风险，在严格落实环境风险防范措施，加强生产管理的情况下，上述风险事故隐患可降至可接受水平。环境风险简单分析内容详见下表4-19。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 项目名称 飞行器动力系统及关键材料研发与量产项目 建设地点 西咸新区普洛斯沣东产业园A2库1分区 地理坐标 经度 108°48′50.64″ 纬度 34°19′17.51″ 主要危险物质及分布 乙醇、油类物质等。 储存于生产车间、危化品库及危废间。 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等） 危险化学品储存时发生泄漏事故时，对周围环境造成一定的影响。 危险化学品储存时发生燃烧爆炸，导致的次生大气、地表水、地下水、土壤环境污染事故。 废气处理设施故障导致超标排放。 风险防范措施要求 ①按照原环保部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）的要求，建设单位应编制环境风险应急预案。 ②按照消防部门要求设置防火设施。 ③禁止人为向下水道倾倒危险化学品。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目不存在重大危险源，环境风险属于可接受水平。 7、建设项目环保投资概算 本项目总投资3400万元，其中环保投资为60万元，占总投资额的1.76%，项目主要环保投资见表4-20。 表4-20 环保投资估算表 治理项目 主要污染源 处理措施与设施 投资估算 （万元） 废气 有机废气 1套有机废气处理装置（二级活性炭吸附+15m排气筒） 40 机加工序颗粒物 1台除尘器+15m排气筒 10 废水 生活污水 依托园区内已建化粪池1座 / 噪声 车床、缠绕机、液压机等设备噪声 低噪声设备、厂房隔音、基础减振等措施 2 固废 一般工业废物 一般固废暂存区（收集桶） 0.8 生活垃圾 垃圾存放点及垃圾桶若干 0.2 危险废物 危废暂存间及专用容器，交由有资质单位处置 4 合计 60 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（有机废气） | 非甲烷总烃 | 经二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物 排放标准》（GB31572- 2015）表5 |
|  | DA002（粉尘） | 颗粒物 | 经除尘器处理后通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 |
| 地表水环境 | 生活污水（DW001园区总排口） | pH值、COD、BOD5、SS、氨氮 | 园区化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 合理布局，选用低噪声设备，实施厂房隔声、基础减震措施。定期检查设备。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后定期由当地环卫部门统一清运处理。 一般工业固废经分类收集后外售物资公司作综合利用。 危险废物收集后暂存于危废暂存间内，并委托有资质的单位进行处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施，危化品库和危废暂存间为重点防渗区，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①按照原环保部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）的要求，建设单位应编制环境风险应急预案。 ②按照消防部门要求设置防火设施。 ③禁止人为向下水道倾倒危险化学品。 |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后，企业应安排专人负责环保工作，正确处理经营生产与环境保护的关系，建立健全环保档案，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时””落实情况； ③建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 |

# 六、结论

综上所述，飞行器动力系统及关键材料研发与量产项目符合国家产业政策和区域规划环评相关要求，环境选址合理。通过本项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标调查、主要环境影响和保护措施分析可知，建设方落实项目报告表提出的各项环保措施后，污染物可达标排放，从环保角度分析，项目建设环境影响可行。

# Text boxes

新鲜水

园区化粪池

413.6

西安市第六污水处理厂

320

80

人员用水

循环冷却补充水

冷却塔

厂区洒水抑尘

4

9.6

9600

13.6

400

废渣、有机废气等

有机废气

有机废气

有机废气

模具预热

涂脱模剂

装模

压制成型

库房发料

料的称量

料的预热

有机废气

成品

修整

脱模

有机废气、边角料、噪声等

废渣、有机废气等

有机废气

有机废气

有机废气

模具预热

涂脱模剂

缠绕

固化成型

库房发料

张力控制

有机废气

成品

修整

脱模

有机废气、边角料、噪声等

模压零部件

成品检验

车床、铣床加工

缠绕零部件

废油、边角料、粉尘、噪声等

废渣、有机废气等

有机废气

有机废气

有机废气

模具预热

涂脱模剂

注射

固化成型

库房发料

填料

有机废气

成品

检验

修整

脱模

有机废气、边角料、噪声等

废胶、有机废气等

废胶、有机废气等

有机废气

有机废气

工件粘接面处理

工件清洗、试配

涂胶、粘接

加压、清余胶

库房发料

胶粘剂配置

夹工装固化

修整

成品

有机废气

废胶、有机废气等

有机废气