# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西咸新区生态环境监测站建设项目

建设单位（盖章）：西咸新区生态环境监测站

编制日期：           2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西咸新区生态环境监测站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 窦蓓蕾 | 联系方式 | 029-33585747 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园6号楼9层东侧 |
| 地理坐标 | 经度：108°45′32.578″，纬度：34°15′39.681″ |
| 国民经济 行业类别 | M746环境与生态监测检测服务 | 建设项目 行业类别 | 45-98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | (新建 (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 4.7% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 660（租赁建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：原西安市环境保护局 审查文件名称及文号：《西安市环境保护局关于西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（市环函[2014]20号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别 主要要求 本项目情况 符合性 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 沣东新城的规划发展定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 城市发展政策指引：……大力发展高科技研发产业，为现代制造业提供创新驱动力。大力发展文化创意产业。大力发展现代服务业，促进区域产业发展，构件区域性金融中心、信息中心、汽车博览中心等。 本项目位于沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园，属于环境与生态监测检测服务行业，采用行业先进设备及先进监测技术，服务于西咸新区环境监督监测，属于现代服务业。 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》环境影响报告书及审查意见 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目为环境监测实验室项目，不含电镀生产线和涉重金属排放。 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目为环境监测实验室项目，无生产行为，不属于排污量大的行业，对环境的影响较小。 符合 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 项目纯水制备浓水和清洗废水（除首次）、生活污水、实验分析废水（除含酸碱、重金属等检测废液）、地面拖洗水等经园区化粪池预处理，通过市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。 项目产生的的固废分类收集，含酸碱、重金属检测废液、废试剂瓶等分类收集委托有资质单位定期处置；过期试剂定期由供货厂家回收处置，实验废气处理设施统更换产生的废SDG、废活性炭由有资质的单位处置 符合 综上，本项目符合规划及规划环评及其批复要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为环境检测实验室，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类中“三十一、科技服务业 1、工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”，因此，本项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于中兴深蓝科技产业园内，园区占地109895.3m2，位于沣东新区王寺街道红光大道以北，沣泾大道以东区域，西邻沣泾大道，南邻站前一路，东邻科源三路，北邻科统路。西安中兴深蓝科技产业园已于2020年1月15日填报完成了建设项目环境影响登记表，并完成备案，备案编号20206199000200000031，中兴深蓝科技产业园对入驻园区的企业要求自行办理环评，各入驻企业需符合沣东环境保护相关规划及审批要求。 项目租赁中兴深蓝科技产业园6号楼9层（共计11层）东侧办公楼（合同详见附件3），租赁建筑面积660m2。本项目是在已有办公楼内（达到基础装修交付标准）进行建设，不新增用地，且项目所在楼层9层西侧以及楼下7、8层与楼上10层、11层目前均为空置厂房，目前尚未入住其他用户，暂不存在制约因素。项目结合楼宇其他单位入驻和实际环境影响情况，积极加强环保措施，科学有效减轻项目对外围的环境影响。同时项目所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施齐全。本项目属于社会公益服务类项目，选址在此主要是辐射周边企业，可为企业提供生态环境检测类服务。项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。 因此，本项目选址合理可行。 3、平面布局合理性分析 本项目租用中兴深蓝科技产业园6号楼9层东侧空置办公楼。根据项目特点，本项目分为实验区和办公区，其中实验区主要分布在东侧与北侧，办公区主要分布在南侧，项目功能分区明确，整体布局合理。具体平面布置见附图2。 4、“三线一单”符合性分析 表1-2 项目“三线一单”对照详情 序号 “三线一单”要求 本项目情况 符合与否 1 生态保护红线 本项目位于沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园6号楼9层东侧。项目不涉及森林公园、自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田等重要生态功能区。 符合 2 环境质量底线 本项目所在地属于环境空气质量不达标区。 项目运营期废气可实现达标排放；废水排入市政管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理后达标排放；项目厂界噪声能够达标排放；固废均可得到有效处置，不会改变区域环境功能区划，对外环境影响较小，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 符合 3 资源利用上线 项目为租用办公场地，不新增用地。运营过程会消耗少量水资源、电能，但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，不触及资源利用上限要求。运营期通过加强节水节电等措施达到节约资源的目的。 符合 4 生态环境准入清单 本项目属于环境保护监测类，属于允许类。 符合 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南“环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）文件要求，本项目与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22 号）中西安市生态环境总体准入清单符合性分析如表1-3所示： 表1-3 本项目与西安市生态环境总体准入清单符合性分析 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 项目情况 符合性 西咸新区沣东新城 重点管控单元 大气环境受体敏感区 空间约束要求 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 ①项目为环境与生态监测检测服务行业且为社会公益服务类项目，不属于排污量大的行业，对环境的影响较小。 ②本项目设计及本环评报告均提出了较为严格的污染防治设施，有助于减轻污染物排放；建设单位在落实本环评提出各项风险防范措施后，项目环境风险控制在可接受水平内。 符合 污染物排放管控 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 符合 根据西安市生态环境管控单元分布示意图（详见附图2），本项目位于重点管控单元的大气环境受体敏感区。对比分析与《西安市生态环境总体准入清单》中列举的管控要求，本项目符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）文件中的相关要求。 6、其他相关环保管理政策的符合性分析 表1-4 相关环保管理政策的符合性分析一览表 相关环保管理政策 主要要求 本项目情况 符合性 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理 本项目为社会公益服务类项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目检测过程中产生的有机废气，并利用活性炭吸附处理后，达标排放，对环境影响较小。 符合 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80% 本项目所在地位于 重点区域，但VOCs初始排放速率（0.00875千克/小时）远低于 2 千克/小时，经活性炭吸附处理可达标排放。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年 第31号） 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 本项目的含低浓度VOCs废气经活性炭吸附装置处置后，达标排放，对环境影响较小。 符合 《陕西省 “十四五”生态环境保护规划》 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，局部气体收集措施，输送管道应密闭，收集系统应在负压下运 行。 本项目采用通风柜或集气罩负压收集有机废气，收集效率90%。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。 本项目的含低浓度VOCs废气经活性炭吸附装置处置后，达标排放，VOCs纳入污染物排放总量。 符合 《西安市大气污染防治条例》 本市严格控制污染大气的产业发展，禁止新建、改建、扩建严重污染大气的项目 项目不属于严重污染大气的项目。 符合 《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》 扎实开展挥发性有机物综合整治。推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。 本项目为社会公益服务类项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目检测过程中产生的有机废气，通过通风柜或集气罩负压收集收集效率90%，并利用活性炭吸附处理后，达标排放，对环境影响较小。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》(陕发〔2023〕4号) 西安市、咸阳市、渭南市采用除尘脱硫体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的企业，必须2023年底前安装在线监测设施并与生态环境部门联网，确保稳定达标。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。 本项目为新建社会公益服务类（环境监测类项目），不属于SO2与重点高VOCs排放建设项目，项目检测过程中产生的有机废气与酸性废气，通过通风柜或集气罩负压收集收集效率90%，并利用活性炭与SDG吸附剂进行吸附处理，有组织与无组织处理均能达标排放。 符合 综上，本项目符合现行的环保管理政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 为进一步做好西咸新区生态环境监测工作，2019年6月24日，经西咸新区党工委编委研究同意，批复设立西咸新区生态环境监测站，加挂西咸新区生态环境技术中心牌子，为西咸新区生态环境局下属管理服务机构，具体见附件2（《关于设立西咸新区生态环境监测站的通知》（陕西咸编办发〔2019〕4号））。建设单位通过政府采购方式，确定租赁中兴深蓝科技产业园6号楼9层东侧（已达到基本装修标准的空置厂房，建筑面积为660m2，合同详见附件3）为本项目用房。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）相关要求，本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98、专业实验室、研发（试验）基地-其他”，本项目需要编制环境影响报告表。因此建设单位委托我公司承担“西咸新区生态环境监测站建设项目”环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，根据工程概况及项目特点组织专业技术人员进行现场踏勘，分析本项目相关规划符合性；通过工程分析掌握项目污染物产生环节，分析项目施工期、运营期各污染物对周围环境的影响，并对污染防治措施的技术和经济合理性进行分析论证，按照环境影响评价技术导则及其他有关环保的法律法规要求，本着科学、客观、公正的原则编制完成了本项目环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：西咸新区生态环境监测站建设项目 （2）建设单位：西咸新区生态环境监测站 （3）建设性质：新建 （4）投资总额：600万元 （5）建设地点：陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园6号楼9层东侧（经度：108°45′16.485″，纬度：34°15′47.116″），地理位置见附图1。 （6）周边环境现状：根据现场踏勘，本项目位于陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园6号楼9层东侧，6号楼位于园区东南角，东北侧28m、西北侧43m均为园区内办公楼；西北侧约120m为成宣路，东南侧约34m为为科源四路，西南侧约13m为文宣一路。北侧隔文宣二路约218位陕西同力电器有限公司；西隔成宣路约180m为中兴深蓝科技产业园二期；东北侧约417m为航天科工西北科技创新产业园；东侧隔科源四路约148m为天海星沣东数码工坊；东南侧隔科源四路约105m为沣东旺城小区；南侧隔沣东大道约355m为西部生命科学园。 2、项目组成 本项目租赁陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园6号楼9层东侧办公楼，总建筑面积为660m2，规划为办公区域和实验区域，主要建设内容为租赁已达到基本装修标准的空置厂房、安装相关设备及仪器、开展相关监测与实验等。项目组成详见表2-1，平面布置详见附图2。 表2-1 建设项目组成一览表 工程 类别 主要项目 建设内容 备注 主体 工程 实验区 位于项目区域北侧，包括接样室、微生物室、水质监测室、有机前处理室、无机前处理室、大气监测室、气相色谱室、原子吸收室等 新建 辅助 工程 办公区 位于项目区域西南侧，主要设置办公室、会议室、接待区域等。 新建 储运 工程 储存 主要位于项目区域内东部，试剂主要储存于试剂室通风药品柜内；实验气体储存在原子吸收室与气相色谱室的双气瓶柜中，用完由供货厂家带走空气瓶更换成新气瓶；样品储存于留样柜。 新建+依托 运输 实验试剂的运输由供货方采用汽车运输。 依托 公用 工程 给水 项目给水由园区市政供水管网提供；项目内利用纯水机，采用“反渗透+离子交换”工艺，制水能力20L/h。 依托+新建 排水 除含酸碱、重金属等检测废液与首次实验器皿清洗废水作为危废收集外，纯水制备浓水和清洗废水、生活污水、实验分析废水、地面拖洗水等经园区化粪池预处理，通过市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 依托 供电 依托园区电网供应。 依托 供暖制冷 本项目办公区均采用中央空调供冷和供暖。 依托 环保 工程 废气 重点实验区域设置负压通风柜、集气罩，有废气产生的样品前处理操作在通风柜内进行，产生的酸性气体或有机废气经通风柜收集，分别经过SDG吸附装置处理与活性炭过滤吸附装置处理后，尾气分别经DA001与DA002排放到大气环境中。通风柜主要设置在水质监测室、无机前处理室、有机前处理室等（水质监测室、无机前处理室、有机前处理室各设2个通风柜，原子吸收室设置2个原子吸收罩和气相色谱室设置2个万向抽气罩，试剂室中四个试剂柜各设置抽风装置，具体位置详见附图5）。 新建 废水 除含酸碱、重金属等检测废液与首次实验器皿清洗废水作为危废收集外，纯水制备浓水和清洗废水、生活污水、实验分析废水（除含酸碱、重金属等检测废液）、地面拖洗水等经园区化粪池预处理，通过市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 依托 噪声 选用低噪声设备、基础减震、墙体隔声、基础减震、软管连接等。 新建 固废 生活垃圾分类收集后，由环卫部门清理至指定地点； 依托 一般固废 纯水制备过程中产生的废滤芯为一般固体废物，由厂家回收处置；废包装集中收集后出售给可利用企业；一般固体样品随生活垃圾最终运至环卫部门指定地点。 依托 危险废物 含酸碱、重金属等检测废液、部分危险样品、废试剂瓶、首次实验器皿清洗废水等危险废物，分类收集后暂存，交由危废资质单位处置；过期试剂定期由供货厂家回收处置，实验废气处理设施更换产生的废SDG、废活性炭交由有资质单位处置 依托 监测项目 根据项目实际建设情况，本次环境影响评价内容主要涉及环境空气和废气监测、水和废水监测、环境噪声与振动监测、土壤与沉积物监测、生物监测、辐射监测、机动车遥感与排气污染监测等监测项目，本项目具体开展监测项目见表2-2。 表2-2 项目主要监测能力一览表 类别 监测指标 环境空气和废气 二氧化硫、氨、颗粒物（烟尘、粉尘）、总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、铬酸雾、氟化物、烟气黑度、降尘、温度、相对湿度、甲醛、苯系物等 水和废水 水温、pH、溶解氧、耗氧量、电导率、流量、臭和味、色度、肉眼可见物、浊度、悬浮物、铜、锌、铅、镉、镍、铁、锰、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐、氰化物、总铬、六价铬、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、石油类、动植物油、硫化物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、硝酸盐(氯)、亚硝酸盐(氮)、氟化物、氯化物、硫酸盐(硫酸根)、游离氯和总余氯、甲醛、透明度、总残渣、可滤残渣、全盐量、苯系物等 土和沉积物 pH值、干物质和含水率、镍、铜、总铬、六价铬、氟化物、镉、铬、铁、锰、铅等 生物 细菌总数、粪大肠菌群、总大肠菌群等 噪声 环境噪声、社会生活环境噪声、厂界环境噪声、铁路边界噪声、建筑施工场界环境噪声、城市区域环境振动等 辐射 电场强度、α、β等 机动车排气监测 一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等 备注：本项目涉及辐射、机动车排气监测指标，主要为检测设备的安装及运用，设备运行本身产生的辐射可忽略。 5、项目主要原辅料 （1）试剂耗材用量 项目主要试剂耗材消耗情况见下表： 表2-3 项目主要试剂耗材消耗一览表 序号 名 称 型号规格 纯度 年消耗量 1 盐酸 500mL 优级纯 10瓶 2 硫酸 500mL 优级纯 20瓶 3 丙酮 4L 色谱纯 2瓶 4 乙醚 500mL 分析纯 1瓶 5 高锰酸钾 500g 分析纯 1瓶 6 硝酸 500mL 优级纯 20瓶 7 高氯酸 500mL 优级纯 5瓶 8 氢氟酸 500mL 优级纯 5瓶 9 磷酸 500mL 优级纯 10瓶 10 硼酸 500mL 优级纯 5瓶 11 30%过氧化氢 500mL 分析纯 1瓶 12 磷酸二氢钾 500g 分析纯 1瓶 13 磷酸氢二钾 500g 分析纯 1瓶 14 磷酸氢二钠 500g 分析纯 1瓶 15 氯化铵 500g 分析纯 1瓶 16 七水合硫酸镁 500g 分析纯 1瓶 17 无水氯化钙 500g 分析纯 1瓶 18 氯化钠 500g 分析纯 5瓶 19 酒石酸钾钠 500g 分析纯 1瓶 20 铁氰化钾 500g 优级纯 1瓶 21 溴化钾 500g 分析纯 1瓶 22 无水硫酸钠 500g 优级纯 5瓶 23 碳酸钙 500g 分析纯 1瓶 24 无水磷酸二氢钠 500g 分析纯 1瓶 25 营养琼脂 250g / 1瓶 项目运行过程中所用到实验气体主要为氮气、乙炔，主要用于气相色谱、原子吸收。实验气体由供气厂家直接送货，用完后由厂家回收空气瓶并重新提供新气瓶。具体见表2-4。 表2-4 项目实验气体使用情况一览表 类别 单位 年使用量（L） 最大储量（L） 规格 备注 氮气 罐/瓶 80 80 40升/瓶 乙炔 罐/瓶 80 80 40升/瓶 项目运行过程产生的酸性废气通过废气处理装置1中的SDG吸附剂处理，有机废气通过废气装置2中的活性炭吸附处理。根据建设单位提供的资料，SDG吸附箱填料：50KG（每个抽屉12.5KG）；活性炭吸附箱填料：每个抽屉蜂窝炭27块，108块（每块的尺寸是100*100mm），SDG与活性炭年使用量及更换频率如下表2-5所示。 表2-5活性炭与SDG使用情况 序号 名称 年使用总量（kg） 更换频率 备注 1 活性炭 50 1次/年 2 SDG吸附剂 50 1次/年 本项目常用化学试剂理化性质见表2-6。 表2-6 项目常用化学试剂理化性质 序号 名称 理化性质 毒性毒理 1 盐酸 HCl，分子量：36.46，CAS号：7647-01-0。外观与形状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点：-114.8℃。沸点：108.6℃（20%）。溶解性：与水混溶，溶于碱液 接触皮肤可引起痛热，并形成粟粒样红色小丘，对眼、粘膜及呼吸道具有强烈的刺激及腐蚀作用。吸入可出现头痛、头昏、恶心、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。严重时可发生肺炎、肺水肿、肺不张。接触眼睛可以引起角膜损伤，长期接触较高浓度时，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症等。LC50大鼠吸入3124ppm/1hr，小鼠吸入1108ppm/1hr，腹腔注射LD50小鼠1449 mg/kg，大鼠经口238～277mg/kg。 2 硫酸 H2SO4，分子量：98.078，CAS号：664-93-9。外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。溶解性：与水混溶。 对眼睛、皮肤、消化道及呼吸道具有灼伤作用，具强烈腐蚀性，吸入酸雾可以致死，含有硫酸的强无机酸酸雾对人类具有致癌作用，IARC将其归类为1，接触眼睛可以引起不可逆的眼损伤，导致角膜永久性浑浊或失明，其损害程度与浓度及接触时间有关，吸入可以引起呼吸道灼伤，引起鼻喉痛、咳嗽、喘息、呼吸急促、及肺水肿，严重时可因痉挛、炎症、喉管及支气管水肿、化学性肺炎及肺水肿而死亡。慢性毒性为长期反复接触皮肤可以引起皮炎，长期吸入可以引起鼻血、鼻阻塞、牙齿腐蚀、鼻中隔穿孔、胸痛、支气管炎。LC50大鼠吸入510mg/m3/2hr，小鼠320mg/m3/2hr，LD50大鼠经口2140mg/kg。 3 硝酸 HNO3，分子量：63，CAS 号：7697-37-2。 外观与性状：无色液体。熔点：-42℃。 沸点：83℃。溶解性：能与水混溶。 对眼睛、皮肤、粘膜及呼吸道具有强烈的灼伤作用，液体直接接触眼睛可以引起致盲或永久性眼损害，吸入可以引起急性肺水肿或慢性障碍性肺疾病，接触皮肤可以引起深度穿透性溃疡，浓硝酸与皮肤接触可以使皮肤染黄，食入可以引起肠胃道严重的永久性伤害，可使消化道穿孔，吸入可以引起痉挛、炎症、喉及支气管水肿、化学性肺炎及肺水肿、窒息、因水肿而导致上呼吸道阻塞、长期接触可以腐蚀牙齿，特别是尖牙及门牙。LD50大鼠经口>90mL/kg，未被IARC等机构列为致癌物质。 4 硼酸 为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。熔点：169℃，沸点：300℃，密度：1.43 LD50：2660mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料 5 丙酮 C3H6O，分子量：58.08，CAS 号：67-64-1。外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点：-94.6℃。沸点：56.5℃。溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 急性毒性吸入小鼠LC50=44000mg/m3/4h；大鼠LD50=5800mg/kg；吸入，大鼠：LC50=50100mg/m3/8H；经口，小鼠：LD50=3000 mg/kg；经口，兔子：LD50=5340mg/kg；可以引起呼吸道、眼睛刺激，吸入蒸气可经引起嗜睡、头昏、长期及反复接触可以引起皮肤干燥并引起刺激，对中枢神经有抑制作用。无三致作用。 6 氯化钠 NaCl，CAS 号：7647-14-5 。沸点1465℃，熔点801℃，相对密度2.17/25℃/4℃，难溶于乙醇，水中溶解度35.7g/100 mL 水/0℃，39.12 g/100 mL 水/100℃。 对眼睛、皮肤及呼吸道具有刺激作用，固体接触眼睛可以引起疼痛及红肿，食入大量易引起恶心、呕吐、口干、抽搐，继续服用大量可以引起脱水、昏迷。LD50 大鼠经口3000mg/kg，小鼠腹腔注射2602 mg/kg，经口4000mg/kg。 10 氯化钙 CaCl2，无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。无毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。易溶于水，同时放出大量的热（氯化钙的溶解焓为-176.2cal/g），其水溶液呈微碱性 LD50：1000mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料。 11 氯化铵 NH4Cl，无色晶体或白色颗粒性粉末，无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒，分子量：53.49；熔点：520℃；密度（水=1）：1.53；溶解性：微溶于乙醇，溶于水，溶于甘油 LD50：1650mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料。 12 无水硫酸钠 Na2SO4，白色均匀细颗粒或粉末。无嗅，味咸而带苦。密度：2.68g/cm3。熔点884℃。易溶于水，溶解度在0-30.4℃内随温度的升高而迅速增大。溶于甘油，不溶于乙醇。水溶液呈中性。 LD50：5989mg/ kg(小鼠经口)；LC50：无资料 13 碳酸钙 白色微细结晶粉末，无臭无味，能吸收臭气。熔点（ºC）：1339℃825-896.6 急性毒性：LD50：6450mg/Kg（大白鼠经口），对眼睛有强烈刺激作用，对皮肤有中度刺激作用 14 无水磷酸二氢钠 无色结晶或白色结晶性粉末。无臭，味咸，酸。 LD50(大白鼠腹腔注射)：250 mg/kg 15 磷酸二氢钾 KH2PO4，白色粉末，熔点（ºC）：8257.6；密度2.238；在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇 LD50：无资料；LC50：无资料；眼接触后：微刺激；食用大量后：反胃、呕吐、胃痛、腹泻，一般不适感觉 16 磷酸氢二钾 NaH2PO4，无色结晶或白色结晶性粉末。无臭，味咸，酸。热至 100℃失去全部结晶水，灼热变成偏磷酸钠。易溶于水，几乎不溶于乙醇，其水溶液呈酸性。0.1mol/L 水溶液在 25℃时的 pH为 4.5。相对密度 1.915。熔点60℃。商品也有一分子结晶水 LD50：8290mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料 17 酒石酸钾钠 NaKC4H4O6·4H2O，也称酒石酸钠钾、罗氏盐、罗谢尔盐，是酒石酸钠与酒石酸钾形成的复盐。它是无色至蓝白色正交晶系晶体，可溶于水，微溶于醇，味咸而凉，水溶液呈微碱性。60℃时开始失去结晶水，215℃时失去其全部结晶水 LD50：无资料；LC50：无资料；本品无毒，对胃肠道有强烈刺激作用 18 高氯酸 高氯酸又名过氯酸，化学式为HClO4，是一种强酸，有强烈的腐蚀性、刺激性，酸酐为Cl2O7。皮肤粘膜接触、误服或吸入后，会引起强烈刺激症状 有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后，引起强烈刺激症状；具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 19 氢氟酸 氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。熔点-83.3℃，沸点19.54，闪点112.2℃，密度1.15g/cm³。易溶于水、乙醇，微溶于乙醚 具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体 20 磷酸 磷酸或正磷酸，化学式H3PO4，分子量为97.9724，是一种常见的无机酸，是中强酸。由十氧化四磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。 磷酸无强氧化性，无强腐蚀性，属于中强酸，属低毒类，有刺激性。 LD50：1530mg/kg（大鼠经口）；2740mg/kg（兔经皮）接触时注意防止入眼，防止接触皮肤，防止入口即可。 21 SDG吸附剂 SDG吸附剂主是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上,然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。 SDG吸附剂是一种新型酸性废气吸附材料，主要成分是几种偏碱性材料的混合物。 22 铁氰化钾 K3[Fe(CN)6]，铁氰化钾是深红色晶体(单斜、八面体)，水溶液呈黄色。熔点：300 ℃，573 K，无特殊气味，能溶于水、丙酮，微溶于乙醇，不溶于醋酸甲酯与液氮。 LD50：2970 mg/kg（大鼠口经）；LC50：1600 mg/kg（大鼠口经）；在皮肤上面：可能引起发炎；在眼睛上面：可能引起发炎；没有已知的敏化影响。 23 七水合硫酸镁 化学式为（MgSO4·7H2O)，为白色或无色的针状或斜柱状结晶体，无臭，凉并微苦。受热分解，逐渐脱去结晶水变为无水硫酸镁 LD50：820mg/kg(小鼠经口)；950mg/kg(小鼠静注)；LC50：无资料 24 过氧化氢 过氧化氢为蓝色黏稠状液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚，水溶液为无色透明液体。 熔点-0.43℃，沸点150.2℃，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/cm³ LD50：浓度为90%，376mg/kg（大鼠经口） 25 磷酸氢二钠 又称酸性磷酸钠，化学式为NaH2PO4，是一种无机酸式盐，易溶于水，几乎不溶于乙醇 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤 项目实验室化学药品管理要求如下： ①实验药品必须储存在专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须遵守国家规定，并由专人管理。 ②实验药品专用储存室，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，储存室的储存设备和安全设施应当定期检查。 ③实验药品储存室应备有合适的材料收容泄漏物。 ④实验室药品以酸、碱的分类原则分开储存，切忌混储。 ⑤储存不同实验化学品时需参考对应的《化学品安全技术说明书》。 ⑥实验药品由专人负责保管，其他人使用或借出必须征得负责人的同意并且登记。 ⑦处置废弃实验药品，应依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家有关规定执行。 ⑧实验室应配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备。 项目实验室主要试剂按酸性、易燃易爆、固体物质等分类分柜贮存，以选取存放量较多的试剂为例，试剂存放方案参照见表2-7： 表2-7 项目主要试剂存放方案一览表 类别 试剂名称 存放要求 存放方案 酸 性 物 质 硫酸 要求储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。 酸性物质统一橱柜存放，药剂容器进行密封，存储室自然通风，切忌与还原剂、碱类、醇类、碱金属等混储。 硝酸 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。 盐酸 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。 硼酸 应贮存在干燥清洁的库房内，不得露天堆放，应避免雨淋或受潮。应装在棚车、船舱或带棚的汽车内运输，并不应与潮湿物品和有色的原料混合堆置，运输工具必须干燥清洁。 高氯酸 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。 氢氟酸 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。 易 燃 易 爆 物 质 丙酮 本品具高度易燃性，有严重火灾危险，属于甲类火灾危险物质。储存于阴凉干燥、良好通风处，远离热源、火源和有禁忌的物质。 易燃易爆物质专用试剂间专柜存放，容器密封，储存间自然通风，周围不得有热源、火种，切忌与氧化剂、酸类、碱金属等混储，储存间配备灭火器。 乙醚 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。乙醚包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存 固 体 物 质 氯化钠 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。 固体物质专柜存放，各物质专用容器密封保存，远离火种、热源，切忌与其他氧化剂、还原剂、活性金属粉末混储。 氯化钙 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。 铁氰化钾 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。 无水硫酸钠 应贮存于通风、干燥的库房内。在夏天或温度较高地区易溶化而结成大块，贮运时应防潮、防雨。 6、主要设备 本项目不涉及放射性设备，所用仪器设备具体见下表： 表2-8 项目主要仪器、设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 万分之一天平 ME204 台 2 2 十万分之一天平 MS105 台 1 3 纯水-超纯水一体机 Milli-Q IQ 7000 套 1 4 冷藏柜 MPC-5V226 台 2 5 冰箱 （冷藏冷冻） MRF-25V300 台 2 6 可见分光光度计 T6新悦 套 1 7 紫外-可见 分光光度计 T600A 套 1 8 数字离子计 SD50 套 1 9 电子天平 （粗称） ME1002E 套 1 10 台式多参数 测定仪 S975 套 2 11 生物显微镜 DM750 套 1 12 超净工作台 BBS-H1100 套 1 13 全自动红外 测油仪 OIL510C 套 1 14 流速流量仪 FlowTracker2 台 1 15 有机玻璃采水器（2.5L） CG-00 台 2 16 样品冷藏贮存装置 （水质采样用） FYL-YS-60L 台 2 17 深水自动采水器 BC-2003 台 1 18 手持式定位仪 G138BD 台 2 19 便携式气象参数仪 YG-BX 台 1 20 多功能声级计 AWA6228+ 台 2 21 振动监测仪（含频谱分析功能） AHAI6256 台 1 22 多功能声级计 （含笔记本电脑及机场专用数据处理软件） AWA6292 台 1 23 声校准器 AWA6021A 台 1 24 手持式激光测距仪 S910 台 2 25 马弗炉 KF1700 台 1 26 高温烘箱 WGL-45B 台 2 27 COD 消解器 ST106B1 台 3 28 电热恒温水浴锅 HH-8 台 2 29 高压灭菌锅 STL60D 台 1 30 智能一体化蒸馏仪 ST106-3RW 台 2 31 BOD 培养箱 SPX-250L 台 2 32 磁力搅拌器 CCLH BASIC 台 1 33 分液漏斗振荡器 GGC-CS 台 1 34 常温离心机 HT190R 台 1 35 水平可调振荡器 GH-100A 台 1 36 数控可调式电热板 GGC-M 台 2 37 超声波清洗器 KQ-500E 台 1 38 火焰-石墨炉原 子吸收光谱仪 iCE3500 台 1 39 气相色谱仪 （含全自动顶空进样器） TRACE1600 台 1 40 便携式水质多 参数测定仪 SG78、S9 台 1 41 便携式水质浊度计 2100Q 台 1 42 便携式有毒有害气体分析仪 TVA2020 台 1 43 玻璃钢离心风机 LAB-241D 台 2 功率：5.5KW；风量：8500m3/h，风压：1050Pa 44 废气处理装置1 1800*920*1200 1 台 处理风量：8000m3，填料SDG 45 废气处理装置2 1800*920*1200 1 套 处理风量：8000m3，填料活性炭 46 电磁场强测量仪 / 1 套 47 低本底αβ测定仪 / 1 套 三、公用工程 1、给水、排水 （1）给水 本项目用水由园区供水管网提供，主要包括员工生活用水、实验分析用水、实验清洗用水，本项目用水根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020），并结合项目实际情况调整。 ①员工生活用水 本项目劳动定员12人，不提供食宿；生活用水参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中“行政办公及科研院所”生活用水定额为 25m3/（人·a）。本项目生活用水约300m3/a（1.2m3/d），均为自来水，由市政管网提供，可以满足本项目需求。 ②实验分析用水 本项目溶液配制、稀释以及灭菌锅等实验设备需要使用纯水，纯水均为纯水机制造，纯水制备量约20～40L/d，产水效率约为80%。用于溶液配制和稀释的纯水使用量为0.005m3/d，用于灭菌锅等实验设备的纯水量约0.001m3/d。所以，项目实验分析过程纯水用水量约0.006m3/d。因此，实验分析用水中，自来水用水量约0.0075m3/d，1.875m3/a。 ③实验清洗用水 实验器皿清洗：使用完的实验器皿先用自来水清洗再用纯水润洗，首次实验器皿清洗废水作危废处置，自来水用水量共计0.005m3/d（其中首次自来水用量为0.0002m3/d）。最后用纯水润洗，用水量为0.002m3/d（自来水用水量约0.0025m3/d）。因此，实验清洗用水中，自来水用量为0.0075m3/d，1.875m3/a。 ④地面拖洗用水 项目每日进行室内地面拖洗，用水量约为0.06m3/d，15m3/a。 项目总用水量为1.275m3/d，318.75m3/a。 （2）排水 项目产生的废水主要为生活污水、纯水制备浓水、地面拖洗废水、清洗废水和实验分析废液（除含酸碱、重金属等检测废液）。 ①生活污水：根据《生活源产排污核算方法和系数手册产污系数》（2021），生活污水产污系数按90%计，则生活污水产生量约为1.08m3/d（270m3/a）。 ②纯水制备浓水：纯水机制备的纯水主要是用于实验分析与仪器清洗，纯水产生量为0.008m3/d（2m3/a），浓水产生量为0.002m3/d（0.5m3/a），通过园区化粪池排入市政污水管网中。 ③地面拖洗废水：根据产污系数按80%计算，则地面拖洗废水为0.048m3/d，（12m3/a） ④实验分析废液：其中检测废液产生量按最高计为0.0003m3/d，检测废液主要含酸碱、重金属等，在实验室分类收集后，按照危废进行处置；除含酸碱、重金属等检测废液外的废水排放量为0.0045m3/d，成分单一且浓度低，可同生活污水、地面拖洗废水等进入园区化粪池处理。 ⑤实验清洗废水：使用过的实验器皿利用自来水清洗与纯水润洗，自来水用水量为0.005m3/d（其中首次清洗废水产生量为0.00016m3/d作危废处置，清洗废水产生量为0.00384m3/d，耗损率约20%），纯水用水量为0.002m3/d（废水产生量为0.0016m3/d，耗损率约20%），因该清洗废水产生量少且污染物浓度较低，可同生活污水、地面拖洗废水等进入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 综上项目排水总量为1.13994m3/d，284.985m3/a。 本项目给排水情况见表2-9： 表2-9 项目给排水情况一览表 用水环节 用水规模 用水定额 新鲜自来水（m3/d） 损耗量 （m3/d） 排水量 （m3/d） 生活用水 12人 25m3/（人·年） 1.2 0.12 1.08 地面拖洗废水 0.06m3/d / 0.06 0.012 0.048 纯水制备 实验分析用水 0.006m3/d / 0.0075 0.0012 0.0003（不外排） 0.0045 润洗用水 0.002m3/d / 0.0025 0.0004 0.0016 浓水 / / / / 0.002 清洗用水 0.0048m3/d / 0.0048 0.00096 0.00384 首次实验器皿清洗废水 0.0002m3/d / 0.0002 0.00004 0.00016（不外排） 合计 1.275 0.1346 1.13994 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 2、供电 项目用电依托园区市政供电网络。 3、供冷与供暖 项目供冷与供暖依托中央空调。 三、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，不提供食宿；一班制，每班工作8小时，年工作250天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目租赁已建成办公楼（达到基本装修标准），因此施工期只进行设备仪器和环保设施的安装调试。产生的污染物主要为少量固废、废气和工人产生的生活废水以及设备安装产生的噪声。 二、运营期工艺流程 按照相关标准和操作规程进行检测。实验室主要的分析方法是化学分析法、电化学分析法、比色法、分光光度法、原子吸收法、气相色谱法等方法。 项目运营期工艺流程及产污位置图，详见图2-2。 （1）样品采集 严格按照国家技术标准要求进行采样（部分需要添加保存剂保存)。 （2）样品交接 采集回来的样品进行登记、交接（需当日测定的如BOD5、总氯、余氯等，当日安排检测，其余不需当日测定的可在 4℃以下保存并在规定时间内检测完。 （3）试剂准备 根据实验方法准备需要的试剂和配制相应的标准溶液等，该过程可能会产生实验废水、废气、废液、固废和噪声。 （4）样品预处理 对待测项目的样品进行前期处理，如测定重金属项目前的消解处理和有机物前期的萃取等步骤，可能会产生实验废水、废气、废液、固废和噪声。 （5）样品测定 根据不同检测项目采用相应检测方法进行样品测定。样品测定过程将可能产生实验废液、废气和噪声和固废。 （6）出具报告 样品测定后进行数据分析、处理，出具检测报告。 报告审核。 完成监测。 图2-2 本项目工艺流程及产污环节图 本项目所涉及的化学物质种类繁杂，每种化学物质所对应的监测方法不一致，以下简要介绍化学与仪器类检测实验、微生物类检测实验过程。 1、化学与仪器类检测实验 图2-3化学与仪器类检测实验工艺流程及产污环节图 工艺说明： 本项目化学类检测实验包括理化检测实验、有机检测实验和无机检测实验。样品接收后，待检样品根据检测项目类别在相应的实验室预先进行前处理，之后通过实验室不同的分析仪器和化学试剂，分析样品的化学指标。 （1）前处理：本项目前处理分为两类，无机实验样品前处理、有机实验样品前处理，部分前处理过程会产生废气，涉及废气产生的前处理操作均在通风柜中进行，其中有机前处理和无机前处理使用硝酸、硫酸、盐酸等酸性试剂会产生酸性废气，经通风柜收集后由SDG吸附剂等材料吸附处理。 （2）检测：主要是利用化学方法（氧化还原、滴定等）对样品进行分析； （3）仪器分析：经前处理制备的样品根据检测项目类别使用不同化学仪器进行上机分析。仪器分析方法主要有原子吸收法、色谱法、电化学法、重量法等。部分仪器分析过程会产生极少量的废气，均经通风柜或集气罩收集后引至活性炭、SDG等材料吸附处理排放。 （4）器皿清洗：样品检毕后，需对检测过程用到的实验器皿进行清洗，分实验器皿清洗过程首先使用适宜的洗液浸泡，之后为使用自来水冲洗，首次清洗废水作危废处置，分类收集后暂存于危废收集桶中，定期交由有资质单位处置，再用自来水清水清洗与纯水机制备的纯水润洗，此部分水污染物浓度很低，可排入园区化粪池，经化粪池处理后进入市政污水管网，最后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 此外，整个实验过程会产生实验废液、废耗材、样品等固体废物，属于一般固废的交环卫部门清运，属于危险废物的收集暂存，定期交由有资质单位处理。 微生物类检测流程 图2-4微生物检测流程及产污环节图 微生物实验操作在微生物室进行，实验器皿使用预先灭菌的容器。微生物实验首先根据检测项目类别配置合适的培养基，然后将样品接种到培养上进行培养，培养结束后计数并记录数据，实验后的器皿先采用高压灭菌锅进行灭菌，将固体培养基从器皿中分离，器皿清洗用分别自来水清洗与纯水润洗，实验过程产生的废弃物为灭菌后的废培养基，清洗器皿清洗废水水污染物浓度很低，可排入园区化粪池，最后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 本项目运营期主要产污环节见表2-9： 表2-9 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污环节 主要污染因子 废气 酸性废气 实验过程 硫酸雾、氯化氢、NOX 有机废气 非甲烷总烃 废水 生活污水 员工办公 pH、COD、BOD5、SS、氨氮 清洗废水（除首次） 仪器、器皿清洗 COD、SS 地面拖洗废水 地面清洁 COD、SS 纯水制备浓水 纯水制备 COD、SS 实验分析废水（除酸碱、重金属等检测废液） 实验过程 COD、SS等 噪声 设备噪声 实验设备、排风系统 设备噪声 固废 一般固废 生活垃圾 员工办公 生活垃圾 剩余一般样品 实验过程 剩余样品及检测后的一般样品 废培养基 废培养基 废滤芯 纯水制备 废离子交换树脂等 危险废物 含酸碱、重金属等检测废液 实验过程 废酸碱、重金属等 首次实验器皿清洗废水 器皿清洗 危险样品 剩余危险样品 废试剂瓶 废试剂瓶 过期试剂 过期试剂 废SDG 酸性废气处理 废SDG 废活性炭 有机废气处理 废活性炭 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁办公楼目前为空置状态，项目为新建项目，因此，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 本项目位于西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状评价引用陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中空气常规六项污染物的数据，对区域环境空气质量现状进行分析，数据来源可靠，引用数据可行。项目所在区（西咸新区）环境空气质量统计结果见表3-1所示。 表3-1 空气质量状况统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 SO2(μg/m³) 年平均质量年浓度 7 60 11.7% 达标 NO2(μg/m³) 年平均质量年浓度 38 40 95.0% 达标 PM2.5(μg/m³) 年平均质量年浓度 48 35 137.1% 不达标 PM10(μg/m³) 年平均质量年浓度 83 70 118.6% 不达标 CO(mg/m³) 24小时平均第95百分位浓度 1.4 4 35.0% 达标 O3(μg/m³) 日最大8小时平均第90百分位浓度 162 160 101.3% 不达标 根据统计结果可知，除细颗粒物PM2.5年平均质量年浓度、颗粒物PM10年平均质量年浓度、O3第90百分位数日最大8小时平均质量浓度外，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，因此，本项目所在区域属于不达标区。 （2）特征污染物 本次环境空气特征因子有非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢。 为了解项目所在区域的特征污染物非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢的环境质量现状，引用同类且在同一个产业园区的实验室项目即西安凯乐环境检测实验室项目（位于中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区，东北方位，距离约43m），其委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司的监测数据（附件4 NO.SPJC-202112-ZH1002）。具体如下： 监测点布置 本项目引用的环境质量现状监测点位与本项目位置关系详见下表3-2。 表3-2 引用的环境质量现状监测点位与本项目位置关系 监测因子 监测点位 与本项目距离 与本项目方位定位 非甲烷总烃 西安凯乐环境检测技术有限公司建设项目 约43m（位于中兴深蓝科技产业园5号楼5层C区） NE 硫酸雾 氯化氢 （2）监测因子 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢。 （3）监测时间及点位 监测时间：2021年12月11日-12月13日； 监测点位：项目所在地下风向。 （3）监测结果 监测结果见表3-3： 监测点位 污染物名称 监测浓度（mg/m3） 标准限值 最大占标率（100%） 达标情况 项目所在地下风向 非甲烷总烃 时均 0.67-0.69 2 34.5 达标 硫酸雾 时均 0.02 0.3 6.7 达标 氯化氢 时均 0.04 0.5 8.0 达标 表3-3 引用环境空气质量补充现状监测结果 根据引用的监测结果可知：项目所在区域环境空气质量监测中非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求；硫酸雾、氯化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中相关要求。 2、声环境质量现状 本项目位于产业园区内，且周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，故可不开展声环境质量现状监测。 3、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于 Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价，可不开展地下水环境质量调查。 4、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价工作。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目位于产业园区内，且产业园区外无自然保护区、珍稀动植物。因此，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求，经调查和实地踏勘，项目厂界外无自然保护区、名胜古迹、风景区，根据项目特点和周围环境特征，将项目场界外500米范围内居民区作为环境空气保护目标，在东南方位距离厂界约105m处有一居民区（沣东旺城），则大气环境保护目标为沣东旺城。 表3-4 主要大气环境保护目标 保护 内容 名称 坐标/° 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 环境 空气 沣东旺城 108.76257182 34.26007497 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SE 105 2、声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。无地下水环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于产业园区内且在办公楼内进行装修及设备安装，不新增占地，且无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放浓度限值。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级标准值 二级标准值* 监控点 浓度mg/m3 硫酸雾 45 50 23 11.5 周界外浓度最高点 1.2 非甲烷总烃 120 156.25 78.12 周界外浓度最高点 4.0 氯化氢 100 3.8 1.9 周界外浓度最高点 0.2 NOX 240 12 6 周界外浓度最高 0.12 *注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。 2、废水 项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 表3-6 水污染物排放标准（除pH外单位为mg/L） 污染物 pH COD BOD5 SS NH3-N TN TP 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 6-9 500 300 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 / / / / 45 70 8 3、噪声 据《西咸新区西咸新区声环境功能区划方案》（陕西咸党政办字〔2022〕12号），本项目所在地为二类声环境功能区（详见附件6），施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准。 表3-7 噪声排放标准（单位：dB（A）） 阶段 边界 标准名称 评价因子 标准值 施工期 四周场界 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 等效连续A声级 dB(A) 70（昼间） dB(A) 55（夜间） 运营期 东厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 等效连续A声级 dB(A) 60（昼间） 50（夜间） 西厂界 南厂界 北厂界 4、固废 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目纯制备浓水、清洗废水（除首次）和生活污水、实验分析废水（除重金属、酸碱等检测废液）、地面拖洗废水等其他污水排入园区化粪池，经预处理后进入市政污水管网排至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂；废气主要为酸性废气和有机废气（以非甲烷总烃计），因此建议总量控制如下，以供参考： 项目总量控制建议指标为 COD：0.11 t/a、NH3-N：0.014 t/a、NOX：0.0027t/a；非甲烷总烃：0.00063t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要是设备安装及调试，主要污染为设备安装过程中产生少量扬尘、废水、噪声，设备安装后废弃的包装材料等，施工期较短且在厂房内进行对周围环境影响较小。 1、废气防治措施 在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中；同时要加强室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，保证室内环境的安全。 2、废水防治措施 项目所在园区已分别铺设了雨水和污水管道，设备安装期间主要水污染物为施工人员生活污水，利用园区原有的卫生设施，可以实现纳管排放，对周边环境不会造成影响。 3、噪声防治措施 要来源于设备安装时的钻孔、敲打、锤击等机械噪声。施工时应合理安排作业时间，在昼间进行施工，禁止夜间进行强振等高噪声作业。由于施工场所位于室内，施工噪声经建筑物阻挡后，可满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 4、固废防治措施 拟采取的控制固体废弃物措施如下： （1）项目施工期生活垃圾，纳入附近环卫部门所设公共垃圾箱内，并由当地环卫部门统一清运、处理； （2）废弃的包装材料有设备供应商全部回收综合利用，不外排。 综上所述，施工期环境的影响是短暂的，在根据施工期实际环境影响问 题，采取报告中提出的一些对策措施后，施工期环境影响是可以接受的，对周围居民的正常生活不产生严重影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染源及治理措施分析 项目运营期产生的废气主要为实验溶液配制和实验过程产生的废气，主要硫酸雾、氯化氢、氢氟酸、NOX等酸性废气（本次评价以硫酸雾、氯化氢、NOX计）和有机废气（以非甲烷总烃计）。 ①有机废气产排情况 本项目有机废气主要包括溶液配制、检测化验时产生的少量废气。溶液配制在通风柜内进行；检测化验采用的设备包括气相色谱仪等，在对应仪器室中进行。溶液配制、检测化验时可能产生废气的试剂包括酮类、醚类等物质，根据建设单位提供资料，项目有机物溶剂年用量约为7kg/a，类比《青山绿水（南京）检验检测有限公司新建环境检测实验室项目环境影响报告表》有关数据，挥发性有机物产生量按用量20%计算，则项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为1.4kg/a。 非甲烷总烃产生时间约为2h/d（涉及有机废气产排年工作时间约为120d）。实验室产生的非甲烷总烃由通风柜或集气罩负压收集后，进入废气处理装置2（含活性炭吸附剂）处理后通过排口DA002排放到大气环境中至大气环境中。经设计单位核算与设计，本项目使用的废气处理装置2的风机风量为8000m3/h，通风柜为负压收集，收集效率为90%以上，本次评价取90%。根据《废气处理工程技术手册（化工工业出版社，2013）》，活性炭吸附理论净化效率>90%，但吸附过程为物理过程，吸附量与被吸附物的浓度有关，参考设计单位提供的资料，本项目中有机废气处理设施，在正常工况85%下，非甲烷总烃有效去除效率约为45%，因此本项目在正常工况下，本次评价活性炭吸附处理对有机废气的净化效率保守估算以50%计。经处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.63kg/a，排放速率为0.00263kg/h，排放浓度为0.328mg/m3；无组织排放量0.14kg/a。 ②酸性废气产排情况（氯化氢、硫酸雾、NOX） 项目酸雾主要产生于无机前处理室。根据建设单位提供的资料，实验室用盐酸密度为1.179g/cm3，年消耗量约10L；硫酸密度为1.84g/cm3，年消耗量约20L；硝酸密度1.50g/cm3，年消耗量20L。考虑到实验过程中各种酸主要优先与样品中的物质发生成盐反应，一般已经被消耗80%以上，剩余20%假设全部挥发，另根据浓硫酸物理性质可知，浓硫酸基本不挥发，但需考虑被蒸汽带出，本次评价基于最大考虑设定硫酸挥发率约为5%。故本项目氯化氢、硫酸雾、NOX产生量分别为2.36kg/a、0.184kg/a、6.00kg/a。 根据设计资料，前处理室、水质分析室等设置通风柜，产生的氯化氢、硫酸雾等酸性废气经通风柜收集后（通风柜为负压收集，收集效率可达90%以上，本次评价取90%），经废气处理装置1中SDG吸附剂（SDG吸附过程与活性炭吸附过程大致一样，故本次评价处理效率也保守取50%）处理后，通过DA002排入到大气环境中。根据建设单位提供的资料，实验室实际工作时间一般为2~4h，其中前处理时间为2h，一般前处理过程可用到酸类物质，涉及酸性废气产排年工作时间约为120d。经设计单位核算与设计，本次使用的废气处理装置1的风机风量为8000m3/h。经处理，氯化氢、硫酸雾、NOX有组织排放量分别为1.06kg/a、0.083kg/a、2.7kg/a，排放速率分别为0.0044kg/h、0.0003kg/h、0.0113kg/h，排放浓度分别为0.55mg/m3、0.043mg/m3、1.41mg/m3；氯化氢、硫酸雾、NOX无组织排放量分别为0.0236kg/a、0.0184kg/a、0.60kg/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气源强排放情况 项目废气源强排放情况见下表。 表4-1 本项目污染物排放源强表 排放形式 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时 间（h） 核算方法 产生量（kg/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度 mg/m3 工艺 核算方法 排放量（kg/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 有组织 DA001 氯化氢 类比法 2.36 0.0098 1.23 通风柜+SDG吸附处理（废气处理装置1） 物料衡算法 1.06 0.0044 0.55 240 硫酸雾 0.184 0.00077 0.096 0.083 0.0003 0.043 NOX 6.00 0.025 3.13 2.7 0.0113 1.41 DA002 非甲烷总烃 1.4 0.00583 0.729 通风柜+活性炭吸附处理（废气装置2） 0.63 0.00263 0.328 无组织 / 氯化氢 类比法 0.0236 0.00098 / / / 0.0236 0.00098 / 硫酸雾 0.0184 0.000077 / / 0.0184 0.000077 / NOX 0.6 0.0025 / / 0.6 0.0025 / 非甲烷总烃 0.14 0.000583 / / 0.14 0.000583 / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）监测要求 废气排口基本情况见下表： 表4-2 运营期排放口基本情况 排放口编号 地理坐标（°） 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 类型 排放标准 DA001 108.75908093，34.26095588 50 0.48 常温 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 DA002 108.75908093，34.26095588 50 0.48 常温 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关要求，本项目废气监测计划如下。 表4-3 运营期监测计划明细表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 DA001 硫酸雾、氯化氢、NOX 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 DA002 非甲烷总烃 一年一次 厂界上风向1个点，下风向3个点 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、NOX 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 废气处理设施可行性 酸性废气处理可行性分析 实验过程中产生的酸雾产生量较小，产生浓度低，由通风柜收集后经过废气处理装置1中的SDG吸附处理，通过DA001排放到大气环境中。本项目酸性废气处理装置，吸附剂为SDG 吸附剂，它是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达 SDG 吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG 吸附剂结构中。SDG吸附剂对酸气的净化是一个多功能的综合作用，除了一般的物理吸附外，还有化学吸附，粒子吸附，催化作用，化学反应等。环评要求建设单位应严格按照设计要求及时添加废气处理设施填料，更换废SDG吸附剂作为危险废物应由有资质的单位处置。采取上述措施后，根据表4-1结果可知，本项目硫酸雾、氯化氢与NOX排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中相关排放要求。对周边环境影响较小，措施可行。 （2）有机废气处理可行性分析 项目将实验过程产生的有机废气分别采用通风柜收集后汇至废气处理装置2中（设计风量8000m3/h），利用其中活性炭吸附剂进行处理，处理后的废气通过排口DA002直接排放至大气环境中，建筑高度约为50m，活性炭是一种广谱吸附剂，对绝大多数有机废气都具有良好的吸附作用，同时对产生的恶臭也有一定的吸附作用。 另外，根据按照西安市生态环境局《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）要求，活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284-2021)规定的优级活性炭指标要求，并明确填充量及时更换。根据设计单位提供的资料，本项目有机废气处理采用的是蜂窝活性炭，蜂窝活性炭的碘吸附值、水分等指标符合要求，具体检测报告详见附件5，年使用量为50kg，每年更换一次。环评要求建设单位应严格按照设计要求及时添加废气处理设施填料，更换废活性炭作为危险废物应由有资质的单位处置。 因此，上述有机废气与酸性废气处理措施可行。 （3）排口位置、高度合理性分析 根据设计资料，本项目在东侧设置一个占地面积约为28.7m2废气处理间，酸性废气与有机废气分别经通风柜收集后，酸性废气进入废气处理装置1（SDG吸附剂）处理，有机废气进入废气处理装置2（活性炭吸附剂）处理后，尾气分别通过排口DA001与DA002排放至大气环境中，本项目所在楼层高度约50m，因此，该排口距离地面约50m。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。由于本项目东南侧105m为沣东旺城，为高层住宅区，本项目排气筒不能满足“高出周围200m半径范围的建筑5m以上”要求，故按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。项目主要大气污染物为硫酸雾、氯化氢、NOX、非甲烷总烃，根据表4-1，可知以上污染物排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）按其高度对应的表列排放速率二级标准值严格50％执行（即硫酸雾标准限值为23kg/h、氯化氢标准限值为3.8kg/h、NOX 标准限值为12kg/h、非甲烷总烃标准限值为156.25kg/h）。 已知项目实验室位于中兴深蓝科技产业园东南角6号楼9层东侧，东临科源四路，按照西咸新区当地建筑物建设相关要求，建筑物外立面应符合城市容貌要求，因此无论从城市容貌角度还是安全角度考虑均不能通过建筑物外立面向上设置排气筒。另外根据项目废气源强排放情况表结果可知，本项目废气经处理设施处理后排放浓度远低于标准限值要求，经排口排放至大气环境中，所产生的环境污染较小。因此环评要求建设单位在运营期间应加强环境管理，定期对环保设施进行维护与保养，保证环保设施正常运行，稳定达标排放。项目结合楼宇其他单位入驻和实际环境影响情况，积极加强环保措施，科学有效减轻项目对外围的环境影响。 综上所述，项目采取上述措施后，各项废气污染物对环境影响较小。故本项目排口设置相对合理。 （4）达标排放及影响评价分析 实验过程中产生的非甲烷总烃通风柜收集后引至废气处理间采用活性炭吸附装置进行处理，处理后引至DA002排放到大气环境中；实验过程中产生硫酸雾、氯化氢与NOX，由通风柜收集后至废气处理间采用SDG吸附装置处理后，并引至DA001排放到大气环境中，本项目采取措施均属于可行技术。采取上述措施后，本项目有机废气与酸性废气排放均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中相关排放要求（排放速率执行严格50%的标准限值）。对周边环境影响较小，措施可行。 综上所述，项目处于环境空气质量不达标区，项目采取上述措施后，各项废气污染物对环境影响较小。 2、废水 项目废水主要为生活污水、纯水制备浓水、实验分析废水（除含酸碱、重金属等检测废液）、地面拖洗废水、清洗废水（除首次）和首次实验器皿清洗废水、含酸碱、重金属等检测废液。纯水制备浓水废水中主要为钙镁离子，水质简单，基本无其他污染物，故纯水制备浓水可与清洗废水（除首次）、生活污水、实验分析废水（除含酸碱、重金属等检测废液）、地面拖洗废水进入园区化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理；首次实验器皿清洗废水、含酸碱、重金属等检测废液作为危险废物，在《国家危险废物名录（2021年版）》中编号为HW49（其他废物），废物代码900-047-49，收集于专用的废液收集桶，定期委托有危废处置资质的单位收集处理。 （1）废水产排情况 根据前文分析，本项目废水产生及排放情况见表4-4。 表4-4 本项目废水产生及排放情况 废水类别 产生工序 处理措施 排放量 排放去向 执行标准 m3/d t/a 生活污水 员工 生活 园区化粪池 1.08 270 先进入园区化粪池预处 理，进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 地面拖洗废水 地面 清洁 0.048 12 清洗废水 实验 过程 0.00384 0.96 纯水润洗废水 0.0016 0.4 纯水制备浓水 0.002 0.5 实验室分析 废水（除含酸碱、重金属等检测废液） 0.0045 1.125 首次实验器皿清洗废水 作为危废处置 0.00016 0.04 分类收集后作为危险废物处置 / 含酸碱、重金属等检测废液 0.0003 0.075 据表4-3废水排放情况可知，生活污水与地面拖洗废水、实验分析废水（除含酸碱、重金属等检测废液）、清洗废水（除首次）将直接进入到园区化粪池中，其中生活污水为主要污染源（约占95%），故本次运营期环评重点分析生活污水污染物排放情况。生活污水参考《生活污染源产排污系数手册》（2021年）中表1-1，COD460mg/L，总氮71.2mg/L，总磷5.12mg/L，氨氮52.2mg/L，其他项参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，本项目生活污水中主要污染指标浓度选取为BOD5220mg/L，SS200mg/L。项目运营期生活污水中主要污染物产排情况见表4-5。 表4-5 项目运营期生活污水主要污染物排放情况 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 产生量 m3/a 浓度 mg/L 产生量 t/a 工艺 效率% 排放量 m3/a 浓度 mg/L 排放量t/a 生 活 污 水 COD 270 460 0.12 化粪池 15 270 391 0.11 BOD5 220 0.059 9 200.2 0.054 SS 200 0.054 30 140 0.038 氨氮 52.2 0.014 0 52.2 0.014 总氮 71.2 0.019 0 71.2 0.019 总磷 5.12 0.0014 0 5.12 0.0014 （2）依托可行性分析 项目综合废水经园区化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求，最终进入市政污水管网排西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得原西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验〔2016〕10号）。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A级标准。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，现阶段污水管网已覆盖到位，本项目外排废水量约1.13994m3/d，经园区化粪池处理后废水，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求以及西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接管要求，本项目废水排放量小、水质简单、可生化降解性较好，不会对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂造成冲击。故项目产生的废水依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 （3）达标排放及影响分析 含酸碱、重金属等检测废液与首次实验器皿清洗废水经收集后分别置于废液桶，暂存于危废暂存区，定期交由有危废处置资质单位处置。清洗废水（除首次）、生活污水、实验分析废水（除含酸碱、重金属等检测废液）、地面拖洗废水等进入园区化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理，尾水排入太平河。本项目外排废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、TP以及少量的酸、碱、盐类等。采取上述措施后，项目对地表水环境的影响是可接受的。 3、噪声 （1）噪声源强 通过类比调查结果分析，本项目主要为废气处理间中的两台风机，具体噪声源强见表4-6。 表4-6 主要噪声源一览表dB(A) 建筑物名称 位置 声源名称 型号 声功率级/dB（A） 声源控制 措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 中兴深蓝产业园6号楼 废气处理间 风机1 / 85 选用低噪声设备、基础减振、墙体隔声、距离衰减、软管连接 43 14 50 4 73 9:00-18:00 20 47 / 风机2 / 85 44 15 50 4 73 20 47 / （2）降噪措施及达标分析 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑声源到受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡；其中在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。本项目噪声源主要在室内。 A．计算车间声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内声压级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）隔声量，dB，本项目取20dB。 B. 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 D.如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 D. 总声压级 式中: T为计算等效声级的时间； N为室内声源个数； 为T时间内第j个室内声源的工作时间； 均按T时间内实际工作时间计算。 本项目运营期只在昼间生产，夜间不生产，声源在四周厂界最近处的噪声预测结果见下表。 表4-7声环境预测结果（单位：dB(A)） 厂界方位 贡献值 背景值 叠加值 昼间 标准值 达标限值 达标情况 东厂界 50 / / 2类 60 达标 西厂界 23.2 / / 2类 60 达标 南厂界 33.2 / / 2类 60 达标 北厂界 33.2 / / 2类 60 达标 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取措施后，经预测东厂界、西厂界、南厂界、北厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，本项目通过选取低噪设备、墙体隔声、距离衰减等措施后，不会对区域声环境质量造成较大影响。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关要求，本项目噪声监测计划如下。 表4-8 项目噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 噪声 东厂界 昼间连续等效 A 声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 西厂界 南厂界 北厂界 （4）噪声污染防治措施可行性分析 运营期主要噪声源位于废气处理间，选取低噪设备、设备安装时进行基础减震，废气处理间墙体进行隔音处理等，并在运营期每月定期对设备进行检修，确保设备处于正常工况。以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 4、固体废物 本项目主要固体废物为职工的生活垃圾、一般工业固废（废包装品等）、危险废物（含酸碱、重金属等检测废液、试剂药品瓶）。 （1）职工生活垃圾 生活垃圾产生量可由下式计算： G=K·N·D×10-3 G—生活垃圾产生量（t/a）； K—人均排放系数（kg/人·天）； N—人口数（人）； D—年工作天数（天）。 项目现有工作人员12人，均不住宿。根据我国生活垃圾的排放系数，住厂职工生活垃圾排放系数K值分别为1.0kg/人·天，不住厂职工每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计，项目生活垃圾日产生量为6.0kg，年工作日250天，则生活垃圾年产生量为1.5t。生活垃圾分类收集后，清运至环卫部门指定地点项目。 （2）一般固体废物 ①废包装 样品采集及药品包装会产生废包装品，如塑料瓶、塑料袋、纸箱等，项目废包装品估算产生量约0.2t/a，集中收集后出售给可利用企业。 ②废滤芯 根据建设项目提供的资料，项目纯水机使用的滤芯1年更换一次，重量约为0.001t/次，废滤芯产生量约为0.001t/a，废滤芯由纯水机厂家回收处置。 ③剩余一般固体样品 项目采集的大多数样品均为一般样品，符合相应标准，不存在严重污染且产生量较小，固体样品（不考虑极少数永久保留样品）可随生活垃圾一并处理，根据建设单位已有经验，剩余一般样品产生量为0.005t/a。 ④废培养基 项目微生物实验过程会产生废培养基，废培养基为一般固废，经高温灭菌后与一般样品一起转运至环卫部门指定地点。 （3）危险废物： ①含酸碱、重金属等检测废液与首次实验器皿废水 实验过程产生的含废酸、废碱、重金属离子等实验检测废液产生量约为0.075t/a；实验结束后，首次实验器皿清洗废水含废酸、废碱、有机溶剂等，首次清洗废水产生量约为0.04t/a。含废酸碱、重金属等检测废液与首次实验器皿废水均用专用废液桶收集暂存于危废暂存区，定期交有资质单位处置。 ②危险样品 项目大多数样品均为一般样品，其中涉及重金属或超标样品等危险样品数量极少，参考其他同类实验室，危险样品产生量约为0.005t/a，危险样品经判定属于《国家危险废物名录》（2021年）或检测结果达到《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）中的限值要求时，应作为危险废物处置。危险样品使用专用废液桶收集暂存后，定期交有资质单位处置。 ③废试剂瓶 根据建设单位提供资料，项目废试剂瓶产生量约为0.01t/a，收集后分类暂存于危废暂存区内，定期交有资质单位处置。 ④过期试剂 项目运营过程中产生的过期试剂约0.005t/a，定期退回试剂供货单位集中处置。 ⑤废活性炭与废SDG 本项目新建两套废气处理装置，根据建设单位提供的资料，项目活性炭与SDG吸附剂年使用量分别为50kg，且活性炭与SDG均应严格按设计要求足量添加、及时更换，根据设计要求，本项目废气处理设施填料更换频次为每年更换一次。 废气处理过程产生的废活性炭和废SDG属于《国家危险废物名录》代号HW49中的900-041-49，吸附有机废气与酸性气体后废活性炭与废SDG产生量约为0.053t/a与0.054t/a，交由有资质的单位处置。 表4-9项目固废产排情况 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 产生量 利用处置方式和去向 生活办公 生活垃圾 一般固废 / 1.5t/a 由环卫工人收集并运至环卫部门指定地点处置 实验过程 废滤芯 一般固废 / 0.001t/a 由厂家回收 废包装 一般固废 / 0.2t/a 集中收集后出售给可利用企业 剩余一固体般样品 一般固废 / 0.005t/a 固体样品随生活垃圾最终运至环卫部门指定地点 废培养基 一般固废 / 0.01t/a 高温灭菌后，随生活垃圾运输环卫部门指定地点 含酸碱、重金属检测废液 危险废物900-047-49 废酸、废碱、重金属、有机物等 0.075t/a 利用专用危废收集桶分类收集，定期由危废资质单位转运处置 首次实验器皿清洗废水 危险废物900-047-49 0.04t/a 危险样品 危险废物900-047-49 0.005t/a 废试剂瓶 危险废物900-047-49 0.01t/a 过期试剂 危险废物900-002-03 0.005t/a 由供货单位回收处置 废气处理 废活性炭 危险废物 900-041-49 有机物 0.053t/a 由有资质的单位处置 废SDG 危险废物 900-041-49 废酸、重金属等 0.054t/a 环境管理要求： （1）一般固废 加强剩余一般固体样品的管理，禁止和危险样品混合存放，混合处置。 （2）危险废物 应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中规定的要求，采取“三防”（防风、防雨、防晒）措施。 ①收集要求 本项目危险废物的收集应按照腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类收集；并按照其不同性质采用不同材质（塑料、钢等）的收集桶，环评要求每个实验室设置专用的危废收集桶，暂存于危废暂存区的危废暂存柜或箱中，并设置明显的警示标识、张贴相应的标志及标签。 性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 ②暂存要求 本项目废液采用符合标准的专用收集桶收集暂存，为防止废液收集桶发生泄漏（由于导入不同性质的化学品，发生强烈反应，释放大量的热使塑料桶发生了熔化、崩塌、火灾等）事故，本次评价要求在废液收集桶暂存地面应设置防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容，并应配备相同容积的应急桶1个，当废液收集桶发生事故时，及时将废液倒入应急桶内（应急桶平时须空置）。危废暂存柜或箱应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中规定的标准要求，危废暂存区所在地面应进行硬化，采取防渗混凝土作为基础防渗，防渗层为环氧树脂漆（或其余防渗材料），满足渗透系数≤10-10cm/s。 此外，危险废物集中收集后定期交有资质的危险废物处置单位回收，并对其进行安全处置，在项目环保验收之前，提供与危险废物处置单位签订的本项目危险废物处置协议；应及时、妥善清运危险废物，尽量减少危险废物临时贮存量；建立危险废物处置台帐。 ③危废贮存转运管理要求： A贴上标签，标签上必须有危险废物名称、编号、危险性、日期及重量； B禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物； C存放转运做好记录，填好危废转移五联单，要有《危险废物转移联单》《危险废物登记台账》等； D各类危险废物分别用特定的收集装置密闭贮存，贴上标签，注明名称、性质、日期，以便于管理； E贮存容器应与危险废物具有兼容性，贮存容器应保持良好情况，如有严重生锈、损坏或泄漏，应立即更换，所有贮存容器应保持随时密闭状态； F贮存设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 5、地下水 本项目虽然存放危险品、危险废物，但是由于位于9层，1-8层均为办公楼，无明显的污染途径，且采取防渗及相关管理措施的情况下，对地下水、土壤影响非常小。 6、土壤 本项目实验室设置于9层，1~8层为办公区域，不存在土壤污染途径，且采取防渗及相关管理措施的情况下，对土壤的影响非常小。 7、生态环境 本项目位于产业园区内，占地范围内无生态环境保护目标，本次评价不做生态环境影响分析。 8、环境风险 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目使用的重点关注危险物质如下表所示，Q 值计算如下： 表 4-10 危险物质数量与临界量比值（Q） 序号 名称 CAS号 本项目最大储存量（t） 临界量（t） 物质存在量与 临界量的比值 1 丙酮 67-64-1 6.32×10-3 10 6.32×10-4 2 盐酸 7647-01-0 5.90×10-3 7.5 7.87×10-4 3 硝酸 7967-93-9 1.50×10-2 7.5 2.0×10-3 4 硫酸 7764-93-9 1.84×10-2 10 1.84×10-3 6 乙炔 74-86-2 9.36×10-5 10 9.36×10-6 7 氢氟酸 7664-39-3 2.87×10-3 1 2.87×10-3 8 磷酸 7664-38-2 9.37×10-3 10 9.37×10-4 9 乙醚 60-29-7 3.57×10-4 10 3.57×10-5 由上表可知，经计算，项目 Q=9.11×10-3＜1，环境风险潜势判定为 I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 1 评价工作等级划分可知，本项目评价工作只需简单分析。 （2）影响途径 项目环境风险的主要影响途径为： 主要影响途径为盐酸、硫酸、硝酸等试剂储运过程中发生泄漏后对环境空气、土壤、地下水、地表水污染，以及实验室含酸碱、重金属等废液等危废泄漏后造成人体健康伤害等。 （3）环境风险防范措施 ①原料从厂家运输和转运至本项目所在地的过程中，需由专人全程监控，转运过程由专用容器储存，并放置本项目指定地点储存，严禁随意搁置。 ②本次评价要求试剂室、危废暂存区所在地面应硬化，并采取重点防渗，设置围堰、托盘或其他防泄漏措施。其他试验区域地面需硬化防渗。 ③试剂室、危废暂存区等风险区域应由专人管理，并有相应的防护和防盗措施。 ④试剂室、危废暂存区应远离火源、热源，保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ⑤酸、碱、氧化物、强反应性物质等易发生反应的物质应分区存放，严禁混放，针对领用各类有毒有害试剂的人员应加强培训试剂的危险特性，避免误操作引发事故。 ⑥乙炔气瓶应放置于合格的气瓶柜中，并应设有乙炔气体泄漏报警装置及通风设施。 ⑦建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度； ⑧编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 （3）应急物资配备 实验室应配备干粉灭火器、消防沙、消防毯及其他应急物资。 （4）员工安全意识培训 企业应对所有员工进行安全培训，员工需掌握物料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，并通过考核后方可上岗。还应定期开展集体性安全培训，不断提高员工安全意识。 （5）加强危险废物暂存区管理，严格按照危险废物暂存要求落实。 在严格落实环评提出的环境风险防范措施的基础上，可有效预防环境风险事故的发生，因此本项目环境风险较小，在可接受范围内。 表 4-11 项目风险评价分析表 建设项目名称 西咸新区生态环境监测站建设项目 建设地点 陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园6号楼9层东侧 地理坐标 经度 108°45′32.578″ 纬度 34°15′39.681″ 主要危险物质及分布 试剂室、专用危险收集桶、危废暂存区 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水) 盐酸、硫酸、硝酸等试剂储运过程中发生泄漏后对环境空气、土壤、地下水、地表水污染，以及实验室含酸碱、重金属等废液等危废泄漏后造成人体健康伤害等 风险防范措施要求 ①原料从厂家运输和转运至本项目所在地的过程中，需由专人全程监控，转运过程由专用容器储存，并放置本项目指定地点储存，严禁随意搁置。 ②本次评价要求试剂室、危废暂存区所在地面硬化，并采取重点防渗，设置围堰、托盘或其他防泄漏措施。其他试验区域地面需硬化防渗。 ③试剂室、危废暂存区等风险区域应由专人管理，并有相应的防护和防盗措施。 ④试剂室、危废暂存区应远离火源、热源，保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ⑤酸、碱、氧化物、强反应性物质等易发生反应的物质应分区存放，严禁混放，针对领用各类有毒有害试剂的人员应加强培训试剂的危险特性，避免误操作引发事故。 ⑥乙炔气瓶应放置于合格的气瓶柜中，并应设有乙炔气体泄漏报警装置及通风设施。 ⑦建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度； ⑧编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 填表说明 (列出相关信息及评价说 明) / 9、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，本次评价不作电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 非甲烷总烃 | 通风柜或集气罩收集，由活性炭吸附装置处置，尾气通过DA002排放到大气环境中 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | DA001 | 氯化氢、硫酸雾、NOX | 通风柜或集气罩收集，由SDG吸附装置处置，尾气通过DA001排放到大气环境中 |  |
|  | 实验室 | 非甲烷总烃（无组织） | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |
|  |  | 氯化氢、硫酸雾、NOX（无组织）） |  |  |
| 地表水环境 | / | COD | 纯水制备浓水和清洗废水（除首次）、生活污水、实验分析废水（除含酸碱、重金属等检测废液）、地面拖洗水等经园区化粪池预处理，通过市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 风机 | 80~85dB（A） | 选用低噪设备、墙体隔声、消声、基础减震、软管连接、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 员工办公 | 生活垃圾 | 环卫部门指定地点 | / |
|  | 实验过程 | 废滤芯 | 厂家回收处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 剩余一般固体样品 | 固体样品随生活垃圾最终运至环卫部门指定地点 |  |
|  |  | 废培养基 | 环卫部门指定地点 |  |
|  |  | 含酸碱、重金属等检测废液 | 分类收集至废液桶，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 首次实验器皿清洗废水 |  |  |
|  |  | 危险样品 |  |  |
|  |  | 废试剂瓶、废手套等 |  |  |
|  |  | 过期化学试剂 | 由供货单位回收处置 |  |
|  | 废气处理 | 废SDG | 由有资质的单位处置 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①原料从厂家运输和转运至本项目所在地的过程中，需由专人全程监控，转运过程由专用容器储存，并放置本项目指定地点储存，严禁随意搁置。 ②本次评价要求试剂室、危废暂存区所在地面应硬化，并采取重点防渗，设置围堰、托盘或其他防泄漏措施。其他试验区域地面需硬化防渗。 ③试剂室、危废暂存区等风险区域应由专人管理 ④试剂室、危废暂存或箱应远离火源、热源，保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ⑤酸、碱、氧化物、强反应性物质等易发生反应的物质应分区存放，严禁混放，针对领用各类有毒有害试剂的人员应加强培训试剂的危险特性，避免误操作引发事故。 ⑥乙炔气瓶应放置于合格的气瓶柜中，并应设有乙炔气体泄漏报警装置及通风设施。 ⑦建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度； ⑧编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 项目实验室应有严格的环境保护管理制度，指定专人负责，环境管理具体内容如下： ①应按有关法律法规的要求，严格执行排污申报制度，及时申请排污许可， ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立有完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 ④项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 项目建成后应根据管理要求完成以下工作： ①项目建成后，及时完成竣工环境保护验收工作； ②积极配合当地环保监测机构，实施环境监测计划； ③建议建设单位及时编制突发环境应急预案，并按照预案内容进行演练。 2、环保投资 表5-1 环保投资一览表 项目 污染种类 设施名称 规格 数量 投资（万元） 环境保护措施和设施 废气 废气收集设施+玻璃钢离心风机+活性炭废气处理设备 / 1套 15 废气收集设施+玻璃钢离心风机+SDG废气处理设备 / 1套 废气处理设施运行维护费用（包含填料替换） / 配套 10 废水 化粪池 1座 依托园区 噪声 减振基座、低噪设备、墙体隔声等设施 / 配套 1 固废 一般固废 / 配套 0.5 危险废物 危废收集桶及危废暂区 / 配套 1.5 合计 28 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | / | / | / | 1.06kg/a | / | 1.06kg/a | 1.06kg/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.083kg/a | / | 0.083kg/a | 0.083kg/a |
|  | NOX | / | / | / | 2.7kg/a | / | 2.7kg/a | 2.7kg/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.63kg/a | / | 0.63kg/a | 0.63kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.11t/a | / | 0.11t/a | 0.11t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.054t/a | / | 0.054t/a | 0.054t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.038t/a | / | 0.038t/a | 0.038t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | 0.014t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.019t/a | / | 0.019t/a | 0.019t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.0014t/a | / | 0.0014t/a | 0.0014t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  | 废包装 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 剩余一般固体样品 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | 废培养基 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01/a | 0.01t/a |
| 危险废物 | 含酸碱、重金属检测废液 | / | / | / | 0.075t/a | / | 0.075t/a | 0.075t/a |
| shou | 首次实验器皿清洗废水 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 危险样品 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 过期试剂 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.053t/a | / | 0.053t/a | 0.053t/a |
|  | 废SDG | / | / | / | 0.054t/a | / | 0.054t/a | 0.054t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①