# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       同力重工烘干设施技改项目

建设单位（盖章）：陕西同力重工股份有限公司

编制日期：           2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 同力重工烘干设施技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 陈建博 | 联系方式 | 15389407954 |
| 建设地点 | 陕西省西安市沣东新城丰产路2339号陕西同力重工股份有限公司现有场地内 |
| 地理坐标 | （E：108度48分43.606秒，N：34度20分8.841秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3599 其他专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 70、采矿、冶金、建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 12.0 |
| 环保投资占比（%） | 15.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 51274.03 |
| 专项评价设置情况 | / |
| 规划情况 | 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020） |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评文件名称：《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 2、召集审查机关：西安市环境保护局（2014年3月31日）； 3、审查文件及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函[2014]20号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 技改项目与规划、规划环评及其审查意见的符合性分析如下表所示。 表1-1 技改项目与规划、规划环评及其审查意见的符合性分析 名称 相关内容 技改项目情况 符合性分析 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020） 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块。其中科学城科技统筹板块：以统筹科技资源为核心，建设以生产、生活、商贸、居住于一体的高科技、生态型、国际化、综合性的“绿色生态区、国际创业园”。 本次技改项目为专用设备制造业，属于高端制造业，选址位于六村堡现代产业板块，符合西咸新区-沣东新城总体规划空间结构布局的要求。 符合 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 技改项目为专用设备制造业，本次技改主要涉及烘干废气设施改造，不新增占地，技改工程在现有项目场地内进行，意在保证产品质量的同时提高热量利用效率，节能环保。符合西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书审查意见相关要求。 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 本次技改项目不新增用水，不属于高耗水、重污染行业。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本次技改项目废气污染物主要为天然气燃烧废气，不属于排污量大的行业。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本次技改项目使用的设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施降噪，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。 本次技改项目不新增固体废物。 符合 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本次技改项目属于其他专用设备制造行业。对照《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》，技改项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类产业，视为允许类。技改项目亦不属于国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规[2022]397号）中所列事项。 因此，本次技改项目符合国家和地方产业政策要求。 （2）项目与相关政策符合性分析 表1-2 技改项目与相关政策符合性分析一览表 文件 具体要求 技改项目情况 符合情况 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号） 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 技改项目使用的循环热风炉属于工业炉窑，燃料为天然气，属于清洁能源，对环境影响较小。 符合 （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 符合 重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 技改项目使用的循环热风炉天然气燃烧废气排放执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的标准。 符合 《环境保护综合名录》（2021年版） “高污染、高环境风险”产品名录 技改项目产品不在《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品名录中。 符合 《陕西省十四五生态环境保护规划》 实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。 技改项目使用的循环热风炉属于工业炉窑，燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的要求。 符合 《西安市大气污染防治条例》（2021修正） 第十八条 本市严格控制污染大气的产业发展，禁止新建、改建、扩建严重污染大气的项目。 技改项目采用天然气作为燃料，不属于严重污染大气的项目。 符合 第二十二条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法定义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任，并接受生态环境主管部门及其环境执法机构和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门的监督检查。 技改项目燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的要求。企业已建立环境保护责任制度，明确了单位负责人和相关人员的责任，负责全厂环保设施管理、环保制度建理及实施、台账管理等相关，并接受西咸新区沣东新城生态环境局及其环境监察大队等相关部门的的监督检查。 符合 第二十七条 向大气排放污染物的单位应当按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。原始监测记录至少保存三年。 建设单位已按照原有环评要求设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物委托有环境监测资质的单位监测。原始监测记录至少保存三年。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年） 关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 技改项目不属于新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等严禁行业。 符合 关中地区市辖区及开发区范围内的新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、西安市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 建设单位已开始开展环保绩效A级评定。 符合 《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023—2027年） 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。 建设单位已开始开展环保绩效A级评定。 符合 “三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 1）一图 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），技改项目位于重点管控单元，其选址与西安市“三线一单”生态环境分区管控的位置关系见附图1-1、图1-2。 西安市生态环境管控单元分布图如下： 图1-1 西安市生态环境管控单元分布图 图1-2 空间冲突分析图 2）一表 技改项目与西安市生态环境总体准入清单符合性分析见表1-3。 表1-3 技改项目与西安市生态环境总体准入清单符合性分析 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 技改项目情况 符合性分析 1 西安市 未央区 未央区重点管控单元3 大气环境受体敏感重点管控区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 技改项目行业类别属于其他专用设备制造，不属于严禁新增行业类型，也不属于重污染企业。 符合 污染物排放管控 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 技改项目采用天然气作为燃料，其使用的循环热风炉属于工业炉窑，燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的要求。 符合 2 西安市 未央区 未央区重点管控单元3 高污染燃料禁 燃区 空间布局约束 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。禁止在本市新建、改建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。禁止新增燃煤集中供热站。新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖(包括地热供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等)，优先采取分布式清洁能源集中供暖。 技改项目燃料使用天然气，天然气属于清洁能源，不属于高污染燃料。 根据陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知（陕发改环资[2022]110号），技改项目不属于该通知中所列“两高”项目。 符合 3 西安市 未央区 未央区重点管控单元3 水环境城镇生活污染重点管 控区 空间布局约束 水环境城镇生活重点管控区： 1.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 技改项目不新增用水类型。 符合 污染物排放管控 水环境城镇生活重点管控区： 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。 符合 4 西安市 未央区 未央区重点管控单元3 大气环境高排 放重点管控区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 技改项目行业类别属于其他专用设备制造，不属于严禁新增行业类型。 符合 污染物排放管控 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3.以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级 高质量发展。 4.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 技改项目燃料使用天然气，天然气属于清洁能源，不属于高污染燃料，燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的要求。根据陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知（陕发改环资[2022]110号），技改项目不属于该通知中所列“两高”项目。 符合 3）一说明 技改项目位于西安市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，对照表4中的管控要求，项目建设符合西安市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。 4）“三线一单”符合情况 技改项目“三线一单”符合情况见表1-4。 表1-4 技改项目“三线一单”符合性分析 序号 三线一单 技改项目情况 符合性 1 生态保护红线 技改项目位于陕西省西安市沣东新城丰产路2339号陕西同力重工股份有限公司现有场地内，周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。 符合 2 环境质量底线 技改项目循环热风炉天然气燃烧烟气经循环利用后通过4根20m高排气筒（DA005、DA006、DA007、DA008）及1根22m高排气筒（DA004）达标排放，不产生废水和固体废物。因此，项目的建设未触及环境质量底线要求。 符合 3 资源利用上线 技改项目主要能源消耗为天然气，项目耗气量相对整个区域来说较小。 符合 4 环境准入负面清单 技改项目属于允许类项目，符合国家产业政策的要求，项目未列入环境准入负面清单中。 符合 技改项目位于重点管控单元，项目排放的废气污染物采取有效的治理措施，污染物排放量较少；项目涉及环境风险的物质经采取相应的风险防范措施后环境风险较小。 综上，技改项目符合“三线一单”管控要求。 （4）项目选址合理性分析 技改项目在陕西省西咸新区沣东新城现代产业园陕西同力重工股份有限公司现有场地内进行烘干设施的改造，不新增占地。陕西同力重工股份有限公司于2020年2月28日取得陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局颁发的建设用地规划许可证（西咸规地字第02-2020-004号），用地性质为工业用地。技改项目产生的各类污染物在采取相应的污染防治措施后均能达标排放，对周围环境影响较小。 因此，从环保角度分析，技改项目选址合理。 （5）项目由来 陕西同力重工股份有限公司现有烘干室内的烘干设备采用天然气加热器，在正式投产后建设单位陆续收到终端客户和经销商的投诉，反馈产品车辆货箱、车架、车架横梁等存在掉漆现象，给企业造成了严重的损失。经建设单位在全国各地用户现场调研和调查，得出发生这种现象的主要原因是：“货箱、车架、横梁等工件底漆未干透，油漆附着力不够，造成底漆、面漆脱落。现货箱涂装流水线生产节拍25~30min左右，车架涂装流水线生产节拍12~20min左右，自制件涂装流水线生产节拍6min左右，生产节拍较快，烘干热风量不能满足生产工况是造成油漆未干透的直接原因。” 综合考虑之下，建设单位拟对现有烘干室进行改造，将烘干室内的烘干设备改为加热循环热风炉，并增大燃烧机的热功率，使用大风量的鼓风机鼓风，以增加进入烘干室体的热风量，并保证新鲜空气和循环风能快速升温至65~80℃,从而确保工件可以在生产节拍内升至60℃左右。 技改后，烘干室在保证产品质量的同时，也能节约能源，减少环境污染，降低生产成本。加热循环热风炉采用热风内循环，每分钟热风循环次数3次左右，热损失少，可满足45min内升到设定温度，自制件涂装流水线在6min内、车架涂装流水线最快12min中工件达到65~80℃，从而满足生产需要。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目组成 技改项目总占地面积为51274.03m2，主要是将部件车间、总装车间中烘干室内天然气加热器改造为加热循环热风炉。技改后不改变现有项目的产品类型及产能。技改项目组成见表2-1。 表2-1 技改项目组成一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 部件车间 位于厂区东侧靠南处，1F，高13.3m，门式钢架结构，占地面积24706.85m2，建筑面积24706.85m2，主要为底板和侧板面板的下料，侧板的拼装、焊接，底板骨架的拼装、焊接，前板和后板的折弯、拼装、焊接，车厢总成组对，部件安装和焊接，副车架和自制件的制作，货箱的喷涂等。 车间已建成并投产使用，改造部分位于车间烘干室区域 总装车间 位于厂区西侧靠南处，1F，车间局部为2F，高13.3m，门式钢架结构，占地面积26567.18m2，建筑面积28572.50m2，主要为底盘合装和车架的制作以及车架和自制件的喷涂。 公用工程 给水 技改项目不新增用水类型。 / 排水 技改项目不产生废水。 / 供电 技改项目供电由园区供电电网提供。 / 供气 技改项目供气由市政天然气管网供应。 依托现有已建成天然气管道 环保工程 废水 技改项目不新增劳动定员，不产生废水。 / 废气 技改项目烘干天然气燃烧废气的10%经过烘干室配套的4根20m高排气筒（DA005、DA006、DA007、DA008）排放，剩余90%的废气与烘干有机废气一起经干式过滤器+活性炭+RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过1根22m高排气筒（DA004）排放。 依托现有废气排放设施 噪声 技改项目设备选型优先选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施进行降噪。 依托现有厂房进行改造 固体废物 技改项目不新增劳动定员，不产生固体废物。 / 2.项目原辅材料 技改项目不新增原辅材料，主要能源消耗为天然气，具体消耗情况如下表所示。 表2-2 技改前后烘干室天然气需求一览表 序号 技改前 技改后 变化量 形态 来源 名称 年消耗量 名称 年消耗量 天然气 2520000m3 天然气 1560000m3 减少960000m3 气体 市政天然气管道 注：天然气年消耗量减少的主要原因是：此次烘干室设备改造后，燃烧机自带变频器，同时循环热风炉内带有不锈钢蓄热体，可将余热充分利用，可根据烘干室内温度自动调节天然气燃烧量，使其消耗量更加精确，有利于节约天然气能源。 3.项目产品方案 技改项目完成后，不改变现有工程产品方案。具体产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案 序号 产品名称 年产量 1 非公路自卸车 6000台/年 2 全路面矿用车 500台/年 4.项目生产设备 技改项目主要生产设备见下表。 表2-4 技改项目主要生产设备一览表 序号 名称 型号 参数 数量/台 安装位置 加热循环热风炉 RO-160000 功率12kW，风量21000m3/h，供热量160000kcai/h 1 部件车间烘干室 加热循环热风炉 RO-200000 功率16kW，风量25000m3/h，供热量200000kcai/h 1 加热循环热风炉 RO-410000 功率37kW，风量70000m3/h，供热量410000kcai/h 2 总装车间烘干室 5.劳动定员及工作制度 技改项目不新增劳动定员。年工作时间250天，一班制，每班8小时。 6.项目公用工程 技改项目不新增劳动定员，故不新增生活用水，生产过程无用水设施。 7.项目平面布置 技改项目不新增占地，在现有用地范围内进行烘干室加热设施的改造。改造后，不改变现有工程平面布局。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 技改项目生产工艺流程及产污环节详见下图。 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）货箱生产工艺说明 ①下料：根据车厢底板、侧板、前板等生产工艺要求，对钢材进行下料（所用原材料钢板进厂后直接下料，无除油除锈等预处理工序）。此过程中会产生切割烟尘和噪声。 ②折弯：根据工艺要求，利用折弯机，将下料后需要折弯的钢材折弯。 ③焊接：按照车厢生产工艺要求，将车厢底板、侧板、前板等进行焊接，需要其他方式连接或拼接的，则采用螺丝或连接板等形式连接。此过程中会产生焊接烟尘和噪声。 ④货箱总成组对：将车厢底板、侧板、前板等按照工艺要求进行组合安装。 ⑤喷丸：组对后的货箱在喷漆前需进行喷丸处理表面，喷丸在密闭的喷丸室进行，去除表面毛刺、浮锈、氧化皮、焊渣、赃物等。此过程中会产生喷丸粉尘和噪声。 ⑥涂装：将清理后的车厢在车厢喷漆室内进行喷漆，水旋喷漆方式，喷漆后进行闪干和烘干。根据工艺需要，冬季时，为保证喷漆室内温度，喷漆室内设置一套空调系统，采用天然气新风空调燃烧天然气提供热源。项目货箱喷漆后须在闪干室和烘干室对其进行烘干，烘干采用加热循环热风炉进行加热，其燃料为天然气。项目主要采用水性漆，调漆工艺简单，不设置专门的调漆间，调漆在喷漆室内进行，使用前即用即调。此过程会产生漆雾、有机废气、天然气燃烧废气以及噪声。 ⑦入库：涂装并烘干后的的车厢入库存放，待总装。 （2）自制件生产工艺说明 ①下料：来料钢材在下料区，根据自制件工艺要求对钢材的形状和尺寸进行下料。所用原材料钢材进厂后直接下料，无除油除锈等预处理工序。此过程中会产生切割烟尘和噪声。 ②打孔：根据工艺及组装需要，对下料后的钢板进行冲孔。此过程中会产生噪声和固废。 ③焊接：利用焊接设备将各部件进行焊接。焊接过程中随时对焊接后的部件进行外观及焊接指标检验，合格品进入下一道工序，不合格品返回焊接工序重新焊接。此过程中会产生焊接烟尘和噪声。 ④抛丸：焊接后的自制件在喷漆前需进行抛丸处理表面，抛丸在密闭的抛丸室进行，去除表面毛刺、浮锈、氧化皮、焊渣、赃物等。此过程中会产生抛丸粉尘和噪声。 ⑤底漆喷涂：将清理后的自制件在自制件喷漆室内进行喷漆，水旋喷漆方式，喷漆后进行流平和烘干。根据工艺需要，冬季时，为保证喷漆室内温度，喷漆室内设置一套空调系统，采用天然气新风空调燃烧天然气提供热源。项目自制件喷漆后须在烘干室对其进行烘干，烘干采用加热循环热风炉进行加热，其燃料为天然气。项目主要采用水性漆，调漆工艺简单，不设置专门的调漆间，调漆在喷漆室内进行，使用前即用即调。此过程会产生漆雾、有机废气、天然气燃烧废气以及噪声。 （3）车架生产工艺说明 ①冲孔：来料槽型大梁进厂后按照工艺要求进行冲孔。此过程中会产生噪声和固废。 ②合梁：根据工艺及组装需要，对槽型大梁进行组装。 ③车架合装：将处理后的车架槽型大梁和自制件按照工艺要求进行组装。 ④车架涂装：将合装后的车架送至车架喷漆室内喷面漆，喷漆室采用水旋喷漆方式。根据工艺需要，冬季时，为保证喷漆室内温度，喷漆室内设置一套空调系统，采用天然气新风空调燃烧天然气提供热源。项目车架喷漆后须在烘干室对其进行烘干，烘干采用加热循环热风炉进行加热，其燃料为天然气。项目主要采用水性漆，调漆工艺简单，不设置专门的调漆间，调漆在喷漆室内进行，使用前即用即调。此过程会产生漆雾、有机废气、天然气燃烧废气以及噪声。 （4）总装及测试 ①总装：根据产品技术要求，将装配需要的车架、车厢，连同其他电气、制动、传动、行驶、转向、操纵、仪表、附件等相关系统一起进行总体组装。 ②调试：总装完成后即进行调试，不符合要求部位重新进行调整。 ③测试：整机调试结束后，在车间外进行整机试运行测试，测试过程不合格品返回重新调试并测试检验，直至合格。 （5）整机补漆 检测合格后，再对整机外观进行检查，若发现有掉漆现象，将设备移至整机补漆房进行喷涂，喷涂完成后再打开喷漆房内烤灯进行烘烤。现有项目水性漆补漆喷涂量较小，不设置专门的调漆间，调漆在整机补漆房内进行，使用前即用即调。喷涂采用水性漆，喷涂量较小，产生的喷涂废气采用干式过滤器除漆雾后，再利用活性炭吸附后借用货箱面漆喷涂废气处理装置中的RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过其排气筒排放。整机补漆工艺流程图如下： 图2-2 现有项目整机补漆生产工艺流程及产污环节图 图2-3 技改后烘干室工作原理图 技改后烘干室工作原理： 新风通过进风口进入燃烧室体以满足燃烧机点燃需求，同时鼓风机鼓入大量新风进行混合降温。为保证燃烧腔体内的安全，会有一小部分烟气和被加热的新鲜空气经过蓄热提后通过排烟口排出，即通过现有4根20m高排气筒（DA005、DA006、DA007、DA008）排出。剩余未排出的烟气和热气经过过滤和不锈钢热风管，一部分热风进入密闭的烘干室体，一部分加热不锈钢热风管，工件吸热后的低温风返回并再次经过热风管加热后又可以进入室体加热工件。在热风循环循环过程中，为保证烘干室内安全，会有一小部分热风与烘干产生的有机废气通过烘干室底部的废气管道排入现有有机废气处理装置，处理达标后通过现有1根22m高排气筒（DA004）排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2020年6月24日，现有项目取得了陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局《关于同力重工非公路自卸车及全路面矿用车制造基地环境影响报告表的批复》（陕西咸沣东审服准字[2020]114号），现有项目于2020年6月开工建设，2022年3月初建成投产，开始了部件车间和总装车间的调试，在调试过程中发现实际原辅材料消耗量较环评阶段的预算量有明显变化，且污染物排放量明显增加，造成了重大变动，因此重新报批项目环评。2022年6月16日，现有项目取得了陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局《关于同力重工非公路自卸车及全路面矿用车制造基地（重大变动）环境影响报告表的批复》（西咸沣东审准[2022]60号）。陕西同力重工股份有限公司于2022年7月29日取得了排污许可证，证书编号为91610000770021473U001U，有效期限为2022年7月29日至2027年7月28日。2022年8月3日，建设单位已办理突发环境事件应急预案，备案编号为610163-2022-020-L。2022年12月，现有项目完成了竣工环境保护验收。 根据《关于陕西同力重工股份有限公司同力重工非公路自卸车及全路面矿用车制造基地（重大变动）环境影响报告表的批复》（陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局，西咸沣东审准[2022]60号，2022年6月16日）、陕西省生态环境厅《关于陕西省排污权交易情况的确认函》（陕环排管函[2022]14号）（陕环排管函[2022]22号），现有项目污染物排放总量控制指标为COD3.59t/a、氨氮0.264t/a、VOCS10.609t/a、SO20.886t/a、NOx4.933t/a。 1、现有项目原辅材料 现有项目原辅材料使用情况如下表所示。 表2-5 现有项目原辅材料使用情况一览表 序号 名称 型号规格/组成 单位 年用量 原辅料 钢板 Q345B 吨 22256 钢板 T700 吨 25204 钢板 NM400 吨 17721 型钢 Q345B/200*100*10 吨 3983 漆料 水性底漆 t 270 水性面漆 t 250 焊丝 / t 1122 二氧化碳（液态） / t 52 氩气（液态） / t 520 氧气（液态） / t 365 柴油 / L 650000 液压油 / L 1207143 防冻液 / L 742857.1 机油 / L 241428.6 絮凝剂 / t 0.5 能源 电 / 万kWh/a 500 水 / t/a 15349.64 天然气 / 万m3/a 402 2.现有项目产品方案 现有项目产品方案如下表所示。 表2-6 现有项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 1 非公路自卸车 6000台/年 2 全路面矿用车 500台/年 3.现有项目生产设备 现有项目生产设备如下表所示。 表2-7 现有项目生产设备一览表 序号 名称 型号 数量/台/套 柴油加注机 / 1 防冻液加注机 / 1 转向助力液加注机 / 1 车桥齿轮油加注机 / 1 齿轮油加注机 / 1 数控折弯机 1200t/9000mm 1 数控折弯机 PBC-500/4100 1 数控折弯机 320t/3200mm 2 数控折弯机 PR6-320/3100 2 数控折弯机 225t/3100mm 1 液压闸式剪板机 20mm/4000mm 1 液压闸式剪板机 13mm/3200mm 1 液压闸式剪板机 13mm/4000mm 1 液压闸式剪板机 8mm/3200mm 1 压力机 Y32-315 1 高速钻 BOSM2000*1600 1 带锯床 GWK4240-60H 1 激光切割机（大族） 2500×8000mm，12000W，含空压机等 2 数控大梁冲 200T 1 纵梁精细等离子切割机 空气 1 钻床 / 2 50钻床 / 1 卧钻 / 2 数控精细等离子切割机 280A，6.5m*16m 1 底板焊接 伸缩棚9000*5000*2500mm 2 底板左右翻转焊接 罩子轮廓尺寸7500*1500 mm 2 底板清理/补焊 伸缩棚9000*5000*2500 mm 1 前板正面焊接1 罩子轮廓尺寸4500*3500 mm 1 前板正面焊接2 罩子轮廓尺寸4500*3500 mm 1 前板背面焊接 伸缩棚5000*4000*2500 mm 1 侧板正面焊接1 每台机器人配1个随动集尘罩 （罩子轮廓尺寸3000*2000 mm） 4 侧板正面焊接2 每台机器人配1个随动集尘罩 （罩子轮廓尺寸3000*2000 mm） 4 侧板正面焊接3 罩子轮廓尺寸8500*3500 mm 2 侧板翻转焊接 罩子轮廓尺寸8500*3000 mm 2 车厢内缝焊接 罩子轮廓尺寸8000*4500 mm 1 角板/底板拼缝焊接1 罩子轮廓尺寸8000*4500 mm 1 角板/底板拼缝焊接2 罩子轮廓尺寸8000*4500 mm 1 后板正面焊接1 罩子轮廓尺寸4500*3500 mm 1 后板正面焊接2 罩子轮廓尺寸4500*3500 mm 1 后板背面焊接 伸缩棚5000*4000*2500 mm 1 箱体翻转焊接 翻转机高度5600mm，房间10000*5000*6000 2 副车架翻转焊接 翻转机高度4110mm，房间7500*3500*5000 mm 1 副车架补焊 7米延长吸气臂，配3米旋臂+4米 柔性吸气臂，含立柱，H=2900mm 1 副车架点焊 7米延长吸气臂，配3米旋臂+4米 柔性吸气臂，含立柱，H=2900mm 1 副车架纵梁切割 JTLJ-8CD 1 底板管矩切割 JTLJ-8CD 1 小件分装焊接 JTLJ-16CD 1 小件分装焊接 罩子轮廓尺寸4000*4000mm 2 货箱涂装线喷丸室 外廓尺寸：12.5*7.4*6m 1 货箱涂装线预热室 外廓尺寸：11.3*6.14*4.9m 1 货箱涂装线底漆喷漆室 外廓尺寸：12.5*7.36*9m 1 底漆闪干室 外廓尺寸：11.3*6.1*4.9m 1 货箱涂装线底漆烘干室 外廓尺寸：11.7*6.1*4.9m 1 面漆喷漆室 外廓尺寸：12.5*7.36*9m 1 货箱涂装线面漆闪干室 外廓尺寸：11.225*6.1*4.9m 1 面漆烘干室 外廓尺寸：11.650*6.1*4.9m 1 货箱涂装线面漆强冷室 外廓尺寸：11.825*6.1*4.9m 1 高压清洗机 21L/min 1 万向摇臂钻床 / 2 液压油定量加注机 每台车加注约200L 1 电焊机 500 1 底板矩管切割机 空气 2 底板开坡等离子切割机 空气 1 小蜜蜂便携式数控切割机 纵梁和管矩切割 2 底板焊接机器人 / 4 角板焊接机器人 / 3 货箱翻转变位机 / 2 前板正面焊接 / 2 前板背面焊接 / 1 前板翻转机 / 1 后门翻转机 / 1 后门矫平机 / 2 副车架小蜜蜂便携式数控切割机 空气，带除尘 2 PIN打刻机 / 1 电焊机 / 168 有机废气处理风机 / 2 焊接废气处理风机 / 7 制冷机 / 2 有机废气处理风机 / 2 前骑马螺栓拧紧机 / 2 后骑马螺栓拧紧机 180～1800N.m 2 打码机 / 1 齿轮油加注机 JRJZ-V02P 1 电瓶箱分装变位机 / 1 全自动裁管机 QRJ-18 1 半自动管接头铆接机 / 2 液压油加注机 转向器 1 防冻液加注机 JRJZ-V02P 1 柴油加注机 / 1 冷媒加注机 / 1 轮胎拧紧机 120～1200N.m 2 前桥顶升机 / 1 电焊机 / 1 齿轮油、柴机油定量加注一体机 / 1 轮胎组装线空压机 GA22+ 1 冷干机 F55 1 纵梁翻转机 / 2 打码机 / 1 螺纹涂胶机 M14/M16，M18/M20 2 压销机 1 自制件线抛丸、清理室 前副室8*1.2*3m，主室体3*2*3m，后副室体7*1.2*3m，清理室6*4*3m 1 自制件线预热室 10000*1600*2900mm 1 自制件线喷漆室 10000*4000*7580mm 1 自制件线流平室 10000*4000*7580mm 1 自制件线油漆烘干室 35000*1600*2900mm 1 车架线预热室 11550*3300*2700mm 1 车架线喷漆室 12000*4900*7600mm 1 车架线闪干室 11550*3300*2700mm 1 车架线烘干室 11700*3300*2700mm 1 车架线地面链 约62.25米，地推链 1 整机补漆室 14150*7600*7750mm 1 数控折弯机 650t/6000mm 1 激光切割机（百超） 4000*2000mm，4400W，含空压机等 1 激光切割机（大族） 2500×8000mm，12000W，含空压机等 1 50钻床 / 6 液压钳式铆接机 / 2 焊接废气处理风机 / 2 风冷喷油螺杆式空压机 排气量（CMM）：20，排气压力（MPa）：0.85，定频，国标一级能效 2 风冷喷油螺杆式空压机 排气量（CMM）：20，排气压力（MPa）：0.85，变频，国标一级能效 1 微热吸附式干燥机 压力露点-20℃，气耗量7% 3 冷却塔 / 1 天然气锅炉 0.77MW 1 4.现有项目生产工艺 现有项目生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-4 现有项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 现有项目非公路自卸车及全路面矿用车生产过程主要包括货箱生产、自制件生产、车架生产以及总装和测试。 （1）货箱生产工艺说明 ①下料：根据车厢底板、侧板、前板等生产工艺要求，对钢材进行下料（所用原材料钢板进厂后直接下料，无除油除锈等预处理工序）。此过程中会产生切割烟尘和噪声。 ②折弯：根据工艺要求，利用折弯机，将下料后需要折弯的钢材折弯。 ③焊接：按照车厢生产工艺要求，将车厢底板、侧板、前板等进行焊接，需要其他方式连接或拼接的，则采用螺丝或连接板等形式连接。此过程中会产生焊接烟尘和噪声。 ④货箱总成组对：将车厢底板、侧板、前板等按照工艺要求进行组合安装。 ⑤喷丸：组对后的货箱在喷漆前需进行喷丸处理表面，喷丸在密闭的喷丸室进行，去除表面毛刺、浮锈、氧化皮、焊渣、赃物等。此过程中会产生喷丸粉尘和噪声。 ⑥涂装：将清理后的车厢在车厢喷漆室内进行喷漆，水旋喷漆方式，喷漆后进行闪干和烘干。根据工艺需要，冬季时，为保证喷漆室内温度，喷漆室内设置一套空调系统，采用天然气新风空调燃烧天然气提供热源。项目货箱喷漆后须在闪干室和烘干室对其进行烘干，烘干采用加热元体进行加热，其燃料为天然气。现有项目主要采用水性漆，调漆工艺简单，不设置专门的调漆间，调漆在喷漆室内进行，使用前即用即调。此过程会产生漆雾、有机废气、天然气燃烧废气以及噪声。 ⑦入库：涂装并烘干后的的车厢入库存放，待总装。 （2）自制件生产工艺说明 ①下料：来料钢材在下料区，根据自制件工艺要求对钢材的形状和尺寸进行下料。所用原材料钢材进厂后直接下料，无除油除锈等预处理工序。此过程中会产生切割烟尘和噪声。 ②打孔：根据工艺及组装需要，对下料后的钢板进行冲孔。此过程中会产生噪声和固废。 ③焊接：利用焊接设备将各部件进行焊接。焊接过程中随时对焊接后的部件进行外观及焊接指标检验，合格品进入下一道工序，不合格品返回焊接工序重新焊接。此过程中会产生焊接烟尘和噪声。 ④抛丸：焊接后的自制件在喷漆前需进行抛丸处理表面，抛丸在密闭的抛丸室进行，去除表面毛刺、浮锈、氧化皮、焊渣、赃物等。此过程中会产生抛丸粉尘和噪声。 ⑤底漆喷涂：将清理后的自制件在自制件喷漆室内进行喷漆，水旋喷漆方式，喷漆后进行流平和烘干。根据工艺需要，冬季时，为保证喷漆室内温度，喷漆室内设置一套空调系统，采用天然气新风空调燃烧天然气提供热源。项目自制件喷漆后须在烘干室对其进行烘干，烘干采用加热元体进行加热，其燃料为天然气。现有项目主要采用水性漆，调漆工艺简单，不设置专门的调漆间，调漆在喷漆室内进行，使用前即用即调。此过程会产生漆雾、有机废气、天然气燃烧废气以及噪声。 （3）车架生产工艺说明 ①冲孔：来料槽型大梁进厂后按照工艺要求进行冲孔。此过程中会产生噪声和固废。 ②合梁：根据工艺及组装需要，对槽型大梁进行组装。 ③车架合装：将处理后的车架槽型大梁和自制件按照工艺要求进行组装。 ④车架涂装：将合装后的车架送至车架喷漆室内喷面漆，喷漆室采用水旋喷漆方式。根据工艺需要，冬季时，为保证喷漆室内温度，喷漆室内设置一套空调系统，采用天然气新风空调燃烧天然气提供热源。项目车架喷漆后须在烘干室对其进行烘干，烘干采用加热元体进行加热，其燃料为天然气。现有项目主要采用水性漆，调漆工艺简单，不设置专门的调漆间，调漆在喷漆室内进行，使用前即用即调。此过程会产生漆雾、有机废气、天然气燃烧废气以及噪声。 （4）总装及测试 ①总装：根据产品技术要求，将装配需要的车架、车厢，连同其他电气、制动、传动、行驶、转向、操纵、仪表、附件等相关系统一起进行总体组装。 ②调试：总装完成后即进行调试，不符合要求部位重新进行调整。 ③测试：整机调试结束后，在车间外进行整机试运行测试，测试过程不合格品返回重新调试并测试检验，直至合格。 （5）整机补漆 检测合格后，再对整机外观进行检查，若发现有掉漆现象，将设备移至整机补漆房进行喷涂，喷涂完成后再打开喷漆房内烤灯进行烘烤。现有项目水性漆补漆喷涂量较小，不设置专门的调漆间，调漆在整机补漆房内进行，使用前即用即调。喷涂采用水性漆，喷涂量较小，产生的喷涂废气采用干式过滤器除漆雾后，再利用活性炭吸附后借用货箱面漆喷涂废气处理装置中的RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过其排气筒排放。整机补漆工艺流程图如下： 图2-5 现有项目整机补漆生产工艺流程及产污环节图 5.现有项目污染物类型及采取的环保措施 废气 ①喷涂废气及喷涂天然气燃烧废气 现有项目喷漆、闪干、烘干工序和整机补漆工序均在密闭车间内进行。现有项目货箱底漆、货箱面漆、车架、自制件喷涂采用环保水性漆，货箱底漆、面漆以及自制件底漆和车架面漆采用水旋喷漆室进行喷漆，喷漆废气分别通过各自水旋喷漆室去除漆雾后，再分别经4套“干式过滤器+活性炭+RCO蓄热式催化燃烧”装置处理后通过1根22m高排气筒（DA004）达标排放。货箱底漆、面漆以及自制件底漆和车架面漆闪干、烘干废气通过负压收集后分别汇入货箱底漆、面漆以及自制件底漆和车架面漆的喷漆废气处理装置处理后通过排气筒（DA004）达标排放；整机补漆采用水性漆，喷涂过程中产生的废气经干式过滤后，再利用活性炭吸附后借用货箱面漆喷涂废气处理装置中的RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过排气筒（DA004）达标排放。现有项目喷涂过程中喷漆室在冬季需要通过天然气新风空调进行加热，天然气燃烧废气由1根22m高排气筒（DA004）排放。 ②烘干天然气燃烧废气 现有项目自制件底漆预热和车架面漆烘干过程中采用同一个加热元体进行天然气燃烧加热，天然气燃烧废气通过1根20m高排气筒排放（DA005）；现有项目自制件底漆烘干和车架面漆预热过程中采用同一个加热元体进行天然气燃烧加热，天然气燃烧废气通过1根20m高排气筒排放（DA006）；现有项目货箱面漆闪干和烘干过程中采用同一个加热元体进行天然气燃烧加热，该部分天然气燃烧废气通过1根20m高排气筒排放（DA007）；现有项目货箱底漆闪干和烘干过程中采用同一个加热元体进行天然气燃烧加热，货箱底漆预热过程中采用一个加热元体进行天燃气燃烧加热，天然气燃烧废气通过1根20m高排气筒排放（DA008）。 ③切割废气 现有项目钢板采用激光切割机和等离子切割机进行切割，切割过程中产生的烟尘通过各设备自带的烟尘净化器处理后在车间内排放。 ④喷丸、抛丸废气 现有项目货箱表面喷涂油漆前需要进行喷丸处理表面，喷丸在密闭喷丸室（位于部件车间内）进行，产生的喷丸废气由风机负压收集于旋风除尘+布袋除尘器进行处理，处理后的洁净废气再进入喷丸室循环流通。项目喷丸室密闭性较好，仅在工件进出时有少量的废气以无组织形式溢出。项目自制件在喷涂油漆前需要进行抛丸处理表面，抛丸在密闭抛丸室（位于总装车间内）进行，产生的抛丸废气由风机负压收集于旋风除尘+布袋除尘器进行处理，处理后的洁净废气再进入抛丸循环流通。项目抛丸室密闭性较好，仅在工件进出时有少量的废气以无组织形式溢出。 ⑤焊接废气 现有项目焊接烟尘通过9套焊接烟尘净化器处理，其中总装车间内产生的焊接烟尘经集气罩收集后通过2台焊接烟尘净化器处理后在车间内无组织排放；部件车间内由于部分焊接工位远离焊接烟尘收集管道未对其进行收集，该部分焊接烟尘经过集气罩收集后通过1台焊接烟尘净化器处理后在车间内无组织排放，其余工位产生的焊接烟尘经集气罩收集后通过焊接烟尘收集管道收集后经6台焊接烟尘净化器处理通过3根22m排气筒（DA001、DA002、DA003）排放。 ⑥锅炉废气 现有项目采用1台0.77MW天然气热水锅炉为厂区办公冬季供暖，锅炉燃烧废气通过1根24m高排气筒（DA009）排放。 根据建设单位提供的监测数据：现有项目喷涂废气非甲烷总烃、二甲苯排放浓度最大值分别为2.0mg/m3、0.298mg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1标准（非甲烷总烃50mg/m3、二甲苯15mg/m3）；喷涂天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最大值分别为7.4mg/m3、ND3mg/m3、19mg/m3，满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》中相关规定（颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）；烘干天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最大值分别为4.7mg/m3、ND3mg/m3、23mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）；焊接废气颗粒物排放浓度最大值为5.8mg/m3、排放速率最大值为0.406kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准（120mg/m3、9.32kg/h）；燃气锅炉天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最大值分别为5.9mg/m3、ND3mg/m3、33mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）。 废水 现有项目备餐间废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池处理，然后通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 现有项目喷漆房水旋工艺废水进入漆泥捞渣站，经投加絮凝剂去除其中的漆雾和有机成分后循环使用，不外排。 现有项目高压清洗含漆渣废水经水泵泵送至漆泥捞渣站作为漆泥捞渣站补水循环使用，不外排。 现有项目锅炉定期排污水和阳离子交换树脂排污水为清净下水，用于厂区抑尘洒水，不外排。 根据建设单位提供的监测数据：现有项目废水总排口各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准。 噪声 现有项目噪声源分别布置于试制车间、部件车间、总装车间和锅炉房内，通过选用低噪声设备、基础减振、软连接、厂房隔声等措施进行降噪。 根据建设单位提供的监测数据：现有项目东、西、北厂界四周昼间噪声监测最大值为56dB（A）之间，夜间噪声监测最大值为45dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求；南厂界昼间噪声监测最大值为56dB（A）之间，夜间噪声监测最大值为44dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值要求。 固体废物 现有项目生活垃圾采用垃圾桶分类收集，固定地点堆放，定期交由环卫部门统一清运；废油脂收集后交西安维尔利环保科技有限公司处置；废边角料、除尘灰、焊渣收集后交由陕西宏森物资回收有限公司处理；废水性漆渣、废水性漆桶、废水性漆干式过滤器滤芯收集后交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理；废包装材料交由环卫部门统一清运；废催化剂由厂家回收；废活性炭、废机油、废液压油和含油抹布等危险废物收集后暂存于废料库（危废暂存间），定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置；废离子交换树脂定期由厂家更换后直接带走回收利用，不在厂内存储。 根据建设单位提供的现有项目环境影响评价报告表及竣工环境保护验收报告，现有项目污染物排放情况如下表所示。 表2-8 现有项目污染物排放情况一览表 污染类型 污染物名称 排放量（固体废物产生量） 废气 颗粒物 13.944t/a VOCs 10.609t/a 二甲苯 0.034t/a SO2 0.887t/a NOx 4.831t/a 废水 生活污水 10560m3/a COD 3.590 t/a BOD5 1.584t/a SS 1.394t/a 氨氮 0.264t/a 总磷 0.074t/a 总氮 0.422t/a 动植物油 0.338t/a 固体废物 生活垃圾 60t/a 废边角料 2t/a 除尘灰 14.723t/a 焊渣 56.1t/a 废水性漆渣 124.451t/a 废水性漆桶 19.35t/a 废水性漆干式过滤器滤芯 20t/a 废包装材料 2t/a 废催化剂 0.002t/a 废活性炭 11.2t/a 废机油 0.2t/a 废液压油 0.5t/a 废油抹布 0.01t/a 根据现场踏勘结果，现有项目目前不存在相关环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 技改项目位于西咸新区沣东新城，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区。项目常规污染物引用陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》中2022年1月—12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见表3-1。 表3-1 西咸新区大气环境现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.6 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.1 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 38 40 95.0 达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 1400 4000 35.0 达标 O3 90%顺位8小时平均浓度 162 160 101.3 不达标 环境空气常规六项指标中，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O390%顺位8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目所在区属于不达标区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 技改项目厂界外500m范围内大气环境保护目标如下表所示。 表3-2 技改项目周围主要环境保护目标 环境 要素 保护对象 相对厂址位置 人数 坐标 保护内容 环境功能区 方位 距离（m） E N 环境 空气 芊域阳光小区 E 450 5000人 108°49′9.793″ 34°20′14.963″ 人群 健康 二类区 注：以技改项目用地范围作为边界所得相对距离。 2、声环境 技改项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 技改项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 技改项目天然气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关规定。 表3-3 技改项目废气排放执行标准 执行标准 污染物 排放限值 环大气[2019]56号 颗粒物 30mg/m3 二氧化硫 200mg/m3 氮氧化物 300mg/m3 2.废水排放标准 技改项目无废水产生。 3.噪声排放标准 技改项目东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，南厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，具体标准值见下表。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 污染物 噪声限值dB（A） 执行标准 昼间 夜间 噪声 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 4.固体废物执行标准 技改项目无固体废物产生。 |
| 总量 控制 指标 | 技改项目大气污染物总量控制指标为NOx，其指标量纳入现有工程总量许可量中。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 技改项目施工期活动主要是烘干设备的改造及调试。施工期产生的污染物主要是安装设备产生的噪声，且施工工期较短。随着施工期结束，这种影响也会随之消失。本评价不再详细描述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 技改项目运营期产生的大气污染物主要为烘干天然气燃烧废气，包括自制件烘干天然气燃烧废气、车架烘干天然气燃烧废气、货箱面漆烘干天然气燃烧废气、货箱底漆烘干天然气燃烧废气。根据建设单位提供的资料，这四组烘干天然气燃烧废气的10%经过烘干室配套的4根20m高排气筒（DA005、DA006、DA007、DA008）排放，剩余90%的废气与烘干有机废气一起经干式过滤器+活性炭+RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过1根22m高排气筒（DA004）排放。废气产生及排放情况如下表所示。 表4-1 项目运行废气产生、排放情况一览表 类别 污染源 污染物 工作时间/h/a 产生量t/a 产生速率/kg/h 产生浓度/mg/m3 治理措施及效率 是否为可行技术 排放量t/a 排放速率/kg/h 排放浓度/mg/m3 排放形式 废气 自制件烘干 颗粒物 2000 0.00572 0.00286 21.03 / / 0.00572 0.00286 21.03 有组织（DA005） SO2 2000 0.000036 0.000018 0.13 / / 0.000036 0.000018 0.13 NOx 2000 0.0187 0.004675 68.75 低氮燃烧器，50% 是 0.0187 0.004675 68.75 车架烘干 颗粒物 2000 0.00572 0.00286 21.03 / / 0.00572 0.00286 21.03 有组织（DA006） SO2 2000 0.000036 0.000018 0.13 / / 0.000036 0.000018 0.13 NOx 2000 0.0187 0.004675 68.75 低氮燃烧器，50% 是 0.0187 0.004675 68.75 货箱面漆烘干 颗粒物 2000 0.012584 0.006292 21.03 / / 0.012584 0.006292 21.03 有组织（DA007） SO2 2000 0.0000792 0.0000396 0.13 / / 0.0000792 0.0000396 0.13 NOx 2000 0.04114 0.010285 68.75 低氮燃烧器，50% 是 0.04114 0.010285 68.75 货箱底漆烘干 颗粒物 2000 0.020592 0.010296 21.03 / / 0.020592 0.010296 21.03 有组织（DA008） SO2 2000 0.0001296 0.0000648 0.13 / / 0.0001296 0.0000648 0.13 NOx 2000 0.06732 0.01683 68.75 低氮燃烧器，50% 是 0.06732 0.01683 68.75 自制件、车架、货箱面漆、货箱底漆烘干 颗粒物 2000 0.401544 0.200772 21.03 / / 0.401544 0.200772 21.03 有组织（DA004） SO2 2000 0.0025272 0.0012636 0.13 / / 0.0025272 0.0012636 0.13 NOx 2000 1.31274 0.65637 68.75 低氮燃烧器，50% 是 1.31274 0.65637 68.75 合计 颗粒物 / 0.44616 / / / / 0.44616 / SO2 / 0.002808 / / / / 0.002808 / NOx / 1.4586 / / / / 1.4586 / 技改项目废气排放口依托现有工程已设置的，不再新增废气排放设施，具体情况如下表： 表4-2 废气排放口情况 排放口编号及名称 高度/m 地理坐标 排放口类型 排气筒内径/m 温度/℃ DA004排气筒 22 108°48′46.126″E 34°20′6.861″N 一般排放口 3.4 40 DA005排气筒 20 108°48′47.126″E 34°20′7.764″N 一般排放口 0.25 80 DA006排气筒 20 108°48′45.344″E 34°20′7.769″N 一般排放口 0.25 80 DA007排气筒 20 108°48′45.320″E 34°20′6.094″N 一般排放口 0.30 80 DA008排气筒 20 108°48′47.121″E 34°20′6.094″N 一般排放口 0.30 80 技改项目废气环境监测计划见表4-3： 表4-3 废气监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 DA004排气筒出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） DA005排气筒出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 DA006排气筒出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 DA007排气筒出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 DA008排气筒出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 废气的产生、源强估算、收集、治理、排放过程如下： 技改项目烘干工序年工作250天，每天作业时间约为8h。加热循环热风炉分布在部件车间和总装车间，分别设置2台。其中自制件和车间烘干设置在总装车间内、货箱底漆和面漆烘干设置在部件车间内。 自制件烘干过程中采用1套循环热风炉进行天然气燃烧加热，天然气消耗量为100m3/h，天然气用气量为200000m3/a；车架烘干过程中采用1套循环热风炉进行天然气燃烧加热，天然气消耗量为100m3/h，天然气用气量为200000m3/a；货箱面漆烘干过程中采用1套循环热风炉进行天然气燃烧加热，天然气消耗量为220m3/h，天然气用气量为440000m3/a；货箱底漆烘干过程中采用1套循环热风炉进行天然气燃烧加热，天然气消耗量为360m3/h，天然气用气量为720000m3/a。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》中涂装工序天然气工业炉窑废气中各污染物产排污系数，技改项目烘干天然气燃烧废气产生情况见表4-4。 表4-4 技改项目烘干天然气燃烧废气产生情况一览表 污染源 污染物 天然气消耗量 产污系数 烟气及污染物产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 自制件烘干 烟气量 200000m3/a 13.6m3/m3原料 2720000m3/a / / 颗粒物（烟尘） 0.000286kg/m3原料 0.0572 0.0286 21.03 SO2 0.000002Skg/m3原料 0.00036 0.00018 0.13 NOx 0.00187kg/m3原料 0.187 0.0935 68.75 车架烘干 烟气量 200000m3/a 13.6m3/m3原料 2720000m3/a / / 颗粒物（烟尘） 0.000286kg/m3原料 0.0572 0.0286 21.03 SO2 0.000002Skg/m3原料 0.00036 0.00018 0.13 NOx 0.00187kg/m3原料 0.187 0.0935 68.75 货箱面漆烘干 烟气量 440000m3/a 13.6m3/m3原料 5984000m3/a / / 颗粒物（烟尘） 0.000286kg/m3原料 0.12584 0.06292 21.03 SO2 0.000002Skg/m3原料 0.000792 0.000396 0.13 NOx 0.00187kg/m3原料 0.4114 0.2057 68.75 货箱底漆烘干 烟气量 720000m3/a 13.6m3/m3原料 9792000m3/a / / 颗粒物（烟尘） 0.000286kg/m3原料 0.20592 0.10296 21.03 SO2 0.000002Skg/m3原料 0.001296 0.000648 0.13 NOx 0.00187kg/m3原料 0.6732 0.3366 68.75 注：上表中S取0.90。 为保证燃烧腔体内的安全、避免高压，会有一部分烟气和被加热的新鲜空气通过排烟口直接排出，即通过现有4根20m高排气筒（DA005、DA006、DA007、DA008）排出，根据建设单位提供的资料，排放量占总烟气量的10%。剩余90%未排出的烟气和热气经过过滤和不锈钢热风管，一部分热风进入密闭的烘干室体，一部分加热不锈钢热风管，工件吸热后的低温风返回并再次经过热风管加热后又可以进入室体加热工件。在热风循环循环过程中，为保证烘干室内安全，会有一小部分热风与烘干产生的有机废气通过烘干室底部的废气管道排入现有有机废气处理装置，处理达标后通过现有1根22m高排气筒（DA004）排放。其中，建设单位拟使用的循环热风炉安装低氮燃烧器，可有效抑制50%氮氧化物产生量。 技改项目烘干天然气燃烧废气排放情况见表4-5。 表4-5 技改项目烘干天然气燃烧废气排放情况一览表 污染源 污染物 污染治理措施 烟气及污染物排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放形式 自制件烘干 烟气量 / 272000m3/a / / 有组织（DA005） 颗粒物（烟尘） / 0.00572 0.0029 21.03 SO2 / 0.000036 0.000018 0.13 NOx 循环热风炉加装低氮燃烧器 0.0187 0.0094 68.75 烟气量 / 2448000m3/a / / 有组织（DA004） 颗粒物（烟尘） / 0.05148 0.026 21.03 SO2 / 0.000324 0.00016 0.13 NOx 循环热风炉加装低氮燃烧器 0.1683 0.084 68.75 车架烘干 烟气量 / 272000m3/a / / 有组织（DA006） 颗粒物（烟尘） / 0.00572 0.0029 21.03 SO2 / 0.000036 0.000018 0.13 NOx 循环热风炉加装低氮燃烧器 0.0187 0.0094 68.75 烟气量 / 2448000m3/a / / 有组织（DA004） 颗粒物（烟尘） / 0.05148 0.026 21.03 SO2 / 0.000324 0.00016 0.13 NOx 循环热风炉加装低氮燃烧器 0.1683 0.084 68.75 货箱面漆烘干 烟气量 / 598400m3/a / / 有组织（DA007） 颗粒物（烟尘） / 0.012584 0.0063 21.03 SO2 / 0.0000792 0.00004 0.13 NOx 循环热风炉加装低氮燃烧器 0.04114 0.021 68.75 烟气量 / 5385600m3/a / / 有组织（DA004） 颗粒物（烟尘） / 0.113256 0.057 21.03 SO2 / 0.0007128 0.00036 0.13 NOx 循环热风炉加装低氮燃烧器 0.37026 0.19 68.75 货箱底漆烘干 烟气量 / 979200m3/a / / 有组织（DA008） 颗粒物（烟尘） / 0.020592 0.010 21.03 SO2 / 0.0001296 0.000065 0.13 NOx 循环热风炉加装低氮燃烧器 0.06732 0.034 68.75 烟气量 / 8812800m3/a / / 有组织（DA004） 颗粒物（烟尘） / 0.185328 0.093 21.03 SO2 / 0.0011664 0.00058 0.13 NOx 循环热风炉加装低氮燃烧器 0.60588 0.30 68.75 技改项目废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，由于燃料采用清洁能源天然气，废气污染物排放量相对较少，可稳定达标排放。项目地周边最近敏感目标为东侧450m处的芊域阳光小区，距离相对项目地较远。因此技改项目运行对大气环境的影响较小。 2.废水 技改项目不新增用水类型，不产生废水。 3.噪声 （1）噪声源识别 技改项目噪声源主要为加热循环热风炉，其噪声级情况见表4-6。 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级 /dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外距离 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） X Y Z 1 部件车间 加热循环热风炉 RO-160000 90/1 基础减振 103.84 -27.13 1 18.5 64.7 8：30~17:30 25 1 2 加热循环热风炉 RO-200000 90/1 基础减振 168.47 -25.02 1 18.5 64.7 25 1 3 总装车间 加热循环热风炉 RO-410000 90/1 基础减振 184.63 15.02 1 13.3 67.5 25 1 4 加热循环热风炉 RO-410000 90/1 基础减振 217.65 19.94 1 15.4 66.2 25 1 （2）点源衰减模式 ①室外声源 其中： Lp(r)---预测点声级dB（A）； Lp(r0)---已知参考声级dB（A）； r---预测点到声源的距离m； r0---参考位置距声源的距离m。 ②声源叠加模式 根据各主要噪声源在厂区内的空间位置，预测其传至厂界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式计算。 其中： L---叠加后总声级dB（A）； n---声源数； Li---各声源对受声点强度dB（A）。 技改项目仅昼间运行，夜间不运行。项目设备噪声影响昼间预测结果如下图和下表。 图4-1 技改项目噪声昼间预测结果（单位：dB（A）） 表4-7 技改项目噪声昼间预测结果（单位：dB（A）） 方位 最大声级位置 噪声贡献值 噪声标准 超标和达标情况 X Y 昼间 昼间 东厂界 268.17 -1.96 42.2 65 达标 南厂界 129.82 -104.68 43.2 70 达标 西厂界 -269.43 -61.42 30.0 65 达标 北厂界 -27.29 113.57 35.0 65 达标 根据预测结果，技改项目东、西、北厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准要求，南厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准要求。项目地周边50m范围内无声环境敏感目标，因此技改项目运行对周边声环境的影响较小。 本次技改项目噪声例行监测纳入现有项目监测计划内，不再另行设置。 4.固废 技改项目无固体废物产生。 5.地下水、土壤 技改项目运行期间产生的污染物主要为天然气燃烧废气，排放量少，不会对地下水和土壤环境产生影响。 6.环境风险 技改项目实施后不增加环境风险源，故不会产生新的环境风险。本次环评不再进行环境风险评价。 7.环保投资 技改项目总投资为80万元，其中环保投资为12.0万元，占总投资的15.0%。技改项目的环保设备及投资情况见表4-8。 表4-8 技改项目环保设备及投资一览表 项目 设施名称 投资额（万元） 烘干天然气燃烧废气 加热循环热风炉加装低氮燃烧器 8.0 设备噪声 基础减振、房屋隔声 4.0 合计 12.0 8、污染物排放“三本账”分析 技改项目扩建前后“三本账”分析如下表所示。 表4-9 技改项目扩建前后的污染物排放“三本账” 单位：t/a 污染类型 污染物名称 现有项目 技改项目 以新带老削减量 最终排放量 许可排放量 排放增减量 排放量 产生量 削减量 排放量 废气 颗粒物 13.944 0.44616 0 0.44616 0.252 14.13816 / +0.19416 VOCs 10.609 0 0 0 0 10.609 10.609 0 二甲苯 0.034 0 0 0 0 0.034 / 0 SO2 0.887 0.002808 0 0.002808 0.505 0.384808 0.886 -0.502192 NOx 4.831 2.9172 1.4586 1.4586 1.358 4.9316 4.933 +0.1006 废水 生活污水 10560 0 0 0 0 10560 / 0 COD 3.590 0 0 0 0 3.590 3.590 0 BOD5 1.584 0 0 0 0 1.584 / 0 SS 1.394 0 0 0 0 1.394 / 0 氨氮 0.264 0 0 0 0 0.264 0.264 0 总磷 0.074 0 0 0 0 0.074 / 0 总氮 0.422 0 0 0 0 0.422 / 0 动植物油 0.338 0 0 0 0 0.338 / 0 固废 一般固废 生活垃圾 60 0 0 0 0 60 / 0 废边角料 2 0 0 0 0 2 / 0 除尘灰 14.723 0 0 0 0 14.723 / 0 焊渣 56.1 0 0 0 0 56.1 / 0 废水性漆渣 124.451 0 0 0 0 124.451 / 0 废水性漆桶 19.35 0 0 0 0 19.35 / 0 废水性漆干式过滤器滤芯 20 0 0 0 0 20 / 0 废包装材料 2 0 0 0 0 2 / 0 废催化剂 0.002 0 0 0 0 0.002 / 0 危险废物 废活性炭 11.2 0 0 0 0 11.2 / 0 废机油 0.2 0 0 0 0 0.2 / 0 废液压油 0.5 0 0 0 0 0.5 / 0 废油抹布 0.01 0 0 0 0 0.01 / 0 由上表可以看出，技改项目实施后废气污染物中颗粒物排放量增加了0.19416t/a、SO2排放量减少了0.502192t/a、NOx排放量增加了0.1006t/a，其他污染物排放量均未发生变化。与企业购买的污染物排放总量控制指标相比，全厂污染物排放量均未超出指标许可量。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 烘干天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 循环热风炉天然气燃烧烟气经循环利用后通过4根20m高排气筒（DA005、DA006、DA007、DA008）及1根22m高排气筒（DA004）达标排放。 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类和4类标准 |
| 固体废物 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | / |
| 其他环境管理要求 | 企业应及时完善排污许可变更手续 |

# 六、结论

从环境保护的角度分析，技改项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 13.944t/a |  |  | 0.44616t/a | 0.252t/a | 14.13816t/a | +0.19416t/a |
|  | SO2 | 0.887t/a | 0.886t/a |  | 0.002808t/a | 0.505t/a | 0.384808t/a | -0.502192t/a |
|  | NOx | 4.831t/a | 4.933t/a |  | 1.4586t/a | 1.358t/a | 4.9316t/a | +0.1006t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / |  | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目地

项目地