# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ：  注塑件、模具生产加工项目

建设单位（盖章）： 陕西智盈鑫模具科技有限公司

编  制  日  期  ：         2023年04月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 注塑件、模具生产加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 梁志伟 | 联系方式 | 13186077890 |
| 建设地点 | 西咸新区沣东新城三桥蔺高工业园水厂东路西段8号 |
| 地理坐标 | 经度108度49分23.762秒，纬度34度16分31.703秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 C3525 模具制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业；53、塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案审批部门 | / | 项目备案审批文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 110 | 环保投资（万元） | 18.4 |
| 环保投资占比（%） | 16.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 (是： 本项目已建成并运行，未履行环保手续；企业于2015年11月1日租赁蔺高村现有厂房，未进行新建建筑物，未扩建原有建筑物。 | 用地面积（m2） | 1500m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 （2）召集审查机关：西安市环境保护局 （3）审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 本项目与相关规划符合性分析 名称 规划要求 本项目实际情况 符合情况 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合产业板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块、镐京立体城市板块。 本项目西咸新区沣东新城三桥蔺高工业园水厂东路西段8号，根据西咸新区城市总体规划图（2016-2030），项目所在地为商业用地，西咸新区城市总体规划图具体位置见附图5。 符合 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环 境影响报告书及审查意见 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 本项目属于模具、注塑件制造项目，不属于高耗水、重污染行业，项目运营期冷却水循环利用，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目注塑工序产生的有机废气经集气罩收集后由1套“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理，最终由1根15m高排气筒（DA001）达标排放，对环境影响较小。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管 理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。 本项目运营期生活垃圾分类收集，委托环卫部门处置；一般生产固废集中收集至固废间，定期外售；危险废物储存至危废暂存间，委托有资质的单位处理。 符合 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 本项目为注塑件、模具生产加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类；经查阅，本项目也不在《市场准入负面清单（2022年版）》范围内。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、项目“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》和《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发）[2020]11号文件要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 序号 “三线一单” 选址条件 符合性 1 生态保护红线 本项目位于西咸新区沣东新城三桥蔺高工业园水厂东路西段8号，用地性质为商业用地，项目不涉及基本农田、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、文化自然遗产、重要湿地、饮用水水源保护区等环境敏感区，不属于相关法律、法规划定的禁止建设区域。 符合 2 环境质量底线 本项目严格落实环评提出的各项环保措施，各项污染物做到连续稳定达标排放，本项目建成后不会对区域环境质量产生较大影响，不会突破区域环境质量底线 符合 3 资源利用上线 项目厂区主要水源为自来水，由市政自来水供给系统供给；主要能源为电能，依托市政电网。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。 符合 4 环境准入负面清单 本项目不在《市场准入负面清单（2022 年版）》、《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划﹝2018﹞213 号）等各类环境准入负面清单之列，为允许类项目。 符合 根据西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22 号）文件），结合陕西省“三线一单”数据应用系统生态环境管控单元对照分析报告，项目所在区域属于重点管控单元，见附图7；根据文件要求，重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办发〔2022〕76 号），本项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析表 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求 面积 本项目情况 符合性 西安市 西咸新区沣东新城 重点管控区 大气环境 高排放区 空间布局约束 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 3．推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。 4．促进产业集聚和绿色发展转型。 1500 m2 本项目为塑料制品制造、模具制造行业，不属于禁止类项目。 符合 污染排放管控 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3.以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。 注塑废气集中收集后采用“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒外排；机械加工均为湿式加工。项目废气经相应措施处理后均可达标排放。 符合 水环境城镇污染重点管控区 空间布局 约束 严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 本项目不属于高耗水、高污染项目。 污染物 排放管控 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。 本项目生活污水经化粪池处理后，通过市政管网，排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理，本项目污水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准要求 3、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-4 项目与环保政策符合性一览表 相关政策文件 相关要求 项目情况 结论 《阿房宫遗址保护规划》 景观协调区为遗存可能埋藏区，其范围内新建建设项目方案审批前，必须进行考古勘探，发现文物古迹应进行考古发掘。如发现有重要价值的遗迹应及时采取保护措施，修改或调整建设方案。 本项目为沣东新城“散乱污”升级改造类企业，于2018年12月14日通过沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的验收，为已建成企业，不涉及新建内容。 符合 景观协调区内应控制建筑物的高度、体量和密度，建筑物的形式、色调建议与遗址景观风貌相协调。 本项目位于西咸新区沣东新城三桥蔺高工业园水厂东路西段8号，位于景观协调区内，所在地主要是由村民自建厂房承租给企业生产而形成的中小企业聚集区，厂房高度为6m，周围无保护遗址，不存在建筑物的形式、色调与遗址景观风貌不协调现象。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发 〔2023〕4号） 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，不属于其中禁止建设项目类别。 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、 咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目为注塑件、模具生产加工项目，属于“二十六、橡胶和塑料制品业；53、塑料制品业”，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，不属于涉气重点行业企业。 符合 西安市、咸阳市、渭南市采用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的企业，必须于2023年底前安装在线监测设施并与生态环境部门联网，确保稳定达标。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。西安市、咸阳市、渭南市2023年完成使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产企业的简易低效污染治理设施升级改造。 项目运营期产生的废气污染物主要为非甲烷总烃，注塑废气（非甲烷总烃）集中收集后采用“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒外排。项目废气经相应措施处理后均可达标排放。项目不使用涂料、油墨、胶粘剂等挥发性物料。 符合 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4 号） 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A 级、绩效引领性水平。 本项目为注塑件、模具生产加工项目，属于“二十六、橡胶和塑料制品业；53、塑料制品业”，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，不属于涉气重点行业企业。 符合 深入开展“创 A 升 B 减 C 清 D”活动。提升工业涂装、水泥等重点行业绩效分级 B 级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。 符合 推进涉VOCs污染治理设施升级改造。2023年完成使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产企业的简易低效污染治理设施升级改造。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料，2025年工业涂装企业完成清洁生产审核。在房屋建筑和市政工程设计和施工中，全面推广使用低VOCs含量涂料、胶粘剂和防水材料。 本项目为注塑件、模具生产加工项目，注塑使用固体塑料颗粒，模具生产主要为机械加工，不使用涂料、油墨、胶粘剂等挥发性物料。 符合 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》（2023-2027年） 低效治理设施升级改造行动。组织开展企业VOCs治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查，2023年6月底前基本完成VOCs治理低效设施升级改造。 项目注塑废气集中收集后采用“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒DA001达标排放。 符合 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。 项目注塑原料使用固体塑料颗粒，常温下不产生有机废气；机加使用的油类物质均在密封桶中不存在敞开液面逸散。生产过程中注塑废气集中收集后采用“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒DA001达标排放。 符合 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。 本项目注塑废气采用“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理，选用蜂窝活性炭且碘吸附值不低于600mg/g，废气处理装置中的活性炭定期更换（累计运行500h或3个月）。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发【2021】25 号） 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物全方位、全链条、全环节密闭管理。 项目注塑使用固体塑料颗粒，注塑废气集中收集后采用“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒DA001达标排放。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 本项目在注塑工序中产生的有机废气通过“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理后经15 m高的排气筒DA001达标排放。 符合 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建 本项目不属于“两高”项目、符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求。 符合 关中地区逐步淘汰步进式烧结机、球团竖炉等低效率、高能耗、高污染工艺和设备。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 项目不涉及低效率、高能耗、高污染工艺和设备，不属于限制行业。 符合 《西安市蓝天保卫战2022年工作方案》 严格执行《产业结构调整指导目录》，制定我市2022年淘汰落后产能工作方案，推动落后产能淘汰。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、铝冶炼、煤化工和炼油等产能和产量。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的允许类，不属于高耗能、高污染行业 符合 开展简易低效VOCs治理设施清理整顿。对照排查整治清单，全面梳理VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。 本项目在注塑工序中产生的有机废气通过“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理后经15 m高的排气筒DA001达标排放。 符合 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 项目有机废气采用的处理技术为“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒达标排放。项目注塑废气处理措施属于上述推荐技术。 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 项目有机废气处理过程中产生废过滤棉、废活性炭交由有资质单位处置。 符合 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 已经在环境管理与监测计划中提出针对有机废气的监测要求，并要求建立有机废气治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度。 符合 4、选址符合性 本项目位于西咸新区沣东新城三桥蔺高工业园水厂东路西段8号，企业租用蔺高村现有厂房，项目所在地主要是由村民自建厂房承租给企业生产而形成的中小企业聚集区，厂房租赁合同见附件3。根据陕西省西咸新区沣东新城分区规划，本项目为商业用地，符合沣东新城目前规划要求，见附图5。项目选址周围无风景名胜区、重点文物保护区、自然保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区、基本草原等环境敏感区，无环境保护方面制约因素。项目所在地周边配套设施齐全，水、电、通讯、道路等公用设施配套设施齐全。项目在落实环评提出的措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境造成的影响较小，不会改变原有空气环境、地表水、地下水、声环境、土壤功能。因此从环境保护角度分析，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目基本情况 项目名称：注塑件、模具生产加工项目 建设单位：陕西智盈鑫模具科技有限公司 建设地点：陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高工业园水厂东路西段8号 项目总投资：110万元 四邻关系：项目北侧为水厂东路，东侧为西咸新区沣东新城万发门窗加工部，南侧分别为明途食品厂、西安德富威机械设备有限公司，西侧分别为陕西信驰工贸有限公司、西安晶耀实业有限公司，项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图2。 本项目属于沣东新城“散乱污”升级改造类企业，于2018年12月14日通过沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的验收，验收通过的通知见附件1。 2、项目组成及主要建设内容 项目占地面积约为1500m2，总建筑面积约为1155m2，主要建筑内容包括：生产车间、仓储区、办公区及员工宿舍等。项目具体组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 项目名称 项目内容 内容及规模 备注 主体工程 机加车间 建筑面积约为500m2，机加主要利用磨床、铣床、线切割、数控加工中心等进行模具加工。 租用现有构筑物 注塑车间 建筑面积约为350m2，注塑主要利用注塑机加自动上料机和干燥机加自动上料机进行注塑件的生产。 租用现有构筑物 储运工程 库房 建筑面积为约200m2，主要储存原材料以及生产出的成品 租用现有构筑物 辅助工程 办公区 建筑面积约60m2，用于办公，注塑车间北侧一楼和二楼各一间，南侧一楼两间 租用现有构筑物 宿舍 位于注塑车间北侧二楼，建筑面约45m2 租用现有构筑物 循冷却环系统 位于注塑车间南侧，设有2座冷却循环水塔，有效容积为4m3 已建成 公用工程 供电 用电采用市政供电管网供给 依托市政 供水 用水由市政供水管网供给 依托市政 排水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池排入市政污水管网，最终流入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 依托 供暖制冷 本项目生产车间不采暖，办公区供热制冷均采用分体空调 已建成 环保工程 废水 生活污水经化粪池排入市政污水管网，最终流入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 依托 噪声 主要设备位于厂房内，采用隔声、基础减振降噪、设备定期维护 已建成 废固治理 生活垃圾 生活垃圾桶装，分类收集后由环卫部门定期集中清运 已建成 一般工业固废 金属屑及边角料等收集至固废间（建筑面积约10m2） 已建成 危险废物 本项目产生的危险废物集中收集至危废间，交由有相关资质的单位处理（建筑面积约15m2） 已建成 废气治理 注塑废气 注塑废气集中收集后采用“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒DA001排放 已建成 2、产品方案 表2-2 项目产品方案一览表 序号 名称 规格型号 数量 1 模具 具体尺寸，产品根据订单确定 100套 2 注塑件 （约46.3731t/a） 阀体 / 10万件 医用接头 / 10万件 医用皮球盖 / 30万件 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量/台 备注 1 数控加工中心 ZNC650 2 已安装 2 数控加工中心 CNC866 1 已安装 3 车床 6140 2 已安装 4 炮塔铣床 H4 4 已安装 5 电脑火花机 ZNC450 4 已安装 6 中走丝线切割 FR400 2 已安装 7 中走丝线切割 FR500S 1 已安装 8 快走丝线切割 DK7140 1 已安装 9 小平磨 618型 1 已安装 10 空压机 22M 1 已安装 11 摇臂钻 \ 1 已安装 12 大水磨 7130 1 已安装 13 注塑机加自动上料机 90T 3 已安装 14 注塑机加自动上料机 120T 2 已安装 15 注塑机加自动上料机 168T 2 已安装 16 注塑机 320T 1 已安装 17 干燥机加自动上料机 50 2 已安装 18 粉碎机 DK 5 已安装 19 变频水泵 / 2 已安装 20 冷却塔 2T 2 已安装 21 空压机 7.5 1 已安装 22 储气罐（空气） 1立方 1 已安装 4、主要原辅材料及动力消耗 项目主要原辅材料情况详见表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗 序号 原辅材料名称 年用量 最大暂存量 储存位置 备注 1 原料 S45C钢材 5t/a 2t 库房 Ø80~Ø400 3 PC 2t/a 2t 25kg/袋 5 PP 17t/a 10t 25kg/袋 6 PE 27t/a 10t 25kg/袋 7 色母粒 0.5t/a 0.5t / 8 辅料 铜 500kg/a 500kg Ø3.2*350mm 9 火花油 300kg/a 300kg 150kg/桶 10 切削油 25kg/a 25kg 50kg/桶 11 液压油 300kg/a 300kg 1500kg/桶 12 擦机布 5袋 5袋 / 13 手套 500双 500双 / 14 纯净水 1t/a 1t 5kg/桶 15 机油 20kg/a 20kg / 16 活性炭 0.5t/a 0.3t / 17 过滤棉 0.05t/a 0.05t / 18 动力消耗 电 20万kw·h 市政供电 19 水 212.5m3/a 市政供水 原辅材料理化性质： PE聚乙烯：聚乙烯是无嗅、无味、无毒的白色颗粒或粉末，是乙烯经聚 合制得的一种热塑性树脂，软化点 120~125℃，脆化温度-70℃，热分解温度 335~450℃。具有优良的耐寒、耐热、耐磨性及介电性、化学稳定性。在室温 下，几乎不溶于任何有机溶剂。能耐多种酸及各种盐类溶液的腐蚀。吸水性和水蒸气渗透性均低，耐老化性能较差。聚乙烯的性能取决于他的聚合方式，而线性低密度聚乙烯属于其中的高压聚乙烯，是在高压力(100~300MPa)，高温(190~210℃)，过氧化物催化条件下自由基聚合而成。为乳白色圆珠形颗粒， 无嗅、无味、无毒，表面无光泽，密度为0.916~0.930g/m3，性质较柔软，具有良好的延伸性、电绝缘性、化学稳定性、加工性能和耐低温性、机械强度、隔湿性、隔气性和耐溶剂性。分子结构不够规整，结晶度(55%~65%)，结晶熔点(108~126)也较低。 PP 聚丙烯：物理性能：PP(聚丙烯)为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物，密度为0.90-0.91g/cm3，对水特别稳定，24 小时在水中的吸水率为0.01%，分子量在 8-15 万之间。成型性好，但收缩率大，制造厚壁制品容易凹陷。制品表面光泽度好，容易着色。力学性能：PP(聚丙烯)的结晶度高，结构规整，具有良好的力学性能，其强度和硬度、弹性都比较好，但在室温和低温下冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，成型加工性能变差。不受湿度的影响。PP(聚丙烯)具有较高的介电系数，随着温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品，它的击穿电压也很高。PP(聚丙烯)的抗电压、耐电弧性好，但静电度高，与铜接触易老化。PP(聚丙烯)对紫外线很敏感，加入氧化锌、硫代丙酸二月桂酯、碳黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。 PC 聚碳酸酯：聚碳酸酯耐弱酸，耐弱碱，耐中性油。聚碳酸酯不耐紫外光，不耐强碱。密度：1.20-1.22g/cm ，线膨胀率：3.8x10cm/cm℃，热变形温度：120℃以上，低温-45度聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。 色母：全称叫色母粒，是一种新型高分子材料专用着色剂。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 火花油：电火花机油是从煤油组分加氢后的产物，属于二次加氢产品。一般通过高压加氢及异构脱腊技术精练而成。流动性好，粘度2.0以下，闪点在110 度以上，绝缘性能好，低挥发，化学稳定性强，能够长期使用。 项目塑料颗粒平衡图： 图2-1 项目塑料颗粒平衡图 5、公用工程 （1）给、排水 ①给水 本项目用水由厂区市政供水管网接入。总新鲜用水约为212.5t/a。项目用水主要为职工住宿用水、办公生活用水、生产用水。 办公生活用水：项目劳动定员15人，其中4人住宿，职工年工作时间为300天。根据建设单位提供资料，本项目员工生活用水量为205.5t/a。 生产用水： 冷却循环用水：根据建设单位提供资料，本项目冷却用水使用量为4m3，循环利用，定期补充损耗。 切削液稀释用水：进行机加工时使用的切削液需与新鲜水按照比例混合后使用（1：10），根据建设单位提供的资料显示，本项目切削液用量为0.3t，则用水量为3m3/a。切削液循环使用定期进行更换，更换后的废切削液交由有资质单位处理。 ②排水 项目排水主要为职工的办公生活污水，生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水的产生量约为0.548m3/d（164.4m3/a）。生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，流向西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。 表2-5 项目用水情况一览表 序号 类别 用水量m3/d 损耗量m3/d 排水量m3/d 备注 1 办公生活用水 0.685 0.137 0.548 排放系数按0.8计 2 冷却循环用水 0.0133 0.00133 循环使用不外排，定期补充损耗 3 切削液稀释用水 0.01 切削液循环使用定期进行更换，更换后的废切削液交由有资质单位处理。 图2-2 项目水平衡图 （2）供电 年用电量为20万KW·h/a，采用市政供电管网统一供电，不配置备用发电机。 （3）供暖、制冷 办公区采用分体式空调供暖、制冷。 6、劳动定员与生产班制 项目劳动定员15人，一班制，每班工作8h，年工作天数300天。厂区提供4人住宿。 7、项目平面布置情况 本项目位于西咸新区沣东新城三桥蔺高工业园水厂东路西段8号，办公区位于厂房外北侧和南侧，内设办公室等，注塑区位于厂区东侧，机加区位于厂区西南角，仓储区位于注塑区东侧，用于储存外购的原材料及成品，项目各区域衔接适当、物流通畅、布置合理，周边交通便利，可以满足日常生产需求。项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2，厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 根据现场踏勘可知本项目租赁已建成厂房，施工期主要为生产设备的安装。此过程中有生活污水、生活垃圾、设备安装噪声和包装废弃物产生。现项目已建成，施工期产生的污染物随着施工期的结束已消失。 二、运营期工艺流程 1、模具生产工艺流程图： 图2-3 模具生产工艺流程及产污环节图 模具生产工艺流程简述： 利用磨床对购买的钢材进行六面直角加工，至合适尺寸，将模具用铣床进行螺丝运水穿丝孔，用线切割镶件孔、顶针孔等，然后按照图纸利用加工中心将模具加工至设计的形状，对于加工中心加工不到位的部位，需要用电火花做进一步深加工（电火花机是通过利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的方式对模具进行切割，从而将模具切割成所需要的尺寸或形状），再将模具各部分零件装配成成品模具，模具制作完成后需要用注塑机试模，检查模具所成型的塑料制品与图纸的一致性。模具制作完成入库并交付客户。本项目机加过程主要的产污为噪声、金属屑、废切削液、废火花油。 2、注塑件生产工艺流程图： 图2-4 注塑件生产工艺流程图 注塑件工艺流程简述： 烘干：由于PC吸水性较大，本项目仅对PC塑料粒子进行烘干，烘干温度为80~100℃； 投料：是指将烘干好的料加入注塑机料斗； 加热：通过注塑机的炮筒对塑料粒子加热，将固体状态的塑胶颗粒加热成熔融状态的液态形状，加热温度为160~290℃； 挤出：指的是将熔融态的塑胶通过注塑机螺杆，炮筒的挤压作用下推进模具的型腔，固化后行程所需要的制品； 冷却：指的是将熔融态的塑胶在模具里冷却固化。 顶出：指的是将固化后的产品从模具型腔里顶出来 粉碎：指的是将不合格产品二次粉碎后加入注塑机料斗进行二次利用，粉碎机自带收集箱。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于西咸新区沣东新城三桥蔺高工业园水厂东路西段8号，根据现场勘查，租赁现有厂房，无原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查及评价 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于西咸新区，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2023年1月18号发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的数据。 表3-1 环境空气监测结果一览表 （单位：μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.1 不达标 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.6 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 38 40 95.0 达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度 1400 4000 35.0 达标 O3 8小时平均浓度第90百分位数浓度 162 160 101.3 不达标 由上表可以看出：项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO24小时的平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O38小时的平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）特征污染物环境质量现状 为了解本项目区域的环境空气质量现状，评价期间委托中环标检科技有限公司于2023年4月08日～10日对厂址特征污染因子（非甲烷总烃）进行了监测，监测结果分析见表3-2，监测报告见附件4。 表3-2 大气特征因子监测结果统计表 监测项目 监测点位 监测时间 浓度范围(mg/m3) 标准限值 (mg/m3) 达标情况 不达标率 非甲烷总烃 项目厂区下风向 2023.04.08 第一次 0.70 2.0 达标 0 2023.04.08 第二次 0.70 2023.04.08 第三次 0.66 2023.04.08 第四次 0.64 2023.04.09 第一次 0.70 2023.04.09 第二次 0.66 2023.04.09 第三次 0.65 2023.04.09 第四次 0.65 2023.04.10 第一次 0.60 2023.04.10 第二次 0.66 2023.04.10 第三次 0.70 2023.04.10 第四次 0.62 由上表监测结果可知：项目非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求。 2、声环境监测现状 本项目位于西咸新区沣东新城三桥蔺高工业园水厂东路西段8号，周围为工业企业，声环境质量现状良好。厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境质量现状 项目周边无地表水分布。 4、生态环境质量现状 本项目位于西咸新区沣东新城三桥蔺高工业园，所在地主要是由村民自建厂房承租给企业生产而形成的中小企业聚集区，企业租用蔺高村现有厂房，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 电磁辐射环境质量现状 本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本次评价不做电磁辐射环境现状调查。 地下水环境质量现状 本项目冷却用水循环使用不外排，生活污水排入化粪池处理后，通过市政污水管网排至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。根据调查，厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水环境质量现状调查。 土壤环境质量现状 本项目危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处置；冷却用水循环使用不外排，生活污水排入化粪池处理后，通过市政污水管网排至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。项目危废间、油品储存区及化粪池等均防渗处理，不存在土壤环境污染途径。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目Ⅳ类项目，现状调查范围为项目边界50m范围内，根据调查，本项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，故本项目占地内不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经调查，项目周边为工业企业及空地，所在地不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。项目厂界外500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界500m范围内不存在大气环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 非甲烷总烃有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 相关标准限值，企业边界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准 》（GB31572-2015）中表 9 相关标准限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》特别排放标准限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相关标准要求。 表3-3 挥发性有机物排放控制标准 污染物名称 有组织排放限值 无组织排放限值 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 监控位置 企业边界监控点浓度限值(mg/m3） 非甲烷总烃 60 厂界 4.0 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中 相关标准限值 表3-4 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控处任意一次浓度值 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物名称 无组织排放厂界监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）) 2、废水 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准限值要求。 表3-6 生活污水排放执行标准 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准 氨氮 45 mg/L 3、噪声 根据《西咸新区声环境功能区划方案》，本项目位于阿房宫片区内，属声环境2类区，项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-9 厂（场）界环境噪声排放标准 执行标准 噪声限值dB(A) 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 60 50 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOX、VOCS。 本项目生活污水排入化粪池，经化粪池预处理后经市政污水管网，流入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂；废气主要为注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 根据项目排污特征，本项目污染物总量控制建议指标的为：COD：0.0489t/a；NH3-N：0.0049t/a；VOCS（非甲烷总烃）排放量为：0.05103t/a。 最终以当地环保主管部门下达的总量控制指标为准。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建成厂房，且车间内已硬化处理，施工过程主要进行简单水电及管道装修及设备安装，工程较小，施工期较短，随着施工的结束，对周围声环境影响也会随之消失。本项目已建成，在此对施工期环境影响进行简单的回顾性分析。 施工期环境空气影响分析及污染物防治措施 项目施工期大气污染物主要为设备运输车辆排放尾气，设备安装产生的废气及垃圾清理时产生的扬尘。根据现场调查，本项目少量生产设备安装需焊接，焊接烟气采用移动式焊烟除尘器处理；项目厂房已经建成，不涉及土建工程，厂区地面已硬化，建筑垃圾主要设备包装材料及装修废弃材料，暂存堆放于车间内，因此清理及运输时产生的扬尘较小，现场配备洒水车或者喷淋，定期洒水抑尘，加强车间通风，不会对周围环境造成污染影响。以上影响均为暂时性的，施工结束污染即消除。 施工期废水环境影响分析及污染物防治措施 本项目施工期主要是施工人员产生的生活污水。施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工5人计算，则生活污水量最高约0.16m3/d，主要污染物有COD、SS和氨氮等。该污水排入厂区化粪池处理后进入污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理后排入太平河，因施工期较短，污水产生量较小，预计施工期污水不会对区域地表水造成污染影响。 施工期噪声环境影响分析及污染物防治措施 项目施工期主要的噪声污染源为运输设备及物料车辆产生的噪声、设备安装过程中使用的机械设备产生的噪声等。本项目设备少，夜间不施工，项目施工期噪声伴随施工结束，噪声消失。 施工期固体废弃物环境影响分析及污染物防治措施 施工人员施工期间产生的生活垃圾经分类、统一收集后，运往厂区指定处，由环卫部门定期清运，不会对周围环境造成明显的影响。施工期建筑垃圾放置到固定地点，由厂区管理方清运。采取以上措施后项目施工期产生的固废全部妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 废气 1.1产污源强核算 本项目产生的废气为粉碎粉尘、注塑废气。 （1）粉碎粉尘 项目粉碎原料为产品加工过程中产生的注塑件不合格品，将其投入粉碎机内进行粉碎，粉碎后的物料进入粉碎机自带的收集箱中，会有极少部分粉尘逸散出来。根据建设单位提供资料，项目原辅料用量为46.5t/a，产品的不合格率为5%，则不合格品量为2.325t/a，参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 “4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表—废PE/PP—干法破碎”，破碎粉尘产生系数为375 克/吨-原料，则破碎粉尘产生量约 0.0009t/a，年工作300d，每天工作0.5h，排放速率为0.006kg/h。粉碎机密闭性好且带有收集箱，粉碎均在密闭车间内进行，粉碎粉尘在车间内沉降，定期洒水降尘，因此粉碎粉尘对对周围环境影响较小。 （2）注塑废气 项目注塑过程产生挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），加热和挤出过程产生挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），项目注塑废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-塑料制品业系数手册“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”，项目产污系数见下表： 表4-1 产污系数表（摘录） 核算环节 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标指标 单位 产污系数 配料-混合-挤出 注塑件 树脂 配料-混合-挤出 所有规模 挥发性有机物 千克/吨-产品 2.70 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-塑料制品业系数手册“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”，末端治理技术名称中“活性炭吸附”处理技术，活性炭的吸附效率按70%计算，项目风机风量为5000m3/h，年工作300d，每天工作6h。根据建设单位提供资料，项目注塑件总量约为46.5t/a，则加热和挤出过程产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.126t/a，采取“集气设施收集（收集效率为85%）+双级活性炭吸附（吸附效率为70%）”处理后，本项目有组织非甲烷总烃排放量为0.0321t/a，排放速率为0.018kg/h，排放浓度3 .6mg/m3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据上述污染源参数，项目废气产生及治理情况见表4-2，废气排放情况见表4-3。 表4-2 项目废气产生及治理情况一览表 生产工艺 生产设施 污染物种类 污染物产生量（t/a） 污染物产生速率(kg/h) 污染物产生浓度（mg/m3） 排放时长（h） 排放形式 治理设施情况 治理设施名称 废气量（m3 /h） 收集效率（%） 去除效率（%） 是否为可行性技术 粉碎工序 粉碎机 颗粒物 0.0009 0.006 / 150 无组织 / / / / / 注塑工序 注塑机加自动上料机 非甲烷总烃 0.126 0.07 14 1800 有组织 过滤棉+双级活性炭吸附装置 5000 85 70 是 表 4-3 废气排放情况一览表 污染物种类 污染物排放量t/a 污染物排放速率kg/h 污染物排放浓度mg/m3 排放口基本情况 排放标准 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 编号 类型 地理位置 粉碎工序 颗粒物 无组织 0.0009 0.006 / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）) 注塑工序 非甲烷总烃 有组织 0.0321 0.018 3.6 15 0.5 常温 DA001 一般排放口 E108°49′23.9103″ N34°16′32.1030″ 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准限值 无组织 0.0189 0.0105 / / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 废气达标排放及影响分析 项目注塑废气采用集气罩收集，经“过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA001排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 相关标准限值（60mg/m3）。 1.3 废气治理措施可行性分析 （1）“过滤棉+双级活性炭吸附”装置 本项目处理注塑过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）采用“过滤棉+双级活性炭吸附+15米排气筒+DA001”设施进行处理。产生废气工段上方各设置一集气罩，非甲烷总烃经集气罩（收集率85%）收集后通过排气管由风机引至“过滤棉+双级活性炭吸附”装置处理，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力键，因此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物从而被吸附，处理后的废气由15m高的排气筒排放。 项目废气经处理后排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5相关标准限值要求，对外环境影响较小。因此项目拟选方案技术可行。 1.4 排气筒布设合理性分析 本项目注塑产生的有机废气采用“过滤棉+双级活性炭吸附+15米排气筒+DA001”设施进行处理。根据《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目生产厂房高6m，办公楼高6m，拟设排气筒高度为15m，高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上，排气筒高度符合要求。 1.5 废气监测计划 本项目废气监测计划见表4-4。 表4-4 营运期废气环境监测一览表 监测类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频次 废气 注塑废气 有组织排气筒DA001出口1个监测点 非甲烷总烃 每年一次 生产车间 无组织排放下风向3个监测点 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 2、废水 本项目运营期主要废水为生活污水。生活用水量为205.5m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则项目废水的产生量约164.4m3/a。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，流向西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。项目废水生产、排放一览表见下表。 表4-5 项目废水产生、排放一览表 源强 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 产生源强 164.4m3/a 产生浓度mg/L 350 180 300 30 产生量t/a 0.0575 0.0296 0.0493 0.0049 排放源强（化粪池处理） 排放浓度mg/L 297.5 144 180 30 排放量t/a 0.0489 0.0237 0.0296 0.0049 注：化粪池处理效率COD按15%，BOD5按20%，SS按40%，氨氮按0计。 项目污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准。 排放口基本情况详见表4-6。 表4-6 废水排放口基本情况一览表 排放口 排放去向 排放规律 排放方式 编号及名称 类型 1 市政污水管网 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 间接排放 DW001 一般排放口 化粪池可行性分析 项目厂区配套一座化粪池，用于处理生活污水，生活污水日排放量为0.548m3/d，化粪池容积为3m3，可满足生活污水处理能力的需求。 污水处理厂依托可行性分析 本项目产生的生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后，排入城市污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积 16.95 公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以 A2/O 为主的生物处理工艺。一期工程 10×104m3/d 及二期的 5×104m3/d 工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15 万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10 号。二期工程剩余5×104m3/d 已建成成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目位于沣东新城，在污水处理厂的收水范围之内，现阶段污水管网已覆盖到位，项目废水产生量为0.492m3/d，占污水处理厂容量的0.00033%，根据污染源源强分析，项目排放水质可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，排入西安市第六污水处理厂后对污水处理厂水质、水量不会造成冲击。综上所述，本项目依托西安市第六污水处理厂可行，对周围环境影响较小。 综上所述：本项目位于水环境质量达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，接管西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理， 对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 项目运营期废水监测计划见下表。 表4-7 营运期废水环境监测一览表 监测类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频次 废水 生活污水 化粪池排放口DW001 COD、BOD5、SS、氨氮 每年一次 3、噪声 3.1 源强分析 本项目运营期主要噪声源有加工中心、车床、炮塔铣床、电脑火花机、注塑机加自动上料机、空压机等机械设备噪声，噪声源强65~85dB(A)。机械设备安装于室内，墙体阻隔在一定程度上减轻对周边声环境的影响。设备在选型上选用低噪声设备，同时采取隔声、减振措施，高噪音设备置于密闭房间，使厂界和周围环境噪声达到相关标准。项目主要噪声设备及源强详见表4-8、4-9。 表4-8 项目主要噪声源强调查清单（室外声源，坐标以厂界西南角作为原点） 序号 声源名称 空间相对位置/m 声功率级 /dB(A) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 风机 22 36 1.5 95 基础减振、风机出口柔性连接、隔音罩 昼间 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源，坐标以厂界西南角作为原点） 序号 建筑物名称 声源名称 声功率级/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 生产厂房 数控加工中心1 75 选用低噪声设备、隔声、减振 7 22 1.5 东 24 61.58 昼间 15 40.58 1 南 18 61.59 40.59 3 西 3 62.34 41.34 3 北 14 61.60 40.60 7 2 数控加工中心2 75 12 22 1.5 东 19 61.59 昼间 15 40.59 1 南 18 61.59 40.59 3 西 8 61.68 40.68 3 北 14 61.60 40.60 7 3 数控加工中心3 75 17 22 1.5 东 14 61.60 昼间 15 40.60 1 南 18 61.59 40.59 3 西 13 61.61 40.61 3 北 14 61.60 40.60 7 4 车床1 75 10 19 1.5 东 21 61.58 昼间 15 40.58 1 南 15 61.60 40.60 3 西 6 61.77 40.77 3 北 17 61.59 40.59 7 5 车床2 75 14 19 1.5 东 17 61.59 昼间 15 40.59 1 南 15 61.60 40.60 3 西 10 61.64 40.64 3 北 17 61.59 40.59 7 6 炮塔铣床1 75 7 15 1.5 东 24 61.58 昼间 15 40.58 1 南 11 61.63 40.63 3 西 3 62.34 41.34 3 北 21 61.58 40.58 7 7 炮塔铣床2 75 11 15 1.5 东 20 61.58 昼间 15 40.58 1 南 11 61.63 40.63 3 西 7 61.72 40.72 3 北 21 61.58 40.58 7 8 炮塔铣床3 75 14 15 1.5 东 17 61.59 昼间 15 40.59 1 南 11 61.63 40.63 3 西 10 61.64 40.64 3 北 21 61.58 40.58 7 9 炮塔铣床4 75 17 15 1.5 东 14 61.60 昼间 15 40.60 1 南 11 61.63 40.63 3 西 13 61.61 40.61 3 北 21 61.58 40.58 7 10 小平磨 75 22 19 1.5 东 9 61.66 昼间 15 40.66 1 南 15 61.60 40.60 3 西 18 61.59 40.59 3 北 17 61.59 40.59 7 11 大水磨 75 22 17 1.5 东 9 61.66 昼间 15 40.66 1 南 13 61.61 40.61 3 西 18 61.59 40.59 3 北 19 61.59 40.59 7 12 摇臂钻 70 22 15 1.5 东 9 56.66 昼间 15 35.66 1 南 11 56.63 35.63 3 西 18 56.59 35.59 3 北 21 56.58 35.58 7 13 注塑机加自动上料机1 70 26 30 1.5 东 5 60.66 昼间 15 39.66 1 南 26 60.55 39.55 3 西 22 60.55 39.55 3 北 6 60.63 39.63 7 14 注塑机加自动上料机2 70 26 28 1.5 东 5 60.66 昼间 15 39.66 1 南 24 60.55 39.55 3 西 22 60.55 39.55 3 北 8 60.59 39.59 7 15 注塑机加自动上料机3 70 26 26 1.5 东 5 60.66 昼间 15 39.66 1 南 22 60.55 39.55 3 西 22 60.55 39.55 3 北 10 60.57 39.57 7 16 注塑机加自动上料机4 70 26 24 1.5 东 5 60.66 昼间 15 39.66 1 南 20 60.55 39.55 3 西 22 60.55 39.55 3 北 12 60.56 39.56 7 17 注塑机加自动上料机5 70 26 22 1.5 东 5 60.66 昼间 15 39.66 1 南 18 60.55 39.55 3 西 22 60.55 39.55 3 北 14 60.56 39.56 7 18 注塑机加自动上料机6 70 22 30 1.5 东 9 60.58 昼间 15 39.58 1 南 26 60.55 39.55 3 西 18 60.55 39.55 3 北 6 60.63 39.63 7 19 注塑机加自动上料机7 70 22 28 1.5 东 9 60.58 昼间 15 39.58 1 南 24 60.55 39.55 3 西 18 60.55 39.55 3 北 8 60.59 39.59 7 20 注塑机 70 22 26 1.5 东 9 60.58 昼间 15 39.58 1 南 22 60.55 39.55 3 西 18 60.55 39.55 3 北 10 60.57 39.57 7 21 粉碎机1 80 26 11 1.5 东 5 70.66 昼间 15 49.66 1 南 7 70.61 49.61 3 西 22 70.55 49.55 3 北 25 70.55 49.55 7 22 粉碎机2 80 24 11 1.5 东 7 70.61 昼间 15 49.61 1 南 7 70.61 49.61 3 西 20 70.55 49.55 3 北 25 70.55 49.55 7 23 粉碎机3 80 22 11 1.5 东 9 70.58 昼间 15 49.58 1 南 7 70.61 49.61 3 西 18 70.55 49.55 3 北 25 70.55 49.55 7 24 粉碎机4 80 20 11 1.5 东 11 70.57 昼间 15 49.57 1 南 7 70.61 49.61 3 西 16 70.56 49.56 3 北 25 70.55 49.55 7 25 粉碎机5 80 18 11 1.5 东 13 70.56 昼间 15 49.56 1 南 7 70.61 49.61 3 西 14 70.56 49.56 3 北 25 70.55 49.55 7 26 变频水泵 80 22 26 1.5 东 9 70.58 昼间 15 49.58 1 南 22 70.55 49.55 3 西 18 70.55 49.55 3 北 10 70.57 49.57 7 27 空压机 85 22 31 1.5 东 9 75.58 昼间 15 54.58 1 南 27 75.55 54.55 3 西 18 75.55 54.55 3 北 5 75.66 54.66 7 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测模式采用附录 B 中 B.1 工业噪声预测计算模型。 （1） 室外声源 式中： Lp（r）——噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB(A)； r——声源中心至预测点的距离，m； ∆L——各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引 起的声衰减），dB(A)。 （2） 室内声源 ①室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算公式为： （1） 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户) 室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R= Sα/（1-α) ，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 按式（2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （2） 式中： Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级， dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（3）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （3） 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级， dB； Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 按式(4)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置 位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 （4） 式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）声源在预测点产生的等效声级贡献值： （5） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 预测点等效声级与背景值叠加公式如下： （6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点背景值，dB（A）； 3.3预测结果及评价 表4-10 噪声预测结果表 单位：dB(A) 噪声预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 标准值 达标分析 贡献值 57.9 48.3 48.3 41.0 昼间：60 夜间：50 达标 由预测结果可知，本项目建成运行后，主要噪声源对东、南、西、北厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12548-2008）中的2类标准要求本项目噪声可以实现达标排放，对周围声环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，本项目自行监测具体见表4-11。 表4-11 营运期噪声监测一览表 监测类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 各生产设备 在厂界四周1m处各设1个点 等效连续 A声级Leq（A） 每季度一次 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、边角料及金属屑、废过滤棉、废切削液、废液压油、废机油、废火花油、废油桶（废机油桶、废切削液桶、废液压油桶、废火花油桶等）、废活性炭、废粘油手套等，按污染特性可分为一般固废和危险废物，一般固废又分为生活垃圾和一般生产固废。项目固废利用处置方式见表4-12。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要有职工日常办公生活产生的，按每人0.5kg/d计，本项目职工人数为15人，则垃圾日产量为7.5kg/d，年工作天数为300天，生活垃圾年产量约为2.25t/a。厂区已布设分类垃圾收集桶，项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期集中清运。 （2）一般生产固废 金属屑及边角料：根据建设单位提供资料，每年产生的金属屑及边角料为0.5t/a，集中收集至一般固废间，外售给回收单位。 （3）危险废物 本项目产生的危险废物有废切削液、废液压油、废机油、废火花油、废油桶（废机油桶、废切削液桶、废液压油桶、废火花油桶等）、废活性炭、废过滤棉、废粘油手套均属于危险废物，根据建设单位提供资料产量分别为： 废切削液0.0025t/a，危险类别为HW09，代码为900-006-09； 废液压油0.03t/a，危险类别为HW08，代码为900-218-08； 废机油0.002t/a，危险类别为HW08，代码为900-249-08； 废火花油0.03t/a，危险类别为HW08， 废油桶（废机油桶、废切削液桶、废液压油桶、废火花油桶等）0.013t/a，危险类别为HW08，代码为900-249-08； 废粘油抹布及手套0.1t/a，危险类别为HW49，代码为900-041-49； 废过滤棉：过滤棉应定期更换（一般50~70d更换 1次），环评要求过滤棉安装在废气道的横截面不能漏风且更换方便。根据设备安装单位提供资料，项目产生的废过滤棉的量约为0.05t/a。 废活性炭：废气处理装置中的活性炭应定期更换（累计运行500h或3个月），根据建设单位提供，废活性炭产生量为0.5t/a。编号：HW49其他废物，废物代码为900-039-49 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 固体废物污染物排放源一览表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量t/a 机加工 金属屑及边角料 一般工业固废 - 固体 - 0.5 指定区域堆存 外售 0.5 机加工 废液压油 危险废物 （HW08 900-218-08） 矿物油 液体 毒性 0.03 桶装+托盘 分类收集、分区暂存于危废间交由有相关资质的单位处理 0.03 废切削液 危险废物 （HW09 900-006-09） 矿物油 液体 毒性 0.0025 桶装+托盘 0.0025 废机油 危险废物 （HW08 900-249-08） 矿物油 液体 毒性 0.002 桶装+托盘 0.002 废火花油 危险废物 （HW08 900-249-08） 矿物油 液体 毒性 0.03 桶装+托盘 0.03 废油桶 危险废物 （HW08 900-249-08） 矿物油 固体 易燃性、毒性 0.013 指定区域堆存+托盘 1 废粘油抹布及手套 危险废物 （HW49 900-041-49） 矿物油 固体 毒性 0.5 桶装 0.5 废气处理设备 废活性炭 危险废物 （HW49 900-039-49） 有毒有害有机物 固体 易燃性、毒性 0.5 桶装 0.5191 废过滤棉 危险废物 （HW49 900-041-49） 有毒有害有机物 固体 易燃性、毒性 0.05 桶装 0.05 职工办公生活 生活垃圾 一般固废 - 固体 - 2.25 桶装 委托当地环卫部门清运 2.25 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 环境管理要求： 1）生活垃圾脂按相关要求设分类垃圾桶收集； 2）一般工业固废集中收集至固废区，外售给回收单位或由环卫部门收集处理； 3）设危废间（15m2），危险废物集中收集分区暂存于危废间，定期交由有相关资质的单位处理。 针对危废暂存间的建设提出以下要求：危废暂存间的设定需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求，贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防 风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采 用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可 采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直 接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少 2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设 贮存分区。针对危险废物的日常管理提出以下要求：①建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、出库日期及处理单位名称等；②危险废物暂存间应设立明显的危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定；③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；④危险废物的运输处理应交于有资质的单位进行统一处理，应与该单位签订危险废物处置合同；⑤建立危险废物申报和转移联单，各项手续应符合国家和当地环保部门要求；⑥建立危废档案制度，详细记录各项固体废物的种类和数量；⑦分区储存，对不相容的物质分开存放，且标明危废名称及标识，合理规划危废间布局。 危废间标识标牌必须按照危险废物警示标识式样及设置要求进行设置，危险废物警告标志固定于房屋外门的一侧，靠近门口适当的高度上，当门的两侧不便固定时，则固定于门上水平居中、高度适当的位置上；危险废物为容器盛装的，盛装容器上必须粘贴危险废物标签，当采取袋装废物或容器外壁不便粘贴危废标签时，则应在适当的位置系挂危险废物标签牌；企业危险废物产生种类为两种以上时，危险废物应分区（类）摆放，为醒目危险废物分类情况，除设置危废容器标签牌外，企业应设置分区（类）标志，可以标明危险废物物品名称。 综上所述，本项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目的建设不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、塌陷等不良水文地质灾害，项目环评要求厂区内生产车间、原辅材料堆放区、危废暂存间及化粪池进行硬化、防渗处理。通过采取以上措施，项目基本对地下水、土壤环境不会产生影响。 6、生态环境 项目建设地位于沣东新城三桥蔺高工业园水厂东路西段8号，且周边无生态环境保护目标，可不进行生态环境影响分析。 7、环境风险分析 （1）危险物质和风险源分布 生产过程中涉及的原辅料及中间产品按照《危险化学品名录》（2021）和《危险化学品分类和品名编号》（GB12268-90）界定，主要包括：有毒有害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境等具有危害的剧毒化学品和其他化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的标准进行危险性识别，本项目所涉及到的危险物质有：油类物质（机油、切削液、液压油、废机油、废切削液、废液压油等）。 本项目危险物质数量与临界量比值见表4-13。 表4-13 重大危险源识别表 序号 危险物质名称 CAS 号 最大储存量qn/t HJ 169—2018 附录B临界量 Qn/t 该种危险物质Q值 1 油类物质 机油、切削液、液压油、火花油等 - 0.645 2500 0.000256 2 废机油、废切削液、废液压油、废火花油等 - 0.0645 50 0.00129 项目 Q 值∑ 0.001546 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，故环境风险潜势为I，故项目风险评价等级为简单分析。 （2）影响途径 油类物质泄露通过地表径流进入地表水或通过土壤渗透至地下水；含有有机溶剂的物质燃烧产生的一氧化碳通过空气影响大气环境。则本厂最大可信事故为：油液泄露。 本项目风险物质中油类物质具有有毒有害特性，储存于已做防渗处理的库房内。 （3）环境风险防范措施 I、贮存过程风险防范措施：危险物品入库必须检查验收登记，查看包装是否密封；装卸、搬运时应轻装轻卸；贮存场所应设置应急措施，如建立围堰、应急池或托盘等，且其建设应做好硬化、防渗工作；贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定，包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 II、生产过程风险防范措施：生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施：定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 （4）评价结论及建议 根据环境风险判定结果，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小。建设单位通过强化对环境风险物质、废气治理工程控制措施，同时制定有针对性的应急计划，购置相关的应急物资，建设项目环境风险可控。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源(编号) | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（注塑） | 非甲烷总烃 | 集气罩+“过滤棉+双级活性炭吸附”装置+15m排气筒 | 有机废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准限值要求 |
|  | 粉碎粉尘 | 颗粒物 | 粉碎机自带收集箱 | 无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相关标准限值要求 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水） | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池排入市政管网，流向西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 | 《污水综合排放标准》（GB979-1996）中三类标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 设备基础减振、高噪音设备设置密闭式内、厂房隔音 | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 分类集中收集，交由环卫部门进行处理 | 资源化、减量化、无害化处理 |
|  |  | 金属屑及边角料 | 集中收集外售 |  |
|  | 危险废物 | 废切削液、废液压油、废机油、废火花油、废油桶、废活性炭、废过滤棉、废粘油抹布及手套等 | 分类收集，分区暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 地面硬化及绿化 |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强厂区管理，生产车间、危废间及原辅材料放置区重点防渗，危险物质贮存区远离火源、热源； 2、危险物质分类存放，贮存容器下方设置设防溢托盘；危险废物暂存间周边设置围堰，并进行防渗防腐处理，防止各种液体类危险废物漫流或泄漏； 3、加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患； 4、加强职工的安全教育，提高安全防范意识。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 项目建成后，建设单位应安排专人负责环保工作，正确处理经营生产与环境保护的关系，建立健全环保档案，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 2、项目总投资110万元，其中环保投资18.4万元，占总投资16.7%，项目环保投资估算表见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 主要污染源 处理措施与设施 数量 环保投资/万元 废气 注塑废气 集气罩+“过滤棉+双级活性炭吸附”装置+15m排气筒DA001 1套 12 废水 生活污水 化粪池 1座 / 噪声 设备噪声 置于厂房内，基础减振、设置隔离房 / 0.2 固废 生活垃圾 垃圾桶等 10个 0.2 一般生产固废 固废间（10m2） 1间 2 危险废物 危废间（15m2） 1间 4 合计 / / 18.4 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，污染物的防治措施在经济、技术上可行，运营期能实现达标排放。项目在建设过程中应认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，从环境保护角度考虑，本项目环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0009t/a | / | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.05103t/a | / | 0.05103t/a | +0.05103t/a |
| 废水 | 总量 | / | / | / | 164.4t/a | / | 164.4t/a | +164.4t/a |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | 0.0489t/a | / | 0.0489t/a | +0.0489t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0049t/a | / | 0.0049t/a | +0.0049t/a |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | 0.0237t/a | / | 0.0237t/a | +0.0237t/a |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0.0296t/a | / | 0.0296t/a | +0.0296t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.0025t/a | / | 0.0025t/a | +0.0025t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 废火花油 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | +0.013t/a |
|  | 废粘油抹布及手套 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废过滤棉 | / |  | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 一般固废 | 金属屑及边角料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | +2.25t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注 释

附件1---委托书；

附件2---“散乱污”验收通过的通知；

附件3---厂房租赁合同；

附件4---环境空气现状质量监测报告；

附图1---项目地理位置图；

附图2---项目四邻关系图；

附图3---项目厂区总平面图；

附图4---项目环境空气现状监测点位图；

附图5---西咸新区沣东新城分区规划图；

附图6---阿房宫遗址保护规划图；

附图7---项目与西安市生态环境管控单元分布关系示意图；

# Text boxes

原材料（PP、PE、PC等）：46.5t/a

加热注塑（PP、PE、PC等）：46.5t/a

注塑件：46.3731t/a

有机废气：0.126t/a

有组织排放：0.0321t/a

无组织排放：0.0189t/a

双级活性炭吸附：0.075t/a

粉碎粉尘无组织排放：0.0009t/a

0.685

办公生活用水

消耗0.137

备注：①按年平均用水量计，单位：m3/d；②“斜箭头数据”为损失或消耗水量

0.7083

经化粪池处理后由市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂

0.548

冷却循环用水

化粪池

0.0133

消耗0.00133

0.548

切削液稀释用水

循环使用，定期进行更换，更换后的废切削液交由有资质单位处理

0.01

循环使用不外排，定期补充损耗

项目水平衡图如下所示：

钢材采购

磨床加工

铣床加工

线切割

加工中心

成品入库

试模

组装

电火花加工

噪声、废金属屑、废切削液

噪声、废金属屑、废切削液

噪声、废金属屑、废切削液

噪声、废金属屑、废切削液

噪声、废金属屑、废火花油

废包装物

塑胶颗粒采购

烘干（PC）

投料

加热

挤出

成品入库

顶出

冷却

有机废气

有机废气

检验

不合格品破碎

破碎粉尘、噪声