中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程

环境影响报告表

西安中能环保科技有限公司

二〇二三年九月

建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称： | 中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程 |
| --- | --- |
| 建设单位（章）： | 陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心 |
| 编制日期： | 2023年9月 |

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	2

二、建设内容	8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	35

四、生态环境影响分析	46

五、主要生态环境保护措施	56

六、生态环境保护措施监督检查清单	68

七、结论	70

噪声环境影响评价专题报告	71

附表1 声环境影响评价自查表

附图1 项目地理位置图

附图2 道路走向图

附图3 本项目与沣河湿地公园的位置关系

附图4 项目四邻关系及环境敏感目标分布图

附图5 道路平面设计图（GK-3-1~21）

附图6 道路标准横断面设计图（GK-5-1~6）

附图7 新建雨水管道流域范围图

附图8 新建电力管沟位置图

附图9 道路横断面管位图（GK-16-1~6）

附图10 施工场地布置图

附图11 西咸新区道路系统规划图

附图12 西咸新区土地利用规划图

附图13 西安市水环境功能区划分方案

附件1 委托书

附件2 关于中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程项目可行性研究报告的批复

附件3 关于中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程项目用地预审与选址意见

附件4 中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程现状监测报告

附件5 中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（西三环-沣河东路）市政工程项目现状监测报告

附件6 《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境报告书》审查意见

附件7 中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程项目现状补充监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-611203-04-01-114897 |
| 建设单位联系人 | 韩明城 | 联系方式 | 18192242356 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）西安市西咸新区县（区）王寺乡（街道） |
| 地理坐标 | 起点（阿房宫收费站西侧）：东经108°47′52.009″，北纬34°15′13.767″； 终点（沣河东路）：东经108°44′11.932″，北纬34°15′15.242″。 |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业：131.城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 面积23.74hm2/长5.87km |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区注东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 西咸沣东审准[2022]1号 |
| 总投资（万元） | 184432.84 | 环保投资（万元） | 2072.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.12 | 施工工期 | 15个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1，城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）设置噪声专项评价。因此本项目设《中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程噪声环境影响评价专项报告》。 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区城市总体规划》（2016-2030）、《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》； |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 审查机关：原西安市环境保护局（2014年3月31日）； 审查文件及文号：原西安市环境保护局关于《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 相关规划符合性分析： 表1-1 本工程与相关规划符合性分析 规划名称 要求 本工程情况 符合性 《西咸新区城市总体规划（2016-2030）》 城市道路系统:采用方格网加环状放射的综合性道路网布局结构，远期道路网密度达到8.9公里/平方公里。形成“七横五纵”快速路和“五横六纵”主干路的骨架道路网格局。 本工程的建设是落实沣东新城城市发展规划的需要，属于“七横五纵”基础道路建设，项目建设对提升城市综合交通能力有积极作用。 符合 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020） 在本次沣东新城规划范围159.36km2内，高速公路41.39km，快速路54.06km；交通性主干路101.88km；生活性主干路123.89km；次干路215.88km；支路133.07km；城市道路总长约670.17km。 根据西咸新区路网专项规划，连霍高速辅道为城市主干路。连霍高速辅道是沣东新城“三横两纵”快速路网的重要“一横”的组成部分；本段不仅是连接西咸新区新中心与西安主城区老核心之间的最直接的快速联系通道，也是西安主城区对外向西出行的快速通道。 符合 《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。 本项目为城市道路建设项目，属于基础设施建设，并按要求正在办理环境影响评价。 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目为市政工程，属于基础设施建设，运营后对大气环境影响很小。 符合 完善路网规划，加强交通管理，设立禁鸣路段，减少道路的交通噪声。做好道路建设和维护，提高路面质量，保持交通畅通。控制交通噪声，在新区内建设道路绿化隔离带。 本项目道路地面部分设置绿化带、减速带、限速禁鸣，运营后控制行车噪声及车速、加强路面保养维持路面平整等。 符合 《西咸新区城市综合交通体系建设规划》 第四章 重点任务”中“第四节 区域骨架路网规划”中“中第四条 西咸新区互联互通道路布局规划专栏三区域路网重点工程—互联互通道路—五年计划实施互联互通道路60.0公里，包括陈之路-科技二路、昆明路-连霍高速辅道快速化改造、红光路拓宽提升改造、阿房一路（西三环-咸户路）、西兴高速市政化改造-西安高架快速干道拓宽、西三环-草滩八路立交及快速化改造、秦直大道（兰池大道-天章大道）项目 本项目属于昆明路-连霍高速辅道快速化改造项目 符合 《西咸新区控制性详细规划》 控制交通战略走廊和交通设施用地，构建“七横五纵”快速路、“八横八纵”干线性主干路相结合的新区道路骨架，加强田园路建设，串联生态人文景观；落实街区制度，提高路网密度，新区规划路网密度达到8.9千米/平方千米。 本本项目属于西咸新区快速路网”七横五纵”中”七横”的重要组成部分，位于”七横”路网的南端，是一条东西向快速通道，向东沟通西安市区的昆明路，向西沟通沣东新城西部的新西宝高速辅道，项目的建成将完善西安中心城区快速路网与西咸新区快速路的衔接 符合 |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策相符性 本项目属于市政道路及其附属基础设施工程项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的二十二章“城市基础设施”的第4条“城市道路及智能交通体系建设”项目，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。本项目已取得陕西省西咸新区沣东新城管理委员会《关于中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程项目可行性研究报告的批复》(西咸沣东审准（2022）1号）。因此项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 对照国家发改委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397号），本项目不属于禁止准入类项目，属于许可准入类项目。 1.2与“三线一单”符合性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，东起阿房宫收费站西侧，西至沣河东路，与陕西省“三线一单”数据应用系统对照，本项目位于重点管控单元，详见图1-1，重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。项目与“三线一单”符合性分析见表1-2；与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析见表1-3。 图1-1 本项目与陕西省生态环境管控单元位置关系图 表1-2 本项目“三线一单”符合性分析 名称 要求 本项目情况 符合性 “三线一单”符合性 生态保护红线 本项目位于西咸新区沣东新城王寺街道和斗门街道，不在陕西省生态保护红线范围内，项目周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等，不触及生态保护红线。 符合 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》监测结果及现状监测结果说明环境质量情况，本项目区域属于不达标区，根据环境各要素预测结果，本项目运营期各污染物采用相应的环保措施后能满足达标排放要求。项目建设不会改变区域环境质量，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 本项目属于市政基础设施项目中交通运输项目，运行期间不涉及自然资源，项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 符合 环境准入负面清单 本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批，第二批）。 符合 表1-3与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 面积/长度 项目情况 符合性 1 西安市 西咸新区直管区 西咸新区直管区重点管控单元 / 重点管控单元 重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。 项目长度5.87km 本项目所在地位于沣东新城，不触及生态保护红线。本项目所在区域为环境空气质量达标区，本项目涉及敏感目标为王寺村、镐京村和西安市公安局沣东新城分局，项目污染影响主要发生在施工期，在采取环评要求的治理措施后，对周边的环境影响较小。 符合 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 1.3“三区三线”相符性分析 根据“《土地管理法实施条例》 第三条 国土空间规划应当细化落实国家发展规划提出的国土空间开发保护要求，统筹布局农业、生态、城镇等功能空间，划定落实永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界”，建设项目需符合国土空间规划的“三区三线”。三区三线中的三区是指城镇空间、农业空间、生态空间，三线分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，东起阿房宫收费站西侧，西至沣河东路，经由西咸新区自然资源和规划局核查，本项目用地范围不涉及城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线，符合区域国土空间规划的“三区三线”。 1.4其他相符性分析 本项目与相关环境管理政策的符合性分析内容见下表1-4。 表1-4 与相关环境管理政策符合性分析 相关政策 具体要求 本项目情况 符合性 《陕西省 “十四五”生态环境保护规划》 加强细颗粒物和臭氧协同控制，持续深化大气环境质量指标管控。以2035年实现“美丽陕西”为目标，研究提出环境空气质量改善阶段性要求。到2025年，全省地级以上城市细颗粒物年均浓度完成国家下达指标。 本项目施工期严格落实施工工地扬尘管控责任。运营期加强道路扬尘管控，定期吸尘式机械化清扫作业。 符合 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》 从事房屋建筑、道路、市政基础设施等施工工程、物料运输和堆放及其他产生扬尘污染的活动，必须采取防治措施。建设单位应当在施工前向主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在合同中明确施工单位防治扬尘污染责任。施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，并采取防尘措施。 本项目为城市道路项目，施工期按要求编制污染防治方案，并将扬尘污染防治纳入工程监理范围，在合同中明确施工单位防治扬尘污染责任，施工过程中严格落实条例相关防尘措施。 符合 《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》 建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。 本项目施工 期，建设单位和施工单位严格落实扬尘污染防治责任，采取有效的防尘防治措施。 符合 《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》 加强工地扬尘管控。将防治扬尘污染费用列入工程造价，加大巡查督查力度，禁止城市建成区建筑工地现场搅拌混凝土、砂浆。减少城市道路扬尘。按照“海绵城市”理念新建、改建城市道路。每年新增新型吸尘式道路保洁车辆比例不低于新增保洁车辆的 50%。不断提升城市道路机械化清扫率，增加城市道路冲洗保洁频次。严格执行“禁土令”。 本项目施工期避开“禁土令”时期，建设单位和施工单位严格落实扬尘污染防治责任，采取有效的防尘防治措施。运营期加强道路清扫。 符合 《西安市蓝天保卫战2022年工作方案》（市政办发〔2022〕18号） 严格建筑垃圾清运作业项目施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“七个到位”要求。将扬尘管理工作不到位的不良信息移交市住建局纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。严格在建工地施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“六个百分之百”要求。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。依托扬尘在线监测系统，提升工地扬尘监管能力，实现对全市重点扬尘源的24小时全天候监控，通过预警提醒、督促整改、全面考核、严格惩处机制，全面提升我市工地扬尘监管能力和监管水平。 本项目施工期严格执行西安市对施工作业的环保要求，将防治扬尘污染费用纳入工程造价，施工扬尘等排放污染物满足达标排放。 符合 《西咸新区蓝天碧水净土保卫战2022年工作实施方案》 严格各类工地施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，扬尘污染防治费用纳入工程造价。全面落实“六个百分之百、七个到位”要求和“严管重罚” 制度，长距离的城市道路、市政、水利等线性工程进行分段施工。依托市级扬尘在线监测系统，实现对重点扬尘源的24小时 全天候监控，落实全市扬尘在线监测预警提醒、督促整改、全面 考核、严格惩处机制。 本项目施工场地严格按照“六个百分百、七个到位”的要求进行施工管理，安装扬尘在线监测系统进行24小时监测，并将大气污染治理费用纳入环保投资。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案 （2023-2027）》 施工场地设置道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，优化道路考核机制，公布月度排名落后道路及所属辖区〔县（市、区）、乡镇（街道）〕，严格落实监管责任，实施网格化考核。关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工厂界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150 微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 本项目施工场地管理严格按照专项行动方案执行，设置道路扬尘在线监测系统，与监管部门联网参与考核。严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工厂界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1 地理位置及四邻关系 拟建连霍高速辅道快速化（阿房官收费站至西周大道）市政工程项目位于西咸新区沣东新城斗门街道和王寺街道，道路东起阿房宫收费站西侧（起点坐标：东经108°47′52.009″，北纬34°15′13.767″），西至沣河东路（终点坐标：东经108°44′11.932″，北纬34°15′15.242″），路线全长约5.87km，其中高架桥长度约3.7km。 项目两侧以林地及空地为主，南侧30m为连霍高速公路，中间为林地隔离带，靠近阿房宫立交附近，项目南侧有商铺、镐京墓园、汉元钢管厂及鸿昌汽车检测厂，北侧有沣东足球公园、西咸新区公安局沣东新城分局、公诚二手车市场、加油站、公交调度站及王寺村住户等，改造段昆左线、昆右线上跨绕城高速。 本次项目地理位置图见附图1，四邻关系见附图4。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2 现状工程概况 1、现状连霍辅道 现状昆右线为双向四车道道路，为阿房宫收费站北侧辅道；现状昆左线为双向四车道道路，为阿房宫收费站南侧辅道。 原沣明路规划红线30m，现状红线30m，双向四车道+两辅道。 2、交叉道路 本工程范围内共与6条道路相交，分别为科源路、科源一路、复兴大道、科源四路、西周大道、沣河东路，均为现状道路，南北向交通主要依赖科源路、复兴大道和西周大道，东西向交通主要依赖沣明路。道路走向图见附图2。 科源路为主干路，沣明路北侧为现状，红线宽度50m，双向六车道，与沣明路T字交叉；科源一路为次干路，红线宽度40m，双向六车道，与沣明路T字交叉；复兴大道为主干路，红线宽度50m，双向八车道，与沣明路十字交叉；科源四路为次干路，沣明路北侧为现状，红线宽度50m，双向六车道，与沣明路T字交叉；西周大道为主干路，红线宽度100m，双向十车道+双向四辅道，与沣明路十字交叉；沣河东路为快速路，沣明路北侧为现状，红线宽度80m，双向六车道+双向四辅道，与沣明路十字交叉。 3、现状路网 东西向出行：科源路-沣河东路的沣明路北侧现状出入均依赖沣明路及红光大道，沣明路南侧尚未建设路网，其中沣明路主要起到了连接昆明路与沣东新城的连接作用。 区域内部南北向沟通：由阿房宫收费站西侧至沣河东路，南北向交通主要依赖于科源路、复兴大道、西周大道三条主干路，其中复兴大道南北贯通，连接了连霍高速南侧与北侧的路网，科源路及西周大道尚未贯通，只承担连霍高速北侧南北向交通。 4、现状排水 （1）雨水 现状雨水管道属于沣河雨水系统分区，现状道路下有d1200mm-d1500mm雨水管道，埋深2.8m~4.5m，管道位于中心线北侧10.0m车行道下，自东向西排入西周大道d2800mm雨水管道，最终排入沣河。 （2）污水 依据沣东新城污水专项规划，沣东新城内已建成污水管网未成系统，分布在昆明路、红光路、大寨路、天台路、三桥新街、西三环、石化大道、尚航路、沣泾大道，现状沣明路无污水管网。 5、现状电力管沟 现状电力管沟位于道路中心线南侧22.0m的绿化带内，横断面尺寸为2.0m×2.5m，埋深3.8m。 6、环保问题及环保手续 经核查，现有道路已履行环保手续，现场无生态破坏等环保问题。 2.3 本工程概况 2.3.1 本工程基本情况 项目名称：中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程； 建设单位：陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心； 建设地点：西咸新区沣东新城斗门街道和王寺街道； 建设性质：改建； 道路等级：城市主干路，局部高架快速路； 桥梁设计安全等级：一级 建设里程：高架层全长3.70km，地面层全长5.87km； 行业类别：道路运输业（G54）； 建设投资：总投资184432.84万元；环境保护投资2072.5万元，占工程总投资的1.12%。 2.3.2 线路起终点及主要控制节点 本工程在阿房宫收费站西及西安绕城高速东，利用原昆右线K0+0.00～K1+700.00和昆左线K0+0.00～K1+540.00，改双向为单向道路；昆左线自K1+540.00向北下穿连霍高速，与连霍高速辅道在K0+060.00并线为双向道路至线路终点K4+172.182，高架层自K0+205.683起桥至K3+801.483落桥与地面层合并；地面层分别与科源路、复兴大道、科源四路、西周大道、沣河东路、科源一路平交，其中与科源一路为T型交叉。 2.3.3 工程组成、建设内容与建设规模 本项目为城市主干路，道路全长5.87km，其中高架层3.7km，道路规划红线宽度29~50m，总占地面积约23.74hm2。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、雨水工程、污水工程、电力管沟工程、通信管道工程、燃气管道工程、海绵城市、照明工程、绿化工程等。 项目组成见表2-1。 表2-1 本项目工程组成表 名称 工程组成 建设内容及规模 主体工程 道路工程 道路全长5.87km，其中高架层3.7km。高架层桥高10~12米，地面层在阿旁宫收费站后利用现状昆左昆右线，重新划分车道标线，将原来双向行驶断面改造为单向行驶断面，宽29m；路线起桥前，采用地面层双向八车道标准断面，宽40m；路线在科源路东侧起桥，之后采用立体层双向六车道+地面层双向四车道标准断面，立体层宽26m，地面层宽30m；复兴大道东侧及西周大道东侧设置平行匝道，立体层为双向六车道，地面层为双向四车道，匝道为2车道，立体层宽26m，地面层宽30m，匝道宽8m；在科源路、复兴大道、科源四路等重要相交道路处设置地面道路渠化，渠化后断面采用双向六车道+地面层双向六车道标准断面，立体层宽26m，地面层宽30m。 桥梁工程 桥梁全长3.7km，共25联桥，主线双向6车道标准段断面，宽26m；主线平行匝道（双车道），宽8.0m。 辅助工程 雨水工程 新建太平河西侧至科源路段雨水管道，雨水管道设计管位位于中心线北侧10.0m，管径d600mm~d1000mm，长度为846m；新建段高架雨水由桥面侧顶向组合进水式雨水口收集后通过外置式UPVC落水管汇入地面雨水管道系统，本项目雨水最终通过沣河4号出口排入沣河。 海绵城市 海绵城市仅对侧绿带宽度超过3m的部分侧绿带进行设计，采用生物滞留池+传输型草沟的组合设计形式。 污水工程 本次建设无污水管道工程。 交通工程 本工程沿线设置警告、指示、禁令等标志，路面漆划有关标线，设置护栏、信号灯等相应的交通管理设施，防护设施和公共电、汽车停靠站。 燃气管道工程 对影响平行匝道桥梁桩基及挡墙的燃气管道进行迁改，燃气管道管径DN800mm，管道材质为无缝钢管，改迁长度约1214m。 电力管沟工程 充分利用现状电力管沟，对局部节点进行特殊处理，新建科源路以东段电力管沟，电力管沟横断面尺寸为2.0m×2.5m，位于道路中心线南侧10.0m，该段长度约780m，改迁现状电力管沟长度约960m。 通信管道工程 本次迁改通信管道东起科源路，西至沣河东路，通信管道规划孔数为6孔塑料管（4根波纹管+2根七孔梅花管），迁改长度4420m。 照明工程 桥梁段灯具、桥下布置隧道、道路段灯具布置间距35m，下穿绕城高速采用投光灯桥柱安装，间距8m。 景观工程 连霍高速内种植行道树、隔离带绿化、高架区域绿化、道路交叉口绿地。 临时工程 施工场地 在K0+600、K0+880、K1+520、K2+400、K3+200、K3+700、布置6处施工场地，用于施工机械停放、建筑材料堆放等；箱梁、路缘石等由预制场预制成品运至施工现场，不设拌合站和预制场地。 弃土场 本项目开挖土方全部用于项目内部回填，无弃方产生，不设置弃土场。 取土场 本项目回填土方全部来自于项目内部其他施工区域流调，无外购及外借土方，不设置取土场。 施工便道 本项目施工期利用现状市政道路，不专门设置施工便道 环保工程 施工期 施工噪声 合理安排施工时间，采用低噪声施工设备，在沿线敏感点附近路段设置禁鸣标志，运输车辆减速慢行、禁止鸣笛等 施工扬尘 实行分段式半封闭施工，对施工场地进行围挡、洒水抑尘；施工材料堆放和临时堆土堆放在项目所在地主导风向的下风向，并采取密闭或覆盖等，施工运输车辆加盖篷布，车辆驶离现场前，在洗车平台清洗轮胎及车身；施工场地及附近道路非雨天适时洒水；施工机械及运输车辆定期维修保养等。 施工废水 生活污水利用城区内已有的污水处理设施处理；施工现场设简单的临时隔油沉淀池，施工废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排；库房地、墙面做好防渗漏处理，防止油料跑、冒、滴、漏等。 固废 建筑垃圾运往市政部门指定位置统一处理；现场设置垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后，定期清运至环卫部门指定地点。 生态 临时占地选择在道路征地范围内；对表土进行剥离并暂存于道路两侧，采用土工布进行覆盖并辅以临时防护措施。施工结束后，对破坏的地表及时进行生态恢复。 运营期 水环境 采用雨、污分流系统，运营期废水仅涉及路面雨水，由雨水管道收集就近排入市政管网内。 噪声 ①采用静音沥青等低噪声筑路材料，在原有路面的基础上，再摊铺一种高强超薄微罩面，再罩上一层高强薄层，厚度仅1~2厘米，可有效减小汽车轮胎和路面这间的振动，静音沥青的路面具有特殊的多孔弹性结构，表面粗糙，孔隙率却可达12%~18%，静音沥青比普通沥青路面可降低3~5分贝噪音，比水泥路面可降低5~7分贝噪音。②在敏感点附近的路面设置限速、禁鸣标志，对敏感点进行跟踪监测，预留工程降噪费用，超标敏感点加装隔声窗，加强道路维修保养和道路两侧绿化。 固废 生活垃圾经道路沿线垃圾箱分类收集后，由环卫部门统一清运。 2.3.4 主要工程概况 1、道路工程 （1）主要技术标准 本项目所确定的道路标准见表2-2。 表2-2 规划道路设计标准 名称 标准 道路等级 立体层 主干路 地面层 主干路 设计车速 立体层 60km/h 地面层 40km/h 标准断面 立体层 26m 地面层 30m 红线宽度 29~50m 车道宽度 立体层 3.5m*4+3.75*2 地面层 3.5m*4 净空高度 快速路 5m 主干路 4.5m 人行道/非机动车道 2.5m 荷载等级 立体层 - 地面层 城市-A 级汽车荷载 桥梁设计基准期 100年 沥青混凝土路面设计基准期 15年 抗震标准 设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.20g （2）平面设计 项目高架层与地面道路平面均与现状沣明路线位一致，起点与现状昆左线、昆右线顺接，向西延伸，利用现状昆左、昆右线，立体层上跨相交道路，过西周大道后落地，高架层全长3.7km，地面层全长5.87km。全线共设置平曲线3处，最小半径在南北并线处，最大半径6000.25米。 （3）纵断面设计 高架层：桥高10~12米，最大纵坡3.5%，最小纵坡0.5%，最大坡长 850m，最小坡长315.362m，最小凸型竖曲线半径4000m，最小凹曲线半径4000m。 地面层：利用现状道路进行道路改造，纵坡尽可能贴合旧路，最大纵坡0.7%，最小纵坡0.3%，最大坡长720m，最小坡长286.938m，最小凸型竖曲线半径5000m，最小凹曲线半径4500m。 （4）横断面设计 1）阿旁宫收费站后利用现状昆左昆右线，重新划分车道标线，将原来双向行驶断面改造为单向行驶断面，断面具体划分如下： 15.5m行车道（0.5m+3.75m×2+3.5m×2+0.5m）+2m侧分带+8m辅道（0.5m+3.5m*2+0.5m）+3m人行道=29m。 图2.3-1 昆左昆右改造后横断面图 2）路线起桥前，采用地面层双向八车道标准断面，断面具体划分如下： 2m人行道+17m机动车道（0.25+3.5*4+2.5+0.25）+2m中分带+17m机动车道（0.25+3.5*4+2.5+0.25）+2m人行道=40m。 图2.3-2 桥头路基段横断面 3）路线在科源路东侧起桥，之后采用立体层双向六车道+地面层双向四车道标准断面，断面具体划分如下： 立体层：26m=0.5m防撞护栏+11.75m机动车道（0.5m+3.75m+3.5m*2+ 0.5m）+1.5m中分带+11.75m机动车道（0.5m+3.75m+3.5m*2+0.5m）+0.5m 防撞护栏。 地面层：30m=10m机非共板车道（0.25m+2.5m+3.5m*2+0.25m）+8m中分带+10m机非共板车道（0.25m+2.5m+3.5m*2+0.25m）+2m人行道。 图2.3-3 标准横断面图 4）复兴大道东侧及西周大道东侧设置平行匝道，立体层为双向六车道，地面层为双向四车道，匝道为2车道。断面具体划分如下： 立体层：26m=0.5m防撞护栏+11.75m机动车道（0.5m+3.75m+3.5m*2 +0.5m）+1.5m中分带+11.75m机动车道（0.5m+3.75m+3.5m*2+0.5m）+0.5m防撞护栏。 地面层：30m=2.5m非机动车道+10m侧分带+7.5m机动车道（0.5m+ 3.25m*2+0.5m）+8m中分带+7.5m机动车道（0.5m+3.25m*2+0.5m）+10m侧分带+2.5m非机动车道+2m人行道。 匝道：8m=0.5m+3.5m*2+0.5m。 图2.3-4 设置平行匝道处横断面图 5）项目在科源路、复兴大道、科源四路等重要相交道路处设置地面道路渠化，渠化后断面采用双向六车道+地面层双向六车道标准断面，断面具体划分如下： 立体层：26m=0.5m防撞护栏+11.75m机动车道（0.5m+3.75m+3.5m*2 +0.5m）+1.5m中分带+11.75m 机动车道（0.5m+3.75m+3.5m*2+0.5m）+0.5m 防撞护栏。 地面层：30m=13.5m 机非共板车道（0.25m+2.5m+3.5m*3+0.25m）+8m 中分带+13.5m机非共板车道（0.25m+2.5m+3.5m*3+0.25m）+2m人行道。 图2.3-5 渠化处横断面图 （5）路基、路面、主要附属工程 路基防护：挡墙分段长度以道路中心线为基准，每10m设一道沉降缝，缝宽2cm，靠墙背一侧2cm深范围内嵌橡胶沥青防水密封膏，余填L-600 型低发泡聚乙烯泡沫塑料。挡土墙墙背喷HUG-13防水材料2遍。墙面涂漆与桥梁一致。挡墙基底采用12%水泥土处治，石灰土需分层碾压，每层厚20cm，最下层若为符合规范中筑路材料要求的黄土可就地加灰翻拌，压实度≥95%。 路面材料：采用沥青混凝土路面。 路面结构：路面设计以BZZ-100kN轴载作为标准轴载，交通等级按重交通考虑设计。主干路路面结构设计年限为15年。具体路面结构为： 1）新建高架引道路面结构： 4cm细粒式沥青混凝土 (AC-13) (SBS改性沥青)上面层 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20)中面层（添加0.3%抗车辙剂） 8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25)下面层 1cm 沥青单层表面处置（S12） 36cm水泥稳定碎石基层（水泥剂量5%） 30cm水泥稳定碎石底基层(水泥剂量4%) 路面总厚度85cm。 2）高架桥桥面路面结构： 4cm细粒式沥青混凝土(AC-13) (SBS 改性沥青)上面层 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20)中面层（添加0.3%抗车辙剂）防水层 3）地面主干路车行道路面结构： 5cm细粒式沥青混凝土(AC-13) (SBS 改性沥青)上面层 7cm中粒式沥青混凝土(AC-20)中面层 1cm沥青单层表面处置（S12） 36cm水泥稳定碎石基层（水泥剂量5%） 30cm石灰土底基层(石灰剂量10%，重量比) 路面总厚度79cm。 4）非机动车道路面结构： 4毫米抗滑薄层（红色） 4cm细粒式沥青混凝土(AC-13)上面层 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20)下面层 1cm沥青单层表面处置（S12） 20cm水泥稳定碎石基层（水泥剂量5%） 20cm石灰土底基层(10%，重量比) 路面总厚度51.4cm，机非共板的非机动车道路面结构与地面主干路车行道路面结构一致。 人行道铺装：6cm厚荷兰砖 2cm M10水泥砂浆 5cm C20细粒式混凝土 15cm 厚石灰土(含量8%，重量比) 总厚28cm。 沿线人行道设置残疾人坡道，路口设置专供盲人行走的行进盲道及提示盲道。 2、桥梁工程 主线高架桥起点桩号K0+205.683，终点桩号 K3+801.483，桥梁全长 3595.8m，共25联桥。 （1）主要技术标准 ①设计荷载：汽车：城-A级；非机动车道和人群荷载按《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）取值； ②栏杆设计荷载：水平推力2.5KN/m，竖向力：1.2KN/m； ③防撞护栏防撞等级：SA级； ④地震动峰值加速度：0.20g,相当于地震基本烈度8度；构造措施按9度设防； ⑤桥梁设计基准期：100年；桥梁设计使用年限：100年； ⑥桥梁设计安全等级：一级； ⑦桥梁设计环境类别：II类。 （2）桥梁横断面布置 1）主线：双向6车道标准段断面布置为：0.5m（防撞护栏）+12m（机动车道）+1.0（防撞护栏）+12 m（机动车道）+0.5m（防撞护栏）=26.0m。 图2.3-6 B=26m整体式高架断面 2）匝道：主线平行匝道（双车道）：0.5m（防撞护栏）+7m（机动车道）+0.5m（防撞护栏）＝8.0m； 图2.3-7 B=8m平行匝道断面 3）桥梁净空高度：市政路净空≥4.5m。 4）桥台后填土控制高度：2.7~3.5m 左右。 （3）高架桥结构 1）主线高架B=26m现浇箱梁横断面 26m桥宽箱梁梁高取2m，箱梁为单箱五室截面，桥面宽度26m，箱梁挑臂及斜腹板之间采用R=200cm 圆弧连接，箱梁底板与斜腹板之间用 R=50cm 圆弧连接。箱梁顶面倾斜形成桥面横坡。桥面板厚度为 25cm，底板厚度为22cm~40cm，腹板厚度为45cm~70cm，桥面板横向采用普通钢筋混凝土结构。 图2.3-8 主线高架桥B=26m现浇箱梁横断面图 2）平行匝道B=8m现浇箱梁横断面 平行匝道桥标准桥宽8m，标准跨为4×30m、4×30m左右的预应力混凝土连续箱梁，梁高采用1.7m，桥面板厚度为25cm，底板厚度为22cm ~40cm，腹板厚度为45cm~70cm。 图2.3-9 平行匝道B=8m现浇箱梁横断面图 3）主线高架B=26m桥墩断面 桥墩下部结构为双柱形式，柱顶横向略向外倾斜，和上部结构相匹配。双柱间用水平系梁联系。立柱柱底标准截面尺寸为1.6×2.0m，柱顶放大至 2.0×2.0m。柱底设钢筋混凝土承台，每个桥墩下面承台尺寸10.0×2.5×2.5m，两个承台中间用2.0×2.5×2.5m的系梁联系。 4）立交匝道 B=8.0m 桥墩断面 桥墩下部结构为单柱形式，柱顶横向略向外倾斜，和上部结构相匹配。立柱柱底标准截面尺寸为2.0×1.6m，柱顶放大至4.0×1.6m。柱底设钢筋混凝土承台，承台尺寸6.25×2.5×2.5m。 图2.3-10 主线高架B=26m桥墩断面图及匝道B=8.0m桥墩断面图 （4）结构跨径 1）主线高架标准跨径：本工程跨径30m。 2）主线高架跨路口跨径：尽量控制在50m左右。 3）匝道跨径：本项目匝道原则上也是采用标准30m跨径。 4）跨路口桥梁结构：与本工程跨越相交道路有科源路、科源一路、复兴大道、科源四路、沣河东路，其上部采用钢箱梁结构，其余段落采用预应力混凝土现浇箱梁。 5）桥梁布设：4X30现浇箱梁+5X30现浇箱梁+(40+50+40)钢箱梁+5X30现浇箱梁+4X30现浇箱梁+(40+50+40)钢箱梁+4X31现浇箱梁+5X31现浇箱梁+4X31现浇箱梁+(40+50+40)钢箱梁+2X5X30现浇箱梁+4X5X31现浇箱梁+(40+50+40) 钢箱梁+4X30现浇箱梁+4X5X31现浇箱梁+4X30现浇箱梁+(61+80+61)钢箱梁+5X30现浇箱梁，桥墩采用花瓶墩、桩基础，桥台采用柱式台、桩基础。 在科源一路附近设置一对平行匝道，跨径为5X31+4X31m现浇箱梁；西周大道与科源四路之间设一对平行匝道，跨径分别为5X31+4X31m现浇箱梁，4X31+（2X31+2X30）m现浇箱梁。桥墩采用花瓶墩、桩基础，桥台采用柱式台、桩基础。高架跨横向道路汇总见表2-3。 表2-3 高架跨横向道路汇总表 路线 序号 路名 桥梁跨径（m） 备注 连霍高速辅道 1 科源路 40+50+40 连续钢箱梁 2 科源一路 40+50+40 连续钢箱梁 3 复兴大道 40+50+40 连续钢箱梁 4 科源四路 40+50+40 连续钢箱梁 5 西周大道 61+80+61 连续钢箱梁 3、辅助工程 （1）雨水工程 沿线现状雨水管道属于沣河雨水系统分区，本段现状道路下有 d1200mm-d1500mm雨水管道，埋深2.8m~4.5m，管道位于中心线北侧10.0m车行道下，自东向西排入西周大道d2800mm雨水管道，最终排入沣河。本工程新建雨水管道范围为太平河西侧至科源路段，雨水管道设计管位位于中心线北侧10.0m，管径d600mm~d1000mm，长度为846m。新建段高架雨水由桥面侧顶向组合进水式雨水口收集后通过外置式UPVC落水管汇入地面雨水管道系统，最终排入沿线管道，本项目雨水最终通过沣河4号出口排入沣河。 （2）海绵城市 本项目海绵城市建设仅对道路两侧绿带宽度超过3m的部分绿带进行设计及建设，采用生物滞留池+传输型草沟的组合形式。 1）道路交叉口范围内的雨水采用传统的砖砌偏沟式雨水口进行收集； 2）人行道及非机动车道的雨水采用生物滞留池收集下渗。生物滞留池布置于道路红线外，绿地低于路面20cm。通过人行道及非机动车道横坡，将路面雨水引入绿带内进行下渗利用，补充地下水；绿带内设置溢流雨水口，溢流雨水口进水部位高于绿带顶面5cm，雨水口顶面高于绿带14cm；当雨量过大时，多余的雨水溢流排入绿化带雨水口，通过雨水管道进行排放。 ①填料：生物滞留池自上而下为，蓄水层、种植土层和砾石排水层。各填料层厚度及组成为：蓄水层高50mm，种植土层700mm，砾石排水层500mm。砾石排水层平均粒径30mm。 ②进水口：路缘石开方孔，其尺寸为100×250mm，连续三个路缘石开孔，每间隔10m开三孔。雨水开孔处路面应比周围路面低20mm。在进水口处连续设置5块成品钢丝笼成品块，总长为1.5m，其余段为种植土。 ③穿孔管：每个植生滞留槽砾石排水层底部布置一根DN150的穿孔管，穿孔间距宜为10cm—15cm，孔径宜为10mm—30mm，用土工布包裹防止堵塞，管材为PVC塑料管，穿孔管直接接入临近的溢流雨水口中，管底标高-1.200m（相对道路边缘标高±0.000m）。 ④防水挡墙：为防止下渗雨水渗入道路基层，影响道路质量安全，在侧分带两侧设置连续防水挡墙，防水挡墙采用12cm砖砌连续墙（Mu10砖），挡墙内侧采用1cm厚M10水泥砂浆抹面，挡墙深度1.35m。 ⑤防水处理：防水处理采用绿带两侧铺设两布一膜形式。防渗处理采用土工复合材料，土工膜可采用型号M1.5，土工织物连接采用缝合法或搭接法，土工膜连接采用热熔焊接法，局部修补也可采用胶黏法，连接宽度不宜小于10cm。 2.3-11 雨水利用平面示意图 （3）污水工程 根据沣东新城污水工程专项规划，连霍高速辅道快速路市政工程无污水管道工程，本工程不涉及污水工程施工。 （4）照明工程 1）桥梁段灯具布置方式为12m单臂路灯道路双侧对称布置，灯具功率320W，间距35m； 2）桥下布置隧道灯（路灯配光），灯具功率280W，间距35m； 3）道路段灯具布置方式为12m双臂路灯道路双侧对称布置，灯具功率280W，间距35m； 4）下穿绕城高速采用投光灯桥柱安装，灯具功率100W，间距8m。 路灯电缆敷设采用0.4kV电缆为铝芯交联型聚乙烯绝缘电缆（选用 YJLV-1kV-5×50）在人行道下穿管敷设，埋深0.7m。电缆保护管采用φ90耐压HDPE电缆保护套管，过路采用交汇井穿φ100热镀锌钢管保护。 （5）交通工程 本工程沿线设置警告、指示、禁令等标志，路面漆划有关标线，设置护栏、信号灯等相应的交通管理设施，防护设施和公共电、汽车停靠站。 （6）电力管沟工程 连霍高速辅道段电力管沟横断面尺寸为2.0m×2.5m，科源路至西周大道段已建设完成，本工程充分利用现状电力管沟，对局部节点进行特殊处理，新建科源路以东段电力管沟，连霍高速辅道电力管沟设计起点为太平河西侧至科源路东侧现状2.0×2.5m电力管沟，管沟横断面尺寸为2.0×2.5m，埋深3.8m，位于道路中心线南侧10.0m，该段长度约780m，该段道路为单向路，后续无拓宽规划。现状电力管沟位于道路中心线南侧22.0m的绿化带内，沣泾大道及复兴大道平交口东侧的挡墙段与现状电力管沟冲突，需迁改至道路中心线南侧25.5m，另外，由于道路渠化段使现状电力管沟置于车行道下，原电力管沟覆土为0.5m，不满足道路建设要求，本段需要迁改，改迁长度约960m。 （7）通信管道工程 本工程线路段通信管道工程已建设完成，道路改造后，通信管道位于车行道下，由于通信管道覆土0.5m，不能满足道路结构要求，因此将通信管道迁改至距离北侧道路红线1.0m处人行道下。本次迁改通信管道东起科源路，西至沣河东路，根据《西咸新区沣东新城通信专项规划修编》，通信管道规划孔数为6孔塑料管（4根波纹管+2根七孔梅花管），迁改长度4420m。 （8）燃气管道工程 本工程对影响平行匝道桥梁桩基及挡墙的燃气管道进行迁改，燃气管道管径DN800mm，管道材质为无缝钢管，改迁长度约1214m。 （10）景观绿化工程 1）行道树：连霍高速内行道树选择银杏，间距4.5米；连霍高速外，行道树选择银杏与国槐分段交替种植。 2）隔离带绿化：隔离带部分以半常绿乔木、开花亚乔为骨干树种，开花亚乔以生长形态好且花期不同的樱花、帚形桃、紫薇、紫叶李、红枫等等穿插种植。 3）高架区域绿化：桥下光照较好的位置，栽种抗污染性强的喜光或半耐阴植物，光照不佳的位置种植常绿耐阴植物或阴生植物；上层植物多以常绿植物为主，部分路段可尝试采用最新的高架绿化形式，采用适合建筑立体绿化的植物品种和多种新优材料、集成最新的模块式立体绿化系统；桥柱部分绿化多做一些垂直绿化。 4）道路交叉口绿地：对重要的节点适当种植色彩鲜艳的观花、观叶植物或搭配景观小品采用艺术手法作植物造景，再配以四季鲜花来点缀交叉口的景色。 2.3.5 交通量预测 本项目预计将于2024年建成通车，结合本项目实际情况，本次预测选取2024年、2030 年、2038年三个特征年进行本项目的交通量预测。根据项目工程可行性研究报告，本次交通预测采用“四阶段法”，并结合对外通道、跨绕城高速、并行连霍高速以及重要节点的交通需求预测，得到各特征年的相关道路高峰小时交通量预测结果，具体见表2-4。 表2-4 沣东新城连霍高速辅道高峰小时交通量预测表 （单位：pcu/h） 道路名称 2024年 2030年 2038年 连霍高速辅道 高架层 2414 3223 4992 地面层 1300 1736 2450 合计 3714 4959 7442 根据设计单位提供的资料，昼间（6:00~22:00）车流量占全天车流量的80%，夜间（22:00~6:00）车流量占全天车流量的20%，项目各车型比例约为:小型车：中型车：大型车=0.87：0.06：0.07，本项目预测年昼、夜平均小时车流量见表2-5。 表2-5 本项目预测年昼夜平均小时车流量 单位：pcu/h 预测年 2024年 2030年 2038年 车型 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 小型车 高架层 1680 419 2243 561 3474 869 地面层 905 227 1208 303 1705 427 中型车 高架层 115 29 155 39 240 59 地面层 62 16 84 21 118 29 大型车 高架层 137 34 180 45 279 70 地面层 73 19 96 24 137 34 2.3.6原辅材料 工程施工期供水由附近供水管网提供，可就近取用。沿线电力供应情况良好，工程用电从就近电网接入。筑路材料主要有碎石、水泥、沙砾、石渣、石灰、路缘石、钢板等，施工方根据需要就近购买，其他原辅材料消耗均为外购。 本项目为道路建设项目，运营期不涉及使用原辅材料。 2.3.7 土石方平衡 本工程施工建设挖填土石方总量为19.50万m3，其中挖方9.75万m3（包括表土0.75万m3），填方9.75万m3（含表土剥离0.75万m3和改良土方1.07m3），无借方，无余方。 表2-6 项目土石方平衡 单位：万m3 项目 挖方 填方 调入 调出 借方 余方 ①表土 0.75 1.82 1.07④ 0 0 0 ②路基工程 2.61 3.54 0.93④ 0 0 0 ③地基工程 0.84 0.97 0.13⑤ 0 0 0 ④桥基工程 3.88 1.88 0 2.00①② 0 0 ⑤管线工程 1.67 1.54 0 0.13③ 0 0 合计 9.75 9.75 2.13 2.13 0 0 |
| 总平面及现场布置 | 2.3.8工程布局及建设方案 本工程拟建连霍高速辅道与连霍高速主路全线并行，并行间距17~30m，其中高架层与连霍高速基本持平，地面层与连霍高速垂向距离高差约为7m，现状昆左线与昆右线跨越绕城高速，跨越高度约为5m。 本项目道路全长5.87km，其中高架层3.7km，道路规划红线宽度29~50m。路线在阿房宫收费站西及西安绕城高速东，利用原昆右线K0+0.00～K1+700.00和昆左线K0+0.00～K1+540.00，重新划分车道标线，将原来双向行驶断面改造为单向行驶断面，宽29m；昆左线自K1+540.00向北下穿连霍高速，与连霍高速辅道在K0+060.00并线为双向道路至线路终点K4+172.182，高架层自K0+205.683起桥至K3+801.483落桥与地面层合并。路线起桥前，采用地面层双向八车道标准断面，宽40m；起桥之后采用立体层双向六车道+地面层双向四车道标准断面，立体层宽26m，地面层宽30m；复兴大道东侧及西周大道东侧设置平行匝道，立体层为双向六车道，地面层为双向四车道，匝道为2车道，立体层宽26m，地面层宽30m，匝道宽8m；在科源路、复兴大道、科源四路等重要相交道路处设置地面道路渠化，渠化后断面采用双向六车道+地面层双向六车道标准断面，立体层宽26m，地面层宽30m。 图2.3-12 本项目建设方案示意图 2.3.9工程占地及拆迁 1、工程占地 本项目总占地面积约23.74hm2，均为永久占地，占地类型为农用地2.4600公顷（耕地1.7073公顷）、建设用地21.2259公顷及未利用地0.0540公顷，不占用林地及基本农田。 项目施工生产生活区及临时堆土区位于红线范围内，施工采用外购商砼和沥青混凝土，不设置混凝土拌合站，不设置取、弃土场等。 项目占地情况见表2-7。 表2-7 工程占地情况一览表 单位：hm2 项目 占地面积 占地性质 原占地类型 规划占地类型 永久占地 临时占地 城镇村道路用地 旱地 空闲地 城镇村道路用地 连霍高速辅道 23.74 23.74 0 21.23 2.46 0.05 23.74 2、征地拆迁 本项目不涉及拆迁。 2.3.10 施工布置方案 1、施工便道 本项目工程长度为5.87km，施工区域交通设施完善，不设置施工便道。 2、施工场地 本项目在道路红线范围内K0+600、K0+880、K1+520、K2+400、K3+200、K3+700布置6处施工场地，用于施工机械停放、建筑材料堆放等；箱梁、路缘石等由预制场预制成品运至施工现场，不设拌合站和预制场地；项目所需的混凝土、沥青砼均在当地购买商品混凝土、沥青砼，所需砂石均在当地购买成品砂石。施工布置图见附图10。 3、施工营地 本项目不单独设置施工营地，项目经理部办公食宿租用周边住宅，施工人员均为附近村民。 4、料场、取弃土场 （1）料场 本项目所需建筑材料如钢材、木材、水泥和砂石等在附近购买，附近建材市场内建筑材料规格齐全，储量丰富，均能满足道公路建设使用要求，采用汽车运输，利用现有的地方道路作为施工运输线路，运输条件较好，可由建材市场运输直达工地，因此不设置砂石料场。 （2）取土场 根据工程土石方计算，本项目回填土方全部来自于本项目红线内部其他施工区域流调，无外购及外借土方，不设置取土场。 （3）弃土场 根据工程土石方计算，本项目开挖土方全部用于本项目红线内部区域回填，无弃方产生，不设置弃土场。 2.3.11施工布置合理性分析 根据项目特点，本项目不设置混凝土及沥青混凝土拌合站；本项目开挖土方全部用于本项目红线内部区域回填，无弃方，项目附近不设置弃土场；项目回填土方全部来自于本项目红线内部其他施工区域流调，无外购及外借土方，不设置取土场；施工机械停放、建筑材料堆放等布设在道路红线范围内的施工场地；施工道路利用现有道路。由于项目线路较长，因此施工期沿线施工场地最近的敏感点受到的影响较多。在施工过程中应合理布局，并做好噪声和大气污染防治措施，从环保角度评价认为本项目施工场地设置合理。 为避免施工场地对周围环境的影响，环评要求：①对施工场地平面布置进行优化，高噪声生产设备尽量远离环境敏感点布置，高噪声设备严禁夜间施工。②设置施工围挡，降低噪声对附近居民的干扰；③施工场地应定期洒水，降低扬尘对周围环境的影响；④做好水保措施，如加盖篷布、修筑排水沟等；④临时表土堆放区用无纺布覆盖和土袋临时挡护；⑤施工结束后，应及时按原有用地功能做好迹地的恢复措施。在做好水土保持措施以及施工机械环保措施的前提下，该施工场地的规划方案合理可行。 |
| 施工方案 | 2.4 施工方案 2.4.1 施工计划 本项目自2021年以来有关单位已做了大量的前期工作，按照计划，2023年3月以前为项目前期准备阶段，这个时期的主要工作有：项目融资、工程可行性研究报告编制、审批，部分初步设计及文件审批、施工图设计及文件审批，以及征地等工作。项目于2023年3月正式开工建设，2024年5月建成通车。 2.4.2 施工工艺 施工期主要包括定线、土地平整、机械作业+材料运输、管线和路基施工（弃土、土石方）、石灰粉煤灰稳定碎石基层、沥青混凝土面层施工、交通工程（含绿化）等工序。对环境产生的影响主要有：施工扬尘、施工机械及车辆废气、沥青铺设过程中产生的沥青烟气、钢构和管道焊接烟尘、现场喷涂产生的有机废气、施工机械噪声、建筑垃圾、施工废水以及施工人员的生活排污等。 图2.4-1 道路施工工艺流程及产污环节图 图2.4-2 桥梁施工工艺流程及产污环节图 具体施工安排如下： 1、路基工程 路基施工应严格执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）以及《公路路基施工技术规范》（JTG T 3610-2019）进行，施工应尽量避开雨天。 路基填筑前，应清除红线范围内表层的腐殖质土、建筑垃圾和生活垃圾，采用符合路基填料要求的建筑垃圾再生料回填。腐殖土清除厚度约30cm 集中堆放，用于后期绿化覆土；建筑垃圾和生活垃圾全部清除外运；对于路基范围内沟槽、洞穴等，修筑路基前应采用素土回填并夯实。 路基填方工程：清除表土及特殊路基处理→测量放样→填筑→摊铺→夯实、碾压→检验合格→下一层填土→封闭养护。 2、路面工程 路面施工应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）进行，采用机械化施工方案。为保证路面各结构层具有足够的强度和稳定性，底基层及基层的无机结合料稳定碎石均采用专用拌合设备厂拌，摊铺机摊铺。沥青混合料采用固定式拌合设备厂拌，沥青混合料摊铺机摊铺，半幅路面全宽一次摊铺完成。路面施工应采用配套的路面施工机械设备和有丰富路面施工经验的专业队伍，严禁在不满足规定气温要求的条件下施工。 （1）水泥稳定碎石基层、底基层：施工准备→测量放样→混合料拌制→运输→摊铺机摊铺、碾压→养生→检测。 （2）沥青混凝土路面：施工准备→测量放样→拌和→运输→摊铺机摊铺、碾压→养生→检测。 3、桥梁工程 （1）预应力混凝土箱梁施工方案 标准主线高架桥考虑本工程高架结构高度较低，同时线路地面两侧设有地面道路，原则上主线高架桥推荐采用支架现浇法（满堂支架、少支架）施工。支架现浇法（满堂支架、少支架）在国内市政建设中已有成熟经验。 主梁横截面可分两次浇筑，第一次浇筑底板和箱肋部分，第二次浇筑顶板部分。两次浇筑的接茬部位按施工缝处理，梁纵向浇筑顺序必须严格按照施工流程的要求分段进行，即每段先浇筑跨中部分，由跨中向两侧支点扩展，以减少支架沉降的影响。 支架施工中对地面要有一定的刚度要求，一般需做适当垫层外，对局部地面过软、表面承载力不能满足使用要求的地段须单独进行处理。支架拼装过程中应严格按技术规范要求进行，尽量减少支架变形，以确保主梁混凝土的浇筑质量。 1）满堂支架法 满堂支架法是预应力砼箱梁最常用的施工方法，施工工艺成熟，安全可靠，施工费用低。而本段主线高架桥宽最小26m，施工中整个断面下须满堂搭设支架，势必侵占既有路面较多，造成地面既有交通基本中断，对交通的影响很大。因此，本工程若采用满堂支架法施工，则必须选用合理的施工组织方案。 2）少支架法 考虑到全部满堂支架对既有路面侵占较多，可在箱梁底部区域内采用部分满堂支架，箱梁悬臂两侧采用设立钢管柱，钢管柱顶用工字钢做横梁，贝雷梁为主纵梁，在贝雷梁上搭设普通钢管支架及可调上托，上设方木及模板进行浇注翼缘段。 施工工艺成熟，可靠度高，可以适应箱梁截面变化；但施工费用与满堂支架法对比相对较高。 由于部分支架采用钢管柱结构搭设，则道路单侧可以通过设计预留至少两个车道的车辆通行空间，施工期间可保证四车道通行。在支架下缘布置防护板防止落物，保证行车安全，并可提高施工期间交通通行能力 （2）钢梁施工方案 钢梁施工采用工厂预制现场架设拼装方法，钢箱梁施工时受运输条件限制，需分节段运输安装，节段的长度一般在20m左右、宽度在5m左右。钢梁的分割方法对桥下交通、钢梁制安难易程度、施工工期以及施工支架的布置均有影响。现场架设拼装按照箱梁分块拼接主要分为“纵横向分块法”、“仅横向分块法”。“纵横向分块法”因安装调整较复杂，且较仅横向分块工期稍长，但其不需调整下穿车道位置，对交通流干扰小，宜在纵横向交通复杂的路段使用；而“仅横向分块法”安装就位较简单，工期较短，宜在无横向交通的一般路段以及横向交通量小易于组织的路段使用。 4、辅助工程 （1）雨水工程 按自重湿陷性场地、无地下水设计，对管道基础以下30cm换填3:7灰土，压实系数≥0.95；灰土层以下30cm换填原土垫层并压实，压实系数≥0.95。施工需结合现场地质情况进行，如遇与设计图纸不符时，经处理后地基承载力应大于100kPa，若仍不能满足，则应及时联系设计人员，议定施工方案后再行施工。 （2）电力管沟及燃气管沟施工 电力管沟及燃气管沟采用开槽施工，基槽开挖边坡暂按1:0.5考虑，待正式地勘报告出具后进行修订。管沟及人孔井底板下设300mm厚5%水泥土垫层，压实度≥98%。 （3）通信管道施工 通信管道采用开槽施工，基槽开挖边坡暂按1:0.5考虑，待正式地勘报告出具后进行修订。根据管群组合状况，该地段铺设塑料管道均采用厚8cm的C15混凝土作为基础，基础下设300mm厚5%水泥土垫层，压实度≥98%。以防止今后由于地基不均衡，而发生沉陷所造成的管道之间的错位。 （4）其他辅助工程 根据设计图纸，设置完善的标志、标线和护栏；平面交叉口应进行交叉口渠化并设置交通信号灯，交通设施等均外购成品，现场安装。 |
| 其他 | 2.5本项目比选方案 项目受制于红线及基本农田制约，用地紧张，总体布设了全线高架桥及局部路口跨线桥2个方案进行比选。 方案一：为全线高架桥方案，方案起点位于阿房宫收费站西侧，完全利用昆左、昆右线上跨绕城高速，为了减少基本农田占用，南线过太平河后下穿连霍高速既有桥孔向北并线，高架层设计起点位于科源路东侧，利用现状道路布设复合通道，依次经科源路、复兴大道、科源四路、西周大道，在复兴大道东侧及西周大道东侧各设置一对平行匝道，下穿在建沣河立交，终点与西周大道平交。远期南线贯通后，南北线仍按照双向行驶，并保留南线向北线并线通道。 图2.5-1 方案一全线高架桥方案纵断面图 图2.5-2 方案一全线高架桥方案横断面图 方案二：跨线桥方案起终点及昆左向北侧并线与原方案一致，主线分别在科源路、复兴大道、科源四路、西周大道四处主要路口设桥梁上跨。全线长5.87km，改建长度4.4km，跨线桥长1.64km。 远期南线方案同北线均在科源路、复兴大道、科源四路、西周大道处上跨，南线贯通后，南北侧均调整为单向通行，并线通道保留改造为掉头车道。 图2.5-3 方案二跨线桥方案纵断面图 图2.5-4 方案二跨线桥方案近期横断面图 图2.5-5 方案二跨线桥方案远期横断面图 综合考虑景观效果、东西向车流快速通行及对周边区域的服务等因素，本次选择方案一全线高架桥方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1环境功能区划 （1）主体功能区划情况 本项目建设地点位于陕西省西咸新区沣东新城。对照《陕西省人民政府关于印发陕西省主体功能区规划的通知》（陕政发〔2013〕15号），以下简称《主体功能区划》），本项目区域属国家层面重点开发区（关中-天水经济区）。具体情况见表3-1和图3-1。 表3-1 项目区域主体功能区划分析表 区域 范围 功能定位 国家层面重点开发区域 关中-天水经济区 西安市、铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、商洛和杨凌六市一区范围内的部分地区 西部地区重要的经济中心和科技创新基地。全国内陆型经济开发开放战略高地，重要的先进制造业基地、高新技术产业基地、现代农业产业基地、历史文化基地、科技教育与商贸中心和综合交通枢纽。 图3-1 本项目在陕西省主体功能区划中位置 （2）生态功能区划 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城。根据陕西省人民政府办公厅《关于印发陕西省生态功能区划的通知》（陕政办发〔2004〕115号，2004年11月17日），本项目区域生态功能分区为渭河谷地农业生态区-关中平原城乡一体化生态功能区-关中平原城镇及农业区，见表3-2和图3-2。 表3-2 项目建设区生态功能区划分区方案 一级区 二级区 三级区 范围 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策 渭河谷地农业生态区 关中平原城乡一体化生态功能区 关中平原城镇及农业区 渭南市中南部，西安市，咸阳市，宝鸡市部 县 人工生态系统，对周边依赖强烈，水环境敏感，合理利用水资源，保证生态用水，城市加强污水处理和回用，实施大地园林化工程，提高绿色覆盖率，保护耕地，发展现代农业和城郊型农业，加强河道整治，提高防洪标准。 图3-2 本项目在陕西省生态功能区划中位置 （3）环境空气功能区划 根据现场调查，本项目位于商业交通居民混合区，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中环境空气功能区分类要求，项目地属于二类空气功能区。 （4）声环境功能区划 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）、《西咸新区声环境功能区划方案》（陕西咸党政办字〔2022〕12号）及《西安市声环境功能区划方案》（市政办函〔2019〕107号），本项目（东起阿房宫收费站西侧，西至沣河东路）涉及《西咸新区声环境功能区划方案》中划分的中国国际丝路中心片区、阿房宫片区、欢乐谷片区、斗门地铁站片区和《西安市声环境功能区划方案》中鱼化工业园区，属于2类声环境功能区和3类声环境功能区。项目道路边界北侧、沣河东路-绕城高速段南侧35m（含35m）范围内及绕城高速-阿房宫收费站段南侧20m（含20m）范围内为4a类声环境功能区；道路边界北侧、沣河东路-绕城高速段南侧35m范围外为2类声环境功能区；绕城高速-阿房宫收费站段南侧20m范围外为3类声环境功能区。 本项目声功能区划示意图见图3-3。 图3-3 本项目声功能区划示意图 3.2生态环境现状 （1）项目地块土地利用现状调查 本项目建设所用土地，一部分为沣东新城建设用地，一部分为绕城高速用地，一部分为建设用地，不涉及基本农田，具备建设条件。 （2）气象、气候 本次设计的道路场地属暖温带半湿润半干旱大陆季风气候。表现为春暖干旱，夏季多雨，秋凉湿润，冬寒少雨雪。 西安地区降水量在区域上的分布相差不大，大致表现为东南稍多西北较少，多年降雨量一般在400~800mm之间，最大降雨量903.2mm（1983年），最小降雨量312.2mm（1995年），多年平均降雨量574.00mm（1956-2000 年）。降雨量年内分配极为不均，主要集中在7、8、9月份，三个月的多年平均降雨量占全年的46.3%，降雨量的变化趋势与气温变化基本一致；冬春和初夏干旱少雨，冬春两季降水仅占全年的13.1%，月平均降雨量以7月的96.8mm最多，9月的93.4mm次之，月最大降雨量为344.4mm，出现在1957年7月，最小为无降雨量。 （3）地形、地貌 根据参考地勘《太平河阿房宫服务区改线段水厂路桥梁工程岩土工程勘察中间资料》，场地地貌单元属沣河东岸Ⅰ级阶地。 （4）工程地质及水文条件 ①地层 根据现阶段已完成的钻探与井探描述及原位测试结果，场地内的地基土自上而下为： 素填土，以粘性土为主，该层土质相对较均匀，局部有较厚杂填土（浅部分布有建筑垃圾，局部含生活垃圾）。该层厚2~4m。 黄土状土（粉质粘土），该层土质较均匀，层位较稳定。具轻微湿陷性，性质一般。该层层厚1~3m。 中砂，中密~密实，性质较好，该层层厚5~6m。 中砂，密实，性质较好，该层层厚6~7m。该层局部含圆砾。 粉质粘土，黄灰色~灰褐色，硬塑，性质一般。该层层厚1~3m。 中砂，密实，性质较好，该层层厚约20m。 粉质粘土，黄灰色~灰褐色，硬塑，性质一般。该层层厚约2m。 中砂，密实，性质较好，该层层厚约15m。 粉质粘土，灰褐色，硬塑，性质一般。该层层厚约3m。 中砂，密实，性质较好，本次勘察未钻穿此层，最大钻探深度65m。 ②地下水 本次勘察外业钻探期间（2018年10月）已完成的钻孔揭露稳定地下水位埋深20m，属潜水类型。拟建场地地下潜水位年变化幅度可按3m考虑。 3.3环境空气质量现状 ①基本污染物与区域达标性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，根据陕西省生态环境厅办公室发布《环保快报》中2022年1~12月全省环境空气质量状况中西咸新区空气常规六项污染物监测统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表3-3。 表3-3 区域空气质量现状评级表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 达标情况 SO2 均值 7 60 达标 NO2 均值 38 40 达标 PM10 均值 83 70 超标 PM2.5 均值 48 35 超标 CO 第95百分位浓度 1400 4000 达标 O3 第90百分位浓度 162 160 超标 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2和CO第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，PM10、PM2.5的年平均质量浓度和O3第90百分位浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限。 因此，项目所在区域为不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5和O3。 ②特征因子 为了解本项目施工期特征污染物（TSP）环境质量现状，选取与本项目处于同一区域的《中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目阿房一路（西三环-沣河东路）市政工程项目现状监测报告》（HJJC（监）202211-Z0054G）中环境空气质量现状监测结果作为参考对象，依此评价本项目区域环境空气质量现状。监测结果见表3-4，引用监测报告见附件5。 表3-4 环境空气质量监测结果表 （日均值） 单位：（μg/m3） 监测日期 监测点位 王寺中心学校 TSP 2022年11月25日 190 2022年11月26日 247 2022年11月27日 235 标准值 300 由表3-4可知，本项目TSP日均值满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准限值要求。 3.4声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量，本次评价我公司对项目沿线敏感点进行现场监测，监测点位包括王寺村、镐京村、西安市公安局沣东新城分局，将连霍高速主路并行段和绕城高速交叉节点设置为噪声衰减断面，西安市公安局沣东新城分局设置24小时监测点。 现状监测结果详见《噪声环境影响评价专项报告》。 3.5地表水环境质量现状 本次道路改建段上跨太平河，该段仅对现状昆右线进行改造，根据调查，太平河属皂河一级支流自高新区市政箱涵出水口至入皂河口，位于西安市西北郊沣东新城内，主要接纳西高新二次创业区域及河道沿途经过的长安区斗门街道办和王寺街道办、西安市雁塔区和未央区、咸阳秦都区沿途的雨污水排放，本项目不进行地表水评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据对项目涉及的声环境保护目标监测结果可知，王寺村和镐京村昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求；西咸新区公安局沣东新城分局受现状连霍高速及昆右线交通噪声影响，夜间噪声不满足4a类标准。 根据现场调查，项目部分路段已开工建设，已采取的污染防治措施及整改措施如下： 表3-5 项目已采取的污染防治措施及整改措施表 项目 已采取的污染防治措施 整改措施 施工废气 施工现场封闭2.5m高围挡施工，洒水降尘，堆土采用密目网进行覆盖 设置车辆冲洗台，车辆不得带泥上路 施工废水 沉淀回用 建设临时隔油沉淀池，施工废水沉淀回用 施工噪声 采用低噪设备，高噪声作业白天施工，减速、限鸣。 高噪设备尽量布置于道路南侧，靠近敏感点路段禁止布置高噪声施工机械 固体废物 建筑垃圾外运，生活垃圾收集清运。 增加生活垃圾桶数量 |
| 生态环境保护目标 | 3.6环境保护目标 生态环境 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。项目区域主要涉及大气及噪声环境保护目标。 项目西侧为沣河湿地公园，沣河湿地公园南起310国道北至沣河入渭河口，河道全长约21.8km，经西安市斗门、王寺、高桥街道及咸阳市沣东、钓台街道。本项目道路工程最西端与现状沣河东路相交，距沣河湿地最近距离为520m，不在本项目评价范围内，本项目与沣河湿地公园的位置关系见附图4。 （2）声环境 本项目声环境保护目标为道路中心线两侧200m范围内的村庄民房及政府机关单位建筑，根据现场调查，评价范围内王寺村及镐京村涉及的敏感目标全部为低于3层的建筑，西安市公安局沣东新城分局南侧靠近道路一侧为1~2层办事大厅，院内为3~5层平顶办公楼，最高层建筑为5层1#办公楼，主要声环境保护目标见表3-6，环境保护目标与现状连霍高速、绕城高速的相对位置关系见表3-7，敏感目标分布见附图4。 表3-7 环境保护目标与现状连霍高速、绕城高速的相对位置关系 序号 环境保护目标 与连霍高速位置关系 与绕城高速位置关系 水平距离/m 垂直距离/m 水平距离/m 垂直距离/m 1 王寺村 195 0 360 -4.6 2 镐京村 65 8 1190 1.5 3 西安市公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排） 67 9 798 1.4 西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼（第二排） 1F 85 9 759 1.4 3F 85 1.8 759 -5.8 5F 85 -6.2 759 -11.8 |
| 评价 标准 | 3.7环境质量标准 3.7.1环境空气 项目地属二类空气环境功能区，项目所在区域大气常规污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 表3-8 环境空气质量标准限值 污染物名称 环境质量标准 选用标准 取值时间 浓度限值 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 TSP 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 3.7.2声环境 本项目道路边界北侧、沣河东路-绕城高速段南侧35m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；绕城高速-阿房宫收费站段南侧20m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；道路边界北侧、沣河东路-绕城高速段南侧35m（含35m）范围内及绕城高速-阿房宫收费站段南侧20m（含20m）范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 表3-9 声环境质量标准（摘录） 单位：dB(A) 标准名称 声环境功能区 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 60 50 3类 65 55 4a类 70 55 3.8污染物排放标准 3.8.1废气排放标准 本项目施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（陕西省地方标准DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值，详见表3-10；施工机械废气执行《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。 表3-10 《施工场界扬尘排放限值》中“新污染源”标准（摘录） 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理过程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 注：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界10m范围内，若预计无组织排放最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至预计浓度最高点附近。 本项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，具体标准限值见表3-11。 表3-11 汽车尾气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 依据标准 排放浓度 监控点位 NOX 0.12mg/m3 周界外浓度最高点 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 4.0mg/m3 颗粒物 1.0mg/m3 3.8.2废水排放标准 本项目废水产生量少，对于施工期生产废水经集中收集沉淀处理后全部回用，本工程各时期无废水排放，不执行相关排放标准。 3.8.2噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 3.8.3固废排放标准 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求，一般工业固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》。 |
| 其他 | 本项目为道路项目，属于非生产性项目，产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性的，施工期结束后各种污染源可以消除；项目营运期除产生雨水径流外，不排放其他污水。汽车尾气中，产生少量NOx、CO、NMHC等污染物，不列入总量控制污染物范围，因此，本工程无需总量控制。 |

表3-6  项目评价范围内环境保护目标调查表

| 序号 | 环境保护目标名称 | 所在路段 | 里程范围 | 线路形式 | 方位 | 环境保护目标与路面垂直高差/m | 环境保护目标预测点与地面距离/m | 距道路边界线（红线）距离/m | 距道路中心线距离/m | 不同功能区户数 | 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况） | 位置图 | 实景照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2类 | 4a类 |  |  |  |
| 1 | 王寺村 | 连霍高速辅道（现状昆右线）改建段 | 昆右K0+0.00～K0+400.00 | 路堑 | 北侧 | -1 | 1.2 | 122 | 137 | 约40户 | \ | 住户，王寺村民房，前排朝南，第二排朝北，全部为2层平顶砖混结构，约150人，王寺村与改建道路之间有绿化带，中间地形高出路面约1.5m。 |  |  |
| 2 | 镐京村 | 连霍高速辅道（现状昆左线）改建段 | 昆左K1+0.00～K1+540.00 | 路基 | 西南侧 | 1 | 1.2 | 61 | 66 | 约5户 | \ | 住户，镐京村民房，朝北，全部为1~2层平顶砖混结构，约20人，镐京村与改建道路之间有绿化林带遮挡，林带宽约40m。 |  |  |
| 备注：本项目3类声环境功能区无环境保护目标。 |
| 3 | 西安市公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排） | 连霍高速辅道（现状昆右线）改建段 | 昆右K1+0.00～K1+700.00 | 路堤 | 北侧 | -1 | 1.2 | 8 | 23 | \ | 1户 | 政府机关大院，朝南，南侧靠近道路一侧为1~2层办事大厅，院内为3~5层平顶办公楼，钢混结构，约50人，首排办事大厅与改建道路相邻，中间绿化带隔开，1#办公楼周围有2m高实体围墙，围墙周围有绿化林带。 |  |  |
|  | 西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼（第二排） | 1F |  |  |  |  | -1 | 1.2 | 26 | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3F |  |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5F |  |  |  |  |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为市政工程，其对环境的影响主要表现在施工期，施工期产生的主要污染因素为废水、废气、噪声、固废、水土流失及植被破坏等。 4.1施工期废气 本项目全线采用沥青混凝土路面，工程施工过程对环境空气产生的主要污染物为施工扬尘、沥青烟和施工机械和运输车辆排放一定量CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化合物THC。 4.1.1施工扬尘 本项目扬尘产生过程为施工扬尘以及车辆运输过程产生的道路扬尘。扬尘控制的责任范围为施工区及项目施工区进出口等。 （1）施工扬尘 本项目在建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地产生的扬尘，施工扬尘主要为以下几个方面： a土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；街道办事处负责，本次环评表不对其建筑物拆除产生的废水、废气、噪声、固废等进行评价分析。 b建筑材料如水泥、白灰、砂等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； c运输车辆进出造成地面扬尘； d建筑垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘； 在施工阶段，产生扬尘的作业主要沟槽开挖、回填、弃土运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。经类比分析，施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3，会对周围环境产生一定影响。 （2）道路扬尘 运输物料和土石方的运输车辆在行驶过程中将产生道路扬尘，造成二次扬尘污染。 4.1.2沥青烟 本工程道路采用沥青混凝土路面，施工现场未设置沥青拌合站，直接采用商品沥青混凝土，在沥青铺设过程中，由于热油蒸发而产生将产生少量沥青烟气，含有THC、TSP和苯并[a]芘等有毒物质，对操作人员和周围居民的身体健康将造成较小的损害，这种影响只是在路面铺筑沥青混凝土阶段产生，随着施工的结束而终止。 4.1.3施工机械废气 在施工现场所用的大中型设备和车辆中，主要以柴油、汽油为动力，运输车辆和施工机械运行过程中排放的燃油废气，其主要污染物有CO、NO2、THC以及少量烟尘等。施工机械设备和车辆排放的燃油尾气会导致施工区域环境空气质量下降。燃油废气的特点是排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，对其不加处理就可达到相应的排放标准，对环境空气质量的影响相对较小。 4.2施工期废水 施工期废水主要来源于生活污水、运输车辆和施工机械冲洗废水。 4.1.1生活污水 施工期生活废水来源于施工工人，施工高峰期民工数为50人左右，均为附近村民，每人每天生活用水量150L/d·人，生活污水排放量按用水量的90%计算，则本项目施工高峰期生活污水排放量为6.75m3 /d，生活污水依托附近村庄生活设施。 4.1.2施工废水 项目施工机械设备和运输车辆的清洗产生的废水中主要含有SS和石油类污染物。产生量约为50m3/d，SS浓度为1000~3000mg/L，石油类浓度可达10~30mg/L，废水具有悬浮物浓度高、水量少、间歇集中排放的特点。施工废水通过隔油沉淀处理后，用于场地洒水。 4.3施工期噪声 本项目施工期间，作业机械类型较多，如道路路面下基层填筑时有推土机、平地机、装载机等；铺设路面工程时有平地机、摊铺机等。这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在76～90dB之间。 表4-1 项目工程施工机械噪声值 序号 机械类型 型号 测点距施工机械距离 最大声级Lmax[dB（A）] 1 轮式装载机 ZL40型 5m 90 2 轮式装载机 ZL50型 5m 90 3 平地机 PY16A型 5m 90 4 振动式压路机 YZJ10B型 5m 86 5 双轮双振压路机 CC21型 5m 81 6 三轮压路机 / 5m 81 7 轮胎压路机 ZL16型 5m 76 8 推土机 T140型 5m 86 9 轮胎式液压挖掘机 W4-60C型 5m 84 10 沥青摊铺机 / 5m 87 表4-2 运输车辆噪声值 运输内容 车辆类型 声源强度[dB（A）] 建筑弃土石等 大型载重车 84～89 各种施工材料 载重车 80～85 各种轻质材料 轻型载重卡车 75～80 施工期机械噪声会对敏感点产生一定影响，本项目沿线敏感点较少，施工期受影响的敏感目标较少。相对于营运期来说，施工期是短期行为，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，可采取变动施工方法的措施加以缓解。如噪声源强大的作业时间可放在昼间（06：00～22：00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整，夜间禁止施工。为减少施工期间的材料运输、敲击等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。根据国内公路项目施工期环境保护经验，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工、快速施工，可因地制宜对整个施工区域采取移动式声屏障等有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度，另外，施工期的噪声将随着施工期的结束而消失。 4.4施工期振动 公路项目振动影响主要发生在施工期。道路施工的主要振动机械有振动式压路机、平地机、装载机和摊铺机等，其中振动式压路机的影响尤为突出。公路沿线农房基本为砖混结构，机械振动不会对其产生明显影响。 4.5施工期固废 本项目施工期固体废物主要包括职工生活垃圾和施工建筑垃圾。 4.5.1生活垃圾 施工作业人员约50人，生活垃圾量共为0.5kg/d·人，总计25kg/d，采用垃圾桶收集，由施工单位定期集中运往生活垃圾指定堆放地点，再由环卫部门处置，对周边环境影响很小。 4.5.2施工建筑垃圾 施工建筑垃圾主要为路线平整、清障及现有道路拆除、施工清表过程中产生的建筑垃圾及施工过程中开挖的一般土石方，共计9.75万m3，建筑垃圾运往市政部门指定位置统一处理，一般土石方全部回填，本项目土石方平衡，无弃方产生，对环境影响很小。 4.6土壤及地下水 为防止施工对土壤及地下水造成污染，在基础开挖施工中，应保持作业地段的清洁，避免污水和污物进入排洪沟基坑，要防止降水结束、地下水回升后造成的地下水水质恶化；施工区内实施“雨污分流”；对施工企业严加管理，将开挖的土方尽快归位，严禁雨季，特别是大雨天施工，以杜绝施工机械的石油类和悬浮物进入土壤和地下水体污染地下水或土壤。 4.7施工期生态环境影响 本工程为城市道路工程，永久性占地主要为道路路基占地，其占地类型为城镇村道路用地、旱地、空闲地，永久占地将改变现有土地利用现状，破坏地表植被。工程施工期路基土方开挖、机械碾压等活动造成地表植被破坏，将会使地表土层结构松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失，对周围环境产生一定的不利影响。项目拟建线路总长约5.87km，生态系统较为简单，所涉及区域为一般区域。 （1）工程占地影响 本项目总占地面积约23.74hm2，均为永久占地，占地类型为农用地2.4600公顷（耕地1.7073公顷）、建设用地21.2259公顷及未利用地0.0540公顷，不占用林地及基本农田，工程占地使土地资源受到影响，将改变用地的利用性质，同时工程永久占地都会使项目沿线的植被受到占压、破坏，施工活动将使植被生境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。 （2）水土流失影响 本项目建设过程中，开挖填筑、路基建设、物料堆放等是造成本工程破坏原地表土壤、植被等水土保持设施的主要因素，项目的建设将使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，开挖后裸露地表在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失。因此施工期间应严格限制施工范围，对开挖的土方严格管理，裸露区域及时采取遮盖、绿化等措施。 （3）陆生植被 工程施工期地表清理、开挖等将会对植物产生一定影响。根据现场踏勘调查，项目区域植被主要为人工栽种的城市绿化植被和苗圃，均为一般种类，工程所征占地范围内未发现有珍稀保护植物和古树名木。工程施工将清除施工场地的部分植被和植物，使区域的植被和植物的个体数量减少，受施工影响的都是区域常见的植物种类，工程将使项目区内的物种种群个体数量减少，但不会导致这些物种种群结构的明显改变，更不会导致物种的灭绝。 （4）陆生动物 项目所在区域已受到人为的干扰，无原始的自然生态环境，区域内的动物主要以鼠类、麻雀及猫、狗等家养动物为主，项目区域内未发现国家、省级重点保护野生动物。施工期噪声及人类活动对其影响较小。 4.8海绵城市 本工程积极响应西咸新区绿色生态城区和海绵城市（LID）建设的理念和要求，对道路两侧绿带宽度超过3m的部分绿带进行海绵城市设计和建设，采用生物滞留池+传输型草沟的组合形式。道路交叉口范围内的雨水采用传统的砖砌偏沟式雨水口（混凝土井圈）进行收集；人行道及非机动车道的雨水采用生物滞留池收集下渗，生物滞留池布置于道路红线外，绿地低于路面20cm。通过人行道及非机动车道横坡，将路面雨水引入绿带内进行下渗利用，补充地下水；绿带内设置溢流雨水口，溢流雨水口进水部位高于绿带顶面5cm，雨水口顶面高于绿带14cm；当雨量过大时，多余的雨水溢流排入绿化带雨水口，通过雨水管道进行排放。 海绵城市的建设可提高城市雨水资源化利用效率，能够涵养和补给城市地下水、缓解地面沉降、调节气候、净化空气、增进城市绿化、防治雨洪灾害，还能减轻城市排水和处理系统的负荷、减轻防汛压力、减少雨水径流污染；海绵城市的建设可改善城市生态环境，湿地作为城市的“天然过滤器”，能够净化水体和提供栖息地，促进生物多样性的恢复和保护。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.9营运期地表水环境环境影响分析 道路工程运营期对水环境的污染主要为路面雨水径流。雨水中污染物主要是悬浮物、石油类等，来源于车辆在营运过程中滴漏的油类物质，轮胎与路面摩擦产生的橡胶微粒，车辆排放废气中的颗粒物质，运输货物中飞扬的微粒物质等，其浓度取决于交通量、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等多种因素，由于影响因素变化性大，随机性强，偶然性高，很难得出一般规律和统一的测算方法供采用。另外，地面雨水污染属于面源污染范畴。晴天时污染物在地面累积，降雨时随着地表径流而排放，具有面源随机性间歇式排放的特征。 本项目运营期雨水径流经公路两侧雨水渠汇入太平河，本次环评建议加强管理，加强巡查，保证边沟等排水系统运行良好。可以确保排水设施的有效性，采取上述措施情况下，对地表水环境影响较小。 4.10营运期大气污染物 4.10.1机动车汽车尾气 项目营运期对大气环境的污染主要来自汽车尾气排放，汽车尾气主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气筒的排放，主要污染物为CO、NOx、THC等。 机动车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于机动车本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。各类型机动车在不同行驶速度下的台架模拟试验表明，不同类型机动车的尾气污染物排放有不同的规律。 根据项目各种类型机动车流量及各类型机动车尾气污染物的排放系数等参数，参考《道路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）推荐计算公式，可以计算出在该路段行驶机动车尾气污染物的排放源强，计算公式如下： 式中： Qj——j类气态污染物排放源强，mg/(s∙m)； Ai——i型车预测年的小时交通流量，辆/h； Eij——运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。 根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016），自2020年7月1日起所有销售和注册登记的轻型汽车应符合本标准6a限值要求，自2023年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合本标准6b限值要求。 第Ⅵ阶段单车汽车尾气排放因子参数详见下表。 表4-3汽车尾气标准排放限值 阶段 车辆类别 测试质量（kg） 6a限值（g/km） 6b限值（g/km） CO THC NOx CO THC NOx Ⅵ 第一类车 全部 0.7 0.1 0.06 0.5 0.05 0.35 第二类车 Ⅰ TM≤1305 0.7 0.1 0.06 0.5 0.05 0.35 Ⅱ 1305＜TM≤1760 0.88 0.13 0.075 0.63 0.065 0.45 Ⅲ 1760＜TM 1.0 0.16 0.082 0.74 0.08 0.50 拟建项目小型车参考上表中第一类车排放限值，中型车参考第二类车Ⅱ排放限值，大型车参考第二类车Ⅲ排放限值。按照上述模式及相关参数，并根据项目设计方案以及交通量预测（详见专项），对项目进行废气预测，项目废气污染物源强预测值详见下表。 表4-4 营运期各车型汽车尾气排放源强单位：mg/s·m 道路名称 年份 时段 小型车（辆/h） 中型车（辆/h） 大型车（辆/h） CO THC NOx 连霍高速辅道 2024年 昼间 2585 177 210 0.3590 0.0025 0.0204 夜间 646 45 53 0.0897 0.0006 0.0052 2030年 昼间 3451 239 276 0.6039 0.0043 0.0345 夜间 864 60 69 0.1512 0.0011 0.0086 2038年 昼间 5179 358 416 1.0646 0.0080 0.0578 夜间 1296 88 104 0.2664 0.0020 0.0144 由上表可知，项目建成以后，随着公路交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势。在采取绿化、养护等措施后，项目在营运期汽车尾气不会对当地大气环境产生明显影响。 4.10.2扬尘污染 道路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因，使物料产生扬尘污染。 加强交通管理，加强机动车、非道路移动机械环保达标和低硫油品质量监督，限制淘汰国三及以下排放标准车辆通过，禁止尾气超标车辆上路行驶。路面扬尘对周围大气环境影响较小。 4.11营运期噪声污染 交通噪声是由来往的各种车辆所产生，机动车噪声包括各种不同噪声的综合声源，含发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机构噪声和制动噪声等。在上述噪声中，发动机噪声是主要污染源。交通噪声的大小，不仅与车速有关，而且与车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物等诸多因素有关。具体见噪声专项评价。 4.12营运期固体废物 营运期固体废物主要为道路沿线过往行人车辆产生的生活垃圾，产生量较少，在两侧设置生活垃圾桶，分类收集后由环卫部门统一清运，经合理处置后运行期固体废物对沿线环境影响较小。 4.13营运期生态影响 ①土地占用 项目征用土地为建设用地，没有涉及基本农田。这部分用地被工程永久性占用，而无法恢复，引起局部区域植物生态群落变化。 ②对动植物影响 a.根据资料及现场调查结果，工程区域内尚未发现受国家保护的珍贵野生动、植物，故该项目的建设不会构成对珍贵野生动、植物产生影响。 b.道路建成后有一定的切割生境效应，即道路的形成对两侧动物的交流起到了阻隔作用 c.受人类经济活动的影响，区域内的自然植被已基本上被人工植被所取代，区域内无野生植物和珍稀物种。通过施工期表土收集工作及绿化等措施，将有利于沿线的绿化恢复，工程建设将不会对沿线的植物产生影响。 ③景观影响评价 项目工程建成后，随着该区域的进一步开发建设，沿线将变得较美观和整洁，故从景观变化而言，项目的建设正面影响大于负面影响。 本项目将对工程道路两侧做好绿化工作，选择适宜的植被、树种进行多层次的绿化。人行道树选择择银杏与国槐，隔离带部分以半常绿乔木、开花亚乔为骨干树种，开花亚乔以生长形态好且花期不同的樱花、帚形桃、紫薇、紫叶李、红枫等等穿插种植。满足海绵城市建设指标，实施生态树池，以进行路面水调蓄，人行道进行透水铺装。项目运营后，对生态环境基本无影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.14选址选线合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，东起阿房宫收费站西侧，西至沣河东路，路线全长5.87km，道路走向及建设内容符合《西咸新区城市综合交通体系建设规划》和《西咸新区控制性详细规划》等规划要求。 根据《西咸新区自然资源和规划局（沣东）工作部关于中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程项目用地预审与选址的意见》，西咸新区自然资源和规划局原则同意本项目的用地预审与选址。 本项目建设所用土地，一部分为沣东新城建设用地，一部分为绕城高速用地，一部分为建设用地，根据现场踏勘，项目地现状为城市道路，项目道路沿线分布有空地和少量民房，项目不占用基本农田和林地，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点文物古迹、生态红线等其它环境制约因素。 工程建设过程中会对沿线环境产生一定影响，但在严格执行环境保护和预防措施的情况下，可以减缓对环境的影响；营运期污染物主要为汽车尾气、雨水径流和交通噪声，通过采取有关环保措施后，项目的建设不会对当地的环境质量造成明显不利影响。 因此，从环保角度分析，本项目选址选线是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期废气治理措施 在道路施工过程中，对环境空气产生的主要污染物为施工扬尘、沥青烟和施工机械废气。 5.1.1施工扬尘 施工扬尘包括施工场地扬尘和运输道路扬尘。 为了进一步改善环境空气质量，加强施工扬尘污染控制，本项目应严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）、《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）等相关政策要求，制定如下污染防治措施： （1）施工现场围挡 1）施工现场应沿四周连续设置封闭围挡，围挡设置应安全可靠。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m；一般路段围挡高度不应低于1.8m。 2）施工期间与本工程相交的6条道路路口处将无法正常通车，因此需在每条道路前一个交叉路口处（6条道路与王寺东街交叉路口处）设置施工围挡，并设立交通疏导和警示标语。 3）施工现场应优先选用装配式彩钢围挡，不得使用彩色编织布、竹笆或安全网等易变形材料；围档颜色应和周边建筑、城市道路等风格相统一。外侧设置的公益广告或工程信息公示栏应做到整体布局协调、整洁美观，落尘当定期清洗。 4）围挡顶端应设置喷雾装置和警示顶灯，喷雾喷头水平间隔不大于5m，喷射水雾方向应向工地内部倾斜；围档底部应当密封，不得有泥浆外漏；禁止倚靠围挡墙堆放物料、器具等。 5）施工单位应同建设、监理单位对围挡进行验收，验收合格后方可使用，并定期巡查，恶劣天气条件下必须进行重点检查。 6）工程结束前，不得拆除施工现场围挡。做好围挡维护工作，出现破损及时更换。 （2）车辆冲洗设施 1）施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、挡水带、三级沉淀池（池体容积≥4m³），冲洗设施宜采用冲洗平台及设立循环用水装置；出场车辆应冲洗干净，车身外部、车轮、底盘处目视不得粘有污物和泥土，严禁带泥出场。 2）因受场地等条件因素影响，不具备设置自动冲洗设施的工地出入口，应配备高压水枪的人工冲洗设施，冲洗设备额定压力不小于15MPa，出水量应不低于0.25L/s。 3）车辆冲洗应注意安全，设专人负责对出场车辆清洗和登记，定期清理排水沟、沉淀池，确保场区无积水，防止污水外溢污染道路。 4）冲洗设施应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。 （3）湿法作业 1）施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外；作业区目测扬尘高度小于0.5m；非作业区达到目测无扬尘的要求； 2）基坑土方开挖时，应在基坑四周设置雾状固定喷淋装置，喷头水平间距不大于5m，设置于临时防护架上。对于基坑周边固定喷淋装置无法覆盖的中心区域和其他场平工程，应增设移动式雾炮。施工现场每10000m2占地面积设置移动式雾炮不得少于1台。 3）施工现场进行清理、拆除、切割、开挖等作业时，应在密闭空间进行或采取洒水喷淋等湿法作业法进行施工，防止微尘、碎屑、纤维飘散。 （4）车辆密闭运输 1）施工单位应当建立工程渣土（建筑垃圾）运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，使用合规车辆，加强对渣土运输车辆、人员管理； 2）施工现场渣土运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。 3）建渣及渣土运输单位应安排专人对其运输车辆及运输沿线进行巡视，确保车辆按核准的线路、时间行驶，并运送到核准的处置地点，不得随意变更、随处倾倒。 4）施工道路作为社会道路通行机动车的，施工单位应每天派专人进行清扫，随时洒水降尘。 5）施工现场应建立和完善出入口保洁和管理制度，专人负责清洗和登记、监督管理工作，确保出场车辆符合要求，不污染城市道路。 综上所述，建设单位采取以上防治措施，加强施工管理，将有效抑制扬尘产生，防止施工扬尘对周围敏感目标和区域大气环境的影响。 加强管理、合理规划 施工场地设置道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，落实监管责任，参与考核。建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工厂界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。 加强与当地交通管理部门的合作，施工物资运输应进行合理的规划，同当地相关部门进行协调以避免现有道路的交通堵塞。制定合理的运输方案和运输路线，尽量减少从村庄附近经过，以减少施工车辆对村民的干扰和污染影响。 5.1.2施工机械废气 施工机械和车辆废气的主要污染物为CO、NO2以及未完全燃烧的THC等废气。施工机械和车辆废气其特点是排放量小，属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，而且废气排放是小范围的短期影响，随着施工期的结束，影响将会消失，因此对周围环境空气影响较小。 根据《关于开展在用柴油车和非道路移动机械排气污染物深度治理工作的通知》(陕环大气函[2020]3号)、《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》(HJ1014-2020)等文件的要求，进一步降低施工过程中机械设备、运输车辆废气对环境的影响，本次环评提出： ①定期对机械设备、运输车辆检修、维护，提高机械的正常使用率，尽量减少车辆怠速空档； ②应定期对施工期机械设备和运输车辆排放的废气进行检查监测，机动车污染物排放超标的不得上路行驶； ③严禁使用劣质油，运输车辆和各类燃油机械设备应优先使用含硫量低于0.02%的低硫汽油或含硫量低于0.035%的低硫柴油，对于燃用柴油的机械设备其排气污染物中CO、THC及NOx等，排放量不应超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)及《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)中限值要求。 综上，施工期应多加注意施工设备的维护，确保设备正常运行，提高设备原料的利用率。同时合理安排工序，选取优质燃料，禁止运输车辆超载运行等，定期进行车辆尾气检测，对超标排放车辆进行有效的尾气治理，确保所有施工车辆、机械的废气排放达标。 5.1.3沥青烟 本项目不设沥青拌和站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青砼。运送沥青均采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。因此本项目沥青烟仅在铺路时，由于热油蒸发而产生，无组织逸散，产生量较小，在作业期间须张贴公示，告知周边居民关好门窗，尽量少出门，避免接触沥青烟；工作人员须做好防护工作，穿戴工作服、工作帽、口罩及手套，在暴露部位的皮肤上涂擦避光的防护剂。这种影响只是在路面铺筑沥青混凝土阶段产生，随着施工的结束而终止。 5.2施工期废水治理措施 废水主要来源于生活污水和施工废水。 5.2.1施工期生活污水 本项目不设施工营地，施工人员均为附近村民。施工期间产生的生活污水依托附近村庄现有的污水处理设施收集处理。 5.2.2施工废水 工程建设施工产生的生产废水，主要来源于施工机械以及施工运输车辆的冲洗废水，该废水中主要含泥沙等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性；环评要求施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、挡水带、三级沉淀池，冲洗设施宜采用冲洗平台及设立循环用水装置。施工器械及车辆出入需进行冲洗，冲洗废水经隔油降沉后全部回用，不外排。同时工程区内不设汽修厂，施工期的机械修理依托附近汽修厂解决，因此工程区无机械修理废水排放。 5.3地下水及土壤保护措施 在项目施工期，可能影响地下水水质的因素主要是施工过程中的各种施工废水所含的油污下渗进入地下，对地下水水质和土壤产生影响。 工场地内堆放的各种建筑材料、施工废弃物以及机械漏油在雨水的冲刷下可能导致污染物下渗进入地下，造成地下水和土壤污染。但该部分油污较少，且容易浮于泥浆之上而被带走，因此，在防范得当的情况下，油污和各种废料对地下水及土壤产生的影响较小。 因此，本项目施工期对区域局部地下水及土壤环境产生的影响很小。 5.4施工期噪声治理措施 项目施工会对道路两侧村居民产生一定的不利影响，环评提出以下要求： （1）施工设备选用符合国家标准的低噪声设备并加强对设备的维修保养、优化施工布局、夜间（22：00～6：00）禁止高噪声机械施工作业、采取必要的临时防治措施（如声屏障等）、必须连续施工作业的工点施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 （2）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 （3）工程施工前应公开张贴告示，告知工程名称、工程内容、施工作业方式、施工时间、拟采取的降噪措施以及声环境影响的大致程度和范围，请受影响民众的监督及谅解。 （4）合理安排运输车辆的运输时间、路径，在途经沿线的居民敏感点路段时， 应减速慢行、禁止鸣笛。 （5）施工布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生；在靠近本项目声环境保护目标时可以采取临时性的降噪措施，如设置简易隔声障。 （6）施工期间在夜间22时至凌晨6时应禁止打桩机、空压机等高噪声设备施工和倾倒、装卸砂卵石料等。 （7）加强对居民点路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。 （8）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 综上所述，本项目施工期噪声对周围环境影响不大，施工期噪声影响将随着施工期结束而消失，在认真落实环评提出的降噪措施后，本项目对声环境影响较小。 5.5施工期固体废弃物治理措施 本项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑施工垃圾 施工期间产生的建筑垃圾和多余土方，建设单位按照《西安市建筑垃圾管理条例》相关要求，运至指定地点进行消纳。一般土石方全部回填，本项目土石方平衡，无弃方产生，对环境影响很小。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾采用垃圾桶收集，由施工单位定期集中运往生活垃圾指定堆放地点，再由环卫部门处置，对周边环境影响很小。 由上分析可以看出，本项目产生的固废去向明确，有效地防止了固体废弃物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响。 5.6施工期生态环境保护措施 （1）严格控制施工占用土地 1）按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，对施工宽度控制在设计标准范围内，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。 2）施工作业利用城市现有道路，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。 3）严禁施工材料乱堆乱放，应堆放在红线内划定的堆料场地内。 4）现场施工作业机械应严格管理，不得在施工作业带范围以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。 （2）水土流失治理措施 项目的建设将使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，开挖后裸露地表在如遇降雨，将引起水土流失。 防治措施： a．编织袋土埂 临时堆场堆放的建筑材料，堆放高度不高于2.5m。利用编织袋装土在堆料范围线周用进行拦挡，编织袋土埂高1.2m，厚0.6m，边坡1：0.3，土袋按“一丁两顺”堆放。同时应将临时堆料场的位置，将其布设在道路红线范围内。 b．对于表土堆放 表土两侧设截水沟，表土定期洒水保湿养护，并采用草垫进行覆盖，在存储区四周坡脚采用袋装土加固。在临时堆土表面及坡面采用撒播种草进行防护，能够最大限度的减少水土流失，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化。 c．临时排水沟及沉沙池 在编织袋土埂外侧1m处开挖土质排水沟，在临时排水沟出口设临时沉砂1座。临时排水沟采用梯形断面，土质结构，底宽0.5m，深0.5m，沟壁坡比1：0.5，沟底纵坡与地表坡度一致，且不低于1%，排出口与周围自然沟道顺接。临时沉沙池尺寸为2.0×1.2×1.0m（长×宽×深），池壁坡比1：0.5。施工结束后，对临时排水沟和沉沙池进行回填。 d．防雨布 为减少临时堆场的水土流失量，需对其进行防雨保护。 （3）陆生生态环境保护措施 1）开工前，对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占用用地，又方便施工的目的。在施工期间，如发现保护动植物，要及时报告和妥善保护，在专业部门的指导下做好移栽或者绕避工作。 2）施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏，并及时进行施工迹地恢复。 3）施工时应尽量收集保存建设中永久占地、临时用地所占土地的表层熟土，施工结束后及时覆盖熟土，进行绿化。在绿化物种选择时，在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择应参考对各地区的地形、土壤和气候条件，经过详细的调查以当地优良乡土树种为主，适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率，防止外来物种入侵。 4）工程施工过程中，要严格按照设计规定的临时堆渣场进行堆渣作业，不允许将工程废渣随处乱倒，更不允许排入工程西侧的沣河湿地公园中；严格限制堆砌高度，不得随意扩大弃渣范围及破坏周围河堤、植被。 （4）野生动物保护措施 项目施工期间应对工人进行宣传教育，禁止捕杀施工场地内出没的野生动物。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.7运营期水环境保护措施 ①加强道路日常维护管理，定时进行路面卫生清洁工作。 ②加强交通管理，防止道路上车辆漏油和货物洒落在道路上，造成沿线地面水体污染；装易起尘散货物料时，必须加蓬覆盖方能上路，防止物料散落形成径流污水影响水质。 ③定期检查清理道路的雨水排水系统，保证畅通，保持良好的状态。 ④完善海绵城市设计，本项目拟采取人行道采用透水铺砖，路侧带设计为生态树池。达到技术标准：年径流总量控制率为85%，3年一遇不积水，100年一遇不内涝。 采取上述措施情况下。对地表水环境影响较小。 5.8运营期大气环境保护措施 本环评建议项目在营运期应严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，并严格落实本次环评提出的污染防治措施： 加强公路营运管理，减少车况不佳车辆、散装未遮盖运输车辆上路； 加强道路沿线的绿化设计，选择枝叶茂密、吸尘降噪作用良好的本地树种进行绿化，缓解汽车尾气和扬尘污染。这样既可以净化吸收车辆尾气中的污染物，衰减大气中总悬浮微粒，又可以美化环境和改善公路沿线景观效果。 综上，在加强管理、落实各项污染防治措施的基础上，项目在营运期不会对当地大气环境产生明显影响。 5.9运营期声环境保护措施 详见噪声专题。 5.10运营期固体废物治理措施 运营期的固体废物来源于来往交通车辆司乘人员丢弃的垃圾及道路行人丢弃的垃圾，主要是果皮、纸屑、塑料、包装废物等。 根据相关资料类比，这类垃圾产生量不大，由环卫部门定期清运，加强对路面的保洁和清扫来防治。采取措施后对环境影响是可以接受的。 5.11运营期生态环境保护措施 本项目为城市道路建设，道路建成运行后汽车尾气和扬尘会对道路沿线两侧绿化带产生一定的影响。 （1）本项目将对工程道路两侧做好绿化工作，选择适宜的植被、树种进行多层次的绿化。行道树选择银杏与国槐，隔离带部分以半常绿乔木、开花亚乔为骨干树种，以花期不同的樱花、帚形桃、紫薇、紫叶李、红枫等等穿插种植。管理部门须强化沿线的绿化苗木管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能；配备专业人员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。 （2）满足海绵城市建设指标，实施生态树池，以进行路面水调蓄。生态树池的标高一般比路面低一些，用以收集、初步过滤雨水径流。就行道树而言，一系列连贯的树池可以被设计成潜在的收水装置，最大限度地发挥收集、过滤雨水径流的作用。生态树池作为海绵城市收集路面雨水的设施，可在一定程度上缓解道路积水问题，并具有丰富城市路面绿化、增加城市生物多样性的作用。 （3）本工程机动车道采用常规路面结构，透水铺装设置于道路两侧3m宽人行道，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用。具体设施采用6cm厚透水混凝土面砖，面砖颜色暂定为灰色。 |
| 其他 | 5.12环境风险分析与评价 环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。 5.12.1风险调查 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本项目为公路建设项目，在正常运行的情况下，对环境影响极小，只有来往车辆发生翻车事故和运输危险化学品车辆在途中发生爆炸、燃烧或逸漏可能对周围环境造成污染。本项目为公路建设项目，不涉及附录C中的危险性工艺，也没有潜在危险性。 （2）风险物质识别 本项目不涉及易燃、易爆等危险化学品的生产、使用、存储及运输。 （3）环境保护目标 本项目周边环境敏感目标主要为当地居民，见本报告表3-6。 5.12.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定的风险物质，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I的建设项目可开展简单分析。 5.12.3环境风险识别 本项目运营期可能产生的环境风险为道路运输风险。主要的道路运输风险为：来往车辆发生翻车事故和运输危险化学品车辆在途中发生爆炸、燃烧或逸漏可能对周围环境造成如下污染：①当运输危险化学品车辆发生事故时爆炸、燃烧、泄漏，会给事故现场周围的大气环境造成污染，亦可能对周围居民人身安全造成危害；②当车辆发生翻车时，将对事故周围地表水环境、环境空气及生态环境造成污染。因此，运营期对来往车辆应采取一定的风险防范措施及必要的工程措施，加以防范。 5.12.4环境风险分析 （1）地表水环境 施工期施工废水事故排放对水体污染，运营期运输车辆发生交通事故时有害物质因泄漏可能会进入地表水。 （2）地下水环境 在运输车辆发生交通事故时有害物质因泄漏可能会进入地下水水体，污水管道破裂，污水渗出后进入地下水并逐渐扩散可能会污染地下水，其扩散规律为离破损区越近、时间越长，污染越重。 （3）大气环境 因交通事故，车辆和泄漏的汽油、机油或者有害物质（主要为易燃的）可能会因与火花等造成火灾事故，燃烧后产生的含有害物质的气体对环境空气造成不良影响。 5.12.5环境风险防范措施 （1）工程措施 施工期产生的废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；加强施工期间环境管理，严禁施工期废水外排。全路段设置警示标语，严禁超车、超载，尽可能避免事故发生。 （2）管理措施 ①在项目路段设置警示标志和应急报警电话，加强管理。 ②针对道路运输的实际情况，依据实际情况制定的环境风险事故应急预案，明确指挥机构的职责和任务，应急技术和处理步骤，设备、器材的配置和布局，人力、物理的保证和配备，事故动态监测制度等。 （3）风险防范措施 ①严格管理。加强对管理人员、巡逻人员的安全教育，加强对沿线管道的检查，特别是沿线有其他项目施工时，避免其他工程施工造成污水管道破裂。 ②制定符合项目实际需求的应急预案，一旦发生事故，可迅速采取有效处理措施进行抢险修复，最大程度降低对周围环境和人名生命财产的影响。 5.12.6环境风险分析结论 本项目环境风险潜势为I，在运营期发生环境风险事故概率较小，为了最大限度的降低风险事故发生的概率和妥善处理事故发生产生的环境问题，本报告提出了相应的管理措施、工程治理措施和风险应急措施。在认真落实环评提出的各项措施后，风险事故发生的概率较低，且风险事故发生后可以得到妥善的处理，将其对环境的危害降到最低。 因此，从环境风险角度分析，本项目的风险水平是可接受的。 |
| 环保投资 | 5.13环保投资 本项目总投资184432.84万元，环保投资2072.5万元，环保投资占总投资的1.12%，环保措施及投资估算一览表见表5-1。 表5-1 建设项目环保投资估算表 项目 治理措施 预计环保投资（万元） 施工期 大气污染防治 施工现场及临时施工场地洒水、设置1.8~2.5米围挡、扬尘在线监测系统 40.0 临时堆场、物料堆场等遮盖 37.0 运输车辆篷布遮盖 8.0 噪声污染防治 相关施工管理措施 12.0 水污染防治 施工废水隔油沉淀池 10.5 施工场地洗车池 25.0 固废处置措施 施工现场设置垃圾桶 2 建筑垃圾清运处置 150 环境管理 施工环保公告 0.5 环保专员、施工期环境监理等 12.0 水土保持措施 主体工程措施 计入水保投资 物料临时堆放防护措施 运营期 噪声防治 设置禁鸣、限速等标志 2.0 静音沥青材料 1734 预留跟踪监测费用 25.0 预留工程降噪措施费 7.5 隔声窗安装费用 6.0 环境风险 设置警示标语、加强管理 1.0 合计 2072.5万元 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制占地面积，表土剥离 | 表土用于植被恢复 | 公路两侧植被恢复及新增绿化 | 植被恢复及绿化效果达到要求 |
| 水生生态 | - | - | - | - |
| 地表水环境 | 生活污水依托附近村庄现有的污水处理设施收集处理；生产废水必须经过隔油、沉砂处理，后用于场地洒水降尘 | 相关措施落实，对周围水环境无影响。 | 项目运营期不产生废水，仅在下雨时产生路面径流 | 无废水排放 |
| 地下水及土壤环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | 采用低噪声施工设备，加强机械维修保养，禁止夜间及休息时间高噪声机械施工，避免休息时间及夜间运输，并按照指定路线运输 | 施工厂界达标 | 采用静音沥青等低噪声筑路材料，设置减速、限速标志，禁止鸣笛，加强绿化，加强道路保养；对敏感点进行跟踪监测，预留工程降噪措施费，安装隔声窗 | 对沿线敏感点影响较小 |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 施工设置挡风墙、物料采用苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘；安装扬尘在线监测系统，与监管部门联网；施工机械定期检验；沥青作业时需张贴公示，告知居民关闭门窗减少出行 | 符合《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省大气治理专项行动方案》（2023-2027）等要求 | 加强对道路的清扫、养护，使道路平整、清洁，定期洒水以减轻道路扬尘污染 | - |
| 固体废物 | 建筑垃圾收集后按规定外运处理，运输需加盖篷布，防止散落，严禁超载、生活垃圾集中收集，由环卫部门清运 | 固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求，一般工业固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》。 | 道路沿线过往行人车辆产生的生活垃圾，设置生活垃圾桶，分类收集后由环卫部门统一清运 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | - | - | - | - |
| 环境风险 | - | - | - | - |
| 环境监测 | 施工场界声环境：采用低噪声施工设备，加强机械维修保养，禁止夜间及休息时间高噪声机械施工，避免休息时间及夜间运输，并按照指定路线运输 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 定期对沿线环境敏感点进行噪声跟踪监测 | 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类标准 |
| 其他 | - | - | - | - |

# 七、结论

本工程符合国家和地方产业政策，工程选线合理，施工期产生的固体废弃物妥善处置，施工过程中加强施工扬尘、施工废水、施工机械噪声有效治理，合理选择施工时序，做好生态保护措施，只要切实落实设计及环评提出的各项污染治理和生态保护措施和建议，该项目对环境影响可控制在一定范围。综上所述，该项目从环境保护角度考虑是可行的。

中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程

# 噪声环境影响评价专项报告

# 1 项目概况

拟建连霍高速辅道快速化（阿房官收费站至西周大道）市政工程项目是沣东新城“三横两纵”快速路网的重要“一横”的组成部分，本段不仅是连接西咸新区新中心与西安主城区老核心之间的最直接的快速联系通道，也是西安主城区对外向西出行的快速通道。本项目位于西咸新区沣东新城斗门街道和王寺街道，道路东起阿房宫收费站西侧（起点坐标：东经108°47′52.009″，北纬34°15′13.767″），西至沣河东路（终点坐标：东经108°44′11.932″，北纬34°15′15.242″），为城市主干路，路线全长约5.87km，其中高架桥长度约3.7km，道路规划红线宽度29~50m，总占地面积约23.74hm2。

项目总投资184432.84万元，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、雨水工程、污水工程、电力管沟工程、通信管道工程、燃气管道工程、海绵城市、照明工程、绿化工程等。

# 2 总论

## 2.1编制依据

### 2.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（3）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29 日；

（5）《建设项目环境保护分类管理名录》，2021年1月1 日。

### 2.1.2技术标准及其它文件

（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（3）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）；

（4）《关于发布<地面交通噪声污染防治技术政策>》的通知（环发〔2010〕7号）；

（5）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）。

### 2.1.3与项目有关的其他文件

（1）中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程可行性研究报告；

（2）中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程方案设计；

（3）陕西省西咸新区洼东新城管理委员会《关于中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程项目可行性研究报告的批复》（西咸洋东审准〔2022〕1号）；

（4）与项目有关的其它资料。

## 2.2 评价工作等级和评价范围

### 2.2.1 评价工作等级

对照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）第5.1.3条中规定：“评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。”由预测结果可知，本项目建设前后评价范围内噪声环境保护目标处噪声级增高量最大为5.7dB(A)，因此确定本项目声评价等级为一级。具体判定情况见表2.2-1。

表2.2-1  声环境评价工作等级判定依据表

| 判定依据 | 声环境功能区 | 评价范围内 敏感目标噪声级增量 | 受影响人口数量 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0类及有特别限制要求的保护区 | ＞5dB（A） | 显著增多 | 一级 |
|  | 1类，2类 | ≥3dB（A），≤5dB（A） | 较多 | 二级 |
|  | 3类，4类 | ＜3dB（A） | 变化不大 | 三级 |
| 本项目 | 2类、3类 | 5.7dB(A) | 变化不大 | 一级 |

### 2.2.2 评价范围

对照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）第5.2.2条中规定：对于以移动声源为主的建设项目（如公路、城市道路、铁路、城市轨道交通等地面交通）：

a）满足一级评价的要求，一般以线路中心线外两侧200m以内为评价范围；b）二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小。本项目评价范围确定为线路中心线外两侧200m以内。

## 2.3评价因子

本项目评价因子见表2.3-1。

表2.3-1  评价因子一览表

| 类别 | 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 声环境 | 昼、夜等效声级Ld、Ln |
| 环境影响预测分析与评价 | 噪声环境影响预测 | 昼、夜等效声级Ld、Ln |

## 2.4声环境影响评价标准

### 2.4.1 声环境质量标准

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）、《西咸新区声环境功能区划方案》（陕西咸党政办字〔2022〕12号）及《西安市声环境功能区划方案》（市政办函〔2019〕107）号，本项目（东起阿房宫收费站西侧，西至沣河东路）涉及《西咸新区声环境功能区划方案》中划分的中国国际丝路中心片区、阿房宫片区、欢乐谷片区、斗门地铁站片区和《西安市声环境功能区划方案》中鱼化工业园区，属于2类声环境功能区和3类声环境功能区。项目道路边界北侧、沣河东路-绕城高速段南侧35m（含35m）范围内及绕城高速-阿房宫收费站段南侧20m（含20m）范围内为4a类声环境功能区；道路边界北侧、沣河东路-绕城高速段南侧35m范围外为2类声环境功能区；绕城高速-阿房宫收费站段南侧20m范围外为3类声环境功能区。

本次预测评价标准为道路边界北侧、沣河东路-绕城高速段南侧35m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；绕城高速-阿房宫收费站段南侧20m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；道路边界北侧、沣河东路-绕城高速段南侧35m（含35m）范围内及绕城高速-阿房宫收费站段南侧20m（含20m）范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

本项目声环境质量标准具体限值见表2.4-1。

表2.4-1  声环境质量标准表                 单位：dB(A)

| 声环境执行类别 | 执行范围 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 道路边界北侧、沣河东路-绕城高速段南侧35m范围外 | 60 | 50 |
| 3类 | 绕城高速-阿房宫收费站段南侧20m范围外 | 65 | 55 |
| 4a类 | 道路边界北侧、沣河东路-绕城高速段南侧35m（含35m）范围内、绕城高速-阿房宫收费站段南侧20m（含20m）范围内区域 | 70 | 55 |

### 2.4.2 噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表2.4-2。

表2.4-2 建筑施工场界环境噪声排放限值         	单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

## 2.5环境保护目标

本项目声环境保护目标为道路中心线两侧200m范围内的村庄民房及政府机关单位建筑，根据现场调查，评价范围内王寺村及镐京村涉及的敏感目标全部为低于3层的建筑，西安市公安局沣东新城分局南侧靠近道路一侧为1~2层办事大厅，院内为3~5层平顶办公楼，最高层建筑为5层1#办公楼，主要声环境保护目标见表3-6。

## 2.6评价内容

（1）分析与调查环境质量现状，对评价区环境质量现状进行评价。

（2）针对本项目特点及排污特征，提出切实可行的污染防治措施。

（3）采取有效的环境管理和污染防治措施，实现达标排放的基础上，预测该项目对环境的影响程度及范围。

## 2.7 评价预测时段与方法

（1）评价预测时段

本专项评价对象为项目运营期交通噪声的影响情况，本项目预计将于2024年建成通车，结合本项目实际情况，本次预测选取2024年、2030年、2038年三个特征年进行本项目的交通量预测。

（2）评价方法

运营期交通噪声影响分析采取定量分析方法，交通噪声预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的公路（道路）交通运输噪声预测模式。

# 3 交通噪声污染源分析

交通噪声是由来往的各种车辆所产生，机动车噪声包括各种不同噪声的综合声源，它包括了发动机、排气噪声、车体振动噪声、传动机构噪声和制动噪声等。在上述噪声中，发动机噪声是主要污染源。交通噪声的大小，不仅与车速有关，而且与车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物等诸多因素有关。

## 3.1 交通量预测结果

根据《中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目连霍高速辅道快速化（阿房宫收费站至西周大道）市政工程可行性研究报告》特征年路段高峰小时交通量预测结果见下表3.1-1。

表3.1-1沣东新城连霍高速辅道高峰小时交通量预测表 （单位：pcu/h）

| 道路名称 | 2024年 | 2030年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连霍高速辅道辅道 | 高架层 | 2414 | 3223 | 4992 |
|  | 地面层 | 1300 | 1736 | 2450 |
|  | 合计 | 3714 | 4959 | 7442 |

根据设计单位提供的资料，昼间（6:00~22:00）车流量占全天车流量的80%，夜间（22:00~6:00）车流量占全天车流量的20%，项目各车型比例约为:小型车：中型车：大型车=0.87：0.06：0.07。

本项目预测年昼、夜平均小时车流量见表3.1-2。

表3.1-2  本项目预测年昼夜平均小时车流量       单位：pcu/h

| 预测年 | 2024年 | 2030年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 小型车 | 高架层 | 1680 | 419 | 2243 | 561 | 3474 | 869 |
|  | 地面层 | 905 | 227 | 1208 | 303 | 1705 | 427 |
| 中型车 | 高架层 | 115 | 29 | 155 | 39 | 240 | 59 |
|  | 地面层 | 62 | 16 | 84 | 21 | 118 | 29 |
| 大型车 | 高架层 | 137 | 34 | 180 | 45 | 279 | 70 |
|  | 地面层 | 73 | 19 | 96 | 24 | 137 | 34 |
| 合计 | 高架层 | 1932 | 482 | 2578 | 645 | 3993 | 998 |
|  | 地面层 | 1040 | 262 | 1388 | 348 | 1960 | 490 |

## 3.2 噪声源强估算

（1）小时车流量（Ni）

根据车流量估算结果，本项目小时车流量预测值见表3.1-2。其中小型车包括小客车，中型车包括大客车、小货车，大型车包括少量中型货车及大货车等。

（2）单车辐射声级（Loi）

车辆行驶辐射噪声的源强与车速、车辆类型及路面特性（路面材料构造、粗糙度及坡度等）有关，本项目高架桥道路设计速度为60km/h，地面主干路设计速度为40km/h，根据车辆行驶辐射平均噪声级的计算公式（LOS=12.6＋34.73lgVS+∆L路面，LOM=8.8＋40.48lgVM+∆L纵坡，LOL=22.0＋36.32lgVL+∆L纵坡）计算车辆的噪声单车平均辐射声级见表5.3-1。

# 4 声环境现状调查与评价

为了解项目所在地声环境质量，通过现场踏勘，分析确定敏感区段，并根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中要求，陕西宝隆检测技术咨询服务有限公司于2023年2月9日~2023年2月10日在拟建道路沿线不同路段选择有代表性的点进行了现状监测；2023年8月17日和8月18日，陕西宝隆检测技术咨询服务有限公司分别在西安市公安局沣东新城分局院内1#办公楼（5F）进行了垂直补充监测。

## 4.1 监测时段及频率

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定执行，本次监测在王寺村、镐京村、西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）及西咸新区公安局沣东新城分局院内1#办公楼（第二排）1F、3F和5F分别进行监测，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次，每次监测不少于20min；在靠近连霍高速的西咸新区公安局沣东新城分局布设1个24小时监测点位；本项目与连霍高速主路并行段、与绕城高速交叉节点分别布设断面监测点，每个监测断面连续监测2天，每天昼间和夜间各测1次，测量不低于平均运行密度的20h连续A声级Leq（A）。

## 4.2 监测点位布设

根据本项目噪声评价等级及项目沿线自然环境特点，对沿线敏感点现状噪声进行监测，详见表4.2-1。

表4.2-1  噪声监测点位

| 监测点位 | 桩号及位置 | 方位 | 距离 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王寺村南侧 | 昆右K0+260 | N | 距道路边界约122m | 2类 | 敏感目标 |
| 镐京村东北侧 | 昆左K1+560 | S | 距道路边界约61m | 2类 | 敏感目标 |
| 西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排） | 昆右K1+500 | N | 距道路边界约8m | 4a类 | 24h监测点，敏感目标 |
| 西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼（第二排） | 昆右K1+500 | N | 距道路边界约26m | 4a类 | 1F、3F、5F分别监测 |
| 与连霍高速主路并行段 | 道路边界35m（含35m）范围内 | \ | \ | \ | 4a类 | 交通噪声衰减断面 |
|  | 道路边界35m范围外 | \ | \ | \ | 2类 |  |
| 与绕城高速交叉节点 | 道路边界35m（含35m）范围内 | \ | \ | \ | 4a类 | 交通噪声衰减断面 |
|  | 道路边界35m范围外 | \ | \ | \ | 2类 |  |

## 4.3 监测结果统计

（1）声环境现状监测结果

本次评价在项目评价范围内的环境保护目标处布设现状监测点，监测结果统计见表4.3-1。

表4.3-1  沿线低层敏感目标噪声监测结果统计表           单位：dB(A)

| 监测点位 | 桩号及位置 | 测量值Leq | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年2月9日 | 2023年2月10日 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 王寺村南侧 | 昆右K0+260 | 49 | 45 | 48 | 46 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间：60，夜间：50） |
| 镐京村东北侧 | 昆左K1+560 | 56 | 48 | 54 | 48 |  |
| 西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排） | 昆右K1+500 | 63 | 58 | 62 | 59 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（昼间：70，夜间：55） |
| 监测点位 | 桩号及位置 | 2023年8月17日 | 2023年8月18日 | 执行标准 |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼（第二排） | 1F | 昆右K1+500 | 59 | 53 | 58 | 54 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（昼间：70，夜间：55） |
|  | 3F |  | 63 | 56 | 63 | 57 |  |
|  | 5F |  | 65 | 58 | 64 | 58 |  |

现有道路交通量较大，环境敏感目标受现状交通噪声影响较大，由上表可知，项目评价范围内王寺村和镐京村昼间噪声监测值为48～56dB（A），夜间噪声监测值为45～48dB（A），监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）昼间噪声监测值为63dB（A），夜间监测值为59dB（A），夜间监测结果不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼（第二排）1F、3F和5F昼间噪声监测值为59~65dB（A），夜间监测值为54~58dB（A），夜间3F和5F监测结果不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，主要超标原因为连霍高速及现状昆右线交通噪声影响较大。

（2）噪声衰减断面监测结果

本次评价在与连霍高速主路并行段、与绕城高速交叉节点分别布设2个噪声监测衰减断面，断面监测结果见表4.3-2。

表4.3-2  交通噪声断面监测结果统计一览表    单位：dB(A)

| 监测点位 | 2023年2月9日 | 2023年2月10日 |
| --- | --- | --- |
|  | 监测时段 | 车流量（辆/20min） | 测量值Leq | 监测时段 | 车流量（辆/20min） | 测量值Leq |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |
| 与连霍高速主路并行段 | 距连霍高速主路边界20m处 | 昼间 | 9:12~9:32 | 1275 | 69 | 81 | 57 | 昼间 | 9:10~9:30 | 1294 | 71 | 84 | 58 |
|  |  | 夜间 | 22:00~22:20 | 605 | 47 | 60 | 56 | 夜间 | 22:01~22:21 | 598 | 48 | 61 | 57 |
|  | 距连霍高速主路边界40m处 | 昼间 | 9:35~9:55 | 1256 | 62 | 75 | 59 | 昼间 | 9:34~9:54 | 1295 | 67 | 79 | 60 |
|  |  | 夜间 | 22:24~22:44 | 503 | 42 | 59 | 58 | 夜间 | 22:25~22:45 | 499 | 47 | 60 | 59 |
|  | 距连霍高速主路边界60m处 | 昼间 | 9:59~10:19 | 1264 | 64 | 77 | 60 | 昼间 | 9:58~10:18 | 1267 | 68 | 75 | 61 |
|  |  | 夜间 | 22:47~23:07 | 442 | 37 | 65 | 58 | 夜间 | 22:49~23:09 | 438 | 36 | 62 | 58 |
|  | 距连霍高速主路边界80m处 | 昼间 | 10:23~10:43 | 1238 | 60 | 73 | 59 | 昼间 | 10:22~10:42 | 1297 | 66 | 76 | 58 |
|  |  | 夜间 | 23:10~23:30 | 376 | 32 | 53 | 56 | 夜间 | 23:12~23:32 | 364 | 31 | 51 | 57 |
|  | 距连霍高速主路边界120m处 | 昼间 | 10:46~11:06 | 1226 | 57 | 70 | 57 | 昼间 | 10:45~11:05 | 1276 | 61 | 74 | 55 |
|  |  | 夜间 | 23:34~23:54 | 298 | 36 | 50 | 53 | 夜间 | 23:36~23:56 | 295 | 38 | 52 | 54 |
| 与绕城高速交叉节点 | 距绕城高速边界20m处 | 昼间 | 15:21~15:41 | 1886 | 107 | 125 | 73 | 昼间 | 15:21~15:41 | 1903 | 111 | 127 | 71 |
|  |  | 夜间 | 00:32~00:52 | 632 | 57 | 65 | 70 | 夜间 | 00:32~00:52 | 626 | 55 | 67 | 67 |
|  | 距绕城高速边界40m处 | 昼间 | 15:44~16:04 | 1898 | 110 | 128 | 66 | 昼间 | 15:44~16:04 | 1924 | 116 | 130 | 67 |
|  |  | 夜间 | 00:56~01:16 | 553 | 51 | 57 | 65 | 夜间 | 00:56~01:16 | 551 | 40 | 58 | 63 |
|  | 距绕城高速边界60m处 | 昼间 | 16:07~16:27 | 1935 | 119 | 136 | 60 | 昼间 | 16:07~16:27 | 1954 | 121 | 138 | 61 |
|  |  | 夜间 | 01:20~01:40 | 478 | 45 | 51 | 61 | 夜间 | 01:20~01:40 | 475 | 48 | 52 | 60 |
|  | 距绕城高速边界80m处 | 昼间 | 16:31~16:51 | 1924 | 114 | 131 | 58 | 昼间 | 16:31~16:51 | 1928 | 117 | 129 | 59 |
|  |  | 夜间 | 01:44~02:04 | 458 | 49 | 53 | 57 | 夜间 | 01:44~02:04 | 459 | 49 | 53 | 56 |
|  | 距绕城高速边界120m处 | 昼间 | 16:55~17:15 | 1916 | 112 | 130 | 54 | 昼间 | 16:55~17:15 | 1922 | 116 | 133 | 55 |
|  |  | 夜间 | 02:07~02:27 | 446 | 42 | 58 | 52 | 夜间 | 02:07~02:27 | 442 | 48 | 54 | 52 |
| 备注：与连霍高速主路并行段，连霍高速主路为高架桥形式，桥面距监测点垂直距离约10m，桥两侧防撞护栏具有一定的隔声效果，故噪声随距离的衰减规律为先增大后减小；交通噪声衰减断面35m（含35m）范围内执行4a类标准，35m范围外执行2类标准。 |

表4.3-3  24h连续交通噪声监测结果统计一览表  单位：dB(A)

| 监测点位 | 2023年2月9日 | 2023年2月10日 |
| --- | --- | --- |
|  | 监测时段 | 连霍高速车流量（辆/20min） | 测量值Leq | 监测时段 | 连霍高速车流量（辆/20min） | 测量值Leq |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |
| 西咸新区公安局沣东新城分局南侧（24小时连续监测） 点 | 00:00~01:00 | 920 | 46 | 58 | 59 | 00:00~01:00 | 917 | 48 | 60 | 61 |
|  | 01:00~02:00 | 701 | 45 | 55 | 58 | 01:00~02:00 | 705 | 47 | 56 | 60 |
|  | 02:00~03:00 | 675 | 43 | 56 | 61 | 02:00~03:00 | 679 | 44 | 57 | 58 |
|  | 03:00~04:00 | 653 | 42 | 54 | 58 | 03:00~04:00 | 658 | 43 | 53 | 59 |
|  | 04:00~05:00 | 751 | 44 | 57 | 57 | 04:00~05:00 | 756 | 44 | 59 | 59 |
|  | 05:00~06:00 | 921 | 52 | 58 | 59 | 05:00~06:00 | 924 | 54 | 60 | 61 |
|  | 06:00~07:00 | 1685 | 76 | 87 | 62 | 06:00~07:00 | 1691 | 77 | 89 | 60 |
|  | 07:00~08:00 | 2246 | 105 | 142 | 63 | 07:00~08:00 | 2257 | 111 | 148 | 63 |
|  | 08:00~09:00 | 2956 | 156 | 172 | 65 | 08:00~09:00 | 2967 | 162 | 175 | 65 |
|  | 09:00~10:00 | 3822 | 217 | 242 | 63 | 09:00~10:00 | 3841 | 221 | 245 | 61 |
|  | 10:00~11:00 | 3715 | 216 | 251 | 62 | 10:00~11:00 | 3735 | 220 | 254 | 60 |
|  | 11:00~12:00 | 3686 | 209 | 238 | 65 | 11:00~12:00 | 3692 | 211 | 240 | 63 |
|  | 12:00~13:00 | 3672 | 213 | 244 | 66 | 12:00~13:00 | 3677 | 215 | 246 | 64 |
|  | 13:00~14:00 | 3682 | 211 | 253 | 63 | 13:00~14:00 | 3690 | 213 | 255 | 60 |
|  | 14:00~15:00 | 3675 | 218 | 256 | 62 | 14:00~15:00 | 3679 | 222 | 260 | 61 |
|  | 15:00~16:00 | 3672 | 216 | 249 | 62 | 15:00~16:00 | 3675 | 223 | 252 | 62 |
|  | 16:00~17:00 | 3678 | 217 | 251 | 64 | 16:00~17:00 | 3677 | 219 | 249 | 63 |
|  | 17:00~18:00 | 3586 | 206 | 237 | 65 | 17:00~18:00 | 3586 | 212 | 235 | 66 |
|  | 18:00~19:00 | 3358 | 197 | 224 | 66 | 18:00~19:00 | 3352 | 194 | 220 | 67 |
|  | 19:00~20:00 | 2676 | 133 | 145 | 62 | 19:00~20:00 | 2672 | 131 | 150 | 65 |
|  | 20:00~21:00 | 1956 | 72 | 89 | 63 | 20:00~21:00 | 1964 | 75 | 91 | 65 |
|  | 21:00~22:00 | 1623 | 65 | 81 | 61 | 21:00~22:00 | 1636 | 67 | 83 | 62 |
|  | 22:00~23:00 | 1356 | 58 | 72 | 60 | 22:00~23:00 | 1337 | 59 | 70 | 63 |
|  | 23:00~24:00 | 1028 | 51 | 66 | 62 | 23:00~24:00 | 1037 | 54 | 69 | 63 |

连霍高速主路目前现状交通量较大，车流量较大，并且小型车最多。由上表可知，与连霍高速主路并行段监测衰减断面昼间噪声监测值为55～61dB（A），夜间噪声监测值为53～59dB（A），监测衰减断面昼间交通噪声35m（含35m）范围内可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，35m之外不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求；夜间交通噪声35m（含35m）范围内不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，35m之外不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。

与绕城高速交叉节点监测衰减断面昼间噪声监测值为54～73dB（A），夜间噪声监测值为52～70dB（A），监测衰减断面昼间交通噪声35m（含35m）范围内不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，35m之外不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求；夜间交通噪声35m（含35m）范围内不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，35m之外不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。

断面监测结果表明，现有连霍高速主路、绕城高速对区域噪声影响较大。

（3）交通噪声监测

本次在靠近连霍高速的西咸新区公安局沣东新城分局布设1个24小时连续监测点位，监测结果见表4.3-3。

由表可知，西咸新区公安局沣东新城分局南侧24小时连续监测昼间等效声级为60dB（A）~67dB（A），夜间等效声级为57dB（A）~63dB（A），昼间各时段监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，夜间所有时段均不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，因此现有道路对沿线夜间声环境质量影响较大。

# 5 声环境影响预测与评价

## 5.1 预测模式

本项目建成后，随着道路通行能力的提高，交通量不断增加，道路两侧声环境敏感点的噪声影响主要来源于道路上运输车辆辐射的交通噪声，根据这一特点、沿线环境特征及交通量等因素，本项目营运期声环境影响分析预测按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的模式，分别对新建道路营运近期（2024年）、营运中期（2030年）、营运远期（2038年）的交通噪声进行预测，再与背景噪声声级叠加，得出营运各期的环境噪声预测值，再与标准比对计算敏感点各期超标量，根据噪声超标量提出经济有效的降噪措施。模型公式如下：

（1）第i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到的小时交通噪声值：

（5.1-1）

式中：Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）；

—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

Vi—i类车的平均车速，km/h；

T—计算等效声级的时间，1h；

ΔL距离—距离衰减量，dB（A），小时车流量大于等于300辆/小时：ΔL距离=10lg（7.5/r），小时车流量小于300辆/小时：ΔL距离=15lg（7.5/r）。

r—从车道中心线到预测点的距离，m；（上表）适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图5.1-1所示。

图5.1-1  有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点

由其他因素引起的修正量（△L1）可按下式计算：

△L＝△L1－△L2＋△L3

△L1＝△L坡度＋△L路面

△L2＝Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc

式中：△L1－线路因素引起的修正量，dB(A)；

△L坡度－公路纵坡修正量，dB(A)；

△L路面－公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

△L2－声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

△L3－由反射等引起的修正量，dB(A)。

（2）高架复合道路交通噪声值

高架复合道路交通噪声可视为高架路交通噪声与架下地面道路交通噪声叠加值：

（5.1-2）

式中：L上—高架桥上行驶车辆的交通噪声，dB(A)；

L上—高架桥下两侧地面道路交通噪声，dB(A)。

公路交通噪声等效声级：

（5.1-3）

式中：Leq—由车辆声功率、车速、车种、车流量、车道数，离路边距离及复合道路等因素决定的等效声级，dB(A)；

—各种影响因素产生的声级修正量之和，dB(A)；

分别计算高架路上下两部分交通噪声在测点处产生的等效声级Leq上、Leq下,再考虑到高架结构形成的声屏障影区的影响及高架底部反射产生的修正而得到的Leq上´和Leq下´，测点处的等效声级为：

（5.1-4）

（3）总车流等效声级

（5.1-5）

式中：(LAeq)L、(LAeq)M、(LAeq)S—分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接到的交通噪声值，dB(A)。

如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条道路对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

（4）环境噪声预测模式

（5.1-6）

式中：（LAeq）环—预测点的环境噪声值，dB（A）；

（LAeq）交—预测点的交通噪声值，dB（A）；

（LAeq）背—预测点的背景噪声值，dB（A）；

## 5.2 预测模式中参数的依据

（1）线路因素引起的修正量（∆L1）

①纵坡修正量（∆L坡度）

公路纵坡修正量（∆L坡度）可按下式计算：

式中：∆L坡度—公路纵坡修正量；

β—公路纵坡坡度，%。

②路面修正量（ΔL路面）

本项目为沥青混凝土路面，噪声修正量见表5.2-1。

表5.2-1 路面噪声修正量

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量/（km/h） |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土/dB(A) | 0 | 0 | 0 |

③交叉路口的噪声修正值（附加值）见表5.2-2。

表5.2-2 交叉路口的噪声附加量

| 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） | 交叉路口(dB) |
| --- | --- |
| ≤40 | 3 |
| 40<D≤70 | 2 |
| 70<D≤100 | 1 |
| >100 | 0 |

本项目受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离为40m，则交叉路口附加值为3(dB)。

（2）声波传播途径中引起的衰减量（∆L2）

①大气吸收引起的衰减(Aatm)

大气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数；

r —预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

②地面效应引起的衰减(Agr)

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的衰减可用下式计算。

式中：r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图5.2-1进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；r，m；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

图5.2-1  估计平均高度hm的方法

③障碍物屏蔽引起的衰减（Abar）

无限长声屏障衰减量（）可按下式计算：

式中：f —声波频率，Hz；

—声程差，m；

c —声速，m/s。

在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的声屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。

有限长声屏障的衰减量（Abar）按下式近似计算：

式中：Abar—有限长声屏障的引起的衰减，dB；

β—受声点与声屏障两端连接线的夹角，（°）；

θ—受声点与线声源两端连接线的夹角，（°）。

图5.2-2  受声点与线声源两端连接的夹角（遮蔽角）

④其他方面效应引起的衰减（Amisc）

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减。

图5.2-3  通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。

表5.2-2中的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的乔灌结合郁闭度较高的林带时，由林带引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间林带时的衰减系数；当通过林带的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。

表5.2-3  倍频带噪声通过林带传播时产生的衰减

| 项目 | 传播距离df/m | 倍频带中心频率/Hz |
| --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 衰减/dB | 10≤df＜20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 衰减系数/ (dB/m) | 20≤df＜200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |

（3）两侧建筑物的反射声修正量（ΔL3）

当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

两侧建筑物是一般性吸收性表面：

两侧建筑物是全吸收性表面：

式中：ΔL3—两侧建筑物的反射声修正量，dB；

w—为线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—为构筑物的平均高度，取线路两侧较低一侧高度平均值带入计算，m。

## 5.3 预测参数及源强

（1）车速：高架桥道路设计速度为60km/h，地面主干路设计速度为40km/h。

（2）车流量和车型构成情况详见表3.1-2。

（3）单车行驶辐射噪声级

第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）按下式计算：

小型车

中型车

大型车

式中：——该车型车辆的平均行驶速度。

车辆行驶辐射噪声的源强与车速、车辆类型及路面特性（路面材料构造、粗糙度及坡度等）有关，本项目高架桥道路设计速度为60km/h，地面主干路设计速度为40km/h，根据车辆行驶辐射平均噪声级的计算公式（LOS=12.6＋34.73lgVS+∆L路面，LOM=8.8＋40.48lgVM+∆L纵坡，LOL=22.0＋36.32lgVL+∆L纵坡）计算车辆的噪声单车平均辐射声级见表5.3-1。

表5.3-1  项目运营期各车型单车排放噪声源强      单位：dB（A）

| 路面 | 设计 车速 | 车型 | 2024年 | 2030年 | 2038年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 地面层 | 40 | 小型车 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
|  |  | 中型车 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
|  |  | 大型车 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| 立体层 | 60 | 小型车 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
|  |  | 中型车 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 |
|  |  | 大型车 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 |
| 备注：沥青混凝土路面∆L路面取值为0；纵坡（%）≤3，∆L纵坡取值为0；纵坡（%）4~5，∆L纵坡取值为+1；纵坡（%）6~7，∆L纵坡取值为+3；纵坡（%）＞7，∆L纵坡取值为+5。 |

（4）预测年限：近期2024年，中期2030年，远期2038年。

## 5.4 预测结果

### 5.4.1 交通噪声预测与评价

本报告交通噪声预测考虑地面与高架叠加，假定道路两侧为空旷地带，仅给出道路所在平面的噪声值预测值，预测结果见表5.4-1。

表5.4-1 项目评价年交通噪声预测值    单位：dB(A)

| 时间 | 距道路中心线的距离（m） |
| --- | --- |
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| 2024年 | 昼间 | 63.5 | 58.1 | 56.3 | 55.2 | 54.3 | 53.3 | 52.7 | 50.7 |
|  | 夜间 | 56.9 | 51.3 | 49.7 | 48.8 | 48.3 | 47.3 | 46.6 | 44.5 |
| 2030年 | 昼间 | 64.8 | 60.0 | 58.4 | 57.4 | 56.4 | 55.5 | 54.9 | 53.0 |
|  | 夜间 | 59.5 | 54.8 | 53.2 | 52.4 | 51.4 | 50.5 | 49.9 | 47.9 |
| 2038年 | 昼间 | 65.6 | 60.4 | 58.7 | 57.7 | 56.9 | 55.1 | 55.3 | 53.2 |
|  | 夜间 | 60.6 | 55.5 | 53.9 | 53.0 | 52.2 | 51.3 | 50.6 | 48.5 |

表5.4-2  路段两侧声环境功能区达标情况表

| 时段 | 4a类达标距离 | 3类达标距离 | 2类达标距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 昼间 | 红线外即达标 | 距道路中心线20m即达标 | 距道路中心线40m即达标 |
|  | 夜间 | 距道路中心线40m即达标 | 距道路中心线40m即达标 | 距道路中心线60m即达标 |
| 2030年 | 昼间 | 红线外即达标 | 距道路中心线20m即达标 | 距道路中心线40m即达标 |
|  | 夜间 | 距道路中心线40m即达标 | 距道路中心线40m即达标 | 距道路中心线160m即达标 |
| 2038年 | 昼间 | 红线外即达标 | 距道路中心线40m即达标 | 距道路中心线60m即达标 |
|  | 夜间 | 距道路中心线60m即达标 | 距道路中心线60m即达标 | 距道路中心线200m即达标 |

由表5.4-1及表5.4-2可知，由于各预测年车流量的不同，交通噪声预测值存有较大差异，随着交通量的增大，路段两侧声环境功能区（4a类、3类及2类）达标距离增加，但在中心线外200m范围内均可满足昼间及夜间均达到2类声环境功能区要求。

### 5.4.2 环境保护目标噪声预测与评价

（1）噪声预测与评价方法

对于项目两侧的环境敏感点，不同预测年度的昼间或夜间交通噪声预测值按照预测模式（5.1-1）式叠加拟建工程各型车辆对该环境保护目标的交通噪声值，该值为交通噪声贡献值，不同年度贡献值与背景值叠加为该敏感点在不同预测年度的环境噪声预测值，环境噪声预测值分别与相应功能区标准比对，分析敏感点是否超标。

各敏感点水平距离环境噪声预测值由路段交通噪声贡献值经考虑敏感点处声环境影响因素进行适当修正后再与噪声本底值（背景值）叠加而成，修正交通噪声值时综合考虑敏感点与高速公路位置相对关系、房屋结构形式、路线形式、实际运行车速等因素，声环境敏感点环境噪声预测值见表5.4-4~表5.4-6。根据评价标准，并给出了敏感点的超标情况；垂直方向选取西咸新区公安局分东新城分局院内1#办公楼对其垂直方向楼层交通噪声影响进行预测，1#办公楼为5层，层高3m，分层预测1层、3层、5层的交通噪声贡献值。

（2）背景值的选择：背景噪声采用敏感点两日现状监测结果的最大值作为敏感点环境背景值，敏感点背景值已包含连霍高速和绕城高速噪声叠加的综合影响。

（3）敏感点噪声预测降噪量

表5.4-3  敏感点噪声预测降噪量

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 路基形式 | 降噪设施及降噪量 | 总降噪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王寺村 | 路堑 | 地形遮挡隔声4dB；绿化带隔声0.6dB | 4.6dB |
| 2 | 镐京村 | 路基 | 绿化林带隔声1.2dB | 1.2dB |
| 3 | 西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排） | 路堤 | 绿化带隔声0.6dB | 0.6dB |
|  | 西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼（第二排） | 1F |  | 绿化林带隔声1.2dB，围墙遮挡隔声3.2dB | 4.4dB |
|  |  | 3F |  | 绿化林带隔声1.2dB | 1.2dB |
|  |  | 5F |  | \ | 0 |

（4）预测结果及评价

①近期2024年

表5.4-4  近期2024年交通噪声到达敏感点的噪声预测值    单位：dB(A）

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 桩号及位 | 路基形式 | 环境保护目标与路面垂直高差/m | 预测点离地高度/m | 距道路中心线距离/m | 时段 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 增加量 | 标准 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王寺村 | 昆右K0+260 | 路堑 | -1 | 1.2 | 137 | 昼间 | 49.0 | 48.7 | 51.9 | 2.9 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46.0 | 42.7 | 47.7 | 1.7 | 50 | 达标 |
| 2 | 镐京村 | 昆左K1+560 | 路基 | 1 | 1.2 | 66 | 昼间 | 56.0 | 54.8 | 58.5 | 2.5 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 48.0 | 48.2 | 51.1 | 3.1 | 50 | 1.1 |
| 3 | 西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排） | 昆右K1+500 | 路堤 | -1 | 1.2 | 23 | 昼间 | 63.0 | 62.5 | 65.8 | 2.8 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 59.0 | 55.9 | 60.7 | 1.7 | 55 | 5.7 |
|  | 西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼（第二排） | 1F |  |  | -1 | 1.2 | 41 | 昼间 | 59.0 | 53.6 | 60.1 | 1.1 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 54.0 | 46.8 | 54.8 | 0.8 | 55 | 达标 |
|  |  | 3F |  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 63.0 | 56.8 | 63.9 | 0.9 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 57.0 | 50.0 | 57.8 | 0.8 | 55 | 2.8 |
|  |  | 5F |  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 65.0 | 58.0 | 65.8 | 0.8 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 58.0 | 51.2 | 58.8 | 0.8 | 55 | 3.8 |
| 备注：①敏感点噪声贡献值为拟建工程各型车辆的交通噪声在考虑了低噪声路面降噪之后，在传播过程中，经地形遮挡、绿化林带隔声、围墙遮挡等影响因素之后，随距离衰减至敏感点的交通噪声值的叠加值。 ②敏感点噪声预测值为拟建工程各型车辆交通噪声贡献值与背景值叠加后的噪声值，其中敏感点背景值已包含绕城高速与连霍高速噪声叠加的综合影响，故敏感点预测值不再重复叠加绕城高速与连霍高速的贡献值。 ③西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼总层数为5层，层高3m，垂直方向预测时分层预测1层、3层、5层的交通噪声贡献值。 |

根据预测结果，近期2024年，敏感点王寺村昼间和夜间预测值均达标，镐京村夜间预测值超标1.1dB，西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）昼间预测值达标，夜间预测值超标5.7dB(A），1#办公楼1F昼夜预测值均达标，3F和5F昼间预测值达标，夜间预值分别超标2.8dB(A）和3.8dB(A），根据分析，西咸新区公安局沣东新城分局夜间预测值超标原因为现状背景值超标，镐京村由本项目贡献值导致的夜间预测值超标，本项目交通噪声贡献值导致敏感点的夜间噪声增加量为0.8~3.1dB（A）。

图5.4-1 近期（2024年）昼间等声级线图

图5.4-2 近期（2024年）夜间等声级线图

②中期2030年

表5.4-5  中期2030年交通噪声到达敏感点的噪声值    单位：dB(A）

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 桩号及位 | 路基形式 | 环境保护目标与路面垂直高差/m | 预测点离地高度/m | 距道路中心线距离/m | 时段 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 增加量 | 标准 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王寺村 | 昆右K0+260 | 平路基 | -1 | 1.2 | 137 | 昼间 | 49.0 | 50.9 | 53.1 | 4.1 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46.0 | 45.9 | 49.0 | 3.0 | 50 | 达标 |
| 2 | 镐京村 | 昆左K1+560 | 平路基 | 1 | 1.2 | 66 | 昼间 | 56.0 | 56.9 | 59.5 | 3.5 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 48.0 | 51.7 | 53.2 | 5.2 | 50 | 3.2 |
| 3 | 西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排） | 昆右K1+500 | 平路基 | -1 | 1.2 | 23 | 昼间 | 63.0 | 63.8 | 66.4 | 3.4 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 59.0 | 58.5 | 61.8 | 2.8 | 55 | 6.8 |
|  | 西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼（第二排） | 1F |  |  | -1 | 1.2 | 41 | 昼间 | 59.0 | 55.5 | 60.6 | 1.6 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 54.0 | 50.3 | 55.5 | 1.5 | 55 | 0.5 |
|  |  | 3F |  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 63.0 | 58.7 | 64.4 | 1.4 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 57.0 | 53.5 | 58.6 | 1.6 | 55 | 3.6 |
|  |  | 5F |  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 65.0 | 59.9 | 66.2 | 1.2 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 58.0 | 54.7 | 59.7 | 1.7 | 55 | 4.7 |
| 备注：①敏感点噪声贡献值为拟建工程各型车辆的交通噪声在考虑了低噪声路面降噪之后，在传播过程中，经地形遮挡、绿化林带隔声、围墙遮挡等影响因素之后，随距离衰减至敏感点的交通噪声值的叠加值。 ②敏感点噪声预测值为拟建工程各型车辆交通噪声贡献值与背景值叠加后的噪声值，其中敏感点背景值已包含绕城高速与连霍高速噪声叠加的综合影响，故敏感点预测值不再重复叠加绕城高速与连霍高速的贡献值。 ③西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼总层数为5层，层高3m，垂直方向预测时分层预测1层、3层、5层的交通噪声贡献值。 |

根据预测结果，中期2030年，敏感点王寺村昼间和夜间预测值均达标，镐京村夜间预测值超标3.2dB，西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）、1#办公楼1F、3F和5F昼间预测值均达标，夜间预测值均超标，超标量0.5~6.8dB(A），根据分析，西咸新区公安局沣东新城分局夜间预测值超标原因为现状背景值超标，镐京村由本项目贡献值导致的夜间预测值超标，本项目交通噪声贡献值导致敏感点的夜间噪声增加量为1.2~5.2dB（A）。

图5.4-3 中期（2030年）昼间等声级线图

图5.4-4  中期（2030年）夜间等声级线图

③远期2038年

表5.4-6  远期2038年交通噪声到达敏感点的噪声值      单位：dB(A）

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 桩号及位 | 路基形式 | 环境保护目标与路面垂直高差/m | 预测点离地高度/m | 距道路中心线距离/m | 时段 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 增加量 | 标准 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王寺村 | 昆右K0+260 | 平路基 | -1 | 1.2 | 137 | 昼间 | 49.0 | 50.5 | 52.8 | 3.8 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46.0 | 46.7 | 49.4 | 3.4 | 50 | 达标 |
| 2 | 镐京村 | 昆左K1+560 | 平路基 | 1 | 1.2 | 66 | 昼间 | 56.0 | 57.2 | 59.7 | 3.7 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 48.0 | 52.4 | 53.7 | 5.7 | 50 | 3.7 |
| 3 | 西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排） | 昆右K1+500 | 平路基 | -1 | 1.2 | 23 | 昼间 | 63.0 | 64.6 | 66.9 | 3.9 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 59.0 | 59.6 | 62.3 | 3.3 | 55 | 7.3 |
|  | 西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼（第二排） | 1F |  |  | -1 | 1.2 | 41 | 昼间 | 59.0 | 55.7 | 60.7 | 1.7 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 54.0 | 51.0 | 55.8 | 1.8 | 55 | 0.8 |
|  |  | 3F |  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 63.0 | 58.9 | 64.4 | 1.4 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 57.0 | 54.2 | 58.8 | 1.8 | 55 | 3.8 |
|  |  | 5F |  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 65.0 | 60.1 | 66.2 | 1.2 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 58.0 | 55.4 | 59.9 | 1.9 | 55 | 4.9 |
| 备注：①敏感点噪声贡献值为拟建工程各型车辆的交通噪声在考虑了低噪声路面降噪之后，在传播过程中，经地形遮挡、绿化林带隔声、围墙遮挡等影响因素之后，随距离衰减至敏感点的交通噪声值的叠加值。 ②敏感点噪声预测值为拟建工程各型车辆交通噪声贡献值与背景值叠加后的噪声值，其中敏感点背景值已包含绕城高速与连霍高速噪声叠加的综合影响，故敏感点预测值不再重复叠加绕城高速与连霍高速的贡献值。 ③西咸新区公安局沣东新城分局1#办公楼总层数为5层，层高3m，垂直方向预测时分层预测1层、3层、5层的交通噪声贡献值。 |

根据预测结果，远期2038年，敏感点王寺村昼间和夜间预测值均达标，镐京村夜间预测值超标3.7dB，西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）、1#办公楼1F、3F和5F昼间预测值均达标，夜间预测值均超标，超标量0.8~7.3dB(A），根据分析，西咸新区公安局沣东新城分局夜间预测值超标原因为现状背景值超标，镐京村由本项目贡献值导致的夜间预测值超标，本项目交通噪声贡献值导致敏感点的夜间噪声增加量为1.2~5.7dB（A）。

图5.4-5  远期（2038年）昼间等声级线图

图5.4-6  远期（2038年）夜间等声级线图

# 6 运营期噪声影响防治措施

6.1工程管理措施

（1）结合城市建设规划，加强拟建工程征地范围内可绿化地段的绿化工作。在条件许可的条件下，对公路两侧、排水沟边及公路交叉路段等应进行统一的绿化工程设计，实现绿色降噪与沿线景观建设相结合。

（2）加强行车管理，在路段、路中进口处设交通标志，限制夜间行车速度，设置减速标志；在高架路段夜间禁止鸣笛、禁止大型车辆夜间通行等措施，并尽量采用先进的路面材料以降低噪声影响。

（3）提高工程质量，并加强道路的维修养护，保证施工质量和管理。道路检质员应跟随施工进度坚守岗位及时质检，保证路面的平整度，以减少汽车在行驶过程中产生的振动和噪音。

（4）加强拟建道路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

6.2 对沿线建筑规划建设的控制要求

根据西咸新区土地利用规划，本项目周边用地规划主要为农林用地、防护绿地、二类居住用地等，环评建议规划部门不要在项目两侧噪声达标距离范围内规划建设学校、医院、敬老院等对声环境质量要求高的建筑物，若因用地紧张和规划等原因，必须在上述限制区内新建噪声敏感建筑物，项目在建设前应进行环境影响评价，优化其设计及布局，设计时宜合理安排房间的使用功能（如居民住宅在面向道路一侧设计作为厨房、卫生间等非居住用房），通过采取安装隔声门窗等降噪措施，满足《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）、《地面交通噪声污染防治技术政策》的要求，经环境主管部门验收达到相应功能标准后方可投入使用。

6.3 工程降噪措施

根据预测结果，本项目建成之后，敏感目标王寺村近期2024年、中期2030年及远期2038年昼间和夜间噪声预测值均达标，镐京村近期2024年、中期2030年及远期2038年夜间噪声预测值均达标；近期2024年，西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）昼间预测值达标，夜间预测值超标，1#办公楼1F昼夜预测值均达标，3F和5F昼间预测值达标，夜间预值均超标；中期2030年和远期2038年，西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）和1#办公楼1F、3F和5F昼间预测值均达标，夜间预测值均超标；根据现状监测结果，西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）及和1#办公楼3F和5F现状夜间室外噪声均已超标，根据调查，西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）及和1#办公楼靠近道路一侧窗户均已安装隔声窗，在窗户全关闭的情况下，室内噪声可降低15～20dB(A)，结合预测结果，本项目建成之后，西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）及和1#办公楼各层室内噪声均可满足标准要求。

本项目采用静音沥青等低噪声筑路材料，在原有路面的基础上，再摊铺一种高强超薄微罩面，再罩上一层高强薄层，厚度仅1~2厘米，可有效减小汽车轮胎和路面这间的振动，静音沥青的路面具有特殊的多孔弹性结构，表面粗糙，孔隙率却可达12%~18%，静音沥青比普通沥青路面可降低3~5分贝噪音，比水泥路面可降低5~7分贝噪音。因此，环评建议，在本项目投运后，对西咸新区公安局沣东新城分局和王寺村进行跟踪监测，预留工程降噪费用7.5万元，如果中远期超标，采取进一步工程降噪措施；本次评价仅对镐京村采取隔声降噪措施，具体降噪措施见表6.3-1。。

表6.3-1  项目沿线声环境敏感点（村庄）噪声防治措施一览表

| 序号 | 敏感点 | 超标数量(户) | 距中心线/红线距离（m） | 高差(m) | 超标量（dB（A）） | 降噪措施 | 预期降噪效果 | 投资(万元) | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024年 | 2030年 | 2038年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |  |  |  |
| 1 | 镐京村昆左K1+0.00～K1+540.00 | 2类：5 | 66/61 | 1 | 达标 | 1.1 | 达标 | 3.2 | 达标 | 3.7 | 村庄房屋侧对道路分布，房屋结构较好，建议采用隔声窗的降噪方式。更换5户，共更换50m2，隔声量能达到15dB(A)，1200/m2元，共6万元。 | 敏感点噪声达标 | 6.0 | 营运前 |

# 7 环境监测计划

（1）制定目的、原则

制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，制定的原则是根据预期的、各个时期的主要环境影响。

（2）监测项目

根据预测环境影响分析和评价结果，确定运营期声环境跟踪监测项目。

（3）环境监测机构

建设单位应委托有资质的第三方检测单位，按照监测计划进行。

（4）监测计划

监测计划见表7-1。

表7-1  运营期环境监测计划表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 等效声级 | 环境保护目标 | 验收阶段监测1次，运行期间每半年监测一次，每次连续监测2昼夜 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类、4a类标准 |

# 8 声环境评价结论

根据预测结果，距离本项目最近的敏感点西咸新区公安局沣东新城分局属于4a类声环境功能区，王寺村和镐京村属于2类声环境功能区。根据预测结果，本项目建成之后，敏感目标王寺村近期2024年、中期2030年及远期2038年昼间和夜间噪声预测值均满足2类声环境功能区要求，镐京村近期2024年、中期2030年及远期2038年夜间噪声预测值均满足2类声环境功能区要求；近期2024年，西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）昼间预测值满足2类声环境功能区要求，夜间预测值不满足2类声环境功能区要求，1#办公楼1F昼夜预测值均满足4a类声环境功能区要求，3F和5F昼间预测值满足4a类声环境功能区要求，夜间预值均不满足4a类声环境功能区要求；中期2030年和远期2038年，西咸新区公安局沣东新城分局南侧办事大厅（首排）和1#办公楼1F、3F和5F昼间预测值均满足4a类声环境功能区要求，夜间预测值均不满足4a类声环境功能区要求；各预测点超标量最大为7.3dB（A），由本项目交通噪声贡献值导致的噪声增加量最大为5.7dB（A），西咸新区公安局沣东新城分局靠近道路一侧窗户已安装隔声窗，在窗户全关闭的情况下，室内噪声可降低15～20dB(A)，本项目采用静音沥青等低噪声筑路材料，静音沥青比普通沥青路面可降低3~5分贝噪音，比水泥路面可降低5~7分贝噪音。

本项目共1处敏感点设置隔声窗，共计50m2，投资6.0万元。

环评建议，在项目投运后，对西咸新区公安局沣东新城分局和王寺村进行跟踪监测，预留工程降噪费用7.5万元，如果中远期超标，采取进一步工程降噪措施。

综上所述，本工程在采取相关降噪措施后可减缓项目对沿线敏感点的影响。

# Text boxes

清理地表

开挖现有道路路面

路基施工

路面施工

扬尘、噪声、废水

扬尘、噪声、弃土

扬尘、噪声、废水、弃土

沥青烟、噪声

管沟开挖

管线安装

管线测试

配套工程

扬尘、噪声

废水

噪声

工程竣工

场地清理

桥梁下部结构施工

桥梁上部结构施工

附属设施安装

桥面铺装

扬尘、噪声、固废

扬尘、噪声、废水、固废

废气、噪声、固废

工程竣工

废气、噪声、固废

噪声、固废

声源

接收点