建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     陕西瑞智新能源科技有限公司

高性能锂电池涂覆隔膜产业化项目

建设单位（盖章）： 陕西瑞智新能源科技有限公司

编制日期：              2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西瑞智新能源科技有限公司高性能锂电池涂覆隔膜产业化项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-611203-04-01-222150 |
| 建设单位 联系人 | 魏斌 | 联系方式 | 18792402030 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城空天动力创新产业园3号楼中栋一层及四层 （一层为生产车间、四层为办公区） |
| 地理坐标 | （108度49分03.381秒，34度19分57.490秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业；53、塑料制品业；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）。 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 37 |
| 环保投资占比（%） | 0.31 | 施工工期 | 45天 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价 设置情况 | 根据本项目排污情况及周边环境敏感程度，对照专项评价设置原则，本项目无需设置专项评价，具体见表1-1。 表1-1本项目与专项评价设置原则对比分析表 序号 类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项评价 1 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 拟建项目废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等 否 2 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 拟建项目不产生工艺废水，生活污水经园区管网排入市政管网，进入西安市污水处理厂 否 3 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目的风险源主要是危废暂存柜存放的废机油等液态危险废物，油类物质储存量为0.33t，未超过临界量2500t 否 4 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目用水来自自来水管网，无河道取水等，不涉及相关敏感点 否 5 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 （西安市环境保护局，市环函[2014]20号） |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：西安市生态环境局（原西安市环境保护局） 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函[2014]20号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析 名称 内容 本项目情况 相符性 《西咸新区城市总体规划（2016-2030）》 沿承关中核心区空间发展结构，以“大开大合”的空间发展模式，构建西咸新区“一河两带、一心三轴、五大组团”的空间结构。 项目位于沣东新城组团，项目位置在《西咸新区城市总体规划（2016-2030）》总体规划图中属于工业用地，本项目为工业性质。 符合 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020） 考虑沣河以东片区发展的基础与主旨，形成“两带、七板块”。“两带”为“周秦汉历史文化景观带”和“沣河景观风貌带”，“七板块”为“沣河田园都市板块”、“六村堡现代产业板块”、“三桥商贸综合产业板块”、“阿房宫人文旅游板块”、“科技统筹示范板块”、“镝京田园都市板块”及“昆明池生态休闲板块”。 本项目位于西咸新区沣东新城空天动力创新产业园3号楼中栋一层及四层，项目类型属于塑料薄膜制造项目，位于六村堡现代产业板块，复核规划要求，用地性质属于工业用地。 符合 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目属于塑料薄膜制造项目，不属于“三高一低”企业。 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目符合规划区规划定位，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目运营期废气主要为涂覆及烘干产生的NMP有机废气，经两级活性炭装置处理后达标排放。项目不属于大气污染物排放量大的行业。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本项目运营期在封闭厂房内生产，并采取隔声措施。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。 本项目运营期生活垃圾分类收集，委托环卫部门处置，危险废物设置危废暂存间，并交由有资质单位处置。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，本项目属“十九、轻工中14、锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂”，为鼓励类项目。本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）和《陕西省国家重点国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》（陕发改规划[2018]213号》内，项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，符合国家和地方相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 将本项目输入到陕西省“三线一单”数据应用系统生成得到陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告（见附件）。 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），项目与西安市生态环境准入清单分析见表1-3和表1-4所示： 表1-3 项目与西安市总体准入要求相符性分析 适用范围 管控维度 管控要求 符合性分析 1.总体要求 空间布局约束 1、推进秦岭北麓生态环境保护和修复，坚决守护好秦岭生态安全屏障，大力发展高端绿色产业；加大渭河生态环境保护力度，提升渭河城市核心段两岸生态品质。 2、推动传统产业向绿色转型升级，推进清洁生产，发展环保产业，加快循环经济产业园建设和工业园区绿色化改造。 3、新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 4、严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高"项目要坚决整改。 本项目为高性能锂电池涂覆隔膜产业化项目，位于空天动力创新产业园厂房内，不属于两高项目，符合空间布局的要求。 污染排放管控 1、到2025年，全市河湖水质达到准Ⅳ类。 2、到2025年，单位国内生产总值二氧化碳排放降低15%。 3、到2025年，空气质量优良天数比例达到74%，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到73%以上。 1.本项目不涉及二氧化碳排放；2.本项目生活废水及浓水经园区化粪池处理后排入西安市第六污水处理厂；3.根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，本项目不属于两高项目。符合污染排放管控的要求。 环境风险防控 1、将环境风险纳入常态化管理，推进固体废物、化学物质、重金属、核与辐射等重点领域环境风险防控，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变。 2、渭河流域内化工、印染、电镀、冶金、重金属废矿、危险废物堆放填埋场所等土地使用单位，转让或者改变土地用途时，应当对土壤环境调查评估，编制修复和处置方案，报环境保护行政主管部门批准后实施。 项目采取硬化防渗等环境风险防范措施，项目建成后企业应建立健全的风险管理机制和应急预案，可有效进行环境风险防控。 资源利用效率要求 1、到2025年，全市森林覆盖率不低于48.03%。 2、到2025年，单位地区生产总值用水量累计降低2%。 3、到2025年，单位地区生产总值能源消耗累计降低12%。 4、持续实施煤炭消费总量控制，大力推进以电代煤、以气代煤等清洁替代形式;稳步提高天然气消费比例；有序发展新能源。 本项目热源依托电力，不消耗煤炭，符合资源利用的要求。 表1-4 本项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析 单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 本项目情况 符合性 西安市生态环境管控单元 大气环境 重点管控单元 空间布局约束要求 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、混凝土熟料、平板玻璃、炼化产能。 推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 本项目不属于禁止新增行业，项目建设单位不属于重污染企业 符合 污染物排放管控 控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 污染物执行超低排放或特别排放限值。 挥发性有机物经有机废气治理措施处理后可达标排放，项目挥发性有机物排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）特别排放限值 符合 水环境 重点管控单元 空间布局约束要求 严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水” 项目不属于高耗能、高耗水、高污染类项目。项目运营期生产废水产生量较小，交由有能力单位协议处置，生活污水经厂区现有化粪池处理后排至西安市第六污水处理处理厂处理，评价要求建设单位严格落实排污许可制度，确保项目运行后持证排污 符合 污染物排放管控 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。 3、相关政策符合性 项目与相关政策符合性分析见表1-4。 表1-4本项目与相关政策符合性分析 名称 内容 本项目情况 相符性 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号） 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 本项目采用的涉及VOCs含量的原辅材料有：粘结剂、N-甲基吡咯烷酮等，本项目所用粘结剂为丙烯酸酯胶水，经检测VOC含量＜2g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中水基型胶粘剂VOC含量限值要求。N-甲基吡咯烷酮为生产油性涂层隔膜的必要有机溶剂，油性涂层隔膜的粘结强度比同等规格的水性涂层隔膜高，同时提升了电解液的吸液率和保液率，油性涂层隔膜在锂电池领域具有更广泛的应用前景。油性涂层隔膜占总体规模的20%，占比较小，但在锂电池领域具有必要性，且N-甲基吡咯烷酮易溶于水，经水洗工序去除后挥发量较小。 符合 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目使用的粘结剂和N-吡咯烷酮储存及使用过程均在密闭容器内进行，一定程度上减少VOCs无组织排放 符合 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 本项目使用的粘结剂和N-吡咯烷酮储存过程使用密闭容器，转移至生产中采用密闭容器。水性涂层隔膜生产线无工艺废水产生，油性涂层隔膜生产线擦拭清洗设备会产生含NMP废水，经密闭容器收集后暂存于废水间，定期交由有资质单位协议处置。油性涂层隔膜有机废气经微负压收集至“两级活性炭吸附装置”处理后引至15m高排气筒排放。 符合 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 本项目的隔膜生产线中的配料工序、涂膜工序、烘干工序采取了有效的收集措施；油性涂层隔膜生产设备经微负压收集至“两级活性炭吸附装置”处理后引至15m高排气筒排放。 符合 《陕西“十四五”生态环境保护规划》 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。 项目涂覆使用低VOCs粘结剂，经检测VOC含量＜2g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中水基型胶粘剂VOC含量限值要求。项目使用的有机原料均存放在密闭容器内，密封存放于库房。油性涂层隔膜生产设备涂覆和烘干过程中产生的非甲烷总烃废气经微负压收集至“两级活性炭吸附装置”处理后引至15m高排气筒排放。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 项目涂覆使用低VOCs粘结剂，经检测VOC含量＜2g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中水基型胶粘剂VOC含量限值要求。油性涂层隔膜生产设备涂覆和烘干过程中产生的非甲烷总烃废气经微负压收集至“两级活性炭吸附装置”处理后引至15m高排气筒排放。 符合 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 经对照分析，本项目均符合沣东新城分区规划及规划环评、陕西省“三线一单”的要求，并且经分析符合国家和地方的产业政策。 符合 严格执行《产业结构调整指导目录》，按照西安市2023年淘汰落后产能工作方案要求，推动落后产能淘汰。 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，本项目属“十九、轻工中14、锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂”，为鼓励类项目。 符合 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》 强化落实建设项目VOCs管控措施。严格执行涂料（油漆）、胶粘剂、防水材料等产品的VOCs含量限值标准，优先选用低VOCs材料 项目涂覆使用低VOCs粘结剂，经检测VOC含量＜2g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中水基型胶粘剂VOC含量限值要求。 符合 《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（陕西咸环发[2023]1号） 严格控制无组织。涂料、稀释剂、固化剂、清洗机、胶粘剂等VOCs物料应密闭存储。 本项目所用粘结剂采用密闭容器存储，且粘结剂为水溶液性胶粘剂。 符合 原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。 本项目要求活性炭每500小时或3个月（从严执行）更换一次。并做好活性炭的更换记录，对产生的废活性炭按照危险废物进行管理和分类分区存放。 符合 检查企业是否使用低碘值劣质活性炭；根据风量和初始浓度确定填充量，最小填充量不应少于0.5吨。 本项目要求活性炭碘吸附值在800mg/g以上，VOCs初始浓度在100mg/m3以下，每次填充量为500kg。 符合 严格危废管理。产生废活性炭的企业每年都必须要与有资质的危废处置单位签订危废协议。 本项目产生的废活性炭按照危险废物进行处置，待建成后与危废处置单位签订处置协议。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 本项目位于重点地区；收集的废气中NMHC初始排放速率小于2kg/h，油性涂层隔膜生产设备涂覆和烘干过程中产生的非甲烷总烃废气经微负压收集至“两级活性炭吸附装置”处理后引至15m高排气筒排放。 符合 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目生产中采用低VOCs粘结剂，经检测VOC含量＜2g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中水基型胶粘剂VOC含量限值要求。油性涂层隔膜生产设备涂覆和烘干过程中产生的非甲烷总烃废气经微负压收集至“两级活性炭吸附装置”处理后引至15m高排气筒排放。 符合 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 环评要求企业建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于5年。 符合 4、项目选址合理性 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城空天动力创新产业园3号楼中栋一层及四层（一层为生产车间，四层为办公区）。二层及三层目前尚未出租为空厂房，东侧为天章大道，南侧为西安龙晶半导体科技有限公司，西侧为空天动力创新产业园4号楼（空厂房），北侧为空天动力创新产业园3号楼北栋（空厂房），且车间内部根据项目生产流程，车间内生产线布置合理；本项目周围交通便利，水、电及其他配套设施完善，环境良好，综上，本项目整体布局合理。 项目地理位置图见附图。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 锂离子电池因其电压高、能量密度大、体积小、重量轻、绿色环保等特点，被广泛应用于电动汽车、储能等领域。随着化石能源的日趋短缺和锂离子电池技术发展的成熟，锂离子动力电池作为电动汽车-储能动力能源逐渐成为现实，目前锂离子动力电池已经开始装配到太阳能和风能储能装置、电动汽车、电动飞机等产品中，市场需求量大，前景广阔，对改变能源消费结构，加快产业升级具有深远的意义。 锂电池隔膜作为电池的四大主材之一，在电解反应时，用以将正负两极分开防止在电解池中直接反应损失能量的一层薄膜。在锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一，在锂电材料总成本占比4%左右。锂电池隔膜具有大量曲折贯通的微孔，能够保证电解质离子自由通过形成充放电回路，其主要功能是隔离正负极，防止电池短路，同时保证锂离子在充放电期间正常通过微孔通道以保证电池正常工作。隔膜的性能的优劣决定着锂离子电池的内阻、容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性。2021年中国隔膜市场受到全球新能源汽车需求高增长（其中中国动力电池出货量达到220GWh，增速超170%）和储能市场高增长的影响，出货量增速明显。 因此，陕西瑞智新能源科技有限公司于陕西省西咸新区沣东新城空天动力创新产业园3号楼中栋一层及四层投资建设陕西瑞智新能源科技有限公司高性能锂电池涂覆隔膜产业化项目，其中一层为生产车间，四层为办公区，年生产2500万平方米高性能锂电池涂覆隔膜。本项目备案年产能为6000万平方米，根据市场调研和建设厂房限制，实际确定最终年产能为2500万平方米，后期如有变动情况，需重新进行环境影响评价手续。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第二十六“橡胶和塑料制品业；53、塑料制品业；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，拟建项目应编制环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：陕西瑞智新能源科技有限公司高性能锂电池涂覆隔膜产业化项目 建设单位：陕西瑞智新能源科技有限公司 建设地点：陕西省西咸新区沣东新城空天动力创新产业园3号楼中栋一层及四层（一层为生产车间，四层为办公区），项目地理位置图见附图2。 建设性质：新建 建设内容及规模：租用空天动力创新产业园3号楼中栋一层及四层（一层为生产车间，四层为办公区）现有厂房，目前租赁合同正在签订流程中。购置PE隔膜、氧化铝粉（勃姆石粉）、粘结剂等原料和分散机、涂布机、分切机等生产设备，年生产2500万平方米高性能锂电池涂覆隔膜。 项目投资：12000万元，其中环保投资37万元，占总投资的0.31%。 3、地理位置及四邻关系 拟建项目位于陕西省西咸新区沣东新城空天动力创新产业园3号楼中栋一层及四层（一层为生产车间，四层为办公区），厂区中心地理坐标为东经108°49′03.381″、北纬34°19′57.490″。3号楼中栋二层及三层目前尚未出租为空厂房，东侧为天章大道，南侧为西安龙晶半导体科技有限公司，西侧为空天动力创新产业园4号楼（空厂房），北侧为空天动力创新产业园3号楼北栋（空厂房），东北侧距芊域阳光小区2期约240m园区东侧为陕西银翔金元车业有限公司，园区南侧为丰树沣东(西安)产业园2期，园区西侧为西安富士捷工贸有限公司，园区北侧为陕西数字医药产业园。项目四邻关系图见附图。 4、项目组成 拟建项目主要建设内容包括砂磨间、涂覆区、分切包装室、检测室、办公室及相应的公用、环保工程，项目组成见表2-1。 表2-1 拟建项目组成一览表 类别 项目组成 建设内容及规模 主体工程 砂磨间 占地面积96m2，位于一层，主要包括砂磨机、匀质机； 涂覆区 占地面积231m2，位于一层，主要建设一条2000万m2/a水性涂层隔膜生产线和一条500万m2/a油性涂层隔膜生产线； 分切包装室 占地面积48m2，位于一层，主要包括分切机； 检测室 占地面积30m2，位于一层，主要包括测厚仪； 辅助工程 办公室 位于空天动力创新产业园3号楼中栋四层，建筑面积270m2，包括员工办公室等； 配套区域 位于一层，纯水设备间、接线间等； 储运工程 基膜生产暂存间 占地面积62m2，位于一层，暂存PE隔膜，用于生产车间中转； 基膜储存间 占地面积30m2，位于一层，储存PE隔膜； 粉料库 占地面积22m2，位于一层，储存勃姆石粉、粘结剂等； 成品库 占地面积70m2，位于一层，储存成品隔膜； 公用工程 给水 由所在地自来水管网提供； 排水 生活污水依托园区管网排入园区化粪池，最终进入西安市第六污水处理厂； 供电 由市政供电系统供给； 采暖及制冷 采用分体式空调供暖及制冷 环保工程 废气 烘干废气 水性涂层隔膜生产设备涂覆和烘干过程中产生的非甲烷总烃废气以无组织形式排放；油性涂层隔膜生产设备涂覆和烘干过程中产生的NMP废气微负压收集后引入两级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放； 废水 油性涂层隔膜生产线擦洗废水收集后暂存于废水暂存间，定期交由有能力单位处置； 生活污水依托园区管网排入园区化粪池，最终进入西安市第六污水处理厂； 固废 一般固废 废包装材料、水洗废水和纯水制备机更换下来的废滤芯收集后交由有能力单位处置； 生活垃圾交由环卫部门清运处置； 危险废物 废机油、废导热油和废活性炭收集后于危废暂存间暂存，定期交资质单位处置 噪声 采用低噪音设备，基础减震、消声、厂房隔声等降噪措施 5产品方案 （1）建设规模 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 产量（万m2/a） 备注 1 水性涂层隔膜 2000 / 2 油性涂层隔膜 500 / 6、主要原辅料及消耗 本项目主要原辅料及消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅料消耗一览表 类型 序号 品名 年用量t 来源 储存方式 备注 水性涂层隔膜 1 氧化铝粉/勃姆石粉 20 外购 粉料库 涂覆层 2 丙烯酸酯胶水 1 外购 粉料库 低VOCs粘结剂 3 羧甲基纤维素(CMC) 2 外购 粉料库 增粘剂 4 烷基酚聚氧乙烯醚 1 外购 粉料库 润湿剂 5 聚丙烯酸铵盐 0.1 外购 粉料库 分散剂 6 纯水 56 自来水 制备 纯水制 备间 辅料 7 PE膜 2000 万m2 外购 基膜库 基膜 油性涂层隔膜 1 氧化铝粉/勃姆石粉 2 外购 粉料库 涂覆层 2 丙烯酸酯胶水 1 外购 粉料库 低VOCs粘结剂 3 羧甲基纤维素（CMC） 2 外购 粉料库 增粘剂 4 烷基酚聚氧乙烯醚 1 外购 粉料库 润湿剂 5 聚丙烯酸铵盐 0.1 外购 粉料库 分散剂 6 N-甲基吡咯烷酮(NMP) 20 外购 粉料库 溶剂 7 聚偏二氟乙烯(PVDF) 28 外购 粉料库 涂覆层 8 纯水 92 自来水 制备 纯水制 备间 水洗、冷却用水 9 PE膜 500 万m2 外购 基膜库 基膜 隔膜的成份主要是PE（聚乙烯），本项目原辅料理化性质见下所示： 氧化铝：是一种无机物，化学式Al2O3，是一种高硬度的化合物，熔点为2054℃，沸点为2980℃。外观为难溶于水的白色固体，无臭、无味、质极硬，易吸潮而不潮解。是典型的两性氧化物，能溶于无机酸和碱性溶液中，几乎不溶于水及非极性有机溶剂，具有很高的热稳定性及化学惰性，是电池隔膜陶瓷涂层的很好选择。在本项目中主要用作涂覆层，改善PE膜的热稳定性。 勃姆石：又称软水铝石，分子式是γ-AlOOH（水合氧化铝），为白色晶体，为板状晶体结构，当电流过大时，材料发热，进而板状晶体结构的高纯氧化铝或勃姆石涂层材料就会体积膨胀，就会闭合锂电池隔膜上的电流传导孔，从而起到阻断电流的作用，当温度降下来时，材料体积会收缩，这时隔膜上的电流传导孔就会重新打开，利用该材料特殊的物理和化学性能，可以大大提高锂电池的安全性能。同时具有优良的导热性能和阻燃性。在本项目中主要用作涂覆层，改善PE膜的热稳定性。 丙烯酸酯胶水：指含有氢酯基的丙烯酸酯单体为主体材料，并与不饱和烯烃类单体共聚而成，再加入适量助剂而制备成的黏附性物质。在本项目中主要用作粘结剂，将涂覆层与PE膜结合在一起。为了解丙烯酸酯胶水中挥发性有机物的含量，委托华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司按照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中测试方法对丙烯酸酯胶水中挥发性有机物含量进行测定，测试结果为未检出（检出限2g/L），测试结果符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中水基型胶粘剂VOC含量限值要求。 羧甲基纤维素：外观为无毒无味的白色絮状粉末，性能稳定，易溶于水，其水溶液为中性或碱性透明粘稠液体，可溶于其他水溶性胶及树脂，不溶于乙醇等有机溶剂。CMC可作为粘合剂、增稠剂、悬浮剂、乳化剂、分散剂、稳定剂、上浆剂等。在本项目中主要用作增粘剂，增加涂覆层与PE膜的粘结性。 聚偏二氟乙烯：简称PVDF，是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物。化学式为（CH2CF2）n，CAS号为24937-79-9，密度1.78 g/cm2。溶于二甲基乙酰胺等强极性溶剂。抗老化、耐化学药品、耐气候、耐紫外光辐射等性能优良。可用作工程塑料，用于制密封圈耐腐蚀设备、电容器，也用作涂料、绝缘材料和离子交换膜材料等。在本项目中主要用作涂覆层，具有较好的热塑性，改善涂覆材料与正负极的粘结性。 N-甲基吡咯烷酮：简称NMP，是一种有机物，化学式为C5H9NO，为无色至淡黄色透明液体，稍有氨气味，与水以任何比例混溶，溶于乙醚，丙酮及酯、卤代烃、芳烃等各种有机溶剂，几乎与所有溶剂完全混合。CAS号为212-828-1，熔点-24℃，沸点为202℃，密度1.028 g/cm2。为优良高级溶剂，是选择性强和稳定性好的极性溶剂，高精密电子、电路板、锂电池的优良清洗剂。在本项目中主要用作溶剂，方便后续涂覆工序。 7、主要设施设备 本项目主要设施设备见表2-4。 表2-4 本项目主要设施设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 高速分散机 台 2 / 2 砂磨机 台 4 / 3 涂覆机 座 2 / 4 分切机 台 2 / 5 在线测厚仪 台 1 / 6 电子秤 台 / / 7 纯水机 台 2 / 8 冷水机 台 4 / 9 无油螺杆空压机 台 2 / 8、物料平衡 本项目全年N-甲基吡咯烷酮（NMP）物料平衡图见图2-1所示： 图2-1 拟建项目NMP平衡示意图（t/a） 9、公用工程 （1）给水 ①纯水制备用水 项目自来水用量为198m3/a，其中水性涂层隔膜产品线配料用纯水量为56m3/a，水洗用纯水量为72m3/a，冷却用纯水量为20m3/a，浓水量为50m3/a。本项目去离子水制备工艺流程图如图2-2所示： 图2-2 纯水制备工艺流程图 ②生活用水 本项目劳动定员为50人，生活用水根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020），行政办公职工生活用水量按 10m3 /人·a 计，估算得项目员工生活用水量为500m3/a（1.67m3/d）。 （2）排水 ①生产废水 配料用水：本项目水性涂层隔膜产品线涂覆所用浆料配置需要用水，配料纯水用量为56m3/a，进入浆料的纯水在烘干工序内脱除挥发，不产生生产废水。 水洗废水：涂覆机水洗工序采用四道水洗槽浸泡水洗，单个水洗槽容量为1.5m3，根据建设单位提供的资料，水槽内水更换频率为4次/月，每次仅更换第一个水洗槽内废水，其余水槽内水梯次利用，水洗用水量约为72t/a，水洗废水产生量按水洗用水量的90%估算，废水产生量约为84.2t/a（含19.4t水洗工序洗脱的NMP溶剂）。 冷却用水：涂覆膜产线配冷水机对生产设备进行冷却降温，根据建设单位提供资料，每台冷却水机的循环水量为5m3/a，则四台冷却水机的冷却用水量为20m3/a，循环冷却不外排。 浓水：纯水制备产生浓水量为50m3/a，汇同生活污水经过管网排入园区化粪池，最终通过市政管网进入西安市第六污水处理站。 ②生活污水 本项目生活用水量为500m3/a，生活污水产生量按用水量的80%估算，生活污水产生量为400m3/a，经过园区管网排入园区化粪池，最终通过市政管网进入西安市第六污水处理站。 项目用排水平衡表见表2-5，水平衡图见图2-2。 表2-5 拟建项目用排水平衡表（m3/a） 序号 用水工段 用水量 损耗量 废水产生量 排放去向 1 生产废水 配料用水 56 56 / 烘干脱除 2 水洗废水 72 7.2 84.2 t/a （含NMP 19.4 t/a） 专用桶收集后暂存于废水暂存间，定期交由有能力单位协议处置。 3 冷却用水 20 20 / 循环使用不外排 4 浓水 50 / 50 通过园区管网进入园区化粪池，最终进入西安市第六污水处理厂 5 生活废水 500 100 400 合计 698 183.2 534.2（含NMP 19.4） / 图2-2 拟建项目用排水平衡示意图（m3/a） （2）供电 拟建项目用电由市政供电系统供给。 （3）采暖 车间及办公区采用空调供暖及制冷。 10、平面布置及占地 拟建项目位于陕西省西咸新区沣东新城空天动力创新产业园3号楼中栋一层及四层，一层为生产车间，四层为办公区。拟建项目总用地面积1200m2，建筑用地1470m2，现状地类为工业用地，用地符合《西咸新区-沣东新城分区规划》（2010-2020）布局规划。 项目生产区域位于厂房一楼东侧，呈条形布置，由南向北依次布置成品区、检测区、砂磨粉碎区、原料区，由东向西依次布置水性涂层隔膜生产线和油性涂层隔膜生产线。办公区位于厂房四楼。厂区总平面布置示意图见附图。 11、劳动定员及工作制度 本项目实施后劳动定员50人，年工作300d，1班制，每班工作8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 （1）主要施工内容 拟建项目施工期主要施工内容包括装饰工程和设备安装及调试等。 （2）施工期工艺流程及产污环节 拟建项目施工期工艺流程及产污环节见图2。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 拟建项目主要利用基膜和混配的涂覆料生产锂电池隔膜。 1、水性涂层隔膜工艺流程简述 水性涂层隔膜运营期生产工艺主要包括砂磨、配料搅拌、涂膜、烘干、收卷、分切、包装等工序。 （1）砂磨 将原料勃姆石粉/氧化铝粉在砂磨机的设备中进行粗磨、细磨；砂磨机为密闭设备；粉料的包装方式为密封袋子盛装，投料过程中将原料袋与生产设备的敞口对接上，投料完成后将关闭设备，进行密闭砂磨。 （2）配料搅拌 根据原料配比，将勃姆石粉/氧化铝粉、羧甲基纤维素（CMC）、烷基酚聚氧乙烯醚、聚丙烯酸铵盐、粘结剂和去离子水投入高速分散机内，投料完毕后关闭进料口，启动设备进行密闭配料搅拌，搅拌过程常温常压下进行。 （3）涂膜、烘干 将搅拌均匀后的物料运输至涂覆设备中转罐内，调整涂膜的速比、张力、版辊距离，将涂覆浆料均匀涂布在隔膜表面。进入涂覆设备后端烘箱内进行烘干，采用导热油进行加热，能源为电，加热温度为40~60℃，主要是为了使浆料定型在薄膜上，并使湿膜中的固体组分附着在膜表面形成均匀的涂层。 （4）收卷、分切 水性涂层隔膜半成品运至分切工序，根据规格要求分切为各种规格的成品。 （5）包装 按相同规格的成品整理好包装转运至成品库。 水性涂层隔膜生产线工艺流程及产污环节示意图见图2-3。 2、水性涂层隔膜产污环节 水性涂层隔膜生产线工艺流程及产污环节见表2-6。 图2-3 水性涂层隔膜工艺流程及产污环节示意图 表2-6 水性涂层隔膜产污环节一览表 类别 污染物名称 产生环节 主要污染物 处置方式 废气 砂磨废气 砂磨投料过程 颗粒物 砂磨机投料过程中产生的少量粉尘，将袋子敞口与砂磨机对接投料，以无组织方式逸散 烘干废气 烘干 VOCs 烘干过程中，粘结剂为低VOCs原材料，烘干废气以无组织方式逸散 废水 浓水 纯水机排水 COD、SS 通过园区污水管道排入园区化粪池，经市政管网最终进入西安市第六污水处理厂 生活污水 办公、生活 COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP 通过园区污水管道排入园区化粪池，经市政管网最终进入西安市第六污水处理厂 噪声 设备噪声 水性涂层隔膜生产线 Leq（A） 选用低噪音设备，减震基座，密闭隔声 固废 废边角料、不合格品 分切工序 废边角料、不合格品 收集后交由有能力单位协议处置 废包装材料 去外包过程 废包装材料 收集后交由厂家回收处置 粘结剂、分散剂包装桶 去外包过程 粘结剂、分散剂包装桶 收集后交供应商回收处置 废RO膜、滤芯 纯水制备过程 废RO膜、滤芯 收集后交供应商回收处置 生活垃圾 办公、生活 生活垃圾 分类收集后交由环卫部门清运 废导热油 烘干 废导热油 暂存于危废暂存间，交由有资质单位协议处置 废润滑油 设备润滑 废润滑油 3、油性涂层隔膜工艺流程简述 油性涂层隔膜运营期生产工艺主要包括砂磨、配料搅拌、涂膜、水洗、烘干、收卷、分切、包装等工序。 （1）砂磨 将原料勃姆石粉/氧化铝粉在砂磨机的设备中进行粗磨、细磨；砂磨机为密闭设备；粉料的包装方式为密封袋子盛装，投料过程中将原料袋与生产设备的敞口对接上，投料完成后将关闭设备，进行密闭砂磨。 （2）配料搅拌 根据原料配比，将勃姆石粉/氧化铝粉、羧甲基纤维素（CMC）、烷基酚聚氧乙烯醚、聚丙烯酸铵盐、粘结剂、聚偏二氟乙烯（PVDF）和N-甲基吡咯烷酮（NMP）投入高速分散机内，投料完毕后关闭进料口，启动设备进行密闭配料搅拌，搅拌过程常温常压下进行。 （3）涂膜 将搅拌均匀后的物料运输至涂覆设备中转罐内，调整涂膜的速比、张力、版辊距离，将涂覆浆料均匀涂布在隔膜表面。 （4）水洗 N-甲基吡咯烷酮（NMP）作为溶剂，可溶于水中，作为介质使用，将勃姆石粉/氧化铝粉、羧甲基纤维素（CMC）、烷基酚聚氧乙烯醚、聚丙烯酸铵盐、粘结剂、聚偏二氟乙烯（PVDF）溶解在N-甲基吡咯烷酮（NMP）中，便于涂覆在隔膜上，由于N-甲基吡咯烷酮（NMP）在水中溶解性更强，通过水洗工序中多道盛有去离子水的水槽水洗将N-甲基吡咯烷酮（NMP）分离出来。 （5）烘干 进入涂覆设备后端烘箱内进行烘干，采用导热油进行加热，能源为电，加热温度为40~60℃，主要是为了使浆料定型在薄膜上，并使湿膜中的固体组分附着在膜表面形成均匀的涂层。 （6）收卷、分切 油性涂层隔膜半成品运至分切工序，根据规格要求分切为各种规格的成品。 （7）包装 按相同规格的成品整理好包装转运至成品库。 油性涂层隔膜生产线工艺流程及产污环节示意图见图2-4。 4、油性涂层隔膜产污环节 油性涂层隔膜生产线工艺流程及产污环节见表2-7。 图2-4 油性涂层隔膜工艺流程及产污环节示意图 表2-7 油性涂层隔膜产污环节一览表 类别 污染物名称 产生环节 主要污染物 处置方式 废气 砂磨废气 砂磨投料过程 颗粒物 砂磨机投料过程中产生的少量粉尘，将袋子敞口与砂磨机对接投料，以无组织方式逸散 涂覆、烘干废气 涂膜、烘干 VOCs 烘干过程中，粘结剂为低VOCs原材料，涂覆和烘干过程挥发出的溶剂NMP经一体化设备微负压收集通过两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 废水 浓水 纯水机排水 SS、无机盐离子 通过园区污水管道排入园区化粪池，经市政管网最终进入西安市第六污水处理厂 水洗废水 水洗工序 NMP 溶解有NMP的水溶液委托有能力单位协议处置 生活污水 办公、生活 COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP 通过园区污水管道排入园区化粪池，经市政管网进入西安市第六污水处理厂 噪声 设备噪声 油性涂层隔膜生产线 Leq（A） 选用低噪音设备，减震基座，密闭隔声 固废 废边角料、不合格品 分切工序 废边角料、不合格品 收集后交由有能力单位协议处置 废包装材料 去外包过程 废包装材料 收集后交由厂家回收处置 水洗废水 水洗工序 NMP水溶液 收集后交由有能力单位协议处置 粘结剂、分散剂、溶剂包装桶 去外包过程 粘结剂、分散剂、溶剂包装桶 收集后交供应商回收处置 废RO膜、滤芯 纯水制备过程 废RO膜、滤芯 收集后交供应商回收处置 生活垃圾 办公、生活 生活垃圾 分类收集后交由环卫部门清运 废活性炭 活性炭吸附箱 废活性炭 暂存于危废暂存间，交由有资质单位协议处置 废导热油 烘干 废导热油 废润滑油 设备润滑 废润滑油 5、产排污情况分析 1）废气 本项目产生的废气主要为砂磨投料过程产生的粉尘和烘干过程中产生的有机废气，粉尘废气在落实袋子接口与砂磨机对接的前提下以无组织形式逸散，水性涂层隔膜生产线产生的烘干废气以无组织形式排放，油性涂层隔膜生产线产生的有机废气经微负压收集后通过活性炭吸附装置处理，通过一根15m高排气筒排放。 废水 纯水设备排放的浓水汇同生活污水排入园区化粪池，经化粪池处理后排入西安市第六污水处理厂；水洗废水经专用容器收集后存入废水暂存间，定期交由有能力单位协议处置。 噪声 本项目噪声主要来源于高速分散机、砂磨机、涂覆机、分切机、空压机等运行过程，单台设备产生的噪声值约为70~90dB(A)。通过厂区内合理布局；生产设备选取低噪声设备；固定设备基础减振；采用吸声材料；运营期间定期检修和保养设备。在采取了必要的降噪措施后，本项目的运营对周围声环境的贡献值较小。 固体废物 本项目产生的固体废物主要为废边角料、不合格品、废包装材料、粘结剂包装桶、分散剂包装桶、溶剂包装桶、废RO膜、滤芯、生活垃圾、废活性炭、废导热油、废润滑油。 本项目产排污情况见表2-8。 表2-8 本项目产排污环节一览表 类别 污染物名称 产生环节 主要污染物 处置方式 废气 砂磨废气 砂磨投料过程 颗粒物 砂磨机投料过程中产生的少量粉尘，将袋子敞口与砂磨机对接投料，以无组织方式逸散 烘干废气 涂膜、烘干 VOCs 烘干过程中，粘结剂为低VOCs原材料，水性涂层隔膜涂膜、烘干废气以无组织方式逸散；油性涂层隔膜涂膜、烘干废气微负压收集后通过两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 废水 浓水 纯水机排水 SS、无机盐离子 通过园区污水管道排入园区化粪池，经市政管网最终进入西安市第六污水处理厂 水洗废水 水洗工序 NMP 溶解有NMP的水溶液委托有能力单位协议处置 生活污水 办公、生活 COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP 通过园区污水管道排入园区化粪池，经市政管网最终进入西安市第六污水处理厂 噪声 设备噪声 设备运行 Leq（A） 选用低噪音设备，减震基座，密闭隔声 固废 废边角料、不合格品 分切工序 废边角料、不合格品 收集后交由有能力单位协议处置 废包装材料 去外包过程 废包装材料 收集后交由厂家回收处置 水洗废水 水洗工序 NMP水溶液 收集后交由有能力单位协议处置 粘结剂、分散剂、溶剂包装桶 去外包过程 粘结剂、分散剂包装桶 收集后交供应商回收处置 废RO膜、滤芯 纯水制备过程 废RO膜、滤芯 收集后交供应商回收处置 生活垃圾 办公、生活 生活垃圾 分类收集后交由环卫部门清运 废活性炭 活性炭吸附箱 废活性炭 暂存于危废暂存间，交由有资质单位协议处置 废导热油 烘干工序 废导热油 废润滑油 设备润滑 废润滑油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目为新建项目，租用新建园区厂房，空天动力创新产业园园区总占地面积约30亩，主要建设有1栋研发办公楼及3栋生产厂房，于2021年10月开工建设，2023年6月整体完成交付。截止2023年9月，大部分为空置厂房，本项目位于3号楼中栋一层及四层（一层为生产车间，四层为办公区），二层及三层为空厂房尚未出租，北侧为3号楼北栋（空厂房），西侧为4号楼（空厂房），南侧为西安龙晶半导体科技有限公司（正在装修），东侧为天章大道，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标判定 本次环境空气质量达标判定采用陕西省生态环境厅办公室2023 年 1 月 18日发布的2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况中2022年1~12月西咸新区空气质量统计表数据进行判定。具体见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量达标判定一览表 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 7 60 12 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 38 40 95 达标 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 83 70 119 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 48 35 137 不达标 CO 95百分位数日平均质量浓度 mg/m3 1.4 4 35 达标 O3 90百分位数8h平均质量浓度 μg/m3 162 160 101 不达标 由表3-1可以看出，项目所在区域PM10、PM2.5、O3年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，因此判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）其他污染物环境空气质量监测与评价 本次评价期间，委托西安国联质量检测技术股份有限公司于2023年6月8日至10日对项目所在地环境空气质量进行了补充监测。 1）监测点位及监测项目 于拟建项目厂房外西南侧布设1个环境空气质量监测点位，监测因子为TSP、非甲烷总烃共2项。具体见表3-2及附图。 表3-2 拟建项目环境空气监测点位及监测因子一览表 位置 布点原则 监测项目 厂房西南侧处 在厂址及当季主导风向下风向5km范围设置1～2个监测点 TSP、非甲烷总烃 2）监测时间及频次 监测时间为2023年6月8日~10日连续3天，1h平均值每天采样4次，TSP的24h均值每天采样时间不少于24小时，具体见表3-3。 表3-3 拟建项目环境空气质量监测时间及监测频次一览表 监测点名称 监测因子 监测时段 监测时间 监测频率 厂房西南侧处 非甲烷总烃 1h平均 连续监测3天 每天采样4次 TSP 24h均值 连续监测3天 TSP每天采样时间不少于24小时 3）监测分析方法 监测分析方法见表3-4。 表3-4 环境空气质量监测分析方法一览表 项目 分析方法 方法来源 检出限 TSP 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 1263-2022 7 μg/m3 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 0.07 mg/m3 4）监测结果及评价 监测结果见表3-5。 表3-5 环境空气监测结果一览表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准 监测浓度范围 最大浓度占标率(%) 超标率(%) 达标情况 项目厂址 TSP 24h平均 300 μg/m3 68~113 μg/m3 37.7 0 达标 非甲烷总烃 小时值 2.0 mg/m3 1.13~1.37 mg/m3 68.5 0 达标 由表3-5监测结果可以看出：监测期间，TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准限值；非甲烷总烃监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》参考限值。 2、声环境质量现状 由于项目厂界 50 米范围内无声环境敏感目标，因此不对本项目所在区域 声环境质量进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城空天动力创新产业园3号楼中栋一层及四层，其中一层为生产车间，四层为办公区域。中心坐标为108°49′03.381″，34°19′57.490″，本项目租用标准厂房。 大气环境：根据环境敏感因素的界定原则，经调查，本项目厂界外 500米范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标。环境保护目标见表3-6。 声环境：项目声环境质量控制目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类区标准，项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 地下水环境：项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热 水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：项目租赁现有标准厂房，不新增用地，项目区范围内无生态 环境保护目标。 项目主要环境保护目标具体见表3-6。 表3-6 拟建项目主要环境保护目标一览表 类别 名称 坐标 相对方位 距本项目厂界距离/m 保护质量标准级别 环境空气 芊域阳光小区 108.818933°E 33.334841°N NE 170 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 西安沣东第三小学 108.820736°E 33.335144°N NE 300 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1限值，具体标准限值见表3-7。 表3-7 施工期大气污染物排放标准一览表 标准 控制项目 施工阶 小时平均浓度 限值mg/m3 《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中表1限值 扬尘 （TSP） 拆除、土方及地基处理工程 0.8 基础、主体结构及装饰工程 0.7 （2）运营期 本项目运营期废气污染物颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织排放浓度和周界外浓度最高点限值要求；非甲烷总烃有组织和边界监控点排放参照执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中电子产品制造排放限值和边界监控点浓度限值，非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中排放限值，具体见表3-8。 表3-8 拟建项目污染物排放标准一览表 类别 排气筒高度 污染物 标准限值 标准来源 mg/m3 kg/h 有组织 15 非甲烷总烃 50 / 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 颗粒物 120 3.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织 / 非甲烷总烃(企业边界) 3 / 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 非甲烷总烃（厂区内） 6 / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 颗粒物 1.0 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2、废水排放标准 项目浓水和生活污水经园区管路排入园区化粪池，进入市政管网，最终进入西安市第六污水处理厂。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）和表1中A级水质标准，具体见表3-9。 表3-9 拟建项目水污染物排放标准一览表 类别 污染物名称 标准限值mg/L 标准来源 生活污水 pH值 6-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） COD 500 BOD5 300 悬浮物 400 氨氮 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 总磷 8 总氮 70 3、噪声排放标准 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 项目名称 主要噪声源 噪声限值dB(A) 昼间 夜间 施工厂界 施工设备，施工机械 70 55 （2）运营期 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-11。 表3-11 噪声排放标准单位：dB（A） 监测 执行标准 级别 昼间 夜间 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 65 55 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 废水：建设项目确定废水总量控制指标为NH3-N、COD，主要来源于浓水和生活污水，浓水和生活污水经园区化粪池处理后一并排入西安市第六污水处理厂，总量控制纳入西安市第六污水处理厂。 废气：本项目年排放VOCs量为0.2622t，需申请VOCs总量0.2622t。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建项目利用已建成厂房，无地基开挖等施工过程，施工期主要施工内容包括装饰工程和设备安装及调试等。施工期主要影响是：产生废气、废水、噪声和固体废物。针对施工活动提出以下环境保护措施： 1、废气 项目施工期废气主要有装修粉尘及车辆废气，评价提出以下保护措施和要求： （1）严格按照有关控制扬尘污染规定，强化施工期环境管理，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 （2）运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。本项目施工期劳动定员8人，施工期不设施工营地，施工人员食宿依托周围建成区域，生活污水产生量较少，经园区管道进入园区化粪池，简单处理后排入市政管网，最终进入西安市第六污水处理厂。 3、噪声 （1）从声源上控制：要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中采用合理的施工方式，减少高噪声机械设备的同时运行，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间：合理安排好施工时间，严禁午间、夜间休息时间施工。 （3）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，严格控制施工车辆运输路线，减轻对周围敏感点的影响，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 4、固废 施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾、施工期间产生的建筑垃圾等。 （1）施工人员生活垃圾经分类、统一收集后，定期交由环卫部门清运，对周围环境影响小。 （2）本项目产生的建筑垃圾按相关要求堆放，进入垃圾填埋场填埋。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气污染源 （1）废气污染源强核算 本项目产生的废气主要为投料过程产生的粉尘和涂覆、烘干过程产生的有机废气。有机废气来源主要为粘结剂和NMP溶剂挥发产生。 本项目所用粘结剂为丙烯酸酯胶水，在涂覆和烘干过程中会产生挥发性有机物，丙烯酸酯胶水热分解温度高于270℃，干燥温度在40-60℃之间丙烯酸酯胶水难挥发，且丙烯酸酯胶水在出厂时已经采取措施（共聚反应末期向体系内吹氮气去除残余单体）对残留单体脂类、酸类进行脱除，不排除仍有极少量残留于丙烯酸酯胶水内。根据丙烯酸酯胶水挥发性有机物含量检测报告，丙烯酸酯胶水中挥发性有机物含量未检出，检出限为2g/L，本环评中按照2g/L参与计算。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019）要求，“VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统”。本项目丙烯酸酯中挥发性有机物小于2g/L，丙烯酸酯胶水密度为1.05g/cm3，按照最大占比2g/L计算，则本项目所用粘结剂VOCs质量占比为0.19%，质量占比小于10%，因此本项目水性涂层隔膜生产线允许不建密闭车间及废气收集处理系统，实际建设中本项目水性涂层隔膜生产线出于洁净度要求，设置在密闭车间内。 1）有机废气 本项目有机废气来源主要为涂覆及烘干过程中产生的有机废气及NMP废气。 本项目丙烯酸酯胶水年用量为2t（水性涂层隔膜生产线1t，油性涂层隔膜生产线1t）。根据丙烯酸酯胶水中挥发性有机物含量小于2g/L，本评价按最大占比全部挥发计算，则水性涂层隔膜生产线胶粘剂涂覆及烘干过程产生的有机废气量为0.0019t/a（0.0008kg/h），经厂房密闭后以无组织形式逸散。 同理，油性涂层隔膜生产线胶粘剂涂覆及烘干过程产生的有机废气量为0.0019t/a（0.0008kg/h），经涂覆一体机自带管道收集后通入两级活性炭吸附处理，设置一台5000m3/h风机，最终通过一根15米高排气筒DA001排放，去除效率85%，则NMP废气排放速率为0.0003t/a（0.0001kg/h）。 本项目NMP年用量为20t。类比宁德卓高新材料科技有限公司年新增90000万平方米高安全性锂离子电池用新型涂覆隔膜扩建项目，配料过程NMP挥发量按照1%参与计算，水洗脱除量为98%参与计算，按照本评价按最大占比全部挥发计算，则油性涂层隔膜生产线NMP废气配料过程中产生的NMP废气产生量为0.2t/a（0.0833kg/h），经厂房密闭后以无组织形式逸散。 油性涂层隔膜生产线涂覆及烘干过程产生的NMP废气产生量为0.4t/a（0.1667kg/h），经涂覆一体机自带管道收集后通入两级活性炭吸附处理，设置一台5000m3/h风机，最终通过一根15米高排气筒DA001排放，去除效率85%，则NMP废气排放速率为0.06t/a（0.025kg/h）。 类比符合性分析：《宁德卓高新材料科技有限公司年新增90000万平方米高安全性锂离子电池用新型涂覆隔膜扩建项目》项目从事隔膜生产，主要原辅料为氧化铝粉、PVDF、CMC、NMP、粘结剂等，生产工艺为混料、涂布、烘烤、分切等，与本项目原辅料、生产工艺、产品种类一致，类比可行。 2）粉尘 拟建项目砂磨与搅拌过程均在密闭容器内进行，不产生粉尘；本项目水性涂层隔膜生产线、油性涂层隔膜生产线使用的粉料的包装方式为密封袋子盛装，人工投料过程会导致少量粉尘产生，类比宁德卓高新材料科技有限公司年新增90000万平方米高安全性锂离子电池用新型涂覆隔膜扩建项目，项目在上料过程中产生的粉尘量按物料处理量的0.1%计算。 本项目运营期水性涂层隔膜生产过程中，采用氧化铝粉/勃姆石粉、羧甲基纤维素（CMC）、粘接剂和水等原料制备为浆料涂覆在PE隔膜上；油性涂层隔膜生产过程中，采用氧化铝粉/勃姆石粉、羧甲基纤维素（CMC）、聚偏二氟乙烯（PVDF）、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、粘接剂等原料制备为浆料涂覆在PE隔膜上。使用的固态物质有氧化铝粉/勃姆石粉、羧甲基纤维素（CMC）和聚偏二氟乙烯（PVDF），合计年使用量为54t，则项目上料粉尘产生量为0.054t/a（0.021kg/h），采取密闭车间措施后，大气沉降效率按照80%参与计算，则本项目上料粉尘排放量为0.0108t/a（0.0045kg/h）。 项目废气产排情况如下表4-1所示： 表4-1 项目废气产排情况汇总表 工序 风量(Nm3/h) 运行时间(h/a) 污染物 产生 处理措施 处理效率 排放 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 排放 方式 配料工序 / 2400 颗粒物 / 0.021 0.054 密闭车间 80% / 0.0045 0.0108 无组织 非甲烷总烃 / 0.0841 0.2019 密闭车间 / / 0.0841 0.2019 无组织 涂覆、烘干工序 5000 2400 非甲烷总烃 33.5 0.1675 0.4019 两级活性炭吸附 85% 5.02 0.0251 0.0603 有组织 非甲烷总烃 / 0.0833 0.2 密闭车间 / / 0.0833 0.2 无组织 合计 / / 颗粒物 / / 0.054 / / / / 0.0108 / 非甲烷总烃 0.8038 0.4622 （2）废气达标排放分析 活性炭的吸附原理主要基于物质之间的相互作用力，包括物理吸附和化学吸附两种类型。物理吸附是通过范德华力将气体或溶液中的分子吸附在活性炭表面上。活性炭的多孔结构提供了大量的吸附位点，吸附分子能够通过表面的吸附力与活性炭结合。化学吸附则是通过化学键的形成实现的，活性炭表面的官能团与待吸附物质之间发生化学反应。广泛用于废气处理，吸附废气中的有机物和有害气体，减少对环境的污染。 拟建项目有机废气经两级活性炭吸附装置处理后，污染物非甲烷总烃排放浓度为5.02mg/m3，排放速率为0.0251kg/h，排放浓度符合《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）排放浓度限值要求。 砂磨机为密闭设备，不产生粉尘，投料过程中将原料袋与生产设备的敞口对接上，投料完成后将关闭设备，进行密闭砂磨。因投料过程产生粉尘量较少，采取配料车间密闭措施后，对大气环境影响较小，厂界颗粒物浓度可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2限值无组织监控限值。 （3）污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表A.2 塑料制品工业排污单位废气治理可行技术参考表，吸附为塑料薄膜制造推荐的可行的非甲烷总烃去除技术，技术可行；根据工程分析，有机废气经两级活性炭处理后，非甲烷总烃排放浓度可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表1中电子产品制造对应的排放标准限值，拟建项目非甲烷总烃治理措施为成熟可靠的可行技术，废气经处理后污染物可实现达标排放，治理措施可行。 （4）非正常工况 拟建项目的非正常工况主要是环保设施去除效率达不到设计要求，即活性炭吸附装置故障，污染物去除效率达不到设计要求而造成废气污染物排放，非正常工况污染物排放情况见表4-2。 表4-2 项目非正常工况废气污染物排放情况一览表 污染源 污染物名称 原因 排放情况 执行标准 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 持续时间h 排放量kg/次 浓度（mg/m3） 烘干 非甲烷总烃 设施故障，处理效率为0% 33.50 0.1675 1 0.1675 50 由表4-2可知，非正常工况下，非甲烷总烃排放速率大幅增加，但排放量较少，排放浓度未超标。为有效预防生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 （4）废气排放口设置及污染防治监测计划 废气排放口基本信息见下表： 表4-3 废气排放口基本信息表 产污环节 污染物 排放口编号 排放口类型 地理位置 排气筒高度 温度 经度 纬度 高度 温度 内径 涂覆、烘干废气 颗粒物、非甲烷总烃 DA001 一般排放口 108°49′30.525″ 34°19′57.463″ 15m 25℃ 0.3m 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目有组织废气排放口属于一般排放口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），制定项目运营期污染源监测计划，具体见表4-4。 表4-4 项目污染源监测计划一览表 污染源 排放口类型 监测点位置 监测因子 监测频次 控制标准 涂覆、烘干废气 一般排放口 有机废气排气筒DA001 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 涂覆、烘干废气 一般排放口 有机废气排气筒DA001 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 厂界无组织 / 厂界 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 厂内无组织 / 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 2、废水 （1）废水污染源强核算 拟建项目运营期废水污染源主要包括纯水制备浓水和生活污水。其中，纯水制备浓水产生量50m3/a，主要污染物为COD和SS等，经园区管道收集后进入园区化粪池，排入市政管网最终进入西安市第六污水处理厂。生活污水产生量400m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等，经化粪池处理后，排入市政管网最终进入西安市第六污水处理厂。项目废水产排情况见表4-5。 表4-5 拟建项目废水及其污染物产排情况一览表 水污染源 水量m3/a 污染物 污染物产生情况 治理措施 可行性 污染物排放情况 排放去向 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 浓水 50 COD 100 0.05 化粪池 可行 100 0.05 进入市政管网最终排入西安市第六污水处理厂 SS 30 0.0015 30 0.0015 生活污水 400 COD 300 0.12 300 0.12 BOD5 100 0.04 100 0.04 SS 30 0.012 30 0.012 NH3-N 10.0 0.004 10.0 0.004 TN 20.0 0.008 20.0 0.008 TP 1.50 0.0006 1.50 0.0006 表4-6 项目废水类别、污染物及治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 排入西安市第六污水处理厂 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW 001 化粪池 物理沉淀 DW001 (是 □否 (企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 表4-7 废水间接排放口基本情况及监测计划表 序 号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（t/a） 监测计划 经度 纬度 监测点位 监测因子 监测频次 1 DW001 108°49′30.602″ 34°19′57.501″ 450 废水总排放口 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 1次/年 （2）废水达标排放分析 生活污水经化粪池处理后，各项污染物的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求。 （3）污染防治措施可行性分析 项目废水为生活污水和纯水设备排水，产生量约450m3/a（1.5m3/d），经园区污水管网排入化粪池，最终排入西安市第六污水处理厂。西安市第六污水处理厂采用较为先进的“预处理+改良型A/A/O二级生化+纤维转盘滤池过滤+次氯酸钠消毒”处理工艺， 其设计规模为20万m3/d，满足本项目污水的处理能力，处理后的水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中的A标准。 （4）污染防治监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目有组织废气排放口属于一般排放口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），制定项目运营期污染源监测计划，具体见表4-8。 表4-8 项目污染源监测计划一览表 污染源 排放口类型 监测点位置 监测因子 监测频次 控制标准 生活污水 间接排放 化粪池排口 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 3、固体废物 1）污染源分析 ①废包装材料 主要为氧化铝粉/勃姆石粉、聚偏二氟乙烯等物料包装过程中产生的废包装材料，属一般固废，产生量约0.06t/a，收集后交由厂家回收利用。 ②废边角料、不合格品 主要为隔膜边角料及不合格品，属一般固废，产生量约2.5t/a，收集后由有能力单位协议处置。 ③废RO膜、滤芯 去离子水制备机需要定期更换RO膜和滤芯，产生的废RO膜、滤芯不属于《国家危险废物名录》（2021版）中的危险废物，为一般工业固废，更换的废渗透膜和滤芯由供应商回收处置。 ④粘结剂、分散剂、溶剂包装桶 年产生约140个桶，根据丙烯酸酯胶水和分散剂成份，其中不含危险成分，非易燃易爆化学品。不属于危险废物，为一般固废，收集后定期返回生产厂家回收利用。 ⑤水洗废水 水洗工段产生的水洗废水，产生量为84.2t/a，主要为NMP水溶液。经专用桶收集后于废水暂存间暂存，定期交有能力单位协议处置。 ⑥废活性炭 本项目采用活性炭吸附装置对有机废气进行处理，有机废气去除量为0.34t，为保证处理效率，活性炭碘吸附值要求800mg/g以上，且需要每500小时或三个月（从严执行）更换一次。根据查阅相关资料，一般活性炭吸附能力以0.2g（有机物）/g（活性炭）计算，本项目废活性炭产生量约为2t/a，每次填充量不少于500kg，根据《国家危险废物名录》（2021版），属危险废物，废包装桶的废物类别为：HW49其他废物，废物代码为900-039-49。专用包装收集后于危废暂存间暂存，定期交资质单位处置。 ⑦废导热油 烘干工序导热油更换产生的废导热油，产生量为0.03t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属危险废物，废润滑油的废物类别为：HW08废润滑油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08。经专用桶收集后于危废暂存间暂存，定期交资质单位处置。 ⑧废润滑油 设备定期维护产生的废润滑油，产生量为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属危险废物，废润滑油的废物类别为：HW08废润滑油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08。经专用桶收集后于危废暂存间暂存，定期交资质单位处置。 ⑧生活垃圾 本项目劳动定员50人，人均产生生活垃圾按1kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为0.05t/d（15t/a），由环卫部门统一清运。 项目固体废物产生及处置情况具体见表4-9。 表4-9 拟建项目固体废物产生及处置情况一览表 固废名称 形态 属性 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 处置措施 废包装材料 固 一般固废 / 07 0.06 收集后交由厂家回收利用 废边角料、不合格品 固 一般固废 / 06 2.5 收集后交由有能力单位处置 废RO膜、滤芯① 固 一般固废 / 99 / 收集后交由供应商回收利用 粘结剂、分散剂、溶剂包装桶 固 一般固废 / 07 140个/年 水洗废水 液 一般固废 / 99 84.2 收集后交由有能力单位处置 废活性炭 固 危险废物 HW49 900-039-49 2 危废暂存库暂存，定期交资质单位处置 废导热油 液 危险废物 HW08 900-217-08 0.03 废润滑油 液 危险废物 HW08 900-217-08 0.3 生活垃圾 固 / / / 15 环卫部门统一清运 ①废RO膜、滤芯更换时由供应商直接回收处置，不在厂区暂存。 2）一般固废处置措施可行性分析 本项目一般固废主要包括废包装材料、废边角料、不合格品、废RO膜、滤芯、粘结剂包装桶、分散剂包装桶、溶剂包装桶、水洗废水等。废包装材料收集后交由厂家回收处置，废边角料、不合格品交由有能力单位协议处置，废RO膜、滤芯、粘结剂、分散剂、溶剂包装桶交由供应商回收处置，水洗废水经专用桶收集后暂存于废水暂存间交由有能力单位协议处置。一般固废暂存措施可行。 3）危险废物处置措施可行性分析 ①危废暂存间建设要求 废润滑油、废活性炭、废导热油等属于危险废物，应在危废间暂存后，统一交有资质的危废处置单位处置。 拟建项目设危废暂存间1座，占地面积8m2，贮存能力约3t，可满足本项目危险废物贮存要求。危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。环评提出以下完善措施： a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； c.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施； d.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺； e.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； f.危废暂存间采用缓凝土+环氧树脂处理，防渗系数小于1.0×10-10cm/s；公司生产车间、原料库房均采取防渗混凝土硬化处理，渗透系数不大于10-7cm/s。 同时对危险废物存放设施实施严格的管理： a.危险废物贮存设施都按HJ 1276-2022的规定设置警示标志； b.危险废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏； c.危险废物贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 表4-10 项目危废贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力(t) 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 厂房 8m2 密闭包装桶 2 半年 2 危废暂存间 废导热油 HW08 900-217-08 密闭包装桶 1 年 3 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-217-08 密闭包装桶 1 年 ②危险废物厂内管理要求 a.按照国家有关规定制定危险废物管理计划，包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。 b.建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称；并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 c.应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ③危险废物转移管理要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故的发生。所有装满运走的容器或贮罐都应表明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物的识别标志。 3）一般固废及生活垃圾处置措施 废包装材料、废边角料、不合格品、废RO膜、滤芯和粘结剂、分散剂、溶剂包装桶属一般固废，其中，废包装材料、废边角料、不合格品收集后交由厂家回收利用。废RO膜、滤芯和粘结剂、分散剂、溶剂包装桶收集后交由供应商回收利用。 生活垃圾经垃圾桶（箱）收集后由环卫部门清运处置。 综上所述，采取以上环保措施后，项目产生的固体废弃物全部得到合理处置，不会对外界环境产生不良影响。 4、噪声 1）噪声源 拟建项目主要噪声源为高速分散机、砂磨机、涂覆机、分切机、空压机等，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，单台设备产生的噪声值约为70~90dB(A)。主要噪声污染源见表4-11。 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 声源名称 声源源强dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离m 砂磨间 高速分散机 75 基础减振、厂房隔声、距离衰减 5 23 1.2 东 6 59.4 昼间 15 44.4 1 南 3 65.5 50.5 1 西 2 69.0 54.0 1 北 1 75.0 60.0 1 高速分散机 75 7 23 1.2 东 2 69.0 15 54.0 1 南 3 65.5 50.5 1 西 6 59.4 44.4 1 北 1 75.0 60.0 1 涂覆区 砂磨机 80 5 21 1.5 东 4 68.0 15 53.0 1 南 1 80.0 65.0 1 西 1 80.0 65.0 1 北 3 70.5 55.5 1 砂磨机 80 6 21 1.5 东 3 70.5 15 55.5 1 南 1 80.0 65.0 1 西 2 74.0 59.0 1 北 3 70.5 55.5 1 砂磨机 80 7 21 1.5 东 2 74.0 15 59.0 1 南 1 80.0 65.0 1 西 3 70.5 55.5 1 北 3 70.5 55.5 1 砂磨机 80 8 21 1.5 东 1 80.0 15 65.0 1 南 1 80.0 65.0 1 西 4 68.0 53.0 1 北 3 70.5 55.5 1 涂覆区 涂覆机 75 15 22 1.0 东 1 75.0 15 60.0 1 南 10 55.0 40.0 1 西 1 75.0 60.0 1 北 10 55.0 40.0 1 涂覆机 75 21 28 1.0 东 1 75.0 15 60.0 1 南 7 58.1 43.1 1 西 1 75.0 60.0 1 北 7 58.1 43.1 1 分切包装室 分切机 70 15 12 1.0 东 1 70.0 15 55.0 1 南 18 44.9 29.9 1 西 1 70.0 55.0 1 北 2 64.0 49.0 1 分切机 70 21 19 1.0 东 1 70.0 15 55.0 1 南 2 64.0 49.0 1 西 1 70.0 55.0 1 北 12 48.4 33.4 1 环保设施 风机 85 18 20 0.5 东 7 68.1 0 68.1 1 南 20 60.0 60.0 1 西 18 59.9 59.9 1 北 28 56.1 56.1 1 设备间 空压机 90 隔声罩 8 1 0.5 东 0 78.0 15 63.0 1 南 3 68.5 53.5 1 西 3 68.5 53.5 1 北 0 78.0 63.0 1 空压机 90 8 2 0.5 东 0 78.0 15 63.0 1 南 1 78.0 63.0 1 西 3 68.5 53.5 1 北 2 72.0 57 1 备注：以厂房西南角为原点。 在所有噪声同时存在情况下，考虑各种降噪措施以及隔声作用，厂界噪声影响预测结果见表4-12所示： 表4-12 厂界噪声影响预测结果表单位：dB(A) 名称 影响对象 声源位置 降噪措施 贡献值 标准值 厂界 东厂界 车间 选择缔造嗯设备，基础减振，厂房隔声，安装隔声罩等，距离衰减 56.4 昼间65 南厂界 车间 63.5 西厂界 车间 60.9 北厂界 车间 45.8 由表4-12预测结果可以看出，项目运营后，仅在昼间生产，夜间不生产，拟建项目运营期对厂界噪声贡献值预测结果均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 为了进一步降低噪声污染，建设单位拟采取以下防治措施：在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械。在高噪声设备安装橡胶垫或弹性垫片进行基础减振；确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 在采取降噪措施后项目噪声对周围环境产生的环境影响较小。 ④污染防治监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），拟建项目运营期噪声污染源监测计划见表4-13。 表4-13 项目运营期噪声污染源监测计划一览表 类别 监测项目 监测位置 监测频率 执行标准 噪声 等效连续A声级 厂界四周 1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 5、地下水、土壤 拟建项目可能存在地下水或土壤污染途径的主要为涂覆区和危废暂存库，存在因液态危险废物泄漏而污染浅层地下水或土壤。 为避免土壤污染，地面均采用混凝土硬化处理，危废暂存间采用混凝土+环氧树脂处理，防渗系数小于1.0×10-10cm/s；公司生产车间、原料库房均采取防渗混凝土硬化处理，渗透系数不大于10-7cm/s。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水和土壤环境影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水和土壤产生明显影响。 6、环境风险 1）风险源分布 拟建项目环境风险源主要为危废暂存库储存的废机油以及库房存放的NMP废润滑油、废导热油等，主要的环境风险类型为废润滑油、废导热油、水洗废水泄漏或发生火灾爆炸事故导致次生环境风险等。 本项目Q值计算一览表见下表。 表4-14 Q值计算一览表 危险物质名称 临界量（t） 项目厂区最大存在量（t） Q 废润滑油 2500 0.3 0.000132 废导热油 2500 0.03 2）风险分析结论 本项目运营期涉及的废润滑油、废导热油，由于贮量较小，不构成重大危险源。危废间严格按照相关要求进行设计和管理，通过优化设计、加强化学品管理，本项目的环境风险水平是可以接受的。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 陕西瑞智新能源科技有限公司高性能锂电池涂覆隔膜产业化项目 建设地点 陕西省 西咸新区 沣东新城 地理坐标 经度 108°49'3.381" 纬度 34°19'57.490" 主要危险物质及分布 项目涉及的风险物质主要是废润滑油、废导热油；主要储存在危废间；废润滑油、废导热油的储存量小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1中的临界值，Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。 环境影响途径及危害后果（大气、土壤、地表水、地下水等） 废润滑油、废导热油燃烧会迅速产生大量的浓烟，浓烟很快蔓延，将严重妨碍灭火工作，模糊人的视线，使人惊慌失措，找不到出口，影响安全疏散。废润滑油、废导热油的泄漏或渗漏对地下水、地表水污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，一旦进入水环境，造成被污染水体长时间得不到净化。 风险防范措施要求 生产区附近严禁使用明火，加强管理、定期检查、排除隐患；设置消防器材等。企业内部编制应急预案，加强预案演练等。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目Q=0.000132＜1。项目的环境风险潜势为I，可开展简单分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排气筒DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 两级活性炭吸附+15m排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 水洗工序 | NMP水溶液 | 专用桶收集后存于废水暂存间，交由有能力单位协议处置 | / |
|  | 废水总排口DW001 | pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP等 | 经园区管网排入园区化粪池，最终进入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 高速分散机、砂磨机、涂覆机、分切机、空压机等 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振、车间隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 废包装材料、废边角料、不合格品、废RO膜、滤芯、水洗废水和粘结剂、分散剂、溶剂包装桶属一般固废，其中，废包装材料交由厂家回收利用。废边角料、不合格品收集后交由有能力单位协议处置。废RO膜、滤芯和粘结剂、分散剂、溶剂包装桶收集后交由供应商回收利用。水洗废水经专用桶收集后暂存于废水暂存间，定期交由有能力单位协议处置。 废润滑油、废活性炭、废导热油等属于危险废物，在危废间暂存，统一交有资质的危废处置单位处置。 生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面均采用混凝土硬化处理，危废暂存间采用混凝土+环氧树脂处理，防渗系数小于1.0×10-10cm/s；公司生产车间、原料库房均采取防渗混凝土硬化处理，渗透系数不大于10-7cm/s。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 危废暂存库建设和危险废物收集、贮存、转运等应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求进行；危废暂存库应采取严格的防风、防雨、防晒、防渗漏措施；完善禁火、禁烟标志的设置，对职工人员应当加强防火意识的教育和培训；定期开展风险隐患排查和登记。根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等相关要求，编制突发环境事件应急预案，报环境保护行政主管部门备案，定期进行演练，根据项目风险源及周围环境变化情况进行修订。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

项目建设符合当前国家和地方产业政策，符合相关规划要求。项目严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，确保各种环保设施的正常运行，各项污染物可达标排放，对环境的影响可接受。在采取风险防范措施后，环境风险可控。从环保角度分析，项目环境影响可行。