建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称： | 中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目红光路拓宽提升改造（阿房路至沣泾大道）市政工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（章）： | 陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心 |
| 编制日期： | 2023年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	9

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	35

四、生态环境影响分析	63

五、主要生态环境保护措施	72

六、生态环境保护措施监督检查清单	84

七、结论	86

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目红光路拓宽提升改造（阿房路至沣泾大道）市政工程项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-611203-04-01-264324 |
| 建设单位联系人 | 韩明城 | 联系方式 | 18192242356 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）西咸新区市沣东新城县（区）三桥街道、王寺街道 |
| 地理坐标 | 起点（阿房路）：东经：108°50′56.547″，北纬：34°15′38.376″； 终点（沣泾大道）：东经：108°46′35.643″，北纬：34°15′39.535″ |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业：131. 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 长度4.74km，占地31.75ha |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 西咸沣东审准〔2023〕3号 |
| 总投资（万元） | 170537.21 | 环保投资（万元） | 456 |
| 环保投资占比（%） | 0.27 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1，城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）设置噪声专项评价。因此本项目设《中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目红光路拓宽提升改造（阿房路至沣泾大道）市政工程项目噪声环境影响评价专项报告》 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 审查机关：西安市环境保护局（2014年3月31日）； 审查文件及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 相关规划符合性分析： 表1-1 本工程与相关规划对比分析 规划名称 要求 本工程情况 符合性 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020） 在本次沣东新城规划范围159.36km2内，高速公路41.39 km，快速路54.06 km；交通性主干路101.88 km；生活性主干路123.89 km；次干路215.88 km；支路133.07 km；城市道路总长约670.17 km。 本项目路段属于交通性主干路，承担新城内部各个功能片区间交通，可作为常规公交干线通道。 符合 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书 加强绿色防护带建设。区域内受道路交通噪声影响较大，应该结合生态廊道建设加强道路两侧绿色屏障的建设，原则上铁路、高速公路和等级公路两侧不低于50米的绿色林带建设，城市道路根据实际需要建设相应的绿色屏障。 道路绿化设计中引入"城市绿色廊道"设计理念，充分的运用乡土树种，创造具有地方特色的道路绿化景观，通过乔、灌木合理搭配，形成简洁、大气的种植效果，通过绿化种植，可以维持大气中的碳氧平衡，调节气候减缓热导效应，隔离噪声，减轻污染，改善环境质量。 符合 西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见 规划遗址保护区应有缓冲区，方案中应有限建限高区域城市建设与遗址保护相协调。 本项目路段约2.63km处于阿房宫前殿遗址及上林苑壹号、二号、四号、五号建筑遗址（以下简称“遗址”）一类建设控制地带。采用地面层“主干道”的通行形式，尽可能减少交叉路口对主行交通流的影响，提高通行效率，同时在高架段满足文物保护管理限高、限速的相关要求。 符合 《西咸新区道路交通专项规划（2011～2020）》、西咸新区沣东新城道路专项规划修编》 干线性主干路包括三桥新街、科源北路、红光大道、富裕路、陈之路-科技二路、沣泾大道、绕城高速辅道及天台路-天河大道；普通主干路包括丰产路、科统三路-阿房北路、昆明一路-豫章四路-科技五路、昆明二路-大寨路、沣河东路、复兴大道、建章路、豫章大道-科技六路。 本规划将主干路划分为干线性主干路和普通主干路。干线性主干路承担新城间特别是相邻新城间的中场距离客运交通，兼顾交通性和用地服务性；普通主干路承担新城内部个功能片区间交通，可作为常规公交干线通道。 本项目红光路属于干线性主干路，承担新城间特别是相邻新城间的中场距离客运交通，兼顾交通性和用地服务性。本项目与交通专项规划关系见附图2 符合 |
| 其他符合性分析 | 1.1 产业政策符合性 本项目属于市政道路及其附属基础设施工程项目，根据《产业结构调整指导目录（2019 年）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的二十二章“城市基础设施”的第 4 条“城市道路及智能交通体系建设”项目，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。本项目已取得陕西省西咸新区沣东新城管理委员会《关于中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目红光路拓宽提升改造（阿房路至沣泾大道）市政工程项目初步设计的批复》（西咸沣东审准〔2023〕3号）。因此项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 1.2 “三线一单”符合性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街道及王寺街道，东起阿房路，西至沣泾大道，根据《陕西省生态环境管控单元分布图》及《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22 号），本项目位于重点管控单元，不涉及生态保护红线，详见附图4。 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单” 符合性分析 符合性 生态红线 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）：（1）优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等。全市划定优先保护单元93个，主要分布在秦岭北麓的沿山区县；（2）重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外的区域。 符合。本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，属于重点管控单元，不在生态红线范围内。 环境质量底线 到2025年，全市生态环境质量持续改善。空气质量稳步提升，水环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度持续降低，土壤安全利用水平持续提升，环境风险防控能力明显增强。国土空间开发保护格局得到优化，生态系统稳定性和生态状况稳步提升。生产生活方式绿色转型成效显著，生态文明建设深入推进，生态西安建设取得明显成效。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，低碳与可持续发展水平显著提升，空气和水环境质量实现全面根本改善，土壤环境质量稳中向好，环境风险得到全面管控，生态环境质量根本好转，美丽西安建设目标基本实现。 符合。本项目为城市道路、桥梁建设项目，项目本身不产生污染物，主要是车辆行驶过程产生的废气、噪声等，通过相应的治理措施处理后均可达标排放，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关要求。 资源利用上线 一方面加大节水力度，另一方面争取调整管控区内用水总量控制指标，实现水资源承载能力支撑经济社会持续发展。 符合。本项目为城市道路、桥梁建设项目，项目施工期使用的水电均使用附近市政供电、供水设施，运营期照明设施用电依托周边市政供电管网提供，项目永久占地性质为建设用地，用地符合规划，不涉及资源利用上线 负面清单 推动传统产业向绿色转型升级，推进清洁生产，发展环保产业，加快循环经济产业园建设和工业园区绿色化改造。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区，严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。 符合。项目属于城市道路建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于第一类“鼓励类”。本项目未被列入《市场准入负面清单（2022年版）》内。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 1.3 与其他相关政策符合性分析 1.3.1 “三区三线”相符性分析 根据“《土地管理法实施条例》 第三条 国土空间规划应当细化落实国家发展规划提出的国土空间开发保护要求，统筹布局农业、生态、城镇等功能空间，划定落实永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界”，建设项目需符合国土空间规划的“三区三线”。三区三线中的三区是指城镇空间、农业空间、生态空间，三线分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，东起阿房路，西至沣泾大道，经由西咸新区自然资源和规划局核查，本项目用地范围不涉及城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线，符合区域国土空间规划的“三区三线”。 1.3.2 项目建设与《阿房宫遗址保护规划》相符性分析 表1-3 项目与阿房宫遗址保护相关规划及法规符合性分析一览表 相关条例、规划名称 要求 本工程情况 符合性 中华人民共和国文物保护法（2017年修正本） 第十七条 文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。 第十八条 根据保护文物的实际需要，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带，并予以公布。 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。 本项目为市政道路工程，项目选址避让阿房宫文物遗址核心保护区，位于阿房宫前殿遗址及上林苑四号、五号建筑遗址一类建设控制地带、二类控制地带、景观协调区。 项目施工时，环评要求将施工作业带严格控制在道路红线范围内，不破坏文物保护单位的历史风貌。目前正在办理文物主管部门的意见，环评要求，在未取得相关部门手续前，不得开工建设。 符合 《陕西省文物保护条例》（2017年修正） 第十五条 在文物保护单位的建设控制地带内进行工程建设前，应当进行考古勘探和环境影响评价，并依法履行报批手续。建设工程的风格、色调和高度应当与文物保护单位的历史风貌和周边的自然环境相协调。 本项目为市政道路工程，目前正在进行考古勘探及环境影响评价，环评要求在未取得文物部门意见及环评批复前，不得开工建设。 符合 《阿房宫遗址保护规划》 阿房宫遗址保护范围： 阿房宫前殿遗址：考古确定范围的四周边界北面外扩300m，南面外扩200m，东、西各外扩200m； 周边上林苑建筑遗址：考古确定范围的四周边界外扩50m。保护范围面积198.40公顷。 阿房宫遗址建设控制地带： 一类建设控制地带范围：阿房宫前殿遗址与上林苑四、五号建筑遗址保护范围外扩200m，面积157.60公顷； 二类建设控制地带范围：阿房宫前殿遗址与上林苑四、五号建筑遗址北至天台三路，西至车城西路，南至一类建控外扩200m，东至车城十一路，面积307.42公顷。 阿房宫遗址景观协调区： 景观协调区东至西三环路为界，西至西安绕城高速路为界，南至昆明路南侧10米，北至东西方向的九道渠为界，面积约852.97公顷。本项目建设区域位于西三环西侧，距离阿房宫遗址景观协调区西边界460m。 建设控制地带管理规定 在建设控制地带内进行的所有建设项目和工程设计方案，必须符合《中华人民共和国文物保护法》等有关法规的规定，并必须按法规规定程序报批后才能实施。 一类建设控制地带内建、构筑物限高为8米，二类建设控制地带内建、构筑物限高18米。 本项目路段约2.63km处于阿房宫前殿遗址及上林苑四号、五号建筑遗址（以下简称“遗址”）一类建设控制地带。采用地面层“主干道”的通行形式，尽可能减少交叉路口对主行交通流的影响，提高通行效率，同时本项目为地面段，满足文物保护管理限高的要求，符合《阿房宫遗址保护规划》的相关要求。本项目与阿房宫遗址保护区位置关系见附图5。 符合 1.3.3项目与相关环境管理政策相符性分析 本项目与相关环境管理政策的符合性分析内容见下表1-4。 表 1-4 与相关政策符合性分析 相关政策 具体要求 本项目情况 符合性 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》 执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393—2007），确保城市主城区主次干道及主要入城道路积尘负荷监测稳定达到优良级别，西安市、咸阳市、渭南市建立工地、道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，优化道路考核机制，公布月度排名落后道路及所属辖区〔县（市、区）、乡镇（街道）〕，严格落实监管责任，实施网格化考核。关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078—2017）的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 本项目为城市道路建设项目，施工期严格落实施工工地扬尘管控责任，防治扬尘污染费用纳入了工程造价，渣土车密闭化改造。运营期加强道路扬尘管控，定期进行吸尘式机械化清扫作业。 符合 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪手段，实行道路扬尘全过程监督。 项目设置清洗装置，出入车辆须进行清洗，渣土采用密闭车辆运输 符合 持续推进扬尘在线监测系统建设，应安装扬尘在线监测系统和视频监控的，完成安装并与市智慧环保指挥中心联网后方可施工。 项目施工过程安装扬尘在线监测设备 符合 建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防治带泥行驶。 施工期严格执行“六个百分百”“七个到位”要求 符合 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实物料、建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。 项目砂石及建筑垃圾运输过程必须严格密闭 符合 《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》（陕西咸发[2021]4号） 优化绿色用地结构。加强建筑施工、运输、道路、广场停车场和其他公共场所的管控，推行机械化作业方式，保持道路清洁。河道及沿线、公共用地及城镇的裸露地面按照规定组织实施绿化或透水铺装。 本项目主要为机械化作业施工，进出车辆设冲洗平台，保持道路清洁；项目包含绿化工程，人行道进行透水铺装 符合 加强施工噪声防治。施工单位应合理安排工期，科学布局施工区域，使用低噪声的机械、设备和工艺，确保昼夜噪声达到国家排放标准要求。加大夜问施工管理，敏感建筑物集中区域内禁止夜间进行产生环境噪声的施工作业，必须连续作业的，应依法取得有关部门的证明，并公告附近居民。 加强交通噪声防治。建立健全交通噪声监测体系，新建、改建或扩建城市道路、公路、轨道交通等采用低噪声技术、材料和设备，对噪声敏感点采取隔音措施。合理规划道路与住宅、办公楼、学校、医院等敏感建筑物之间的距离，完善高架路、快速路、城市轨道等交通干线隔声屏障。机动车按照规定使用声响装置，加强道路维护和保养，降低车辆通行产生的噪声污染。 本项目使用低噪声的机械、设备和工艺，确保昼夜噪声达到国家排放标准要求。必须连续作业的，将依法取得有关部门的证明，并公告附近居民。道路地面部分设置绿化带、减速带、限速禁鸣，运营后控制行车噪声及车速、加强路面保养维持路面平整等。 符合 《陕西省大气污染防治条例（2019 年修正）》 从事房屋建筑、道路、市政基础设施等施工工程、物料运输和堆放及其他产生扬尘污染的活动，必须采取防治措施。建设单位应当在施工前向主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在合同中明确施工单位防治扬尘污染责任。施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，并采取防尘措施。 本项目为城市道路项目，施工期按要求编制污染防治方案，并将扬尘污染防治纳入工程监理范围，在合同中明确施工单位防治扬尘污染责任，施工过程中严格落实条例相关防尘措施。 符合 《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》（陕建发〔2013〕293号） 建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。 本项目施工期，建设单位和施工单位严格落实扬尘污染防治责任，采取有效的防尘防治措施。 符合 《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》（陕建发〔2017〕77号） 加强工地扬尘管控。将防治扬尘污染费用列入工程造 价，加大巡查督查力度，禁止城市建成区建筑工地现场搅拌混凝土、砂浆。减少城市道路扬尘。按照“海绵城市”理念新建、改建城市道路。每年新增新型吸尘式道路保洁车辆比例不低于新增保洁车辆的 50%。不断提升城市道路机械化清扫率，增加城市道路冲洗保洁频次。严格执行“禁土令”。 本项目施工期避开“禁土令”时期，建设单位和施工单位严格落实扬尘污染防治责任， 采取有效的防尘防治措施。运营期加强道路清扫。 符合 |

1.4 与西咸新区生态环境分区管控方案相符性分析 本项目为城市道路、桥梁建设项目，不属于污染类项目，项目施工期会产生施工废水以及建筑垃圾，运营期车辆运行产生废气、噪声等，本项目与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中生态环境总体准入清单符合性分析见表1-5： 表1-5 本项目与西咸新区生态环境分区管控方案相符性分析一览表 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 面积/长度 符合性 西咸新区 沣东新城 重点管控单元 大气环境布局敏感重点管控区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3.禁止新建非清洁能源供热企业，现有供热面积逐步提高清洁能源供热和远距离输送供热比重 本项目为城市道路、桥梁建设项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化企业，不属于重污染企业、能源供热企业。 4.74km 符合 污染物排放管控 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 本项目为城市道路、桥梁建设项目，鼓励推进新能源或清洁能源汽车使用。 符合 高污染燃料禁燃区 空间布局约束 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 本项目为城市道路、桥梁建设项目，施工期及运行期不涉及使用高污染燃料。 符合 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局约束 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 本项目为城市道路、桥梁建设项目，配套建设雨水及生活污水收集管网，且实现雨污分流。 符合 污染物排放管控 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。 符合

# 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1 地理位置 根据陕西省西咸新区沣东新城管理委员会《关于<中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目红光路拓宽提升改造（阿房路至沣泾大道）市政工程项目>初步设计的批复》（西咸沣东审准〔2023〕3号），项目东起阿房路，西至沣泾大道，路线全长约6.8km。因西三环立交-广场西环路西侧道路长度约2.01km，该段建设内容包含于“沣东新城阿房宫区域市政工程中的红光大道”，目前已建成，并已开展环评且取得环评批复（陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局《关于陕西省西咸新区沣东新城阿房宫区域市政工程环境影响报告书的批复》（陕西咸沣东审服准字[2018]7号），详见附件5。本次设计路段分三段建设，全长约4.74km，本次评价范围为该3段，不包括西三环立交-广场西环路西侧路段。 拟建红光路拓宽提升改造（阿房路至沣泾大道）市政工程项目位于西咸新区沣东新城三桥街道及王寺街道，道路东起阿房路（起点坐标：东经108°50′56.547″，北纬34°15′38.376″），西至沣泾大道（终点坐标：东经108°46′35.643″，北纬34°15′39.535″）。 目前道路两侧主要为商铺、学校、医院、企业及民房等。本次项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2 现状工程概况 1、现状红光路 A段：阿房路-西三环段，红线宽度为40m，双向六车道； B段：①现状红光路采用跨线桥形式上跨西三环主路及辅路，桥面机动车道为双向六车道，主线桥桥宽组成为5m人行道+11m机动车道+11m机动车道+5m人行道=32m；②红光路-西三环接点以西为双幅路断面，双向八车道，机非混行，道路宽度为46m；③立交节点以东段红光路为三幅路断面，双向六条机动车道和非机动车道、人行道，道路宽度为40m。目前红光路-西三环立交有4个匝道（D、E、F、G匝道），均为右转匝道。 C段：广场西环路西侧-沣泾大道，现状道路为37m，双向六车道。现状红光路采用桥梁上跨绕城高速，桥宽12米，全长93.6米，跨径组合为：18m+23m+25.5m+21m，上部结构采用预应力混凝土连续箱梁，下部采用柱式墩，桩基础，桥下净空为5m。桥梁位于规划红线内，本次设计拟将该桥拆除新建。 现状红光路采用桥梁上跨太平河，桥宽14m，本次设计拟将该桥拆除新建。 红光路跨越皂河 红光路-西三环立交区 红光路跨越绕城高速 图2-1 现有红光路及重要交叉点现状照片 2、现状主要相交路 （1）西三环：现状西三环为城市快速路，四幅路，主辅分离，主线双向8车道，辅道机非混行，人行道单独设置，红线宽度为100m，断面具体布置为6m（绿化带）+3m（人行道）+12m（辅道）+11m（侧分带）+16m（机动车道）+4m（中央分隔带）+16m（机动车道）+11m（侧分带）+12m（辅道）+3m（人行道）+6m（绿化带），设计速度为80km/h。 （2）绕城高速双向六车道，路基宽35米，设计速度120km/h。 （3）西余铁路：西余铁路全长41km，是一条连接西安主城区与鄠邑区、西咸新区的市域铁路，全线夜间承担货运业务。西余铁路客运段长26.3km，设阿房宫站、昆明池站、马王站、五竹站及户县站5座车站，运行时段为7:00-18:40，其余时刻全线运行货运列车，约4对/日。本项目与西余铁路交叉路段主要为夜间货运列车。 3、现状排水 （1）雨水 本工程道路地形基本为南高北低，东高西低。A段现状雨水管道由东向西排至皂河。 A段现状雨水管道管径d1000mm，由东向西排入皂河。 B段现状为雨污合流管，经出水口排入皂河。 C段现状为雨水管道采用单排敷设，太平河以东，沿雨水管道排至太平河，太平河以西经提升泵站提升后排入太平河。 （2）污水 A段现状污水管道d400mm， B段红光路污水管主要为陕西富钢兴宝钢铁公司排污管，沿红光路车行道敷设，倒虹通过西三环后，继续向东排至皂河。 C段现状为污水管道采用单排敷设。 2.3 本项目概况 2.3.1 本工程建设内容、规模及工程组成 本工程为城市主干路，路线全长为6.8km，本次评价范围分为3段，总长度为4.74km：A段：阿房路-西三环路段，此段为旧路改造路段，规划红线宽度40m，设计速度40km/h，主线为双向六车道，长度为877.353m；B段：西三环立交区，此段对现状红光路至西三环立交进行改造，规划红线宽度40/46m，设计速度50km/h，主线双向六车道，长度为859.21m；C段：广场西环路西侧-沣泾大道，此段采用分离式跨线桥上跨绕城高速，设置苜蓿叶式互通立交与规划的绕城东、西辅道连接，上跨太平河，规划红线宽度80m，设计速度60km/h，主线设计为双向十车道，长度约3.0km。 主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、缆线沟工程、燃气工程、热力工程、海绵城市、照明工程及绿化工程等。 具体项目工程组成表详见表2-1。 表2-1 本项目工程组成表 名称 工程组成 建设内容及规模 主体工程 道路工程 道路全长4.74km，划分为3段：A段：阿房路-西三环路段，此段为旧路改造路段，规划红线宽度40m，设计速度40km/h，主线为双向六车道，长度为877.353m；B段：西三环立交区，此段对现状红光路至西三环立交进行改造，规划红线宽度40/46m，设计速度50km/h，主线双向六车道，长度为859.21m；C段：广场西环路西侧-沣泾大道，此段采用分离式跨线桥上跨绕城高速，设置苜蓿叶式互通立交与规划的绕城东、西辅道连接，上跨太平河，规划红线宽度80m，设计速度60km/h，主线设计为双向十车道，长度约3.0km。 桥梁工程 桥梁全长980.5m：①西三环立交区段桥梁全长约359.5m，其中A匝道桥全长约167m，桥面宽约9m。新建人行天桥3座，桥梁全长约192.5m，桥面宽约5m。②广场西环路西侧至沣泾大道段桥梁全长约621m，其中跨绕城主线桥及匝道桥全长约500m，其中主线桥全长约359m，主桥桥面宽度约46.5m，引桥桥面宽约30.5m；匝道桥长约141m，为红光路跨越绕城高速东西辅道互通式立交；跨太平河桥梁全长约121m，桥面宽度约57m。 交叉工程 红光路跨越绕城高速东西辅道设互通式立交1处 辅助工程 拆除工程 A段需拆除路中央绿化隔离带；B段需拆除旧沥青路面、人行道、绿化带、挡墙、公园绿地、防撞护栏及慢性梯道；C段需拆除现状跨绕城高速桥、跨太平河桥及现状雨、污水管道。 雨水工程 A段雨水管道沿用现状，B段在西三环立交区新建一座一体式雨水泵站，将沿路收集的雨水经泵站提升排入皂河，C段新建雨水管道双排布置，经现有泵站提升后排入太平河。 海绵城市 本工程仅C段设计海绵城市，长度约3.046km，道路两侧分隔带宽度4.5m，设计采用生态滤沟，在生态滤沟两侧设置砖砌防火墙。 污水工程 A段新建污水管道约350m，两处拖管长度为73m，B段沿匝道设置d400mm污水管道，C段将现状污水管道拆除，新建污水管道双排布置，新建污水管道长度约3884m。 再生水工程 本工程仅C段设计再生水工程，再生水管道管径为DN150mm，长度为3130m。 交通工程 本工程沿线设置警告、指示、禁令等标志，路面漆划有关标线，设置护栏、信号灯等相应的交通管理设施，防护设施和公共电、汽车停靠站。 燃气管道工程 设计在本工程A段及C段道路下敷设一根De315燃气管道，长度约4270m。 电力管沟工程 A段沿用现状；B段沿D、E匝道敷设，长度约592m；C段双侧布置，全长约4923m。 通信管道工程 本次设计通信管道东起广场环西路，西至太平河，通信管道规划孔数为16孔塑料管（8根波纹管+8根七孔梅花管），总长4068.8m。 热力工程 设计在本工程A段及C段道路下中线以北38m敷设热力管道，管径DN600mm、DN1000mm，长度约1980m。 绿化工程 主要在人行道、机非分隔带、中央分隔带及中央分隔带端头设计绿化，栽植乔木为桂花、国槐、日本晚樱、雪松、银杏、栾树等，主要栽植灌木为红叶石楠、海桐、金森女贞、金边黄杨、雀舌黄杨等苗木。 临时工程 施工场地 位于K0+580南侧道路区、K6+580南侧道路区，用于施工机械停放、建筑材料堆放等；箱梁、路缘石等由预制场预制成品运至施工现场，不设拌合站和预制场地。 弃土场 本项目开挖土方全部用于项目内部回填，无弃方产生，不设置弃土场。 取土场 本项目回填土方全部来自于项目内部其他施工区域流调，无外购及外借土方，不设置取土场。 施工便道 本项目施工期利用现状市政道路，不专门设置施工便道 环保工程 施工期 施工噪声 合理安排施工时间，采用低噪声施工设备，在沿线敏感点附近路段设置禁鸣标志，运输车辆减速慢行、禁止鸣笛等 施工扬尘 实行分段式半封闭施工，对施工场地进行围挡、洒水抑尘；施工材料堆放和临时堆土堆放在项目所在地主导风向的下风向，并采取密闭或覆盖等，施工运输车辆加盖篷布，车辆驶离现场前，在洗车平台清洗轮胎及车身；施工场地及附近道路非雨天适时洒水；施工机械及运输车辆定期维修保养等。 施工废水 生活污水利用城区内已有的污水处理设施处理；施工现场设简单的临时隔油沉淀池，施工废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排。 固废 建筑垃圾可回收的外售物资回收站，不可回收及旧路拆除产生的建筑垃圾送至政府指定的建筑垃圾堆放场所统一处置；现场设置垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后，定期清运至环卫部门指定地点。 生态 施工期严格管理，划定施工红线范围，限制施工机械和车辆在施工区域以外活动。 运营期 水环境 采用雨、污分流系统，运营期废水仅涉及路面雨水，由雨水管道收集就近排入市政管网内。 噪声 采用低噪声筑路材料，并在敏感点附近的路面设置限速、禁鸣标志，对敏感点进行跟踪监测，加强道路维修保养和管理，加强道路两侧绿化。 固废 生活垃圾经道路沿线垃圾箱分类收集后，由环卫部门统一清运。 绿化 定期对道路两侧绿化带及隔离带绿植进行养护。 2.3.2 主要工程概况 1、道路工程 （1）主要技术标准 本项目所确定的道路标准见表2-2。 表2-2 规划道路设计标准 道路等级 城市主干路 本项目建设范围 A段：阿房路- 西三环 B段：西三环立交 C段：广场西环路西侧-沣泾大道 / 起点处断面（皂河桥） 终点断面（西余铁路） / 长度 877.353m 859.21m 3000m 红线宽度 40m 40m 46m 80m 设计车速 40km/h 主线：50km/h 匝道：30km/h 主线：50km/h； 匝道：30km/h 60km/h 车道数 双向六车道 双向六车道 双向八车道 双向十车道 行车道宽度 3.5m 3.5m 3.75m 3.25m/3.5m 荷载等级 城市-A级汽车荷载 路面结构 沥青混凝土路面 路面设计基准期 15年 （2）平面设计 A段：平面线形与规划线位一致，红线宽度为40m。道路改造东起阿房路，西至西三环，改造长度877.353米。主线双向6车道，设计速度为40km/h。 B段：起点位于皂河西侧，上跨西三环，终点位于西余铁路以西接现状红光路，道路全长859.21m。主线双向6车道，设计速度为50km/h。 C段：起点位于广场西环路西侧，终点位于红光路与沣泾大道交叉口处，定位为城市主干路，道路全长3.0km，本段红线宽度为80米，设计速度60km/h，双向十车道，为直线布置。 （2）纵断面设计 A段：本项目为旧路改造项目，纵断拟合现状，顺接起终点设计标高，结合老路改造方案，依据现状道路标高进行铣刨加铺设计。 B段：道路设计最大纵坡3.98%，最小纵0.3%，最小竖曲线半径1200m（维持西三环跨线桥现状）。 C段：道路最大纵坡：3.9%，最小纵坡0.3%，最大坡长1140米，最小坡长190m，竖曲线最小半径：凹曲线2800m，凸曲线1800m。 （3）横断面设计 A段：本项目标准段断面拟采用双向六车道规模，红线宽度40m，断面组成为：4m（人行道）+4m（非机动车道）+1.5m（侧分带）+21m（机动车道）+1.5m（侧分带）+4m（非机动车道）+4m（人行道）。 图2-2 A段标准横断面设计图 B段：起点与现状皂河桥40m断面衔接，三幅路，机非分行。断面组成40m=4m（人行道）+4m（非机动车道）+1.5m（侧分带）+21m机动车道）+1.5m（侧分带）+4m非机动车道）+4m（人行道）。 图2-3 起点位置接皂河桥标准横断面设计图 终点与红光路—西余铁路已批复平交道口46米宽断面衔接，两幅路，机非混行，断面组成：46m=4m（人行道）+17.5(车行道) +3m（中央分隔带）++17.5(车行道)+4m（人行道）。 图2-4 终点处西余铁路与红光路平交道口标准横断面设计图 C段： 标准段横断面设计：红线宽度为80m。路幅形式具体为：5m人行道+4.5m绿篱带+3.5m非机动车道+4.5m侧分隔带+18.5m机动车道+8m中央分隔带+18.5m机动车道+4.5m侧分隔带+3.5m非机动车道+4.5m绿篱带+5m人行道，机动车道横坡为1.5%，坡向向外，非机动车道横坡1.5%，坡向向内，人行道横坡1.5%，坡向向内。 图2-5 C段标准段横断面设计图 （4）路面结构设计 本工程分三段建设，A、B、C段路面结构设计见表2-3。 表2-3 本工程路面结构设计一览表 A段：阿房路-西三环 机动车道 非机动车道 人行道 结构层 材料类型 厚度（cm） 材料类型 厚度（cm） 材料类型 厚度（cm） 面层 细粒式改性沥青马蹄脂碎石（SMA-13） 5 细粒式沥青混凝土（AC-13） 4 C30水泥混凝土透水工程砖 6 中粒式沥青混凝土AC-20 7 中粒式沥青混凝土AC-20 6 M10水泥砂浆 2 基层 二灰稳定碎石 36 二灰稳定碎石 20 C20细粒式水泥混凝土 5 底基层 石灰土 30 石灰土 20 石灰土 15 总厚度 78 50 28 B段：西三环立交 机动车道 匝道 人行道 结构层 材料类型 厚度（cm） 材料类型 厚度（cm） 材料类型 厚度（cm） 面层 细粒式改性沥青马蹄脂碎石（SMA-13） 4 细粒式改性沥青马蹄脂碎石（SMA-13） 4 C30水泥混凝土透水工程砖 6 中粒式沥青混凝土AC-20 5 中粒式沥青混凝土AC-20 7 M10水泥砂浆 2 粗粒式沥青混凝土 7 沥青表面处治 1 / / 基层 二灰碎石 36 二灰碎石 30 C20细粒式水泥混凝土 5 底基层 石灰土 30 石灰土 30 石灰土 15 总厚度 82 / 72 / 28 C段：广场西环路西侧-沣泾大道 机动车道 非机动车道 人行道 结构层 材料类型 厚度（cm） 材料类型 厚度（cm） 材料类型 厚度（cm） 面层 细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） 4 细粒式沥青混凝土（AC-13） 4 C30水泥混凝土透水工程砖 6 中粒式SBS改性沥青混凝土AC-20 5 中粒式沥青混凝土AC-20 6 M10水泥砂浆 2 粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 7 基层 水泥稳定碎石 40 水泥稳定碎石 20 C20细粒式水泥混凝土 5 底基层 水泥稳定土 30 水泥稳定土 20 水泥稳定土 15 总厚度 86 50 28 2、桥梁工程 全线桥梁全长980.5m：①西三环立交区段桥梁全长约359.5m，其中A匝道桥全长约167m，桥面宽约9m。新建人行天桥3座，桥梁全长约192.5m，桥面宽约5m。②广场西环路西侧至沣泾大道段桥梁全长约621m，其中跨绕城主线桥及匝道桥全长约500m，其中主线桥全长约359m，主桥桥面宽度约46.5m，引桥桥面宽约30.5m，匝道桥长约141m。跨太平河桥梁全长约121m，桥面宽度约57m。 本项目桥梁设置情况见表2-4。 表2-4 本项目桥梁设置一览表 本工程 桥梁名称 被交构造名称 孔数及跨径（孔-米） 桥面宽度（米） 桥梁全长（米） 结构型式 上部结构 下部结构 墩及基础 台及基础 B段：西三环立交区 A匝道桥 西三环 35+50+40+35 9 167 钢箱梁 花瓶墩、桩基础 墙式台、桩基础 主线南幅人行天桥 西三环 37+2(25+32 5 126 钢箱梁 柱式墩、桩基础 墙式台、桩基础 D匝道新接人行天桥 D匝道 主梁：（6+27.5） 坡道：（12.25+5(11.5） 梯道：（8.85+8.1+5.4） 主梁/梯坡道：5/4 主梁35.5坡道：68 梯道：21 钢箱梁 柱式墩、桩基础 扩大基础 E匝道新接人行天桥 E匝道 主梁：（5.5+23.5） 坡道：（12.25+4(11.5） 梯道：（8.85+8.1+6.15） 主梁/梯坡道：5/4 主梁：31 坡道：55.5 梯道：22 钢箱梁 柱式墩、桩基础 扩大基础 C段：广场西环路西侧-沣泾大道 跨绕城高速桥 绕城高速 （3(30）+（45+60+45）+现浇 主桥：46.5 引桥：30.5 359 现浇箱梁、钢箱梁 柱式墩、桩基础 桩柱式台桩基础 跨太平河桥 太平河 4(30 57 121 现浇箱梁、钢箱梁 柱式墩、桩基础 桩柱式台桩基础 （1）主要技术标准 设计荷载：汽车按城-A级 地震动峰值加速度：0.20g 抗震设防烈度：8度 桥梁设计基准期：100年 绕城高速、西三环净高≥5.0m 红光路辅路净高≥4.5m 非机动车道及人行道净高≥2.5m （2）横断面设计 A段：无桥梁，皂河桥维持现状。 B段：红光路跨越西三环桥利用现状桥，北侧维持现状，南侧匝道的并入将慢行系统改造为机动车道，在现状桥南侧新建人非天桥。断面组成37.5m=0.3（人行护栏）+4.5m（慢行系统）+0.7m(人行+防撞护栏) +26m（机动车道）+0.5m(防撞护栏)+0.5(分隔带)+ 0.3（人行护栏）+4.5m（慢行系统）+0.3（人行护栏）。 图2-6 改造后红光路跨越西三环桥标准横断面设计图 新增A匝道桥：桥跨布置为：3.5m（桥台侧墙）+(35+50+40+35)+3.5m（桥台侧墙）；总桥长167.0m。匝道桥梁断面：0.5m(防撞护栏)+8m（机动车道）+0.5m（防撞护栏）=9m。 图2-7 新增A匝道桥标准横断面设计图 C段：1）跨绕城高速标准横断面宽度：4m（栏杆+人行道）+0.5m（护栏）+18.5m（行车道）+0.5m（护栏）+18.5m（行车道）+0.5m（护栏）+4m（人行道+栏杆）=46.5m。 图2-8 跨越绕城高速桥标准横断面设计图 引桥段标准横断面宽度：0.5m（栏杆）+ 14.5m（行车道）+0.5m（护栏）+14.5m（行车道）+0.5m（护栏）=30.5m。 2）跨太平河大桥 跨太平河大桥采用4(30m现浇箱梁，桥梁全长121.0m。标准横断面宽度：3m（栏杆+人行道）+25.0m（行车道）+0.5m（护栏）+1.3~6.8m（中空带）+0.5m（护栏）+25.0m（行车道）+3m（人行道+栏杆）=57m+1.3~6.8m（中空带）。 图2-9 跨太平河大桥标准横断面设计图 3、互通立交 （1）红光路-西三环立交段 本次增加A、B、C匝道，对D、E、F、G匝道进行拓宽改造，匝道设计车速30km/h。西三环立交段总平面布置示意图见图2-7。 ①A匝道标准段净宽8m，不含设施带宽，两侧各50cm的设施带。 ②B、C匝道净宽7.0m（仅在圆曲线位置加宽），不含设施带宽，在匝道两侧设置0.5m的设施带。 ③右转匝道（D、E 匝道）加宽段段：19.0m=13.5m(车行道)+1.5m（分隔带）+4m（人行道）。 ④右转匝道（F、G匝道）：19.0m=13.5m(车行道)+1.5m（分隔带）+4m（人行道）。 红光路位于地面一层，主要承担东西向直行交通；西三环位于地下一层，主要承担南北向直行交通，本次改造增加了A、B、C匝道（均为左转匝道），提高了红光路与西三环的通行转换能力。 图2-10 红光路-西三环立交改造后平面布置示意图 （2）红光路跨越绕城高速及辅道立交段 红光路主线上跨高速及辅道，红光路主线位于第二层，绕城高速辅道位于第一层，四条左转环圈匝道位于第一层与第二层之间，四条右转匝道与红光路主线分合流点均位于起桥点两侧，故右转匝道位于第一层，具体交通组织及匝道设计参数如下： 左转匝道：A、B、C、D匝道，圆曲线半径25m，匝道设计速度25km/h，为单向单车道匝道，匝道宽8m，最大纵坡3.9%，最小纵坡0.3%； 右转匝道：E、F、G、H匝道，圆曲线最小半径为80m，匝道设计速度30km/h，为单向双车道匝道，匝道宽9m，最大纵坡3.5%，最小纵坡0.3%。 图2-11 红光路跨越绕城互通立交总体布置图 4、拆除工程 本工程对红光路拓宽提升改造，A段需拆除路中央绿化隔离带；B段需拆除旧沥青路面7343m2，人行道11234m2，绿化带2753m2，挡墙1721m2，公园绿地8416m2，防撞护栏314m2及慢性梯道330m2；C段需拆除现状跨绕城高速桥、跨太平河桥；（太平河～广场西环路）段雨水管道及污水管道采用单排敷设，由于本次设计道路断面拓宽为80m，（太平河～广场西环路）段现状雨水及污水管道拆除，新建双排雨、污水管道，与上下游顺接。 5、给水工程 A段及B段给水管道满足规划条件，沿用现状。 C段给水管道采用双排敷设，北侧给水管管径DN1000-1200mm，正常段位于道路中线北侧34.5m处，长度为3130m；南侧给水管管径DN400mm，正常段位于道路中线北侧34.0m处，长度为3130m。 过高速段给水管道采用DN2500mm钢套管顶管穿越，将DN400mm、DN1200mm给水管道均敷设于钢套管中一次顶过。管道位于道路中线0.0m，埋深约7.5m。 过太平河段给水管道单排布设，管径 DN1200mm，加 DN2200mm 钢套管，埋深约5.2m，顶管施工。 6、雨水工程 本工程采用雨污分流。本工程道路地形基本为南高北低，东高西低。 A段：雨水管道沿用现状，管径d1000mm，管径满足规划要求，本次不考虑改扩建雨水管道，由东向西排入皂河。 B段：红光路跨西三环立交区新建一座一体式雨水泵站，位于西户铁路以南，西三环东侧红线外绿地内，E匝道与西三环交点处以北。汇水面积16.36hm2，流量11265.8m3/h，拟采用泵站提升立交区雨水后，由泵后压力管泵送至红光路后经泄压井泄压后通过重力流管道自排进入皂河。 ①红光路（西户铁路以西）在道路南北两侧，布设d400mm雨水管道，收集路面雨水，排入红光路西侧已设计雨水管道预埋管内。 ②红光路（西户铁路以东~西三环以西）段，在原管道位置新建管道，将现状d300mm雨水管道改建为d600mm雨水管道，雨水收集后通过F匝道设计雨水管道最终排入西三环西侧设计雨水管道，最终经泵站提升排入皂河。 ③红光路（西三环以东~皂河以西）段，为在原管道位置新建管道，将现状d300mm雨水管道改建为d600mm雨水管道，将原合流管改为雨水管，雨水收集后排入皂河。 C段：将现状雨污合流管道拆除，新建雨水管道双排布置，南侧雨水管道为主干管，北侧管道为辅管，雨水管道管位中心线北侧27.5m与中心线南侧27.5m的非机动车道以下，管道长度2327m，过绕城高速为顶管穿越，雨水最终经过现状雨水泵站提升后排至太平河。 7、污水工程 A段：现状污水管道d400mm，管径满足规划要求，在简家村-阿房路段，于道路北侧，新建d400mm污水管道，自西向东排至阿房路交叉口处，通过设置横过路d400mm拖管，向南汇流至南侧现状管道后，排入阿房路正在施工管道。 皂河处，北侧污水管道起端，向南拖管至路南后，排至路南现状污水管道，过路管管径d400mm。新建污水管道约350m，两处拖管长度为73m。 B段：沿匝道设置d400mm污水管道，将红光路主线原排入钢厂尾水管改接，传输至西三环东西两侧现状污水管道，向南排至石桥立交后，进入北石桥污水处理厂。 C段：将现状污水管道拆除，新建污水管道双排布置，北侧污水管道为主干管，南侧管道为辅管。广场西环路至绕城高速，污水管道位于中心线北侧26m与中心线南侧30.5m的侧分带以下，绕城高速至太平河污水管道位于中心线北侧30.5m与中心线南侧30.5m的侧分带以下，在太平路平交口西侧接入北侧污水主管道，进入西安市第六污水处理厂。新建污水管道长度约3884m，其中污水主管2441m，污水辅管1443m。 8、海绵城市 本工程仅在C段设计海绵城市，根据道路设计断面形式，两侧分隔带宽度4.5m，设计采用生态滤沟。设计生态滤沟顶宽1.9m，设计滞水层高度0.25m。 9、再生水工程 A、B段无再生水规划，C段设计再生水管道单排布设，起点接沣泾大道规划DN600mm再生水管道，终点至广场西环路，本次设计再生水管道管径为DN150mm，长度为3130m。管材采用PE管，热熔接口。 10、电力管沟 A段电力管沟满足规划条件，沿用现状。 B段红光路立交电力工程采用2.0×2.5m混凝土结构电力沟。电力沟沿D、E匝道人行道下穿西三环敷设，与红光路立交东西已设计电力管沟相接，长度约592m。 C段电力管沟双侧布置，采用1.8×2.0m钢筋混凝土结构，用于敷设10kV及110kV电缆壁厚250mm，双侧支架，一侧敷设10kV电力电缆，另外一侧敷设110kV电力电缆。全长约4923m。 11、通信工程 本次设计通信管道东起广场环西路，西至太平河，通信管道规划孔数为16孔塑料管（8根波纹管+8根七孔梅花管），总长4068.8m。 12、燃气工程 根据沣东新城燃气专项规划，设计在本工程道路下敷设一根De315 燃气管道。过高速段燃气管道管径 De315mm，加DN600mm钢套管，定向钻施工。其中A段敷设长度约1350m，C段敷设长度约2920m。 13、热力工程 设计在本工程A段及C段道路下中线以北38m敷设热力管道，A段管径DN1000mm，长度约780m。C段管径DN600mm，长度约1200m。 14、绿化工程 本次绿化设计内容主要为人行道绿化带、机非分隔带、中央分隔带及中央分隔带端头绿化设计。人行道绿化设计为：上层乔木种植国槐，种植间距6m；下层种植雀舌黄杨篱。 机非分隔带绿化设计为：上层乔木种植日本晚樱，种植间距3m，下层种植海桐篱。 中央分隔带绿化设计上层乔木规则式种植桂花，种植间距5m，下层对半形式种植雀舌黄杨、金森女贞。 中央分隔带端头绿化设计上层种植造型黑松、银杏，中层组团式种植独杆紫荆，下层种植红叶石楠球进行点缀，搭配景石进行点缀。 2.4 已建路段环保手续 红光路（西三环-广场西环路段）包含于“西咸新区沣东新城阿房宫区域市政工程”中的“红光大道（原名红光路）”，道路等级为城市主干路，道路红线宽度80m，双向十车道，设计速度为80km/h。2018年1月19日，陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局下达了《关于陕西省西咸新区沣东新城阿房宫区域市政工程环境影响报告书的批复》（陕西咸沣东审服准字[2018]7号）。 2.5 交通量预测 本项目预计将于2025年建成通车，结合本项目实际情况，本次预测选取2025年、2031年、2039年三个特征年进行本项目的交通量预测。根据项目初步设计报告，本工程昼间（6:00~22:00）车流量占全天车流量的80%，夜间（22:00~6:00）车流量占全天车流量的20%，项目各车型比例约为：小型车：中型车：大型车=0.87：0.06：0.07，本项目预测年昼、夜平均小时车流量见表2-5至表2-7。 表2-5 本项目（A段）各特征年昼夜平均小时车流量 单位：pcu/h 路段 特征年 2025 2031 2039 车型 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 A段 皂河桥-阿房路 小车 2519 1260 3657 1829 4183 2092 中车 174 87 252 126 289 144 大车 203 101 294 147 337 168 表2-6 本项目（B段—西三环立交）特征年昼夜平均小时车流量 单位：pcu/h 路段 特征年 2025 2031 2039 车型 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 B段 红光路-西三环立交主线 小车 2462 1231 3570 1785 4322 2161 中车 170 85 246 123 298 149 大车 198 99 287 144 348 174 表2-7 本项目（C段）特征年昼夜平均小时车流量 单位：pcu/h 路段 特征年 2025 2031 2039 车型 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 C段 小车 4856 2428 5627 2814 6421 3210 中车 335 167 388 194 443 221 大车 391 195 453 226 517 258 2.6 原辅材料 工程施工期供水由附近供水管网提供，可就近取用。沿线电力供应情况良好，工程用电从就近电网接入。筑路材料主要有碎石、水泥、沙砾、石渣、石灰、路缘石、钢板等，施工方根据需要就近购买，其他原辅材料消耗均为外购。 本项目为道路建设项目，运营期不涉及使用原辅材料。 2.7 工程占地 工程占地统计引用本项目水土保持方案，目前已取得“水土保持行政许可承诺书”（编号：FD-STBC-20230215-10），项目实际占地31.75hm2，其中永久占地面积31.75hm2，占地类型为住宅用地、交通运输用地。具体占地面积及类型见表2-8。 表2-8 工程占地一览表 项目 单位 占地性质 占地类型 永久占地 临时占地 小计 交通运输用地 住宅用地 道路工程区 hm2 23.31 0 23.31 17.87 5.44 施工生产生活区 hm2 （0.25） （0.25） （0.25） 绿化区 hm2 8.44 8.44 7.32 1.12 合 计 hm2 31.75 （0.25） （0.25） 25.19 6.56 2.8 土石方平衡 本项目土石方挖填情况引用水保方案提出的土石方平衡：本项目土方开挖总量为16.38万m3；回填总量为16.38万m3；无借方，无弃方。本工程属于道路改扩建工程，现状道路两侧为沿街商铺、民房、学校、医院、企业等，均为硬化地面，无表土可剥。施工期旧路共需拆除建筑垃圾4800m3，不纳入土石方，后期进行破碎至回填道路基底。本项目土石方平衡见表2-9。 表2-9 项目土石方平衡 单位：万m3 序号 防治分区 挖方 填方 调入 调出 借方 余方 方量 来源 方量 去向 方量 去向 ① 主体工程区 土石方 16.34 16.34 / / / / / / / 表土 / / / / / / / / / 小计 16.34 16.34 / / / / / / / ② 施工 生活区 土石方 0.04 0.04 / / / / / / / 表土 / / / / / / / / / 小计 0.04 0.04 / / / / / / / 合计 土石方 16.38 16.38 / / / / / / / 表土 / / / / / / / / / 总计 16.38 16.38 / / / / / / / 2.9 工程拆迁 本工程计划将东凹里村及西凹里村整体拆迁（包含凹里小学），王寺村现有道路两侧第一排房屋进行拆迁，均为工程拆迁，不涉及环保拆迁。 项目建设所涉及到的房屋拆迁安置工作由政府部门负责，建设单位从政府部门接手净土地进行建设，工程不涉及拆迁安置。 |
| 总平面及现场布置 | 2.10总平面布置 本项目东起阿房路，西至沣泾大道，依次与阿房路、西三环、天台路、和平路、广场东环路、广场西环路、太安路、太平路、太祥路、绕城高速、绕城高速东辅道、绕城高速西辅道、沣泾大道等相交，道路全长4.74km，线路总体为东~西向布置。 2.11 现场布置 1、施工便道 本项目工程长度为4.74km，施工区域可利用现状红光路，不设置施工便道。 2、施工生产生活区 施工生产生活区区位于主体工程施工区域，主要为大型机械的施工场地和部分材料的加工场地，如钢筋加工棚、搅拌机棚等，主要布置在项目区南侧绿化区域；箱梁、路缘石等由预制场预制成品运至施工现场，不设拌合站和预制场地；项目所需的混凝土、沥青砼均在当地购买商品混凝土、沥青砼，所需砂石均在当地购买成品砂石。 3、料场、取弃土场 （1）料场 本项目所需建筑材料如钢材、木材、水泥和砂石等在附近购买，附近建材市场内建筑材料规格齐全，储量丰富，均能满足道公路建设使用要求，采用汽车运输，利用现有的地方道路作为施工运输线路，运输条件较好，可由建材市场运输直达工地，因此不设置砂石料场。 （2）取、弃土场 根据工程土石方计算，本项目挖填平衡，无外购及外借土方，不设置取土场及弃土场。 2.12施工布置合理性分析 根据项目特点，本项目不设置混凝土及沥青混凝土拌合站；本项目土方挖填平衡，无弃方产生，项目附近不设置取、弃土场；施工机械停放、办公及建筑材料堆放等布设在道路红线范围内的施工场地；施工区域交通设施完善，不设置施工便道。 由于项目线路较长，因此施工期沿线施工场地最近的敏感点受到的影响较多。在施工过程中应合理布局，并做好噪声和大气污染防治措施，从环保角度评价认为本项目施工场地设置合理。 为避免施工场地对周围环境的影响，环评要求：①对施工场地平面布置进行优化，高噪声生产设备尽量远离环境敏感点布置，高噪声设备严禁夜间施工。②设置施工围挡，降低噪声对附近居民的干扰；③施工场地应定期洒水，降低扬尘对周围环境的影响；④做好水保措施，如加盖篷布、修筑排水沟等；⑤施工结束后，应及时按原有用地功能做好迹地的恢复措施。在做好水土保持措施以及施工机械环保措施的前提下，该施工场地的规划方案合理可行。 |
| 施工方案 | 2.13 施工方案 2.13.1 施工计划 本工程计划工期24个月。 2.13.2 施工工艺 施工期主要包括定线、土地平整、机械作业+材料运输、管线和路基施工（弃土、土石方）、石灰粉煤灰稳定碎石基层、沥青混凝土面层施工、交通工程（含绿化）等工序。对环境产生的影响主要有：施工扬尘、施工机械及车辆废气、沥青铺设过程中产生的沥青烟气、钢构和管道焊接烟尘、现场喷涂产生的有机废气、施工机械噪声、建筑垃圾、施工废水以及施工人员的生活排污等。 图2-12 道路施工工艺流程及产污环节图 图2-13 桥梁施工工艺流程及产污环节图 具体施工安排如下： 1、路基工程 路基施工应严格执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）以及《公路路基施工技术规范》（JTG T 3610-2019）进行，施工应尽量避开雨天。 路基填筑前，应清除红线范围内表层的腐殖质土、建筑垃圾和生活垃圾，采用符合路基填料要求的建筑垃圾再生料回填。腐殖土清除厚度约30cm集中堆放，用于后期绿化覆土；建筑垃圾和生活垃圾全部清除外运；对于路基范围内沟槽、洞穴等，修筑路基前应采用素土回填并夯实。 路基填方工程：清除表土及特殊路基处理→测量放样→填筑→摊铺→夯实、碾压→检验合格→下一层填土→封闭养护。 2、路面工程 路面施工应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）进行，采用机械化施工方案。为保证路面各结构层具有足够的强度和稳定性，底基层及基层的无机结合料稳定碎石均采用专用拌合设备厂拌，摊铺机摊铺。沥青混合料采用固定式拌合设备厂拌，沥青混合料摊铺机摊铺，半幅路面全宽一次摊铺完成。路面施工应采用配套的路面施工机械设备和有丰富路面施工经验的专业队伍，严禁在不满足规定气温要求的条件下施工。 （1）水泥稳定碎石基层、底基层：施工准备→测量放样→混合料拌制→运输→摊铺机摊铺、碾压→养生→检测。 （2）沥青混凝土路面：施工准备→测量放样→拌和→运输→摊铺机摊铺、碾压→养生→检测。 3、桥梁工程 红光路跨越西三环桥A匝道上部结构采用钢箱梁，顶推施工；下部结构采用花瓶墩、墙式台，钻孔灌注桩基础。 跨越绕城高速桥梁采用预应力混凝土连续钢箱梁。钢箱梁采用工厂加工、在引桥段拼装焊接后，将钢箱梁在桥跨的一侧沿桥纵轴线方向逐段拼装，钢箱梁下布设滑道和滑移装置，顶推钢箱梁，沿纵向滑移至预定桥跨，然后拆除辅助设施，移正钢梁，落梁就位。主跨钢箱梁加工、拼装焊接均在引桥段进行不影响高速行车，仅需在顶推移梁期间采取交通疏导限速即可。 跨太平河桥梁方案为：4×30m预应力混凝土连续现浇箱梁，梁高1.7m，下部采用柱式墩台，基础采用钻孔灌注桩基础。 桥梁施工时先施工左半幅桥梁，待左半幅通行后再施工右半幅桥梁，最后导改恢复全幅通行。 4、辅助工程 （1）给水、污水、雨水、电力等管沟工程 正常情况下采用开槽施工，球墨铸铁管采用混凝土基础。跨绕城高速及跨太平河时，采用顶管施工，土弧基础。 （2）其他辅助工程 根据设计图纸，设置完善的标志、标线和护栏；平面交叉口应进行交叉口渠化并设置交通信号灯，交通设施等均外购成品，现场安装。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境功能区划 （1）主体功能区规划 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街道及王寺街道，根据《陕西省主体功能区规划》，项目处于重点开发区域（国家层面重点开发区域），其主要功能定位是：支撑全省乃至全国经济发展的重要增长极，提升综合实力和产业竞争力的核心区，引领科技创新和推动经济发展方式转变的示范区，全省重要的人口和经济密集区。 项目所在区域属于国家层面重点开发区域中的关中-天水经济区，该功能定位：西部地区重要的经济中心和科技创新基地。全国内陆型经济开发开放战略高地，重要的先进制造业基地、高新技术产业基地、现代农业产业基地、历史文化基地、科技教育与商贸中心和综合交通枢纽。具体见附图7。 （2）生态功能区划 根据《陕西生态功能区划》，项目所在地一级区划为渭河谷地农业生态区；二级区划为关中平原城乡一体化生态功能区；三级区划为关中平原城镇及农业区。管廊沿线区域生态功能分区见表3-1。 表3-1 项目建设区生态功能区划分区方案 一级区 二级区 三级区 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策 渭河谷地农业生态区 关中平原城乡一体化生态功能区 关中平原城镇及农业区 人工生态系统，对周边依赖强烈，水环境敏感，合理利用水资源，保证生态用水，城市加强污水处理和回用，实施大地园林化工程，提高绿色覆盖率，保护耕地，发展现代农业和城郊型农业，加强河道整治，提高防洪标准。 （3）环境空气质量功能区划 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中环境空气功能区分类要求，根据划分结果，项目地属于二类区。 （4）声环境功能区划 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）和《西咸新区声环境功能区划方案》（陕西咸党政办字〔2022〕12号），本项目（东起阿房路，西至沣泾大道）涉及中国国际丝路中心片区和阿房宫片区、阿房路片区，该单元用地规划主要为居住用地、商业用地、娱乐康体用地、其他服务设施用地，属于以商业金融、集市贸易为主要功能需要维护住宅安静的区域，属于沣东新城划分的2类声环境功能区；还涉及西安热电有限责任公司片区，该单元现状为已成规模的商业用地和工业用地，规划用地为一类工业用地和供应设施用地。属于以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域，属于沣东新城划分的3类区域。 当相邻声环境功能区为2类区时，道路边界两侧40米范围内为4a类声环境功能区，道路边界起40m外其余地区为2类声环境功能区。当相邻声环境功能区为3类区时，道路边界两侧25m范围内为4a类声环境功能区，道路边界起25m外其余地区为3类声环境功能区。西户铁路边界两侧35米范围内为4b类声环境功能区，铁路边界起35m外其余地区为2类声环境功能区。 根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发﹝2003﹞94号）评价范围内学校、医院昼间按60分贝、夜间按50分贝要求。 2、生态环境现状 （1）项目地块土地利用现状调查 本项目建设所用土地，一部分为沣东新城建设用地，一部分为未利用地，一部分目前尚未转换为建设用地的农用地，不涉及基本农田，具备建设条件。 （2）气象、气候 项目区位于暖温带，属大陆性季风气候，具有雨热同季、四季分明的特点。年平均气温13.2℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温－19.7℃；多年平均降水量523mm，主要集中在7～9三个月；年平均蒸发量1416.95mm，年日照2182小时；该区全年主导风为东北风，多年平均风速1.9m/s；最大冻土深度在45cm，无霜期208天。 （3）地形、地貌 根据参考地勘《太平河阿房宫服务区改线段水厂路桥梁工程岩土工程勘察中间资料》，场地地貌单元属沣河东岸Ⅰ级阶地。 （4）水文条件 ①地表水 本项目沿线跨越皂河及太平河。 皂河起自长安区水寨村，流经长安、西安至草滩进入渭河，全长32km，目前是个排污河，汇集了长安区、高新区、雁塔区等沿岸的城市污水。皂河原是潏河的古道，潏河在牛头寺附近分为两支，向北为皂河，向西与八水之一的滈河合流汇入沣河。 太平河属皂河一级支流自高新区市政箱涵出水口至入皂河口，位于西安市西北郊沣东新城内，主要接纳西高新二次创业区域及河道沿途经过的长安区斗门街道办和王寺街道办、西安市雁塔区和未央区、咸阳秦都区沿途的雨污水排放。 皂河现状 太平河现状 ②地下水 本次勘察外业钻探期间（2018年10月）已完成的钻孔揭露稳定地下水位埋深20m，属潜水类型。 拟建场地地下潜水位年变化幅度可按3m考虑。 3、环境空气质量现状 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本环评引用陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的环保快报——附表4 2022年12月及1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区环境质量状况，统计结果如下表所示。 表3-2 2022年西咸新区空气质量情况统计表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/（%） 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.57 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.14 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.67 达标 NO2 年平均质量浓度 38 40 95.00 达标 CO 24h平均第95位百分数 1400 4000 35.00 达标 O3 日最大8h平均第90位百分数 162 160 101.25 不达标 由上述统计结果可以看出，评价区2022年1~12月的环境空气质量现状中，SO2、NO2年均浓度、NO2年均浓度、CO日均第95百分位浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及标准修改单中二级标准规定的浓度限值；PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3 8小时平均第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值。 因此，项目所在区域为不达标区域。 4、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量，本次评价委托陕西宝隆检测技术咨询服务有限公司对项目沿线敏感点进行现场监测，监测点位包括简家村、石家花园、公园盛景、红光花园、西安文达学校、东凹里村、西凹里村、凹里小学、王寺东街、和平幼儿园、宇鑫幼儿园、西安双成补习学校、政府小区、教师小区、西电集团医院沣东院区、万福花园小区、万福幼儿园、嘉欣花园小区、金宇华庭、沣东新城政务服务中心、尔雅公馆、泰和医院、陕西沣东国际医院，绕城高速、西余铁路、西三环设置为噪声衰减断面，西咸新区沣东新城政务服务中心、凹里小学设置24小时监测点。 根据监测结果可知，受现有红光路、西三环交通噪声影响，部分临街声环境保护目标简家村首排、西凹里村首排、王寺村首排、政府小区首排、沣东新城政务服务中心首排、尔雅公馆首排不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；陕西沣东国际医院门口、西安文达学校首排、凹里小学、西安双诚补习学校不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；其余声环境保护目标均满足《声环境质量标准》2类、3类、4a类标准。 监测结果详见噪声评价专项。 5、地表水环境质量现状 本项目上跨皂河，为了解皂河水环境质量现状，委托陕西中测华诺环保科技有限公司于2023年5月8日~5月9日连续2天对跨河位置上、下游分别进行了监测，监测结果见表3-3。 表3-3 皂河环境质量监测结果表 单位：（mg/L） 监测结果 单位：mg/L 评价标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 监测时间 分析项目 跨河位置上游500m（1#） 跨河位置下游1000m（2#） / 5月8日 pH值（无量纲） 7.0 7.2 6~9 高锰酸盐指数 3.55 3.42 10 化学需氧量 17 19 30 五日生化需氧量 4.8 5.1 6 氨氮 0.311 0.331 1.5 总磷 0.04 0.05 0.3 总氮 6.46 6.50 1.5 石油类 0.01ND 0.01ND 0.5 5月9日 pH值（无量纲） 7.3 7.2 6~9 高锰酸盐指数 3.50 3.45 10 化学需氧量 18 19 30 五日生化需氧量 4.7 5.1 6 氨氮 0.303 0.337 1.5 总磷 0.05 0.05 0.3 总氮 6.31 6.61 1.5 石油类 0.01ND 0.01ND 0.5 由上表可知，本工程道路跨越皂河上游及下游的pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，总氮上下游均超标，最大超标倍数约3.4，超标原因与皂河沿线居民生活污水散排有关。 6、动物资源现状 现场调查期间，本项目所在区域受人类活动的影响，已形成稳定的城市生态系统，评价范围内动物主要为麻雀等常见鸟类、家养宠物等常见动物，未发现珍稀保护动物。 7、植被现状 根据现场调查，本项目处于城市建成区，地表植被主要为人行道路、隔离地带的绿化树木和杂草，主要有：小叶李、冬青、石楠、樱花树、国槐、梧桐等。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程为改扩建道路项目，现状道路为沥青混凝土路面。 根据对项目涉及的声环境保护目标监测结果可知，有17处敏感目标昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类、4a类声环境功能区要求；受现有红光路、西三环交通噪声影响，临街声环境保护目标简家村首排、西凹里村首排、王寺村首排、政府小区首排、沣东新城政务服务中心首排、尔雅公馆首排夜间噪声不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；陕西沣东国际医院门口、西安文达学校首排、凹里小学、西安双诚补习学校不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；其余声环境保护目标昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》2类、3类、4a类标准。 对绕城高速、西三环、西余铁路、现状红光路进行噪声衰减断面监测，由监测结果可知，随着距离增大，噪声监测值逐渐减小，受现有交通量较大的影响，昼夜均有不同程度的超标。 根据对西咸新区沣东政务服务中心及凹里小学24小时连续监测结果可知，西咸新区沣东政务服务中心昼间各时段监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，夜间大部分时段不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，凹里小学昼间及夜间大部分时段均不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。项目区域主要涉及文物保护单位阿房宫遗址、上林苑遗址。 阿房宫位于陕西省西安市西郊15公里处，咸阳市东南15公里处，始建于秦始皇三十五年（前212年）。 阿房宫被誉为"天下第一宫"，是中国历史上第一个统一的多民族中央集权制国家--秦帝国修建的新朝宫。与万里长城、秦始皇陵、秦直道并称为"秦始皇的四大工程"，它们是中国首次统一的标志性建筑，也是华夏民族开始形成的实物标识 。遗址范围东至皂河西岸，西至长安区纪阳寨，南至和平村、东凹里，北至车张村、后围寨一带，总面积15平方公里。 1956年，阿房宫被陕西省列为省级文物保护单位。1961年3月4日，阿房宫被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位 。1991年被联合国确定为世界上最大的宫殿基址，属于世界奇迹。 表 3-4 本工程穿（跨）的生态环境敏感区 序号 名称 行政区划 级别 审批情况 主管部门 分布规模及保护范围 主要保护对象或功能 保护要求 与本工程的位置关系 1 阿房宫遗址 西咸新区 国家级 1956年，阿房宫被陕西省列为省级文物保护单位。1961年3月4日，阿房宫被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位 。1991年被联合国确定为世界上最大的宫殿基址，属于世界奇迹。 国家文物局 阿房宫遗址保护范围： 阿房宫前殿遗址：考古确定范围的四周边界北面外扩300m，南面外扩200m，东、西各外扩200m； 周边上林苑建筑遗址：考古确定范围的四周边界外扩50m。保护范围面积198.40公顷。 阿房宫遗址建设控制地带： 一类建设控制地带范围：阿房宫前殿遗址与上林苑四、五号建筑遗址保护范围外扩200m，面积157.60公顷； 二类建设控制地带范围：阿房宫前殿遗址与上林苑四、五号建筑遗址北至天台三路，西至车城西路，南至一类建控外扩200m，东至车城十一路，面积307.42公顷。 阿房宫遗址景观协调区： 景观协调区东至西三环路为界，西至西安绕城高速路为界，南至昆明路南侧10米，北至东西方向的九道渠为界，面积约852.97公顷。本项目建设区域位于西三环西侧，距离阿房宫遗址景观协调区西边界460m。 文物的历史风貌 一类建设控制地带内建、构筑物限高为8米，二类建设控制地带内建、构筑物限高18米。 本项目穿越阿房宫前殿遗址一类、二类建设控制地带、景观协调区，上林苑一号、二号建筑遗址一类建设控制地带。 经预测，计算得到的运营期红光路A段噪声贡献值到200m处可以满足2类区标准，B段噪声贡献值到245m处可以满足2类区标准，C段噪声贡献值到540m处可以满足2类区标准，因此本项目声环境评价范围为：A段道路中心线两侧200m、B段道路中心线两侧245m、C段道路中心线两侧540m范围内的住宅、学校、医院等。 评价范围内主要环境保护目标见表3-10及附图8。 |
| 评价 标准 | （一）环境质量标准 1、环境空气 项目地属二类空气环境功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 表3-5 环境空气质量标准限值 污染物名称 环境质量标准 选用标准 取值时间 浓度限值 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 TSP 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 2、地表水环境 皂河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准限值见表3-6。 表3-6 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目 Ⅳ类标准值 pH值 高锰酸盐指数 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 总氮 总磷 石油类 6～9 ≤10 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）和《西咸新区声环境功能区划方案》（陕西咸党政办字〔2022〕12号），本项目（东起阿房路，西至沣泾大道）涉及中国国际丝路中心片区和阿房宫片区、阿房路片区，该单元用地规划主要为居住用地、商业用地、娱乐康体用地、其他服务设施用地，属于以商业金融、集市贸易为主要功能需要维护住宅安静的区域，属于沣东新城划分的2类声环境功能区；还涉及西安热电有限责任公司片区，该单元现状为已成规模的商业用地和工业用地，规划用地为一类工业用地和供应设施用地。属于以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域，属于沣东新城划分的3类区域。 当相邻声环境功能区为2类区时，道路边界两侧40米范围内为4a类声环境功能区，道路边界起40m外其余地区为2类声环境功能区。当相邻声环境功能区为3类区时，道路边界两侧25m范围内为4a类声环境功能区，道路边界起25m外其余地区为3类声环境功能区。西户铁路边界两侧35米范围内为4b类声环境功能区，铁路边界起35m外其余地区为2类声环境功能区。 根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发﹝2003﹞94号）评价范围内学校、医院昼间按60分贝、夜间按50分贝要求。 表3-7 声环境质量标准（摘录） 单位：dB(A) 标准名称 声环境功能区 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 60 50 3类 65 55 4a类 70 55 4b类 70 60 《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》(环发[2003]94号) 学校 60 50 （二）污染物排放标准 1、废气排放标准 本项目施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（陕西省地方标准DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值，详见表3-8。 表3-8 《施工场界扬尘排放限值》中“新污染源”标准（摘录） 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理过程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界10m范围内，若预计 无组织排放最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至预计浓度最高点附近。 本项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。 2、废水排放标准 施工期生产废水经集中收集沉淀处理后全部回用，运营期无废水排放。 3、噪声排放标准 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-9 噪声排放标准 dB（A） 标准 标准限值（dB（A）） 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 70 55 4、固废排放标准 本项目生活垃圾排放执行建设部《城市生活垃圾管理办法》（第157号令）；一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 |
| 其他 | 本项目属于城市道路、桥梁建设项目，不涉及总量总量排放，项目无需申请总量控制指标。 |

表3-10  项目评价范围内主要环境保护目标表

| 序号 | 环境保护目标名称 | 所在路段 | 里程范围 | 线路形式 | 方位 | 声环境保护目标预测点与路面高差/m | 距扩建道路边界线（红线）距离/m | 距扩建道路中心线距离/m | 不同功能区户数 | 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况） | 线路图 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2类 | 4a类 |  |  |  |
| 1 | 简家村 | 红光路（阿房路至西三环段） | K0+0.00~K0+340.00 | 地面6车道 | 北侧 | 0 | 5 | 25 | 约450户 | 约50户 | 商住混用，朝南，2~4层平顶，砖混结构，约5000人 |  |  |
| 2 | 石家花园 | 红光路（阿房路至西三环段） | K0+0.00~K0+420.00 | 地面6车道 | 北侧 | 0 | 38 | 58 | 约258户 | 约40户 | 住户，朝南，6层平顶，砖混结构，8栋 |  |  |
| 3 | 红苹果幼儿园 | 红光路（阿房路至西三环段） | K0+0.00~K0+340.00 | 地面6车道 | 北侧 | 0 | 200 | 220 | 1处 | / | 学校，朝南，3层平顶，砖混结构，约50人 |  |  |
| 4 | 加贝小区 | 红光路（阿房路至西三环段） | K0+0.00~K0+340.00 | 地面6车道 | 北侧 | 0 | 112 | 132 | 125户 | / | 住户，朝东，7层平顶，砖混结构，4栋 |  |  |
| 5 | 公园盛景 | 红光路（阿房路至西三环段） | K0+0.00~K0+820.00 | 地面6车道 | 北侧 | 0 | 58 | 78 | 约2000户 | / | 住户，朝南，25/33层，砖混结构，5栋 |  |  |
| 6 | 红光花园 | 红光路（阿房路至西三环段） | K0+0.00~K0+820.00 | 地面6车道 | 北侧 | 0 | 6 | 26 | 约460户 | 约100户 | 住户，朝南，7层，砖混结构，19栋 |  |  |
| 7 | 上林沣苑 | 红光路（阿房路至西三环段） | K0+0.00~K0+820.00 | 地面6车道 | 北侧 | 0 | 56 | 76 | 约100户 | 约15户 | 住户，朝南，26层，砖混结构，1栋 |  |  |
| 8 | 当代嘉宝公园悦 | 红光路（阿房路至西三环段） | K0+0.00~K0+820.00 | 地面6车道 | 北侧 | 0 | 128 | 148 | 约3000户 | / | 住户，朝南，33层，砖混结构，8栋 |  |  |
| 9 | 西安文达学校 | 红光路（西三环立交段） | K0+877.353~K1+281.312 | 地面6车道 | 南侧 | 0 | 15 | 35 | 1处 | / | 学校，朝南、朝北，3/4层，砖混结构，约3000人 |  |  |
| 10 | 东凹里村 | 红光路（西三环立交段） | K0+877.353~K1+281.312 | 地面6车道 | 南侧 | / | / | / | / | / | 商住混用，朝北，砖混结构，2-5层，整村拆迁 |  |  |
| 11 | 凹里小学 | 红光路（西三环立交段） | K0+877.353~K1+742.048 | 地面6车道 | 南侧 | / | / | / | / | / | 学校，2层，3栋，朝北，砖混结构，约200人，整体拆迁 |  |  |
| 12 | 西凹里村 | 红光路（西三环立交段） | K0+877.353~K1+742.048 | 地面6车道 | 南侧 | / | / | / | / | / | 商住混用，2-5层，朝北，砖混结构，约200户，整村拆迁 |  |  |
| 13 | 和平幼儿园 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K3+924.191~K4+218.308 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 28 | 68 | 1处 | / | 学校，2层，朝南，砖混结构，约100人 |  |  |
| 14 | 宇鑫幼儿园 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K3+924.191~K4+218.308 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 76 | 116 | 1处 | / | 学校，4层，朝南，砖混结构，约50人 |  |  |
| 15 | 政府小区 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K3+924.191~K4+218.308 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 32 | 72 | 1栋，约15户 | 1栋，约14户 | 住户，朝南，4层，砖混结构，现有4栋，现共有约57户，拆除2栋，拆除后约有29户 |  |  |
| 16 | 清雅院 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K4+218.308~K4+438.278 | 地面10车道 | 南侧 | 0 | 54 | 94 | 约6户 | / | 住户，朝东，砖混结构，2层，2栋 |  |  |
| 17 | 教师小区 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K4+218.308~K4+438.278 | 地面10车道 | 南侧 | 0 | 5 | 45 | 3栋，约140户 | 3栋，约130户 | 住户，6层，6栋，朝南、朝东，砖混结构，270户 |  |  |
| 18 | 西安双诚补习学校 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K4+218.308~K4+438.278 | 地面10车道 | 北侧 | / | / | / | / | / | 学校，6层，5栋，砖混结构，约300人，全部拆除 |  |  |
| 19 | 西电集团医院沣东院区 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K4+218.308~K4+663.249 | 地面10车道 | 南侧 | 0 | 38 | 78 | 1处 | / | 医院，1号楼住院部11层，2号楼急救中心2层，3号楼6层，4号楼3层，朝北，拆除2号楼，砖混结构，约1000人 |  |  |
| 20 | 慈爱康复医院 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K4+438.278~K4+931.096 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 106 | 146 | 1处 | / | 医院，朝西，砖混结构，3层，3栋，约100人 |  |  |
| 21 | 沣泽佳苑 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K4+438.278~K4+931.096 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 31 | 71 | 4栋，约140户 | 2栋，约70户 | 住户，砖混结构，朝东，6层，6栋，约210户 |  |  |
| 22 | 万福幼儿园 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K4+438.278~K4+931.096 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 56 | 96 | 1处 | / | 学校，朝西，砖混结构，3层，约100人 |  |  |
| 23 | 万福花园 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K4+438.278~K4+931.096 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 33 | 73 | 1栋，约44户 | 1栋，约44户 | 住户，砖混结构，6层，现有4栋，共176户，拆除2栋，拆除后约有88户 |  |  |
| 24 | 嘉欣花园 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K4+931.096~K5+644.356 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 12 | 52 | 15栋，约668户 | 2栋，约89户 | 住户，砖混结构，朝东，6层，17栋，757户 |  |  |
| 25 | 金宇华庭 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K4+931.096~K5+644.356 | 地面10车道 | 南侧 | 0 | 26 | 66 | 2栋，约67户 | 1栋，约33户 | 住户，砖混结构，朝北，6层，3栋，约100户 |  |  |
| 26 | 王寺村 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K3+924.191~K5+644.356 | 地面10车道 | 南侧、北侧 | 0 | 15 | 55 | 约100户 | 约400户 | 商业、住户、工业混合，朝南、朝北，砖混结构，现共有约600户，拆除约100户，2-7层，约6000人 |  |  |
| 27 | 西咸新区沣东新城政务服务中心 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K5+644.356~K6+768.366 | 地面10车道 | 南侧 | -1 | 4 | 44 | 4栋 | 2栋 | 政府机关单位，钢混结构，1栋11层，2栋2层，1栋3层，1栋6层，1栋5层，朝北，约100人 |  |  |
| 28 | 泰和医院 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K5+644.356~K6+768.366 | 地面10车道 | 南侧 | 0 | 8 | 48 | 1处 | / | 医院，砖混结构，8栋，2-5层，朝北，约500人 |  |  |
| 29 | 尔雅公馆 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K5+644.356~K6+768.366 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 22 | 62 | 16栋，约2908户 | 2栋，约364户 | 住户，33层，钢混结构，18栋，朝南，3272户 |  |  |
| 30 | 沣东新城国际医院（在建） | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K5+644.356~K6+768.366 | 地面10车道 | 南侧 | 0 | 8 | 48 | 1处 | / | 医院，在建中，朝北。钢混结构 |  |  |
| 31 | 纪杨村 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K5+644.356~K6+768.366 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 173 | 213 | 约160户 | / | 居住，1~3层平顶，砖混结构 |  |  |
| 32 | 西安交通工程学校 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K5+644.356~K6+768.366 | 地面10车道 | 北侧 | 0 | 176 | 216 | 1处 | / | 学校，3~6层平顶，砖混结构，约15000人 |  | / |
| 33 | 阿房宫小区 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K5+644.356~K6+768.366 | 地面10车道 | 南侧 | 0 | 285 | 325 | 约220户 |  | 居住，6层平顶，砖混结构，约770人 |  | / |
| 34 | 沣东实验小学 | 红光路（广场西环路至沣泾大道段） | K5+644.356~K6+768.366 | 地面10车道 | 南侧 | 0 | 386 | 406 | 1处 | / | 学校，6层平顶，砖混结构，约3500人 |  |  |
| 备注： 为本工程环境保护目标； 为拟拆迁住户，不作为运营期声环境保护目标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为红光路拓宽提升改造项目，其对环境的影响主要表现在施工期，施工期产生的主要污染因素为废水、废气、噪声、固废、水土流失及植被破坏等。 本项目征地拆迁工作由各街道办事处负责，本次环评表不对其建筑物拆除产生的废水、废气、噪声、固废等进行评价分析。 1、施工期废气 本项目全线采用沥青混凝土路面，工程施工过程对环境空气产生的主要污染物为施工扬尘、沥青烟和施工机械和运输车辆排放一定量CO、NOx 以及未完全燃烧的碳氢化合物THC。 （1）施工扬尘 本项目扬尘产生过程为施工扬尘以及车辆运输过程产生的道路扬尘。扬尘控制的责任范围为施工区及项目施工区进出口等。 ①施工扬尘 本项目在建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地产生的扬尘，施工扬尘主要为以下几个方面： a土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘； b建筑材料如水泥、白灰、砂等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； c运输车辆进出造成地面扬尘； d建筑垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘； 在施工阶段，产生扬尘的作业主要沟槽开挖、回填、弃土运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。经类比分析，施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3，会对周围环境产生一定影响。 ②道路扬尘 运输物料和土石方的运输车辆在行驶过程中将产生道路扬尘，造成二次扬尘污染。 （2）沥青烟 本工程道路采用沥青混凝土路面，施工现场未设置沥青拌合站，直接采用商品沥青混凝土，在沥青铺设过程中，由于热油蒸发而产生将产生少量沥青烟气，含有THC、TSP和苯并[a]芘等有毒物质，对操作人员和周围居民的身体健康将造成较小的损害，而且这种影响只是在路面铺筑沥青混凝土阶段，对周围的影响较小，这种影响随着施工的结束而终止。 （3）施工机械废气 在施工现场所用的大中型设备和车辆中，主要以柴油、汽油为动力，运输车辆和施工机械运行过程中排放的燃油废气，其主要污染物有CO、NO2、THC以及少量烟尘等。施工机械设备和车辆排放的燃油尾气会导致施工区域环境空气质量下降。燃油废气的特点是排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，对其不加处理就可达到相应的排放标准，对环境空气质量的影响相对较小。 2、施工期废水 废水主要来源于生活污水、运输车辆和施工机械冲洗废水、地表径流。 （1）生活污水 施工期生活废水来源于施工工人，施工高峰期民工数为50人左右，均为附近村民，生活设施依托附近村庄生活设施。 （2）施工废水 项目施工机械设备和运输车辆的维修和清洗产生的废水中主要含有SS和石油类污染物。产生量约为50m3/d，SS浓度为1000~3000mg/L，石油类浓度可达10~30mg/L，废水具有悬浮物浓度高、水量少、间歇集中排放的特点。 （3）地表径流 雨水冲刷运输车辆、施工机械设备以及裸露的地表土层，将使地表径流中石油类和SS浓度增加，地表径流通过进入地表水环境后，会对地表水环境产生一定的不利影响。 3、施工期噪声 本工程建设施工阶段的主要噪声来源于施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射噪声，根据预测结果可知，本工程施工机械设备昼间各施工阶段敏感点处均出现昼间超标现象，因此环评要求，施工过程中应该严格按照相关法律法规要求，采取围挡隔声、选用低噪声机械设备、避免高噪声设备同时作业等综合降噪措施，同时采取夜间不施工措施，有效减轻项目施工期对周围声环境产生的污染影响，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响。 具体内容详见声环境影响专项评价。 4、施工期振动 振动影响主要发生在施工期，包括道路施工振动和桥梁打桩振动。在施工现场，随着工程进度和施工工序的更替会产生不同程度的机械振动，这种振动具有突发性、冲击性和不连续性等特点，容易引起人们烦躁，甚至造成某些振动危害。道路施工主要振动的机械有振动式压路机、平地机、装载机和摊铺机等，其中振动式压路机的影响尤为突出。公路、桥梁施工振动是一种短期行为，但为减轻对沿线居民房屋的危害，建设施工单位应采取必要的振动控制措施，根据施工现场情况控制施工点与民房的距离，降低施工振动的不利影响。 5、施工期固废 本项目施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾和职工生活垃圾。 （1）生活垃圾 施工作业人员约50人，生活垃圾量共为0.44kg/d·人，总计22kg/d。 （2）施工建筑垃圾 施工建筑垃圾主要为路线平整清障及现有道路拆除过程产生的建筑垃圾，以及施工清表过程中产生的施工建渣。 6、土壤及地下水 为防止施工对土壤及地下水造成污染，在开挖施工中，应保持作业地段的清洁，避免污水和污物进入排洪沟基坑，要防止降水结束、地下水回升后造成的地下水水质恶化；施工区内实施“雨污分流”；对施工企业严加管理，将开挖的土方尽快归位，严禁雨季，特别是大雨天施工，以杜绝施工机械的石油类和悬浮物进入土壤和地下水体污染地下水或土壤。 7、施工期生态环境影响 公路建设对生态环境影响大部分发生在施工期，施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是主体工程占用和分割土地、改变土地利用性质、使沿线耕地减少、植被覆盖率降低等；路基的填筑与开挖施工破坏了地表植被和地形、地貌，在一定时段和一定区域将造成水土流失，土壤肥力和团粒结构发生改变；工程活动打破了原有的自然生态和环境，还会对评价区的动植物生长、分布、栖息和活动产生一定不利的影响。 （1）工程占地 项目总占地面积约31.75ha，均为永久占地。土地利用现状为住宅用地、交通运输用地，工程占地使土地资源受到影响，将改变土地的利用性质。 （2）水土流失 本项目建设过程中，开挖填筑、路基建设、物料堆放等是造成本工程破坏原地表土壤、植被等水土保持设施的主要因素，项目的建设将使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，开挖后裸露地表在如遇降雨，将引起水土流失。施工过程中有以下常见的造成水土流失情况。水土流失的主要危害表现在以下方面： ①扩大侵蚀面积，加剧洪涝灾害 工程扰动地表面积较大，扩大和增加了原本侵蚀严重的水土流失面积。如果在施工过程中不加以治理和防护，势必加剧这一区域水土流失，并可能会给主体工程的安全带来不稳定因素。如建设过程中乱挖乱填，不采取有效防治措施，必将损坏原农田灌溉渠系，影响公路运输，给地区生态环境建设造成一定影响。 ②破坏地表植被，促发土壤侵蚀 当地表植被遭到破坏后，土壤结构亦受到不同程度的损害，土壤抗侵蚀能力减弱。在丘陵沟壑区，坡面集流将会冲毁具有水土保持功能的地埂、田坎，增加单位面积细沟和切沟数量，有进一步发育演变为冲沟的可能。 （3）阿房宫遗址 本项目需穿越阿房宫遗址保护一类、二类建设控制地带、景观协调区，上林苑壹号、二号建筑遗址一类建设控制地带，周边环境以公园绿地为主，景观环境较好。环评要求项目开工前进行文物勘察，取得国家文物局相关批复后方可开工建设；施工期严格控制施工范围，施工范围应严格限制在阿房宫遗址保护区范围外，禁止随意扩展施工范围。 8、施工期生态环境影响 项目选址位于阿房宫遗址南侧，属城市建成区。本项目需穿越阿房宫遗址保护一类、二类建设控制地带、景观协调区，上林苑壹号、二号建筑遗址一类建设控制地带。 项目施工期植被破坏会对遗址的景观环境产生一定的影响；施工中产生的污水、噪声及扬尘对遗址产生影响。 施工期严格控制施工作业带范围和施工强度，划定必要的保护范围，严格设定施工边界，进行围挡施工、设置警示标志，合理调配土石方，严禁乱取乱挖，并进行绿化。施工结束后，应恢复原地貌，建筑垃圾及时清运，并采取绿化等措施及时修复受到影响的周边环境景观，做好环境整治。 施工期选择低振动设备，以避免振动影响周围环境。施工车辆，特别是重型运输车辆的运行通路，避免穿越文物保护范围。 施工过程中产生的废水，经沉淀处理后回用，禁止将施工废水和生活污水排入遗址。在运输易产生扬尘的建筑材料时，运输车辆应加盖蓬布，且经常向施工场地和路面洒水，减少扬尘。施工期选用《低噪声施工设备指导名录（第一批）》中的低噪声设备，减少噪声及振动影响。 施工期采取以上措施后，对阿房宫遗址影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程为道路工程，主要环境影响在施工期。运营期主要环境影响如下： 1、营运期地表水环境环境影响分析 （1）道路运营对地表水影响分析 道路工程运营期对水环境的污染主要为路面雨水径流及雨水泵站收集的雨水。雨水中污染物主要是悬浮物、石油类等，来源于车辆在营运过程中滴漏的油类物质，轮胎与路面摩擦产生的橡胶微粒，车辆排放废气中的颗粒物质，运输货物中飞扬的微粒物质等，其浓度取决于交通量、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等多种因素，由于影响因素变化性大，随机性强，偶然性高，很难得出一般规律和统一的测算方法供采用。另外，地面雨水污染属于面源污染范畴。晴天时污染物在地面累积，降雨时随着地表径流而排放，具有面源随机性间歇式排放的特征。 本项目运营期雨水径流经公路两侧排水系统进入市政雨水管网，其中A段排入皂河，B段经雨水泵站提升至皂河，C段经雨水泵站提升后排入太平河。本次环评建议加强管理，加强巡查，保证边沟等排水系统运行良好。可以确保排水设施的有效性，采取上述措施情况下。对地表水环境影响较小。 2、营运期环境空气影响分析 运营期环境空气影响主要来自于车辆尾气和极少量的道路扬尘。本工程道路扩建完成后，汽车尾气中的CO、NOx对沿线环境空气质量有一定影响，敏感点受汽车尾气中的NO2污染的程度与汽车尾气排放量、气象条件有关，同时还与敏感点同路之间水平距离有较大关系，即交通量越大，污染物排放量越大；相对距离路越近，污染物浓度越高；风速越小，越不利于扩散，污染物浓度越高；敏感建筑处在道路下风向时，其影响程度越大。 道路为开放式的广域扩散空间，且单辆汽车为移动式污染源，整个道路可看作很长路段的线状污染源，汽车尾气相对于长路段来说，扩散至道路两侧一定距离的敏感点处的NO2浓度较低，一般在道路两侧20m处均可达到环境空气质量一级标准浓度，汽车尾气对道路两侧敏感点的影响很小。 项目建成后路面宽阔平整，将较大程度的改善区域通行条件，减少车辆加减速次数，减少车辆沿途遗洒，车辆行驶较稳定，均能减少地表二次扬尘和汽车尾气产生量。随着道路沿线绿化工程的实施，多种植适合当地环境条件的绿化物种，这样既可以净化吸收车辆尾气中的污染物，减少大气中粉尘，又可以美化环境和改善道路沿线景观效果；加强对道路的养护和清扫，确保路面平整和清洁；加强宣传与管理，确保过路运输车辆对散状物料覆盖，对沿途大气环境的影响较现状道路有较大程度的改善。 3、营运期噪声污染 交通噪声是由来往的各种车辆所产生，机动车噪声包括各种不同噪声的综合声源，含发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机构噪声和制动噪声等。在上述噪声中，发动机噪声是主要污染源。交通噪声的大小，不仅与车速有关，而且与车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物等诸多因素有关。 根据噪声预测，A段：按4a类标准，本项目A段沿线运营期昼间噪声近、中、远期达标距离分别为距道路中心线11m、11m、12m；夜间噪声近、中、远期达标距离分别为距道路中心线51m、63m、69m。按3类标准，本项目A段沿线运营期昼间噪声近、中、远期昼间达标距离分别为距道路中心线19m、19m、20m,夜间噪声近、中、远期达标距离分别为距道路中心线51m、63m、69m。按2类标准，本项目A段沿线运营期昼间噪声近、中、远期昼间达标距离分别为距道路中心线33m、37m、38m,夜间噪声近、中、远期达标距离分别为距道路中心线136m、168m、184m。 B段：按4a类标准，本项目B段沿线运营期昼间噪声近、中、远期达标距离分别为距道路中心线17m、18m、19m；夜间噪声近、中、远期达标距离分别为距道路中心线91m、93m、107m。按2类标准，本项目B段沿线运营期昼间噪声近、中、远期昼间达标距离分别为距道路中心线50m、58m、62m,夜间噪声近、中、远期达标距离分别为距道路中心线211m、218m、245m。 C段：按4a类标准，本项目C段沿线运营期昼间噪声近、中、远期达标距离分别为距道路中心线41m、42m、44m；夜间噪声近、中、远期达标距离分别为距道路中心线201m、222m、239m。按2类标准，本项目C段沿线运营期昼间噪声近、中、远期昼间达标距离分别为距道路中心线125m、137m、140m,夜间噪声近、中、远期达标距离分别为距道路中心线461m、501m、540m。 敏感目标处：①营运近期：4a类区敏感点等效连续A声级预测值昼间均达标；4a类区敏感点等效连续A声级预测值夜间均不达标；3类区敏感点等效连续A声级预测值昼夜间均达标；2类区敏感点等效连续A声级预测值昼夜间均不达标。 ②营运中期：4a类区敏感点等效连续A声级预测值昼间均达标；4a类区敏感点等效连续A声级预测值夜均不达标；3类区敏感点等效连续A声级预测值昼夜间均达标；2类区敏感点等效连续A声级预测值昼夜间均不达标。 ③营运远期：4a类区敏感点等效连续A声级预测值昼均达标；4a类区敏感点等效连续A声级预测值夜均不达标；3类区敏感点等效连续A声级预测值昼间达标、夜间不达标；2类区敏感点等效连续A声级预测值昼夜间均不达标。 具体见噪声专项评价。 4、营运期固体废物 营运期固体废物主要为道路沿线过往行人车辆产生的生活垃圾，产生量较少，在两侧设置生活垃圾桶，分类收集后由环卫部门统一清运，经合理处置后运行期固体废物对沿线环境影响较小。 5、营运期生态影响 本项目工程建成后，绿化带和行道树等景观绿化工程也随之实施。道路运营期应加强沿线植被管理，及时进行绿化植物的补种、修剪和维护，使绿化植被茂盛美观，改善道路沿线景观效果；按设计要求完善水土保持各项工程措施、植物措施。科学合理地实行花草类和乔灌木相结合的立体绿化格局。 6、环境风险分析 本工程跨越皂河及太平河，皂河为IV类水体，太平河为纳污渠，危险品运输车辆在立交上通行，如果发生危险品运输车辆事故，导致危险品泄漏排入水体或者整车落入河中，将在一定程度上污染河水水质，对下游用水产生较大影响。 项目运营期危险品运输车辆发生可能引起水体污染的重大交通事故的概率比较低，但这种小概率事件的发生是随机的，也是客观存在的，为杜绝此类事故发生，必须采取相应的管理措施，降低事故发生概率，并制定风险防范措施，编制环境应急预案。 为防止车辆掉入河中，在桥梁的设计过程中应对防撞护栏进行强化加固，并设置防侧翻设施。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 拟建工程位于陕西省西咸新区沣东新城，起点位于阿房路，终点在沣泾大道，路线全长4.74km。 根据《西咸新区自然资源和规划局（沣东）工作部关于中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目红光路拓宽提升改造（阿房路至沣泾大道）市政工程项目用地预审与选址的意见》已同意本项目的用地预审与选址。 本项目对现有红光路进行道路提升改造，不涉及重新选址选线。项目道路拓宽时，避让了阿房宫文物遗址保护范围，位于阿房宫前殿遗址及上林苑四号、五号建筑遗址一类建设控制地带、二类控制地带、景观协调区。本工程改扩建红光路，采用地面层“主干道”的通行形式，满足文物保护管理限高要求，项目施工时，环评要求将施工作业带严格控制在道路红线范围内，不破坏文物保护单位的历史风貌。目前正在办理文物主管部门的意见，环评要求，在未取得相关部门手续前，不得开工建设。 项目所涉及的环境问题可通过采取一定的措施予以减缓、防范。营运期污染物主要为汽车尾气、雨水径流和交通噪声，通过采取有关措施后，不会对区域环境产生明显不利影响。 因此，从环保角度，项目选址选线是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 施工期废气治理措施 在道路施工过程中，对环境空气产生的主要污染物为施工扬尘、沥青烟和施工机械废气。 1.1施工扬尘 施工扬尘包括施工场地扬尘和运输道路扬尘。 为了进一步改善环境空气质量，加强施工扬尘污染控制，本项目应严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》、《陕西省大气污染防治条例（2019 年修正）》、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等相关政策要求，制定如下污染防治措施： （1）施工现场围挡 1）施工现场应沿四周连续设置封闭围挡，围挡设置应安全可靠。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m；一般路段围挡高度不应低于1.8m；进行绿化迁移、人行道铺装等占道作业施工的，应采用移动围挡或者高度不低于1m围档打围。距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，并应采取交通疏导和警示措施。 2）严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度，视屏监控、扬尘在线监测系统联网管理。 3）围档颜色应和周边建筑、城市道路等风格相统一。外侧设置的公益广告或工程信息公示栏应做到整体布局协调、整洁美观，落尘当定期清洗。 4）围档底部应当密封，不得有泥浆外漏。 5）禁止倚靠围挡墙堆放物料、器具等。 6）围挡顶端应设置喷雾装置和警示顶灯，喷雾喷头水平间隔不大于5m，喷射水雾方向应向工地内部倾斜。 7）施工单位应同建设、监理单位对围挡进行验收，验收合格后方可使用，并定期巡查，恶劣天气条件下必须进行重点检查。 8）工程结束前，不得拆除施工现场围挡。做好围挡维护工作，出现破损及时更换。 （2）车辆冲洗设施 1）施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、挡水带、三级沉淀池（池体容积≥4m³），冲洗设施宜采用冲洗平台及设立循环用水装置。 2）因受场地等条件因素影响，不具备设置自动冲洗设施的工地出入口，应配备高压水枪的人工冲洗设施，冲洗设备额定压力不小于15Mpa，出水量应不低于0.25L/S。 3）出场车辆应冲洗干净，车身外部、车轮、底盘处目视不得粘有污物和泥土，严禁带泥出场。 4）车辆冲洗应注意安全，设专人负责对出场车辆清洗和登记，定期清理排水沟、沉淀池，确保场区无积水，防止污水外溢污染道路。 5）冲洗设施应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。 （3）湿法作业 1）施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外；作业区目测扬尘高度小于0.5m；非作业区达到目测无扬尘的要求； 2）基坑土方开挖时，应在基坑四周设置雾状固定喷淋装置，喷头水平间距不大于 5m，设置于临时防护架上。对于基坑周边固定喷淋装置无法覆盖的中心区域和其他场平工程，应增设移动式雾炮。施工现场每10000m2占地面积设置移动式雾炮不得少于1台。 3）施工现场进行清理、拆除、切割、开挖等作业时，应在密闭空间进行或采取洒水喷淋等湿法作业法进行施工，防止微尘、碎屑、纤维飘散。 （4）车辆密闭运输 1）施工单位应当建立工程渣土（建筑垃圾）运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，使用合规车辆，加强对渣土运输车辆、人员管理； 2）施工现场渣土运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。 3）建渣及渣土运输单位应安排专人对其运输车辆及运输沿线进行巡视，确保车辆按核准的线路、时间行驶，并运送到核准的处置地点，不得随意变更、随处倾倒。 4）施工道路作为社会道路通行机动车的，施工单位应每天派专人进行清扫，随时洒水降尘。 5）施工现场应建立和完善出入口保洁和管理制度，专人负责清洗和登记、监督管理工作，确保出场车辆符合要求，不污染城市道路。 综上所述，建设单位采取以上防治措施，加强施工管理，将有效抑制扬尘产生，防止施工扬尘对周围敏感目标和区域大气环境的影响。 （5）加强管理、合理规划 加强与当地交通管理部门的合作，施工物资运输应进行合理的规划，同当地相关部门进行协调以避免现有道路的交通堵塞。制定合理的运输方案和运输路线，尽量减少从村庄附近经过，以减少施工车辆对村民的干扰和污染影响。 1.2施工机械废气 施工期运输建筑材料的车辆及施工机械多为大动力柴油发动机，将排放一定量的燃油尾气，排放的主要污染物为CO、NO2、总烃等。本项目施工过程中涉及的非道路移动施工机械设备应严格采取和落实以下措施，有效控制施工机械设备尾气中污染物的产生和排放。 ①所用油品质量满足国家相关标准要求，提升油品，使用烯烃、芳烃、多环芳烃较低的油品； ②加强各施工机械排放检测和维修，确保各施工机械运行过程中污染物排放满足国家及地方有关标准限值要求；根据《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知，要求2023年底前完成企业内部国三及以下排放标准柴油货车和国一及以下排放标准非道路移动工程机械淘汰工作。2025年底前，全市淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械。 ③施工期所用的各施工机械必须按照国家及地方要求，进行挂牌登记。另外，本项目施工期所用大型施工机械较为分散，并处于露天环境，有利于尾气扩散。 因此，施工过程中，运输车辆及机械设备排放的尾气会对区域大气环境造成一定的污染影响，但由于运输汽车及施工机械设备尾气排放量相对较少，且为间歇、无组织排放，另外，大型施工机械较为分散，并处于露天环境，有利于尾气扩散，因此，本项目施工过程中，加强运输车辆和施工机械管理，其排放的尾气对大气环境产生的污染影响程度相对较小，且随着施工期的结束而逐渐消失。 1.3沥青烟 ①本项目所需的沥青采用统一订购和配送，不进行现场拌合。沥青运输过程中采用封闭式运输，一方面可以有效降低运输过程中沥青烟对沿线大气环境产生的污染影响，同时，也可以确保运输的沥青不会随意洒落。因此，本项目沥青烟主要来源于路面铺设过程。 ②本项目沥青摊铺采用一次摊铺成型，并在铺设过程中严格注意控制沥青温度，摊铺选择在二级以上的风力条件下进行，通过采取以上措施可以有效控制沥青烟的产生，并在风力较大的条件下摊铺，大气扩散条件较好，有利于沥青烟的扩散。另外，为了进一步降低项目施工过程中沥青烟产生的污染影响，还可以采取调整施工时间、路段临时封闭等措施。 2、施工期废水治理措施 废水主要来源于生活污水、运输车辆和施工机械冲洗废水。 2.1施工期生活污水 本项目不设施工营地，项目部办公食宿租用周边住宅，施工人员均为附近村民。施工期间产生的生活污水依托附近居民的污水处理设施收集处理后，排入现有市政污水管网。 2.2施工废水 工程建设施工产生的生产废水，主要来源于施工机械以及施工运输车辆的冲洗废水，该废水中主要含泥沙等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性；环评要求施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、挡水带、三级沉淀池，冲洗设施宜采用冲洗平台及设立循环用水装置。施工器械及车辆出入需进行冲洗，冲洗废水经沉淀后全部回用，不外排。同时工程区内不设汽修厂，施工期的机械修理依托附近汽修厂解决，因此工程区无机械修理废水排放。 3、地下水及土壤保护措施 在项目施工期，可能影响地下水水质的因素主要是施工过程中的各种施工废水所含的油污下渗进入地下，对地下水水质和土壤产生影响。 工场地内堆放的各种建筑材料、施工废弃物以及机械漏油在雨水的冲刷下可能导致污染物下渗进入地下，造成地下水和土壤污染。但该部分油污较少，且容易浮于泥浆之上而被带走，因此，在防范得当的情况下，油污和各种废料对地下水及土壤产生的影响较小。 因此，本项目施工期对区域局部地下水及土壤环境产生的影响很小。 4、施工期噪声治理 为减小本项目施工过程中产生的施工噪声对周围声环境的污染影响，本项目施工过程中，应严格按照相关法律法规要求，并认真落实各项施工噪声污染防治措施。 环评提出以下要求： （1）施工设备选用符合国家标准的低噪声设备并加强对设备的维修保养、优化施工布局、夜间（22：00～6：00）禁止高噪声机械施工作业、采取必要的临时防治措施（如声屏障等）、必须连续施工作业的工点施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 （2）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 （3）工程施工前应公开张贴告示，告知工程名称、工程内容、施工作业方式、施工时间、拟采取的降噪措施以及声环境影响的大致程度和范围，请受影响民众的监督及谅解。 （4）合理安排运输车辆的运输时间、路径，在途经沿线的居民敏感点路段时， 应减速慢行、禁止鸣笛。 （5）施工布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生；在靠近本项目声环境保护目标时可以采取临时性的降噪措施，如设置简易隔声障。 （6）施工期间在夜间22时至凌晨6时应禁止打桩机、空压机等高噪声设备施工和倾倒、装卸砂卵石料等。 （7）加强对居民点路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。 （8）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 综上所述，本项目施工期噪声对周围环境影响不大，施工期噪声影响将随着施工期结束而消失，在认真落实环评提出的降噪措施后，本项目对声环境影响较小。 5、施工期固体废弃物治理措施 本项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑施工垃圾 本项目施工期建筑施工垃圾，及时运往市政建渣场，对周边环境影响较小。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾由施工单位采取袋装后集中运往生活垃圾指定堆放地点，再由环卫部门处置，对周边环境影响很小。 由上分析可以看出，本项目产生的固废去向明确，有效地防止了固体废弃物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响。 6、施工期生态环境保护措施 根据现场勘查，项目区未发现有国家重点保护植物和古树名木的分布。建设单位拟采取以下生态环境保护措施： （1）施工人员进场后，立即进行生态环境保护教育，严格施工纪律，不准踩踏、损毁征地范围之外的植被，施工人员在施工过程中文明施工，自觉树立保护生态环境的意识； （2）施工应遵循在施工用地红线范围内进行的原则，禁止施工人员进入占地红线以外设立临时施工场所、砍伐树木，施工车辆和人员活动尽量在固定区域，尽量缩小施工作业带宽度，减少施工区以外地表植被的碾压和破坏； （3）合理安排施工计划，施工时严格按照设计要求进行开挖，尽量减少开挖面，从而减少植被破坏； （4）工程建设过程中，除规划占地外，不得随意开挖、填埋、毁坏道路沿线现有植被； （5）施工期采取围挡、苫盖等水土保持措施和扬尘污染防治措施，避免不必要的水土流失和生态影响； （6）施工作业利用现有道路，沿现有道路行驶，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道； （7）加强施工道路洒水，运输车辆严格落实加盖篷布等降尘措施，从而避免施工道路扬尘对周围植被的影响； （8）本项目工程施工结束后，按照景观绿化工程实施方案，进行景观绿化工程建设。 本工程位于城市建成区内，对植被覆盖面积及其覆盖率、生物量影响较小。施工期对生态环境的影响是暂时性的，主要是受临时占地的影响，采取植被的保护和加速植被恢复措施，能够减轻这种不利影响。 7、施工期对阿房宫遗址保护措施 在整个施工期和运营期，都应建立日常监测机制及突发事件应急机制，确保文物古迹的安全，并积极接受当地文物行政管理部门的监督和指导，一旦出现突发性的危及文物安全和文物保护工作秩序事件，迅速通知当地文物行政管理部门，在其指导下，妥善处理好文物保护工作。 （1）优化施工措施 ①优化路基边坡土石方开挖方式，减少振动和噪音影响。 ②工程范围内，设置完善的永久和临时排水系统，避免汇水或施工污水影响环境。 ③对路基边坡尽量采用绿色防护措施，防止水土流失、美化周边环境。 （2）优化施工组织 ①项目开工前，施工单位必须与相关管理部门取得联系，应严格限定施工范围，将工程建设对该地区影响降低到最低程度。确保施工人员不会越界施工，尽量减少破坏原有土地，降低水土流失程度。 ②科学的施工现场布局是降低施工振动的重要途径，应在保证施工作业的前提下，固定作业场地、施工场地的布局尽量远离文物保护范围。 ③运输车辆严格按照指定运输道路行驶，禁止穿越文物保护范围。 ④施工选用低振动设备。 ⑤合理调配土石方，严禁乱取乱挖。临时堆土区采取苫盖措施。 ⑥施工结束后，应恢复原地貌，建筑垃圾及时清运，并采取绿化等措施及时修复受到影响的周边环境景观，做好环境整治。 ⑦为了有效地控制施工振动对文物遗址的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理，严格执行国家和沿线省、市的有关法律、法规、条例，施工单位应主动接受当地主管部门的监督和管理。 ⑧科学管理、做好宣传工作和文明施工在保证施工进度的前提下，倡导科学管理；做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工振动的加重。 ⑨施工过程中产生的废水，应采取集中进行沉淀处理。 ⑩施工期间应避免在周围居民休息时间内作业；在运输易产生扬尘的建筑材料时，运输车辆应加盖蓬布，且经常向施工便道路面撒水，减少扬尘。 （3）加强项目施工过程中的文物保护 ①宣传文物保护法，在文物保护边界处设置警示标志标语，以提高施工人员的文物保护意识。 ②开工前施工单位须对所有施工人员进行宣传和强调文物保护工作。 ③在工程施工过程中遇到文物现象，施工部门应立即停止施工、保护现场并报文物主管部门，制定并采取必要的文物保护措施。 ④施工期严格划定施工作业带范围，任何单位或个人发现文物，不得移动和收藏，承包人应保护好现场，防止文物流失，并暂时停止作业，立即上报当地文物保护部门，避免施工对文物产生不利影响。 由于项目在阿房宫前殿遗址及上林苑四号、五号建筑遗址（以下简称“遗址”）一类建设控制地带内建设，不进入阿房宫遗址保护范围，尽量减小了对遗址及周围环境的破坏影响。文物资源不可再生，建议工程建设单位在道路挖方过程中切实保护可能涉及的古代文化遗产，如有其它发现，请及时与文物行政主管部门联系，经文物部门处理后方可继续施工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废水 本项目运营期收水范围内地面雨水径流经公路两侧雨水管网及雨水泵站，最终汇入太平河、皂河。环评建议设置采取以下措施： ①加强道路日常维护管理，定时进行路面卫生清洁工作。 ②加强交通管理，防止道路上车辆漏油和货物洒落在道路上，造成沿线地面水体污染；装易起尘散货物料时，必须加蓬覆盖方能上路，防止物料散落形成径流污水影响水质。 ③定期检查清理道路的雨水排水系统，保证畅通，保持良好的状态。 ④完善海绵城市设计，本项目拟采取人行道采用透水铺砖，路侧带设计为生态树池。达到技术标准：年径流总量控制率为85%，3年一遇不积水，100年一遇不内涝。 采取上述措施情况下，对地表水环境影响较小。 2、大气 本环评建议项目在营运期应严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，并严格落实本次环评提出的污染防治措施： 加强公路营运管理，减少车况不佳车辆、散装未遮盖运输车辆上路； 加强道路沿线的绿化设计，选择枝叶茂密、吸尘降噪作用良好的本地树种进行绿化，缓解汽车尾气和扬尘污染。这样既可以净化吸收车辆尾气中的污染物，衰减大气中总悬浮微粒，又可以美化环境和改善公路沿线景观效果。 综上，在加强管理、落实各项污染防治措施的基础上，项目在营运期不会对当地大气环境产生明显影响。 2、声环境 项目为线性工程，运营期采取加强道路交通管理，加强道路养护等措施、设置安全设施等措施，减少车辆噪声对沿线声环境敏感点的影响，具体内容详见声环境影响专项评价。 4、固体废物 道路本身不产生固体废物。运营期固体废物主要包括降尘、载重汽车散落的固体废物，以及行人随意丢弃的垃圾废物。道路建成后，市政部门应委派专人负责清理。采取以上措施处置后，项目建成后固体废物对环境周围环境影响较小。 5、生态环境 本项目为城市道路建设，道路建成运行后汽车尾气和扬尘会对道路沿线两侧绿化带产生一定的影响。 （1）本项目将对工程道路两侧做好绿化工作，选择适宜的植被、树种进行多层次的绿化。人行道绿化设计为：上层乔木种植国槐，种植间距6m；下层种植雀舌黄杨篱。机非分隔带绿化设计为：上层乔木种植日本晚樱，种植间距3m，下层种植海桐篱。中央分隔带绿化设计上层乔木规则式种植桂花，种植间距5m，下层对半形式种植雀舌黄杨、金森女贞。中央分隔带端头绿化设计上层种植造型黑松、银杏，中层组团式种植独杆紫荆，下层种植红叶石楠球进行点缀，搭配景石进行点缀。 （1）加强绿化植被的培育和管理，配备专业人员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。增强项目所在区域水土保持功能，改善项目所在区域的生态环境； （2）加强管理和宣传教育，禁止破坏项目沿线绿化。 6、环境风险防范措施 （1）严格执行国家和行业部门颁发的危险货物运输相关法律法规及规范要求； （2）对于危险品运输采取严格管理措施，要求运输车辆证照齐全，拥有危险品运输资质，车体配备明显的危险品车辆标志； （3）危险品运输车辆采取限速措施，同时在特殊路段设置防护及安全警示标志。 |
| 其他 | 1、环境管理 为了有效地保护本项目所在地的环境质量，减轻本项目施工期外排污染物对周围环境质量的影响，在施工期间，建设单位应建立和健全环境管理和监控制度。 （1）建设单位应会同施工单位组成施工期环境管理临时机构，加强对施工过程的环境管理、环境监测与监督控制工作。 （2）制定科学合理的施工计划。采用集中力量、逐段施工的方法，减少施工现场的作业面、缩短施工周期，减轻建筑施工对局部环境的影响。 （3）按照本评价提出的污染防治措施，对施工噪声和施工扬尘进行污染控制。 （4）在施工地段设置监控点，对建筑施工场界噪声和施工扬尘进行监测，及时掌握施工过程的污染排放状况，采取进一步污染控制措施。 （5）及时清理施工现场的弃土、弃渣，减少水土流失，防止二次污染。 （6）制定施工过程的环境保护制度，同时制定出具体的实施计划和要求，做到专人负责，有章可循，以便于进行监督、检查、落实施工期的各项污染防治措施，保护施工场地及其周围的生态环境。 2、环境监测 （1）环境监测目的 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： ①定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家和地方规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； ②分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； ③协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 （2）环境监测计划 本项目环境监测计划分施工期和运行期，要求委托有资质的专业单位进行监测。本项目污染源与环境监测计划见表5-2。 表5-2 环境及污染源监测计划表 时段 项目 监测 项目 监测点位置 监测时间与频次点数 控制指标 施工期 环境空气 TSP 施工场地主导 风向下风向污 染最重区域场 界 施工期监 测1次 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 声环境 Leq（A） 根据施工进度， 对噪声大的工 序处的敏感点 监测3个点/施 工场界外1m 施工期监测2日，昼、夜各监施工期测1次 敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》噪声排放限值 运营期 声环境 Leq（A） 道路沿线声环境保护目标不少于3处 每年监测1次，每次1天，每 天昼夜各监测1次 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类、4a类标准 环境空气 PM10 CO、NOX 道路沿线敏感点1处 每年监测1 次，每次3 天，每天1次 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 环保投资 | 本项目总投资170537.21万元，环保投资456万元，占总投资170537.21万元的0.27%，环保措施及投资估算一览表见下表。 表5-1 建设项目环保投资估算表 时段 项目 内容 数量 投资（万元） 施工期 废气 围挡、物料遮盖、车辆冲洗，物料、土方等密目网覆盖 1批 100 洒水车 1辆 15 废水 设置临时沉淀池 1处 20 依托沿线当地排水系统 / 0 噪声 施工场地设置围挡；选用低噪声施工设备并加强对机械设备的维护 若干 50 固废 建筑垃圾的清运处置 / 50 生态 施工裸露地表注意随时密目网覆盖；施工结束后进行道路的绿化恢复工作 1批 110 运营期 废气 定期清扫、日常洒水抑尘；加强道路的养护 / 30 噪声 设置禁鸣标志、桥梁设置声屏障等 / 46 固废 设置垃圾桶 1批 15 生态 绿化维护（浇水、修剪等） / 20 合计 456 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①临时堆场防护（施工现场按要求设置编织袋土埂、临时排水沟、防雨布等）。 ②加强管理，做好施工场地动植物的保护工作。 ③施工期临时占地尽量选择在道路用地范围内。 | 按要求严格落实，恢复率100% | 侧分带及道路两侧设置绿化带，加强植被保护及恢复，并做好水土保持措施 | 植被恢复及绿化效果达到要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀池沉淀后回用；生活污水依托沿线现有生活污水处理系统，排入市政污水管网。 | 施工废水经沉淀池处理后回用，不外排，生活废水妥善处置。 | 地面雨水径流经公路两侧雨水管网汇入太平河、皂河。 | 地面雨水径流进入公路两侧雨水管网 |
| 地下水及土壤环境 | 修建市政雨污水管网，加强管理防止油污泄漏。 | 对地下水及土壤影响较小。 | 加强交通管理；加强排水渠日常检查和维护。 | 影响小。 |
| 声环境 | 理安排施工时间，合理布局机械设备，布置施工围挡。采用低噪声施工设备，加强机械维修保养，禁止夜间及休息时间高噪声机械施工，避免休息时间及夜间运输，并按照指定路线运输。 | 《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-2011） | 减速、限速标志，禁止鸣笛，道路路面采用低噪声筑路材料，B段立交桥体设声屏障，并在敏感点附近的路面设置限速、禁鸣标志，对敏感点进行跟踪监测，加强道路维修保养和管理，加强道路两侧绿化，对运营期噪声进行防治 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求 |
| 振动 | 定期检修施工机械、保证其正常工作状态，必要时加装减振器、减振基础和弹性支撑。 | 对周围环境影响小。 | 加强路面维护和管理，保持路面平稳。 | 对周围环境影响小。 |
| 大气环境 | 洒水降尘、施工围挡、地面压实、覆盖土工布、场地清扫；定期检修施工机械、保证其正常工作状态。 | 《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)等要求 | 清扫洒水，加强交通管理 | 对沿线周边环境空气影响小。 |
| 固体废物 | 建筑垃圾运往城建部门指定堆放点；生活垃圾统一收集，环卫清运。 | 去向明确，不会产生二次污染。 | 道路沿线过往行人车辆产生的生活垃圾，设置生活垃圾桶，分类收集后由环卫部门统一清运 | 《城市生活垃圾管理办法》（2015年修订） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 禁止油污、废水等外排入地表水。 | 环境风险可控。 | 加强交通管理；加强管网日常检查和维护。 | 环境风险可控。 |
| 环境监测 | 施工期监测2日，昼、夜各监施工期测1次 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 公路沿线代表性声环境敏感点（简家村、石家花园、公园盛景、红光花园、西安文达学校、王寺东街、和平幼儿园、宇鑫幼儿园、政府小区、教师小区、西电集团医院沣东院区、万福花园小区、万福幼儿园、嘉欣花园小区、金宇华庭、沣东新城政务服务中心、尔雅公馆、泰和医院、陕西沣东国际医院、西安交通工程学校、沣东实验小学等）各特征年监测一次，每次连续监测1天 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求 |
|  | 施工期监测1次 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级 | 每年监测1 次，每次3 天，每天1次 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本工程符合国家和地方产业政策；工程选线合理；施工期产生的固体废弃物妥善处置，施工过程中加强施工扬尘、施工废水、施工机械噪声有效治理，合理选择施工时序，做好生态保护措施，只要切实落实设计及环评提出的各项污染治理和生态保护措施和建议，该项目对环境影响可控制在一定范围。综上所述，从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

# Text boxes

清理地表

开挖现有道路路面

路基施工

路面施工

扬尘、噪声、废水

扬尘、噪声、弃土

扬尘、噪声、废水、弃土

沥青烟、噪声

管沟开挖

管线安装

管线测试

配套工程

扬尘、噪声

废水

噪声

工程竣工

场地清理

桥梁下部结构施工

桥梁上部结构施工

附属设施安装

桥面铺装

扬尘、噪声、固废

扬尘、噪声、废水、固废

废气、噪声、固废

工程竣工

废气、噪声、固废

噪声、固废