建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ：  汇川储能及电源系统制造基地

建设单位（盖章）：      西安汇川技术有限公司

编  制  日  期  ：          2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汇川储能及电源系统制造基地 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-611203-04-01-786799 |
| 建设单位 联系人 | 张平 | 联系方式 | 18626281375 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城天章二路与丰安路交叉口 |
| 地理坐标 | 108 度 48 分 24.292 秒， 34 度 19 分 47.406 秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3829 其他输配电及控制设备制造 | 建设项目 行业类别 | 77 输配电及控制设备制造382 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2307-611203-04-01-786799 |
| 总投资（万元） | 100000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 0.06 | 施工工期 | 14个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 66668.31 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》； 审批机关：陕西省城乡规划委员会； |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 召集审查机关：西安市环境保护局； 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-1。 表1-1 与相关规划及规划环评符合性分析 项目 文件要求 本项目情况 符合性 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。规划形成“两带、七板块”的空间格局 本项目选址于陕西省西咸新区沣东新城天章二路与丰安路交叉口，本项目行业类别为其他输配电及控制设备制造，属于高新技术产业，符合规划产业定位 符合 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件 本项目的建设可产出高价值、高附加值的储能设备，通过环评提出的各类污染防治措施，项目产生的各类污染物均可做到达标排放，本项目不属于高投入、高能耗、高污染、低效益的三高一低”企业 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业 本项目符合规划产业定位，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入 本项目运营期产生的废水均设置相应的处理措施，项目不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响 本项目运营期产生的废气均设置相应的处理措施，项目不属于排污量大的行业 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振隔声等措施 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系 本项目生活垃圾分类收集，委托环卫部门清运处置；危险废物设置危废暂存间，委托有资质单位转运处置；其他一般工业固废均得到合理处置 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发〔2020〕11号）、《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）以及西安市生态环境管控单元分布示意图，项目所在区域属于重点管控单元，本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 与“三线一单”符合性分析 内容 本项目情况 符合性 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 划定环境管控单元。按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全省行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元1381个，实施生态环境分区管控。 项目位于陕西省西咸新区沣东新城天章二路与丰安路交叉口，属于重点管控单元，不在生态红线范围内。 符合 《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》 根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发【2021】22号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管控单元共158个，实施生态环境分区管控。重点管控单元-涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外的区域。 项目位于陕西省西咸新区沣东新城天章二路与丰安路交叉口，属于重点管控单元。 符合 重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。 本项目各项污染物通过对应的治理设施进行处理达标后排放，环境风险可控，满足重点管控单元管控要求。 符合 环境质量底线 项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5、Q3。本项目废气、废水、噪声及固体废物均可做到达标排放或妥善处置，不会改变区域环境功能，不会触及环境质量底线。 符合 资源利用上限 本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，同时通过企业内部管理、设备选型以及污染治理等方面，以“节能、降耗、减污”为目标，可以有效控制资源利用水平，不会达到资源利用上线。 符合 环境准入负面清单 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目所在区域不在负面清单涉及区域之内，未列入环境准入负面清单。 符合 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）以及西安市生态环境管控单元分布示意图（附图4），项目所在区域属于重点管控单元。 表1-3 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况说明 符合性 1 未央区重点管控单元3 大气环境受体敏感重点管控区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3.禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 本项目为其他输配电及控制设备制造行业，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能，不属于重污染企业。 符合 污染物排放管控 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4.积极推进地热供暖技术。 1.项目采取环评提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放，其中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）。 2.项目内部使用的叉车等非道路移动机械，均采用电能作为能源。 3.项目食堂安装油烟净化装置可做到达标排放。 4.项目仅办公区域使用空调供暖，其他区域不设置采暖制冷设备。 符合 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局约束 严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 本项目为其他输配电及控制设备制造行业，不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目，本项目在完善环评手续后严格执行排污许可制度，进行排污许可申报，实施“持证排水”。 符合 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 2、产业政策符合性分析 本项目属于“其他输配电及控制设备制造行业”类项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目；对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于其中禁止和许可准入事项，可依法平等进入。本项目已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2307-611203-04-01-786799）。 3、本项目与相关政策相符性分析 项目与相关政策的相符性分析见下表。 表1-4 与相关环保政策的符合性分析 文件名称 内容 项目情况 符合性 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 项目使用的助焊剂、各类胶等含VOCs物料均密闭保存在包装容器内，并在化学品库中划分固定区域进行存放。化学品库设置对应的防渗措施。 符合 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 环评要求企业建立台账，记录含VOCs原辅材料相关信息，并保存台账不少于3年。 符合 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 环评要求企业建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，并保存台账不少于3年。 符合 《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号） 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点，加大过剩产能压减力度。 本项目不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业，不属于落后产能。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 本项目属于其他输配电及控制设备制造业项目，不属于涉气重点行业，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。 符合 开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目产生的有机废气，设置滤芯除尘+两级活性炭吸附装置进行处理后通过排气筒排放，不属于简易低效挥发性有机物治理设施。 符合 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（市政发〔2021〕21号） 优化产业结构，促进产业绿色升级。落实“三线一单”要求，分区域制定并实施生态环境准入清单，提高产业准入门槛。 根据前文分析，项目符合产业政策、“三线一单”相关要求。 符合 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 本项目严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，项目使用的助焊剂、各类胶等含VOCs物料均密闭保存。 符合 推进工业水污染防治。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格环境准入，严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 本项目不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染类项目。 符合 中共西安市委 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（市字〔2023〕32号） 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等行业项目。 符合 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目属于其他输配电及控制设备制造业项目，不属于涉气重点行业。 符合 严把燃煤锅炉准入关口。城市建成区禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。 本项目不设置锅炉。 符合 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目产生的有机废气经滤芯除尘+两级活性炭吸附装置处理后由23m高排气筒（DA001、DA002）排放。 符合 中共陕西省西咸新区工作委员会 陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（陕西咸党发〔2023〕4号） 依法依规淘汰落后产能。组织各新城、园办开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能及时列入年度计划，依法依规予以淘汰。 本项目属于其他输配电及控制设备制造业项目，不属于落后产能。 符合 加强房建、市政、水利及地铁项目施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求。强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。 项目施工期通过严格落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数等措施，确保厂界扬尘达标排放。 符合 严把锅炉准入关口。全面禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。 本项目不设置锅炉。 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65号） 规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。 本项目有机废气通过安装带软帘的集气罩收集，进入滤芯除尘+两级活性炭吸附装置处理，不属于淘汰的低效处理工艺。 符合 保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度(颗粒活性炭)、抗压强度(蜂窝活性炭)、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭指标要求。 企业在选择活性炭时，采用颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭指标要求。活性炭装填量为0.4t，至少每3个月对活性炭进行一次更换。 符合 明确填充量并及时更换。企业应当根据风量和VOCs初始浓度范围，明确活性炭的填充量、填充厚度和更换时间。 符合 严格控制无组织排放。涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂、胶粘剂等VOCs物料应密闭储存。盛装VOCs物料的容器或包装袋应密闭储存于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，非取用状态时应加盖、封口，保持封闭。 项目使用的清洗剂、胶粘剂等VOCs物料，均使用密闭包装储存并置于化学品库内，在非取用状态时应加盖、封口，保持封闭。 符合 严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。 环评要求建设单位在项目建成运行前，与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。 符合 4、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，通过对项目所在地现场踏勘，项目周边外环境较为简单，项目东侧为在建天章二路，隔路为空地；南侧为丰安路，隔路为陕西汇发机械设备有限公司；西侧为空地；北侧为空地及北杜村拆迁现场（居民已全部搬离）。 项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境保护目标。项目运行过程产生的各类污染物通过环评提出的措施处理后可达标排放，在运营过程中对外环境造成的影响较小。同时，本项目所在地交通便捷，电力设施等较为完备，具有良好的建设条件。项目在采取设计及环评中提出的污染防治措施后，污染物均能达标排放，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境的影响可以接受，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 西安汇川技术有限公司拟在陕西省西咸新区沣东新城天章二路与丰安路交叉口建设汇川储能及电源系统制造基地项目，厂址中心坐标：东经108.823222°、北纬34.091860°，总占地面积66668.31m2，主要建设包括1#生产厂房、2#生产厂房、综合楼及配套的公辅设施等。 项目主要建设内容具体见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目组成 建设内容及规模 备注 主体工程 1#生产厂房 2F，建筑总高度20m，全封闭框架结构，建筑面积25500m2，其中2F主要设置储能变流器、光储逆变器相关生产线，设备为波峰焊、贴片机、回流焊、三防涂覆设备等。1F设置测试设备、包装线、原辅材料库、成品库、发货区。 新建 2#生产厂房 2F，建筑总高度20m，全封闭框架结构，建筑面积25500m2，其中2F主要设置储能变流器、光储逆变器相关生产线，设备为波峰焊、贴片机、回流焊、三防涂覆设备等。1F设置测试设备、包装线、原辅材料库、成品库、发货区。 新建 辅助工程 综合楼 5F，建筑总高度24.85m，框架结构，建筑面积6444.56m2，用于员工办公、会议及客户接待等用途。 新建 停车楼 4F，地下1F，建筑总高度16.3m，用于车辆停放。 新建 食堂 3F，建筑总高度17m，框架结构，总建筑面积5845m2，其中1、2F部分用于员工就餐及厨房，建筑面积2400m2，设置基本灶头22个，使用天然气作为燃料，每日提供三餐，就餐人数按照850人设计。3F用于员工娱乐活动区。 新建 周转仓 1F，建筑总高度6m，全封闭框架结构，建筑面积140m2，周转仓建筑按照甲类库房要求进行设计建设。周转仓建筑设施实体墙进行分隔使用，南侧100m2作为化学品库，储存原辅材料中使用的各类化学品。北侧40m2作为危废贮存库，地面设置防渗措施，主要用于危险废物的临时存储。 新建 公用工程 给水 新鲜水由市政自来水管网供给。 / 排水 生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂。 / 采暖、制冷 综合楼、食堂设置中央空调实现采暖、制冷。 / 电力 由市政电网供给。 / 环保工程 废气 手工焊产生的焊接烟尘经过处理后在车间无组织排放；两个车间内产生的波峰焊、回流焊废气、点胶、灌封废气、三防涂覆废气，分别在各自车间内废气产生位置设置安装带软帘的集气罩进行收集，两个车间收集的废气各设置单独的滤芯除尘+两级活性炭吸附装置进行处理，经过处理后分别有由2根23m排气筒（1#厂房：DA001，2#厂房：DA002）排放。食堂油烟设置油烟净化器进行处理后引至楼顶排放。 新建 废水 餐饮废水设置油水分离器进行处理后，与生活污水一同进入化粪池（85m3）处理后通过市政污水管网，最终排入西安市第六污水处理厂。 新建 噪声 选用低噪声设备，合理布局，经减振、隔声后达标排放。 新建 固体废物 危险废物 废冷却液、废包装桶、废活性炭、废机油等危废采用专用容器分类收集于危废贮存库（建筑面积40m2），定期委托有危废资质单位处理。 新建 一般工业固废 废包材、引脚边角料、废电线、废钢网定期外售资源回收公司处置。 新建 生活垃圾 厂内设置带盖垃圾收集桶，分类收集委托环卫部门清运处置，废油脂委托有资质单位转运处置。 新建 2、主要产品及产能 根据建设单位提供资料，项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 名称 型号/规格 产量 1 储能变流器 IES1000-M-04/630-630KW储能变流 600台/a 2 储能变流器 IES1000-M-04/100-SKWN-100kW储能变流器 20000台/a 3 储能变流器 IES1200-C-07/1668-SQC-1725KW储能变流器 3500台/a 4 储能变流器 IES1000-M-07/200-SKW-200kW储能变流器 20000台/a 5 光储逆变器 IES2000-M-04/20-SQN-20kW光储逆变器 38000台/a 6 工商业一体机 IPS3000 -04/100-230-W-储能一体机-L 5000台/a 3、主要生产设施及设施参数 项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备及参数一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 (台/套) 1 气密测试仪 / 4 2 硅脂涂覆机 / 2 3 软件烧录设备 / 2 4 5T行车 / 2 5 40T行车 / 2 6 链板线（或轨道线） / 2 7 单元线-装配流水线（含电机、升降台） / 20 8 单元线-手持电烙铁 / 20 9 单元线-吸烟仪 / 20 10 安装堆高车 / 2 11 大功率PCS测试平台 2 12 天池测试平台 1 13 光储测试平台 12 14 工商业测试平台 1 15 200kw PCS测试平台 1 16 单元线 单元装配流水线 定制 若干 耐压测试仪 机器人手臂与控制器 AGV转运车 17 逆变器测试平台 / 2 18 上板机 定制 10 19 叠板机 定制 10 20 锡膏印刷机 G7 10 21 接驳台 定制 10 22 SPI KY8030 10 23 接驳台 定制 10 24 贴片机1 YSM20 10 25 贴片机2 YSM20 10 26 贴片机3 YSM20 10 27 接驳台 / 10 28 回流焊 JTR-1000 10 29 缓存机 定制 10 30 AOI KY-ZENITH 10 31 QC工作台 定制 10 32 翻板机 定制 20 33 收板机 定制 10 34 镭射机（离线） RTU520 10 35 分板机 / 10 36 插件线1 定制 10 37 插件线2 定制 10 38 波峰焊 ZSWEIP-450 10 39 皮带线 定制 10 40 AOI测试 赫立 10 41 ICT测试 TR518SII 10 42 ATE测试 自制 10 43 升降机 定制 10 44 检验工作台 定制 10 45 点胶机 自制 12 46 三防涂覆机1 HA601 10 47 UV固化箱1 定制 10 48 三防涂覆机2 HA601 10 49 UV固化箱2 定制 10 50 升降机 定制 10 51 剪脚机 HL-366 10 52 立式打K机 HEDA-807B-DZ 10 53 硅脂涂覆机 定制 10 54 电批 定制 10 55 裁线机 / 5 56 端子压接机 / 5 57 电热缩机 / 5 58 空压机 / 3（2用1备） 59 风机 / 2 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料用量见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料用量一览表 序号 原材料名称 包装方式及规格 年用量 厂内最大暂存量 储存位置 1 金属膜电容器 FCC2KDT757JL175031B2 15000个 1500个 原辅材料库 2 水风换热器 IES1000-C-07-1668 3000个 500个 3 电容叠层铜排 IES1000-C-07/1800 3000个 500个 4 水泵 P900724L21-24V-10.5A 3000个 500个 5 霍尔 HAS50-S/SP50 LEM 8000个 800个 6 PCB 1000块/箱 9万块 1万块 7 制成板 1000块/箱 9万块 1万块 8 金属结构件 500套/箱 9万套 1万套 9 塑胶件 200套/箱 9万套 1万套 10 电磁元件 200套/箱 9万套 1万套 11 绝缘部件 200套/箱 9万套 1万套 12 线缆 / 10t 1t 13 端子 2000套/箱 9万套 1万套 14 螺丝、螺帽 2000套/箱 9万套 1万套 15 机柜 / 9万套 1万套 16 散热器 200套/箱 9万套 1万套 17 热缩管 / 2t 0.5t 18 锡膏 同方-焊接材料-无铅锡膏 3.5t 0.5t 19 锡条 同方-焊接材料-无铅锡条 20t 2t 20 助焊剂 同方 AATF9800 3t 0.5t 21 锡丝 同方-焊接材料-无铅锡丝 5t 0.5t 22 导热硅脂 IG3500H Momentive B /BBA2罐装/固态 3000L 500L 23 固定胶 白胶/硅橡胶 1527 3t 0.5t 化学品库 24 密封胶 硅橡胶/管装/固态 5t 0.5t 25 三防漆 UVCL-FC 0.3t 0.1t 26 冷却液 LEC-II 天津日石ENEOS B /ABA1/桶装/液态 1t 0.2t 27 导热灌封胶 A组分 1.5t 0.2t 28 导热灌封胶 B组分 1.5t 0.2t 29 水基清洗剂 50kg/桶 4t 0.5t 28 酒精 2L/瓶 2t 0.3t 29 机油 / 0.2t 0.2t 30 水 / 25200m3 / 市政管网供给 助焊剂：根据助焊剂物料安全数据表（见附件5），助焊剂成分为天然树脂2.75%、硬脂酸树脂2.03%、合成树脂1.22%、活化剂0.71%、羟酸1.84%、混合醇溶剂88.85%、抗挥发剂2.60%，其中活化剂、羟酸、混合醇溶剂为易挥发成分，总含量为91.37%。 阻燃导热液体灌封胶：该胶可室温或加温固化，固化物硬度高、表面平整，有固定、绝缘、防水、防尘、耐腐蚀、耐老化等特性。用于电子变压器、AC电容、电子模块、LED模块等的封装，电子元器件的灌封，如LED驱动电源、传感器、电容器、电路板的的绝缘、防潮(水)灌封。该灌封胶为A、B双组份胶，根据环氧树脂灌封胶化学品安全技术说明书（附件6）可知，其主要成分为E型环氧树脂40~45%、氢氧化铝55~60%、其他助剂≦1%。其成分中较易挥发的物质其他助剂最大含量为1%计，胶密度为1.6g/cm3，则胶中VOCs含量约为16g/L。 三防漆：三防漆是一种特殊配方的涂料，用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能，其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。根据拟建项目使用的三防漆挥发性有机物检测报告可知，三防漆中挥发性有机物含量约41g/L，三防漆密度约为0.94g/cm3。 水基清洗剂：锡膏印刷钢网定期采用水基清洗剂进行清洗，水基清洗剂中主要成分为三乙醇胺、聚山梨酯及表面活性剂等，洗板液在洗板过程中无发挥气体产生。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员850人，年工作300天，2班工作制，每班8h，工作时间为6:00至22:00。厂区内设置食堂提供三餐，不设置宿舍。 6、公用工程 （1）给水 新鲜水由市政自来水管网供给。 （2）排水 生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入西安市第六污水处理厂。 （3）供电 厂区用电由市政电网引入。 7、项目水平衡 项目用水由市政自来水管网统一供给，可满足项目用水需求。根据建设单位提供资料，项目用水主要为生活用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员850人，设置2400m2食堂就餐，食堂用水参照陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中快餐，非营业性食堂用水量为7m3/（m2·a），工作人员生活用水量参照陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所用水量为10m3/（人·a），项目年运行300d，则餐饮用水量为56m3/d，生活用水量为28.3m3/d，共计84.3m3/a。 （2）排水 生活污水产生系数按用水量的80%计算，则餐饮废水产生量为44.8m3/d，生活污水产生量为22.6m3/d。餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水汇合，进入化粪池处理后，排入市政污水管网。 项目水平衡表见表2-5。项目水平衡图见图2-1。 表2-5 项目水平衡表 名称 新鲜水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 废水量（m3/d） 拟排放去向 生活用水 28.3 5.7 22.6 餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水汇合，进入化粪池处理后，排入市政污水管网 餐饮用水 56 11.2 44.8 合计 84.3 16.9 67.4 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 项目施工期工艺流程及产污环节见图2-2. 图2-2 项目施工期主要流程及产污环节 项目施工期工艺流程简述： ①基础工程施工阶段 场区内各建筑单体基础开挖等施工。此过程的产生的主要污染物为扬尘、施工废水、噪声、弃土。 ②主体工程建设阶段 按照工程设计方案，场区内各建筑单体主体结构施工。完成各建筑单体的建设。此过程产生的主要污染物为扬尘、施工废水、噪声、建筑垃圾。 ③装饰工程实施阶段 装饰工程包含室内外抹灰工程、饰面安装工程及水、电等安装工程。此过程产生的主要污染物为装修废气、废包装材料。 ④设备安装阶段 根据项目运营需求，采购相应设备，进行设备安装。 ⑤工程验收阶段 项目主体工程、设备安装工程等完成后，即进入工程验收阶段。 二、运营期工艺流程 项目将产品所需的大平方线缆、电路板、功率单元、水冷单元等零部件分别加工完成后进行成品的组装，运营期工艺流程及产污环节如下： 大平方线缆 图2-3 大平方线缆生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 1）裁线、修剪：将需要裁剥的线缆装入放线机构，线头穿入裁线机，按照电子工单指定尺寸切断及两头剥皮；将裁好的电线内部存在的填充物修剪干净，并按照图纸要求的长度对多芯线内部电线进行长度修剪，此过程中会产生废电线、噪声。 2）压接：将修剪好的电线穿上端子，使用端子压接机进行压接作业，此过程中会产生噪声。 3）热缩：将压接好的电线穿入指定的热缩管，将穿好热缩管的电线进行复位，并使用热风加热使其收缩，热缩过程中温度控制在70~85℃之间，热缩温度较低，因此无废气产生。 4）贴纸标签：热缩完成后，在电线上贴纸标签。 电路板 图2-4 电路板生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 1）备料：工作人员按照生产技术说明书领取使用的原辅材料。 2）锡膏涂刷、SPI检测：使用自动锡膏印刷机将锡膏印刷在PCB板上。项目使用无铅焊锡膏，不需加热即可印刷，常温下锡膏挥发性极低，可以忽略不计。印刷后使用SPI检测机对PCB板上印刷的锡膏高度、体积、面积和偏移量等进行测量；主要通过激光、条纹光对印刷后的PCB板进行图像采集，采用3D图像处理技术将采集的图像与标准样板进行比对，SPI检测过程无污染物产生。锡膏印刷机需定期使用水基清洗剂清洁，会有废钢网、废清洗剂产生。 3）SMT贴片、回流焊：使用贴片机自动将外购的电阻、电容等电子元器件贴在PCB板相应位置。将贴片完成的PCB板放入回流焊机内进行焊接，PCB板在设备内经过不同设定温度的区域（升温区、保温区、焊接区和冷却区），锡膏经过干燥、预热、熔化、润湿、冷却，将元器件焊接到PCB印刷板上。具体为：印刷贴装后的电路板进入升温区时，锡膏软化、塌落、覆盖了焊盘。电路板进入保温区时（120℃），使电路板和元器件得到充分的预热，以防突然进入焊接高温区而损坏电路板和元器件。当电路板进入焊接区（235~250℃）时，温度迅速上升使焊锡膏达到熔化状态，液态锡膏与电路板的焊盘、元器件端头和引脚润湿、扩散、漫流或回流混合形成焊锡接点。电路板进入冷却区，使焊点凝固。焊接过程中会有焊接烟尘产生。 4）AOI检测：AOI检测是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，机器通过摄像头自动扫描PCB采集图像与数据库中的合格的参数进行比较，经过图像处理，检查出PCB上缺陷，AOI检测过程无污染物产生。 5）成型、剪脚、插件、波峰焊：电子元器件在安装前需要对元器件引脚进行弯折成型处理，并剪去较长的引脚，该过程中会产生引脚边角料。按照作业标准要求，以正确规格型号、位置、极性将元器件进行插件安装。将经过插件后的电路板放进无铅波峰焊机进行焊接，波峰焊使用锡条作为焊材并配合使用助焊剂，助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物，使金属表面达到必要的清洁度，它防止焊接时表面的再次氧化。无铅波峰焊是让焊件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的，与高温液态锡（温度为250℃左右）保持一个斜面，并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波纹的现象，此工序会产生焊接烟尘及助焊剂废气。 6）AOI、ICT、ATE检测：焊接后需进行AOI、ICT、ATE检测，ICT检测主要是通过测试探针接触PCB板上的测试点来检测PCB线路开路、短路、零件的焊接情况，可分为开路测试、短路测试、电阻测试、电容测试等。可检测器件的漏装、错装、参数值偏差、焊点连焊、线路板开短路等故障，检测过程无污染物产生。 7）点胶：在点胶前使用酒精进行清洁，该过程中会产生酒精挥发废气；使用点胶机对电路板进行点胶固定，该过程中会产生点胶有机废气。 8）三防涂覆、固化：在三防涂覆前使用酒精进行清洁，该过程中会产生酒精挥发废气；PCBA板通过输送带进入涂覆设备内，通过设定的电脑程序控制涂覆喷嘴在PCBA板表面涂覆符合工艺要求的三防漆，完成涂覆后的PCBA板通过输送带进入UV固化箱固化，该过程中会产生三防涂覆废气。 9）手工维修、焊接：在生产过程中通过各类检测可发现有问题的工件，将有问题的工件集中进行手工维修，并使用焊锡丝进行焊接处理，维修完成后送回原检测工序进行复检，手工维修、焊接过程中会有焊接烟尘产生。 功率单元 图2-5 功率单元生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 1）涂覆硅脂、附件安装：在IGBT模块表面涂覆一层导热硅脂，将散热器与单元支架使用螺钉进行固定组装，将涂覆硅脂后的IGBT模块安装到水冷散热器上，使用螺钉预紧IGBT模块，将各驱动板分别安装到对应的IGBT模块与支撑柱上，使用螺钉紧固。 2）焊接：人工使用电烙铁将驱动板焊接到IGBT上，烙铁焊接问题420±10℃，焊接时间3s，焊接过程中有焊接烟尘产生。 3）铜排、转接板安装：将母排与铜排安装到相应位置，并使用螺钉按照规定扭力进行紧固，将转接板安装到钣金支架上，并使用螺钉按照规定扭力进行紧固，并完成线缆接线。 4）PQC测试：向功率单元内加入冷却液后完成单元功能测试，测试完成需要排出冷却液，冷却液循环使用，根据使用情况定期更换，此过程中会有废冷却液产生。 水冷单元 图2-6 水冷单元生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 1）安装散热器：将水风散热器与单元支架使用螺钉进行固定组装。 2）安装水箱：水箱安装到单元支架上，使用螺钉螺母固定 3）安装水泵：使用螺钉将水泵安装到单元支架上，并调整水泵出水口位置 4）安装水管：将水管与水泵、水箱、水风散热器使用卡箍紧固连接，确认不会松动。 5）气密测试：进行气密测试(最大压力：0.23Mpa 充气时间：1min，保压时间：10min，保压终止压力：0.196Mpa)，气密测试过程中会有噪声产生。 整机加工 图2-7 整机加工生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 1）前加工烧录：使用单板烧录工装，对单板进行软件烧录。 2）预加工组件：熔丝组件、电抗器等组件在预加工区提前装配。 3) 安装过程：使用螺钉将铜排、电抗器、变压器、电容组件、隔离开关、断路器、水冷组件等零部件进行固定安装。 4）安装接线理线：按照线缆线标进行线缆接线，按照SOP进行线缆走线。 5）安规测试：对产品进行安规性能测试，主要包括主回路对PE、控制回路对PE、外壳对PE等。 6）上电测试：接入相应电源，人员手动完成柜机功能测试 7）灌冷却液：将冷却液灌注到水冷组件的水箱中，此过程会产生废冷却液容器。 8）老化测试：柜机放入老化柜测试，机器带温测试，温度45±5℃，老化时间4小时，输入电压AC380V，柜机接入相应电源，程序自动完成柜机性能带载测试。 工商一体机 图2-8 工商一体机生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 1）安装过程：使用螺钉与卡箍将水管、PCS、水冷机、电池、高压盘、控制盘等安装到机柜中，并进行接线理线、接管等工作，按照SOP进行线缆走线。 2）安规测试：对产品进行安规性能测试，主要包括主回路对PE、控制回路对PE、外壳对PE等。 3）PQC测试：接入相应电源，按照编码调取脚本，脚本自动完成柜机功能测试 。 4）包装：检验清洁柜机，放入相应发货附件，使用包材完成机器包装，包装后入库。 运营期其他辅助工序： 原辅材料使用产生的废包材、废包装桶；生产过程中擦拭清洁会有废棉纱手套产生；员工办公产生生活垃圾、生活污水；食堂产生的油烟、废油脂；环保设备产生噪声、废滤芯、废活性炭等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经现场踏勘，目前项目还未开始施工建设，未发现与项目有关的原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城。项目区域环境空气质量现状引用《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2023年1月18日）中西咸新区空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.57 超标 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.14 超标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.67 达标 NO2 年平均质量浓度 38 40 95.00 达标 CO 24小时平均第95百分位浓度 1400 4000 35.00 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 162 160 101.25 超标 根据上表可知，项目区域环境空气常规六项污染物中，PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；SO2、NO2年平均质量浓度，CO24小时平均第95百分位浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求。 （2）其他污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中相关要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目特征污染物TSP、非甲烷总烃引用陕西瑞智新能源科技有限公司高性能锂电池涂覆隔膜产业化项目监测报告（该项目位于本项目东侧空天动力创新产业园内，距离本项目约800m，监测时间为2023年6月8日～6月10日），该监测数据满足“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求，监测结果见下表。 表12 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m G1厂房西南侧处 非甲烷总烃、TSP 2023年6月8日～6月10日 东 800 表13 其他污染物环境质量现状表 序号 污染物 平均时间 评价标准µg/m3 监测浓度范围/µg/m3 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 1 TSP 24h 300 68~113 37.7 / 达标 2 非甲烷总烃 1h 2000 1130~1370 68.5 / 达标 从监测结果可以看出，项目所在区域特征因子TSP 24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”的二级标准限值要求，非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求。 2、声环境 根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。故本次评价不进行声环境质量现状监测。 3、地下水、土壤环境 本项目未设置地下储罐等设备，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本次评价不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城天章二路与丰安路交叉口，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标；厂界外50m范围内无声环境保护目标。综上，项目周边500m范围内无环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准限值；项目运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求；非甲烷总烃有组织排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）电子产品制造行业相关要求，非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3相关标准要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值要求，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模相关限值。 表3-2 废气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/Nm3) 最低去除效率 无组织排放浓度最高点浓度限值(mg/Nm3) 执行标准 颗粒物 / / 基础、主体结构及装饰工程小于0.7 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 拆除、土方及地基处理工程小于0.8 120 / 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 50 85% 3（企业边界） 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） / / 6（厂房外） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 表3-3 废气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/Nm3) 净化设施最低去除效率（%） 执行标准 油烟 2.0 85 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 2、废水 项目运营期废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准相关限值要求。 表3-4 项目废水排放标准 单位：mg/L 污染物 标准类别 pH COD BOD5 氨氮 SS 总磷 总氮 动植物油 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 6~9 500 300 / 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中A级标准 / / / 45 / 8 70 100 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-5 噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准 时段 备注 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 场界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 60 50 厂界 4、固体废物 运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制因子的规定和工程污染物排放特征，确定本项目污染物总量控制因子为COD、氨氮、VOCs。根据项目污染物排放核算情况，本项目建议总量控制值见表3-6。 表3-6 总量建议指标表 类别 污染物 项目排放量（t/a） 建议指标（t/a） 废气 VOCs 1.424 1.424 废水 COD 8.088 8.088 氨氮 0.708 0.708 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期产污主要为施工扬尘、机械废气、装饰废气、施工废水、设备噪声、建筑垃圾、弃土、废包装材料及施工人员产生的生活污水、生活垃圾。 1、废气 ①施工扬尘 针对施工过程中扬尘等，建议建设单位、施工单位采取以下防治措施： a.在土方挖掘、装卸、运输等易产尘的施工现场、施工道路、临时堆场等场所定期洒水，采用湿法作业；对于易产尘的细颗粒材料，应严密遮盖，以减少二次扬尘产生。 b.及时清运建筑垃圾等，建筑垃圾、弃土、施工建筑材料运输车辆要求完好，不宜装载过满，且需用苫布遮盖。 c.对运输过程中散落在路面的渣土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。 d.严格施工工地扬尘监管，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“六个百分之百”“七个到位”要求。 e.工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育。 f.施工现场出入口配备车辆冲洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边100m内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 g.工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 采取上述措施后，项目施工场界扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求，对周围大气环境影响较小。 ②机械废气 为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，本环评要求拟采取如下控制措施： a.选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； b.加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； c.尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 采取以上措施后，可有效减少施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）（含修改单）中的相关标准限值要求。 ③装修废气 本项目进行装修时会产生少量涂料废气，对操作人员影响较大。通风后可有效减少涂料废气的排放量。建设单位应使用符合国家标准的材料及设备，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 综上，项目通过采取以上措施，施工期废气可达标排放。 2、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水。 ①生活污水 生活污水主要污染物为pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N等，项目施工期设临时防渗化粪池，定期委托清掏处置，不外排。 ②施工废水 施工废水主要包括各种施工机械设备冲洗产生的废水，主要污染物是SS。对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水等工艺废水，要求施工单位在场地内设沉淀池，同时在施工场地出入口设置洗车台，并配套沉淀池。施工废水收集并沉淀处理后，回用于施工工序，不外排。 项目施工期废水对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 为减少施工噪声对周围环境的影响，建议施工单位采取以下措施： ①尽量采用低噪声机械，施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。移动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护保养，保持其良好的运行状态，最大限度减小噪声源强。 ②在正常的使用下，易产生噪声超限的加工机械，采取封闭的原则控制噪声的扩散。封闭材料选择隔声效果好的材料，其几何尺寸视现场实际情况决定。 ③施工现场提倡文明施工，通过对全体有关人员进行培训、教育，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声污染，使作业人员在工作中对噪音影响予以控制。 ④合理安排施工计划和施工时间，原则上禁止夜间施工，确因特殊需要必须连续作业的，必须有有关主管部门的证明，且必须公告附近居民。严禁高噪声设备在休息时间作业。 ⑤合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响事件。避免高噪声施工机械在同一区域内同时使用。 ⑥强化施工期间环境管理，严格控制施工车辆运输路线；同时对路经居民区的运输车辆应禁止鸣笛，尽量放慢车速，以减少运输车辆噪声对周边敏感点的影响。 在严格执行上述措施的前提下，施工噪声可以得到有效减缓，昼间施工对周围敏感点影响不大。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。同时，项目厂界四周50m范围内无敏感目标，对周围环境影响不大。 4、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾、废包装材料及施工人员生活垃圾等。其中，建筑垃圾分类收集后，可回收利用的固体废物（如废钢材、废铁丝等）与废包装材料一同出售给废品回收公司；不能回收利用的固体废物（如废砂石、废混凝土块等），按照相关规定运至指定的建筑垃圾堆场处置。施工人员生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门定期清运。 综上，项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。同时，施工期的影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气计算 项目运营期废气主要为焊接烟尘、助焊剂废气、点胶废气、灌封废气、三防涂覆废气、酒精挥发废气、食堂油烟，项目大气污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1 大气污染物产生及排放情况一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 排放形式 治理设施 污染物排放情况 产生浓度/mg/m3 产生量/t/a 治理设施 处理能力m3/h 收集效率% 去除率% 是否可行技术 排放浓度/mg/m3 排放速率/kg/h 排放量/t/a 1#厂房 颗粒物 0.06 0.004 有组织 滤芯除尘+两级活性炭吸附 20000 85 50 是 0.03 0.0006 0.002 / 0.001 无组织 焊接烟尘除尘器 / / 80 是 / 0.0005 0.001 2#厂房 颗粒物 0.06 0.004 有组织 滤芯除尘+两级活性炭吸附 20000 85 50 是 0.03 0.0006 0.002 / 0.001 无组织 焊接烟尘除尘器 / / 80 是 / 0.0005 0.001 1#厂房 非甲烷总烃 30.3 2.182 有组织 滤芯除尘+两级活性炭吸附 20000 85 85 是 4.5 0.091 0.327 / 0.385 无组织 / / / / / / 0.107 0.385 2#厂房 非甲烷总烃 30.3 2.182 有组织 滤芯除尘+两级活性炭吸附 20000 85 85 是 4.5 0.091 0.327 / 0.385 无组织 / / / / / / 0.107 0.385 项目设置1#、2#2座生产厂房，2座厂房内平面布置基本相同，均设置了大平方线缆、电路板、功率单元、水冷单元、整机加工、工商业一体机生产线，2座生产厂房分别承担项目产品方案50%的产量，因此产污环节、污染物产生量相同。 源强核算过程： ①焊接烟尘及助焊剂废气 焊接烟尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中“38电气机械和器材制造业”相关系数进行计算，使用无铅焊料进行焊接，不同焊接工艺的焊接烟尘产生系数分别为“回流焊：3.638×10-1g/kg-焊料、波峰焊4.134×10-1g/kg-焊料、手工焊4.023×10-1g/kg-焊料”。项目回流焊使用无铅锡膏3.5t/a、波峰焊使用锡条20t/a、手工焊使用焊锡丝5t/a，则焊接烟尘产生量为“回流焊：1.273kg/a、波峰焊8.268kg/a、手工焊2.012kg/a”。 在手工焊位置设置焊接烟尘除尘器，焊接工段年运行3600h，废气处理效率按照80%计，手工焊产生的焊接烟尘经过处理后在车间无组织排放，则单个生产车间内手工焊的焊接烟尘无组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.0003kg/h。 在回流焊、波峰焊设备焊接位置设置集气罩对焊接烟尘进行收集，波峰焊过程中会同时产生焊接烟尘及助焊剂废气，因此考虑将回流焊、波峰焊烟尘及助焊剂废气与同车间内的点胶、灌封废气、三防涂覆废气共同收集，两座生产车间分别设置滤芯除尘+两级活性炭吸附装置处理后，由2根23m高排气筒（1#厂房：DA001，2#厂房：DA002）分别排放，为提高多个点位的废气收集效率，因此考虑风机风量为20000m3/h，废气收集效率按照85%计，波风焊、回流焊烟尘产生浓度较小，滤芯除尘的废气处理效率会降低，因此废气处理效率按照按50%计，则单个车间有组织产生量为0.004t/a，产生浓度为0.06mg/m3，有组织排放量为0.002t/a，排放浓度为0.03mg/m3，排放速率为0.0006kg/h；无组织废气排放速率为0.0005kg/h，无组织排放量为0.001t/a。 ②助焊剂废气 在波峰焊过程中需要使用助焊剂，助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物，使金属表面达到必要的清洁度，它防止焊接时表面的再次氧化。本项目使用的助焊剂3t/a，助焊剂中易挥发成分约占总含量为91.37%，助焊剂废气产生量按照有机物全部挥发的最不利情况计算，产生的有机废气按非甲烷总烃计，则两个生产车间助焊剂废气产生量为2.741t/a。 ③点胶、灌封废气 项目点胶、灌封过程中年使用导热灌封胶（包含A、B组分）3t/a、固定胶3t、密封胶5t。 根据导热灌封胶A、B双组份调配至工作状态后的化学品安全技术说明书可知，导热灌封胶成分为E型环氧树脂40~45%、氢氧化铝55~60%、其他助剂≦1%，则导热灌封胶中挥发成分为其他助剂，本次评价按照含量为1%全部挥发计。 根据固定胶化学品安全技术说明书可知，其主要成分为环氧树脂（25068-38-6）10~20%、环氧树脂（28064-14-4）10~20%、1,6-己二醇二缩水甘油醚5%~10%。其中1,6-己二醇二缩水甘油醚为易挥发成分，本次评价按含量为10%全部挥发计。 根据密封胶化学品安全技术说明书可知，固化前挥发分含量≤1%，本次评价按照含量为1%全部挥发计。 点胶、灌封过程中产生的挥发性有机物以非甲烷总烃计，则两个生产车间点胶、灌封产生非甲烷总烃0.38t/a。 ④三防涂覆废气 项目使用三防漆对PCB板进行三防处理，涂覆及烘干过程在三防漆涂覆设备内完成，会产生三防涂覆废气，项目年使用三防漆0.3t，三防漆中挥发性有机物含量为41g/L，密度为0.94g/cm3，按照挥发性有机物全挥发考虑，则两个生产车间三防涂覆产生非甲烷总烃0.013t/a。 ⑤酒精挥发废气 项目生产过程中使用酒精进行擦拭清洁，会有酒精挥发废气产生，项目年使用酒精2t，酒精挥发废气产生量按照酒精全部挥发的最不利情况计算，产生的有机废气按非甲烷总烃计，则两个生产车间酒精挥发废气产生量为2t/a。 两个车间内产生的助焊剂废气、点胶、灌封废气、三防涂覆废气、酒精挥发废气，分别在各自车间内波峰焊、点胶、灌封、三防涂覆位置设置安装带软帘的集气罩对有机废气进行收集，综合收集效率按照85%计，两个车间收集的废气各设置单独的滤芯除尘+两级活性炭吸附装置进行处理，非甲烷总烃处理效率不低于85%计，经过处理后分别有由2根23m排气筒（1#厂房：DA001，2#厂房：DA002）排放，风机风量为20000m3/h，相关工段运行时间为3600h/a。两个车间的排气筒DA001、DA002非甲烷总烃有组织产生量为2.182t/a，产生浓度为30.3mg/m3，有组织排放量为0.327t/a，排放浓度为4.5mg/m3，排放速率为0.091kg/h；单个车间的非甲烷总烃无组织排放量为0.385t/a，排放速率为0.107kg/h。 ⑥食堂油烟 本项目食堂设置22个基准灶头，食堂使用天然气作为能源，天然气为清洁能源，食堂设油烟净化器对油烟进行处理后由专用管道引至楼顶排放，根据《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求，属大型规模，就餐人数按照850人计，根据《饮食业环境保护技术规范》，食堂食用油耗油系数以3kg/100人•d计，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，本次以2.83%计，则消耗食油约7.65t/a，油烟产生量约0.216t/a，产生浓度为3.4mg/m3；食堂安装油烟净化器去除效率按85%计(风机量为35000m3/h，每天按6h工作计)，则油烟排放量为0.032t/a，浓度为0.5mg/m3。 （2）排放口基本情况 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目排放口属于一般排放口，项目排放口设置情况见下表4-2。 表4-2 排放口设置情况一览表 排放口编号 名称 高度/m 内径/m 温度/ºC 类型 地理坐标 X（度） Y（度） DA001 回流焊、波峰焊、点胶、灌封、三防涂覆、酒精挥发废气 23 0.6 20 一般排放口 108.807354 34.328908 DA002 回流焊、波峰焊、点胶、灌封、三防涂覆、酒精挥发废气 23 0.6 20 一般排放口 108.807397 34.329605 （3）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），污染源监测计划见表4-3。 表4-3 废气污染源监测计划表 项目 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 废气 颗粒物 排气筒DA001出口、DA002出口 2个 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 1#、2#厂房废气处理设施进口、排气筒DA001、DA002出口 4个 每年1次 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 非甲烷总烃 厂界外 上风向1个、下风向3个 每年1次 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 颗粒物 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 厂区内 1个 每年1次 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 非甲烷总烃 生产厂房外 1个 每年1次 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） （4）废气达标排放分析 ①有组织排放 两个车间内产生的助焊剂废气、点胶、灌封废气、三防涂覆、酒精挥发废气，分别在各自车间内波峰焊、点胶、灌封、三防涂覆位置设置安装带软帘的集气罩对有机废气进行收集，两个车间收集的废气各设置单独的滤芯除尘+两级活性炭吸附装置进行处理，经过处理后分别有由2根23m排气筒（1#厂房：DA001，2#厂房：DA002）排放，两座排气筒非甲烷总烃有组织排放浓度均为4.5mg/m3，排放浓度及去除效率满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关规定，可满足达标排放要求。 两座排气筒颗粒物有组织排放浓度很小，排放速率均为0.0006kg/h，排气筒（DA001、DA002）高度23m，高于所在建筑楼顶（楼顶高度20m），排气筒周围200m半径范围内最高建筑为综合楼（建筑高度24.85m），排气筒高度不满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求，颗粒物排放速率标准值严格50%执行，颗粒物有组织排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关规定（排放浓度120mg/m3，排放速率2.95kg/h）。 根据《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023—2027年）》相关要求，环评要求企业在选择活性炭时，采用颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，并定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。 ②无组织排放 项目手工焊过程中会有焊接烟尘产生，产生的焊接烟尘通过设置焊接烟尘除尘器进行处理后在车间内无组织排放，根据模型估算结果，焊接烟尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求（无组织排放浓度最高点浓度限值1.0mg/m3）。波峰焊、洗板、点胶、灌封废气过程中产生的无组织非甲烷总烃可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关标准限值（无组织排放浓度最高点浓度限值非甲烷总烃0.5mg/m3）。 综上所述，项目通过采取评价提出的措施后，产生的废气对外环境影响较小。 （5）非正常工况 项目在环保设备故障等非正常情况下，大气污染物产生及排放情况见表4-4。 表4-4 非正常情况大气污染物产生及排放情况一览表 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次/次 排放量（kg/a） 应对措施 两级活性炭吸附装置故障 非甲烷总烃 30.3 0.606 1 1 0.606 停产检修 2、废水 （1）废水源强 项目运营期废水主要为生活污水，其中餐饮废水通过油水分离器处理后，与生活污水一同进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂。项目生活污水产生量为22.6m3/d，餐饮废水产生量为44.8m3/d，项目废水污染物产生及排放情况见表4-5、4-6。 |

|  | 表4-5 项目废水污染物产生情况一览表 废水类别 COD BOD5 NH3-N SS TP TN 动植油 pH值 生活污水（20223m3/a） 产生浓度（mg/L） 400 200 35 170 4 55 70 6~9 产生量（t/a） 8.088 4.044 0.708 3.438 0.081 1.112 1.415 / 油水分离器+化粪池 去除效率（%） 0 0 0 0 0 0 50 / 排放浓度（mg/L） 400 200 35 170 4 55 35 6~9 排放量（t/a） 8.088 4.044 0.708 3.438 0.081 1.112 0.708 / 表4-6 废水污染物产生及排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生情况 主要污染治理措施 污染物排放情况 产生 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 治理 措施 处理能力(m3) 治理工艺 治理效率(%) 是否为可行技术 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放 去向 排放规律 生活污水 COD 400 8.088 油水分离器+化粪池 85 隔油+沉淀 0 是 400 8.088 西安市第六污水处理厂 间断排放 BOD5 200 4.044 0 200 4.044 NH3-N 35 0.708 0 35 0.708 SS 170 3.437 0 170 3.437 TP 4 0.081 0 4 0.081 TN 55 1.112 0 55 1.112 动植物油 70 1.415 50 35 1.415 |
| --- | --- |

|  | （2）排放口基本情况及监测要求 根据《排污许可申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1030-2019）中7.3.2.3：“单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测”，本项目产生的生活污水通过化粪池处理后排入市政污水处理厂，因此可不开展自行监测。 （3）达标排放分析 经上述分析，处理后排放废水中pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油浓度可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求。 （4）依托可行性分析 西安第六污水处理厂污水处理规模20×104m2/d，位于西安市开发大道以北，太平河以南，西距尚航路280m，东侧临近八兴滩村，占地254亩。污水处理厂服务范围：绕城高速-太平河沿线以东，西三环-皂河沿线以西，西户铁路以北，渭河以南区域。该污水处理厂采用A2/O工艺，主要处理构（建）筑物包括：总进水井粗格栅间及进水泵房改造、细格栅、曝气沉砂池、初沉池、生物池、污泥浓缩池、二沉池、深床滤池等。处理标准满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB 61/224--2018)中的A标准。 本项目处于西安市第六污水处理厂收水范围内，项目所在区域现阶段污水管网已敷设到位，进入西安市第六污水处理厂可行，本项目废水经过处理后，废水中各污染物排放浓度可以满足西安市第六污水处理厂进水水质要求，废水产生量约为67.4m3/d，项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，排入污水处理厂后不会对其产生冲击负荷。废水排入后对西安市第六污水处理厂的影响较小。因此，项目废水依托西安市第六污水处理厂集中处理合理可行。 3、噪声 本项目小型、低噪音设备数量较多，且设备均设置于车间内，经厂房隔声后此类型设备对周边声环境的影响较小，运营期噪声源主要为生产设备、风机等，其噪声源强为75~95dB。针对不同的噪声特性，通过采取基础减振、厂房隔声等综合治理措施后，项目噪声源、源强、治理措施见表4-7。 表4-7 项目主要设备噪声排放情况 单位：dB 名称 设备数量（台） 源强 dB 降噪措施 排放强度dB 噪声源距厂界距离(m) 持续时间（h/d） 东 南 西 北 回流焊 10 80 厂房墙体隔声、基础减振 65 74 238 149 62 16 74 233 149 67 74 230 149 70 74 224 149 76 74 220 149 80 74 150 149 150 74 145 149 155 74 147 149 153 74 141 149 159 74 137 149 163 波峰焊 10 80 厂房墙体隔声、基础减振 65 83 238 140 62 16 83 233 140 67 83 230 140 70 83 224 140 76 83 220 140 80 83 150 140 150 83 145 140 155 83 147 140 153 83 141 140 159 83 137 140 163 空压机 2 95 墙体隔声、基础减振、柔性连接 75 83 230 140 70 4 83 227 140 73 风机 1 90 厂房墙体隔声、基础减振 75 80 100 143 200 16 80 190 143 110 采取的噪声防治措施： ①在设备选型上，选择低噪声设备。 ②对设备噪声从噪声源上进行减振控制。风机安装在减振基座上，基座下设隔振垫。 ③在管道接头等部位使用软性接头，降低振动产生的噪声。 达标性分析： 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，本次评价根据项目的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，采取导则推荐模式进行预测，公式为： ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本次预测，α取0.01； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 项目夜间不运行，根据导则推荐模式进行预测，计算出等效室外声源及预测噪声见表4-8。 表4-8 噪声预测结果 单位：dB 点位 贡献值 标准限值 是否达标 昼间 东厂界 54 昼间60 达标 南厂界 43 达标 西厂界 46 达标 北厂界 52 达标 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取基础减振、建筑隔声等措施后，经预测各厂界的昼间（夜间不生产）噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，同时，根据现场踏勘，项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，项目建成运营后，对周边声环境影响较小。 （3）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声污染源监测要求见表4-9。 表4-9 噪声污染源监测计划表 类别 监测因子 监测点位 监测点数 监测频次 排放标准 厂界噪声 等效连续A声级 厂界外1m 4个 1次/季度（昼间1次） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 4、固体废物 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体废物主要包括废电线、废包材、引脚边角料、废钢网。在生产过程中，会产生原辅材料开包后的废包材，产生量为5t/a，定期外售资源回收公司处置；元器件剪脚过程会产生引脚边角料，产生量为0.02t/a，定期外售资源回收公司处置；电线在裁线过程中会产生废电线，产生量为0.1t/a，定期外售资源回收公司处置；在锡膏印刷过程中会产生废钢网，产生量为0.05t/a，定期外售资源回收公司处置； 项目产生的各类一般工业固体废物的收集、暂存过程，应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，在5#生产厂房内设置固定位置收集，设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，避免造成二次污染。采取以上措施后，一般固体废物均得到合理处置，不会对周边环境产生影响。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物主要包括废冷却液、废包装桶、废活性炭、废机油、废清洗剂、废棉纱手套等。 ①废冷却液：项目在PQC测试过程需在功率单元内加入冷却液，测试完成后排出设备内冷却液会产生废冷却液，废冷却液产生量约为0.6t/a；钢网清洗过程中会有废清洗剂产生，废清洗剂产生量为4t/a；有根据《国家危险废物名录》（2021版），废冷却液、废清洗剂属于HW9油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码：900-007-09，交由有处置相关危险废物资质的机构处置。 ②废活性炭、废包装桶：项目生产过程中设置活性炭吸附装置对有机废气进行处理，两级活性炭吸附装置中活性炭装填量为0.5t，每3个月对活性炭进行一次更换，废活性炭产生量为4t/a；项目使用的各类胶、漆等均为瓶装或桶装，废包装桶产生量约为0.5t/a；擦拭清洁过程中会产生废棉纱手套，废棉纱手套产生量为0.2t/a；环保设备会产生废滤芯，废滤芯产生量为0.05t/a；根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于HW49 其他废物（900-039-49），废包装桶、废棉纱手套、废滤芯属于HW49 其他废物（900-041-49），集中收集存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 ③废机油：拟建项目设备维护保养过程中会产生废机油，拟建项目废机油产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，类别为HW08，危废代码为900-214-08，交由有处置相关危险废物资质的机构处置。 项目拟在周转仓内建设40m2危废贮存库，项目产生的各类危废可在该危废贮存库进行暂存，将运营期产生的各类危废分类收集暂存，定期委托有资质单位转运处置。环评要求该危废贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《陕西省固体废物污染环境防治条例（2019年修正）》（2016.4.1起实施）中相关要求进行建设，并严格落实上述文件及《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》（陕西省环境保护厅，2012.8.29）相关要求对项目产生的危险废物进行贮存及转移。 评价要求危险废物厂内暂存场所必须满足以下要求： a.危废贮存库必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行单独密闭建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，基础必须严格防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；并设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放，废机油应采用专用容器收集并加盖保存，盛装液体危险废物的容器应设置防渗托盘，托盘容积应满足收集容器泄漏的液体，避免液态危险废物渗漏。 c.危险废物贮存区设置危险废物贮存标志；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危废贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在危废贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施。 d.危废贮存库必须设置危险废物管理台账，并办理相关手续，建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 （3）生活垃圾 项目建成运行后预计全厂职工共850人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，全年工作300d，则职工生活垃圾产生量为425kg/d（127.5t/a），分类收集后由环卫部门及时清运。项目食堂废水经过油水分离器处理后会有废油脂产生，油烟净化器会有废油脂产生，废油脂产生量为0.8t/a，定点收集委托有资质单位转运处置。 项目运营期固体废物产生情况见表4-10。 表4-10 项目固体废物产生情况一览表 序号 产生环节 名称 属性 编码 物理性状 环境危险特性 产生量(t/a) 1 原料使用 废包装桶 危险废物 900-041-49 固态 T 0.5 2 环保设备 废活性炭 危险废物 900-039-49 固态 T 4 3 废滤芯 危险废物 900-041-49 固态 T 0.05 4 测试 废冷却液 危险废物 900-007-09 液态 T 0.6 5 设备维护 废机油 危险废物 900-214-08 液态 T 0.2 6 擦拭 废棉纱手套 危险废物 900-041-49 固态 T 0.2 7 钢网清洗 废清洗剂 危险废物 900-007-09 液态 T 4 8 原料开包 废包材 一般工业固废 382-006-07 固态 / 5 9 剪脚 引脚边角料 382-006-99 固态 / 0.02 10 裁线 废电线 382-006-99 固态 / 0.1 11 锡膏印刷 废钢网 382-006-99 固态 / 0.05 12 职工生活 生活垃圾 / / 固态 / 127.5 13 食堂 废油脂 / / 固态 / 0.8 5、环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中的判定方式，计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q = q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为化学品库中储存的机油、酒精，危废贮存库中的废机油等，项目Q值确定见表4-11。 表4-11 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 机油 0.2 2500 0.00008 2 废机油 0.2 50 0.004 3 酒精 0.3 500 0.0006 合计 0.00468 经计算项目Q=0.00468<1，则本项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分表，确定本项目环境风险影响评价可开展“简单分析”即可，评价工作等级判定见表4-12。 表4-12 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 本项目 环境风险潜势 I 评价工作等级 简单分析a （2）风险源分布及可能影响途径 根据建设单位提供资料，项目使用的原材料均采用小容量单体包装，存放在化学品库中，项目不设置大容量储罐对风险物质进行储存，使用时从化学品库中随用随取，在生产车间内未使用完的风险物质设置防爆柜、耐腐蚀柜暂存。风险物质主要分布于化学品库、生产车间、危废贮存库等位置，可能的影响途径主要为泄漏、火灾燃烧后产生的伴生/次生污染物等，主要表现在风险物质泄漏后挥发气体对大气环境影响，以及火灾燃烧后产生的CO对大气环境影响，消防废水对周边土壤、地下水环境影响等。 （3）风险防范措施 ①项目厂区内均硬化处理，风险物质存储于化学品库及危废贮存库内，且项目内存储的各类风险物质储存量较小，风险物质泄漏易于收集。 ②定期对化学品库、危废贮存库等进行检查、维修，以保证设施的完好。 ③加强管理工作，化学品库、危废贮存库等应有专人管理，管理人员应具备应急处理能力。同时应具备应急的器械或有关用具，制定安全生产管理制度。 ④编制突发环境事件应急预案并报主管部门进行备案，按照预案要求配备应急人员及应急物资，定期安排演练。 综上，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可接受。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、DA002 | 非甲烷总烃 | 带软帘的集气罩+滤芯除尘+两级活性炭吸附+23m高排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 手工焊焊接烟尘 | 颗粒物 | 焊接烟尘除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+引至楼顶排放（依托原有） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 油水分离器+化粪池（容积85m3） | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙体隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 各类危废分类收集于危废贮存库内（1间，建筑面积约40m2），定期委托有资质单位转运处置；生产过程产生的废包材、引脚边角料、废电线、废钢网外售资源回收公司；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运，废油脂委托有资质单位转运处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、项目厂区内均硬化处理，风险物质存储于化学品库内，且项目内存储的各类风险物质储存量较小，风险物质泄漏易于收集。 2、定期对化学品库、危废贮存库等进行检查、维修，以保证设施的完好。 3、加强管理工作，化学品库、危废贮存库等应有专人管理，管理人员应具备应急处理能力。同时应具备应急的器械或有关用具，制定安全生产管理制度。 |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度； ③将本项目环境管理纳入企业现有的环境保护管理制度和年度环境管理工作计划；建立本项目环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、污染源监测、环保设备运行记录、台账及其它环境统计资料等）； ④强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； ⑤建立危废贮存库管理制度，开展厂内的环保宣传与员工培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进； ⑥在全国排污许可证管理信息平台完善排污许可手续。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.424 | / | 1.424 | +1.424 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
| 废水 | COD | / | / | / | 8.088 | / | 8.088 | +8.088 |
|  | BOD5 | / | / | / | 4.044 | / | 4.044 | +4.044 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.708 | / | 0.708 | +0.708 |
|  | SS | / | / | / | 3.437 | / | 3.437 | +3.437 |
|  | TP | / | / | / | 0.081 | / | 0.081 | +0.081 |
|  | TN | / | / | / | 1.112 | / | 1.112 | +1.112 |
| 一般固体废物 | 废包材 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 废电线 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废钢网 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 引脚边角料 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废冷却液 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
|  | 废加油 | / | / | / | 0.0 | / | 0.0 | 0 |
|  | 废清洗剂 | / | / | / | 4 | / | 4 | 4 |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 |
|  | 废棉纱手套 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | 0.2 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4 | / | 4 | +4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①