# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     医药研发实验室项目

建设单位（盖章）：陕西立昇云泰制药有限公司

编制日期：     二〇二四年四月

附图

附图1 地理位置图

附图2 项目四邻关系及废气、废水排放口位置图

附图3 项目平面布置图

附图4 项目现状监测点位图

附图5 项目环境保护目标分布图

附图6 建设项目与环境管控单元对照分析示意图

附件

附件1 委托书

附件2 备案确认书

附件3 租房合同

附件4 现状监测报告

附件5 现状监测引用报告

| 现场照片 |
| --- |
| 项目南侧 | 项目东侧 |
| 项目西侧 | 项目北侧 |
| 项目厂房现状 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 医药研发实验室项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2402-611203-04-01-916791 |
| 建设单位联系人 | 武莉 | 联系方式 | 18628595936 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港研发中试2号楼南楼4层401 |
| 地理坐标 | （108度45分53秒，34度15分31秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展” 中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 2.8 | 施工工期 | 3个月（2024年4月至2024年6月） |
| 是否开工建设 | (否： (是： | 用地面积（m2） | 1280.05 |
| 专项评价 设置情况 | 1、专项评价设置情况判定 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）专项评价设置原则表，本项目专项评价设置原则见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置情况判定 专项评价类别 设置原则 专项评价设置情况判定 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放废气不包括有毒有害污染物，故本项目不开展大气专项评价。 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目实验室废水经自建污水处理设施处理后与生活污水一同再排入园区化粪池处理。本项目地表水不需设置地表水专项评价。 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C，本项目危险物质存储未超过临界量。故本项目环境风险不设置专项评价。 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及取水口，不需要设置生态专项评价。 无 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，不需要设置海洋专项评价。 无 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 由上表可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 审查机关：原西安市环境保护局； 审查文件名称及文号：原西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（市环函[2014]20号）。 |
| 规划、规划环境影响评价及审查意见符合性分析 | 表1-2 规划、政策符合性分析 序号 名称 规划内容 本项目情况 符合性 1 《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020） 沣东新城空间布局为“两带、七板块”，其中六村堡现代产业板块：依托现有现代产业发展基础，整合区域内小型工业园，秉持“科技创新、绿40色文明”的开发理念，优化综合环境，提升服务水平，以“建设国内一流、国际先进的专业化、特色化生态产业园”的目标为宗旨。重点发展高端制造产业、新材料、高技术研发业、精细化工业、仓储物流等产业为主的现代产业园区。加快发展高端服务业和高科技产业，结合大型交通基础设施密集的优势，发展现代服务业。 本项目位于西咸新区沣东新城协同创新港，本项目为医药研发实验项目，为高新技术研发产业，符合沣东新城总体规划。 符合 2 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目属于专业实验室建设项目，主要从事实验研发，不属于“三高一低”企业。 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目为研发实验室项目，实验室废气年排放量很小，不属于排污量大的行业，对环境空气影响可接受。 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目属于医药研发实验室项目，不涉及电镀工艺及重金属排放。 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。 本项目实验室废水经自建污水处理设施处理后与生活污水一同再排入园区化粪池处理，达到污水管网纳管标准后，最终通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂。 符合 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目废气主要为实验室研发废气，污染物排放量很小，不属于排污量大的行业，对环境空气影响可接受。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源管理。 本项目各类检验、检测设备噪声排放强度较小，各类风机、水泵等均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系 生活垃圾分类收集由当地环卫部门进行处理；危险废物分类收集、分区储存危险废物贮存库，委托有资质的单位处理 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。 规划环评结论：规划实施后大气污染物和水污染物排放量较规划实施前均有明显降低，环境容量可承载，区域大气和水环境将有所改善。规划实施后污染物排放对地下水、声环境等影响较小。”“规划方案也存在地下空间布局因地下水位埋深浅受限，高速、铁路和高压走廊对规划区的切割，傍河水源地保护、遗址保护和拆迁安置等环境问题及限制因素 项目运行后污染物排放对地下水、声环境等影响较小，废气、废水及固废经环保措施后均能达标排放，项目不涉及傍河水源地保护、遗址保护和拆迁安置等环境问题及限制因素。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于医药研发实验室项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。根据中华人民共和国发展和改革委员会、商务部发布的《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于负面清单中规定的行业；同时对照《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号），本项目不在其列；本项目不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）中“两高”项目。 项目已取得陕西省西咸新区沣东新城管理委员会备案确认书，项目代码：2402-611203-04-01-916791。 因此，本项目符合国家和地方的有关产业政策要求。 2、相关生态环境保护政策符合性 表1-3 相关生态环境保护政策符合性分析表 序号 名称 要求 本项目情况 符合性 1 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号） 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。 项目非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后，达标排放。 符合 加强危险废物收集处理处置；强化危险废物全过程监管，依法将危险废物纳入排污许可管理。 本次项目产生的危废新建4.68m2危险废物贮存库暂存，环评要求实验室建立管理台账。 2 《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目原辅料用量很少，非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放。 符合 加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及VOCs产品分装等过程应密闭操作。 物料材质输送储存等方面严格控制，产品分装等过程密闭操作，有相应的监测要求与技术方法，非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放，颗粒物经集气罩收集后经袋式除尘器处理后达标排放。 符合 建立健全VOCs管理体系，建立与排放标准相适应的VOCs监测分析方法标准、监测仪器技术要求，加快制定固定污染源废气VOCs自动 监测系统、便携式监测仪技术要求及检测方法。 项目有相应的监测方法与技术要求，非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放。 符合 对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。 非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放，颗粒物经集气罩收集后经袋式除尘器处理后达标排放 符合 4 《西安市大气污染防治条例》 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。 项目实验过程均在通风橱内进行，非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放，颗粒物经集气罩收集后经袋式除尘器处理后达标排放。 符合 5 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 项目挥发性有机试剂的取用与配置均在通风橱内进行，并安装集气罩进行收集，产生的有机废气经集气罩和通风橱收集后送至楼顶的活性炭吸附装置处理后，由1根28m高排气筒排放。 符合 6 《挥发性有机物污染防治技术政策》 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 项目实验过程均在通风橱内进行，非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放。 符合 7 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政办发〔2021〕21号） 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 本项目原辅材料使用专用密封桶存放，非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放。 符合 8 《关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函[2020]61号） 重点地区范围包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市（含韩城市），杨凌示范区、西咸新区全域。 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放量或倍量消减替代。 本项目位于西安市，属于医药行业，本环评报告已明确VOCs污染防治设施并计算了排放量。“十四五”期间如国家有VOCs总量指标管理新规定将从其规定执行。 符合 9 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目为医药研发实验室，不属于上述严禁新增的产业。 符合 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目实验室废气挥发性有机物排放较少，实验室内各区域集气及排风设施覆盖全面，非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放，对环境影响轻微 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A 级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效 B 级及以上水平。 本项目不属于涉气重点行业企业。 符合 开展含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，建立多部门联合执法机制，加强对相关产品生产、销售、使用环节挥发性有机物含量限值执行情况的监督检查，臭氧高发季节加大检测频次，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。 本项目实验室内使用的有机化学试剂均属于符合实验试剂产品标准的原料，符合检测实验要求。 符合 10 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 本项目符合国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”等要求；本项目不属于本条提出的严禁新增的相关行业；项目不涉“煤”和“油”。 符合 11 《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（西咸沣东党发〔2023〕29号） 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。 本项目原辅材料使用专用密封桶存放，非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放。 符合 12 《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分：通用要求》（GB/T32146.1-2015） 选址：在符合国家法律法规的前提下，实验室选址宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求。同时根据实验室的功能，避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。对于在检验检测过程中，易对外界环境造成影响的实验室，在选址时考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，并采取绿化隔离、远离人群等措施。 项目位于西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港中试2号楼南楼4层，园区内基础设施完善，周边交通便利、通讯良好，且不存在易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。本项目主要从事医药研发，污染影响较小，对周边环境及人群无不利影响。 符合 实验室废液处理：实验室废液的处理按其性质、成分等采取不同的方式。如回收利用、直接排放、处理后排放等。实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理，污水排入地面水体或城市排水系统时，应符合GB50015—2003第4章、GB8978、GB20425中的规定。生物安全实验室废液还应符合GB50346和GB19489中的规定。含有放射性核素的废液处理，还应符合GB18871的有关规定。对地表有腐蚀性影响的废液防渗处理应执行国家相关规范。 项目实验室废液处理分类收集后按《危险废物贮存污染控制标准要求》（GB18597-2023）及相关要求合理暂存，定期委托具有相关资质的单位进行处置。本项目实验清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 符合 实验室废气处理：实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处理后的实验室废气应符合GB16297、GB14554等国家相关的规定。注：酸雾气体宜用碱性水溶液吸收处理；有机废气宜用高效吸收装置进行处理。 项目有机废气设置独立的通风系统收集，有机废气采用活性炭吸附工艺治理。项目酸类原辅料用量很少，酸雾排放量很少，对环境影响较小。 符合 实验室固废处理：对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集，严禁埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB18599等国家相关的规定。 本项目生活垃圾分类收集由当地环卫部门进行处理；未沾染化学品包装材料，包括废包装盒、废包装袋、废试剂瓶等，分类收集后定期外售；实验室废液、沾染化学品的废包装材料、废气治理设施更换的废活性炭、废试剂、废弃样本等作为危险废物在危废暂存间暂存，并定期交由有危废资质单位处置。 符合 13 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号） 建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。 本项目通过厂房隔声、减振、消声等降噪措施，并与主体工程同时设计、施工、投产使用，确保噪声达标排放。 符合 14 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号） 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g(BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 项目选用活性炭，环评要求企业选用蜂窝活性炭碘值不宜低于650mg/g，并定期更换，暂存于危险废物贮存库后，交由有资质单位进行处理。 符合 15 《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号） 保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度（颗粒活性炭）、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY7T3284）规定的优级活性炭指标要求。 环评要求项目选用活性炭技术指标均符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY7T3284）中规定的优级活性炭。 符合 明确填充量并及时更换。企业应当根据风量和VOCs初始浓度范围，明确活性炭的填充量、填充厚度和更换时间。 根据项目废气量计算活性炭箱填充量，定期更换活性炭。 符合 严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。 项目产生的废活性炭按照危废进行管理，贮存至危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。 符合 完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开白时间、关停时间、更换时间更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。 环评要求项目应对活性炭设备进行记录，包括开启时间、关停时间、更换时间、装填数量、风量、活性炭主要技术指标检测合格材料保存期限不少于5年。 符合 16 西安市生态环境局办公室《关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47号） 强化VOCs治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。 本项目使用蜂窝活性炭，环评要求企业采购活性炭碘值及四氯化碳吸附率等参数满足活性炭技术要求，并按要求足量添加，定期更换。 符合 3、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》、《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号），论证建设项目符合性。 表1-4 “三线一单”相符性分析 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，不涉及重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区，本项目不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 本项目位于环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5、O3，项目运营期产生废气非甲烷总烃及颗粒物，非甲烷总烃经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后达标排放，颗粒物经集气罩收集后经袋式除尘器处理后达标排放。项目实验清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂，项目运营期厂界昼间夜间噪声均能达标排放。项目建成后对环境质量的影响可接受。 符合 资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电和水资源。用水来源于市政供水管网，用电由市政供电。项目所使用电和水资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目租赁现有厂房进行建设，未对区域土地资源利用总量造成负荷，符合资源利用上限要求。 符合 生态环境准入清单 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止准入类； 本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号）中禁止类、限制类，本项目不属于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见》中禁止建设项目。 符合 （1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统及西安市生态环境管控单元分布示意图（附图6），本项目位于重点管控单元内，环境管控单元涉及情况如下： 图1-1 空间冲突分析图 （来源说明：项目空间冲突分析图来源于陕西省生态环境厅官网陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）） |

| 其他符合性分析 | （2）“一表” 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与“《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》”相符性分析 序号 市（区） 区县 面积/长度 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 符合性 1 西安市 长安区 1280.05m2 长安区重点管控单元单元5 大气环境布局敏感重点管控区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 本项目属于医药研发实验室项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产业。 符合 污染物排放管控 1.区域内保留企业采用先进研发工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 1、项目实验清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。项目运营期产生废气非甲烷总烃、酸雾及颗粒物，非甲烷总烃及酸雾经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后经1根28m排气筒（DA001）达标排放，颗粒物经集气罩收集后经袋式除尘器处理后1根28m排气筒（DA002）达标排放。污染物经处理后均可达标排放。 符合 2 西安市 长安区 长安区重点管控单元单元3 高污染燃料禁燃区 空间布局约束 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。禁止在本市新建、改建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。禁止新增燃煤集中供热站。新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖(包括地热供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等)，优先采取分布式清洁能源集中供暖。 本项目属于医药研发实验室项目，不涉及使用高污染燃料设施，不属于高污染燃料的建设项目，也不属于有色金属冶炼、平板玻璃项目等。 符合 污染物排放管控 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。 根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步完善我市“散乱污”企业及集群认定、整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账，实施分类处置。 实施清洁研发技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。 强化工业企业无组织排放管控。开展建材、有色、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查。 本项目属于医药研发实验室项目，项目租赁西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港中试2号楼南楼4层，为新建项目各类污染物均采取合适的措施进行处理达标后排放，故项目不属于“散乱污”企业。 符合 环境风险防控 深入推进散煤治理。整村推进农村居民、农业研发、商业活动燃煤（薪）的清洁能源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。 本项目属于医药研发实验室项目，不涉及燃煤的使用。 符合 资源开发效率要求 实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 本项目属于医药研发实验室项目，不涉及燃煤的使用。 符合 3 西安市 长安区 长安区重点管控单元单元5 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局约束 水环境城镇生活重点管控区： 1.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 项目实验清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 符合 污染物排放管控 水环境城镇生活重点管控区： 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。 项目实验清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 符合 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （3）“一说明” 本项目涉及重点管控单元（包括大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区），符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 4、项目选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城协同创新港研发中试2号楼南楼4层401，项目周边交通便利，给水、排水、供电等基础配套设施完善，可满足本项目生产建设要求。 本项目租用西安统筹科技发展有限公司位于西安市沣东新城红光大道以南的协同创新港研发办公楼（租赁合同见附件3），西安统筹科技发展有限公司协同创新港已于2013年11月25日取得了西安市环境保护局关于《协同创新港建设项目环境影响报告书的批复》（市环批复[2013]435号），根据该项目报告书及批复内容，该项目建成后的引进的项目需为小规模、轻型生产和科技型中小企业，入驻企业必须另行办理环保审批手续。本项目为实验室项目，符合协同创新港定位，且项目正在办理环保审批手续。符合协同创新港建设项目批复要求，用地性质符合土地政策使用要求。 本项目选址不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区及生态保护红线等环境敏感区。本项目在采取有效污染物防治措施，污染物稳定达标排放，对环境的影响可以接受。 运营期在采取相应的各项污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，对周边环境影响较小。 综上分析，本项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：医药研发实验室项目 建设地点：陕西省西咸新区沣东新城协同创新港研发中试2号楼南楼4层401，中心地理坐标为E108°45′53″，N34°15′31″。具体地理位置见附图1。 四邻关系：项目位于沣东新城协同创新港研发中试2号楼南楼，东侧隔复兴大道为中国国际丝路中心，北侧为协同创新港研发中试2号楼北楼，西侧为雨果B座，南侧为协同创新港8号楼。项目四邻关系详见附图2。 建设单位：陕西立昇云泰制药有限公司 建设性质：新建 项目性质：本项目为药品研发小试。 项目由来：荣昇医药集团成立于2022年，由浙江荣昇医药有限公司、上海柯西医药科技发展有限公司、陕西立昇云泰制药有限公司，以及南京安享健康管理有限公司和舟山共愈罕见病防治基金会组成。集团致力于立足中国的罕见病资源，在中国建立独特的孤儿药研发、生产以及销售体系，同时探索罕见病在中国的治疗和互助解决方案。目标是在化药、生物药、细胞和基因治疗上，形成药物罕见病药物研发的仿制、改良和创新路径，解决中国罕见病患者的药物可及性。 陕西立昇云泰制药有限公司成立于2023年11月30日，隶属于浙江荣昇医药集团，是荣昇医药在陕西建立的研发、生产以及批发流通的药业公司。首期建设的陕西立昇云泰制药有限公司研发中心，是专注于罕见病的产品立项、技术开发、申报注册、知识产权等方面业务，公司二期的生产基地建设和三期的批发流通基地建设，正在筹建中。 2、建设内容 本项目总建筑面积1280.05m2，项目组成主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，主要进行药品研发及检测，建设内容见表2-1。 表2-1 工程组成表 项目组成 名称 建设内容及规模 备注 主体工程 实验室 本项目主要建设实验室，用于样品的实验研发及检测，包括研发室13间、试验间2间、预留研发试验区2间、称配间1间（12.38m2）、理化室1间（39.31m2）、稳定性室1间（19.71m2）、液相室1间（35.83m2）、液相观察室1间（16.96m2）、高温室1间（8.22m2）、滴定室1间（6.27m2）、超声室1间（5.81m2）、标品室1间（8.22m2）、烘干间1间（17.92m2）、天平室1间（6.84m2）、原子吸收室1间（8.51m2）、气相室1间（8.21m2）、混合实验室1间（11.54m2）、制剂测试间1间（7.63m2）、粉体测试室1间（8.33m2）、制剂实验室（包衣/压片/制粒）1间（25.75m2）、溶出仪室1间（29.31m2）、红外检测室1间（7.71m2）等。 租赁现有空置办公楼进行改造 储运工程 周转室 用于存放实验的原辅材料及实验样品，1间，18.27m2。 试剂室 用于存放样品检测用试剂，1间，6.2m2。 易制毒室 用于存放易制毒试剂， 1间，3.6m2。 常规仪器室 用于存放实验及检测所用常规仪器，1间，19.69m2。 运输 实验试剂的运输由供货方采用汽车运输。 新建 辅助工程 纯化水室 存放纯水机（深层过滤），用于软水制备，1间，10.18m2。 租赁现有空置办公楼进行改造 公用工程 供水 项目用水由市政供水管网提供。 依托现有 排水 实验室清洗废水和生活污水。 依托现有 供电 市政供电供应 依托现有 供暖及制冷 采用中央空调供暖、制冷 新建 环保工程 废水 项目实验清洗废水经自建污水处理设施（酸碱中和+絮凝沉淀+精密吸附捕捉器系统+高级氧化+高压臭氧电解系统）处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 污水处理设施新建、化粪池依托现有 废气 项目运营期产生废气非甲烷总烃、酸雾及颗粒物，非甲烷总烃及酸雾经集气罩和通风橱收集后经1台两级活性炭吸附装置处理后经1根28m排气筒（DA001）达标排放，颗粒物经集气罩收集后经袋式除尘器处理后1根28m排气筒（DA002）达标排放。 新建 噪声 选用低噪声设备，设备基础减振、隔声、消声等。 新建 固废 生活垃圾交由环卫部门集中收集后外运处置，项目地设分类垃圾桶分类收集。 新建 新建危险废物贮存库一间，建筑面积约4.68m2，本项目产生的实验废液、废弃沾染物（沾染化学品的废包装材料、玻璃器皿等）、第一次清洗废水、废活性炭、废试剂、废弃样本、污水处理池沉淀物等暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 新建一般固废暂存区，建筑面积约3.09m2，本项目产生的未沾染化学品包装材料（包括废包装盒、废包装袋、废试剂瓶）、废滤芯等暂存于一般固废暂存区，定期外售。 新建 3、主要生产设备设施 本项目主要设备清单详见表2-2。 表2-2 设备名称一览表 序号 名称 数量 规格型号 用途 1 多功能流化床 1 DPL-II 制剂 2 湿法制粒机 1 VSG-2/4/10 制剂 3 高速压片机 1 DP 20A 制剂 4 小型高效包衣机 1 VGB-3 制剂 5 整粒机 1 ZLJ-140-Y 制剂 6 粉碎机 1 FSJ-140H 制剂 7 三维混合机 1 LBZ-315 制剂 8 玻璃反应釜 5 2L 合成 9 精馏装置 1 2L 合成 10 蒸馏装置 1 2L 合成 11 液相色谱仪 4 E2695 分析检测 12 气相色谱仪 1 6890 分析检测 13 溶出度仪 2 1206 分析检测 14 紫外分光光度仪 1 UV1800 分析检测 15 电位滴定仪 1 916 分析检测 16 水分测定仪 1 915 分析检测 17 电子天平 1 BSA224S 分析检测 18 电子天平 1 BSA323S 分析检测 19 电子天平 1 EX225DZH 分析检测 20 PH计 1 AB33PH 分析检测 21 崩解仪 1 ZB-1E 分析检测 22 脆碎度仪 1 FT-2000AF 分析检测 23 快速水分仪 1 MB232H 分析检测 24 超声波清洗机 1 KQ-300DA 分析检测 25 纯水机 2 TS-DI-30L/H 分析检测 26 稳定性试验箱 4 LHH-250SD 分析检测 27 真空干燥箱 1 DZF-6053 分析检测 28 箱式电阻炉 1 SX2-4-10N 分析检测 合计 40 4、研发方案 本项目为药品小试项目，项目研发方案详见表2-3。 表2-3 主要研发项目一览表 序号 研发类别 年进行批次 每批次产量（g） 年实验样品量（kg） 1 片剂（卡麦角林片等） 100批 300 30 2 胶囊剂 50批 200 10 合计 40 5、原辅材料 项目原辅材料情况详见表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号 名称 形态(液/固等) 包装规格 年用量 最大储 存量 单位 储存位置 备注 1 羧甲基淀粉钠 固 25kg/桶 2 25 kg 周转室 （制剂、合成用） 外购 2 硬脂酸镁 固 10kg/桶 2 10 kg 外购 3 乳糖 固 25kg/桶 20 50 kg 外购 4 甘露醇 固 25kg/桶 5 25 kg 外购 5 微晶纤维素 固 25kg/桶 10 50 kg 外购 6 玉米淀粉 固 25kg/桶 5 25 kg 外购 7 交联聚维酮 固 10kg/桶 2 10 kg 外购 8 羟丙甲纤维素 固 25kg/桶 5 25 kg 外购 9 羧甲纤维素钠 固 25kg/桶 2 25 kg 外购 10 羟丙基纤维素 固 25kg/桶 2 25 kg 外购 11 甲基纤维素 固 25kg/桶 2 25 kg 外购 12 乙基纤维素 固 25kg/桶 3 25 kg 外购 13 二氧化钛 固 5kg/袋 2 5 kg 外购 14 二氧化硅 固 5kg/袋 2 5 kg 外购 15 聚乙二醇6000 液 5L/袋 2 5 kg 外购 16 十二烷基硫酸钠 固 5kg/袋 2 5 kg 外购 17 吐温80 液 10L/桶 3 10 kg 外购 18 卡麦角林起始物 固 5kg/袋 2 5 kg 定制 19 滑石粉 固 5kg/袋 2 5 kg 外购 20 甲醇 液 4L/瓶 24 48 L 试剂间（合成、检测用） 外购 21 乙醇 液 500ml/瓶 20 30 L 外购 22 乙腈 液 4L/瓶 24 48 L 外购 23 乙酸乙酯 液 500ml/瓶 2 5 L 外购 24 四氢呋喃 液 500ml/瓶 5 20 L 外购 25 磷酸氢二钾 固 500g/瓶 5 10 kg 外购 26 磷酸二氢钾 固 500g/瓶 5 10 kg 外购 27 磷酸二氢钠 固 500g/瓶 2 5 kg 外购 28 磷酸氢二钠 固 500g/瓶 2 5 kg 外购 29 氢氧化钠 固 500g/瓶 5 10 kg 外购 30 氢氧化钾 固 500g/瓶 5 10 kg 外购 31 氯化钠 固 500g/瓶 1 5 kg 外购 32 乙酸铵 固 500g/瓶 1 5 kg 外购 33 三乙胺 固 500g/瓶 1 5 kg 外购 34 冰醋酸 液 500ml/ 5 10 L 外购 35 碳酸钠 固 500g/瓶 5 10 kg 外购 36 碳酸氢钠 固 500g/瓶 5 10 kg 外购 37 碘化钾 固 500g/瓶 5 10 kg 外购 38 氯化铵 固 500g/瓶 5 10 kg 外购 39 甲基红 固 50g/瓶 0.1 1 kg 外购 40 酚酞 固 50g/瓶 0.1 1 kg 外购 41 结晶紫 固 50g/瓶 0.1 1 kg 外购 42 水合茚三酮 固 50g/瓶 0.1 1 kg 外购 43 铬黑T 固 50g/瓶 0.1 1 kg 外购 44 盐酸 液 500ml/瓶 5 10 L 外购 45 硫酸 液 500ml/瓶 1 5 L 外购 46 丙酮 液 500ml/瓶 1 5 L 外购 47 硝酸 液 500ml/瓶 1 5 L 外购 48 DMF（N,N-二甲基甲酰胺） 液 500ml/瓶 1 5 L 外购 49 吡啶 液 500ml/瓶 1 5 L 外购 50 boc酸酐 液 500ml/瓶 1 5 L 外购 51 甲苯 液 500ml/瓶 1 5 L 外购 52 PPh3（三苯基膦） 固 50g/瓶 0.1 1 kg 外购 53 活性炭（仅实验用） 固 50g/袋 0.5 1 kg 外购 54 环己烷 液 500ml/瓶 1 5 L 外购 55 活性炭（废气治理设施用） 固 / 0.592 / t/a 安装于活性炭吸附装置内，定期更换 外购 理化性质： 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 序号 化学试剂名称 理化性质 1 羧甲基淀粉钠 羧甲基淀粉钠（CMS-Na）又称为羧甲基淀粉，是一种阴离子淀粉醚，是能溶于冷水的电解质。是变性淀粉的一种，属醚类淀粉，是一种水溶性阴离子高分子型化合物。它无味、无毒、不易霉变、当取代度大于0.2以上时易溶于水。 2 硬脂酸镁 硬脂酸镁为白色轻松无砂性的细粉；微有特臭；与皮肤接触有滑腻感。本品在水、乙醇或乙醚中不溶，主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂。特别适宜油类、浸膏类药物的制粒，制成的颗粒具有很好的流动性和可压性。在直接压片中用作助流剂。还可作为助滤剂、澄清剂和滴泡剂，以及液体制剂的助悬剂、增稠剂。 3 甘露醇 甘露醇是一种己六醇，因溶解时吸热，有甜味，对口腔有舒服感，故更广泛用于醒酒药、口中清凉剂等咀嚼片的制造，其颗粒型专作直接压片的赋形剂。甘露醇是一种高渗性的组织脱水剂，临床上广泛应用于治疗脑水肿，预防急性肾衰，治疗青光眼，加速毒物及药物从肾脏的排泄。 4 微晶纤维素 微晶纤维素是一种纯化的、部分解聚的纤维素，白色、无臭、无味，由多孔微粒组成的结晶粉末。微晶纤维素广泛应用于制药、化妆品、食品等行业，不同的微粒大小和含水量有不同的特征和应用范围。微晶纤维素，主要成分为以β-1，4-葡萄糖苷键结合的直链式多糖类物质。聚合度约为3000~10000个葡萄糖分子。在一般植物纤维中，微晶纤维素约占73%，另30%为无定形纤维素。不溶于水、稀酸、稀碱和大多数有机溶剂。微溶于氢氧化钠溶液和热的干酪素钠液中。 5 交联聚维酮 交联聚维酮又称不溶性聚乙烯吡咯烷酮（简称PVPP），在水中及普通试剂中不溶。是片剂中的超级分解剂 ，用作药片崩解和改进药片、胶囊和药丸中有效成分的释放速度。不溶性聚乙烯吡咯烷酮在制药中用作于具溶胀性聚合物，具有广泛的应用，由于它们对片剂具有分解作用，能亲水化各种不溶性药物，能稳定各种悬浮剂，又具有络合形成络合物的能力，以及吸附作用等，可用作医药助剂。 6 二氧化钛 TiO2，分子量为79.8658。质地柔软的无嗅无味的白色粉末，遮盖力和着色力强，熔点1560～1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色。金红石型（R型）密度4.26g/cm3，折射率2.72。R型钛白粉具有较好的耐气候性、耐水性和不易变黄的特点，但白度稍差。锐钛型（A型）密度3.84g/cm3，折射率2.55。A型钛白粉耐光性差，不耐风化，但白度较好。近年来发现纳米级超微细二氧化钛（通常为10～50nm)具有半导体性质，并且具有高稳定性、高透明性、高活性和高分散性，无毒性和颜色效应。 7 二氧化硅 二氧化硅（化学式：SiO₂）是一种酸性氧化物，对应水化物为硅酸（H₂SiO₃）。化学性质比较稳定。不溶于水也不跟水反应。是酸性氧化物，不跟一般酸反应。气态氟化氢跟二氧化硅反应生成气态四氟化硅。跟热的浓强碱溶液或熔化的碱反应生成硅酸盐和水。跟多种金属氧化物在高温下反应生成硅酸盐。用于制造石英玻璃、光学仪器、化学器皿、普通玻璃、耐火材料、光导纤维，陶瓷等。二氧化硅的性质不活泼，它不与除氟、氟化氢以外的卤素、卤化氢以及硫酸、硝酸、高氯酸作用（热浓磷酸除外）。 8 聚乙二醇6000 为环氧乙烷和水缩聚而成的混合物，分子式以HO(CH2CH2O)nH表示，其中n代表氧乙烯基的平均数。本品为白色蜡状固体薄片或颗粒状粉末；略有特臭。本品在水或乙醇中易溶，在乙醚中不溶。凝点：53-58℃。 9 十二烷基硫酸钠 分子式：C12H25SO4Na；分子量：288.38；属于亲水基表面活性剂。外观与性状：白色或奶油色结晶鳞片或粉末。pH：7.5-9.5；熔点(℃)：204-207 ；相对密度(水=1)：1.09；溶解性：易溶于热水，溶于水，溶于热乙醇，微溶于醇，不溶于氯仿、醚。 10 吐温80 聚氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯，简称聚山梨酯-80。易溶于水，溶于乙醇、植物油、乙酸乙酯、甲醇、甲苯，不溶于矿物油。低温时成胶状，受热后复原。有特臭，味微苦。对酞菁绿的分散有一定帮助。 11 滑石粉 本品为硅酸镁盐类矿物滑石族滑石，主要成分为含水硅酸镁，经粉碎后，用盐酸处理，水洗，干燥而成。分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7~2.8。 12 甲醇 甲醇（Methanol）又称羟基甲烷，是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇，其化学式为CH3OH/CH4O，CAS号为67-56-1，分子量为32.04，沸点为64.7℃。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。性状：无色透明液体，有刺激性气味。甲醇很轻、挥发度高、无色、易燃及有毒。通常用作溶剂、防霜剂（antifreeze）、燃料或中和剂。甲醇可以在空气中完全燃烧，并释出二氧化碳及水：侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。 13 乙醇 C2H6O，分子量：46.06844，CAS号：64-17-5。外观与性状：无色液体，具有特殊香味。在20℃常温下，乙醇液体密度是0.7893g/cm3，熔点：-114.1℃。沸点：78.3℃。溶解性：与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。LD50小鼠经口3450mg/kg，腹腔注射528mg/kg，皮下8285mg/kg，静脉注射1973mg/kg，大鼠经口9000mg/kg。 14 乙腈 乙腈又名甲基氰，化学式：C2H3N；CAS号：75-05-8；密度：0.786g/cm3；熔点：-45℃；沸点：81-82℃；闪点：12.8℃。化学性质：无色透明液体，有类似醚的异香。可与水、甲醇、醋酸甲酯、丙酮、乙醚、氯仿、四氯化碳和氯乙烯混溶。用于乙烯基涂料，也用作脂肪酸的萃取剂，酒精变性剂，丁二烯萃取剂和丙烯腈合成纤维的溶剂，在织物染色，照明，香料制造和感光材料制造中也有许多用途。有一定毒性，吸入、食入、经皮肤吸收。健康危害：乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。 15 乙酸乙酯 乙酸乙酯（ethyl acetate），又称醋酸乙酯，是一种有机化合物，化学式为C4H8O2，是一种具有官能团-COOR的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应，主要用作溶剂、食用香料、清洗去油剂。密度：0.902g/cm3；熔点：-84℃；沸点：76.6-77.5℃；闪点：-4℃（CC）。无色液体，微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂。对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 16 四氢呋喃 四氢呋喃是一种杂环有机化合物.它是最强的极性醚类之一，在化学反应和萃取时用作一种中等极性的溶剂。它是无色透明液体。有醚样气味。相对密度0.89。分子量72.11。熔点-108.5℃。沸点66℃。闪点-17.2℃。自燃点321.1℃。折光率1.407。 17 磷酸氢二钾 磷酸氢二钾，别名三水合磷酸氢二钾，分子式：K2HPO4·3H2O，外观为白色结晶或无定形白色粉末，易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于醇，有吸湿性，温度较高时自溶。相对密度为2.338，204℃时分子内部脱水转化为焦磷酸钾。1%水溶液的pH值为8.9。主要用于医药，发酵，细菌培养及制取焦磷酸钾等。 18 磷酸二氢钾 化学式：KH2PO4；密封保存，空气中稳定，在400℃时失去水，变成偏磷酸盐，用于配制缓冲液，测定砷、锑、磷、铝和铁，配制磷标准液，配制培养基，测定血清中无机磷、碱性磷酸酶活力。无色四方晶体或白色结晶性粉末。相对密度2.338。熔点252.6℃。溶于水（90℃时为83.5g/100ml水），水溶液呈酸性，1%磷酸二氢钾溶液的pH值为4.6。不溶于醇。有潮解性。加热至400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。 19 磷酸二氢钠 NaH2PO4·2H2O和NaH2PO4，相对分子质量为156.01和119.98。分无水物与二水物，二水物为无色至白色结晶或结晶性粉末，无水物为白色粉末或颗粒。易溶于水，几乎不溶于乙醇。100℃失去结晶水后继续加热，则生成酸性焦磷酸钠。无色结晶或白色结晶性粉末。无臭，味咸，酸。热至100℃失去全部结晶水，灼热变成偏磷酸钠。易溶于水，几乎不溶于乙醇，其水溶液呈酸性。0.1mol/L水溶液在25℃时的pH为4.5。相对密度 1.915。熔点 60℃。 20 磷酸氢二钠 磷酸氢二钠在空气中易风化，常温时放置于空气中失去约5个结晶水而形成七水物，加热至100℃时失去全部结晶水而成无水物，250℃时分解变成焦磷酸钠。在空气中易风化，极易失去五分子结晶水而形成七水物（Na2HPO4.7H2O）)。可溶于水、不溶于醇。水溶液呈微碱性反应（0.1-1N溶液的PH约为9.0）。在100℃失去结晶水而成无水物，250℃时分解成焦磷酸钠。1%水溶液的pH值为8.8~9.2；不溶于醇。35.1℃时熔融并失去5个结晶水。 21 氢氧化钠 化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。CAS号：1310-73-2。沸点1388℃，蒸气压1mmHg/739℃，熔点323℃，具强烈的腐蚀性，相对密度2.13/25℃，无生物富集性，易溶于水，可溶于乙醇、甲醇及甘油，水中辨别值0.003mol/L。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，氢氧化钠具有强碱性，强腐蚀性，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。 22 氢氧化钾 化学式为KOH，是常见的无机碱，具有强碱性，溶于水、乙醇，微溶于乙醚，极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾，主要用作生产钾盐的原料，也可用于电镀、印染等。密度：1.450g/cm3，熔点：361℃，沸点：1320℃，折射率：1.421（20℃），饱和蒸气压：0.13kPa（719℃）；外观：白色结晶性粉末，溶解性：溶于水、乙醇，微溶于乙醚。 23 氯化钠 NaCl，CAS号：7647-14-5。沸点1465℃，熔点801℃，相对密度2.17/25℃/4℃，难溶于乙醇，水中溶解度35.7g/100mL水/0℃，39.12g/100mL水/100℃。对眼睛、皮肤及呼吸道具有刺激作用，固体接触眼睛可以引起疼痛及红肿，食入大量易引起恶心、呕吐、口干、抽搐，继续服用大量可以引起脱水、昏迷。LD50大鼠经口3000mg/kg，小鼠腹腔注射2602mg/kg，经口4000mg/kg。 24 乙酸铵 有机盐，分子式为CH3COONH4，白色粉末，可通过乙酸和氨反应得到。可以用作分析试剂、肉类防腐剂，或者制药等。性状：无色或白色易潮解晶体，微带醋酸气味，可燃。密度（g/mL，25/4℃）：1.07；相对蒸汽密度（g/mL，空气=1）：1.26熔点（ºC）：198。 25 三乙胺 三乙胺，有机化合物，系统命名为N，N-二乙基乙胺，是具有强烈的氨臭的无色透明液体，在空气中微发烟。微溶于水，可溶于乙醇、乙醚。水溶液呈弱碱性。易燃，易爆。有毒，具强刺激性。工业上主要用作溶剂、固化剂、催化剂、阻聚剂、防腐剂，及合成染料等。 26 冰醋酸 乙酸，也叫醋酸、冰醋酸，化学式CH₃COOH，是一种有机一元酸，为食醋内酸味及刺激性气味的来源。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.7℃（62℉），凝固后为无色晶体。尽管根据乙酸在水溶液中的解离能力它是一种弱酸，但是乙酸是具有腐蚀性的，其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。 27 碳酸钠 碳酸钠（Na2CO3），分子量105.99。化学品的纯度多在99.5%以上（质量分数），又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。 28 碳酸氢钠 碳酸氢钠（化学式：NaHCO₃），俗称小苏打、苏打粉、梳打粉（香港、台湾）、重曹、焙用碱等，白色细小晶体，在水中的溶解度小于苏打。是一种易溶于水的白色碱性粉末，在与水结合后开始起作用释出二氧化碳，在酸性液体中反应更快，而随着环境温度升高，释出气体的作用越快。受热易分解。在潮湿空气中缓慢分解。约在50℃开始反应生成CO₂，在100℃全部变为碳酸钠。在弱酸中迅速分解，其水溶液在20℃时开始分解出二氧化碳和碳酸钠，到沸点时全部分解。25℃时溶于10份水，约18℃时溶于12份水，不溶于乙醇。其冷水制成的没有搅动的溶液，对酚酞试纸仅呈微碱性反应，放置或升高温度，其碱性增加。25℃新鲜配制的0.1mol/L水溶液pH值为8.3。低毒，半数致死量（大鼠，经口）4420mg/kg。 29 碘化钾 白色立方结晶或粉末。在潮湿空气中微有吸湿性，久置析出游离碘而变成黄色，并能形成微量碘酸盐。光及潮湿能加速分解。其水溶液呈中性或微碱性，能溶解碘。其水溶液也会氧化而渐变黄色，可加少量碱防止。相对密度3.12。熔点680℃。沸点1330℃。近似致死量（大鼠，静脉）285mg/kg。广泛用于容量分析碘量法中配制滴定液。 30 氯化铵 氯化铵为无色晶体或白色结晶性粉末；无臭，味咸、凉；有引湿性。本品在水中易溶，在乙醇中微溶。无色晶体或白色颗粒性粉末，无气味。味咸凉而微苦。吸湿性小。粉状氯化铵极易潮解，吸湿点一般在76%左右，当空气中相对湿度大于吸湿点时，氯化铵即产生吸潮现象，容易结块。能升华（实际上是氯化铵的分解和重新生成的过程）而无熔点。相对密度1.5274。折光率1.642。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1650mg/kg。有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。盐酸和氯化钠能降低其在水中的溶解度。 31 盐酸 氯化氢（HCl），分子量：36.46，熔点：-114.8℃，密度（相对水密度）：11.20，性状∶无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。危险标记∶酸性腐蚀品。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。 32 硫酸 硫酸是一种无机化合物，化学式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。硫酸（特别是在高浓度的状态下）能对皮肉造成极大伤害。正如其他具腐蚀性的强酸强碱一样，硫酸可以迅速与蛋白质及脂肪发生酰胺水解作用及酯水解作用，从而分解生物组织，造成化学性烧伤。 33 丙酮 丙酮（acetone），又名二甲基酮，是一种有机物，分子式为C3H6O，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有微香气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。无色透明易流动液体，有微香气味，易燃、易挥发，化学性质较活泼，在工业上主要作为溶剂。熔点：-94.9℃；沸点：56.5℃；密度：0.7899g/cm3。急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。 34 硝酸 化学式HNO3，无色液体，易溶于水，不同浓度水溶液性质有别。有窒息性刺激气味。熔点-42℃，沸点83℃，密度1.42g/cm3。有强氧化性、腐蚀性，实验室常用试剂。 35 DMF（N,N-二甲基甲酰胺） 分子式C3H7NO；物化性质无色透明液体。为极惰性溶剂。除卤化烃以外，能与水及多数有机溶剂任意混合。相对密度0.9445。它是一种无色，透明的粘性液体，熔点-61℃，沸点153℃，相对密度0.9487（20/4C），闪点58℃。它毒性小，略有氨味。 36 吡啶 吡啶，C5H5N。有机化合物，是含有一个氮杂原子的六元杂环化合物。可以看做苯分子中的一个（CH）被N取代的化合物，故又称氮苯，无色或微黄色液体，有恶臭。吡啶及其同系物存在于骨焦油、煤焦油、煤气、页岩油、石油中。吡啶在工业上可用作变性剂、助染剂，以及合成一系列产品（包括药品、消毒剂、染料等）的原料。无色或微黄色液体，有恶臭。熔点（℃）：-41.6；沸点（℃）：115.3；相对密度（水=1）：0.9827 37 boc酸酐 C10H18O5。外观性状：可燃性液体。密度：0.949；熔点：22-24℃；沸点：56-57。中文别名：二碳酸二叔丁酯。有机合成中用来引入叔丁氧羰基保护基团。特别运用于氨基酸的氨基保护，广泛应用于医药，蛋白质及多肽合成，生物化学食品，化妆品等多种产品的合成中。无强烈刺激性味道，对人体无毒害作用，但对直接接触皮肤后可引起皮肤过敏，可用水冲洗。 38 甲苯 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率1.4967。闪点（闭杯）4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%~7.0%(体积)。低毒，半数致死量(大鼠，经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。 39 PPh3（三苯基膦） 分子式：C18H15P（是磷化氢的三苯取代物）；分子量：262.30； CAS号：603-35-0；分子构型：三角锥；性状：白色松散粉末状，易溶于醇、苯和三氯甲烷；微溶于酯；几乎不溶于水，有毒，LD50800mg/kg。熔点80.5℃。沸点377℃(91kPa)。闪点(开杯)180℃ 40 环己烷 环己烷，是一种有机化合物，化学式是C6H12，为无色有刺激性气味的液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 环己烷是一种环烷烃。它内部没有多重键。环己烷的分子量为84.162g/mol。沸点为80.74℃，凝固点为6.55℃。环己烷与己烷类似，是一种非极性溶剂，不溶水。 41 乙腈 乙腈，是一种重要的有机化合物，其化学式为CH3CN或C2H3N。这无色透明液体，有类似醚的异香。可与水、甲醇、醋酸甲酯、丙酮、乙醚、氯仿、四氯化碳和氯乙烯混溶。熔点（℃）：-45；沸点（℃）：81.6；相对密度（水=1）：0.79（15℃） 42 卡麦角林起始物 化学名：麦角林-8-羧酸甲酯；英文化学名：ERGOLINE-8-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER；CAS编号：30341-92-5；分子式：C16H18N2O2分子量：270.77；沸点：469.8±45.0℃（Predicted）；密度：1.248±0.06g/cm3（Predicted）；酸度系数（pKa）：17.40±0.40（Predicted）；性状：类白色粉末； 结构式： 6、能源消耗 能源消耗情况见表2-6。 表2-6 能源消耗一览表 名称 消耗量 水（m3/a） 428.8 电（万kW·h/a） 1.5 7、总平面布置 项目租用西咸新区沣东新城协同创新港研发中试2号楼南楼4层401进行建设，总建筑面积1280.05m2。主要包括研发室、中试间、预留研发中试、称配间、理化室、稳定性室、液相室、液相观察室、高温室、滴定室、超声室、标品室、烘干间、天平室、原子吸收室、气相室、混合实验室、制剂测试间、粉体测试室、制剂实验室、溶出仪室、红外检测室、试剂室、易制毒室等。研发室基本分布在实验室南侧，本项目布局符合当地规划的要求，满足生产、安全、卫生、防火要求，方便生产管理。 项目功能区集中布置，有利于实验要求；检测区与试验区分离，可有效避免人流与物流相互交叉、往复和迂回，工艺流程顺捷，有效合理地利用建筑物。总图布置遵循现行的国家及行业标准中有关防火、防爆、安全卫生要求，布局合理。 项目平面布置图详见附图3。 8、公用工程 （1）给水 本项目供水水源来自市政供水管网，用水主要为生活用水、实验用水、纯水制备用水和清洗用水。 ①生活用水：本项目劳动定员25人，工作时间为8h/天，年工作280天，项目不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），员工用水量按照“行政办公及科研院所”以10m3/(人•a)计，则用水量为0.8929m3/d，250m3/a。 ②实验用水：项目在实验过程中用水主要用途为配制溶液、稀释溶液等，实验用水为实验室纯水机制备的纯水，根据企业提供的数据，项目实验用水约0.01m3/d、2.8m3/a；纯水机制备系数为70%，则使用的自来水数量为0.0143m3/d、4m3/a。 ③清洗用水：据建设单位提供资料，容器清洗用自来水清洗两遍，再用纯水润洗一遍。第一遍清洗过程中使用自来水0.01m3/d、2.8m3/a；第二遍清洗过程中使用自来水0.1m3/d、28m3/a；第三遍使用纯水0.01m3/d、2.8m3/a；纯水机制备系数为70%，则新纯水制备使用的自来水数量为0.0143m3/d、4m3/a。 综上，清洗用水新鲜水总用水量为0.11m3/d、30.8m3/a；纯水总用量为0.01m3/d、2.8m3/a。 ④冷却循环用水约为0.5m3/d、140m3/a。循环利用不外排。 （2）排水 ①生活污水：产污系数取0.8，则办公生活污水产生量为0.7143m³/d、200m³/a，排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 ②实验废液：实验用水为0.01m3/d、2.8m3/a，实验过程中因加热、蒸馏等会造成水的损耗，产污系数取0.8，则实验废液产生量为0.008m3/d、2.24m³/a，实验废液作危废处理，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。 ③清洗废水：产污系数取0.8，第一次清洗用水量为0.01m3/d、2.8m3/a；则清洗废水产生量为0.008m³/d、2.24m³/a，作危废处理，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；第二次和第三次清洗废水产生量共为0.088m³/d、24.64m³/a，经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 ④纯水制备产生的浓水： 制备纯水的新鲜水用量为0.0286m³/d、8m³/a，纯水制备系数为70%，则纯水制备浓水产生量为0.0086m³/d、2.4m³/a，纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 用水及排水情况见表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-7 用水及排水一览表 类别 用水定额 用水天数/天 估算规模/人 新鲜水用量 纯水用量 损耗量 废水排放量 备注 m³/d m³/a m³/d m³/a m³/d m³/a m³/d m³/a 生活用水 10m³/（人•a） 280 25 0.8929 250 / / 0.1786 50 0.7143 200 实验用水 / 根据建设单位提供数据 / / 0.01 2.8 0.002 0.56 0.008 2.24 实验废液作危废 冷却循环用水 / 0.5 140 / / 0.5 140 0 0 清洗用水 / 0.11 30.8 0.01 2.8 0.024 6.72 0.008 2.24 第一遍清洗废水作危废 0.088 24.64 纯水制备产生浓水 / 0.0286 8 / / / 0.0086 2.4 总计 / 1.5314 428.8 0.02 5.6 0.7046 197.28 0.0160 4.48 作危废处理 0.8109 227.04 处理后排入市政污水管网 图2-1 水平衡图（单位：m3/d） （3）供配电 本项目供配电依托于市政电网。 （4）供热和制冷 供暖和制冷均由空调提供。 10、劳动定员及工作班制 本项目定员25人，每天工作8小时，夜间不进行生产，年工作时间280天，不提供食宿。 11、环保投资情况 本项目环保投资情况见表2-8。 表2-8 环保投资一览表（单位：万元） 类型 污染源 环保设施 数量 环保投资 备注 废气 实验室有机废气 废气管道 若干 1 两级活性炭吸附设施 1台 8 集气罩 若干 1 通风橱 若干 / 计入工程投资，本次不计列。 排气筒 1根 0.5 实验室颗粒物 废气管道 若干 1 布袋除尘器 1台 5 集气罩 若干 1 排气筒 1根 0.5 废水 第二、三次清洗废水 一体化污水处理设施 1座 6 生活污水 化粪池 1座 / 依托协同创新港现有化粪池，本次不计列。 纯水制备浓水 噪声 设备噪声 基础减振、消声 若干 1.5 固废 生活垃圾 垃圾桶 若干 0.5 危险废物 危废暂存间 1间，4.68m2 2 总计 / / / 28 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目利用已建成厂房进行生产；施工期主要为设备安装与环保设施安装调试等。项目施工期作业较小、施工期短。施工期主要影响为设备运输车辆的汽车尾气，设备安装噪声，其次为施工垃圾及施工人员产生的少量生活污水。 项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 运营期工艺流程和产污环节 本项目工艺主要包括合成工艺、制剂工艺及检测工艺，合成工艺主要将原辅材料混合反应获得中间体，后经过制剂得到样品片剂或胶囊剂，由检测工艺检测中间体及样品理化性质。 （1）合成工艺 图2-2 合成工艺流程图及产污环节 工艺流程说明： 原辅料出库：原辅料通过外购获得，根据实验要求将所需要的原辅料从仓库取出，并拆开包装，此过程中会产生废包装材料（S1）； 原辅材料混合后在反应釜内发生反应1中间体III反应液，再进入后处理工序，经过方式1后精制得到中间体III； 中间体III再进入混合工序，与其他原辅料混合进入反应2得到中间体IV反应液，再进入后处理工序，经过方式2后精制得到中间体IV； 中间体IV再进入混合工序，与其他原辅料混合进入反应3得到中间体V反应液，再进入后处理工序，经过方式3后得到中间体V； 中间体V再进入混合工序，与其他原辅料混合进入反应4得中间体VI反应液，再进入后处理工序，经过方式4、方式5、方式6后精制得到中间体VI； 中间体VI再进入混合工序，与其他原辅料混合进入反应5得到中间体VII反应液，再进入后处理工序，经过方式4、方式5、方式6后处理并精制得到中间体VII； 中间体VII再进入混合工序，与其他原辅料混合进入反应6，再进入后处理工序，经过方式4、方式5、方式6后处理并精制得到卡麦角林中间体精制成品； 卡麦角林中间体精制成品与其他原辅材料混合进入反应7后，经过方式4、方式5、方式6后处理得到最终成品卡麦角林原料药。 反应：将混合的溶液倒入密闭的反应釜进行反应，具体反应过程描述如下； ①反应1：卡麦角林起始物、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）加到反应釜里，25℃反应3h，得到中间体III反应液，进行后处理，该过程产生非甲烷总烃G2。 ②反应2：中间体III、吡啶、卡麦角林起始物、乙醇加入反应釜里，100℃反应14h，得到中间体IV反应液，进行后处理，该过程产生非甲烷总烃G2。 ③反应3：中间体IV、甲苯、boc酸酐，加入到反应釜里，35℃反应2h，然后得到中间体V反应液，进行后处理，该过程产生非甲烷总烃G2。 ④反应4：中间体V、甲苯、盐酸，加入到反应釜里，20反应30min，得中间体VI反应液，进行后处理，该过程产生非甲烷总烃G2、酸雾G3。 ⑤反应5：中间体VI、甲苯，PPh3，降温至5-15℃，加入乙酸乙酯，反应5h左右。得到中间体VII反应液，进行后处理，该过程产生非甲烷总烃G2。 ⑥反应6：中间体VII、丙酮溶解后，水，加入活性炭，保温搅拌，趁热过滤，得精制成品，该过程产生非甲烷总烃G2、实验废液S2、废活性炭S6。 ⑦反应7：精制成品中加入甲苯、降温至-20℃后，滴加环己烷，保温搅拌过滤得最终目的产物，该过程产生非甲烷总烃G2、实验废液S2。 后处理：利用目的产物的特定的物理化学性质（包括但不限于混合产物性状不同、混合液体各组分沸点不同、特定溶剂中的溶解度不同），通过合理的方式使目的产物从反应液中分离并提纯。该工序产生实验废液S2、非甲烷总烃G2，具体后处理操作及产生废液如下： ①方式1：反应液加水搅拌析晶，离心获得精制中间体III；过程中产生实验废液S2，主要成分为DMF（N,N-二甲基甲酰胺）和水。 ②方式2：反应液经甲醇和水萃取，然后在分液获得的有机相中加入甲苯，浓缩除去甲醇，母液析晶得到精制中间体IV；过程中产生实验废液S2，主要成分为乙醇、甲苯、甲醇。 ③方式3：40摄氏度浓缩至干得到中间体V。过程中产生实验废液S2，主要成分为：甲苯、水。 ④方式4：分液，除去水相，过程中产生实验废液S2，主要成分为甲苯、乙酸乙酯、水等。 ⑤方式5：过滤，产生危险废物废活性炭S6、实验废液S2，主要成分为：甲苯、环己烷等。 ⑥方式6：重结晶后产生实验废液S2，主要成分为丙酮、水。 精制：固体粗品一般采用重结晶方式提纯，提纯后得到最终产品，这一过程会产生实验废液S2。 最终产品为卡麦角林原料药。 （2）制剂工艺 图2-3 制剂工艺流程图及产污环节 工艺流程说明： 原辅料：原辅料通过外购获得，根据实验要求将所需要的原料，从仓库取出，并拆开包装，此过程中会产生废包装材料S1； 粉碎：将所需要的固态原料投入粉碎机进行粉碎，得到细小的颗粒；该工序主要产生噪声N、颗粒物G1； 称量：根据实验比例要求，使用天平称量需要的原、辅材料，该工序不产生污染物； 混合：将称量的原、辅材料及合成产生的卡麦角林原料药使用三维混合机进行混合，该工序会产生颗粒物G1、噪声N； 制粒：将混合物料经过加工，通过湿法制粒机制成具有一定形状与大小的粒状物的操作，此过程中会产生废试剂S3、噪声N； 干燥：使用真空干燥箱将制粒后的样品烘干，此过程中会产生噪声N； 整粒：通过整理机将不合格颗粒及一些粉末去除；该工序主要产生噪声N、废试剂S3、颗粒物G1； 总混：将合格的颗粒混合均匀，该工序主要产生噪声N、颗粒物G1； 压片：将制粒工序中的颗粒根据需求，用压片机压辊制成1-3mm厚片状，该工艺主要产生噪声N； 包衣：利用包衣锅将糖料或其它能成膜的材料涂覆在药物固体制剂的外表面，使其干燥后成为紧密粘附在表面的一层或数层不同厚薄、不同弹性的多功能保护层。 （3）检测工艺 图2-4 检测工艺流程图及产污环节 工艺流程说明： 待测样品：将合成或制剂所得的样品取出； 样品前处理：根据检测要求对待检测样品选择溶解法进行处理，方便检测，该工序会产生实验废液S2； 例：取卡麦角林片，研磨成细粉，取细粉适量（约50mg），置量瓶中，加溶剂（磷酸二氢钾缓冲液-乙腈）超声，使溶解并定量稀释制每1ml约含卡麦角林0.05mg的溶液；对照品采用同样方法溶解备用；该工序会产生噪音，产生实验废液S2（流动相磷酸二氢钾缓冲液和乙腈废液）。 样品分析：使用气相、液相、红外色谱仪等仪器对样品的理化性质进行检测，该工序会产生非甲烷总烃G2、实验废液S2。 例：精密量取卡麦角林片供试品溶液与对照品溶液，分别注入液相色谱仪，以磷酸二氢钾缓冲液为流动相A，乙腈为流动相B；流速为每分钟1.0ml，进行线性梯度洗脱；柱温为30℃；检测波长为280nm；进样体积50µl。记录色谱图。按外标法以峰面积计算。产生实验废液S2（流动相磷酸二氢钾缓冲液和乙腈废液）； 数据分析：根据样品检测的结果进行数据分析对比，判定样品的理化性质； 出具报告：根据监测结果出具报告。 （4）其他产污环节： 1）整个实验过程中因操作失误、试剂过期等因素会产生废试剂S3； 2）整个实验流程中每个工序都会涉及容器的清洗，则会产生第一次清洗废水S4，作危废处置，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置； 3）整个实验过程中产生的第二、三次清洗废水W1，进入一体化污水处理设施处理后排入协同创新港化粪池后排入市政管网进入西安第六污水处理厂； 4）实验过程中会产生废弃沾染物S5（沾染化学品的废包装材料、玻璃器皿等）； 5）废气处理设施活性炭吸附箱会产生废活性炭S6； 6）实验过程中会产生废样品S7； 7）员工生活：产生生活污水W2、生活垃圾S8； 8）纯水制备产生废水W3及废滤芯S10； 9）污水处理设施沉淀物S9。 项目主要污染工序见表2-9。 表2-9 项目主要污染工序一览表 类别 类别 来源 主要污染物 废气 实验废气 制剂工艺 颗粒物G1 合成、检测工艺 非甲烷总烃G2、酸雾G3 废水 生活污水W2 员工办公、生活 COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、动植物油、pH 纯水制备废水W3 纯水制备 第二、三清洗废水W1 清洗容器 噪声 设备噪声 实验设备、风机等 噪声 固废 生活垃圾 员工办公、生活 生活垃圾S8 一般固废 拆卸原辅料、纯水制备 未沾染化学品废包装材料S1、废滤芯S10 危险废物 实验过程、废气处理 实验废液S2、废试剂S3、第一次清洗废水S4、废弃沾染物S5（沾染化学品的废包装材料、玻璃器皿等）、废活性炭S6、废弃样本S7、污水处理沉淀物S9 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，现阶段暂未开工建设。根据现场调查，原有厂房西安统筹科技发展有限公司协同创新港研发中试2号楼南楼4层为空置厂房，西安统筹科技发展有限公司协同创新港已于2013年11月25日取得了西安市环境保护局关于《协同创新港建设项目环境影响报告书的批复》（市环批复[2013]435号），项目研发中试2号楼于2020年竣工，已通过环境保护竣工验收，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）基本污染物 本项目位于西咸新区沣东新城，所在区域环境空气功能区为二类区，本项目评价基准年为2023年，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，本次评价选用西咸新区2023年1-12月的环境空气质量数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。具体统计结果见下表。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标分析 可吸入颗粒物（PM10） 年平均质量浓度 82ug/m3 70ug/m3 117.14 超标 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 48ug/m3 35ug/m3 137.14 超标 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 7ug/m3 60ug/m3 11.67 达标 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 37ug/m3 40ug/m3 92.5 达标 一氧化碳（CO） 第95百分位浓度 1.3mg/m3 4mg/m3（24小时平均） 32.5 达标 臭氧（O3） 第90百分位浓度 163ug/m3 160ug/m3（日最大8小时平均） 101.88 超标 评价区环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO95%百分位数24h平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度及O3第90百分位浓度8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）特征污染物 TSP：陕西众创力博检测技术有限公司于2024年3月13日~3月16日对本项目所在区域环境空气特征因子颗粒物（TSP）进行了现状监测。 非甲烷总烃：本次环境空气特征因子非甲烷总烃现状监测引用陕西阔成检测服务有限公司出具的《西安浩瑞医学检验实验室项目（重大变动）环境质量现状监测》中的监测数据（报告编号：KC2023HB08170），引用项目监测点位位于本项目厂界西南角374m处，在5km范围内；监测时间为2023年08月06日~2023年08月12日，满足3年有效期，符合引用要求。 具体如下： ①监测因子 非甲烷总烃、颗粒物（TSP）。 ②监测点布设 非甲烷总烃：本项目厂界西南角374m布设一个监测点位（G1）（N34°15'28"，E108°45'38"）。 TSP：本项目厂区下风向布设一个监测点位（G2）。 具体监测点位详见附图4。 ③监测时间和频率 非甲烷总烃：监测时间为2023年08月06日~2023年08月12日，连续监测7天，每天4次。 TSP：监测时间为2024年3月13日~2024年3月16日，连续监测3天，1天/次。 ④⑤⑤监测结果 根据监测，区域内环境空气质量现状监测结果见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果表 监测因子 点位 浓度范围（ug/m3） 标准限值（ug/m3） 与本项目方位 与本项目距离（m） 超标率 最大浓度占标率 达标情况 非甲烷总烃（1小时平均） G1 1250~1470 2000 西南 374 0 73.5% 达标 TSP（24小时平均） G2 167~203 300 西南 50 0 67.67% 达标 根据上表可知，监测期间项目所在区域非甲烷总烃1h平均值满足《大气污染物综合排放标准 详解》一次值2.0mg/m3，TSP 24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，说明项目所在地空气质量状况良好。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，不需要进行现状监测。 3、地下水、土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目地下水、土壤环境污染途径主要为废水、各化学品垂直渗漏，本项目位于2号楼4层，不直接与地面土壤、地下水接触，同时针对各功能单元建设单位将采取较为完善的防渗措施，切断了污染源与地下水、土壤的联系通道，本次不对地下水、土壤环境进行监测。 4、生态环境质量现状 本项目不涉及生态环境保护目标，不需要进行生态环境质量调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：本项目周边500m范围内环境空气保护目标如下： 表3-3 环境保护目标情况 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对 方位 相对厂界的最近距离（m） 经度 纬度 国际科创商务广场（商住两用） 108.76782417° 34.25844903° 居民 人群健康 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类区 北 85 西部慧谷（商住两用） 108.764305° 34.256507° 居民 西 357 中国国际丝路中心（住宅） 108.771858° 34.256578° 居民 东 81 （2）声环境：项目地50m范围内无机关、学校、小区、医院等环境敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目运营过程中非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）医药制造标准及厂界无组织排放监控浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值；颗粒物、HCl、硫酸雾、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织标准限值。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。本项目周边200m范围内最高建筑物高度约为70m，排气筒高度难以达到要求，因此本项目排放速率标准值严格50％执行。 表3-4 大气污染物排放浓度限值 污染物 有组织排放限值 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 执行标准 最高允许排放浓度（mg/m3） 内插法计算最高允许排放速率（kg/h） 按50%执行最高允许排放速率（kg/h） 监控点 最高允许排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 80 / / 企业边界监控点浓度限值 3 28 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）医药制造标准及厂界无组织排放监控浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值 企业厂区内 6（监控点处1h平均浓度值） 28 20（监控点处任意一次浓度值） 颗粒物 120 13.1 6.55 周界外浓度最高点 1.0 28 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织标准限值 HCl 100 1.206 0.603 周界外浓度最高点 0.2 28 硫酸雾 45 7.56 3.78 周界外浓度最高点 1.2 28 NOx 240 3.78 1.89 周界外浓度最高点 0.12 28 废水 运营期污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-5 废水污染物排放标准 （单位：mg/L） 标准项目 COD BOD5 SS NH3-N TN TP pH 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 / / / 6~9 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准 / / / 45 70 8 / 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）单位：dB(A) 项目 排放限值(dB(A)) 来源 运营期噪声 昼间 60 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 夜间 50 施工期噪声 昼间 70 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 夜间 55 固体废物排放 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存污染和填埋控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 参照“十四五”期间总量控制要求，总量指标包括COD、NH3-H、NOx、VOCs等4项污染物。本项目实验室清洗水经污水处理装置处理后，与生活污水和浓水一同依托园区化粪池进一步处理达标，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂，因此废水总量归入污水处理厂。废气主要为有机废气（以VOCs计）。 结合本项目的工艺特征和排污特点，本项目总量控制指标见下表。 表3-7 项目总量控制指标 污染物 总量（t/a） VOCs 0.028t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租赁厂房，目前厂房已建成，施工期污染主要为设备安装产生的噪声、废水、固废等。少量的生活废水协同创新港化粪池处理后排入西安市第六污水处理厂；固废只产生一般固废和生活垃圾，一般固废收集后外售于废品回收单位，生活垃圾由环卫工人统一收集处置；施工期间的噪声主要由安装设备产生的，采取基础减振措施减轻噪声。由于施工期短暂，污染物产生量较少，持续时间短暂，且设备安装是在厂房内部进行，因此施工过程产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目在运营期间产生的废气主要为试验过程中产生的实验废气（非甲烷总烃、酸雾）及颗粒物。 （1）源强核算 ①非甲烷总烃 本项目在检测实验过程中会用到甲醇、乙醇、乙腈、乙酸乙酯、四氢呋喃、丙酮等含VOCs原辅材料，会产生少量挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。 每天工作时间8h，年工作280天，则年工作时间2240h。 根据建设单位提供的实验室试剂用量资料，产VOCs原辅材料统计如下表： 表4-1 产VOCs原辅材料一览表 序号 名称 年用量（L/a） 密度（g/cm³） （20℃） 年用量（t/a） 1 甲醇 24 0.7918 0.019 2 乙醇 20 0.7893 0.0158 3 乙腈 24 0.786 0.0189 4 乙酸乙酯 2 0.902 0.0018 5 四氢呋喃 5 0.89 0.0045 6 丙酮 1 0.7899 0.0008 7 三乙胺 1 0.73 0.0007 8 环己烷 1 0.78 0.0008 9 DMF（N,N-二甲基甲酰胺） 1 0.948 0.0009 10 吡啶 1 0.9819 0.0010 11 甲苯 1 0.866 0.0009 合计 81 0.0651 本项目含VOCs原辅料年总用量约为0.0651t/a，实验室产生有机废气保守按试全部挥发计，废气产生总量约0.0651t/a，产生速率为0.0291kg/h，产生浓度为3.6328mg/m³。 本项目设置通风橱，实验台上方设置万向集气罩，实验时通过通风橱和万向集气罩将挥发的有机废气吸入管道，再通过管道将废气引至楼顶的1台两级活性炭吸附装置（参照《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020），活性炭吸附法处理VOCs为推荐可行技术。本项目实验台上空安装万向集气罩，通风橱和万向集气罩收集率为95%，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，活性炭对有机废气处理效率按60%计，风机风量为8000m3/h。）处理达标后由预留通道引至楼顶排放，排放口距离地面28m。 计算可知，非甲烷总烃无组织排放量为0.0033t/a，排放速率为0.0015kg/h；有组织排放量为0.0247t/a，排放速率为0.0110kg/h，排放浓度为1.3805mg/m³。 项目活性炭装置选碘值为不少于650mg/g的蜂窝活性炭，每3个月更换一次。 表4-2 非甲烷总烃产排情况一览表 污染物名称 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放形式 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 0.0651 0.0291 3.6328 有组织 0.0247 0.0110 1.3805 无组织 0.0033 0.0015 / ②酸雾 根据建设单位提供的实验室试剂用量资料，酸类原辅材料统计如下表： 表4-3 酸雾产生情况一览表 序号 污染物名称 原辅料年用量（L/a） 密度（g/cm³） 原辅料年用量（t/a） 挥发率（%） 酸雾产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m³） 1 HCl 5 1.179 0.0059 20% 0.0012 0.00053 0.0658 2 硫酸雾 1 1.84 0.0018 5% 0.0001 0.00004 0.0051 3 NOx 1 1.42 0.0014 20% 0.0003 0.00013 0.0158 合计 7 0.0092 0.0016 项目试验中用到的无机酸性试剂包括盐酸、硫酸等，使用量较小，本项目实验过程均在通风橱内进行。本项目通风橱气罩收集率为95%，酸雾和非甲烷总烃由预留通道引至楼顶排放，排放口距离地面28m，活性炭对酸雾的处理效率忽略不计。 酸雾的排放情况如下表4-4所示。 表4-4 酸雾排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 排放形式 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 标准限值 排放速率 排放浓度 检测 HCl 有组织 0.00114 0.00051 0.064 0.603 100 无组织 0.00006 0.000027 / / 0.2 硫酸雾 有组织 0.000095 0.000042 0.0053 3.78 45 无组织 0.000005 0.000002 / / 1.2 NOx 有组织 0.000285 0.000127 0.016 1.89 240 无组织 0.000015 0.000007 / / 0.12 ③颗粒物 根据建设单位可知本项目使用的固体原辅材料用量为68kg/a，即0.068t/a。类比同类型实验过程中，颗粒物的产生量为原辅材料的1%，即0.00068t/a，产生速率为0.0003kg/h，产生浓度为0.038mg/m³。 颗粒物由集气罩收集后经1台布袋除尘器处理后由预留通道引至楼顶排放，排放口距离地面28m，收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为95%，则颗粒物有组织排放量为0.000031t/a，排放速率为0.000014kg/h，排放浓度为0.00172mg/m³；颗粒物无组织排放量为0.000068t/a，无组织排放速率为0.00003kg/h。 表4-5 废气排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 排放形式 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 标准限值 排放速率 排放浓度 检测 非甲烷总烃 有组织 0.0247 0.0110 1.3805 / 80 无组织 0.0033 0.0015 / / 3 HCl 有组织 0.00114 0.00051 0.064 0.603 100 无组织 0.00006 0.000027 / / 0.2 硫酸雾 有组织 0.000095 0.000042 0.0053 3.78 45 无组织 0.000005 0.000002 / / 1.2 NOx 有组织 0.000285 0.000127 0.016 1.89 240 无组织 0.000015 0.000007 / / 0.12 实验 颗粒物 有组织 0.000031 0.000014 0.00172 6.55 120 无组织 0.000068 0.00003 / / 1 （2）治理设施 本项目治理设施参数详见表4-6。 表4-6 治理设施参数一览表 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 收集效率 处理效率 治理工艺 是否为可 行性技术 实验、检测 非甲烷总烃、HCl、硫酸雾、NOx 有组织 95% 60% 集气罩+通风橱+1台两级活性炭吸附装置+1根28m排气筒（DA001） 是 颗粒物 有组织 90% 95% 集气罩+1台布袋除尘器+1根28m排气筒（DA001） 是 （3）污染治理设施可行性分析 ①非甲烷总烃 根据《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020）有机试剂年使用量大于1t的实验室单元，应安装废气收集装置，可采用吸附法对VOCS进行净化，吸附法可采用活性炭、活性炭纤维、分子筛等作为吸附介质。采用活性炭吸附装置对VOCS进行处置，活性炭具有巨大的比表面积以及其精细的多孔表面构造，适用于低浓度、大风量的VOCS处理。 活性炭吸附装置工作原理：活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂。其吸附原理如下：固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。本次所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。活性炭微孔结构发达，具有很大的比表面积，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征之一。 由于活性炭是非极性、疏水性的吸附剂，即能选择吸附非极性物质、在有水或水蒸气存在的情况下仍能发挥作用，同时孔径分布广、化学稳定性和热稳定性优于硅胶等其他吸附剂、工艺成熟，效果可靠。 参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，活性炭吸处理效率60%，本项目非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放要求，因此本项目利用活性炭吸附装置处理有机废气是可行的。 ②颗粒物 布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，布袋除尘器除尘效率可达95%，本项目实验过程中产生粉尘经过布袋除尘器处理后排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求，因此本项目利用布袋除尘器处理颗粒物是可行的。 ③酸雾 本项目酸雾产生量较小，产生浓度低，因此酸雾经过通风橱及集气罩收集后与有机废气一同由预留通道引至楼顶排放，排放口距离地面28m。 （4）排放口基本情况 表4-7 排放口基本情况 主要生产单元 排放口编号 名称 污染物 类型 地理坐标 高度m 内径m 温度℃ E N 实验、检测 DA001 1#排放口 非甲烷总烃、HCl、硫酸雾、NOx 一般排放口 108°45′38″ 34°15′28″ 28 0.4 20 实验 DA002 2#排放口 颗粒物 一般排放口 108°45′38″ 34°15′28″ 28 0.4 20 排气筒高度合理性分析： 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目周边200m范围内最高建筑物高度约为70m，排气筒高度难以达到要求，因此本项目污染物排放速率标准值严格50％执行。本项目所在研发中试2#楼为8层，高度22.05m，考虑到安全情况，排气筒高度难以达到要求，因此本项目酸性气体（HCl、硫酸雾、NOx）、颗粒物排放速率标准值严格50％执行。本项目酸性气体、颗粒物引至楼顶排放，排放口距离地面28m，根据计算，排放浓度可以满足可满足严格50%的要求，因此本项目排气筒高度设置为28m是合理的。 （5）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目运营期环境监测计划详见表4-8。 表4-8 运营期废气监测计划表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 标准限值 DA001 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）医药制造标准 最高允许排放浓度80mg/m³ HCl 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 最高允许排放浓度100mg/m³，最高允许排放速率0.603kg/h 硫酸雾 1次/年 最高允许排放浓度45mg/m³，最高允许排放速率3.78kg/h NOx 1次/年 最高允许排放浓度240mg/m³，最高允许排放速率1.89kg/h DA002 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率6.55kg/h 厂界（上风向1个点、下风向3个点） 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准 最高允许排放浓度1.0mg/m³ HCl 1次/年 最高允许排放浓度0.2mg/m³ 硫酸雾 1次/年 最高允许排放浓度1.2mg/m³ NOx 1次/年 最高允许排放浓度0.12mg/m³ 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）厂界无组织排放监控浓度限值 最高允许排放浓度3.0mg/m³ 厂内无组织监控点（在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m） 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值 最高允许排放浓度6mg/m³ （6）非正常排放情况 非正常排放情况主要为治理设施故障导致的废气非正常排放，非正常排放情况见下表。 表4-9 非正常排放情况表 污染物 产排污环节 排气筒编号 排放形式 治理设施 频次 持续时间 排放情况 措施 速率kg/h 浓度mg/m3 非甲烷总烃 检测 DA001 有组织 集气罩+通风橱+两级活性炭 1次/年 1h 0.0276 3.4512 加强设备维护 无组织 0.0006 / HCl 检测 有组织 0.00051 0.064 无组织 0.000027 / 硫酸雾 检测 有组织 0.000042 0.0053 无组织 0.000002 / NOx 检测 有组织 0.000127 0.016 无组织 0.000007 / 颗粒物 实验 DA002 有组织 集气罩+布袋除尘器 0.00027 0.034 无组织 0.00003 / （7）废气达标排放及影响分析 本项目所在区域SO2、NO2、CO年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余评价因子年评价指标均超标，项目所在区域为不达标区；项目当季主导风向下风向TSP 24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，非甲烷总烃1小时平均浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。 本项目检测过程产生有机废气（非甲烷总烃）和酸性气体（HCl、硫酸雾、NOx）经“集气罩+通风橱+两级活性炭吸附装置”处理后由一根28m排气筒（DA001）引至楼顶排放，实验废气经布袋除尘器处理后由一根28m排气筒（DA002）引至楼顶排放，污染物均可达标排放。 因此，本项目废气排放对周边环境空气影响较小。 2、废水 （1）源强计算 项目产生的废水包括生活污水、清洗废水及纯水制备产生的浓水。 ①生活用水 本项目劳动定员25人，工作时间为8h/天，年工作280天，项目不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），员工用水量按照“行政办公及科研院所”以10m³/(人•a)计，则用水量为0.8929m³/d，250m³/a。产污系数取0.8，则办公生活废水产生量为0.7143m³/d、200m³/a，排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 ②清洗废水 主要为设备和实验室器皿清洗用水。第一次清洗用水量为0.01m3/d、2.8m3/a；则清洗废水产生量为0.008m³/d、2.24m³/a，作危废处理，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；第二次和第三次清洗废水产生量共为0.088m³/d、24.64m³/a，经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 ③纯水制备废水 制备纯水的新鲜水用量为0.0286m³/d、8m³/a，纯水制备系数为70%，则纯水制备浓水产生量为0.0086m³/d、2.4m³/a，纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 本项目污染物产生情况详见下表4-10。 表4-10 项目生活污水污染物产生及排放情况一览表 项目 废水量 （m³/a） 污染因子 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 生活废水 产生浓度（mg/L） 200 460 250 200 25 30 4 处理设施 化粪池 去除率（%） 15 9 30 0 0 0 排放浓度（mg/L） 391 227.5 140 25 30 4 排放量（t/a） 0.0782 0.0455 0.028 0.005 0.006 0.0008 清洗废水 产生浓度（mg/L） 24.64 450 250 200 20 / / 处理设施 一体化污水处理设施+化粪池 去除率（%） 80 80 85 30 / / 排放浓度（mg/L） 90 50 30 14 / / 排放量（t/a） 0.0022 0.0012 0.0007 0.0003 / / 纯水制备 产生浓度（mg/L） 2.4 / / 400 / / / 处理设施 化粪池 去除率（%） / / 30 / / / 排放浓度（mg/L） / / 280 / / / 排放量（t/a） / / 0.0007 / / / 合计 排放浓度（mg/L） 227.04 354.20 205.83 129.54 23.54 26.43 3.52 排放量（t/a） 0.0804 0.0467 0.0294 0.0053 0.0060 0.0008 排放标准限制 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 / 500 300 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准 / / / / 45 70 8 排放方式 / 间接排放 排放规律 / 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，不属于冲击性排放 排放去向 / 西安市第六污水处理厂 （2）治理设施 表4-11 治理设施 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-NTN、TP 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 TA001 化粪池 / DW001 (是 □否 (企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2 清洗废水 COD、BOD5、SS、NH3-N TA001、TA002 一体化污水处理设施+化粪池 酸碱中和+絮凝沉淀+精密吸附捕捉器系统+高级氧化+高压臭氧电解系统 3 纯水制备废水 SS TA001 化粪池 / （3）排放口基本情况 表4-12 排放口基本情况及排放标准 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L） 1 DW001 108°46′8.068″ 34°15′26.896″ 0.0227 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / 西安市第六污水处理厂 COD 30 BOD5 6 SS 10 NH3-N 1.5 TP 0.3 TN 15 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废水监测计划如下表4-11。 表4-13 项目运营期环境监测计划明细表 类别 监测位置 监测指标 监测频次 监测点位 采样个数 标准 废水 污水总排口 pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、TP、TN 1次/年 1个 3 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 （5）污水处理装置的可行性 废水工艺流程简述： 收集箱：实验室废水经收集箱收集； 酸碱中和：通过提升泵定量提升到酸碱中和，经过pH在线监测判断废水酸性及碱性，通过酸碱自动投加系统，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至7~8之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，废水中酸根离子则可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。 絮凝沉淀：酸碱中和池出水流入絮凝沉淀池，加入PAM或PAC等絮凝剂进行沉淀，去除水中悬浮物等，酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中沉淀成为污泥。 污泥处置系统：沉淀后污泥进入污泥处置系统进行脱水，脱水后的污泥排出交由有资质单位进行处置。 精密吸附捕捉器系统：沉淀池出水进入精密吸附捕捉器系统，尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等，一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸附、截留等物理、化学作用等去除，另一部分则被附着在活性炭上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除，活性炭截留吸附与微生物降解吸的过程穿插、交替、循环进行。 高级氧化系统：吸附处理后的污水经过高级氧化系统，将绝大多数的有机物氧化至最终产物CO2和H2O，甚至对一些无机物也能彻底分解。高级氧化技术作为一种处理难降解污染物的新技术，具有能产生大量非常活泼羟基自由基（·OH）、氧化能力强、所降解污染物产物清洁、反应过程容易控制以及处理灵活等特点。 高压臭氧电解系统：利用水的电化学氧化法生成臭氧。含有水化荧光阴离子电解质的水中，在近似室温下以高电流功率可将水氧化成臭氧进行消毒。 整个废水处理流程，通过自动控制系统控制，中和调节系统设有浮球液位控制仪，低液位自动停泵，高液位自动启动，可基本实现无人值守。 本项目清洗废水产生量为0.088m³/d，选购一体化污水处理设施处理能力0.5m³/d，满足水量处理要求。一体化污水处理设施安装于项目区东南角卫生间内。 本项目废水处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。因此本项目污水处理工艺可行。 图4-1 污水处理站工艺流程图 （6）化粪池依托可行性分析 协同创新港建设有2座新型化粪池，一座位于研发办公楼A座西侧，另一座位于研发办公楼B座东侧，总容量约为400m³，本项目污水产生量仅0.8109m³/d，排入协同创新港现有化粪池，现有化粪池均按照创新港满负荷运行人员生活污水负荷设计，能够接纳处理本项目生活污水，目前尚有余量，生活污水处理依托协同创新港化粪池可行。 （7）依托污水处理厂可行性分析 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市第六污水处理厂（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用，污水处理后满足陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）中标准。 西安市第六污水处理厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安市第六污水处理厂的收水范围之内，本项目废水产生量仅为0.8109m³/d。故项目产生的废水处理达标后依托西安市污水处理厂处理可行。 （8）达标排放情况及环境影响分析 项目清洗废水经一体化污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂。 因此，本项目对周边地表水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目运营期噪声源主要是实验设备及风机运行时产生的噪声，其噪声源强为70~90dB（A）。本项目通过基础减振、隔声、消声等措施，项目厂房为钢筋混凝土结构，夜间不生产。项目噪声源强及相对位置见表4-14、4-15。 表4-14 主要噪声源强一览表（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源 源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB (A) 建筑物外噪声 声压级/距声源距离 （dB(A)/m） {X，Y，Z} 声压级/dB(A) 建筑物外距离（m） 1 实验室 多功能流化床 80/1 厂房隔声、基础减振 {4.8,-20.42,1} 6.2 64.2 昼间 15 49.2 1 2 湿法制粒机 70/1 {35.72,-19.61,1} 14.2 47.0 32 3 高速压片机 70/1 {35.72,-19.61,1} 14.6 46.7 31.7 4 小型高效包衣机 70/1 {35.72,-19.61,1} 9.8 50.2 35.2 5 整粒机 70/1 {39.44,-15.73,1} 13.1 47.7 32.7 6 粉碎机 85/1 {43.65,-14.27,1} 9.6 65.4 50.4 7 三维混合机 85/1 {40.9,-14.27,1} 12 63 48 8 超声波清洗机 85/1 {18.56,-3.43,1} 3.94 73 58 9 纯水机 80/1 {11.6,-14.59,1} 12.6 58 43 10 真空干燥箱 85/1 {35.23,-13.46,1} 13.4 57.5 42.5 注：以项目所在项目区西北角为坐标原点（0，0，0）。 表4-15 主要噪声源强一览表（室外声源） 序号 声源名称 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 {X,Y,Z} 声功率级/dB(A) 1 风机1# {20.02,-14.43,4.4} 90 消声、基础减震 昼间 2 风机2# {26.82,-13.95,4.4} 90 注：以项目所在项目区西北角为坐标原点（0，0，0），本项目位于4层，风机位于项目所在研发楼楼顶。 （2）厂界达标情况 1）预测模式 ①室外声源传播衰减公式为： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r ——预测点距声源的距离。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算公式为： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值、噪声预测值公式为： 式中：Leqg—— 噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 2）预测方案 预测因子为等效连续A声级LAeq，T。 预测内容为厂界噪声贡献值。 3）预测结果与评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声贡献值进行预测，得到项目建成后各预测点的噪声级，噪声影响预测结果见下表。 表4-16 厂界噪声预测结果 位置 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 最大贡献值dB(A) 55.5 / 57 / 54 / 52.5 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 由上述预测结果可知，项目各厂界昼间噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，夜间不生产，因此项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 本项目采取噪声污染防治措施：采用低噪声设备；采取厂房建筑隔声、基础减振等；风机消声措施；加强噪声设备维护管理，避免非正常运行产生高噪声。 在采取上述噪声污染防治措施后，本项目设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测要求见下表。 表4-17 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 四周厂界外1m Leq（A） 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固体废物有危险废物、一般固废及生活垃圾。 本项目营运期产生的一般固废主要为未沾染化学品废包装材料，危险废物包括实验废液（包括第一次清洗废水）、废试剂、废弃沾染物（沾染化学品的废包装材料、玻璃器皿等）、废活性炭、废弃样本、污水处理沉淀物。 ①未沾染化学品废包装材料 主要为废纸箱、废纸盒、清洗干净的废试剂瓶等，产生量约为0.15t/a，属于一般工业固体废物，企业收集后外售。 ②实验废液 本项目运营期产生的实验室废液（包括实验后首次清洗废水和实验中产生的废液等）属于危险废物（HW49 900-047-49），根据计算产生量约为4.48t/a，使用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ③废试剂 本项目运营后在实验过程中产生的未使用完的废试剂、过期的化学试剂、实验过程中的物料残留属于危险废物（HW49 900-047-49），产生量约为0.015t/a，用专用容器贮存，分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 ④废弃沾染物 本项目运营期沾染化学品的废包装材料（包括吸头、离心管、反应管、实验服等一次性耗材）属于危险废物（HW49 900-047-49），产生量约为0.02t/a，使用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ⑤废活性炭 项目实验室有机废气处理过程中会产生废活性炭，本项目采用两级活性炭吸附装置，根据废气产生情况一览表可知废气产生量为0.0651t/a，根据废气的95%收集率和活性炭60%除效率，核算出项目污染物去除量为0.037t/a，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》按每千克活性炭吸附有机废气0.25kg，保守估算，则项目使用的活性炭总量约0.148t/a。每3个月更换一次可保证处理效率，则废活性炭产生量为0.592t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物（HW49 900-039-49）。 实验过程中溶液过滤产生废活性炭0.5kg/a，即0.0005t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物（HW49 900-041-49）。 废活性炭产生总量为0.5925t/a，产生的废活性炭使用专用容器收集后存于危废间定期交由有资质单位处置。 ⑥废弃样本 本项目在实验过程中产生的废弃样本属于危险废物（HW01 841-001-01），产生量约为0.02t/a，消毒杀菌后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 ⑦污水处理沉淀物 本项目实验室废水经自建一体化污水处理设施调节PH为7后通过沉淀后，产生沉淀物。类比其他项目污泥转换效率，沉淀物产生量一般为废水量的0.05％，则本项目废水污泥产生量约为0.013t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目的絮凝沉淀物属于危险废物（HW06 900-409-06），使用专用容器收集后存于危废间定期交由有资质单位处置。 ⑧生活垃圾：本项目员工定员为25人，人均产生量按0.5kg/（人·天）计，产生量为3.5t/a，分类收集至厂区垃圾桶内，定期由环卫部门统一收集处理。 ⑨废滤芯 项目使用纯水机制备纯水，采用精密过滤工艺，每三个月定期更换滤芯，产生废滤芯0.002t/a，由厂家回收处理。 综上所述，项目固体废物产生情况见表4-18、4-19。 表4-18 项目危险废物属性汇总表 固废名称 属性 危废类别 废物代码 主要有毒有害物质 环境危险特性 实验废液 危险废物 HW09 900-047-49 酸、碱、有机物 T/C 废试剂 危险废物 HW09 900-047-49 酸、碱、有机物 T/C 废弃沾染物 危险废物 HW09 900-047-49 酸、碱、有机物 T/C 废活性炭 危险废物 HW49 900-039-49/900-041-49 非甲烷总烃 T 废弃样本 危险废物 HW01 841-001-01 酸、碱、有机物 T/C 污水处理沉淀物 危险废物 HW06 900-409-06 酸、碱、有机物 T 表4-19 项目固体废物产生及利用处置一览表 产生环节 名称 属性 年产生量（t/a） 物理性状 储存位置 最大储存量（t/a） 利用处置方式及去向 实验、检测过程 未沾染化学品废包装材料 一般固废 0.15 固态 一般固废暂存区 0.15 收集后外售 实验废液 危险废物 4.48 液态 危险废物贮存库 2 暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位转运处置 废试剂 危险废物 0.015 液态 0.015 废弃沾染物 危险废物 0.02 固态 0.02 废气处理、实验 废活性炭 危险废物 0.5925 固态 0.3 实验、检测过程 废弃样本 危险废物 0.02 固态 0.02 污水处理 污水处理沉淀物 危险废物 0.013 固态 0.013 员工生活 生活垃圾 / 3.5 固态 垃圾桶 0.5 收集交由环卫部门处置 纯水制备 废滤芯 一般固废 0.002 固态 一般固废暂存区 0.002 由厂家回收处理 （2）环境管理要求 本项目一般固废建设一般固废暂存区进行储存，建筑面积约3.09m2，可以满足使用需求。设置识别一般固废的明显标志，地面进行硬化且无裂隙；建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。本项目营运期产生的一般固废，其收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定和要求执行。 危险废物新建危险废物贮存库一间，建筑面积约4.68m2，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中的要求建设。 贮存设施污染控制要求： ①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ③贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 容器和包装物的污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 危险废物标识管理： 危险废物贮存设施按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。 综上所述，采取上述措施后，本项目固体废物处置能满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准的要求，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 综上，固体废物在采取以上措施后对周围环境的影响很小。 5、地下水、土壤影响分析 本项目生产区位于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港中试2号楼南楼4层，为钢筋混凝土结构，项目运营过程中均在车间进行，不直接接触地下水，不存在地下水污染途径，所以项目不会对地下水产生影响，危废由专用容器收集后暂存危废间，危废间做好重点防渗处理，经过上述措施处理后，对地下水的影响较小。 6、风险分析 （1）危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 本项目涉及的危险物质为甲醇、乙醇、乙腈、乙酸乙酯、冰醋酸、丙酮、盐酸、硫酸、硝酸、甲苯、环己烷，风险源为试剂间、危险废物贮存库。 表4-20 风险物质核算一览表 序号 名称 最大储存量（L/a） 密度（g/cm³） 最大储存量（t/a） 1 甲醇 48 0.7918 0.0380 2 乙醇 30 0.7893 0.0237 3 乙腈 48 0.786 0.0377 4 乙酸乙酯 5 0.902 0.0045 5 冰醋酸 10 1.05 0.0105 6 丙酮 5 0.7899 0.0039 7 盐酸 10 1.179 0.0118 8 硫酸 5 1.84 0.0092 9 硝酸 5 1.42 0.0071 10 甲苯 5 0.866 0.0043 11 环己烷 5 0.78 0.0039 表4-21 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大储存量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 甲醇 67-56-1 0.0380 10 0.0038 2 乙醇 64-17-5 0.0237 500 0.0000474 3 乙腈 75-05-8 0.0377 10 0.00377 4 乙酸乙酯 141-78-6 0.0045 10 0.00045 5 冰醋酸 64-19-7 0.0105 10 0.00105 6 丙酮 67-64-1 0.0039 10 0.00039 7 盐酸 7647-01-0 0.0118 7.5 0.001573333 8 硫酸 7664-93-9 0.0092 10 0.00092 9 硝酸 7697-37-2 0.0071 7.5 0.000946667 10 甲苯 1330-20-7 0.0043 10 0.00043 11 环己烷 110-82-7 0.0039 10 0.00039 项目Q值∑ 0.0137674 由上述可知，本项目涉及的危险物质最大存在总量与其临界量比值Q=0.0137674<1。 （2）可能影响途径： 危险物质泄漏，遇明火、高热发生火灾、爆炸，伴生/次生CO排放污染大气环境。 火灾事故扑救过程，伴生事故废水（污染消防水、污染雨水）未有效拦截收集处置，排出厂界污染地表水，发生渗漏污染地下水。 （3）风险防范措施 ①试剂存放风险防范措施 项目设有试剂间，在运营使用过程中要注意安全、防风化、防潮解、防曝光、防挥发，化学试剂的保存应根据其毒性、易燃性、腐蚀性和潮解性等不同化学性质进行妥善保管，建立化学试剂电子清单，以便清点和重复购买，对新采购入库的化学试剂应及时更新电子清单（清单内容应包括名称、等级或纯度、规格、购进日期、生产厂家、用途等相关信息），并对其粘贴清晰的标签后进行归类存放，领用化学试剂时同样做好电子清单的更新工作，并做好领用相关的登记工作。领取回的试剂，置于实验室的试剂架上，防止试剂瓶滑落，试剂瓶外壁应清晰注明试剂名称、浓度或配比、配制日期、配制人员姓名等信息，将有标签的方向朝外，摆放整齐。 ②危废暂存风险防范措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；防雨防漏；设置明显标志。 危废存放过程中，注意存放危险废物堆的防晒、防水等。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防渗漏脚，防漏裙脚的材料要与危险废物相容。 对于各类危险废物在分类收集、暂存过程中，还应具体采取以下措施： 盛装化学废液的容器应是专用收集容器或试剂瓶，不得使用敞口容器，容器上应有清晰的标签，瓶口密封；容器不得渗漏，若出现密封不严或破损必须改用包装后送去处理；化学废液分为有机、无机废液，各实验室应按废液的种类分别装桶收集和存放，并张贴标签；废液收集桶应随时盖紧，放置于实验室较为阴凉并远离火源和热源的位置。 ③环境安全管理监控措施 实验室设置出入门禁系统，严禁外部人员进入，化学试剂库房及气体间指定专人管理，室门设锁，禁止随便进入。尤其对于易制毒化学品应存放在专用试剂柜中，剧毒化学品存放于保险柜中，采用专门器具存放，由专业人员负责。 ④突发环境事件应急预案 对可能发生的事故，建设单位应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降到最低。事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案；事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、卫生、消防、供电、自来水公司等部门，进行必要的救援与监控。发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理，并及时做好撤离疏散工作。 （4）风险评价结论 采取以上措施后，可以将本项目环境风险降至最低程度。本项目没有构成重大危险源，建设单位只要按照设计要求严格施工，并在切实评价中所提出的各项综合风险防范、事故处置、应急措施的基础上，风险事故的环境影响控制在可接受范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA0001 | 非甲烷总烃、HCl、硫酸雾、NOx | 集气罩/通风橱+1台两级活性炭吸附箱+1根28m排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）医药制造标准及厂界无组织排放监控浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+1根28m排气筒 |  |
|  | 无组织 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放监控浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 综合污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、pH等 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
|  | 清洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 一体式污水处理设施+化粪池 |  |
|  | 纯水制备废水 | SS、 | 化粪池 |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效声级dB（A） | 减振基础、厂房隔声、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 危险废物 | 实验废液（包括第一次清洗废水）、废试剂、废弃沾染物（沾染化学品的废包装材料、玻璃器皿等）、废活性炭、废弃样本、污水处理沉淀物 | 设置危险废物贮存库对危废进行收集，定期交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 一般固废 | 未沾染化学品废包装材料、废滤芯 | 废包装材料收集后外售，废滤芯由厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存污染和填埋控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾设置分类垃圾桶，由环卫部门处置 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目生产区位于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港中试2号楼南楼4层，为钢筋混凝土结构，项目运营过程中均在车间进行，不直接接触地下水，不存在地下水污染途径，所以项目不会对地下水产生影响，危废由专用容器收集后暂存危废间，危废间做好重点防渗处理，经过上述措施处理后，对地下水的影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | ①试剂存放风险防范措施 项目设有试剂间，在运营使用过程中要注意安全、防风化、防潮解、防曝光、防挥发，化学试剂的保存应根据其毒性、易燃性、腐蚀性和潮解性等不同化学性质进行妥善保管，建立化学试剂电子清单，以便清点和重复购买，对新采购入库的化学试剂应及时更新电子清单（清单内容应包括名称、等级或纯度、规格、购进日期、生产厂家、用途等相关信息），并对其粘贴清晰的标签后进行归类存放，领用化学试剂时同样做好电子清单的更新工作，并做好领用相关的登记工作。领取回的试剂，置于实验室的试剂架上，防止试剂瓶滑落，试剂瓶外壁应清晰注明试剂名称、浓度或配比、配制日期、配制人员姓名等信息，将有标签的方向朝外，摆放整齐。 ②危废暂存风险防范措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；防雨防漏；设置明显标志。 危废存放过程中，注意存放危险废物堆的防晒、防水等。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防渗漏脚，防漏裙脚的材料要与危险废物相容。 对于各类危险废物在分类收集、暂存过程中，还应具体采取以下措施： 盛装化学废液的容器应是专用收集容器或试剂瓶，不得使用敞口容器，容器上应有清晰的标签，瓶口密封；容器不得渗漏，若出现密封不严或破损必须改用包装后送去处理；化学废液分为有机、无机废液，各实验室应按废液的种类分别装桶收集和存放，并张贴标签；废液收集桶应随时盖紧，放置于实验室较为阴凉并远离火源和热源的位置。 ③环境安全管理监控措施 实验室设置出入门禁系统，严禁外部人员进入，化学试剂库房及气体间指定专人管理，室门设锁，禁止随便进入。尤其对于易制毒化学品应存放在专用试剂柜中，剧毒化学品存放于保险柜中，采用专门器具存放，由专业人员负责。 ④突发环境事件应急预案 对可能发生的事故，建设单位应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降到最低。事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案；事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、卫生、消防、供电、自来水公司等部门，进行必要的救援与监控。发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理，并及时做好撤离疏散工作。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、“三同时”制度： 认真落实废气、废水、噪声等防治措施。 2、环境管理计划： 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 （1）管理体制与机构 为了保证环境管理工作的有效性，本项目应设专人负责营运期环境保护工作。环境监测委托具有资质单位进行监测，监控废气、噪声排放情况及环保设施的运转状况。 （2）管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，定期委托监测单位对项目废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 ③制定切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 ④组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，做到各项污染物达标排放。 ⑤对运行过程中产生的污染物及时分类、处理，与地方环保部门、周围群众及单位建立良好的合作关系；搞好企业环保宣传工作，增强全员的环保意识。 ⑥做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。记录、保存项目环保设施运行台账。 ⑦建设单位应严格设置环境管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，加强管理。 （3）环境管理要点 a.“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收后本项目方可正式投产运行。 b.制定环境管理文件及实施细则 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 c.信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。 （4）环境保护档案管理 公司环保部门负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不得少于5年；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 （5）环境监测计划 本项目运营期废气、废水、噪声污染源监测根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定。 企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托有资质的监测单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。企业应自觉接受环保部门的监督与管理。 3、环境监测口及采样平台 本项目监测采样口设置符合《固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007）》中相关要求。 根据《固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007）》，监测采样口设置要求如下： ①采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 ②采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游方向不小于2倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 ③测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的 1.5倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。 ④对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。 ⑤必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于 200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 ⑥在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 ⑦对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上。 4、排污口规范化 本项目排污口现状未按照相关规范要求设置标志牌，管理不规范，建议按照下列要求对本项目排污口进行规范化设置： （1）排污口管理 建设单位应在排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 5、排污许可制度： 项目审批后，建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，进行排污许可证申领，按照排污许可证进行排污。 |

# 六、结论

从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.028t/a | / | 0.028t/a | 0.028t/a |
|  | HCl | / | / | / | 0.0012t/a | / | 0.0012t/a | +0.0012t/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.0003t/a | / | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.000099t/a | / | 0.000099t/a | +0.000099t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0804t/a |  | 0.0804t/a | +0.0804t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0467t/a |  | 0.0467t/a | +0.0467t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0294t/a |  | 0.0294t/a | +0.0294t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0053t/a |  | 0.0053t/a | +0.0053t/a |
|  | TN |  |  |  | 0.0060t/a |  | 0.0060t/a | +0.0060t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | +0.0008t/a |
| 一般工业 固体废物 | 未沾染化学品废包装材料 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 危险废物 | 实验废液 | / | / | / | 4.48t/a | / | 4.48t/a | +4.48t/a |
|  | 废试剂 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | 废弃沾染物 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.5925t/a | / | 0.5925t/a | +0.5925t/a |
|  | 废弃样本 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 污水处理沉淀物 | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | +0.013t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | +3.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①