目录

建设项目基本情况	2

建设项目所在地自然环境简况	9

环境质量状况	12

评价适用标准	15

建设项目工程分析	17

项目主要污染物产生及预计排放情况	23

环境影响分析	24

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

结论与建议	32

附件：

附件1：建设项目环评审批基础信息表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西新龙兴印刷机械设备的配件生产及加工制作项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西新龙兴印刷包装技术有限公司 |
| 法人代表 | 王有川 | 联系人 | 王有川 |
| 通讯地址 | 西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35号楼西户一层 |
| 联系电话 | 18166661407 | 传真 | / | 邮政编码 | 710065 |
| 建设地点 | 西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35号楼西户一层 |
| 立项审批部门 | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 批准文号 | 2018-611203-34-03-044336 |
| 建设性质 | 新建■技改□改扩建□ | 行业类 别及代码 | C3525模具制造 |
| 占地面积 （m2） | 931.08 | 绿化面积 (m2) | / |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资（万元） | 6.0 | 环保投资占总投资比例 | 1.20% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 陕西新龙兴印刷包装技术有限公司于2017年2月20日在西安市工商行政管理局雁塔分局注册成立，注册资本为100万，主要从事经营模切版、激光切割、工艺雕刻、印刷包装材料的销售等业务。现阶段，公司购买西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35号楼西侧一层，准备作为项目生产加工厂房(面积931.08m2，房屋购买合同见附件4)。近期，公司准备对购买的厂房进行简单隔断装修，同时购置所需的生产设备仪器，具备条件后开展相应的印刷机械设备的配件（即冲压模具）生产及加工制作，该配件（以下均称冲压模具）最终被用于各种纸质包装盒印刷制作时的模具。 二、项目环保管理分类 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年修订）以及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部1号令2018.4.8）等有关规定，本项目属于“二十四、专用设备制造业”类中第70项“专用设备制造及维修”中“其他”，因此按规定，本项目应编制环境影响报告表。 2018年8月27日，陕西新龙兴印刷包装技术有限公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（委托书详情见附件2）编制《陕西新龙兴印刷包装技术有限公司陕西新龙兴印刷机械设备的配件生产及加工制作项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位组织有关技术人员对项目所在地及周围自然环境进行了实地踏勘，收集了相关基础资料，根据《环境影响评价技术导则》和相关法律法规要求并结合项目周边环境状况及建设项目的排污特征，编制了本环境影响报告表。 三、产业政策符合性及选址合理性分析 产业政策：本项目建设后主要用于冲压模具的生产加工及制作，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，该项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。 选址：本项目拟建于沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园园区内，园区位于沣东新城的建章路现代产业板块，沣东科技产业园主要为电子信息、装备制造、精密机械加工、新材料等高新技术行业专用标准工业厂房。项目所在地地理位置优越，交通便利，基础设施完善；选址项目区场地地势平坦，无矿物、文物以及军事设施。根据建设单位所提供的土地资料，本项目用地属一般工业用地（园区土地文件见附件8、9），用地性质符合土地政策使用要求；且本项目所产生的“三废”均能做到有效合理的处理，能达标排放，对周围环境影响较小。 本项目符合区域行业布局、国土开发整治规划、资源、交通运输和环境保护等。因此，本项目符合当地规划要求，选址合理。 四、建设项目概况 1、项目建设地点 拟建项目位于西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35号楼西侧1层；沣东科技产业园地处天章三路以东，天章二路以西，丰全路以南，丰业大道以北；拟建项目所在35号楼东、南、西三面均是正在施工的建筑工地，北面临近公路。项目所在楼层共6层，本项目位于35号楼西侧1层；35号楼西侧2层为西安市豪圣电力电器制造有限责任公司；楼层东侧1-2层为西安东龙精密工具有限公司；整个3层为陕西迪吉康电气有限公司；4-6层目前为闲置厂房。项目具体位置详见附图1-建设项目地理位置图和附图3-建设项目四邻关系图。 2、项目建设性质：新建 3、项目建设内容 本项目总投资500万元，总用地面积931.08m2，拟建项目购买西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35号楼西侧一层，作为生产加工厂房使用。项目建成后主要用于冲压模具生产加工制作以及相应产品销售等业务。具体项目建设内容一览表及经济技术指标详情见表1、表2。 表1 项目组成一览表 项目名称 项目组成 建设内容 备注 主体工程 年生产加工约1000件冲压模具 激光机切割车间 主要有激光切割机等设备，用于材料激光切割，激光机每天工作不超过3小时。 厂房北半区用钢架隔为2层，生产加工车间和主要办公区位于1层，2层留用待定。项目南半区主要作为展厅销售区 辅助加工车间 雕刻机、弯刀机、切线机等设备，用于配件的雕刻等。 水刀机、激光打标机等设备，用于配件打标以及水刀切割，水刀切割使用频率极少。 空压机和储气罐一套，用于激光机切割使用的压缩空气。 自动卡盒机，用于生产加工后期包装。 配套工程 业务办公区 业务办公区紧挨辅助加工车间东边，主要是日常办公业务。 男女厕所位于项目南侧，面积25 m2 主要展厅销售区 项目南半区主要用于产品的展厅以及销售 储 运 工 程 主要存储区 紧挨激光切割车间东面，设10m2原料间和5m2废物间，用于原材料储存和一般固废储存。 空气储气罐位于4车间 运输设施 原材料与产品用小型货车不定期运送 公用工程 供水 本项目所需水源由产业园区供水系统供给。 / 排水 生活污水经产业园化粪池处理后进市政污水管网，最终进入西安市六村堡污水处理厂。 产业园内排水采用雨、污分流。 供电 依托沣东科技产业园区供电系统供电。 / 制冷、供暖 厂房内部装有3台分体式空调 自建 环保工程 废气 激光切割过程中会产生少量烟雾，经烟雾处理设施处理后引至窗外排放。 / 废水 生活污水经产业园化粪池处理后进市政污水管网，最终进入西安市六村堡污水处理厂。 / 噪声 生产加工设备噪声采用基础减振、低噪声设备、隔音、合理摆放位置等措施。 / 固废 钢材边角料袋装收集于废物间，最后由废品收购站回收。 木材边角料和海绵边角料分类袋装；办公生活垃圾收集在垃圾桶，最终由环卫部门收集统一处理。 / 依托工程 沣东科技产业园 化粪池 生活污水依托产业园化粪池处理后进市政污水管网。 沣东科技产业园化粪池75 m3 西安市六村堡污水处理厂 生活污水依托产业园化粪池处理后进市政污水管网，最终进入西安市六村堡污水处理厂处理。 / 4、主要构筑用房指标 本项目主要构筑用房指标见表2。 表2 项目构筑用房指标 序号 名称 面积（m2） 备注 1 总占地面积 931.08 购买西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35号楼西侧一层 2 激光机车间 25.0 厂房所在的产业园35#楼为框架结构 生产类型为丁类 耐火等级为二级 3 辅助加工车间 70.0 4 办公室 50.0 5 卫生间 25.0 6 原料间 10.0 紧挨激光机车间东面用于存储原料和一般固废 7 废物间 5.0 8 销售展示区 600.0 位于厂房南半部分 5、项目仪器设备 项目主要仪器设备名称数量一览表见表3。 表3主要仪器设备名称数量一览表 序号 设备名称 型号 数量 （台/套） 使用工序 备注 1 激光机 NEL-2000SM 1 激光切割 南京东方激光机有限公司 2 弯刀机 TSD-830 2 中间加工 特思德自动化设备有限公司 3 切线机 ACM-X1A 1 阿德沃自动化设备有限公司 4 雕刻机 LNC-M528A 1 雕刻工序 深圳嘉洛有限公司 5 水刀 HSQ1210 1 水刀切割 南京合展精密技术有限公司 6 激光打标机 LB-F20 1 打标 无锡雷博电子 7 自动卡盒机 MW1050 1 后期包装 上海亚华印刷机械有限公司 8 空压机及储气罐 AL1100838050 1 压缩空气 压缩空气，储气罐约1立方，压力0.6-0.8MPa 9 分体式空调 TCL 3 制冷、供暖、通风 TCL王牌有限公司 6、项目原辅材料、能源消耗 建设项目主要使用的原辅材料消耗见表4。 表4 项目主要原材料明细消耗 序号 原料名称 规格型号 年消 耗量 使用工序 备注 1 多层木板 1.22*2.44m 20方 切割装刀槽 木质 2 钢刀 0.71*23.8*100m 1000盘 成型用 钢质 3 压线 0.71*233.100m 800盘 成型用 钢质 4 齿刀 23.8*0.71*100m 500盘 成型用 钢质 5 海绵弹垫 / 20方 包装成型 海绵 建设项目主要使用的能源消耗见表5。 表5 项目主要能源消耗明细 序号 项目 单位 消耗量/年 备注 1 水 m³ 70 沣东科技 产业园中接入 2 电 kWh 60000 7、产品方案 本项目建成投入运行后进行印刷机械设备的配件(即冲压模具)生产及加工等业务，年生产约1000件冲压模具，该产品最终用于各种纸质包装盒印刷制作时的模具。具体项目生产产品见下图。 五、公用工程 1、给排水工程 ①给水：本项目所需水源采用产业园供水管网统一供给。 ②排水：产业园排水方式为采用雨、污分流，本项目生活污水经污水管网排入产业园化粪池。最终由市政污水管网，进入西安市六村堡污水处理厂处理。 2、供电：本项目计划由产业园区供电系统直接供电。 3、制冷、供暖系统：项目拟建厂房内部安装3台分体式空调。 六、项目总平面布置图 拟建项目厂房总占地面积931.08m2，购买西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35号楼西侧一层。根据项目生产工艺要求，建设单位将购买的厂房北半区使用钢架隔断为2层，2层留用待定；生产加工车间和业务办公区位于北半区1层，南半区主要用于销售展厅。生产加工车间主要设两个个车间：激光机车间主要用于激光切割；辅助加工车间主要为弯刀机、切线机、雕刻机激光打标机、水刀机、空压机储气罐一套、自动卡盒机；紧挨辅助加工车间东边为业务办公室。具体详情见附图2-建设项目平面布置图。 七、项目总投资及资金来源 该项目总投资500万元，所需资金由项目建设单位陕西新龙兴印刷包装技术有限公司自筹解决。 八、劳动定员及工作制度 本项目年工作日250天，每天8h运转工作制。 本项目劳动定员8人，不提供食宿。 九、项目工程进度 项目建设周期为2018年9月~2018年10月，投产日期为2018年11月。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，在本项目建设之前为空置厂房，无原有污染问题。 本项目所在沣东科技产业园在建设前已编制《沣东科技产业园一期项目环境影响报告表》，其评价范围为1~3号、5号、9 ~13号、20~23号、25号、32~33号、35号标准厂房及配套设施建设，包含本项目所在35号楼。沣东科技产业园一期项目环境影响报告表要求沣东科技产业园建设方“在9号厂房西北角配套建设化粪池处理生活污水，为确保项目废水达标排放，环评要求待入驻企业具体类型和规模确定后，自建相应污水处理设施处理达标后，经市政污水管网，进入西安市六村堡污水处理厂处理。” 目前园区已取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园项目一期项目环境影响报告表的批复（市环沣渭批复【2014】56号）文件。由于目前入驻企业数量还未达到验收要求，目前未进行验收。 根据现场调查，35号楼目前仅一、二层东边入驻了西安东龙精密工具有限公司，西侧一层为本项目拟建地。沣东科技产业园配套建成了化粪池一座（75m3），所在区域市政管网已敷设，能够满足现有企业排污处理需求。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被及生物多样性等) 一、地形地貌 西安市位于渭河流域中部关中盆地，东经107.40度～109.49度和北纬33.42度～34.45度之间，北临渭河和黄土高原，南邻秦岭。东以零河和灞源山地为界，与华县、渭南市、商州市、洛南县相接；西以太白山地及青化黄土台塬为界，与眉县、太白县接壤；南至北秦岭主脊，与佛坪县、宁陕县、柞水县分界；北至渭河，东北跨渭河，与咸阳市区、杨凌区和三原、泾阳、兴平、武功、扶风、富平等县（市）相邻。 西安市的地质构造兼跨秦岭地槽褶皱带和华北地台两大单元。自距今约300万年前第三纪晚期以来，大断裂以南秦岭地槽褶皱带新构造运动极为活跃，山体北仰南俯剧烈降升，造就秦岭山脉。与此同时，大断裂以北属于华北地台的渭河断陷继续沉降，在风积黄土覆盖和渭河冲积的共同作用下形成渭河平原。 项目所在地地形平坦，地层分布均匀，层位较稳定，场地范围内无地裂缝通过，无其它不良地质作用。属可以进行建设的一般场地，适宜建筑。 二、气候气象 西安市位于关中平原中部，介于东经北纬33°39′～34°45′、107°40′～109°49′之间，东西长200km，南北宽116km，面积10100km2，地势南高北低，属暖温带半湿润大陆性季风气候，主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。西安市气象站位于东经108°56′、北纬34°18′，观测场海拔高度398.0m。常年（1981-2010年）平均气温14.3℃，极端最高气温42.9℃（2006年6月19日），极端最低气温-14.7℃（1991年12月28日）。年降水量566.1mm，降水多集中在5-10月，其中7月最多，为98.6mm。年日照时数1646.1h，日照百分率37%。年均风速1.4m/s，最多风向东北风（NE），最大风速15.0m/s。年均初霜日10月30日，终霜日3月27日，霜期149.3天。 西安市全年盛行风向为NE，出现频率为11%，其次为ENE、SW，出现频率为7%；出现频率最低的风向为NNE，出现频率仅1%。西安市静风出现频率较高，年平均静风出现频率35%，秋冬季静风出现频率最多，分别为41.3%和41%，春夏出现频率少于秋冬，分别为30.7%、27.7%，2-8月，静风出现频率较低，为26%-36%，9-12月以及1月份，静风频率较高，达40%-44%。一年四季中，各风向出现频率略有变化，但其主导风向基本没有变化，均为NE。全年风速多出现在0-2m/s，年平均出现频率高达74.8%，其次为3-5m/s，年平均出现频率23%，6-8 m/s出现频率较少，仅有2.5%左右，9-11m/s的风速出现频率非常低，不足1%。 近30年风向频率玫瑰图 三、水文 西安市河流密集，诸川环绕，东有灞河、产河，西有沣河、皂河，南有镐河、橘河，北有泾河、渭河，均属黄河水系，素有“八水绕长安”之说。本项目最近河流为皂河，位于项目西侧距离约1.4km。 西安市地下水主要为第四系松散层孔隙潜水和中潜部承压水。潜水含水层埋深在5.5～43.0m之间，水位埋深在7.3～16.6M之间。含水层的透水性及富水性较好。潜水流向由东南流向西北。承压水含水层埋深在59m～278.5m之间，含水层总厚度约110.0m左右，主要由泥沙、砂砾卵石层及亚粘土层组成。含水层的富水性较好，水质良好，符合《地下水质量标准》中的Ш类标准。 四、植被及生物多样性 项目用地属于工业用地，场地内植被和野生动物种类均很少，只有少量昆虫及麻雀等鸟类存在，区域无保护动植物。 五、项目四周情况 本项目所在的35号楼层东、南、西三面均是正在施工的建筑工地，北面临近公路。项目所在楼层共6层，本项目位于35号楼西侧1层；楼层西侧2层为西安市豪圣电力电器制造有限责任公司；楼层东侧1-2层为西安东龙精密工具有限公司，整个3层为陕西迪吉康电气有限公司，4-6层为目前闲置厂房。项目具体位置详见附图1-建设项目地理位置图和附图3-建设项目四邻关系图。 本项目评价区域附近无自然保护区、文物保护地、军事用地及饮用水水源保护区等环境敏感目标。项目所在地交通便利，道路、供水、供电和通讯配套等已基本完善。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 本项目与《陕西迪吉康电器有限公司高压电器新材料研发及制造基地项目》同位于沣东科技产业园35号楼层，因此本项目环境空气质量现状评价引用陕西金盾工程检测有限公司《陕西迪吉康电器有限公司高压电器新材料研发及制造基地项目》环境现状监测报告(现)第2018028号中的数据。 1、监测单位：陕西金盾工程检测有限公司。 2、监测时间：2018年8月19日~2018年8月25日。 3、监测点位：具体见图1大气环境、声环境现状监测点位图。 4、监测项目：SO2、NO2、PM10。 5、采样及分析方法： 按照GB3095-2012《环境空气质量标准》规定及《环境监测技术规范》进行，具体分析方法见表6。 表6 监测项目及分析方法 序号 监测项目 分析方法及依据 检出限 1 SO2 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 时均0.007mg/m3 日均0.004mg/m3 2 NO2 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 时均0.005mg/m3 日均0.003mg/m3 3 PM10 《重量法》HJ 618-2011 0.010mg/m3 6、监测结果：监测结果见表7。 表7 大气监测数据一览表 单位：μg/m3 项目 1小时平均值 24小时平均值 SO2 NO2 PM10 SO2 NO2 PM10 监测值 8~12 23~45 / 7~12 24~44 41～76 标准值 500 200 / 150 80 150 超标率(%) 0 0 / 0 0 0 最大超标倍数 0 0 / 0 0 0 由表7可见，监测期间评价区内环境空气中SO2、NO2的1小时平均浓度值和24小时平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10的24小时平均浓度限值也均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的的二级标准限值。因此可判断项目拟建地环境空气质量良好。 二、声环境质量现状 本项目与《陕西迪吉康电器有限公司高压电器新材料研发及制造基地项目》同位于沣东科技产业园35号楼层，因此本项目声环境质量现状评价引用《陕西迪吉康电器有限公司高压电器新材料研发及制造基地项目》声环境现状监测报告(现)第2018028号中的数据。 1、监测单位：陕西金盾工程检测有限公司。 2、监测时间：2018年8月19日~2018年8月20日。 3、监测点位：在厂界周围各设4个点位进行，监测点布置见图1。 4、监测仪器：AWA6228+型多功能声级计（JDJC-YQ-034）、AWA6221A声级校准器（JDJC-YQ-044）。 5、监测结果：监测结果见表8。 表8 声环境质量现状结果 序号 监测点 8月19日 8月20日 标准 dB(A) 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 1# 北厂界 55.6 45.9 55.3 43.5 昼间65 夜间55 2# 西厂界 53.9 44.5 53.5 44.8 3# 南厂界 54.5 43.9 53.9 44.1 4# 东厂界 54.1 44.3 54.5 43.9 从监测结果可以看出，项目所在地楼的各厂界声环境现状均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，因此项目地声环境质量良好。 图1 大气环境及声环境监测点位图 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，项目评价区域附近无自然保护区、水源保护区、文化教育环境敏感区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征、项目建设期及运行期排污运行特点，确定与项目相关的主要环境保护目标见表9。 表9 环境保护目标表 环境 要素 保护对象 方位 人数 保护目标 环境空气 东贺村 西南侧约560m 约500人 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； 西贺村 西南侧约730 m 约600人 西柏梁村 东南侧约940m 约800人 东柏梁村 东南侧约1.36km 约900人 杜家村 北侧约790m 约700人 声环境 项目场地200m范围内无环境保护目标 声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ①环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 污染物标准值 PM10 SO2 NO2 单位 日平均 150 150 80 µg/m3 1小时平均 -- 500 200 ②声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 声环境质量标准（GB3096-2008） 3类 昼间 65dB（A） 夜间 55dB（A） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ①施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中扬尘浓度限值；运营期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2限值； 标准名称 评价因子 标准限制 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 施工扬尘 装饰工程（小时平均浓度限值mg/m3） ≤0.7 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2限值 烟尘 周界外浓度最高点mg/m3 1.0 ②废水执行DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准和GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。 标准名称 COD BOD5 SS NH3-N 单位 DB61/224-2011 二级标准 300 150 - 25 mg/L GB8978-1996 三级标准 - - 400 - ③施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准； 标准名称 标准号 执行 标准 标准值 单位 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB1234 8-2008 3类 昼间 65 dB（A） 夜间 55 ④固体废物：一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）相关规定。危险废物执行（GB18597－2001）《危险废物贮存污染控制标准》。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的通知：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOX、工业烟粉尘、VOCs、TP、TN八种主要污染物实行排放总量控制计划管理，结合本项目污染物排放情况，建议本项目总量控制指标如下表10。 表10 建议项目总量控制指标 类别 污染物名称 总量控制指标 废水 COD 0.016t/a NH3-N 0.001t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期工艺及产污流程简述 本项目位于西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35#楼西侧一层，项目仅对原有房屋进行简单装修布局，施工期主要为室内装修布局及设备安装调试。 1、施工期工艺分析 本项目施工期的基本工艺流程见图2： 图2 项目施工期工艺流程及产污环节图 厂房装修 设备安装调试 室内清扫 装修废料 生活垃圾 噪声、废气 噪声 扬尘、噪声 图2 项目施工期工艺流程及产污环节图 厂房装修 设备安装调试 室内清扫 装修废料 生活垃圾 噪声、废气 噪声 扬尘、噪声 2、施工期污染物分析及治理措施 本项目施工期主要为厂房简单装修布局、设备安装调试及室内清洁，产生的主要污染物为装修废气、扬尘、施工噪声、员工生活污水和少量装修垃圾等。 1、废气 项目进行装修布局和设备安装调试时会产生少量扬尘，对于施工过程产生的少量扬尘，施工单位通过文明施工，定期对地面洒水、清扫，清理阶段做到先洒水后清扫，清理时避免扬尘等措施降低粉尘的产生。室内装饰过程中喷涂油漆、涂料等装饰材料及地面环氧处理时产生的含甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的废气，通过选用环保低毒、无毒材料，自然通风处理。 2、废水 项目厂房子在进行装饰、安装过程中产生的废水主要有冲洗安装设备、清扫厂房用水和施工人员入厕产生生活污水。 3、噪声 装饰、安装过程中产生的施工噪声，通过厂房隔音、加强管理来缓解。 4、固废 主要是装饰时产生的废弃装修材料及施工人员产生的生活垃圾。废弃装修材料等，以无机物为主。据有关资料及本项目自身特性，废装修材料按5t计，应进行分类收集，不可回收利用部分外运至建筑垃圾处理场进行处理；生活垃圾以施工高峰期最大施工人数5人计，人均日产生垃圾0.5kg/人·日，则每天产生垃圾量2.5kg，通过设置垃圾收集箱收集，交由环卫部门定期清理。 二、运营期主要污染工序 1、工艺流程简述 本项目运营期主要进行冲压模具的生产加工及制作，项目产品见下图，项目工艺流程简单，工艺流程简述如下： 1）根据客户的要求，用电脑对所需配件进行具体绘图设计。 2）数控激光机切割多层木板，在木板上留下切割刀槽，该工序会产生少量木板边角料以及高温光束切割多层木板时产生的少量烟尘。 3）雕刻机用于木板表面纹理的雕刻，会产生少量木材废料。 4）弯刀机和切线机切割的钢刀和压线用于工件固定，主要是将钢刀和压线卡入木板的切割槽内，然后对工件进行装配调试，该过程会产生少量的钢材废料。 5）水刀切割海绵弹垫用于产品的包装保护，切割过程会产生少量海绵边角料，水刀使用频率约一月一次，水刀切割过程使用少量的水会当场蒸发损耗，无废水排放。 6）最终成型后的产品进行检测，使用自动卡盒机对产品进行包装，然后运送给客户。 2、具体生产工艺流程图及产污环节分析： 图3 项目生产工艺流程图 电脑接收客户文件 绘图下单 配件加工 装刀调模 产品检测 装配发货 设备噪声 木材边角料、钢材边角料、海绵边角料 烟尘颗粒物 图3 项目生产工艺流程图 电脑接收客户文件 绘图下单 配件加工 装刀调模 产品检测 装配发货 设备噪声 木材边角料、钢材边角料、海绵边角料 烟尘颗粒物 2、主要污染因子 根据对生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，本项目在生产过程中的污染因素如下： （1）废水 本项目生产设备不进行冲洗；车间面积较小，不采用冲洗的方式，只采用清扫方式清除杂物；项目运营期生产过程水刀机用水仅0.1t/a，用于冷却设备，冷却水循环使用，不外排，只在因自然蒸发损耗时添加即可，生产过程无废水排放。此外，本项目配件不进行清洗以及表面处理。因此，项目运营期废水主要源于职工人员的日常办公生活污水。 按照陕西省质量技术监督局发布的《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014）规定，“行政办公和科研院所”用水定额为：35 L/（人·d）”。本项目劳动定员8人，年工作250天，则办公生活用水量为0.28m³/d，即70.0m³/a。则损失水量14.0m³/a，办公生活污水产生量56.0 m³/a。 项目用排水量见表11。 表11 项目水量平衡表 项目 用水定额 年用水量 排放系数 污水产生量 办公生活用水 职工人员8人 35 L/（人·d） 70.0 0.8 56.0m³/a 项目用排水水量平衡图见图4单位：m3/a 水刀用水 工作人员生活用水 自来水 70.0 图4 项目水平衡图单位m3/a 0.1 损失14.0 损耗蒸发0.1 产业园区 化粪池 西安市六村堡 污水处理厂 56.0 56.0 水刀用水 工作人员生活用水 自来水 70.0 图4 项目水平衡图单位m3/a 0.1 损失14.0 损耗蒸发0.1 产业园区 化粪池 西安市六村堡 污水处理厂 56.0 56.0 （2）废气 根据分析，项目运营期主要进行冲压模具的生产加工及制作，运营期主要是激光机在切割多层木板时会产生少量烟尘。项目使用空压机压缩空气用于激光切割，激光切割机为间歇性工作且每天使用不超过3小时。激光切割机切割木板时产生少量烟尘。激光切割机切原理是激光的能量以光的形式集中成一条高密度的光束，光束传递到工作表面，产生足够的热量，使木板熔化，加之与光束同轴的高压气体直接除去，从而达到切割的目的。 激光切割时高温光束（约500℃）切割木板产生的烟尘处布围，烟尘经风机引入烟雾净化处理设施 (集尘效率90%，除尘效率99%以上，风量8000m3/h)处理后，处理后的废气引至窗外排放。本项目使用多层木板约20方/a，即1.0t/a。类比同类型项目《艾利（广州）包装系统产品有限公司刀模制作车间搬迁项目报批稿》中激光切割机切割木板烟尘产生量，本项目营运期激光机切割多层木板时预计产生的烟尘约8.24kg/a，具体产生排放情况见表11。 表11 废气污染物产生排放情况一览表 排放源 （编号） 污染物 名称 产生浓度及产生量 治理措施 排放浓度及排放量 激光切割 多层木板 烟尘 1.37mg/m3，0.011kg/h 烟雾处理设施(集尘效率95%，除尘效率99%) 0.03mg/m3，0.0002kg/a （3）噪声 本项目运营期噪声主要来源于生产过程中使用的生产加工设备、小型空压机等设备运行时产生的噪声，噪声值约为65~80dB (A)。 （4）固废 本项目运营期固体废物包括一般固体废弃物和危险废物。 1、一般固体废弃物: ①办公生活垃圾：拟建项目营运后工作人员为8人，按0.5kg/人*d计则产生量约为4kg/d，即1.0t/a。 ②木板废边角料：生产加工过程中会产生少量的木板废边角料，根据建设单位提供资料，其产量约为0.03t/a。 ③金属废料：项目营运期废钢刀、压线会产生少量的废金属料，根据建设单位提供资料，其产量约为0.05t/a。 ④废切割刀片：项目使用各类切割设备进行材料的切割处理，切割片要保证其切割力度，需定期更换，根据建设单位提供资料，每年更换下来的废切割片产生量约0.005t/a。 ⑤海绵边角料：配件最终包装成型中会使用少量海绵弹垫，根据建设单位提供资料，年产生海绵边角料约0.01t/a。 表13固体废物污染源源强核算表 固体 废物名称 产生源 固废属性 产生量 生活垃圾 职工办公生活 一般固废 1t/a 木材边角料 生产加工过程 一般固废 0.03t/a 钢材边角料 一般固废 0.05t/a 废切割刀片 切割设备 一般固废 0.005t/a 海绵边角料 包装成型 一般固废 0.01t/a

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 激光切割 多层木板 | 烟尘 | 1.37mg/m3，0.011kg/h | 0.03mg/m3，0.0002kg/a |
| 废水 | 生活污水 | 废水产生总量56.0m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.020t/a | 280mg/L，0.016t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.010t/a | 145mg/L，0.008t/a |
|  |  | SS | 400mg/L，0.022t/a | 300mg/L，0.017t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.001t/a | 25mg/L，0.001t/a |
| 固废 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 1t/a | 0 |
|  | 生产加工过程 | 木材边角料 | 0.03t/a | 0 |
|  |  | 钢材边角料 | 0.05t/a |  |
|  | 磨床切割 | 废切割刀片 | 0.005 t/a | 0 |
|  | 包装成型 | 海绵边角料 | 0.01t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目设备运转噪声源强在65~80dB(A)范围内，通过合理布局厂房设备，选用低能耗，低噪声设备，设备均采用基础减震、厂房隔声等措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外声环境功能3类区标准。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目拟建地为西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35号楼西侧一层已建标准厂房内，周围主要为一般工业企业，其生态系统敏感性低，项目运行后，不会构成大的生态破坏，不会改变区域的整体生态景观和生态功能。同时项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水、废气的排放可达到该地区所要求的环境标准，对周围生态影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期较短，仅对购买的已建厂房进行装修布局，新购置的设备进行安装调试，不进行土建，施工期产生的污染较小，废水、噪声、固废等污染物均得到妥善处理，施工是暂时的，各项污染均随着施工期的结束而结束。 一、大气环境影响分析 项目进行装修布局和设备安装调试时产生会少量扬尘、以及室内装修产生的粉尘、废气，此类污染物对项目所在地的环境空气产生一定的影响。为防止、减少项目在设备安装及室内装修过程中对环境空气的影响，本环评提出以下措施： ①对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的建筑物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 ②装修材料应随用随运，装修垃圾则应及时运走处理。 ③室内装修材料应尽量采用绿色环保建材。 室内装饰装修使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，尽量使用环保型材料，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡。使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，避免对室内环境造成污染。 项目施工范围小、施工量小且施工期短，产生的废气量较小，施工废气在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境产生的影响很小。 二、水环境影响分析 本项目施工场地内无施工人员临时住所。装修期只产生少量施工人员生活污水，施工人员生活污水经由园区管网收集排放，对外环境无影响。 三、噪声环境影响分析 室内装修阶段会使用到切割机、电钻等施工机械，钻、切等工序会产生少量的噪声。由于作业时间不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，为不连续产生。建议采取以下的措施： ①尽量使用低噪声装修机械，合理安排施工作业，尽量缩短施工期。 ②在室内装修时，进行钻、切工序时应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。 ③合理安排工期，严格控制施工时间，禁止午休时间进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和生产工艺需要连续作业的除外。 因此本项目只要施工期间通过加强管理，合理安排施工时间，采取有效的防范措施后，施工噪声对周围敏感点的影响较小，施工活动结束后施工噪声影响随之消失。 四、固体废弃物影响分析 项目施工期产生的固体废物为装修改造垃圾及施工人员垃圾。施工单位根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，将产生的建筑垃圾和生活垃圾分类集中进行堆放，由环卫部门统一运送到指定地点处理，避免对环境造成二次污染。 综上所述，本项目施工期的影响是暂时的，在施工期结束后，影响区域内的环境影响基本都可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保措施，工程施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制。只要建设单位施工期严格按照本环评提出的各项污染防治措施认真落实，本项目施工期结束后不会对周围环境遗留不良影响。 运营期环境影响分析： 一、水环境影响分析 1、废水污染物产生、排放情况分析 本项目废水排放量为56.0m3/a，即0.224 m3/d。主要是职工人员日常产生的生活污水。项目生产过程用水仅0.1t/a，且全部损耗，生产过程无废水排放。目前园区已建1座容积为75m3的化粪池，化粪池的设计停留时间为24h，满足本项目的生活污水处理需求。项目产生的生活污水排入沣东科技产业园区化粪池处理后，进入市政污水管网。同时项目所在区域处于西安市六村堡污水处理厂收水范围，因此项目外排废水最终进入西安市六村堡污水处理厂集中处理。 2、废水处理措施可行性分析 六村堡污水处理厂位于西安市六村堡，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，近期日处理规模为10万m3/d，采用以A2/O为主的生物处理工艺，远期日处理规模为20万立方米，处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准。西安市六村堡污水处理厂近期工程已与2011年底建成并投入运营，目前已接纳处理的水量为5.4万m3/d。 表14项目外排污水中污染物的排放量 项目 污染物 COD NH3-N SS BOD5 浓度mg/L 量t/a 浓度mg/L 量t/a 浓度mg/L 量t/a 浓度mg/L 量t/a 产生 情况 350 0.020 25 0.001 400 0.022 180 0.010 排放 情况 280 0.016 25 0.001 300 0.017 145 0.008 从表14中计算结果可以看出，本项目所外排污水中COD、BOD5、SS、NH3-N等污染物浓度满足DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准和GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。COD排放量为0.016t/a，NH3-N排放量为0.001t/a，SS排放量为0.017t/a，BOD5排放量为0.008t/a，项目产生的污水经产业园化粪池处理达标后进入市政污水管网，最终进入西安市六村堡污水处理厂。本项目在西安市六村堡污水处理厂收水范围内，每天排放废水量0.224m3，项目生活污水依托六村堡污水处理厂处理可行。 二、大气环境影响分析 1、废气排放情况分析 根据前述工程分析，项目主要进行冲压模具的生产加工及制作，项目运营期主要是激光机在切割多层木板时会产生少量烟尘颗粒物，经烟雾处理设施处理后颗粒物排放为0.03mg/m3，0.0002kg/a。项目生产加工规模小，且激光机为间歇性工作（每天少于3h），因此废气产生排放量少，浓度较低。 2、废气处理措施可行性分析 项目运营期激光机高温光束切割木材会产生少量的烟尘，建设单位在激光机激光切割处布围可以有效的控制烟尘逸散，再将烟尘经风机引至烟尘处理设施 (集尘效率95%，除尘效率99%，风量8000m3/h）。通过类比同类型企业《东莞市力星激光科技有限公司年产230台激光切割机等项目》激光切割烟尘净化处理设施，同时本项目采用同类型激光烟尘处理设备，烟尘经负压吸风机吸入处理设备，经多层过滤装置（过滤棉过滤网），可以有效的吸附绝大部分烟尘颗粒物，过滤净化率能达到99%以上，最终净化处理后的气体引至窗外排放。排放废气量小，浓度较低，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2的相关要求，对周围环境影响不大。 三、声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目运营期噪声主要来生产加工设备、小型空压机，噪声级为65~80dB(A)。为确保项目运营过程噪声对项目区域声环境影响降至最低，评价要求企业必须做好降低噪声的措施，主要措施有： ① 合理布局，高噪声设备远离厂房边界； ② 选用低噪设备，高噪声设备采用减震设备基础； ③ 厂房隔声；生产期间关闭门窗。 ④ 定期维护保养生产加工设备，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声产生。 2、预测模式 对营运期内车间机械设备运行噪声影响预测如下： ① 项目厂区噪声预测范围及点位： 噪声预测范围为：厂界外1m； 预测点位：以现状监测点为预测评价点； 厂界噪声：在东、南、西、北厂界各设置一个。 ② 厂界噪声预测因子：等效连续A声级。 ③ 预测模式： 本项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（H2.4-2009）中推荐的模式，噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑噪声在厂界内传播时，厂房等建筑物的屏障作用、距离衰减等预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 a:预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式： LA（r）= LW－20 lg（r）－8 b:用下式计算噪声源对预测点贡献声级； 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 c: 用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加值。 式中：——建设项目声源在预测点的贡献声级值。 ——预测点的背景值。 ④预测结果 本项目建成后，只在昼间进行工作，因此只对昼间噪声进行预测。 表15 噪声预测结果 单位:dB(A) 位置 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 最大贡献值 昼间 48.6 53.5 47.8 56.7 夜间 / / / / 评价标准 昼间/夜间 65/55 由上表预测结果可知，在采取各项噪声防治措施噪声后，本项目运营期间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此项目生产设备运行噪声对周围环境影响较小。 四、固体废弃物影响分析 本项目运营期所产生的生活垃圾和木材边角料、海绵边角料收集后均由市政环卫部门统一清运；钢材边角料及废切割刀片经分类袋装收集后存于废物间，最终交由废品收购站回收处理。 表16固体废弃物一览表 序号 固废名称 固废属性 年产 生量 存储方式 处置方法 1 生活垃圾 一般固废 1t/a 垃圾桶收集 环卫部门定期 统一收集 2 木材边角料 一般固废 0.03t/a 分类袋装存于废物间 3 钢材边角料 一般固废 0.05t/a 废品回收站回收 4 废切割刀片 一般固废 0.005 t/a 袋装存于废物间 5 海绵边角料 一般固废 0.01t/a 袋装收集存于废物间 环卫部门定期 统一收集 综上所述，本项目产生的固体废物的储运、处置能满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关标准，在采取以上措施后，项目固体废弃物对周围环境影响较小。 五、环境管理与监测计划 1、营运期环境管理与监测计划 结合本项目实际情况，建设单位应定期维护激光切割机烟雾处理设备，同时管理者可委托当地有监测资质的监测单位承担本项目污染源及环境质量监测工作，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 营运期污染源与环境监测计划见表17。 表17污染源与环境监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点 位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 废气 烟尘 激光机废气处理系统排口 1个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 噪声 Leq(A) 厂房 边界 4个 1次/半年 符合《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准 六、环保投资 本次评价估算环保投资6万元，占总投资的1.3%，具体见表18。 表18环保投资估算表 治理项目 处理措施 与设施 主要污染源 投资估算 （万元） 所占比例（%） 废气 烟尘收集处理设施 激光切割烟尘 3.0 0.65 噪声 隔音、基础减振、合理摆放位置等设施 生产加工设备噪声、空调外机噪声、空压机噪声 2.0 0.43 固废 分类袋装收集、垃圾桶、废物间 办公生活垃圾、木材废边料、金属废料、废切割刀片、海绵边角料 1.0 0.32 合计 6 1.3 七、环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单见表19。 表19项目环境环保验收清单 主要污染源 处理措施 与设施 数量 标准 废气 激光切割烟尘 烟尘收集处理设施 1套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 噪声 生产加工设备噪声、空调外机噪声、空压机噪声 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减震等措施 1套 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 固废 生活垃圾 垃圾桶 若干 环卫部门定期统一清运 木材边角料 袋装分类存于废物间 袋子若干 废物间一个 金属边角料 废品回收站回收 废切割刀片 废品回收站回收 海绵边角料 环卫部门定期统一清运

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 激光切割烟尘 | 烟尘 | 激光机烟尘处理设施(集尘效率95%，处理效率99%) | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD BOD5 NH3-N SS | 依托产业园化粪池 处理效率 COD≥20% SS≥25% BOD5≥20% | DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准和GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。 |
| 固 体 废 物 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 装于垃圾桶有环卫部门定期清运。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  | 生产加工过程 | 木材边角料 | 袋装分类存放于废物间，由环卫部门清运 |  |
|  |  | 钢材边角料 | 袋装分类存放于废物间，最终由废品收购站回收。 |  |
|  | 切割 设备 | 废切割刀片 |  |  |
|  | 包装 成型 | 海绵边角料 | 袋装存于废物间，最终由环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 经过合理布局、厂房隔声、高噪声设备采用减震设备基础等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性措施，废水、废气的排放可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行后，对周围生态环境质量影响较小。 |

结论与建议

结论： 一、项目概况 拟建项目总占地面积931.08m2，总投资500万元。项目购买西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35号楼西侧一层，建成后主要进行冲压模具生产加工，年产约1000件冲压模具。 二、产业政策符合性及选址可行性 产业政策：依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，该项目不属于国家限制类和淘汰类产业，符合产业政策。 选址：本项目位于沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园园区内，项目所在地区域无不良地质作用。项目所在地地理位置优越，交通便利，基础设施完善；选址项目区场地地势平坦，无矿物、文物以及军事设施。根据建设单位所提供的土地资料，本项目用地属一般工业用地（园区土地文件见附件9，项目房屋购买合同见附件5），用地性质符合土地政策使用要求；且本项目所产生的“三废”均能做到有效合理的处理，能达标排放，对周围环境影响较小。 本项目符合区域行业布局、国土开发整治规划、区域、交通运输和环境保护等。因此，本项目符合当地规划要求，选址合理。 二、环境质量现状 1、环境空气质量现状 评价区内环境空气中SO2、NO2、PM10浓度分别满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的24小时平均值和1小时平均值二级标准，项目厂区四周空气环境质量较好。 2、声环境质量现状 项目所在地的各厂界声环境现状均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目地声环境质量良好。 三、施工期环境影响分析结论 拟建项目购买西安市石化大道西段106号沣东科技产业园35#楼西侧一层原有厂房，仅对原有房屋进行简单装修布局，不进行土建，施工期主要为室内装修改造及仪器设备的安装调试，工程量小且时间短，污染物产生量较少，对周边环境影响不大。 四、运营期环境影响分析结论 1、大气环境影响分析结论 根据本评价分析，由于本项目生产加工规模较小，且激光机为间歇工作，每天工作不超过3小时，激光切割产生的少量烟尘，经过烟尘处理设施处理后引至窗外排放，其烟尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。 2、水环境影响分析结论 拟建项目运营期排放的污水为生活污水，总废水产生量为0.224m3/d。主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。项目所产生的生活废水排入产业园区内化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入西安六村堡污水处理厂处理。废水排放能达到DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准和GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。 3、声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要来自厂区内的生产加工设备、小型空压机运行噪声，其噪声级在65~80dB之间。项目在采取低噪声设备、隔声降噪、基础减振设施后，经过房间墙壁隔声和声音随距离衰减，项目运营期噪声的排放满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声标准》3类标准，对外界声环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析结论 本项目运营期所产生的生活垃圾、木材边角料、海绵边角料收集放于垃圾桶后由市政环卫部门统一清运；钢材边角料及废切割刀片经分类袋装收集存于废物间，最终交由废品收购站回收。项目固废处理措施能满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关标准。在采取以上措施后，项目固体废弃物对周围环境影响较小。 5、污染物总量控制 总量控制因子以项目污染物排放实际情况并结合国家重点污染物名录确定为废水中的COD、NH3-N。建议总量控制指标，COD排放量为0.016t/a；NH3-N排放量为0.001t/a。 总结论 综上所述，评价认为：本项目建设符合国家和地方的产业政策，符合总量控制要求，建设区域无明显环境制约因素，项目拟采用的污染防治措施和本评价建议及要求的对策经济技术可行，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能。建设单位只要完全落实本报告提出的环境保护措施，项目建设所产生的不利影响可以得到减缓或消除，项目排放的污染物能达到国家规定的标准。故本次评价认为，项目建设从环境保护角度论证是可行的。 要求与建议： 1、必须严格执行“三同时”制度。认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应及时到环保部门申请竣工验收。 2、项目建成后应加强管理，加强激光切割机的定期检修维护工作，确保其烟雾处理设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。 3、本项目应尽量选用低噪声的设备，额定功率以满足项目需要为宜，不宜过大。同时厂间做到合理管理布局，防噪降噪。