建设项目环境影响报告表

（报批版）

项 目 名 称  ：     铁路车辆配件造修项目

建设单位(盖章)： 西安信良车辆配件有限责任公司

陕西麦森环保科技有限公司

编制日期：2021年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 铁路车辆配件造修项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安信良车辆配件有限责任公司 |
| 法人代表 | 张军安 | 联系人 | 刘磊 |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号 |
| 联系电话 | 18966731690 | 传真 | -- | 邮编 | 710086 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号 |
| 立项审批 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别及代码 | C3713 铁路机车车辆配件制造 |
| 占地面积 | 26442.1m2 | 绿化面积 | 3000m2 |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资 | 42.3 | 环保投资占总投资比例 | 21.15% |
| 评价经费 | / | 投产日期 | 已投产（2019.5） |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 随着国民经济高速增长，铁路交通的发展也一日千里，从而铁路车辆配件需求量随之日益增长，车辆门窗、钢格板、座椅、票插等铁路运输设备零部件是铁路车辆必不可少的重要组成部分。铁路车辆配件造修项目主要是对列车配件进行机加工、焊接、打磨、喷漆和喷塑等作业，是为交通运输业提供配套零件维修的基础产业，其产业关联度高，吸纳就业能力强，是国家可持续发展不可或缺的国民经济产业。 铁路运输设备零部件加工业拥有广阔的发展前景。在此背景下，西安信良车辆配件有限责任公司成立于2019年5月14日，是一家具有先进技术的制造型企业，主营业务为铁路机车车辆配件、铁路专用设备及器材、配件的加工制造及翻新维修。企业投资200万元于西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号建设铁路车辆配件造修项目。该项目租用中车集团西安车辆厂的闲置厂房，共占地面积26442.1m2，其中厂房占地10000 m2，办公室占地2000 m2。企业购置普通车床、钻床、铣床、锯床、压力机、喷涂设备、冲床、焊机等主要生产设备进行本项目生产。项目建成后可年产半光圆销18000个、客车配件3000台、钢格板270台、票插2000个、窗户检修300台、敞车门检修2400辆。 2、环评工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号，2016年9月）、《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。本项目为铁路车辆配件造修项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，本项目属于“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业72、铁路运输设备制造371”中“其他”类，本项目工序中不涉及电镀工艺，项目涉及切割、焊接、组装工序，且喷漆使用水性漆16t/a，应编制环境影响报告表。 西安信良车辆配件有限责任公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和“环境影响评价技术导则”等技术规范要求，编制完成《西安信良车辆配件有限责任公司铁路车辆配件造修项目环境影响报告表》。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性分析 根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类项目”，属于国家允许建设项目，符合国家产业政策；且项目不属于国家发展改革委、商务部联合印发《市场准入负面清单（2019年版）》内禁止事项。 因此，该项目符合国家的产业相关规定。 |
| （2）与《西咸新区总体规划》（2010-2020）符合性分析 西咸新区在空间布局上，规划了空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城和泾河新城。其中沣东新城规划范围159.36平方公里。沣东新城功能定位为西部地区统筹科技资源示范基地和体育会展中心，主导产业为以高新技术和会展产业为主，重点发展高新技术研发和孵化、体育、会展商务、文化旅游、现代农业、房地产开发等产业。本项目位于西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号，主要生产内容为半光圆销、客车配件、钢格板、票插生产和窗户检修、敞车门检修，根据西咸新区城市总体规划（2016-2030），项目所在地为工业用地，本项目在西咸新区城市总体规划图具体位置见附图8。因此本项目目前符合《西咸新区总体规划》（2010-2020）中的要求。 （3）与西咸新区-沣东新城分区规划相符性分析 与《西咸新区--沣东新城分区规划（2010-2020）》符合性分析详见表1-1。 表1-1 建设项目与沣东新城分区规划的符合性分析 文件 相关要求 项目情况 符合性 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块。 项目建成后主要进行半光圆销、客车配件、钢格板、票插生产和窗户检修、敞车门检修，为制造业，项目位于沣东新城三桥街办建章路83号，本项目属于六村堡现代产业板块。 符合 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 项目主要进行半光圆销、客车配件、钢格板、票插生产和窗户检修、敞车门检修，属于“铁路机车车辆配件制造”类，不属于“三高一低”企业。项目焊接工序使用无铅焊料，喷漆工序使用水性漆，从源头控制重金属焊接烟尘和挥发性有机物的产生。 符合 沣东新城包括长安区的斗门街道、王寺街道，秦都区的上林街办，三桥街道、六村堡街道西安绕城以西的部分，总面积159.36 平方公里，其中规划建设用地75平方公里，遗址保护区面积13.3 平方公里。沣东新城第二产业空间结构中汽车产业园区主要依托现有中车西安车辆有限公司开展，中车西安车辆有限公司主要从事铁路机车车辆及动车组制造。 项目位于三桥街道，租赁中车西安车辆有限公司空置厂房，根据建设单位提供的土地证可知，项目用地为工业用地。项目属于铁路车辆配件造修项目。 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 项目生活污水经化粪池处理排入市政污水管网；生产废水经一体化污水处理一体机处理后循环使用不外排，污泥作为危废处置。项目不涉及重污染，高耗水。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 项目焊接工序产生的焊接烟尘采用移动式焊烟净化器进行处理，尾气在车间内无组织排放。项目产生有机废气的工序为喷漆、烘干、喷粉固化过程，采用双级过滤棉+双级活性炭吸附装置+15m排气筒排放。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管 理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环 境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意 识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系 生活垃圾分类收集由当地环卫部门进行处理；一般生产固废集中收集至固废暂存区，定期外售；危险废物分区储存至危废暂存间，委托有资质的单位处理。 符合 （4）与相关环保政策相符性分析 表1-2 本项目与挥发性有机物防治政策相符性分析 相关政策 文件 相关要求 项目情况 结论 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 项目喷粉固化工序使用热固性粉末涂料，喷漆过程中使用水性漆，均属于低VOCs材料。项目在喷漆、烘干、喷粉固化过程中会逸散出少量有机废气，采用双级过滤棉+双级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 项目已经在《环境管理与监测计划》章节提出针对VOCs的监测要求，并要求VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度。 符合 加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，强化 VOCs 执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。重点地区O3超标城市至少建成一套VOCs组分自动监测系统。将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。推进VOCs重点排放源厂界VOCs监测。加快石油炼制、石油化工、制药、农药、化学纤维制造、橡胶和塑料制品制造、纺织、皮革、喷涂、涂料油墨制造、人造板制造等行业自行监测技术指南制定。工业园区应结合园区排放特征，配置VOCs连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs监测监控体系。 符合 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 评价要求企业规范环保管理制度，建立管理台账。 符合 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 项目有机废气（非甲烷总烃）具有低浓度、大风量特点，采用的处理技术为双级过滤棉+双级活性炭吸附装置处理后经15米排气筒达标排放。 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 项目有机废气处理过程中产生废活性炭及废双级过滤棉，交由有资质单位处置。 符合 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 已经在环境管理与监测计划中提出针对有机废气的监测要求，并要求建立有机废气治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度。 符合 《西咸新区铁腕治霾三年行动方案（2018-2020年）》 工作目标：以PM10、PM2.5防治为重点，协同推进氮氧化物、挥发性有机物等臭氧前体污染物控制。 项目焊接工序产生的焊接烟尘采用移动式焊烟净化器进行处理，尾气在车间内无组织排放。项目产生有机废气的工序为喷漆、烘干、喷粉固化过程，采用双级过滤棉+双级活性炭吸附装置+15m排气筒排放。 符合 实施VOCs专项整治方案：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动。 项目生产中使用水性漆，不使用含高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。 符合 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》 石油化工工业、合成树脂工业、聚乙烯工业的挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值，暂未出台大气污染物特别排放限值标准的涉及挥发性有机物排放的行业执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)。 项目生产过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）排放要求。 符合 实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。（省环境保护厅牵头，省发展改革委、省工业和信息化厅、省商务厅、省质监局、省工商局等参与） 项目喷粉固化工序使用热固性粉末涂料，喷漆过程中使用水性漆，均属于低VOCs材料。项目在喷漆、烘干、喷粉固化过程中会逸散出少量有机废气，采用双级过滤棉+双级活性炭吸附装置+15m排气筒排放 符合 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019） 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 项目在喷漆、烘干、喷粉固化过程中会逸散出少量有机废气，采用双级过滤棉+双级活性炭吸附装置+15m排气筒排放。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 加强污染源VOCs监测监控。重点区域要对石化、化工、包装印刷、工业涂装等行业VOCs自动监控设施建设和运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》规范要求的及时整改。其他地区要加快VOCs重点排污单位自动监控设施建设，并与当地生态环境部门联网，苏皖鲁豫交界地区9月底前基本完成，全国12月底前基本完成。鼓励各地按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A要求，开展重点管控企业厂区内无组织排放监测，监控企业综合控制效果。鼓励各地对纳入重点排污单位名录的企业安装用电监控系统、视频监控设施等。加快推进储油库、加油站油气回收装置自动监控设施建设。加强对企业自行监测及第三方检测机构的监督管理，提高企业自行监测数据质量，公开一批监测数据质量差甚至篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。 环评已制定监测计划，并要求企业每年进行固定污染源废气监测，根据工程分析，项目固定污染源非甲烷总烃监测值满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关行业标准限值。 符合 VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 本项目有机废气处理措施为双级活性炭吸附装置，环评要求建设单位选用的活性炭碘值不低于800毫克/克。 符合 （5）项目选址合理性分析 本项目租赁中车集团西安车辆厂闲置厂房，位于西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号，项目用地为工业用地（土地证明见附件3），属于西咸新区分区规划中第一类工业用地，同时位于沣东新城“两带七板块”中的六村堡现代产业板块，符合西咸新区及沣东新城的总体规划。本项目选址不涉及自然保护区、风景区、饮用水源保护区。项目区交通运输较便捷，水源、电源有保障，经分析，项目运营期间在采取环评中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址可行。 （6）项目平面布置合理性分析 本项目厂区入口位于东侧临路设置，整个厂区分喷塑工段厂房、配件厂房、车窗检修工段厂房、结构工段厂房和办公楼等。项目平面布置详见附图3。本项目厂区整体布局紧凑，便于管理，总体来看，项目平面布置较为合理。 二、项目概况 1、项目情况及建设性质 项目名称：西安信良车辆配件有限责任公司铁路车辆配件造修项目； 项目性质：新建； 建设地点：西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号，厂址中心地理坐标：E108.838366，N34.301942； 建设单位：西安信良车辆配件有限责任公司； 项目投资：200万元，资金来源为企业自筹。 产品方案 项目产品方案见下表1-3。 表1-3 项目运营期产品方案 序号 名称 年产量 1 半光圆销 18000个 2 窗户检修 300台 3 喷涂客车配件 3000台 4 敞车门检修 2400辆 5 钢格板 270台 6 票插组成 2000个 3、项目地理位置及四邻关系 项目选址位于西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号。厂区西侧和南侧为中车西安车辆有限公司，东侧和南侧为车辆厂家属区，东侧700m外为西三环线，交通便利。项目所在地地势平坦，区域无国家保护的天然植被、野生动物。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 三、项目建设内容 本项目占地面积为26442.1m2，建筑面积为12000m2，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。项目厂区平面图见附图3，项目工程组成及内容详见1-4。 表1-4 项目工程组成一览表 项目内容 建设内容及规模 备注 主体工程 喷涂生产东厂房（喷涂1#） 位于厂区东侧，建筑面积为800m2，内设一座密闭喷涂房（30m2）及废气处理设施一套，主要对列车敞车门进行涂抹腻子及喷漆。 已建成 配件厂房 北邻喷涂生产东厂房，建筑面积为1500m2，按工艺流程布设车辆配件生产线，厂房南侧主要为机加工，设有车床、钻床、铣床、冲床、压力机、锯床等设备，厂房北侧为部分机加工，设有压力机、冲床等生产设备。 已建成 车窗检修工段厂房 北邻配件厂房，建筑面积为600m2，按工艺流程布设车窗检修生产线，主要为工人手工检修。 已建成 结构工段东厂房（结构工段1#） 位于厂区东侧，北邻车窗检修工段厂房，建筑面积为1100m2，主要进行客车配件检修，其工艺主要为手工拆解及组装。 已建成 结构工段西厂房（结构工段2#） 位于厂区西侧，建筑面积为1600m2，主要进行敞车门检修，厂房设有剪板机、锯床、压力机、电焊机、焊接机器人（已安装，未投入使用）等主要生产设备。 已建成 喷涂生产西厂房（喷涂2#） 位于厂区西侧，建筑面积为1000m2，内设一条密闭喷涂固化线，主要对列车配件进行喷漆、喷塑及固化。 已建成 神风工段厂房 位于厂区东南角，建筑面积为800m2，主要生产加工票插及钢格板，厂房设有电焊机、压力机和剪板机等。 已建成 辅助工程 办公楼 共4栋，均为混凝土结构，位于生产车间南侧，建筑面积为2000m2。 已建成 库房 共设5座库房，总建筑面积为1700m2 已建成 公用工程 供水 用水由市政供水管网供给 依托市政 排水 生活污水经拟建化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河。 化粪池 新建 供电设施 用电由市政供电管网供给 依托市政 采暖制冷 生产车间不采暖，办公区供热、制冷均采用分体空调 已建成 环保工程 废气处理 喷涂1#房喷漆废气 项目对列车敞开门喷漆、烘干工序产生的废气经过玻璃纤维漆雾过滤棉+“过滤棉+双级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒P1排放。 整改 喷涂1#房打磨腻子粉尘 在密闭喷涂房内，打磨腻子产生的粉尘经移动式集气罩收集，通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒P2排放。 整改 喷涂2#房喷漆废气 项目对列车配件喷漆时产生的废气采用水帘+“双级过滤棉+双级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒P3排放。 已建成 喷涂2#房喷塑粉尘 喷塑工序产生粉尘采用密闭喷涂房+塑粉回收装置+布袋除尘装置+15m高的排气筒P4排放 已建成 喷涂2#房烘房有机废气 固化及烘漆工序产生的有机废气经密闭烘房（烘箱）+双级过滤棉+双级活性炭吸附装置+15m高的排气筒P3排放。 已建成 焊接烟尘 焊接烟尘经移动式除尘器处理后无组织排放 已建成 废水处理 生活污水 生活污水经拟建化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河。 化粪池 新建 生产废水 生产废水有喷涂室水帘循环废水，产生的废水经污水处理一体机处理，清水循环使用，废水处理污泥作为危废处置 已建成 噪声治理 加强管理，基础减振、生产车间隔声、日常维护。 已建成 固废治理 一般工业 废物 废边角料、不合格产品收集于一般工业废物暂存区，定期外售。 已建成 危险废物 在配件厂房东北侧设置一处危废暂存间，建筑面积10m2，危险废物暂存间设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的相关要求做到“三防”。主要用于贮存废机油、污泥、废含油棉纱、废过滤棉及废活性炭，定期交由有资质单位进行处置。 整改 生活垃圾 生活垃圾桶装分类收集后由环卫部门定期集中清运 已建成 四、主要生产设备 主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备表 序号 生产设备名称 规格 数量（台） 用途 备注 1 锯床 GZ4028 1 配件工段 已安装 2 棒料剪断机 Q42-250 1 配件工段 已安装 3 普通车床 CS6140/100，CD6140A/1000，CW6163C 3 配件工段 已安装 4 铣床 X-63，B1-400K 1 配件工段 已安装 5 钻铣镗床 ZXT820 1 配件工段 已安装 6 立式钻床 Z535 1 配件工段 已安装 7 摇臂钻床 Z3040×16 1 配件工段 已安装 8 冲床 J35-25 2 配件工段 已安装 9 100T开式双柱压力机 J23-100 1 配件工段 已安装 10 开式可倾压力机 JN23-40 2 配件工段 已安装 11 摩擦压力机 J53-100T 1 配件工段 已安装 12 双盘摩擦压力机 J53-1600KN 1 配件工段 已安装 13 链条对焊机 UNY-160 1 配件工段 已安装 14 水帘式喷漆室 / 1间 结构工段 已安装 15 喷塑生产线 / 1条 结构工段 已安装 16 封闭式喷漆房 / 1间 结构工段 已安装 17 下侧门复型压力机 315t 2 结构工段 已安装 18 四柱液压机 / 1 结构工段 已安装 19 气体保护焊机 YD-500KR，KR350 4 结构工段 已安装 20 焊接机器人 /（未投入使用） 1 结构工段 已安装 21 电焊机 ZX5-500，ZX5-630 3 结构工段 已安装 22 压力机 JC23-63A，JC23-63 2 神风工段 已安装 23 冲床 2.5t 1 神风工段 已安装 24 四柱液压机 JY32-100G 1 神风工段 已安装 25 油压机 / 1 神风工段 已安装 26 剪板机 QC12Y-20×2500，Q11-3×1600，QC12Y-8×2500 3 神风工段 已安装 27 二保焊机 NBC-270G 1 神风工段 已安装 28 交流电焊机 BX3-500-5 3 神风工段 已安装 29 电焊机 BX1-500 4 神风工段 已安装 30 叉车 CPC35-Q9K 4辆 运输设备 已安装 31 卡车 3吨 3辆 运输设备 已安装 32 有机废气处理设备 / 2套 环保设备 已安装 33 布袋除尘设备 / 2套 环保设备 已安装 34 焊烟净化器 / 6 环保设备 已安装 五、主要原辅材料及能源消耗 本项目投产后主要原辅材料及能源消耗情况详见表1-6。 表1-6 主要原辅材料消耗情况表 序号 名 称 年用量 包装及规格 备注 1 主料 钢材 扁钢 80t / 外购 2 钢板 2t / 3 圆钢 10t / 4 辅料 过滤棉 8卷 / 外购，根据喷漆房及喷漆废气处理设施需求更换 5 活性炭 2t / 6 水性漆 16t 15kg/桶（最大储存量2t） 外购，根据产品需求喷涂1~2遍 7 塑粉（静电粉末） 9t 20kg/箱 外购，用于喷粉 8 氧气 3100瓶 7kg/瓶 外购，用于焊接 9 混合气 1500瓶 9kg/瓶 10 丙烷 300瓶 3kg/瓶 11 焊丝 12t / 12 焊条 3.2t / 13 腻子 0.1t / 外购 14 玻璃胶 2800支 280mL/支 外购 15 机油 200kg / 外购 16 手套 800双 / 外购 17 能源消耗 电 100万kw·h / 市政供电 18 水 1160.8m3 / 市政供水 水性漆：水性漆就是以水为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。主要由环氧树脂、水、颜料及其他助剂组成。 塑粉：喷塑粉末是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，主要分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料。本项目所用喷粉为热固性聚酯环氧树脂混合型粉末涂料，主要成分为环氧树脂、聚酯树脂、固化剂等。涂膜具有光泽高、机械性能优异、密着性好、耐化学性好、优异的耐候性能等特点，适用于各类户外使用产品，应用广泛。热固性聚酯环氧树脂混合型粉末涂料外观均匀、疏松、不结团，比重为 1.1~1.8（因类型和颜色不同而异），粒度分布因用途不同而异，标准型为平均粒度35~40微米。该粉末涂料所有原料不含有毒物质，主要成分聚酯树脂分解温度在300℃左右，烘烤固化时（约180℃）不产生有毒气体。塑粉具备优良的防腐性、冲击强度和柔韧性，使用率高，不含溶剂，污染小，经济又环保。 腻子：俗称原子灰，又称不饱和聚酯树脂 腻子，是一种嵌填材料。主要由不饱和聚酯树脂（主要原料）以及各种填料、助剂经过精制而成，与 硬化剂 按一定比例混合， 具有易刮涂 、常温快干、易打磨、附着力强、耐高温、配套性好等优点，是各种底材表面填充的理想材料。 焊丝（焊条）：作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料，项目所用焊丝焊条不含铅等有毒有害重金属。其机械性能好，耐磨性好，抗裂性好等优点。 混合气：本项目使用混合气为二氧化碳-氩气混合气,其中二氧化碳占20%，氩气占80%。 丙烷：化学式为C3H8，结构简式为CH3CH2CH3，外观与性状：无色气体，纯品无臭。熔点：-187.6(85.5K)；沸点：-42.09(231.1K)；相对密度：0.5005；密度：气体1.83kg/m3；蒸气压燃点(℃):450，易燃；闪点(℃):-104。丙烷可以在充足氧气下燃烧，生成水和二氧化碳，属于清洁能源。 六、劳动定员及工作制度 根据生产需要，项目劳动定员128人，年生产210天，每天工作8小时。厂区不提供食宿。 七、公用工程 1、供电 项目用电由市政电网提供，根据建设单位提供资料，本项目年耗电量约100万kw/h，可以保证正常生产需要。 2、给排水情况 本项目用水主要为生活用水，项目水源来自市政供水管网。 （1）给水 本项目用水由厂区原有管网接入。总新鲜用水约为1160.8m3/a，项目用水主要为厂区办公生活用水及生产用水。 办公生活用水：项目劳动定员128人，职工年工作时间为210天（厂区不提供食宿），根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014）用水量取35L/人·d，则职工办公生活用水总量为4.48m3/d（940.8m3/a）。 生产用水： ①冷却塔用水：本项目冷却塔中水主要用于冲压工序，通过管路循环至冷却塔，根据建设单位提供资料，冷却塔年用水量约200m3/a，水质清洁无污染，循环使用不外排，使用过程会部分蒸发，定期补充损耗。 ②水帘用水：本项目喷水性漆过程中产生的漆雾通过水帘去除，根据建设单位提供资料，水帘用水量约20m3/a，通过污水处理一体机处理后，清水循环使用，废水处理污泥作危废处置（污泥产生量约0.05t/a），使用过程会部分蒸发，定期补充损耗。 本项目喷漆废水处理一体机也称为喷漆废水气浮机，其工作原理为：喷漆废水先加助凝剂或絮凝剂反应，经加药反应后的污水通过泵提升至气浮机的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区，絮凝体在气浮力的作用浮向水面形成浮渣，下层的清水经集气器流至清水池后，一部分回流作溶气水使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣聚集到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。下图是喷漆废水气浮机的处理工艺流程图： 项目使用的水性漆是购买厂家调制好的，现场喷漆直接使用，不经水稀释，故本项目无水性漆稀释用水。 排水 项目排水主要为职工的生活污水，生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水的产生量约为3.584m3 /d（752.64m3/a）。生活污水经拟建化粪池处理后经市政污水管网，排入西安第六污水处理厂，处理达标后排入太平河。 项目具体情况见表1-7 表1-7 项目用水情况一览表 序号 类别 用水量（m3/a） 损耗量（m3/ a） 排水（m3/a） 备注 1 生活用水 940.8 188.16 752.64 排放系数按0.8计 2 冷却塔用水 200 使用过程会少部分蒸发，定期补充损耗，循环使用 3 水帘用水 20 通过污水处理一体机，清水循环使用，污泥作危废处置，使用过程会部分蒸发，定期补充损耗 项目水平衡图如下所示： 3、供暖制冷 本项目生产无需供暖，办公区采用单体空调供暖、制冷。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号，租赁现有厂房。根据现场勘查，本项目运营期无环境污染纠纷投诉，运营期污染物产排情况详见工程分析。 本项目建成投产至今，未办理环评手续，企业按照沣东新城“散乱污”提升改造有关内容要求，企业需要对现有环保问题进行整改，并履行环评手续。 一、项目存在的环境问题 根据现场勘查情况，项目整改之前存在以下环保问题： ①无环评手续； ②项目喷涂东厂房喷漆废气及打磨腻子粉尘收集方式为均采用密闭漆房上方安装固定集气罩收集，喷漆漆雾和有机废气随气流向上走，对操作人员不利；打磨腻子粉尘距离固定集气罩较远，废气收集系统不能最大限度将无组织转化为有组织排放进行控制； ③厂区无化粪池及喷漆水帘废水处理设施，项目有机废气和颗粒物共用一个排气筒； ④危险废物暂存间未按照相关要求建设。 二、应采取环保措施 根据现场情况，整改需采取的措施为： ①办理相关环评手续； ②根据《西安市生态环境局关于规范重点领域无组织废气污染治理的通知》（市环发【2019】62号）文中提出VOCs收集方式应遵循“应收尽收、分质收集”的原则，废气收集系统必须最大限度将无组织转化为有组织排放进行控制。环评要求将喷漆东厂房喷漆工序废气处理系统设置为喷漆房内地板为格栅地板，地板下层为一块玻璃纤维漆雾过滤棉，喷漆废气采用顶部压风，底侧部抽风的负压方式先经过玻璃纤维双级过滤棉过滤掉漆雾，废气再通过“过滤棉+双级活性炭吸附”处理装置处理后由 15m高排气筒排放，且活性炭碘值应不低于800mg/g； 打磨粉尘工序废气处理系统设置为移动式集气罩，可以自由拉伸，收集口对准打磨处，打磨粉尘经集气罩收集后，通过风管将废气引入布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放； ③环评要求本项目在厂区新建一座5m3化粪池对生活污水进行预处理后再经污水市政管网排入第六污水处理厂进行处理；喷漆水帘废水设一台污水处理一体机进行废水处理，清水循环使用，污泥作为危废处置；将项目有机废气和颗粒物各设排气筒分开排放； ④根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定完善规范危废暂存间的建设： a.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施和场所，必须设置危险废物识别标志。 b.危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 c.储存容器需密闭，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 d.危险废物应分类管理，不能混合收集。各类危险废物应当使用符合标准的、完好无损的容器盛装。 e.危险废物须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。并保存登记资料至少三年。 f.收集的危险废物不能外流、泄漏、扩散，只能交给有资质单位处理，并依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气候、气象、水文、生物多样性等）： 一、地理位置 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3平方公里。辖区内包含建章路街办、三桥街办、王寺街办、斗门街办、上林街办等。 本项目位于西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号，具体地理位置见附图1。 二、地形、地貌 西咸新区沣东新城地貌类型属渭河冲积平原，地势南高北低。由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。 项目场区属于渭河阶地区，地势较平坦，场区地形地貌单一，基本无障碍物等。项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于渭河阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 三、地质构造 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，雨量适中，四季分明。冬季比较干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温11.2℃，最低温度可达-19℃，最高温度可达43℃。年降水量约550.5mm，降水多集中在6～10月，占年降水的75.1%。雨热同期，对夏季作物的成熟和秋季作物的生长发育很有利。受地形影响全年风向多为东北风（NE），年平均风速为2.1m/s。四、水文水质 （1）地表水 项目所处区域涉及的河流主要是渭河（及其支流沣河、皂河）及太平河。 渭河是黄河最大支流，发源于今甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河。渭河干流横跨甘肃东部和陕西中部，全长818km，流域总面积134767km2，渭河多年年平均径流量75.7亿m3，陕西境内为53.8亿m3，径流地区分布不均，总的趋势是自南而北减小，秦岭、关山区高，原区、谷地区低;西部大于东部，中游比下游径流丰富。渭河属季节性河流，径流年内分配极不均匀，一般来说7～9为丰水月，12月至翌年3月为枯水月。 沣河是渭河的一级支流，发源于西安长安区沣峪，流至咸阳市汇入渭河，全长82km，总流域面积1460km2。 皂河发源于长安区水寨村，流经长安区韦曲、杜城、申店进入西安市区，再经丈八沟、北石桥、三桥镇、六村堡至草滩入渭河。全长32km，西安市区段长27.4km。 太平河是皂河的一级支流，位于西安市西北郊，自高新区市政箱涵出水口至入皂河口，全长24.917km，其中沣东新城内的长度约为20.982km，太平河规划总汇流面106.1km2。太平河是西安市城市排水系统中皂河排水系统的重要组成部分，主要接纳西高新二次创业区域及河道沿途经过的长安区斗门街道办和王寺街道办、西安市雁塔区和未央区、咸阳秦都区沿途的雨污水排放。容纳西安市第六污水处理厂、西安市第七污水处理厂和沣东污水处理厂的排水，还有昆明池退水，最大排放量达到154万立方米。 （2）地下水 沣东新城境内地下水类型为潜水和承压水。目前限制深井抽提承压水，因而现在扰动的主要是地下潜水，其含水量丰富，地下水径流方向由南向北。海拔高度438-502m，埋水深度约10m，境内潜水主要靠山前水补给，还有大气降水、灌溉渗透等补给，动态变化呈季节性。 五、自然植被 经现场调查，本项目所在区域地势较为平坦，区域为城镇生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和城市风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、松树、柳树及绿化灌木等。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。项目所在地周边环境良好，其城市生态系统绿化物种和绿化指标均符合西咸新区沣东新城城市规划指标。

环境质量现状

1、环境空气质量现状调查及评价 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境控制质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 本次评价中环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中沣东新城自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表9 环境空气监测结果一览表 （单位：μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.4 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 8小时平均浓度第90百分位数浓度 136 160 85.0 达标 由上表可以看出：项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO24小时、O38小时的平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目监测因子取特征污染因子非甲烷总烃，委托陕西同元环境检测有限公司于2020年7月27日～2020年8月2日对本项目厂界东侧和西侧分别进行监测，监测结果见下表，监测报告见附件5。 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 点位名称 污染物 评价标准（ug/m³） 现状浓度（ug/m³） 最大浓度占标率 超标频率 达标情况 厂界东侧 非甲烷总烃 2000 710-890 44.5% 0 达标 厂界西侧 2000 720-880 44.0% 0 达标 从以上监测结果可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求（2.0mg/m3）。 本项目特征污染物TSP引用陕西盛大彩色压型钢瓦有限公司《陕西盛大彩色压型钢瓦有限公司彩钢板加工项目环境影响评价报告表》中关于环境空气质量因子TSP的检测报告，陕西盛大彩色压型钢瓦有限公司于2020年10月20~26日委托陕西同元环境检测有限公司对其项目所在地大气环境质量现状进行监测，该项目建设地位于陕西省西安市沣东新城三桥街道高窑村3号，地处西安信良车辆配件有限责任公司西南方向2400米处。综上分析该检测报告的引用符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对引用时间及距离的相关规定。监测期间西安信良车辆配件有限责任公司铁路车辆配件造修项目正常运营，具体检测结果如下表所示（监测报告见附件7）。 表3-3 厂界TSP监测结果 监测点位 TSP 日均浓度范围（ug/m3） 陕西盛大彩色压型钢瓦有限公司彩钢板加工项目所在地 厂界上风向 76-96 厂界下风向 74-97 超标率（%） 0 执行标准 300 由上表监测结果可知项目所在区域TSP的日均值满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。 2、声环境监测现状 为了解项目所在地声环境质量状况，本次评价委托陕西同元环境检测有限公司于2020年7月28日至2020年7月29日对项目所在地厂界四侧及五一花园新村、西花园小区共布置6个监测点位分别进行了噪声环境监测，监测期间项目正常运营，监测时段主要产噪设备均处于运行状态，各厂界监测点位选取了厂界噪声最大点，各监测点位均具有可代表性。监测结果见下表，监测报告见附件5，监测点位见附图4。 表3-4 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 噪声类别 监测点位 监测结果[dB(A)] 达标情况 7月28日 7月29日 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界噪声 1#厂界东 54 45 53 44 达标 2#厂界南 55 46 54 45 达标 3#厂界西 54 45 53 44 达标 4#厂界北 55 46 55 46 达标 5#五一花园新村 56 46 55 45 达标 6#西花园小区 54 45 53 44 达标 表3-4监测结果表明：建设项目东、南、西、北厂界处及敏感点五一花园新村、西花园小区环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目位于陕西省陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号。项目厂区200m范围内有声环境敏感目标，项目生产产生的噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目需设噪声环境保护目标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），该项目大气环境影响评价等级为二级评价，经对项目排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素 坐标 保护对象(人群) 方位 相对厂界距离/m 规模 （人） 保护目标 经度 纬度 声环境 108.827758 34.2717209 五一花园新村 北 80 4500 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中2类标准 108.829292 34.268964 西花园小区 东 50 4400 大气环境 108.827758 34.2717209 五一花园新村 北 80 4500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准 108.829292 34.268964 西花园小区 东 50 4400 108.838996 34.3138008 北双凤 东北 1252 1600 108.843226 34.309696 南双村 东北 944 1800 108.819000 34.2874985 西车张 西南 2219 900 108.807998 34.2984009 段家村 西 2384 1500 108.810997 34.3100014 孙围墙村 西北 2154 2300 108.833000 34.3084984 高低堡 北 539 1680 108.825974 34.314269 新军寨村 西 1616 2200 108.825974 34.314269 东柏梁村 西北 1736 2000 108.825588 34.300798 北沙口村 西 1201 3200 108.839235 34.285127 美美佳园（沣东二中） 南 1947 6200 108.840040 34.296898 花园西街 东南 610 1500 108.844042 34.301082 雁秋门（沣东新城车辆小学） 东 531 1800 108.843438 34.298520 西安市车辆中学 东南 608 1000 108.845329 34.320046 焦家村 东北 2101 3600 108.830824 34.318912 孟家村 西北 2000 3000 108.853741 34.316715 嘉城堡村 东北 2160 2400 108.824987 34.297997 南沙口 西南 1317 2800 108.848028 34.289440 西旅逸都 东南 1660 5200 108.841338 34.305726 五一村（五一小学） 东北 500 6200

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据项目实际情况，本项目适用的标准如下： 1、环境空气：项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃（NMHC）参照执行《大气污染物综合排放标准详解》： 表4-1 环境空气质量标准 执行标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 总悬浮颗粒物 年平均 200 24小时平均 300 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 2.0 mg/m3 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准： 表4-2 声环境质量标准 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。非甲烷总烃有组织执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业标准，企业边界执行表3企业边界监控点浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》标准限值。 表4-3 大气污染物综合排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织排放厂界监控浓度限值(mg/m3) 标准来源 排气筒高度（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表4-4 挥发性有机物排放控制标准 污染物名称 有组织排放限值 无组织排放限值 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率 监控位置 企业边界监控点浓度限值(mg/m3） 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业标准 非甲烷总烃 50 85% 厂界 3 表4-5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控处任意一次浓度值 对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。 2、厂区内非甲烷总烃任何1h平均浓度的监测采用HJ604、HJ1012规定的方法，以连续1h采样获取平均值，或在1h内以等时间间隔采集3~4个样品计平均值。厂区内非甲烷总烃任意一次浓度值的监测，按便携式监测仪器相关规定执行。 2、生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准限值要求。 表4-5 生活污水排放执行标准 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD 500mg/L BOD 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 氨氮 45 mg/L 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准； 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 监测点 级别 单位 标准限值 标准来源 昼间 夜间 厂界 2类 dB（A） 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废：一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单中的有关规定。危险废物处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOX、VOCS。 本项目生活污水排入拟建化粪池，经化粪池预处理后经市政污水管网，流入西安市第六污水处理厂。 根据项目排污特征，本项目污染物的排放量为：COD：0.256t/a；NH3-N：0.023t/a；VOCS（非甲烷总烃）排放量为：0.131t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目现已投入运营，施工期已结束，根据现场勘查，无施工期遗留环境问题。因此，本次评价仅针对运营期影响进行分析。 二、运营期 项目营运期工艺流程及产污环节见下图所示。 1、半光圆销工艺流程及产污环节 图5-1 半光圆销生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 下料：根据要求选择圆钢进行加工，根据图纸要求尺寸使用切割机进行下料。该工序产生的污染物主要为边角料、噪声。 冲压、车铣加工：通过铣床、冲床等机械加工对工件进行加工。该工序产生的污染物主要为边角料、金属屑、噪声。 检验入库：成品检验入库。 2、窗户检修工艺流程及产污环节 图5-2 窗户检修生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 首先对破损车窗进行拆解，对各个配件进行手工调修，若其中的配件出现部分损坏，通过简单的工具进行维修，若维修不好的零件，直接更换配件，环节为手工检修，其检修过程产生的污染物为废零部件及铁渣、噪声。 3、客车配件喷涂工艺流程及产污环节 图5-3 客车配件喷涂工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 该工段主要对客车配件进行喷涂或喷塑，根据客户的不同需求，部分配件进行喷漆，部分配件进行喷塑。 喷塑：该工序在喷涂烘烤流水线中进行，使用静电喷涂喷塑机喷涂和人工喷塑机喷涂（人工喷塑主要是对静电喷涂喷塑机遗漏的拐角进行补喷）。喷枪喷出的粉末一部分吸附到工件表面上，一部分通过脉冲式布袋除尘装置进行回收，其余部分在塑房内自然沉降，由于静电喷涂过程为常温，该过程粉末涂料稳定，不产生有机废气。该工序产生的污染物主要为喷塑粉尘、噪声。 静电喷粉原理：粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层，然后经过热使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。 固化：喷涂好的半成品进入喷涂烘烤流水线中进行固化，将工件表面的塑粉加热到一定的温度（180℃），并保温一定的时间（30min），使得工件表面的塑粉熔化、流平、固化，即在工件表面形成涂膜，即得成品。该工序产生的污染物主要为塑粉在固化过程中产生的有机废气。 喷漆、烤漆：本项目设置水帘式喷漆房（位于厂区西侧），对客车配件进行喷涂，喷漆方式为人工手持喷枪的空气喷漆，项目喷完漆后进入喷涂烘烤流水线中进行烘干，一般于60℃左右烤漆40min，喷漆过程产生漆雾，有机废气、含漆废物和噪声；烤漆过程产生有机废气。 水帘式喷漆房原理：工件根据悬挂输送机送进喷漆房。作业者用便携式喷漆枪对工件开展喷漆工作，喷漆时一部分漆液附着于工件表面，还有一部分漆液以雾状形式散布于空气中污染操作环境。要使漆雾不外溢，喷涂室必须有一定负压和定向气流，故操作位置对面设有抽风系统，为了有效回收超范围的喷涂，抽风系统的进口端整个用水帘保护，最后漆雾和水雾的混合物进入漆水气的分离系统，将有机废气排至“双级过滤棉+双级活性炭吸附装置”处理，漆雾和水回流到水槽内。 4、敞车门检修工艺流程及产污环节 图5-4 敞车门检修生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 首先对敞车门利用压力机进行压型，此环节产生噪声； 再对敞车门上的配件进行调修，若出现破裂，通过焊接将其修补好，此环节产生废零部件及废铁渣、噪声、焊接烟尘； 若敞车门出现凹凸不平，通过涂抹钣金腻子填平表面凹坑、及擦伤等缺陷，使得外表达到光滑平整，并对涂有腻子的部位进行打磨，保证后续喷漆部位表面平整，此环节产生粉尘和噪声； 最后对工件表面进行喷涂，本项目设置全封闭的负压（采用顶部送风，底侧部抽风方式）喷漆房（位于厂区东侧）进行喷漆作业，项目喷漆、烤漆均在烤漆房内进行，此工序产生喷漆烤漆废气、噪声和含漆废物。 5、钢格板工艺流程及产污环节 图5-5 钢格板生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 下料：根据要求选择钢板进行加工，根据图纸要求尺寸使用切割机进行下料，该工序产生的污染物主要为边角料、噪声。 焊接：钢格板采用二保焊机进行焊接。该工序产生的污染物主要为焊接烟尘、噪声。 喷漆：于密闭喷漆房（厂区东侧）内进行喷漆，喷漆方式为人工手持喷枪的空气喷漆，项目喷漆、烤漆均在烤漆房内进行，此工序产生喷漆烤漆废气、噪声和含漆废物。 检验入库：成品检验入库。 6、票插组成工艺流程及产污环节 图5-6 票插生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 采用扁钢进行生产，使用切割机进行下料，该工序产生的污染物主要为边角料、噪声。通过冲床对工件进行加工，该工序产生的污染物主要为边角料、噪声。成品检验入库。 产污环节 项目生产过程中，各生产环节产污情况如下表： 表5-1 生产工艺产污情况一览表 类别 污染源 主要污染物 排放规律 去向 备注 废气 焊接 烟尘 间断 焊烟除尘净化器 焊接工序 喷涂1#房 （东厂房） 有机废气、漆雾 间断 玻璃纤维漆雾过滤棉+“过滤棉+双级活性炭”+15m排气筒P1 喷漆、烤漆工序 腻子粉尘 间断 布袋除尘器+15m排气筒P2 打磨腻子工序 喷涂2#房 （西厂房） 有机废气、漆雾 间断 水帘+“双级过滤棉+双级活性炭”+15m排气筒P3 喷漆工序 喷塑粉尘 间断 布袋除尘器+15m排气筒P4 喷塑工序 喷涂2#房烘房 有机废气 间断 “双级过滤棉+双级活性炭”+15m排气筒P3 烤漆、固化工序 废水 职工生活 COD、BOD5、NH3-N、SS 间断 生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，最终由西安市第六污水处理厂处理 职工办公生活 喷漆水帘 COD、SS 间断 污水处理一体机处理，清水循环使用，污泥作危废处置 喷漆工序 噪声 设备噪声 等效连续A声级 连续 — / 固废 废机油 HW08 900-249-08 间断 暂存于危废暂存间，交有资质单位处理 设备维修 废粘油手套 HW49 900-041-49 废活性炭 HW49 900-039-49 废气治理设施 废过滤棉 HW49 900-041-49 收集腻子粉尘 HW49 900-042-49 打磨腻子 水帘废水处理污泥 HW49 900-046-49 水帘喷漆 边角料、金属屑、不合格品 边角料、金属屑、不合格品 间断 集中收集，外售给回收单位 生产工序 废水性漆桶 废水性漆桶 除尘设备收集烟尘 除尘设备收集烟尘 职工生活 生活垃圾 间断 由环卫部门定期集中清运 职工办公生活 三、主要污染工序 运行期污染因素 1、废气 本项目废气主要为：喷漆房内喷漆、烘干产生的废气（以非甲烷总烃和漆雾颗粒计）、打磨腻子产生的粉尘、喷塑产生的粉尘、塑粉固化产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、焊接产生的烟尘。 （1）喷漆房喷漆和烤漆产生的废气 项目厂区东侧设置1间密闭喷漆房（尺寸为4m×7.5m×3m）以及一套废气处理设施（主要对敞车门进行喷漆），整个喷漆过程在全封闭的负压喷漆房中进行，喷漆完成后在喷漆房内烘干。喷漆房内地面已硬化防渗处理，采用顶部送风，底侧部抽风的负压方式先经过玻璃纤维过滤棉过滤掉漆雾，废气再通过“过滤棉+双级活性炭吸附”处理装置处理后由 15m高排气筒P1（内径0.4米）排放，废气处理设施和排气筒位于喷漆房东侧，风机风量为10000m3/h。 项目厂区西侧设置1间密闭式水帘喷漆房、密闭烤房（喷涂烘烤流水线）及一套废气处理设施（主要对客车配件进行喷漆），水帘喷漆房由室体、水槽、不锈钢水帘板、水循环系统、抽风过滤系统等组成。其工作原理：工件通过悬挂输送机送入喷漆房。操作者用手持式喷漆枪对工件进行喷涂作业，飞散的过喷漆雾随气流吸引至水幕（帘）净化，经气水分离装置，将净化后的气体排出室外。由水幕捕捉到的漆雾随水流泻入盛水池，经水泵抽吸过滤处理，将处理完的水重新循环使用，从而完成漆雾净化目的。经水帘净化后的废气经引风机引至“双级过滤棉+双级活性炭吸附”装置处理后由 15m高排气筒P3（内径0.4米）排放，废气处理设施和排气筒位于喷涂房西侧，风机风量为10000m3/h。项目客车配件于喷漆房完成后，采用悬挂链条运输方式进入烘房进行烤漆，烘房为密闭式，废气经烘房上方集气口收集后，由风机引至“双道过滤棉+双级活性炭吸附”装置处理后经15米排气筒P2排放（与喷漆共用一套环保设备），喷漆过程可挥发70%的有机物，烘干过程挥发30%的有机物。 图5-7 密闭水帘喷漆房喷漆原理图 根据项目水性漆成分，同时参考《苏伟键，黎碧霞，李霞，罗建中挥发性有机化合物（VOCs）源强核算方法的研究[D].环境监测与评价，2014，121-125》，水性漆挥发性有机物产生系数为0.05，根据类比调查，漆雾产生量约为水性涂料用量的4%。 根据建设单位提供资料，项目使用水性漆约16t/a，其中东侧喷漆房使用水性漆7t/a，西侧喷漆房使用水性漆9t/a，则产生VOCs量（以非甲烷总烃计）以及漆雾颗粒的量详见下表。 表5-2 项目非甲烷总烃及漆雾的产生量表 类别 年用量（t/a) 挥发性有机物产生系数 非甲烷总烃产生量（t/a) 漆雾产生占比 漆雾产生量（t/a) 东厂房水性漆 7 0.05 0.35 4% 0.28 西厂房水性漆 9 0.05 0.45 4% 0.36 合计 16 / 0.8 / 0.64 由于项目喷漆作业时东西两侧喷漆房（烤漆房）均处于完全密闭，且处于负压状态，因此项目废气基本为有组织排放（收集效率以100%计），类比同类项目有机废气固定污染源监测结果可知，喷漆废气处理设备净化效率约85.3%-95%，本次环评保守取85%，该装置对漆雾的去处效率95%（“玻璃纤维漆雾过滤棉/水帘+双级过滤棉+双级活性炭吸附”装置处理非甲烷总烃效率为85%，处理漆雾效率为95%）。本项目平均每天在喷漆房中集中工作5~6h，最大年工作时间约1260h。 本项目喷漆废气产排情况见表5-3。 表5-3 喷漆房废气产生排放情况表（有组织） 污染源 污染因子 产生情况 治理措施 排放情况 产生量t/a 产生速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 东侧喷（烤）漆房 非甲烷总烃 0.35 0.28 密闭喷（烤）漆房+玻璃纤维过滤棉+“过滤棉+双级活性炭”+15米排气筒P1 0.0525 0.0417 4.17 漆雾颗粒 0.28 0.22 0.014 0.011 1.1 西侧喷漆房 非甲烷总烃 0.315 0.25 密闭喷漆房+水帘（幕）+“双级过滤棉+双级活性炭”+15米排气筒P3 0.0473 0.0375 3.75 漆雾颗粒 0.36 0.286 0.018 0.0143 1.43 西侧烤漆房 非甲烷总烃 0.135 0.107 密闭烘房+“双级过滤棉+双级活性炭”+15米排气筒P3 0.0203 0.0161 1.61 （2）打磨腻子粉尘 项目于东侧密闭喷漆房内进行腻子打磨作业，并设置以及一套废气处理设施进行敞车门表面腻子打磨。 项目打磨工序产生的粉尘，采用脉冲式布袋除尘器进行粉尘处理后经15米排气筒P2排放，项目集气罩为移动式，可以自由拉伸，收集口对准打磨处，打磨粉尘经集气罩收集后，通过引风机将废气引入布袋除尘器（风机风量为10000m3/h），集气罩的集气效率为95%，除尘器效率为95%，打磨粉尘经过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，未捕集到的粉尘以无组织形式逸散于打磨间（喷漆间），及时打扫清理。 根据建设单位提供资料及类比同类项目，本项目打磨钣金腻子过程中粉尘的产生量约为钣金腻子使用量的10%，项目使用钣金腻子用量为100kg/a，则粉尘产生量为10kg/a，产生速率为0.0159kg/h，平均每天打磨时间3h，每年630小时，则收集到的打磨粉尘量为9.5kg/a，打磨粉尘有组织排放量为0.475kg/a，则排放速率为0.00075kg/h，排放浓度0.075mg/m3；无组织排放量为0.5kg/a，则排放速率为0.00079kg/h。 （3）喷塑粉尘 本项目喷塑房为两端开口方便工件进出，侧面留有人工补喷工位开口，其余为封闭。在喷塑房内将塑料粉末（静电粉末）通过高压静电设备充电，在电场的作用下，将涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层，超范围的粉末通过塑粉回收设备回收，过筛后可再用。喷塑过程产生的粉尘通过喷塑房内带旋风粉尘回收器收集，由风机负压引至脉冲式布袋除尘器处理，经15m排气筒P4排放，收集的塑粉可回收再用。参考同行业报告，静电喷塑过程粉尘发生量约占塑粉耗量的10%。本项目塑粉（静电粉末）使用量为9t/年，则产生粉尘量约0.9t/a。项目年喷塑天数210天，按照每天加工8小时计算（年工作时间为1680h），则喷塑粉尘的产生速率为0.536kg/h。喷塑房内带旋风粉尘回收器+布袋除尘装置，产生的粉尘被喷塑房侧壁的旋风收尘器收集，收集效率按90%计，粉尘处理效率达到95%以上，风机风量为10000m3/h。则有组织排放量为0.0405t/a，排放速率为0.024kg/h，排放浓度为2.41mg/m³；未被收集的粉尘为0.09t/a，以无组织形式排放车间，排放速率为0.053kg/h，对周围环境影响较小。 （4）固化过程产生有机废气 项目在喷塑过程中使用的塑粉，其主要成分是环氧树脂、聚酯树脂、固化剂等。喷涂好的半成品进入喷涂烘烤流水线中进行固化，将工件表面的塑粉加热到一定的温度（180℃），并保温一定的时间（30min），使得工件表面的塑粉熔化、流平、固化。由于环氧树脂分解温度高于320℃，本项目固化温度在180℃，因此，固化过程中环氧树脂自身不会分解产生非甲烷总烃。根据《(粉末涂料用合成树脂和固化剂)系列国家标准的编制情况介绍》(黄逸东)一文介绍，粉末涂料中挥发份有机物一般≤0.5%，固化过程中挥发份基本全部挥发，本项目以非甲烷总烃计，项目塑粉附着在工件约8t/a，则非甲烷总烃产生量为0.04t/a，项目年工作时间为1680h，则废气产生速率为0.024kg/h。在固化设备进出口设置集气罩进行收集废气，再由风机引至“双道过滤棉+双级活性炭吸附”装置进行处理后经15m排气筒P3排放（与烘房废气设备共用），集气罩效率为85%，装置处理效率为85%，风机风量为10000m3/h。则集气罩收集处理后的非甲烷总烃排放量为0.0051t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.3 mg/m3；未被收集的废气为0.006t/a，以无组织形式排放车间，排放速率为0.0036kg/h，对周围环境影响较小。 （5）焊接烟尘 项目通过环保焊丝（条）将工件进行焊接，焊接过程中会产生少量的焊接烟气。本项目使用电焊机进行焊接作业，焊接烟尘是由于焊丝、焊条及焊接金属在电弧高温作用下熔融蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分主要为Fe2O3，MnO2等金属氧化物；参考《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》）中的经验数据，焊接过程的烟尘量为5-8g/kg（本项目取8g/kg），现有项目焊丝使用量约15.2t/a，则年焊接烟尘产生量为121.6kg/a。焊接工序为间断性作业，年均焊接时间1680h，焊接烟气产生速率为0.072kg/h。项目配备了移动式焊烟净化器，烟尘收集率按85%计，净化率按85%计，处理后烟尘排放量为15.5kg/a，在车间无组织排放，排放速率为0.0092kg/h；未收集到的烟尘量为18.24kg/a，排放速率为0.011kg/h；则合计无组织排放总量为33.74kg/a（排放速率为0.02kg/h），焊烟净化器收集的烟尘量约为103.36kg/a。 营运期工艺废气产排源强见表5-4。 表5-4 营运期工艺废气产排源强一览表 污染源 污染因子 产生情况 排放情况 产生量 产生速率 排放量 排放速率 排放浓度 东侧喷（烤）漆房 有组织 非甲烷总烃 0.35t/a 0.28kg/h 0.0525t/a 0.0417kg/h 4.17mg/m3 漆雾颗粒 0.28t/a 0.22kg/h 0.014t/a 0.011kg/h 1.1mg/m3 西侧喷漆房 有组织 非甲烷总烃 0.315t/a 0.25kg/h 0.0473t/a 0.0375kg/h 3.75mg/m3 漆雾颗粒 0.36t/a 0.286kg/h 0.018t/a 0.0143kg/h 1.43mg/m3 西侧烤漆房 非甲烷总烃 （有组织） 0.135t/a 0.107kg/h 0.0203t/a 0.0161kg/h 1.61mg/m3 打磨腻子 粉尘（有组织） 10kg/a 0.0159kg/h 0.475kg/a 0.00075kg/h 0.075mg/m3 粉尘（无组织） 0.5kg/a 0.00079kg/h 0.5kg/a 0.00079kg/h / 喷塑 粉尘（有组织） 0.9t/a 0.536kg/h 0.0405t/a 0.024kg/h 2.41mg/m3 粉尘（无组织） 0.09t/a 0.536kg/h 0.09t/a 0.536kg/h / 烘房固化 非甲烷总烃 （有组织） 0.04t/a 0.024kg/h 0.0051t/a 0.003kg/h 0.3mg/m3 非甲烷总烃 （无组织） 0.006t/a 0.0036kg/h 0.006t/a 0.0036kg/h / 焊接 烟尘（无组织） 121.6kg/a 0.072kg/h 33.74kg/a 0.02kg/h / 2、废水 本项目运营期废水为生活污水和生产废水。 生产废水为喷漆水帘废水，经污水处理一体机处理后清水循环使用，污泥作为危废处置。 职工生活用水量为940.8m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则项目废水的产生量约752.64m3/a。生活污水经拟建化粪池处理后排入市政污水管网，最终流向西安第六污水处理厂。类比同类办公，项目废水生产、排放一览表见下表。 表5-5 项目废水生产、排放一览表 源强 废水量 COD BOD SS 氨氮 产生源强 752.64m3/a 产生浓度mg/L 400 180 350 30 产生量t/a 0.301 0.135 0.263 0.023 排放源强（化粪池处理） 排放浓度mg/L 340 144 210 30 排放量t/a 0.256 0.108 0.158 0.023 注：化粪池处理效率COD按15%，BOD按20%，SS按40%，氨氮按0计。 3、噪声 本项目运营期主要噪声源有剪板机、压力机、液压机、车床、铣床、钻床、电焊机、废气处理设备风机等机械设备噪声，噪声源强65~90dB(A)。通过基础减振、厂房隔离、距离衰减、设备定期维护减小噪声对周围环境的影响。 4、固体废物 本项目固废主要包括边角料、金属屑、不合格品、收集烟尘、生活垃圾、废过滤棉、废含油手套、废机油、废活性炭、收集腻子粉尘等，按污染特性可分为一般固废和危险废物，一般固废又分为生活垃圾和一般工业固废。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要有职工日常办公生活产生的，按每人0.5kg/d计，本项目职工人数为128人，则垃圾日产量为64kg/d，年工作天数为210天，生活垃圾年产量约为13.44t/a。生活垃圾分类收集，交由项目所在地的环卫部门进行处置。 （2）一般工业固废 根据建设单位提供资料：废水性漆桶约0.5t/a（根据《国家危废名录》，使用水性漆过程中产生的固体废物不属于危险废物）；边角料、金属屑及不合格品产生量约为2.76t/a；收集的烟尘量约为103.36kg/a，集中收集至固废区，统一外售。 （3）危险废物 根据《国家危废名录》（2021版），本项目产生的危险废物有打磨腻子工序布袋除尘器收集的粉尘、废过滤棉、废活性炭、废含油手套、废机油等均属于危险废物，根据建设单位提供资料产量分别为： 收集腻子粉尘：项目布袋除尘器收集的腻子粉尘经计算收集量约为9.5kg/a，根据《国家危废名录》，其编号：HW49其他废物，废物代码为900-042-49。 废活性炭：废气处理装置中的活性炭应定期更换（满负荷运行情况下，一般3~4个月更换一次），根据《活性炭手册》中活性炭对各种有机物吸附容量，单位质量活性炭对混合有机废气的吸附率以 0.26kg/kg，项目有机废气吸附量为0.68t/a，则废活性炭（含废气）产生量为2.84t/a。编号：HW49其他废物，废物代码为900-039-49。 废过滤棉：本项目过滤棉主要处理水性漆中的漆雾，一道为喷漆房内玻璃纤维过滤棉，一道为废气设备中安装的双级过滤棉，过滤棉应定期更换（一般50~70d更换 1次），环评要求过滤棉安装在废气道的横截面不能漏风且更换方便。根据建设单位提供资料，本项目产生的废过滤棉的量为1t/a。废过滤棉属于危险废物，编号：HW49其他废物，废物代码为900-041-49。 废粘油手套：0.05t/a，危险类别为HW49，代码为900-041-49。 废机油：1kg/a，危险类别为HW08，代码为900-249-08。 水帘废水处理污泥：水帘废水经污水处理一体机处理后清水循环使用，产生的污泥作为危废处置，产生量为0.05t/a，委托有危险废物处置资质的单位处置。其危险类别为HW49，代码为900-046-049。 项目产生的危险废物均暂存危废间，委托有相关资质的单位进行处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 东侧喷烤漆房 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.35t/a | 4.17mg/m3 | 0.0525t/a |
|  |  |  | 漆雾颗粒 | 0.28t/a | 1.1mg/m3 | 0.014t/a |
|  | 西侧喷漆房 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.315t/a | 3.75mg/m3 | 0.0473t/a |
|  |  |  | 漆雾颗粒 | 0.36t/a | 1.43mg/m3 | 0.018t/a |
|  | 西侧烤漆房 | 非甲烷总烃 （有组织） | 0.135t/a | 3.61mg/m3 | 36 kg/a |
|  | 打磨腻子 | 粉尘 | 有组织 | 10kg/a | 0.075mg/m3 | 0.475kg/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.5kg/a | 0.5kg/a |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 有组织 | 0.9t/a | 2.41mg/m3 | 0.0405t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.09t/a | 0.09t/a |
|  | 烘房固化 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.04t/a | 0.3mg/m3 | 0.0051t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.006t/a | 0.006t/a |
|  | 焊接 | 烟尘（无组织） | 121.6kg/a | 33.74kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 400mg/L 180mg/L 350mg/L 30mg/L | 0.301t/a 0.135t/a 0.263t/a 0.023t/a | 340mg/L 144mg/L 210mg/L 30mg/L | 0.256t/a 0.108t/a 0.158t/a 0.023t/a |
| 固体废物 | 生产加工 | 边角料及不合格品 | 2.76t/a | 集中收集固废区，外售 |
|  |  | 废水性漆桶 | 0.5t/a |  |
|  |  | 收集的烟尘 | 103.36kg/a |  |
|  |  | 废机油 | 1kg/a | 存于危废储存间，交由有资质的单位处置 |
|  |  | 收集腻子粉尘 | 9.5kg/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 2.84t/a |  |
|  |  | 废粘油手套 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废过滤棉 | 1t/a |  |
|  |  | 水帘废水处理污泥 | 0.05t/a |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 13.44t/a | 交环卫部门处置 |
| 噪声 | 本项目运营期主要噪声源有剪板机、压力机、液压机、车床、铣床、钻床、电焊机、废气处理设备风机等机械设备噪声，噪声源强65~90dB(A)。通过基础减振、厂房隔离、距离衰减、设备定期维护减小噪声对周围环境的影响。 |
| 其它 | -- |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目租赁已建成厂房，基本无土建工程，选址区以城市生态为主，对生态环境影响很小。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目为租赁厂房，施工期主要为设备安装，且施工期已完成，施工期间无居民投诉现象发生，施工期环境影响已随施工结束而消失，且无遗留污染影响，故本次不再对施工期进行环境影响分析。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 达标性分析 （1）喷漆房喷漆和烤漆产生的废气 项目厂区东侧设置1间密闭喷烤漆房以及一套废气处理设施（主要对敞车门进行喷漆），整个喷漆过程在全封闭的负压喷漆房中进行，喷漆完成后在喷漆房内烘干。喷漆房内地面已硬化防渗处理，采用顶部送风，底侧部抽风的负压方式先经过玻璃纤维过滤棉过滤掉漆雾，废气再通过“过滤棉+双级活性炭吸附”处理装置处理后由 15m高排气筒P1（内径0.4米）排放，废气处理设施和排气筒位于喷漆房东侧，风机风量为10000m3/h。 项目厂区西侧设置1间密闭式水帘喷漆房、密闭烤房（喷涂烘烤流水线）及一套废气处理设施（主要对客车配件进行喷漆），水帘喷漆房由室体、水槽、不锈钢水帘板、水循环系统、抽风过滤系统等组成。经水帘净化后的废气经引风机引至“双级过滤棉+双级活性炭吸附”装置处理后由 15m高排气筒P3（内径0.4米）排放，废气处理设施和排气筒位于喷涂房西侧，风机风量为10000m3/h。项目客车配件于喷漆房完成后，采用悬挂链条运输方式进入烘房进行烤漆，烘房为密闭式，废气经烘房上方集气口收集后，由风机引至“双道过滤棉+双级活性炭吸附”装置处理后经15米排气筒P2排放（与喷漆共用一套环保设备）。 由于项目喷漆作业时东西两侧喷漆房（烤漆房）均处于完全密闭，且处于负压状态，因此项目废气基本为有组织排放，收集效率以100%计，非甲烷总烃净化效率为85%，漆雾净化效率为95%。项目年用漆量为16t/a，经计算东侧喷烤漆房非甲烷总烃排放量为0.0525t/a，排放速率为0.0417kg/h，排放浓度为4.17mg/m3，漆雾颗粒排放量为0.014t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为1.1mg/m3；西侧喷漆房非甲烷总烃排放量0.0473t/a，排放速率为0.0375kg/h，排放浓度为3.75mg/m3，漆雾颗粒排放量为0.018t/a，排放速率为0.0143kg/h，排放浓度为1.43mg/m3；西侧烤漆房非甲烷总烃排放量0.0203t/a，排放速率为0.0161kg/h，排放浓度为1.61mg/m3，非甲烷总烃均可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业限值要求（非甲烷总烃有组织排放浓度限值：50mg/m3）；漆雾颗粒满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值。 （2）打磨腻子粉尘 项目于东侧密闭喷漆房内进行敞车门表面腻子打磨作业，项目打磨工序产生的粉尘，采用脉冲式布袋除尘器进行粉尘处理后经15米排气筒P2排放（内径0.4米），项目集气罩为移动式，可以自由拉伸，收集口对准打磨处，打磨粉尘经集气罩收集后，通过引风机将废气引入布袋除尘器，集气罩的集气效率为95%，除尘器效率为95%，打磨粉尘经过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，经计算打磨粉尘有组织排放量为0.475kg/a，则排放速率为0.00075kg/h，排放浓度0.075mg/m3；无组织排放量为0.5kg/a，则排放速率为0.00079kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准。 （3）喷塑粉尘 本项目喷塑房为两端开口方便工件进出，侧面留有人工补喷工位开口，其余为封闭。喷塑过程中会有部分塑粉形成粉尘。喷塑房内带旋风粉尘回收器+布袋除尘装置处理后经15米排气筒P4排放（内径0.4米），产生的粉尘被喷塑房侧壁的旋风收尘器收集。进入旋风收尘器的粉尘按90%计，粉尘处理效率达到95%以上，风机风量为10000m3/h。经计算喷塑粉尘有组织排放量为0.0405t/a，排放速率为0.024kg/h，排放浓度为2.41mg/m³；未被收集的粉尘为0.09t/a，以无组织形式排放车间，排放速率为0.053kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准。 （4）固化过程产生有机废气 项目在喷塑过程中使用的塑粉，其主要成分是环氧树脂、聚酯树脂、固化剂等。喷涂好的半成品进入喷涂烘烤流水线中进行固化，将工件表面的塑粉加热到一定的温度（180℃），并保温一定的时间（30min），使得工件表面的塑粉熔化、流平、固化。项目在固化设备进出口设置集气罩进行收集废气，再由风机引至“双级过滤棉+双级活性炭吸附”装置进行处理后经15m排气筒P3排放（与喷烤漆房废气设备共用），集气罩效率为85%，装置处理效率为85%，风机风量为10000m3/h。经计算非甲烷总烃有组织排放量为0.0051t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.3 mg/m3；无组织非甲烷总烃为0.006t/a，排放速率为0.0036kg/h，可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业限值要求（非甲烷总烃有组织排放浓度限值：50mg/m3）。 （5）焊接烟尘 项目通过环保焊丝（条）将工件进行焊接，焊接过程中会产生少量的焊接烟气。项目配备了移动式焊烟净化器，烟尘收集率按85%计，净化率按85%计，经计算烟尘无组织排放总量为33.74kg/a，排放速率为0.02kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，焊接烟尘对周围环境影响不大。 废气处理设备可行性分析 喷漆房+玻璃纤维漆雾过滤棉+“过滤棉+双级活性炭”装置+15m高排气筒 根据《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》（环大气 （2019）53 号）相关要求：工业涂装 VOCs 综合治理。加大汽车、家具、集装 箱、电子产品、 工程机械等行业 VOCs 治理力度，重点区域应结合本地产业特 征，加快实施其他行业涂装 VOCs 综合治理。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs 排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。 本项目选用涂料为水性材料和塑料粉末，该原辅材料的选择符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案中》大力推荐源头替代，通过使用低VOCs含量的材料，从源头减少VOCs的产生，项目采用水性漆，调配、使用、回收均在密闭的喷漆房内操作，经过滤棉+双级活性炭吸附装置(收集效率100%，处理效率85%，风量10000m3/h)处理后，通过15m排气筒排放。整个作业过程在全封闭的负压喷漆房中进行，喷漆房内地面防渗处理，有机废气采用顶部压风，底侧部抽风的负压方式先经过玻璃纤维过滤棉过滤掉大颗粒漆雾，废气再通过“过滤棉+双级活性炭吸附”处理装置处理后由 15m高排气筒排放。喷漆时产生的漆雾及有机废气不会在操作者呼吸带处停留，而随气流迅速下降。本项目喷漆房符合《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》（环大气（2019）53 号）相关要求。类比同类型喷漆房，均采用密闭漆房+“过滤棉+双级活性炭”装置+15米排气筒处理后可达标排放。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中“收集的废气中NMHC初始排放速率大于等于3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”的要求，本项目收集的废气中VOCs初始排放速率为东厂房0.25kg/h，西厂房0.381kg/h，低于3kg/h，项目按标准要求配置了废气收集装置，并配置了“过滤棉+双级活性炭吸附”措施。结合本项目废气源强估算、预测可知，项目有组织废气非甲烷总烃排放浓度，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业限值要求，对外环境影响较小。因此项目拟选方案技术可行。 本项目已建成，厂区西侧最先设置1间水帘（湿式）喷漆房，主要对客车配件进行喷漆，可以悬挂起，件小量多。根据市场及生产需要，后期在厂区东侧设置1间干式喷漆房，主要对敞车门进行喷漆，敞车门属于大件重型物品，无法悬挂起，只能放置于平台进行喷漆。故项目东西喷涂厂房采用的喷漆方式不同。 水帘喷漆房、烤漆房、烘房固化共用一套废气环保设施，为“双级过滤棉+双级活性炭吸附”+15米排气筒，废气处理原理同上。 脉冲式布袋除尘器+15米排气筒 项目打磨工序采用脉冲式布袋除尘器进行粉尘处理，后经15米排气筒排放。脉冲式布袋除尘器工作原理为：脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管排风道，经排气筒排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底。项目设置集气罩为移动式，可自由伸缩，集气罩对准打磨处，废气收集效率为95%，处理率为95%。本项目采用“脉冲式布袋除尘器+15米排气筒”装置处理废气，该设备具有处理效率稳定且高效的特点，故该废气处理实施有效可行。 项目喷塑工序产生的粉尘均用“旋风收尘器+布袋除尘装置处理”，旋风收尘器+布袋除尘装置的机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于布袋上，再使用脉冲阀使尘粒落入灰斗。选择该套除尘装置主要为了考虑便于收集粉末，并全部回用于生产。其布袋除尘装置工作原理同打磨腻子除尘设备。 影响分析 （1）预测模式 预测采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型计算，预测其正常工况下的最大落地浓度、占标率、出现距离并计算D10%，具体如下： （2）预测源强 项目估算模式参数见表7-1、面源参数见表7-2、点源参数见表7-3。 表7-1 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数 / 最高环境温度/℃ 43 最低环境温度/℃ -19 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率 / m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/ km / 岸线方向/ ° / 表7-2 矩形面源参数表 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 非甲烷总烃 焊接区 108.832801 34.304283 387 70 13 9 1680 正常排放 0.02 / 喷塑、固化区 108.833037 34.304259 387 70 16 9 1680 0.053 0.0036 表7-3 点源参数表 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速m/s 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) 颗粒物 非甲烷总烃 排气筒P1 108.833479 34.304055 387 15 0.4 22.11 25 1260 正常排放 0.011 0.0417 排气筒P2 108.833472 34.304050 387 15 0.4 22.11 25 1260 0.00075 / 排气筒P3 108.832904 34.303889 390 15 0.4 22.11 25 1260 0.0143 0.0577 排气筒P4 108.832914 34.303892 390 15 0.4 22.11 25 1260 0.024 / 注：a.神风工段车间和结构工段西厂房主要进行焊接作业，环评建议将焊接作业集中至一个车间，便于排污治污管理和现场监测，本次预测焊接烟尘无组织排放集中于结构工段西厂房；喷塑、塑粉固化工序主要在喷涂生产西厂房中进行； b.项目喷涂生产东厂房主要处理敞车门，排气筒P1为喷烤漆（产生非甲烷总烃、漆雾颗粒），排气筒P2为打磨腻子（产生粉尘）；喷涂生产西厂房主要进行处理客车配件，排气筒P4为喷塑（产生粉尘），排气筒P3为喷漆、烤漆、塑粉固化（产生非甲烷总烃、漆雾颗粒），排气筒P3排放非甲烷总烃总量约0.0727t/a，总排放速率为0.0577kg/h（年工作时间以1260h计），漆雾颗粒排放速率为0.0143kg/h。项目排气筒P1和P3两排气筒之间距离约为60米，大于其几何高度之和，故不能视为一根等效排气筒；排气筒P2和P4两排气筒之间距离约为63米，大于其几何高度之和，故不能视为一根等效排气筒。 （3）评级工作等级确定 ① 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 排气筒P1 非甲烷总烃 2000.0 5.4938 0.2747 / 颗粒物 900.0 1.4492 0.161 / 排气筒P2 颗粒物 900.0 0.0988 0.0110 排气筒P3 非甲烷总烃 2000.0 7.5947 0.3797 / 颗粒物 900.0 1.8822 0.2091 / 排气筒P4 颗粒物 900.0 3.1590 0.3510 焊接区 颗粒物 900.0 19.0560 2.1173 / 喷塑、固化区 非甲烷总烃 2000.0 3.3405 0.1670 / 颗粒物 900.0 49.1796 5.4644 / ② 污染物估算结果 表7-5 主要点源污染物估算模式计算结果表 下风向 距离/m 点源排气筒P1 点源排气筒P2 非甲烷总烃 颗粒物 颗粒物 质量浓度（ug/m3） 占标率（%） 质量浓度（ug/m3） 占标率（%） 质量浓度（ug/m3） 占标率（%） 10 0.1593 0.0080 0.042 0.0047 0.0029 0.0003 25 1.7089 0.0854 0.4508 0.0501 0.0307 0.0034 50 3.1325 0.1566 0.8264 0.0918 0.0563 0.0063 75 5.0387 0.2519 1.3292 0.1477 0.0906 0.0101 100 4.3690 0.2184 1.1525 0.1281 0.0786 0.0087 141 5.4938 0.2747 1.4492 0.161 0.0988 0.0110 200 4.5832 0.2292 1.209 0.1343 0.0824 0.0092 300 3.7910 0.1895 1.000 0.1111 0.0682 0.0076 400 2.9126 0.1456 0.7683 0.0854 0.0524 0.0058 500 2.5088 0.1254 0.6618 0.0735 0.0451 0.0050 600 1.9621 0.0981 0.5176 0.0575 0.0353 0.0039 700 1.6546 0.0827 0.4364 0.0485 0.0298 0.0033 800 1.4982 0.0749 0.3953 0.0439 0.0269 0.0030 900 1.2424 0.0621 0.3278 0.0364 0.0223 0.0025 1000 0.9993 0.0500 0.2636 0.0293 0.0180 0.0020 1500 0.7023 0.0351 0.1853 0.0206 0.0126 0.0014 2000 0.4984 0.0249 0.1314 0.0146 0.0090 0.0010 2500 0.4506 0.0225 0.1189 0.0132 0.0081 0.0009 下风向最大质量浓度、占标率%及出现距离 5.4938 0.2747 1.4492 0.161 0.0988 0.0110 141m 141m 141m D10%最远距离/m / / / 下风向 距离/m 点源排气筒P3 点源排气筒P4 非甲烷总烃 颗粒物 颗粒物 质量浓度（ug/m3） 占标率（%） 质量浓度（ug/m3） 占标率（%） 质量浓度（ug/m3） 占标率（%） 10 0.2198 0.0110 0.0545 0.006 0.0914 0.0102 25 2.3652 0.1183 0.5862 0.0651 0.9838 0.1093 50 4.1415 0.2071 1.0264 0.114 1.7226 0.1914 75 6.9749 0.3487 1.7286 0.192 2.9012 0.3224 100 5.9080 0.2954 1.4642 0.1627 2.4574 0.273 140 7.5947 0.3797 1.8822 0.2091 3.159 0.351 200 6.3287 0.3164 1.5685 0.1743 2.6324 0.2925 300 4.5946 0.2297 1.1387 0.1266 1.9111 0.2123 400 3.2112 0.1606 0.7958 0.0884 1.3357 0.1484 500 2.9336 0.1467 0.7271 0.0808 1.2202 0.1356 600 2.1125 0.1056 0.5235 0.0582 0.8787 0.0976 700 1.7621 0.0881 0.4367 0.0486 0.7329 0.0814 800 1.5413 0.0771 0.382 0.0425 0.6411 0.0712 900 1.5477 0.0774 0.3835 0.0426 0.6438 0.0715 1000 1.1143 0.0557 0.2761 0.0307 0.4635 0.0515 1500 0.7598 0.0380 0.1883 0.0209 0.316 0.0351 2000 0.5475 0.0274 0.1357 0.0151 0.2277 0.0253 2500 0.5802 0.0290 0.1438 0.016 0.2413 0.0268 下风向最大质量浓度、占标率%及出现距离 7.5947 0.3797 1.8822 0.2091 3.159 0.351 140m 140m D10%最远距离/m / / 表7-6 主要面源污染物估算模式计算结果表 下风向 距离/m 面源焊接区 面源喷塑、固化区 颗粒物 颗粒物 非甲烷总烃 质量浓度（ug/m3） 占标率（%） 质量浓度（ug/m3） 占标率（%） 质量浓度（ug/m3） 占标率（%） 10 14.7090 1.6343 37.5328 4.1703 2.5494 0.1275 25 16.9850 1.8872 43.6926 4.8547 2.9678 0.1484 36 19.0560 2.1173 49.1796 5.4644 3.3405 0.1670 50 16.5420 1.8380 43.5336 4.8371 2.9570 0.1479 75 13.9400 1.5489 36.7702 4.0856 2.4976 0.1249 100 11.6540 1.2949 30.8224 3.4247 2.0936 0.1047 200 6.1705 0.6856 16.3387 1.8154 1.1098 0.0555 300 3.9184 0.4354 10.3802 1.1534 0.7051 0.0353 400 2.7765 0.3085 7.3561 0.8173 0.4997 0.0250 500 2.1104 0.2345 5.5925 0.6214 0.3799 0.0190 600 1.6816 0.1868 4.4561 0.4951 0.3027 0.0151 700 1.3849 0.1539 3.6701 0.4078 0.2493 0.0125 800 1.1692 0.1299 3.0986 0.3443 0.2105 0.0105 900 1.0063 0.1118 2.6666 0.2963 0.1811 0.0091 1000 0.8794 0.0977 2.3304 0.2589 0.1583 0.0079 1500 0.5216 0.0580 1.3822 0.1536 0.0939 0.0047 2000 0.3591 0.0399 0.9516 0.1057 0.0646 0.0032 2500 0.2685 0.0298 0.7116 0.0791 0.0483 0.0024 下风向最大质量浓度、占标率%及出现距离 19.0560 2.1173 49.1796 5.4644 3.3405 0.1670 36m 36m 36m D10%最远距离/m / / / 由上表可知，本项目Pmax最大值出现为喷涂西厂房（喷塑、固化区）排放的颗粒物Pmax值为5.4644%,Cmax为49.1796ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判定（见下表），确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不需要进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 表7-7 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染物排放量核算 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 1 排气筒P1 VOCS（以非甲烷总烃计） 4.17 0.0417 0.0525 漆雾颗粒 1.1 0.011 0.014 排气筒P2 颗粒物（腻子粉尘） 0.075 0.00075 0.000475 2 排气筒P3 VOCS （以非甲烷总烃计） 喷漆 3.75 0.0375 0.0473 烤漆 1.61 0.0161 0.0203 塑粉固化 0.3 0.003 0.0051 漆雾颗粒 1.43 0.0143 0.018 排气筒P4 颗粒物（喷塑粉尘） 2.41 0.024 0.0405 一般排放口合计 VOCS（以非甲烷总烃计） 0.1252 颗粒物 0.073 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 喷涂生产西厂房 固化 VOCS （以非甲烷总烃计） 加强车间通风 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3中企业边界监控点浓度限值标准 3 0.006 喷塑 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 1 0.09 2 结构工段西厂房 焊接 颗粒物 1 0.034 无组织非甲烷总烃排放合计 0.006 无组织颗粒物排放合计 0.124 表7-10 本项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.197 2 VOCS（以非甲烷总烃计） 0.131 （4）大气环境影响评价自查表 表7-11 大气环境影响评价自查 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物 ( ) 其他污染物 (NMHC、颗粒物) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2020）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 是否进行进一步预测与评价 是□ 否( 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 预测因子 预测因子( 颗粒物、NMHC ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100%( 最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%( 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长（/）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标( 不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（NMHC、颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（NMHC） 监测点位数（2） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 距（厂区）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2:（/）t/a NOx:（/）t/a 颗粒物:（0.197）t/a VOCs:（0.131）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 2、水环境影响评价分析 本项目生产废水为喷漆水帘废水，经污水处理一体机处理后，清水循环使用，处理污泥作为危废处置，不外排。 本项目废水污染源主要是职工生活污水，外排污水总量约为752.64m3/a。办公生活污水经拟建化粪池处理后排入市政管网，污水排放浓度为COD 340mg/L、BOD 144mg/L、SS 210mg/L可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮30mg/L可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。本项目产生的生活污水经厂区拟建化粪池处理后排入市政污水管网，最终由西安市第六污水处理厂集中处理，处理达标后最终排入太平河。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境（HJ 2.3—2018）》，建设项目地表水评价等级判定见表7-12。 表7-12 建设项目地表水评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q(m3/d) 水污染物当量数W（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000，W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200，W<6000 三级B 间接排放 / 本项目废水经厂区拟建化粪池处理后排入市政污水管网，属于间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响评价预测。 项目废水进入第六污水处理厂可行性分析 本项目产生的生活污水经拟建化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，排入城市污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂。 依据建设单位提供的资料，本项目产生的生活污水排入化粪池进行预处理，拟建化粪池位于厂区东南侧，容积为5m3 。本项目每日产生的污水量为3.584m3 /d，占总容积的72%。化粪池内废水停留时间大于24小时，化粪池处理生活污水可行。 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积 16.95 公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以 A2/O 为主的生物处理工艺。一期工程 10×104m3/d 及二期的 5×104m3/d 工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15 万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10 号。二期工程剩余5×104m3/d 已建成成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准。 西安市第六污水处理厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安市第六污水处理厂建成运行后建成，且排水在西安市第六污水处理厂的收水范围之内，故项目产生的废水处理达标后依托西安市第六污水处理厂处理可行。 综上，本项目废水环保措施可行，不会对区域水环境造成影响。 地表水环境自查表见表7-13。 表7-13 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 影响识别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH值□；热污染□；富营养化□；其他 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□;其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B 一级□；二级□；三级□ 现状调査 区域污染源 调査项目 数据来源 己建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调査时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下(；开发量40%以上□ 水文情势调査 调査时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ / ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 评价因子 ( / ) 评价标准 河流、湖库、河口： I类□； II类□； III类□； IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标口；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□:达标□;不达标口 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价口 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区口 不达标区口 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 预测因子 ( / ) 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影 响 评 价 水污染挖制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/ (t/a) 排放浓度/ (mg/L) ( / ) ( / ) ( / ) 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/ (t/a) 排放浓度/ (mg/L) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 ( / ) ( 1 ) 监测因子 ( / ) ( COD、BOD、氨氮、SS) 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受；不可以接受□ 3、噪声环境影响分析 本项目运营期主要噪声源有剪板机、压力机、液压机、车床、铣床、钻床、电焊机、废气处理设备风机等机械设备噪声，噪声源强65~90dB(A)。根据现场勘查，厂区目前采取的环保措施为：机械设备安装于室内，集中布置，墙体阻隔在一定程度上减轻对周边声环境的影响。设备在选型上选用低噪声设备，同时采取墙体隔声、减振措施，使厂界和周围环境噪声达到相关标准。主要噪声设备及噪声源强详见表7-14。 表7-14 主要噪声设备污染源强 序号 生产设备名称 数量（台） 位置 噪声级 dB(A) 措施要求 采取措施后 噪声级dB(A) 1 锯床 1 配件工段车间内 85 基础减振、厂房隔声 60 2 棒料剪断机 1 85 基础减振、厂房隔声 60 3 普通车床 3 80 基础减振、厂房隔声 55 4 铣床 1 80 基础减振、厂房隔声 55 5 钻铣镗床 1 80 基础减振、厂房隔声 60 6 立式钻床 1 85 基础减振、厂房隔声 60 7 摇臂钻床 1 85 基础减振、厂房隔声 60 8 冲床 2 80 基础减振、厂房隔声 55 9 100T开式双柱压力机 1 85 基础减振、厂房隔声 60 10 开式可倾压力机 2 80 基础减振、厂房隔声 55 11 摩擦压力机 1 85 基础减振、厂房隔声 60 12 双盘摩擦压力机 1 85 基础减振、厂房隔声 60 13 链条对焊机 1 80 基础减振、厂房隔声 55 14 水帘式喷漆室 1间 喷涂西厂房内 80 基础减振、厂房隔声 55 15 喷塑生产线 1条 80 基础减振、厂房隔声 55 16 封闭式喷漆房 1间 结构工段车间内 80 基础减振、厂房隔声 55 17 下侧门复型压力机 2 85 基础减振、厂房隔声 60 18 四柱液压机 1 85 基础减振、厂房隔声 60 19 气体保护焊机 4 75 基础减振、厂房隔声 50 20 焊接机器人 1 75 基础减振、厂房隔声 50 21 电焊机 3 75 基础减振、厂房隔声 50 22 压力机 2 神风工段车间内 85 基础减振、厂房隔声 60 23 冲床 1 80 基础减振、厂房隔声 55 24 四柱液压机 1 85 基础减振、厂房隔声 60 25 油压机 1 85 基础减振、厂房隔声 60 26 剪板机 3 90 基础减振、厂房隔声 65 27 二保焊机 1 75 基础减振、厂房隔声 50 28 交流电焊机 3 75 基础减振、厂房隔声 50 29 电焊机 4 75 基础减振、厂房隔声 50 30 有机废气处理设备风机 2套 90 基础减振、厂房隔声 65 31 布袋除尘设备风机 2套 90 基础减振、厂房隔声 65 32 焊烟净化器 6 80 基础减振、厂房隔声 55 本次环评委托陕西同元环境检测有限公司对本项目声环境质量现状进行实测，监测时间为2020年7月28日至2020年7月29日，连续两天，昼夜监测等效连续A声级。监测期间项目正常运营，监测时段主要产噪设备均处于运行状态，各厂界监测点位选取了厂界噪声最大点，各监测点位均具有可代表性，根据表3-4监测结果，项目运营期厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目北侧敏感点五一花园新村，东侧敏感点西花园小区噪声实测值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类昼间标准值。项目生产设备噪声对周围声环境影响较小。 为进一步降低噪声对周围环境的影响，应该从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节采取一定的噪声防治措施。项目具体措施： （1）项目选用低噪声设备，除废气处理装置配套风机外，生产设备均布置在厂房内部，建筑物可对设备运行噪声起到阻隔作用。 （2）项目在产生机械噪声设备的基座与设备之间安装减振装置，风机外加设隔声罩等降噪措施。 （3）加强设备的日常检修、维护，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。 （4）加强厂区内生产工人的声环境安全防护工作，增加工人劳动防护措施，如给工人配备护耳器等，以此来减少噪音对工人的影响。 综上所述，经落实以上措施和距离衰减后，本项目各设备噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目涉及固废产生情况见表7-15。 表7-15 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 数量 产生工序 属性 废物代码 利用处置 方式 是否符合环保要求 1 生活垃圾 13.44t/a 办公生活区 一般固废 —— 委托当地环卫部门清运 符合 2 边角料，金属屑及不合格品 2.76t/a 生产工段 —— 收集后出售给回收公司 符合 3 废水性漆桶 0.5t/a 符合 4 收集烟尘 103.36kg/a —— 符合 5 废粘油手套 0.05t/a 维护工段 危险废物 HW49 900-041-49 集中收集暂存于危废间交由有相关资质的单位处理 符合 6 废机油 1kg/a HW08 900-249-08 符合 7 收集腻子粉尘 9.5kg/a 打磨腻子工段 HW49 900-042-49 符合 8 废过滤棉 1t/a 废气处理工段 HW49 900-041-49 符合 9 废活性炭 2.84t/a HW49 900-039-49 符合 10 水帘废水处理污泥 0.05t/a 水帘喷漆 HW49 900-046-49 符合 本项目产生的固废主要包括生活垃圾、一般生产固废和危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量为13.44t/a，及时收集后由环卫部门统一处理。根据国办发【2017】26号文，西安市被列入先行实施生活垃圾分类的城市，环评要求对厂区运营过程中产生的生活垃圾进行分类收集。 （2）一般生产固废 一般固废主要为生产过程产生的废水性漆桶、收集的烟尘、边角料及不合格品。集中收集至固废区，外售给回收单位。 （3）危险废物 项目运营期的危险废物有：废粘油手套、废活性炭和废过滤棉、废机油、收集腻子粉尘、水帘废水处理污泥等，集中收集分区暂存于危废间交由有相关资质的单位处理。 针对危废暂存间的建设提出以下要求：危废暂存间的设定需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求，不同的危险废物应分区储存，危废间必须做好防渗漏 、防扬散、防流失，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗滤液也无法外溢进入外环境，地面与裙脚（围堰）要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。针对危险废物的日常管理提出以下要求：①建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、出库日期及处理单位名称等；②危险废物暂存间应设立明显的危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定；③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；④危险废物的运输处理应交于有资质的单位进行统一处理，应与该单位签订危险废物处置合同；⑤建立危险废物申报和转移联单，各项手续应符合国家和当地环保部门要求；⑥建立危废档案制度，详细记录各项固体废物的种类和数量；⑦分区储存，对不相容的物质分开存放，且标明危废名称及标识，合理规划危废间布局。 危废间标识标牌必须按照危险废物警示标识式样及设置要求进行设置，危险废物警告标志固定于房屋外门的一侧，靠近门口适当的高度上，当门的两侧不便固定时，则固定于门上水平居中、高度适当的位置上；危险废物为容器盛装的，盛装容器上必须粘贴危险废物标签，当采取袋装废物或容器外壁不便粘贴危废标签时，则应在适当的位置系挂危险废物标签牌；企业危险废物产生种类为两种以上时，危险废物应分区（类）摆放，为醒目危险废物分类情况，除设置危废容器标签牌外，企业应设置分区（类）标志，可以标明危险废物物品名称。 综上所述，本项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“铁路运输设备制造及修理”中“其他”，对于其他类的工业废水处理无编制环境影响报告表的地下水类别，因此地下水项目类别为Ⅳ类，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。本次仅对地下水环境影响做简单分析。 本项目不取用地下水，也不向地下注水和排水，项目正常情况下不会对地下水造成污染影响。项目在营运期生产过程中不涉及重大污染物质，生活污水水质简单，水量较小，无重金属污染物，且厂区内危废暂存间及化粪池已做防渗处理，其他区域地面将全部硬化。本环评认为经采取以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。 综上所述，本项目运营期在采取从源头加强控制，分析认为，项目不会对区域地下水造成影响。 6、土壤环境的影响分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）表3污染影响型敏感程度分级表判定，本项目土壤环境敏感程度为较敏感，另一方面本项目占地26442.1平方米，根据导则规定其在≦5hm2范围内，属于小型规模企业。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）附录A中的表A.1，参照“制造业，设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”行业中“其他”，项目类别为Ⅲ类项目。 综上分析根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）表4（见下表）污染影响型评价工作等级划分表分析得出本项目包含在不开展土壤环境影响评价工作范畴内企业。 表7-16 污染影响型敏感程度分级表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展环境影响评价工作 本项目为铁路车辆配件造修项目，喷漆过程中使用的原材料为水性漆，以水为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，对土壤大气沉降影响较小，且项目位于已建成工业厂房，地面全部水泥硬化，故正常情况下，在车间内部发生的物料泄露不会对土壤产生直接影响。运营期产生的废水不外排，环评要求化粪池、水帘喷漆室水槽和密闭喷漆房地面做好防渗，定期及时处理，不会造成废水地面漫流及废水下渗影响。环评要求危险废物暂存场所做好防渗，可有效防止对土壤的不利影响。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门及时清运及处理。项目固体废物处置符合“减量化、资源化、无害化”的处置原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）中对固废处置的相关要求。 综上，在采取以上有效的措施后，项目运营期对土壤的影响较小。 7、环境风险分析 （1）风险物质识别 生产过程中涉及的原辅料及中间产品按照《危险化学品名录》（2015）和《危险化学品分类和品名编号》（GB12268-90）界定，主要包括：有毒有害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境等具有危害的剧毒化学品和其他化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的标准进行危险性识别，本项目所涉及到的危险物质有：机油、丙烷及运营过程中产生的危险废物。 （2）评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值见表7-17。 表7-17 重大危险源识别表 序号 危险物质名称 CAS 号 最大储存量qn/t HJ 169—2018 附录B临界量 Qn/t 该种危险物质Q值 1 机油 - 0.2 2500 0.00008 2 丙烷 74-98-6 0.2 10 0.02 项目 Q 值∑ 0.02008 上表中物质的临界量根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）附录A确定 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，故环境风险潜势为I，故项目风险评价等级为简单分析。本项目主要涉及的危险物质为机油、丙烷，通过重大危险源辨识，本项目不属于重大危险源，仅对本项目环境风险进行简单分析即可。 （3）事故源项分析 本项目风险物质为机油、丙烷。机油具有有毒有害特性，丙烷具有易燃易爆炸特性，均储存于已做防渗处理的库房内。 主要影响途径：机油泄露通过地表径流进入地表水或通过土壤渗透至地下水；丙烷泄露与空气形成爆炸性混合物，极易燃烧和爆炸。 （4）泄露风险事故影响分析 生产使用的机油一旦发生泄露事故，将通过水、土壤等载体扩散并对环境造成危害；丙烷本身无毒，但在高浓度时会引起窒息。建设单位除采用密闭容器包装外，同时应采取完善的管理措施，如储存及使用区域做好硬化防渗工作，控制其泄漏和泄漏后的扩散，减小对周围环境的影响。 （5）环境风险防范措施 ①贮存过程风险防范措施：危险物品入库必须检查验收登记，查看包装是否密封；装卸、搬运时应轻装轻卸；贮存场所应设置应急措施，如建立围堰、应急池或托盘等，且其建设应做好硬化、防渗工作；贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定，包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②生产过程风险防范措施：生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施：定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 以下是对丙烷的重点防护措施： 丙烷通常装入钢瓶内，钢瓶应存放在阴凉通风干燥之处，库温不宜超过30℃。最好要在室外单独隔离存放。要远离火种、热源，避免阳光直射，要与氧气、压缩空气、氧化剂、过氧化有机物、炸药、毒物、放射性材料等隔离。设备管道应接地，要严格密封。可用表面活性液检漏。人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。 在生产过程中对丙烷的使用及储存过程中应做到以下风险防范措施要求：①合理布置厂区的生产车间和库房，安装报警设施和自动灭火系统，对于易遭到车辆碰撞和人为破坏的区域应设置警示牌，并应采取保护措施。②库房和车间内禁止人为火源、禁止使用可能产生火花的工具，配备消防设施。③加强日常维护与管理，定期检漏。根据工作环境的特点，工作人员配等各种必须的安全防护用具，如安全帽、防护工作服、防护手套等。④原料的泄露和爆炸一旦发生后果严重，其发生与否和危险程度又与设备装置、施工质量、操作规程、人员素质等诸多因素有关，需要对社会各界广为宣传，使人们重视这一潜在的风险，并了解基本的减灾常识。做到燃气泄露时避免明火，有序的进行自救互救，既要防止火灾引起的爆炸，又要注意防止爆炸引起的火灾并避免二次爆炸。⑤应按照有关消防规范分类储存，并配比必要的消防设施。为防止发生泄漏而污染附近的土壤及地下水，对危废暂存间及车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，在不影响生产的情况下，尽可能减少贮存量。⑥加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。 综上所述，项目建设的风险水平是可接受的。 三、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资42.3万元，占总投资21.15%，项目环保投资估算表见表7-18。 表7-18 环保投资估算一览表 主要污染源 处理措施与设施 数量 环保投资 （万元） 废气 有机废气 喷烤漆房+玻璃纤维漆雾过滤棉+“过滤棉+双级活性炭吸附”装置+15米排气筒P1 1套 8.2 水帘喷漆房+烘房+“双级过滤棉+双级活性炭吸附”装置+15米排气筒P3 1套 9 打磨腻子粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15米排气筒P2 1套 8.5 喷塑粉尘 旋风粉尘回收器+布袋除尘装置+15m高的排气筒P4 1套 9 焊接烟尘 焊烟除尘净化器 6台 2.1 废水 生活污水 化粪池（5m3） 1座 0.3 水帘喷漆废水 污水处理一体机 1台 1 噪声 设备噪声 置于厂房内，基础减振 / 1 固废 生活垃圾 垃圾桶等 若干 / 一般生产固废 固废区 1处 0.2 危险废物 危废间（10m2）+危废合同 1间 3 合计 / / 42.3 四、环境管理和监测计划 1、污染物排放清单见表7-19。 表7-19 项目污染物排放清单一览表 类别 污染工序 污染物 名称 产生浓度及产生量 排放浓度及排放量 环保设施或措施 污染排放标准及限值 废气 东侧喷烤漆房 有组织 非甲烷总烃 0.35t/a 4.17mg/m3 0.0525t/a 喷烤漆房+玻璃纤维漆雾过滤棉+“过滤棉+双级活性炭吸附”装置+15米排气筒P1 非甲烷总烃执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装行业标准及表3中企业边界监控点浓度限值标准； 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准及无组织排放限值 漆雾颗粒 0.28t/a 1.1mg/m3 0.014t/a 西侧喷漆房 有组织 非甲烷总烃 0.315t/a 3.75mg/m3 0.0473t/a 水帘喷漆房（烘房）+“双级过滤棉+双级活性炭吸附”装置+15米排气筒P3 漆雾颗粒 0.28t/a 1.43mg/m3 0.018t/a 西侧烤漆房 非甲烷总烃 （有组织） 0.135t/a 3.61mg/m3 36kg/a 烘房固化 非甲烷总烃 有组织 0.04t/a 0.3mg/m3 0.0051t/a 无组织 0.006t/a 0.006t/a 打磨腻子 粉尘 有组织 10kg/a 0.075mg/m3 0.475kg/a 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15米排气筒P2 无组织 0.5kg/a 0.5kg/a 喷塑 粉尘 有组织 0.9t/a 2.41mg/m3 0.0405t/a 旋风粉尘回收器+布袋除尘装置+15m高的排气筒P4 无组织 0.09t/a 0.09t/a 焊接 烟尘（无组织） 121.6kg/a 33.74kg/a 焊烟除尘净化器 废水 生活污水 COD 400 mg/L 0.301t/a 340mg/L 0.256t/a 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入西安第六污水处理厂处理 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 BOD5 180mg/L 0.135 t/a 144mg/L 0.108t/a SS 350 mg/L 0.263t/a 210mg/L 0.158t/a 氨氮 30 mg/L 0.023t/a 30mg/L 0.023t/a 固体 废物 一般固废 生活垃圾 13.44t/a 0 分类收集交由环卫部分定期清运 合理处置 边角料、金属屑及不合格品 2.76t/a 0 收集固废区外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求 水性漆桶 0.5t/a 0 收集的烟尘 103.36kg/a 0 危险废物 废机油 1kg/a 0 暂存危废暂存间，交给有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定 收集腻子粉尘 9.5kg/a 0 水帘废水处理污泥 0.05t/a 0 废活性炭 2.84t/a 0 废粘油手套 0.05t/a 0 废过滤棉 1t/a 0 2、环境管理制度 项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解厂内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时进行项目环境保护设施的验收工作。 （2）建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 （3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 （4）每日检查机器保养是否完成。 （5）严格要求操作者履行操作规范条例。 （6）应加强与环保部门的联系，取得帮助和指导，共同做好本公司的环保工作。 3、环境保护验收清单 建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。项目环境保护验收清单见表7-20。 表7-20 环境保护验收清单 类别 污染源 处理措施与设施 数量 验收标准 废气 喷烤漆(固化)废气 喷涂东厂房 喷烤漆房+玻璃纤维漆雾过滤棉+“过滤棉+双级活性炭吸附”装置+15米排气筒P1 1套 非甲烷总烃执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装行业标准及表3中企业边界监控点浓度限值标准； 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准及无组织排放限值 喷涂西厂房 水帘喷漆房（烘房）+“双级过滤棉+双级活性炭吸附”装置+15米排气筒P3 1套 打磨腻子粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15米排气筒P2 1套 喷塑粉尘 旋风粉尘回收器+布袋除尘装置+15m高的排气筒P4 1套 焊接烟尘 焊烟除尘净化器 6台 废水 生活污水 化粪池（5m3） 1座 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 水帘废水 污水处理一体机 1台 合理处置 噪声 设备噪声 低噪声设备，设备减振垫，厂房隔音 / 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 固体废物 一般生产固废 固废区 1处 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求 危险废物 危废间（10m2）+危废合同 1间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定 生活垃圾 垃圾桶若干 / 合理处置 4、环境监控计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，厂区环保管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境质量监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 （1）环境监测计划 根据《排放单位自行监测技术指南总则》，本项目运行期污染源与环境质量监测计划见表7-21。 表7-21 污染源与环境监测计划一览表 监测类别 污染源 监测点位置 监测项目 监测频率 执行标准 废气 喷涂东厂房 有组织排气筒P1出口1个监测点 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 非甲烷总烃执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装行业标准及表3中企业边界监控点浓度限值标准；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准及无组织排放限值 有组织排气筒P2出口1个监测点 颗粒物 每年一次 喷涂西厂房 有组织排气筒P3出口1个监测点 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 有组织排气筒P4出口1个监测点 颗粒物 每年一次 喷涂、焊接区 无组织排放下风向1个监测点 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 噪声 厂区噪声 在厂界四周1m处各设1个点及五一花园、西花园小区2个敏感点，共计6个监测点位 等效连续 A声级Leq（A） 每季度一次 厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求 废水 生活污水 化粪池排放口1个 COD、BOD5、SS、氨氮 每年一次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的要求 （2）监测方法 应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

|  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 喷烤漆(固化)废气 | 喷涂东厂房 | 非甲烷总烃 | 喷烤漆房+玻璃纤维漆雾过滤棉+“过滤棉+双级活性炭吸附”装置+15米排气筒P1 | 非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中相关标准限值及表3中企业边界监控点浓度限值标准； 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准及无组织排放限值 |
|  |  | 喷涂西厂房 |  | 水帘喷漆房（烘房）+“双级过滤棉+双级活性炭吸附”装置+15米排气筒P3 |  |
|  | 打磨腻子 | 粉尘 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15米排气筒P2 |  |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 旋风粉尘回收器+布袋除尘装置+15m高的排气筒P4 |  |
|  | 焊接 | 烟尘 | 焊烟除尘净化器 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 生活污水进入化粪池处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的要求 |
|  | 水帘喷漆废水 | COD、SS | 污水处理一体机 | 合理处置 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 | 资源化、减量化、无害化处理 |
|  |  | 边角料、金属屑、及不合格品、收集的烟尘、废水性漆桶 | 集中收集统一外售 |  |
|  | 危险废物 | 废机油、废活性炭、废含油手套、 废过滤棉、收集腻子粉尘、水帘喷漆废水处理污泥 | 分区储存危废暂存间，交由有资质单位进行处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备基础减振、厂房隔音、距离衰减、加强设备维修次数，加强场内车辆管理 | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目现已生产运营，施工期已经结束，故不会对周围生态产生明显不利影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安信良车辆配件有限责任公司铁路车辆配件造修项目位于西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号，占地面积为共26442.1m2，其中厂房占10000 m2，办公室占2000 m2。购置普通车床、钻床铣、锯床、剪板机、冲床等设备。本项目主要以圆钢、扁钢、钢板为原材料生产半光圆销、客车配件、钢格板、票插、窗户检修、敞车门检修等。项目建成后年产半光圆销18000个、客车配件3000台、钢格板270台、票插2000个、窗户检修300台、敞车门检修2400辆。项目总投资200万元，其中环保投资42.3万元，占总投资的21.15%。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气：项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO24小时、O38小时的平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。本项目区域特征污染因子非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求（2.0mg/m3），TSP的日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。 （2）声环境：评价区域内各监测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响评价 项目运营过程中打磨腻子工序产生的粉尘经集气罩收集，由风机引至脉冲式布袋除尘器装置处理后，经15米排气筒P2排放；喷塑工序产生的粉尘经旋风粉尘回收系统收集后，由风机引至脉冲式布袋除尘器装置处理后，经15米排气筒P4排放；焊接工序产生的烟尘采用焊烟除尘净化器处理，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准及无组织排放限值；喷涂东厂房喷烤水性漆工序产生的有机废气，经密闭式喷漆房负压收集，再经过玻璃纤维漆雾过滤后由风机引至一套“过滤棉+双级活性炭吸附”设施处理后经15米排气筒P1排放；项目喷涂西厂房喷漆（水帘式密闭漆房）、烤漆（密闭烘箱）、塑粉固化（喷涂流水线烘房/烘箱）工序产生的有机废气经集中式收集后，由风机引至“双级过滤棉+双级活性炭吸附”设施处理后 15m高的排气筒P3排放，非甲烷总烃满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装行业标准及表3中企业边界监控点浓度限值标准，漆雾颗粒满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准排放限值。经估算，所有废气的排放浓度符合标准限值要求，对周围大气环境影响程度较小。 （2）水环境影响评价 本项目生活污水经厂区拟建化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河，因此对周边地表水环境基本无影响。 （3）声环境影响分析 本项目运营期主要噪声源有剪板机、压力机、液压机、车床、铣床、钻床、电焊机、废气处理设备风机等机械设备噪声，噪声源强65~90dB(A)。经生产车间隔声、基础减振、选用低噪声设备及距离衰减后，厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，项目周围敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 （4）固体废物影响评价 本项目职工办公生活产生的生活垃圾采用垃圾桶分类收集，收集后由环卫部门集中统一处理；生产过程产生的边角料及不合格品、废水性漆桶和收集的烟尘可将其集中收集固废区后外售；废粘油手套、废机油、收集腻子粉尘、水帘喷漆废水处理污泥、废活性炭和废过滤棉经统一收集，分区储存危废暂存间后交由有资质的单位处置可减少对环境的影响。危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及修改单中有关要求。 本项目运营期产生的各固废去向明确，可实现资源化利用化或无害化处置，不会对环境造成二次污染。 综合上述，本项目符合国家产业政策，污染物的防治措施在经济技术上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从环保角度考虑是可行的。 二、建议与要求 1、要求 （1）定期更换过滤棉和活性炭，确保有机物达标排放；废过滤棉和废活性炭等危险废物交由有相关资质单位处置。 （2）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 （3）对设备定期维修保养，减少设备不正常工况下产生的高噪声。 （4）本项目的危废暂存场所应满足本环评的要求。 2、建议 （1）制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展； （2）加强环保宣传，对管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识； （3）加强厂区环保管理，注意在设备检修时减少污染物的排放；定期对高噪声设备进行检修，确保各设备正常运行，以免对厂界周围环境敏感点造成不利影响。 （4）项目须如实落实环保设施投资，确保实现“三同时”制度，并做好环保设备验收工作。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1---委托书； 附件2---危废合同； 附件3---租房合同及土地证明； 附件4---营业执照； 附件5---环境质量现状监测报告（噪声、非甲烷总烃）； 附图1---项目地理位置图； 附图2---项目四邻关系图； 附图3---项目厂区平面示意图； 附图4---项目监测点位图； 附图5---项目敏感点分布图； 附图6---基础信息底图； 附图7---基本信息底图； 附图8---项目用地规划图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

报告类型：环评

报告编号：MS-HP-2011-004

评价单位：陕西麦森环保科技有限公司

940.8

办公用水

消耗188.16

备注：①按年平均用水量计，单位：m3/a；②“斜箭头数据”为损失或消耗水量

1160.8

西安市第六污水处理厂

752.64

200

冷却塔用水

太平河

图1-1   项目水平衡图

化粪池

循环使用

752.64

20

水帘循环水

清水循环使用，污泥作危废处置

下料

边角料、金属屑、噪声

圆钢

车铣加工

冲压

成品

拆解

废零部件及废铁渣、噪声

破损车窗

更换配件

调修

成品

组装

喷漆/喷塑

有机废气、颗粒物、噪声、含漆废物

客车配件

烘干/固化

包装、成品

有机废气

压型

噪声

敞车门

废零部件及废铁渣、噪声、焊接烟尘

成品

粉尘、噪声

有机废气、漆雾、噪声、含漆废物

调修、焊接

抹腻子、打磨腻子

喷漆、烤漆

下料

边角料、噪声

钢板

焊接

成品入库

喷漆、烤漆

烟尘、噪声

有机废气、漆雾、噪声、含漆废物

下料

边角料、噪声

扁钢

冲床

成品入库

边角料、噪声

内容

类型

类型

内容